ТОВ «Консультаційний центр»

«Генеральний план села Довгалівка

Миргородського району Полтавської області»

ТОМ 1

###### ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основні положення генерального плану

Директор ТОВ 
«Консультаційний центр»			           Лєта В.В.

Головний архітектор проекту 			Грановська Ю.Б.

Кваліфікаційний сертифікат                             АА 002592

м. Полтава – 2016

Перелік графічних матеріалів до проекту «Генеральний план села Довгалівка Миргородського району Полтавської області»

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8- ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | Папка «Графічні матеріали» |
|  | План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Модель перспективного розвитку населеного пункту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Генеральний план (основне креслення), та схема проектних планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерного обладнання території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерної підготовки та захисту території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема зонування території | Папка «Графічні матеріали» |
| 9-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» | Окрема папка |
| 10-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» | Окрема папка |

Відомість учасників по розділам проекту

| Розділ | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | ГАП | Грановська Ю.Б. |  |
|  | Архітектор | Філіпенков Б.А. |  |
|  | Економіст | Лєта В.В. |  |

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проекту				Грановська Ю.Б.

Перелік вихідних даних

до проекту «Генеральний план села Довгалівка

Миргородського району Полтавської області»

| Назва, вид документа (друкований, графічний) | Перелік вихідних даних та вихідні графічні матеріали |
| --- | --- |
| Сільська рада, друкований | Завдання на проектування Генерального плану |
| Сільська рада, друкований | Довідки про: Дані про кількість, структуру, природний та механічний рух населення. Матеріали спостережень за несприятливими гідрометеорологічними явищами, рівнем поверхневих вод, паводками. Дані про кількість автомобілів та місць зберігання автотранспортних засобів. Характеристика житлового фонду, об’єктів обслуговування, промисловості, комунального господарства, будівельної бази. Дані про існуючий стан вулично-дорожної мережі, та інженерної інфраструктури Перелік та характеристика об’єктів загальнодержавного та регіонального значення, розміщення яких має бути враховано при розробленні генерального плану. Характеристика намірів та потреб використання території населеного пункту Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал Наявність пождепо на території населеного пункту Наявність об’єктів комунального господарства Території із складними інженерно-будівельними умовами забудови (складний рельєф, затоплення, підтоплення, зсувонебезпечні явища, інше). |
| Графічні матеріали | Картографічна підоснова території проектування М 1:2 000. |
| Графічні матеріали | Схема інженерних мереж |

ЗМІСТ

ВСТУП	7

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	8

1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території	12

2. Аналіз реалізації діючого генерального плану	16

3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)	16

4. Транспортна інфраструктура	17

5. Інженерне обладнання	18

5.1. Водопостачання	18

5.2. Каналізація	18

5.3. Санітарна очистка території	18

5.4. Електропостачання	18

5.5. Теплопостачання	18

5.6. Мережі зв’язку	18

5.7. Газопостачання	18

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	19

2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження	32

2.1. Водопостачання	35

2.2. Каналізація	38

2.3. Санітарна очистка території	39

2.4. Електропостачання	42

2.5. Теплопостачання	43

2.6. Газопостачання	43

2.7. Мережі зв’язку	44

3. Інженерна підготовка та захист територій	45

4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон	46

4.1. Загальні положення функціонування території	46

4.2.  Види використання земельних ділянок в межах зон	47

4.3. Загальні зональні погодження	48

4.5. Типи територіальних зон	49

4.6. Списки видів переважного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах. Містобудівні умови та обмеження по зонам	50

4.6.1. Громадські зони	50

4.6.2. Житлові зони	52

4.6.3. Зони земель сільськогосподарського використання	54

4.6.4. Зони транспортної інфраструктури	54

4.6.5. Комунально-складські зони.	58

4.6.6. Ландшафтно-рекреаційні зони	60

4.6.8. Зони підприємств IV класу шкідливості.	68

4.6.9. Зона установ відпочинку та туризму.	70

5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території	72

5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування	72

5.2. Благоустрій території	74

6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища	76

7. Пропозиції щодо охорони нововиявлених пам’яток археології	77

ІІІ. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	79

ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	80

V ДОДАТКИ	83

# ВСТУП

Проект «Генеральний план села Довгалівка Миргородського району Полтавської області» розроблений ТОВ «Консультаційний центр», відповідно з вимогами ряду законодавчих та нормативних документів:

Закон України Про  регулювання  містобудівної діяльності;

ДБН Б.2.4-1-94  Планування і забудова  сільських поселень;

ДБН Б.1.1.– 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території(зонінг);

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення;

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБН В.2.5-75:2013  Каналізація зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України;

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417;

Кодекс цивільного захисту України;

ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації; та інших нормативних документів,

а також ряду інших діючих законодавчих та нормативних документів з питань містобудування, на підставі завдання на проектування Замовника –  Хомутецької сільської ради(рішення 3-ї сесії 7-го скликання від 20 січня 2016 року), відповідно до договору № 1416, укладеного із Хомутецькою сільською радою Миргородського району Полтавської області в 2016 році.

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану населеного пункту розраховані на етап 20 років.

Попередній генеральний план населеного пункту не розроблявся.

Необхідність розробки даної роботи викликана новим соціально-економічним станом населеного пункту, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема.

У проекті визначені:

- заходи з охорони навколишнього середовища;

- сучасний стан та перспективи господарського комплексу населеного пункту;

- прогноз чисельності населення;

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території;

- розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідні дані для розроблення генерального плану підготовлені відповідними службами виконавчого комітету сільської ради.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 116 км від обласного центру, в безпосередній близькості від м. Миргород – міста районного підпорядкування центру однойменного району.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північно-східній частині, в 10 км від м. Миргород.

Згідно із класифікацією, встановленою Державними будівельними нормами, населений пункт відноситься до групи середніх сільських населених пунктів.

Населений пункт входить у структуру первинної системи розселення - Хомутецької сільської ради, до складу якої входять населені пункти: села Хомутець, Довгалівка, Малі Сорочинці.

Чисельність населення на 01.01.2016 р. становить 205 чол., територія населеного пункту  складає 231,70 га.

Житловий фонд станом на 01.01.2016 року складав 965 квартир, які в основному є квартирами в індивідуальній садибній житловій забудові.

На території населеного пункту об’єкти культурної спадщини відсутні.

Також на території населеного пункту відсутні пам’ятки археології. Одночасно необхідно зазначити про наявність нововиявлених об’єктів археології поблизу населеного пункту, а саме: курганна група за 2,25 км на південний схід від південної околиці населеного пункту.

Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження на території населеного пункту в основному представлені санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від об’єктів комунального призначення, природоохоронних об’єктів.

Таблиця 1

| Назва об’єкту | Нормативна СЗЗ, м | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Комунальні об’єкти |
| Кладовища (діючі і недіючі із завершеним кладовищним періодом) | 300/100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України |
| Природоохоронні об’єкти |
| Прибережні захисні смуги водойм | 25/50 | Водний Кодекс України |

За результатом аналізу існуючих планувальних обмежень необхідно зазначити про наявність проблемних питань в плані територіального розвитку та функціонального зонування населеного пункту, основний зміст яких полягає в наступному: площі санітарно-захисних зон кладовищ накладаються на територію житлової забудови.

Для забезпечення дотримання санітарних вимог проектними пропозиціями пропонується припинення поховань на існуючих кладовищах (в північній та південно-східній частинах населеного пункту), та здійснення поховань на кладовищі в селі Хомутець(на південній його околиці), із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони. Схематичне розташування  кладовища наведено в Додатку 4.

Існуючий стан використання території та територіальні ресурси

Територія населеного пункту витягнута з півдня на північ і має загальний незначний ухил в напрямку існуючого русла річки Хорол.

В цілому характер забудови населеного пункту є однорідним і представлений індивідуальною садибною забудовою.

Виробничі території в населеному пункті відсутні.

Інші території населеного пункту представляють собою вільні від забудови землі сільськогосподарського призначення.

Територія населеного пункту в існуючих його межах складає 231,70 га.

Найбільше території займає житлова забудова 44,08% території населеного пункту і представлена індивідуальною садибною забудовою.

Житлова забудова займає 26,09% території населеного пункту і головним чином представлена індивідуальною садибною забудовою.

Одночасно, необхідно зазначити про значні обсяги площ населеного пункту – 31,67%, які зайняті зеленими зонами та зеленими зонами загального користування, що дає підстави вважати про наявність сприятливого природного потенціалу території.

Сучасний розподіл території населеного пункту має наступний вигляд:

Таблиця 2

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 231,70 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 102,14 | 44,08 |
| 2.1. | в т.ч. садибна забудова | 102,14 | 44,08 |
| 2.2. | в т.ч. багатоквартирна забудова | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Громадська забудова | 0,25 | 0,11 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Комунальні території | 1,91 | 0,82 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 1,91 | 0,82 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 7,28 | 3,14 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 73,37 | 31,67 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 73,37 | 31,67 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 30,55 | 13,19 |
| 9. | Вільні від забудови території | 16,20 | 6,99 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 10,40 | 4,49 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 5,80 | 2,50 |

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура населеного пункту має забезпечувати обслуговування населення через систему установ та організацій освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, побутового обслуговування, фінансів, зв’язку та іншого.

На даний час соціальна інфраструктура населеного пункту представлена обмеженим колом закладів, зокрема: сільський клуб із залом орієнтовно на 100 місць та один торгівельний заклад.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі

Існуючі підприємства роздрібної торгівлі в населеному пункті представлені 1 торгівельним закладом, який розташований в центральній населеного пункту.

Комунальні підприємства

Комунальні підприємства, готелі, пожежні депо на території населеного пункту відсутні. Найближча пожежна частина знаходиться м. Миргород на підприємстві ТОВ «Миргородський арматурний завод» (відстань близько 18 км).

На даний час на території населеного пункту розміщено два кладовища, (в північній та південно-західній частинах населеного пункту), поряд із садибною житловою забудовою.

Органи управління і зв'язку

Сільська рада розташована в громадському центрі села Хомутець, який є центром первинної системи розселення для сіл: Хомутець, Довгалівка, Малі Сорочинці. В будинку, де розташована сільська рада також розміщено установу поштового зв’язку.

Виробничий комплекс

Виробничі підприємства на території населеного пункту відсутні.

## 1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території

Місце розташування, рельєф

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, населений пункт розташований в межах Південно-західного кліматичного району, основні показники якого мають наступні значення:

Таблиця 3

| Температура повітря, °С | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швид-кість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня за | Абсо-лютний мінімум | Абсо-лютний максимум |  |  |  |
| Січень | Липень |  |  |  |  |  |
| Від -5 | Від 18 | Від - 37 | Від 37 | Від 550 | Від 65 | Від 3 |
| до - 8 | до 20 | до - 40 | до 40 | до 700 | до 75 | до 4 |

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені нижче в таблиці 4.

Таблиця 4

| Місяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | -5,6 | -4,7 | 0,3 | 9,0 | 15,4 | 18,7 | 20,5 | 19,7 | 14,3 | 7,7 | 1,3 | -3,4 |

При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- середня за рік: 7,8 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -30 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -27 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,98): -25 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,92): -23 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): 29 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): 25 °С.

Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря:

- ≤ 8 °С складає 178 діб (середня температура - 0,8 °С);

- ≤ 10 °С складає 195 діб (середня температура 0,0 °С);

- ≥21 °С складає 31 добу (середня температура 20,8 °С).

Дати переходу середньої добової температури повітря через 8 °С та 10°С восени та навесні (дати початку і закінчення опалювального сезону наведено нижче в таблиці 5.

Таблиця 5

| Дати опалювального періоду |
| --- |
| Перехід через 8 °С | перехід через 10 °С |
| Початок | закінчення | початок | Закінчення |
| 15.Х | 11.IV | 6.X | 19.IV |

Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру, його направленості і середній швидкості по місяцях наведена в таблиці 6.

Таблиця 6(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Переважний напрямок вітру | З | Сх | Сх | ПнСх | ПнСх | З |
| Повторюва-ність,% | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |

Таблиця 6(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Переважний напрямок вітру | З | Пн | З | З | З | З |
| Повторюва-ність,% | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 16 |
| Середня швидкість, м/с | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,0 |

Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря характеризуються показниками, наведеними в таблиці 7.

Таблиця 7(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 85 | 82 | 78 | 66 | 61 | 65 |

Таблиця 7(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 66 | 64 | 69 | 77 | 86 | 87 |

Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву по місяцям наведено в таблиці 8.

Таблиця 8(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня кількість опадів, мм | 41 | 35 | 38 | 41 | 54 | 62 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | 23 | 22 | 11 | - | - | - |

Таблиця  8(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня кількість опадів, мм | 70 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | - | - | - | - | 3 | 19 |

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту розташована в межах центральної частини  Дніпровсько-Донецької западини.

Характерною рисою геологічної будови даної території є значний розвиток покривних лесових та алювіальних відкладів. На рівнинних та підвищених ділянках це - нижньотретинні піски, глини, пісковики та четвертинні породи. Низинні ділянки та днища балок виповнені алювіальними, періодично затоплюваними рихлими відкладами – пісками, супісками, суглинками, глинами, мулами, зрідка торфами.

Гідрогеологічні умови

В районі населеного пункту у відповідності з геологічною будовою, можна виділити ряд водоносних горизонтів, які відносяться до зони активного водообміну і використовуються для цілей водопостачання:

- водоносний горизонт в алювіальних пісках(Водовміщуючими породами є мілко зернисті, глинисті піски кварцового складу заплави. Покрівлею водоносного горизонту є суглинки, в підошві залягає водоносний горизонт харківських відкладів. Між даним водоносним горизонтом в пісках харківської світи існує гідравлічний зв’язок. Потужність водоносного горизонту коливається в межах 11-16 м і є слабо напірним. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів);

- в пісках харківської світи (водовміщуючими породами є мілко- і тонкозернисті в різному ступені глинисті кварцово-глауконітові  піски і алевроліти на глинистому цементі. Глибина залягання водоносного горизонту відповідає глибині покрівлі відкладів харківської свити. При наявності гідравлічного зв’язку між водоносними горизонтами алювіальних і харківських відкладів, рівень води останнього відповідає рівню водоносного горизонту алювіальних відкладів. Потужність водовміщуючих порід харківської свити складає в середньому 60 м. Горизонт слабо напірний. Величина напору 35-40 м. Глибина статичного рівня 2,2-10,0 м. Живлення горизонту здійснюється за рахунок фільтрування атмосферних опадів і перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів);

- в пісках бучакської світи (водовміщуючими породами є сірі, темно-сірі, мілко зернисті кварцові піски. Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється від 112 до 126 м. Потужність водоносного горизонту складає 24,0-31,5 м. Водоносний горизонт бучацьких відкладів є напірним. Глибина п’єзометричного рівня змінюється в межах 5,5-10,5 м, напору 103,3-115,4 м. Живлення горизонту здійснюється, в основному, за рахунок; фільтрації атмосферних опадів, а також за рахунок перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів).

Гідрологічні умови

На гідрографічну мережу території населеного пункту найбільший впив мають річка Хорол , яка розміщена в балці, що проходить по території населеного пункту.

Ґрунтовий покрив

Територія населеного пункту розташована у смузі поширення родючих лісостепових чорноземних ґрунтів. На схилах ґрунти можуть зазнавати ерозії.

В балках сформовані переважно алювіальні пісчано глинисті ґрунти, а також торфово-болотні ґрунти, сформовані в умовах високого залягання ґрунтових вод.

В цілому за рівнем природної родючості ґрунти відносяться до родючих та високородючих.

Прогноз чисельності населення, територіального розвитку та структури трудових ресурсів

Сценарії демографічного прогнозу

Прогноз чисельності населення та структури трудових ресурсів населеного пункту базується на матеріалах місцевої сільської ради про демографічні показники; Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року; Комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року, рекомендованого до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Кількість жителів населеного пункту на даний час становить 205 чоловік. За останні 5 років спостерігається постійне зменшення кількості мешканців населеного пункту:

| Населення | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього , у тому числі: | 205 | 207 | 213 | 224 | 231 |
| Чоловіки, осіб | 92 | 93 | 96 | 101 | 105 |
| Жінки, осіб | 113 | 114 | 117 | 123 | 126 |

Відповідно до наведених вище інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Автори досліджень пояснюють це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Полтавської області та Миргородського району.

Відповідно до концепції генерального плану передбачено реалізацію ряду заходів, що в перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити зростання кількості населення до 0,334 тис. чоловік.

.

## 2. Аналіз реалізації діючого генерального плану

Попередній генеральний план населеного пункту не розроблявся.

## 3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)

В цілому еколого-містобудівне обґрунтування побудоване виходячи із існуючого стану населеного пункту з врахуванням існуючих проблем та обмежень, а також перспектив розвитку населеного пункту

При цьому, враховано ряд факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, які мають місце на даний час, зокрема:

- на території населеного  пункту розташовано два кладовища, санітарно-захисні зони яких, накладають істотні обмеження на територію існуючої житлової забудови;

- відсутність територій, які б могли бути потенційно привабливими з точки зору створення виробничих потужностей для працевлаштування мешканців населеного пункту;

- недостатність територій для розміщення будівель і споруд громадського та соціального призначення (медичного закладу, спортивних споруд, масового відпочинку, торгівельних закладів та інше).

Таким чином, функціонально-планувальна організація населеного пункту, що склалася, потребує вдосконалення за рахунок внутрішніх і зовнішніх територіальних резервів та впорядкування з метою поліпшення та розвитку планувальної структури, зокрема шляхом:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд, розширення території індивідуальної садибної забудови;

- влаштування водойми (ставка) площею 8,47 га на західній околиці населеного пункту, що дасть можливість її використання в подальшому для ставкового рибного господарства;

- передбачення території площею 1,5 га з метою створення виробничих потужностей для працевлаштування мешканців населеного пункту, зокрема для зберігання та переробки продукції ставкового рибного господарства;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову на 7,46 га. Розширення територій під індивідуальну садибну забудову враховує передбачення територій для жителів населеного пункту, існуюче житло яких знаходиться в межах санітарно-захисних зон існуючих кладовищ;

- передбачення в південній та східних частинах населеного пункту територій  для розміщення об’єктів сфери туризму та відпочинку, враховуючи існуючий сприятливий природний потенціал(площею 2,46 га та 2,64 га відповідно) для розміщення кемпінгів, туристичних об’єктів і споруд);

- розчистка та поглиблення існуючого русла річки Хорол – на ділянці довжиною 3,86 км, що в подальшому дозволить створити додаткові сприятливі умови відносно підвищення ефективності використання запроектованих територій об’єктів туризму та відпочинку;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій рекреаційного спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

## 4. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 116 км від обласного центру, в безпосередній близькості від м.Миргород – міста районного підпорядкування центру однойменного району.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північно-східній частині, в 10 км від м.Миргород.

Громадський пасажирський транспорт у населеному пункті відсутній.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Населений пункт сполучається з районним центром приміським автобусним маршрутом.

## 5. Інженерне обладнання

### 5.1. Водопостачання

Населений пункт не обладнаний централізованим водозабезпеченням.

### 5.2. Каналізація

Існуюча забудова території населеного пункту централізованою системою водовідведення не забезпечена. Питання каналізації вирішено за рахунок локальних систем водовідведення.

### 5.3. Санітарна очистка території

В населеному пункті частково організований збір відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних відходів із будинків загального призначення.

### 5.4. Електропостачання

Населений пункт електрифікований. Електропостачання здійснюється повітряними лініями, трансформаторними підстанціями і забезпечується Миргородською філією «Полтаваобленерго».

### 5.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

### 5.6. Мережі зв’язку

Населений пункт телефонізований та радіофікований.

### 5.7. Газопостачання

Населений пункт газифікований. Газопостачання здійснюється з використанням інженерних мереж, що належать Миргородській філії ПАТ  «Полтавагаз». Існуюча система газопостачання села типу дворівнева. Газопроводами середнього тиску газ підводиться до ШРП, де відбувається зниження до низького тиску 5 кПа.

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, а також підвищення його інвестиційної привабливості за рахунок розміщення нових територій для розвитку туризму і відпочинку з використанням сприятливого природного потенціалу.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд, розширення території індивідуальної садибної забудови;

- організація водойми (ставка) площею 8,47 га на західній околиці населеного пункту, що дасть можливість її використання в подальшому для ставкового рибного господарства;

- передбачення території площею 1,5 га з метою створення виробничих потужностей для працевлаштування мешканців населеного пункту, зокрема для зберігання та переробки продукції ставкового рибного господарства;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову на 7,46 га. Розширення територій під індивідуальну садибну забудову враховує передбачення територій для жителів населеного пункту, існуюче житло яких знаходиться в межах санітарно-захисних зон існуючих кладовищ;

- передбачення в південній та східних частинах населеного пункту територій  для розміщення об’єктів сфери туризму та відпочинку, враховуючи існуючий сприятливий природний потенціал(площею 2,46 га та 2,64 га відповідно) для розміщення кемпінгів, туристичних об’єктів і споруд);

- розчистка та поглиблення існуючого русла річки Хорол – на ділянці довжиною 3,86 км, що в подальшому дозволить створити додаткові сприятливі умови відносно підвищення ефективності використання запроектованих територій об’єктів туризму та відпочинку;

- вдосконалення системи обслуговування всіх рівнів з метою поліпшення умов проживання мешканців населеного пункту, з врахуванням розширення території житлової забудови;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони);

- розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);

- враховуючи розширення території населеного пункту, необхідно забезпечити проведення заходів відносно виявлення фактичних місць розташування нововиявлених пам’яток архітектури.

Заходи по функціонально-планувальній організації населеного передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

- розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій.

Крім того, проектні пропозиції передбачають припинення поховань на існуючих кладовищах (в північній та південно-західній частинах населеного пункту), облаштування нового із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони. Територія під облаштування нового кладовища визначена за межами цього населеного пункту(за північною околицею). Схема розташування території під нове кладовище наведена в Додатку 4.

Проектними рішеннями встановлені санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів, уточнені межі їх планувально-територіальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

Населений пункт має достатню площу територій для формування озеленених територій загального користування. Ландшафтно-рекреаційну зону пропонується сформувати на основі існуючих зелених насаджень загального користування.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і додаткове озеленення в центральній частині населеного пункту.

Проектом передбачено удосконалити існуючу систему функціонування об’єктів комунального господарства з урахуванням кількісних показників населення.

Таким чином, розподіл території населеного пункту за результатами проектних рішень матиме  наступний вигляд:				Таблиця 9

| № з/п | Території | Існуючий стан | Проектні рішення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 231,70 | 100,00 | 326,00 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 102,14 | 44,08 | 109,60 | 33,62 |
| 2.1. | в т.ч.садибна забудова | 102,14 | 44,08 | 109,60 | 33,62 |
| 2.2. | в т.ч.багатоквартирна забудова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Громадська забудова | 0,25 | 0,11 | 1,23 | 0,38 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,46 |
| 5. | Комунальні території | 1,91 | 0,82 | 1,91 | 0,59 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 1,91 | 0,82 | 1,91 | 0,59 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 7,28 | 3,14 | 12,28 | 3,77 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 73,37 | 31,67 | 115,36 | 35,39 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 73,37 | 31,67 | 93,24 | 28,60 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 4,96 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 1,83 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 30,55 | 13,19 | 25,95 | 7,96 |
| 9. | Вільні від забудови території | 16,20 | 6,99 | 58,17 | 17,84 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 10,40 | 4,49 | 58,17 | 17,84 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 5,80 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |

.	Також проектні рішення передбачають розширення меж населеного пункту за рахунок територій сільськогосподарського призначення на 47,77га.

Вказане проектне рішення враховує пропозиції місцевої громади і обгрунтовується наступним: на даний час для переважної більшості жителів населеного пункту відсутні умови для працевлаштування, у зв’язку з тим, що колишні сільськогосподарські підприємства, які свого часу формували виробничий комплекс припинили свою діяльність. Через це основним видом виробничої діяльності жителів є ведення особистого селянського господарстваВ цілому концепція генерального плану населеного пункту передбачає наступні основні напрямки:

- стратегія розвитку населеного пункту в першу чергу передбачає створення можливостей для розвитку виробничих потужностей з метою працевлаштування мешканців населеного пункту;

- можливість реалізації даної стратегії додатково підтверджується наявністю сприятливих природних та ландшафтних умов, у вигляді існуючих водойм, розміщених на території населеного пункту;

- враховуючи наявність сприятливих природних та ландшафтних умов, в населеному пункті передбачено території  для розміщення об’єктів сфери туризму та відпочинку

- реалізація зазначеної стратегій в перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити зростання кількості населення до 0,334 тис. чоловік;

- подолання негативних тенденцій демографічних показників дасть можливість створити необхідні умови для соціально-економічного розвитку населеного пункту;

- позитивні результати реалізації стратегії дадуть можливість в подальшому переглянути функціонально-планувальну структуру населеного пункту.

В підсумку перелік основних організаційних заходів із реалізації генерального плану має наступний вигляд:

- передбачення території площею з метою створення виробничих потужностей для працевлаштування мешканців населеного пункту;

- розчистка та поглиблення існуючого русла річки Хорол;

- розміщення території житлової забудови із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення забудови відносно санітарно-захисної зони;

- передбачення територій  для розміщення об’єктів сфери туризму та відпочинку;

- розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України;

- вдосконалення системи обслуговування всіх рівнів.

Черговість реалізації вказаних заходів може змінюватись в залежності від економічних, соціальних та інших факторів.

Житловий фонд. Обсяги житлового будівництва і його розміщення.

Проектні рішення відносно обсягів житлового будівництва прийняті на підставі аналізу сучасного стану житлового фонду населеного пункту, аналізу демографічної ситуації в цілому по Україні, по Миргородському району і по даному населеному пункту.

Крім того, при виборі проектних рішень були враховані аналітичні матеріали  щодо стану ринка житла в України.

Вказані матеріали зазначають про наявність житлової проблеми в України, а також вказують на необхідність створення умов для збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва.

Враховуючи наявність ряду негативних тенденцій і факторів, які підтверджують подальше скорочення чисельності населення, проектним рішенням передбачається покращення існуючих умов проживання, головним чином за рахунок збільшенням обсягів житлового фонду та підвищення його якісних характеристик.

Також враховано інформацію, яка надана відповідними підрозділами органів місцевого самоврядування населеного пункту.

Таким чином, визначення обсягів житлового будівництва в майбутньому здійснено з врахуванням наступних обставин:

- необхідність покращення існуючих норм проживання мешканців населеного пункту;

- заміщення обсягів житлового фонду, який може вибувати з експлуатації;

- наявність території в межах населеного пункту, яку можливо використати для житлового будівництва;

- безпосередня близькість населеного пункту до районного центру, що перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального житлового будівництва;

- передбачення територій для жителів населеного пункту, існуюче житло яких знаходиться в межах санітарно-захисних зон існуючих кладовищ.

За підсумком вищевикладеного проектні рішення передбачають розширення території під індивідуальну садибну забудову на 7,46 га.

В ході реалізації проектних рішень, спрямованих покращення існуючих умов проживання, проектна кількість квартир по індивідуальній садибній забудові орієнтовно буде становити  43 одиниці.

Обсяги нового житлового будівництва, враховуючи середній розмір загальної площі в індивідуальній садибній забудові 150 м² та показника заселення житла – 3 чоловіка на житло, буде становити  6450 м².

Організація та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування

Проектними рішеннями передбачено організацію ряду об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування, яка б створювала необхідні умови для забезпечення потреб населення різними видами послуг, що реалізуються установами і підприємствами обслуговування.

Організації та установи обслуговування об’єднуються за ознаками функціонального призначення та утворюють відповідні мережі:

- навчально-виховних закладів;

- установ культури;

- закладів охорони здоров’я;

- закладів фізкультури та спорту;

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування;

- органів управління та підприємств зв'язку.

Розрахунок об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування проведено у відповідності до нормативних вимог державних будівельних норм України, а також інших законодавчих та нормативних документів з питань містобудування.

Додатково проектні рішення враховують безспосередню наближеність центру первинної системи розселення Хомутецької сільської ради – села Хомутець, до села Довгалівка.

При цьому, наближеність центру первинної системи розселення обумовлює епізодичний, періодичний і повсякденні рівні обслуговування населених пунктів.

Крім іншого, проектні рішення враховують демографічний прогноз, величину населених пунктів, виробничий та соціально-культурний потенціал.

В підсумку, розрахунок має мету створення умов для забезпечення населення послугами відповідного виду та якості, зокрема:

- доступності до мережі навчально-виховних закладів;

- вдосконалення мережі діяльності закладів охорони здоров’я;

- розвиток та впорядкування об’єктів культури та спорту;

- підвищення рівня побутового обслуговування.

Дошкільні заклади

Мережі дошкільних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

Відповідно до вимог державних будівельних норма, розрахунок мережі дитячих дошкільних закладів здійснено для групи сіл (село Хомутець та село Довгалівка), які практично межують між собою, з врахуванням можливого потенційного збільшення кількості населення в даних населених пунктах.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей до 6 років складатиме 7,2 % від загальної кількості населення. Згідно ДБН Б.2.4-1-94 нормативна величина забезпеченості населеного пункту дошкільними закладами, в частині їх місткості, має становити не менше 65% дітей дошкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність дошкільних навчальних закладів для групи населених пунктів (села Хомутець та Довгалівка) має становити:

((кількість жителів села Хомутець з врахуванням проектних рішень) + кількість жителів села Довгалівка з врахуванням проектних рішень)) х 0,072х0,65= (2762 + 334) х 0,072 х 0,65 = 3096 х 0,072 х 0,65 = 144 місця.

Існуючий стан забезпечення населеного пункту дошкільними навчальними закладами (відповідно до інформації «Інформаційної системи управління освітою Полтавської області») характеризується наявністю 1-го закладу:

В населеному пункті на території 0,44 га розташований Хомутецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Рукавичка» Миргородської районної ради. Даний дошкільний заклад обслуговує дві групи дітей і на даний час працює за межами нормативної наповнюваності (нормативна наповнюваність – 17, фактично відвідує дітей – 45).

Таким чином, проектом генерального плану села Хомутець запропоновано розміщення нового та реконструкцію існуючого дошкільного навчального закладу в селі Хомутець, загальна проектна наповнюваність яких на розрахунковий період має становити 144 місця, а саме:

- реконструкція існуючого дошкільного навчального закладу, що розташований в громадському центрі населеного пункту на території 0,44 га;

- розміщення нового дошкільного навчального закладу поруч з громадським центром населеного пункту на території 0,46 га.

Загальноосвітні школи

Мережі шкільних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

Відповідно до вимог державних будівельних норма, розрахунок мережі шкільних закладів здійснено для групи сіл (село Хомутець, село Малі Сорочинці та село Довгалівка), які практично межують між собою, з врахуванням можливого потенційного збільшення кількості населення в даних населених пунктах.

Розрахунок показників забезпеченості навчальними закладами проведено з врахуванням демографічної структури населення шкільного віку по населеним пунктам в межах Хомутецької сільської ради (села: Хомутець, Довгалівка, Малі Сорочинці), а також з врахуванням можливого збільшення жителів даних населених пунктів з врахуванням проектних рішень.

При цьому, розрахунок враховує існуюче розміщення школи, яка грунтується на міжселищній організації шкільної мережі, сформованої в межах Хомутецької сільської ради і знаходиться в селі Хомутець.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей від 6 до 17 років складатиме 12,9 % від загальної кількості населення. Нормативна величина забезпеченості населеного пункту школами І-ІІІ ступенів визначається органами державного управління освітою.

В той же час, проектні рішення передбачають покращення якості забезпечення населеного пункту навчальними закладами, що в майбутньому може мати позитивний вплив на покращення демографічної ситуації. Таким чином, проектні рішення передбачають забезпеченість населеного пункту шкільними закладами на рівні 100% дітей шкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність шкільних навчальних закладів для групи населених пунктів (села Хомутець, Малі Сорочинці та Довгалівка) має становити:

((кількість жителів села Хомутець з врахуванням проектних рішень) + кількість жителів села Малі Сорочинці з врахуванням проектних рішень) + кількість жителів села Довгалівка з врахуванням проектних рішень)) х 0,072х0,65= (2762 + 869 + 334) х 0,072 х 0,65 = 3965 х 0,129 х 1,0 = 511 місць.

Існуючий стан забезпечення населеного пункту шкільними навчальними закладами (відповідно до «Інформаційної системи управління освітою Полтавської області») характеризується наявністю:

- Хомутецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області нормативною наповнюваністю 560 місць, яку відвідує 200.

Таким чином, нормативна наповнюваність школи дає можливість реалізувати ряд проектних рішень і в перспективі дасть можливість забезпечити навчання дітей шкільного віку з населених пунктів, які входять до первинної системи розселення.

Лікувально-профілактичні заклади

Державні будівельні норми передбачають, що мережа лікувально-профілактичних закладів формується у межах адміністративного району на міжселенній основі. До неї входять центральна районна лікарня, районні та дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, а також фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центральні районні аптеки, госпрозрахункові аптеки загального типу, аптечні кіоски та аптечні пункти I та II груп, профілакторії та санаторії.

На даний час в населеному пункті відсутні заклади для надання первинної медичної (медико-санітарної допомоги).

Одночасно необхідно зазначити про наявність в селі Хомутець, який розташований поруч із селом Довгалівка, лікарської амбулаторії, яка входить до складу комунального закладу «МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» в якості підрозділу.

В той же, враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, існує необхідність відносно створення в селі Довгалівка фельдшерського-акушерського пункту.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура лікувально-профілактичних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з установами охорони здоров'я.

Культурно-освітні установи

В населеному пункті наявний культурно-дозвільний комплекс із залом на 100 місць.

Розрахунок кількості, місць розташування необхідних культурно-освітніх установ здійснено з врахуванням можливого потенційного збільшення кількості населення.

Таким чином, проектними рішеннями запропоновано використання наявного культурно-дозвільного комплексу, який розташований в громадському центрі населеного пункту.

Враховуючи існуючий стан даного комплексу пропонується здійснення його реконструкції, яка має зокрема передбачати і збільшення кількості відвідувачів і збільшення кількості місць в залі.

Остаточне рішення відносно параметрів проведення реконструкції здійснити за окремим завданням на проектування.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди

Фізкультурні і спортивні споруди є складовими елементами районних і сільських культурних і спортивно-оздоровчих комплексів.

Розрахунок кількості, місць розташування необхідних фізкультурно-оздоровчих будинків та споруд здійснено з врахуванням можливого потенційного збільшення кількості населення в даному населеному пункті, а також населених пунктів, які розташовані поруч і входять до існуючої системи розселення.

Таким чином,  проектні пропозиції враховують проект генерального плану села Хомутець, яке є центром первинної системи розселення і розташоване поруч із селом Довгалівка, і передбачають розміщення в селі Хомутець нових та вдосконалення і реконструкцію існуючих фізкультурно-оздоровчих будівель та споруд в селі , а саме:

- реконструкція спортивного залу, який вбудований в будівлю культурно-дозвільного комплексу, що розташований в громадському центрі населеного пункту;

- вдосконалення існуючого шкільного стадіону площею 0,55 га;

- розміщення поряд із існуючим шкільним стадіоном нового стадіону площею 1,3 га для дорослого населення з необхідним набором фізкультурно-спортивних споруд, а саме:

- спортивне ядро з біговою доріжкою;

- комбінований майданчик для гри у волейбол і баскетбол;

- універсальний майданчик для спортивних ігор;

- майданчик для загальної фізичної підготовки.

За результатами проектних рішень, які передбачають збільшення кількості населення, загальна площа спортивних споруд буде становити 1,85га.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі

Державними будівельними нормами передбачено, що торговельне обслуговування здійснюється торговельними підприємствами і складається із таких основних груп:

- підприємства комплексного характеру у складі кількох магазинів, а також об'єкти громадського харчування  та побутового обслуговування (торговельні центри);

- універсальні, спеціалізовані магазини, а також підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Крім того, встановлені вимоги відповідно до яких, мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності окремих підприємств і центрів різного функціонального призначення. Заклади торгівлі обслуговують населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності, на відстані близько 2 км. Тимчасова доступність підприємств міжселенного обслуговування у місцевих кущових центрах обмежується 2-годинною транспортною доступністю, в адміністративному центрі - 1-годинною.

Існуючі підприємства роздрібної торгівлі в населеному пункті представлені 1-м торгівельним закладом, розташованим в центральній населеного пункту.

Враховуючи перспективу розширення території житлової забудови, перспективи збільшення кількості населення, протяжність населеного пункту, проектним рішенням передбачається розміщення 3 нових місць громадських територій в межах населеного пункту, що в перспективі покращить умови торгівельного обслуговування населення.

Комунальні підприємства

До категорії підприємств комунального господарства в сільській місцевості відносяться: комунгоспи, готелі, пожежні депо, а також кладовища і громадські вбиральні.

На даний час на території населеного пункту розміщено два кладовища, (в північній та південно-східній частинах населеного пункту), поряд із садибною житловою забудовою.

Враховуючи вищевикладене, проектним рішенням передбачено припинення поховань на існуючих кладовищах (в північній та південно-західній частинах населеного пункту), облаштування нового із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони. Територія під облаштування нового кладовища визначена за межами цього населеного пункту(за північною околицею). Схема розташування території під нове кладовище у селі Хомутець наведена в Додатку 4.

У санітарно-захисних зонах кладовищ не можна допускати розміщення:  житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, садів, садівницьких товариств; джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі.

Протипожежні заходи

Комунальні чи державні пожежні депо на території населеного пункту відсутні. Найближча пожежна частина знаходиться м. Миргород на підприємстві ТОВ «Миргородський арматурний завод» (відстань близько 18 км).

Вимогами державних будівельних норм передбачено наявність пожежного депо з розрахунку 1 машина в селах з населенням до 1 тисячі жителів. При цьому, передбачено що радіус обслуговування пожежних депо необхідно приймати 3 км по дорогах загального користування.

Будівлі пожежних депо необхідно розміщувати з відступом від червоної лінії не менше, ніж на 10 м. Площа ділянки пожежного депо 0,3-0,6 га.

Проектні рішення враховують той фактор, що проектом генерального плану села Хомутець, яке розташоване поруч із селом Довгалівка, передбачено створення пожежного депо на 2 машини.

Враховуючи існуючий стан населеного пункту, а також з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, до часу створення Пожежного депо, проектним рішенням передбачається створення у населеному пункті добровільної пожежної охорони.

Порядок створення та функціонування добровільної пожежної охорони передбачено постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.07.2013  № 564.

Відповідно до вимог зазначеної вище Постанови, для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюється пожежно-рятувальний підрозділ за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів відповідного населеного пункту.

Основними завданнями пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Проектним рішенням пропонується створення пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони як: пожежної дружини - підрозділу, забезпеченого пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж.

Зазначеною вище Постановою передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема: забір води на зовнішнє пожежогасіння від пожежних гідрантів, які мають бути запроектовані у водопровідних колодязях.

Органи управління і зв'язку

До органів управління та зв'язку державні будівельні норми відносять: виконкоми сільських та селищних рад, сільські комітети (комітети старійшин), адміністративні будинки сільгоспвиробництва, установи банків, відділення зв'язку.

Розміщення органів управління передбачається у відповідності з адміністративним та господарським статусом населених пунктів.

Сільська рада розташована громадському центрі села Хомутець, який є центром первинної системи розселення для сіл: Хомутець, Довгалівка, Малі Сорочинці. В будинку, де розташована сільська рада також розміщено установу поштового зв’язку.

Установи банків в населеному пункту, а також в населених пунктах, які входять до складу Хомутецької сільської ради відсутні.

Враховуючи вищевикладене, в проекті генерального плану села Хомутець передбачено необхідність у проведенні реконструкції будівлі сільської ради, що в подальшому має забезпечити належний рівень обслуговування жителів населених пунктів Хомутецької сільської ради, а також розміщення банківської установи.

Основні показники існуючого та проектного забезпечення населеного пункту закладами соціальної сфери та побутового обслуговування (при варіанті обслуговування закладами села Хомутець на групу населених пунктів

(село Довгалівка, село Хомутець).

Таблиця 10

| Освітні заклади |
| --- |
| № з/п | Найменування закладу, установи | Показник | Існуючий стан | Проектні рішення | Показник наповн. згідно з ДБН, % | Показник наповн. розрахунковий |
| 1. | Дошкільні навчальні заклади | місць | 17 | 45 | 264,7 | 65,0 |
| 2. | Загальноосвітні школи | місць | 560 | 200 | 35,7 | 63,6 |
| Заклади охорони здоров’я |
| № з/п | Найменування закладу, установи | Показник | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Лікарська амбулаторія | об’єкт | 1 | 1 |
| 2. | Фельдшерсько-акушерський пункт | об’єкт | - | 1 |
| Органи управління і зв'язку |
| № з/п | Тип організації та підприємства | Одиниця виміру | Нормативне значення | Максимальне значення при існуючій кількості населення | Максимальне значення на розрахунковий період |
| 1. | Виконавчий комітет сільської ради | Робочих місць на 1000 жителів | 2 - 2,5 | 7 | 8 |
| 2. | Відділення зв’язку з установою банку та АТС | Робочих місць на 1000 жителів | 9 | 9 | 9 |
| Мережі культурно-просвітніх закладів |
| № з/п | Тип закладу | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Культурно-дозвільний комплекс | Місць у залі | 100 | 100 |

1. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 116 км від обласного центру, в безпосередній близькості від м. Миргород – міста районного підпорядкування центру однойменного району.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північно-східній частині, в 10 км від м. Миргород.

Вулична мережа являє собою розгалужену мережу, представлену головними та житловими вулицями. Вулиці потребують благоустрою.

Не всі вулиці не мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Автобусний маршрут зовнішнього пасажирського транспорту не охоплює всієї території населеного пункту. Має місце перевищення максимально допустимих радіусів пішохідної доступності зупинок, кількість зупинок недостатня.

Таким чином, проектними рішеннями передбачено здійснення ряду заходів по покращенню існуючою транспортної інфраструктури, зміст яких полягає в наступному:

- вдосконалення існуючої вуличної мережі;

- проведення заходів з благоустрою – прокладання тротуарів у місцях, де це необхідно;

- виконання озеленення;

- облаштування 2 нових автобусних зупинок.

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови необхідно передбачати заїзд до квартальних територій з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини 5,0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж.

Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

## 2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження

Даний розділ передбачає загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

Всі роботи з інженерного обладнання населеного пункту повинні здійснюватись відповідно до генерального плану та розроблених в його складі схем або проектів інженерних мереж: водопостачання, газопостачання, теплопостачання, телефонізації, освітлення, проекту вуличного і транспортного розвитку, озеленення, охорони  навколишнього середовища.

Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд має розроблятися з урахуванням максимального забезпечення населеного пункту комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, газифікацією, збором та вивезенням сміття.

При реконструкцію існуючих будівель, забудові кварталів необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію наявних інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог державних будівельних норм і методів їх прокладання.

При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість їх подальшого розвитку, максимальне збереження  існуючого дорожнього покриття, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

Санітарно-захисні зони від промислових підприємств

Відповідно до вимог нормативних документів, промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ).

СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови,  ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів.

На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об’єктів.

В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;

- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;

- охоронних зон джерел водопостачання, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;

- не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції та худоби на землях СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

У СЗЗ допускається розташування:

- пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання,  споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Санітарно-захисні зони сільськогосподарських підприємств:

Території  санітарно-захисних зон не виключаються із землекористування і повинні бути використані для потреб сільського господарства тільки при погодженні з органами санітарного та ветеринарного нагляду.

В санітарно-захисних зонах дозволяється розміщувати:

- підприємства, окремі будівлі та споруди з виробництвом меншого класу
шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна
зона, за умови аналогічного характеру шкідливості;
 лазні, пральні, гаражі, склади, сховища (крім громадських і
спеціалізованих продовольчих);

- будинки управлінь та конторські приміщення, крамниці, підприємства
громадського харчування, медпункти, дослідні лабораторії, пов'язані з
обслуговуванням підприємства, що проектується, та також підприємств, що розміщені поряд;

- стоянки громадського та приватного транспорту, місцеві та транзитні
комунікації, ЛЕП, водопровідні та каналізаційні насосні станції, підземні
резервуари, розсадники рослин для озеленення підприємства і
санітарно-захисної зони.

Для санітарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку сельбишної зони повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених насаджень завширшки не менше 50 м, а при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 метрів.

В санітарно-захисній зоні не допускається розміщення житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів загального користування, установ відпочинку, спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств та городів. На території санітарно-захисної зони не допускається розміщувати підприємства,
виробничі будівлі та споруди в тих випадках, коли виробничі шкідливості,
що виділяються одним із підприємств, можуть зашкодити здоров'ю працюючих або призвести до псування матеріалів, обладнання та готової продукції іншого підприємства, а також коли це призводить до збільшення концентрації шкідливосте й в зоні житлової забудови вище дозволених рівнів, встановлених санітарними нормами проектування промислових підприємств.

Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу, автошляхів І-V категорій та залізниць;

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.

В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними  розрахунками  відповідно  діючих нормативних документів.

### 2.1. Водопостачання

На даний час населений пункт не обладнаний централізованим водопостачанням.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби населеного пункту з врахуванням існуючих вимог Державних будівельних норм та проектних рішень, а саме:

- ступінь благоустрою житлової забудови - житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і локальною каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами;

- середньодобова норма питного водоспоживання на одного жителя - 150 л/добу.

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва з використанням внутрішніх територіальних резервів шляхом покращення існуючих умов проживання (забезпечення 100 % населення централізованим водопостачанням), а також розширення територій під індивідуальну садибну забудову.

У зв'язку з цим було здійснено розрахунок відносно обсягів споживання води. Зазначений розрахунок був проведений при існуючій кількості населення, а також окремо для проектованої індивідуальної садибної забудови з метою прийняття в подальшому найбільш оптимальних рішень на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

Таким чином, за результатами проведених розрахунків показники питного водоспоживання будуть мати наступні значення:

- показники водоспоживання при існуючій кількості населення:

- середньодобове споживання – 92,3 м³/добу;

- максимальна добова витрата води – 110,7 м³/добу.

При вирішенні питання забезпечення території всього населеного пункту централізованим водопостачанням існує необхідність в облаштуванні нових джерел (свердловин).

Крім того, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення обсягів централізованого водопостачання для запроектованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків збільшення обсягів централізованого водопостачання житлового фонду

Таблиця 11

| Види проектного житлового будівництва | Розрахункове (середнє за рік) добове споживання питної води, тис.м³/добу |
| --- | --- |
| Проектна індивідуальна садибна забудова (43 будинки) | 0,019 |

При виборі джерел водопостачання необхідно враховувати вимоги чинного законодавства, відповідно до яких для водопостачання можуть використовуватись:

- води з підземних водоносних горизонтів, інфільтраційні та підруслові;

- поверхневі природні водойми.

Допускається використання декількох джерел водопостачання з різними гідрологічними або гідрогеологічними характеристиками.

Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, іхтіологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, гідротермічних та інших вишукувань і санітарно-гігієнічних

обстежень.

Вибір нових і оцінку існуючих джерел водопостачання слід виконувати за гігієнічними, екологічними, геологічними, гідрологічними, технологічними техніко-економічними та іншими критеріями.

При виборі джерела виробничого водопостачання слід враховувати вимоги, які висуваються споживачами, за ступенем забезпеченості подачі води, якості води тощо.

Для питного водопостачання потрібно в першу чергу максимально використовувати наявні ресурси підземних вод, якщо:

- якість відповідає вимогам державним санітарним нормам або може бути доведена існуючими методами водопідготовки;

- на джерелах водопостачання є можливість створення та облаштування санітарно-захисної зони;

- розвідані запаси дозволяють забезпечити потребу у визначених об’ємах (повністю або частково);

- у разі необхідності існує можливість збільшення запасів шляхом штучного поповнення.

Згідно з технічними умовами або завданням на проектування допускається використання підземних вод питної якості для поповнення недоторканого протипожежного запасу води та в якості додаткових джерел пожежогасіння.

При оцінці використання водних ресурсів як джерела водопостачання та розміщення водозабірних споруд слід враховувати:

- вимоги чинного законодавства, регуляторні акти та технічні умови щодо виконання особливих вимог і обмежень з інженерного забезпечення споруд та забудови земельних ділянок;

- водогосподарський баланс району будівництва з урахуванням генеральних планів територій (населених пунктів) та прогнозу його розвитку на наступні 20-25 років;

- розвідані та затверджені для використання запаси підземних вод, умови їх живлення, а також можливе їх трансформування в результаті зміни природних умов та антропогенних факторів (осушення територій або штучного їх

- поповнення) тощо;

- стійкість ложа водойм та меандрування берегів з прогнозом на 20-25 років (для поверхневих джерел та інфільтрацій водозаборів);

- прогноз можливих змін якості води (хімічного складу, мікробіологічних, гідробіологічних, паразитологічних, токсикологічних, радіологічних показників) і температурних її параметрів;

- можливість ефективного очищення води для споживачів надійними та економічно виправданими методами;

- гідрологічні особливі умови: джерела живлення, можливість промерзання або пересихання, фази водно-льодового режиму (повеней та весняно-літніх паводків для гірських водотоків, льодових заторів, заторів, пятр, весняного скресу), стратифікаційні явища, формування річкових наносів та їх характеристики тощо;

- наявність у районі будівництва складних інженерно-геологічних процесів (просідання, набухання, здимання ґрунтів), підтоплення або підроблювання території, а також виникнення природних стихійних явищ (землетрусів, зсувів, селів, снігових лавин тощо);

- вплив відбору води на екологічний стан та навколишнє природне середовище прилеглих територій (в межах визначених кордонів).

Крім того, для систем централізованого питного водопостачання необхідно враховувати можливість створення та облаштування санітарно-захисних зон.

Підсумовуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається поетапне запровадження централізованого водопостачання населеного пункту, починаючи з існуючої забудови і відповідно до черговості нового будівництва.

Окремо необхідно зазначити, що остаточні рішення щодо схеми водопостачання  існуючих та запроектованих житлових територій необхідно приймати на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з проведенням гідравлічних розрахунків водопровідних мереж.

### 2.2. Каналізація

Відповідно до вимог Державних будівельних норм стічні води малих населених пунктах повинні відводитися централізованою системою господарсько-побутової каналізації згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання населених місць на очисні споруди населеного пункту. Для об’єктів, розташованих на відстані не менше 500 м від найближчого колектора стічних вод, стічні води можна очищати на локальних очисних спорудах, крім ряду випадків, передбачених Державними санітарними та будівельними нормами.

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій для індивідуальної садибної забудови.

Проектним рішенням пропонується використання локальних систем каналізації.

Локальною очисною спорудою вважається споруда, яка очищає стічні води й дозволяє відводити їх в очищеному вигляді в ґрунт.

Відповідними Державними санітарними та будівельними нормами передбачено для локальної очисної споруди передбачено, що вона відповідає ряду вимог:

- є автономною: очищує стічні води виключно з того об'єкта, для якого вона запроектована;

- в складі її застосовані механічні рішення, що поєднуються з біологічними процесами, які служать основою дії очисної споруди;

- є гравітаційними: у переважній більшості випадків ґрунтуються на принципі гравітаційного течії рідини;

- за призначенням є господарсько-побутовою: очищує виключно стічні води з домашніх господарств.

До найпростіших систем очищення каналізаційних стічних вод відносять септики з відповідною камерами, кількість яких залежить від об’єму стічних вод, що надходять від окремо розташованих будівель або групи будівель.

З метою  попереднього  очищення  стічних  вод  окремих  будинків,  перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими  колодязями,  іншими  спорудами  очищення  стічних  вод  можна застосовувати  септики  (при  витраті  стічних  вод  до  20  м³/добу).  Випуски  із  будинків  слід  приєднувати  до септиків через оглядові колодязі.

Повний об’єм септика потрібно приймати:

- при витраті стічних вод до 5 м³/добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби;

- при витраті стічних вод понад 5 м³/добу - не менше ніж за 2,5 доби;

- при  витраті  стічних вод  до  10  м³/добу  слід  приймати  двокамерні септики,  понад 10 м³/добу - трикамерні.

Об’єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 розрахункового об’єму; у трикамерних - 0,5  розрахункового  об’єму,  а  другої  та  третьої  камер  - по  0,25  розрахункового  об’єму.  У  септиках, запроектованих з бетонних кілець, усі камери можна приймати однакового об’єму.

Такі очисні споруди, як правило, розміщуються нижче рівня поверхні землі (під землею), в безпосередній близькості від об’єкта.

Можливе застосування інших місцевих очисних споруд, проект яких погоджений органами санепідслужби.

Відстані від джерел  забруднення  до колодязів технічної води слід приймати 20 м.  Місце розташування водозабірних споруд  повинне  бути  вверх  за  течією ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування каналізаційних споруд.

Остаточне рішення щодо схеми водовідведення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.3. Санітарна очистка території

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів.

Також, державні будівельні норми встановлюють доцільність комбінованої системи санітарної очистки від твердих побутових відходів і вигляді:

- планово-подвірної - для громадського центру і багатоповерхової забудови;

- планово-квартальної - для зони індивідуальної садибної забудови.

Враховуючи той фактор, що більшість території населеного пункту складається  з індивідуальної садибної забудови, проектним рішенням передбачається запровадження планово-квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів.

Крім того, Законом України «Про відходи» визначено ряд основних напрямків у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133 затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів.

Вказана Методика передбачає, що технологічні  схеми   роздільного   збирання   побутових відходів   визначаються   органами   місцевого   самоврядування  з урахуванням річної норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів,  складових,  що входять до побутових відходів, потреби у вторинних  енергетичних  та  матеріальних   ресурсах,   органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Роздільне  збирання твердих  побутових    відходів здійснюється  за  компонентами, що входять  до  складу  твердих побутових  відходів,  які  відображаються  у  відсотках від їх загальної  маси або об'єму та  визначаються  шляхом проведення вимірів  у  населеному  пункті  протягом  чотирьох  сезонів року, відповідно  до  Правил  визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів,  затверджених наказом  Міністерства  з  питань житлово-комунального господарства  України  від  30.07.2010  №259.

Враховуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається запровадження планово-квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття.

Державними будівельними нормами передбачені показники накопичення твердих побутових відходів на 1 людину на рік в залежності від ступеня благоустрою.

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів за врахуванням всіх проектних рішень по населеному пункту будуть приймати наступні значення:

Таблиця 12

|  | Кількість | Річна норма відходів, кг/чол. | Розрахункове накопичення твердих побутових відходів, кг/рік/ чол |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість по населеному пункту з врахуванням громадських будівель, чол. | 334 | 280 | 93520 |
| Сміття із вулиць та доріг, км | 15,3 | 5 кг/м | 76500 |
| Всього по населеному пункту |  |  | 170020 |

При визначення потреби в сміттєзбірниках проектним рішенням передбачається застосування в якості сміттєзбірників депо-контейнерів системи Грумбах(Німеччина) місткістю 3,2 м². Матеріал з якого вироблені контейнери: гарячеоцинкована сталь.

До переваг даного виду сміттєзбірників порівняно з іншими видами відносяться:

- значна місткість, що суттєво збільшує періодичність вивезення твердих побутових відходів;

- висока якість матеріалу, з якого виготовлені контейнери, що дає можливість використовувати контейнери протягом тривалого часу без їх ремонту та відновлення;

- можливість використання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів завдяки простому переобладнанню та індивідуальному маркуванню;

- простота вивільнення змісту контейнерів одним оператором;

- здійснення вивільнення змісту контейнерів безпосередньо над днищем сміттєзбиральної машини.

Детальні технічні характеристики даного виду контейнерів характеризуються наступними показниками:

- об'єм - 3,2 м³;

- ширина - 1500 мм;

- глибина - 1500 мм;

- висота - 1665 мм.

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме:

- мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше  20 м;

- величина радіуса обслуговування - не більше 100 м;

- можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року;

- розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45 кв.м.;

- періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

В той же час, при розробці проектного рішення щодо роздільного збирання твердих побутових відходів враховано ряд норм Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133.

Так, нормами вказаної Методики передбачено поетапне запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, зокрема на  першому  етапі:  шляхом проведення експериментів з роздільного збирання твердих побутових відходів в окремих районах населеного пункту з використанням різних технологічних  схем з метою визначення найбільш ефективної та прийнятної для даного населеного пункту.

Враховуючи все вищевикладене, проектним рішенням передбачається ряд першочергових заходів щодо поліпшення роботи системи санітарного очищення території населеного пункту:

- розмістити в населеному пункті групи сміттєзбірників для поетапного запровадження збирання твердих побутових відходів (відповідно до максимальних радіусів розміщення);

- в кожній групі сміттєзбірників передбачити по 4 контейнери вказаних вище типів для роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- сміттєзбірники розмістити на асфальтованих майданчиках площею 16 кв.м. кожен;

- вивіз сміття здійснювати сміттєвозами, які повинні мати відповідне спец обладнанням та бути герметичними до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

Одночасно пропонується розробити спеціалізовану схему санітарного очищення території населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення умов для попереднього  сортування ТПВ, зменшення транспортних витрат.

Відходи сміттєвозами транспортуватимуться до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

### 2.4. Електропостачання

Розширення мережі електропостачання населеного пункту передбачається з врахуванням розширення споживачів та місць розміщення ділянок для нового індивідуального житлового будівництва.

Навантаження районів житлової садибної забудови розраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину відповідно до державних будівельних норм, як для будинків з газовими плитами та кондиціонерами. При цьому, прийняті нормативи враховують електроспоживання житлового та громадського сектору поселень, підприємств комунально-побутового обслуговування, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення, тощо.

Розташування проектних ділянок під індивідуальну садибну забудову дає можливість забезпечити забудову електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Суттєвих змін в існуючих об’єктах інфраструктури, які мають забезпечуватись електропостачанням по відповідним категоріям, проектними рішеннями не передбачались.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення електричних навантажень для запланованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків збільшення обсягів електричних

навантажень житлового фонду

Таблиця 13

| Види проектного житлового будівництва | Загальна кількість мешканців, тис. чол. | Питома норма, кВтгод/1 люд. в рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгод | Число годин використання максимуму навантаження | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна індивідуальна садибна забудова (43 будинки) | 0,384 | 840 | 0,108 | 5200 | 0,021 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови проектними рішеннями пропонується схему зовнішнього електропостачання населеного пункту залишити без змін.

Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого на території населеного пункту передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення.

Кількість, розміщення РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

На етапі реалізації генерального плану необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, з впровадженням енергозберігаючого обладнання та технологій.

У випадку збільшення трансформаторної потужності на підстанціях провести реконструкцію ліній електропередач із зміною перерізів дротів, при необхідності, для збільшення пропускної здатності.

При забудові проектних ділянок слід врахувати розташування повітряних ліній електропередач та передбачити улаштування технічних коридорів та охоронних зон.

До енергозберігаючих заходів, що використовуються при проектуванні, відноситься використання:

- енергозберігаючого обладнання;

- системи автоматики управління вуличним освітленням;

- використання світлодіодних світильників для вуличного освітлення;

- використання самоутримного проводу, що зменшує втрати електроенергії від несанкціонованого підключення до мереж.

Остаточне рішення щодо електропостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Проектним рішенням не пропонується проектування та спорудження систем централізованого теплопостачання, що обґрунтовуються наступним:

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій під садибну забудову.

Розташування зазначених ділянок дає можливість забезпечити проектовану забудову газо- та електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж і відповідно встановлення та експлуатацію локальних систем теплопостачання.

Остаточне рішення щодо теплопостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.6. Газопостачання

Розширення мережі газопостачання населеного пункту передбачається з врахуванням розширення споживачів та місць розміщення ділянок для нового індивідуального житлового будівництва.

Розрахунки витрати газу для зазначеної вище категорії споживачів здійснені відповідно до вимог державних будівельних норм, а саме: 165 м³/рік на 1 людину, а також показника заселення житла – 3 чоловіка на житло.

Розташування проектних ділянок під індивідуальну садибну забудову дає можливість забезпечити забудову газопостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Суттєвих змін в існуючих об’єктах інфраструктури, які мають забезпечуватись газопостачанням по відповідним категоріям, проектними рішеннями не передбачались.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення споживання газу для запланованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків річних витрат природного газу для проектної житлової забудови

Таблиця  14

| Види проектного житлового будівництва | Обсяги витрат природного газу, м³/рік |
| --- | --- |
| Проектна індивідуальна садибна забудова (43 будинки) | 21285 |

Кількість ГРП (ШРП) та місця їх розташування, розміщення проектних газопроводів високого/середнього та низького тиску, необхідність реконструкції діючих мереж газопостачання з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

### 2.7. Мережі зв’язку

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок нового індивідуального садибного житлового будівництва

Вимогами державних будівельних норм передбачено, що в сучасних населених пунктах телефонний зв’язок здійснюється на базі автоматичних телефонних станцій (АТС), при цьому ємність АТС повинна враховувати потребу квартирного сектора з розрахунку 1 телефон на 1 сім’ю, а також потребу народногосподарського комплексу з розрахунку 20-25% від кількості сімей.

Кількість АТС та місця їх розташування, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

При цьому, необхідно враховувати ряд основних вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- АТС слід передбачати в окремих будинках, розміщених у житлових районах, у центрах телефонних навантажень з урахуванням перспектив розвитку сельбищної території;

- будинок АТС необхідно розміщувати на вільному майданчику в середині житлового кварталу з максимально можливим віддаленням від промислових підприємств (не менше 0,5 - 1 км), магістральних вулиць і площ, залізничних вокзалів і колій, ліній електропередачі і шосейних доріг;

- площа і конфігурація ділянки під будинок АТС повинні дозволяти розміщення як технічного будинку, так і підсобних споруд;

- площі будинків АТС повинні забезпечувати розвиток на їхню кінцеву ємність, визначену з урахуванням перспективи на 15 - 20 років.

Додатково необхідно враховувати, що розвиток радіотрансляції у містах повинен здійснюватися шляхом впровадження трипрограмного мовлення. Міські телефонні та радіотрансляційні мережі, як правило, робляться підземними (кабельними).

Підведення кабельної каналізації до будинку АТС повинне здійснюватись, як мінімум, з двох сторін; кабелі зв'язку на міській телефонній мережі слід прокладати у кабельній каналізації і, як виняток, при відповідних обґрунтуваннях безпосередньо у ґрунті.

Прокладання кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають закінченого горизонтального планування, піддаються здиманню, заболочені, а також по вулицях, які підлягають закриттю при переплануванні або реконструкції міста, у приміських зонах.

Кабельна каналізація повинна враховувати потреби телефонної мережі, диспетчеризації, радіомовлення і телебачення.

Підсилювальні станції проводового мовлення слід розміщувати в будинках АТС, в окремо розташованих будинках та у пристосовуваних житлових приміщеннях при дотриманні необхідних санітарних норм.

При проектуванні нових житлових районів слід враховувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розміщуватися у центрах забудови районів, в будинку, домінуючому за поверховістю, на площах 10 - 20 кв.м. .

Остаточне рішення щодо радіотрансляції та кабельного телебачення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

## 3. Інженерна підготовка та захист територій

Гідротехнічні заходи

Комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території включає: захист території від затоплення; благоустрій існуючих водойм; захист від підтоплення.

Благоустрій існуючих водойм

Передбачається розчистка та поглиблення існуючого русла річки Хорол – на ділянці довжиною  3,86 км, що в подальшому дозволить створити додаткові сприятливі умови відносно підвищення ефективності використання запроектованих територій об’єктів туризму та відпочинку.

Дане проектне рішення передбачає на меті досягнення ряду інших позитивних моментів, зокрема:

- відтворення піків весняної повені - ранньовесняне спрацювання рівня для потужного промивання заплавних масивів верхніх ділянок водойм з метою запобігання її заболочуванню та забезпечення умов для винесення надлишків органічних речовин;

- зменшення амплітуди коливання рівнів у весняний та ранній літній період,

- зменшення амплітуди коливання рівнів у зимовий період з метою запобігання загибелі зимуючих зачатків водної флори та фауни.

Додатково передбачається розчистка та поглиблення існуючої водойми (ставка) площею 8,47 га на західній околиці населеного пункту, що дасть можливість її використання в подальшому для ставкового рибного господарства.

Остаточні рішення щодо гідротехнічних заходів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

## 4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон

## 4.1. Загальні положення функціонування території

Основною складовою Зонінгу є схема зонування. На схемі зонування територія населеного пункту поділяється на територіальні зони, для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент.

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, визначає:

- види дозволеного (переважного, супутнього та дозволеного) використання земельних ділянок;

- граничні параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури.

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури у складі містобудівного регламенту є єдиним для всіх об’єктів в межах відповідної зони, якщо інше не визначено регламентом.

Для кожної земельної ділянки дозволеним видом є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони.

Невідповідність наміру забудови встановленого виду дозволеного використання земельних ділянок та об’єктів, що вказано в містобудівному регламенті, значить, що його застосування у відповідній територіальній зоні не припускається.

Зміна параметрів земельних ділянок та об’єктів будівництва, види використання та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можливо лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідності з містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного виду будівництва.

Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та супутніх видів забудови – об’єктів інженерно-технічної інфраструктури (споруди, комунікацій), що забезпечують реалізацію дозволеного виду використання об’єктів будівництва на цих ділянках, можливо за умови обов’язкового отримання технічних умов (норм).

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до введення в дію Зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть бути використані без визначення терміну їх проведення у відповідності з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрозу для життя, здоров’я людини, для довкілля, об’єктів культурної спадщини.

Зміна видів використання земельних ділянок та об’єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком видів переважних та супутніх видів дозволеного використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, при умові забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості.

Планування (розміщення) будь-яких об’єктів містобудування на території населеного пункту та їх будівництво здійснюється при дотриманні Зонінгу ти отримання містобудівних умов та обмежень у випадках, передбачених законодавством.

Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення існуючих будівель та споруд, які не відповідають вимогам Зонінга, дозволяється, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінга. Будівлі або споруди, що не відповідають вимогам Зонінга, не може бути змінено на іншу будівлю або споруду, яке призведе до невідповідності вимог Зонінга.

Площа об’єктів нерухомого майна, вид використання яких не вказано в переліку дозволених для відповідної територіальної зони, не може бути збільшена. На цих об’єктах не припускається збільшення обсягу продукції, що випускається, або наданих послуг.

## 4.2.  Види використання земельних ділянок в межах зон

В межах  окремих зон визначаються переважний супутній та дозволений вид використання території (земельних ділянок).

Межі зон встановлюються з урахуванням: червоних ліній; меж земельної ділянки; меж або ліній відведення для інженерних комунікацій; адміністративних меж; меж природних об’єктів; інших меж.

До переважних видів належать види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов’язкових вимог, не можуть бути заборонені.

До супутніх видів належать види забудови та використання, які супроводять переважні види та які по відношенню до останніх є допоміжними, а також належать об’єкти, які технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або сприяють безпеці у відповідності з нормативно-технічною документацією, споруди, які необхідні для охорони об’єктів переважного та дозволеного видів використання.

До дозволених видів належать види, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але можуть бути дозволеними за умови спеціального погодження.

Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні в переліку переважних, супутніх або дозволених видів забудови земельних ділянок в межах зон, є забороненими для відповідної функціональної зони та можуть бути дозволені в тому числі і за процедурою спеціального погодження.

Рішення про забудову, землекористування та благоустрій території населених пунктів та окремих ділянок приймаються на основі встановленого Зонінгом переліку переважних, супутніх або дозволених видів використання території (земельних ділянок), єдиних умов та обмежень, які діють в межах зон, визначених Зонінгом, та розповсюджуються в рівному ступені на всі, що розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, незалежно від форм власності. Виняток складають транспортні та інженерно-технічні комунікації, в тому числі залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під’їзди. Використання територій існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об’єктів визначається за їх цільовим призначенням.

## 4.3. Загальні зональні погодження

Загальне зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника або користувача земельної ділянки містобудівним та іншим умовам, що встановлені Зонінгом для відповідних територіальних зон. Результатом загального зонального погодження є отримання заявником містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Порядок складання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст встановлюються центральним органом виконавчої влади по питанням будівництва та архітектури.

Загальне зональне погодження здійснюється при відповідності будівельних намірів заявника Зонінгу обов’язковим нормативам та стандартам.

4.4. Функціональна класифікація територій

Згідно ДСТУ-Н Б Б.1-1-1:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг), схема зонування складається з нижченаведених основних типів зон:

- громадські (Г-1);

- житлові (Ж-1);

- сільськогосподарського виробництва (СВ-1);

- транспортної інфраструктури (ТР-1, ТР-2);

- комунально-складські (КС-4);

- виробничі (В-4);

- рекреаційні (Р-2, Р-3, Р-3.1, Р-3.2.);

- відпочинку і туризму (КВТ).

## 4.5. Типи територіальних зон

Виходячи з аналізу існуючої забудови населеного пункту, а також перспектив функціонального використання та планувального розвитку, передбачених проектною документацією, на території населеного пункту можна виділити ряд функціональних типів територій, які, в свою чергу, підрозділяються на відповідні територіально-планувальні елементи – зони.

Відносно типу зони встановлюються переважні та допустимі види забудови і використання, а також єдині умови та обмеження у відповідності до затвердженого Генерального плану та іншої містобудівної документації.

Межами зон на карті вважаються:

- червоні лінії вулиць;

- межі земельних ділянок;

- офіційно встановлені межі об’єктів природно-заповідного фонду;

- межі земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги);

- межа населеного пункту (існуюча та проектна, визначена генеральним планом населеного пункту).

Проектом Зонінгу на території населеного пункту встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

Громадські зони «Г»:

- Г-1 – призначаються для розташування об’єктів адміністративних будівель органів управління, ділових установ, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції, для розташування закладів освіти, для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, для розташування магазинів, торгівельних центрів, ринків.

- Житлові зони «Ж»:

- Ж-1 – призначаються для розміщення одноквартирних житлових будинків до 3-х поверхів із земельними ділянки та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

- Зони сільськогосподарського використання «СВ»:

- СВ-1 – використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, а також для ведення особистого селянського та фермерського господарства.

- Зони транспортної інфраструктури «ТР»:

- ТР-1 – відноситься територія автомобільних доріг по населеному пункту в межах червоних ліній;

- ТР-2 – відноситься територія вулиць, майданів в межах червоних ліній.

- Комунально-складські зони «КС»:

- КС-4 – зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м.

- Виробничі «В»:

- В-4 – зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м.

- Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»:

- Р-2 – призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення, громадсько-рекреаційні центри;

- Р-3 - призначаються для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, ліси, водойми;

- Р-3.1. - підзона зелених насаджень спеціального призначення (СЗЗ);

- Р-3.2. - підзона земель водного фонду (в тому числі прибережні смуги);

- КВТ - призначаються для розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків.

## 4.6. Списки видів переважного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах. Містобудівні умови та обмеження по зонам

## 4.6.1. Громадські зони

Г-1. Ділові (адміністративні, ділові, фінансові), заклади освіти, заклади охорони здоров’я, торгові зони.

Переважні види використання земельних ділянок:

- організації та установи органів державної, виконавчої влади;

- банківські установи;

- офіси професійних, громадських організацій;

- підприємства зв'язку;

- меморіальні споруди та комплекси;

- середні навчальні заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при
вищих навчальних закладах;

- сквери, озеленені території;

- бібліотеки;

- клубні приміщення, кінотеатри, танцювальні зали;

- виставочні зали, музеї;

- спортивні майданчики, спортзали, стадіони.

- багатофункціональні лікувальні заклади, лікувальні корпуси лікарень;

- консультативні поліклініки;

- спеціалізовані поліклініки;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- станції невідкладної швидкої допомоги;

- торгові центри;

- ресторани і кафе;

- спеціалізовані будинки побутового обслуговування;

- магазини без обмеження профілю та асортименту, в тому числі магазини товарів першої необхідності;

- аптеки.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам:

- дошкільні заклади;

- гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу;

- поліклініки, аптеки, реабілітаційні та оздоровчі центри;

- магазини і торгівельні центри;

- перукарні, підприємства побутового обслуговування;

- поштові відділення;

- автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування.

- автостоянки для зберігання автомобілів;

- громадські туалети.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування цієї зони;

- культові споруди та комплекси;

- багатоквартирні житлові будинки;

- малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-1.

Таблиця 15

| 1. | Вид об’єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» табл. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.2, табл. 3.1 |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання Забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.14 та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та Споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.13 Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних Вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.2. Житлові зони

Ж-1. Зона садибної забудови.

Переважні види використання земельних ділянок:

- одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками) (до З-х поверхів);

- 2х-3х-поверхові зблоковані будинки з приквартирними ділянками (відповідно до містобудівної документації);

- дитячі дошкільні заклади, в томі числі зблоковані із загальноосвітніми школами;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, поліції, банку, адміністрації, комунальні служби.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам (у складі однієї садибної ділянки для особистого використання):

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- загальноосвітні заклади;

- дошкільні заклади;

- культові споруди та комплекси;

- місця масового відпочинку;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини;

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1.

Таблиця 16

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України» для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», табл.6.1. та ДБН В.2.2-9- 2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України», ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 3.2. |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 79-92 «Житлові будинки для індивідуальних забудовників України» та передпроектних розробок. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до встановлених меж історико-архітектурної зони ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.13 Додаток 3.1 та п.п. 3.24 – 3.25а* та табл.. 3.2а* з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції. |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.3. Зони земель сільськогосподарського використання

Зона земель сільськогосподарського використання СВ-1.

Переважні види використання земельних ділянок:

- для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, а також для ведення особистого селянського та фермерського господарства.

## 4.6.4. Зони транспортної інфраструктури

ТР-1. Зона автомобільних доріг по населеному пункту в межах червоних ліній.

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари;

- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- елементи зовнішньої реклами;

- вуличні меблі;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-1

Таблиця 17

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектни ми розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

ТР-2. Зона вулиць, майданів в межах червоних ліній.

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;

- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- елементи зовнішньої реклами;

- вуличні меблі;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

Таблиця 18

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектни ми розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.5. Комунально-складські зони.

Зона комунально-складських підприємств виділена для забезпечення правових умов формування територій для розміщення об'єктів складування і розподілу товарів. У цю зону включені склади, криті і відкриті бази, гаражі, стоянки, а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні об'єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг.

КС-4 - зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м;

Переважні види використання земельних ділянок:

- парники, теплиці з використанням сміття, компостування;

- об'єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій);

- громадські туалети;

- зелені насадження спеціального призначення санітарно-захисної зони.

Дозволені види використання:

- підприємства громадського харчування;

- ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;

- майданчики та спорудження контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації.

Також дозволяється озеленення території, благоустрій.

У санітарно-захисних зонах забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел.

Необхідний постійний контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що знаходиться поблизу від кладовищ

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС-4

Таблиця 19

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти 4 класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» табл.6.1. та ДБН В.2.2-9- 2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів . |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Згідно з СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та відповідно до передпроектних розробок згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.6. Ландшафтно-рекреаційні зони

Р-2. Рекреаційна зона активного відпочинку

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери);

- рекреаційні установи (кемпінги, будинки відпочинку, інші об'єкти стаціонарної рекреації), а також місця масового відпочинку населення на березі річки Хорол;

- заклади громадського харчування;

- об'єкти фізичної культури і спорту, спортивні майданчики, стадіони;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території;

- культові споруди та комплекси;

- виставкові павільйони та зали;

- концертні майданчики;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- меморіальні комплекси;

- оранжереї.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-2

Таблиця 25

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Площа земельної ділянки Згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п.п.5.1-5.13, табл.5.1. для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» табл.6.1. та ДБН В.2.2-9- 2009 «Громадські будинки та споруди»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 5.2. Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Встановлюються на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях). |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів») |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3. Зона зелених насаджень загального користування.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери);

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- малі архітектурні форми;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- заклади громадського харчування;

- культові споруди та комплекси;

- виставкові павільйони та зали;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- меморіальні комплекси;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- оранжереї;

- заклади громадського харчування.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3

Таблиця 26

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Площа земельної ділянки Згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п.п.5.1-5.13, табл.5.1. для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» табл.6.1. та ДБН В.2.2-9- 2009 «Громадські будинки та споруди»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 5.2. Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Встановлюються на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях). |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів») |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3.1 Підзона зелених насаджень спеціального призначення

Дана підзона використовується захисту житлової та громадської забудови від шкідливого впливу виробничих підприємств, підприємств та об’єктів комунально-складських зон і зон спеціального призначення.

Переважні види використання:

- захисні зелені насадження;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

- магістральні інженерні мережі.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- оранжереї;

- теплиці;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- дачі;

- колективні гаражі для зберігання легкових автомобілів;

- автозаправні станції;

- об’єкти обслуговування автомобілів.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3.1

Таблиця 27

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДБН 360- 92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДБН 360- 92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується о меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Згідно з СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та відповідно до передпроектних розробок згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3.2 Підзона земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги).

Зону земель водного фонду складають:

- річки, озера, водосховища, інші водні об'єкти, болота, острови;

- прибережні захисні смуги вздовж річок та навколо водойм;

- гідротехнічні, інші водогосподарські споруди та канали, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

- берегові смуги водних шляхів.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів);

- улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування;

- гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;

- об’єкти водного господарства;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- причали;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування цієї зони або загальноміської території.

Допустимі види використання, які потребують погоджень(потребують спеціального дозволу або погодження):

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- спортивні майданчики;

- пристані;

- малі архітектурні форми.

Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування встановлюється земельним законодавством.

У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.

У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, також для проведення науково-дослідних робіт.

Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3.2

Таблиця 28

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, Супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п.п.5.1-5.13, табл.5.1. для об’єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» табл.6.1. та ДБН В.2.2-9- 2009 «Громадські будинки та споруди»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Не визначається |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до Водного кодексу України, згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 5.2., відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Встановлюються на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях). |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Відповідно до Водного кодексу України, згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Відповідно до Водного кодексу України, згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Відповідно до Водного кодексу України, згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до Водного кодексу України, згідно з СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та відповідно до передпроектних розробок згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Відповідно до Водного кодексу України, згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Відповідно до Водного кодексу України |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Відповідно до Водного кодексу України, згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.8. Зони підприємств IV класу шкідливості.

Призначаються для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м.

Зона формується підприємствами IV класу шкідливості в межах виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них, відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, наведена в Додатку 1.

Переважні види використання: підприємства IV класу шкідливості.

Супутні види використання:

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

- транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

- споруди інженерної інфраструктури;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-4

Таблиця 29

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти IV класу шкідливості, відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Визначається в залежності від галузевої спрямованості та технологічного процесу. згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-3-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту.відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Згідно з СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та відповідно до передпроектних розробок згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.9. Зона установ відпочинку та туризму.

Зона призначається для розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків. До зони входять рекреаційні території, на яких згідно містобудівної документації розміщуються об’єкти туристичної інфраструктури.

Переважні види використання:

- кемпінги;

- місця для наметів;

- туристичні бази (табори).

Супутні види використання:

- підприємства торгівлі;

- підприємства громадського харчування;

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

- пункти прокату;

- малі архітектурні форми;

- зелені насадження обмеженого користування;

- квітники, газони.

- споруди інженерної інфраструктури, пов’язані з функціонуванням закладів.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): громадські вбиральні; гостьові автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КВТ

Таблиця 32

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, Супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень , СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та відповідно до передпроектних розробок згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 5.2. Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень , СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та відповідно до передпроектних розробок згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Згідно з СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та відповідно до передпроектних розробок згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», пп. 7.26-7.42, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною Кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» пп. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6 та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території

### 5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування

На момент розроблення Генерального плану територія населеного пункту загалом забезпечена озелененням, проте її система потребує певного впорядкування.

Необхідність впорядкування системи озеленення передбачена в першу чергу з метою дотримання Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, а також для реалізації ряду проектних рішень, зокрема:

- поліпшення культурно-побутового обслуговування;

- створення рекреаційної зони;

- формування озеленених територій загального користування, спеціального призначення(санітарно-захисних зон), обмеженого користування.

При цьому, проектними рішенням враховано ряд вимог, встановлених державними санітарними нормами та державними будівельними нормами, відповідно до яких:

- на території санітарно-захисної зони завширшки 100 м  і більше зі сторони сельбищної території необхідно передбачати смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, а з шириною зони до 100 м - не менше 20 м;

- вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м;

- зелені насадження для захисту водозабірних споруд з підземних джерел необхідно розміщувати на межі першого поясу зони санітарної охорони на відстані не менше 30 м від підземного джерела і водозабірних споруд.

- озеленення територій має здійснюватись з максимальним збереженням і використанням існуючих зелених насаджень;

- підбір асортименту рослин і розміщення їх на території населених пунктів слід проводити в залежності від природно-кліматичних умов, розмірів населеного пункту. При  цьому  слід враховувати як пило-, газостійкість 
рослин, так і їх захисні і оздоровчі властивості. Забороняється застосовувати для озеленення вулиць фруктові дерева і чагарники, що потребують обробки отрутохімікатами;

- дерева, що висаджуються біля будинків, не повинні перешкоджати інсоляції і освітленості житлових і громадських будівель відповідно до гігієнічних норм.

Додатково проектним рішенням враховано ряд вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- зелені насадження на території сільських рад і населених пунктів підрозділяються на: спільного користування (на території парку, скверу, бульварів), обмеженого користування (на територіях безсадибної житлової забудови, виробничої зони, ділянок установ громадського призначення, приквартирних і присадибних  ділянок); спеціального призначення (санітарно-захисні, меліоративні).

Відносно територіальної організації рекреації проектні рішення враховують наступні основні вимоги державних будівельних норм:

- на території населеного пункту необхідно передбачати систему озеленення територій та інших відкритих просторів, що можуть бути використані для тривалого і короткочасного відпочинку населення. Зони тривалого відпочинку належить розміщувати за межами населених пунктів в найсприятливіших умовах;

- розміщення зон відпочинку населення належить передбачати відповідно до порядку використання рекреаційних земель на ландшафтно-рекреаційних територіях населених пунктів (внутрішньоселищні), території селищних рад і в системах розселення (міжселенні);

- зона короткочасного відпочинку на території сільських населених пунктів включає території лісопарків, що прилягають до них, парків, скверів, бульварів. Громадські центри населених пунктів належить формувати у комплексі з зонами короткочасного відпочинку;

- найменша величина площі парку чи загальноселищного саду повинна складати 0,2 га (без фізкультурно-спортивних споруд), скверу  - 0,5 га. Під зелені насадження парку, саду чи скверу повинно відводитись не менше 70% території (без фізкультурно-спортивних споруд);

- в умовах реконструкції населених пунктів, завершення забудови і благоустрою їх громадських центрів необхідно передбачати улаштування окремих скверів або парку у складі культурного комплексу на території громадського центру.

Таким чином, проектним рішенням передбачається розміщення наступних зон короткочасного відпочинку:

- території парку, яка розміщена в громадському центрі, озеленення якої потребує часткового впорядкування;

- створення рекреаційної зони відпочинку, яка потребує озеленення;

- впорядкування існуючого та розміщення нового стадіону з встановленням набору площинних спортивних споруд.

### 5.2. Благоустрій території

Благоустрій території передбачає комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території населеного пункту, що забезпечують комфортні умови для праці, побуту й відпочинку жителів, які включають в себе формування системи зелених насаджень (у тому числі декоративне озеленення й квіткове оформлення, геопластику рельєфу - брукування майданів і майданчиків, улаштування підпірних стінок, сходів, пандусів, створення штучного рельєфу) та інше.

Державними будівельними нормами передбачено, що розміщення всіх елементів візуально-просторової інформації повинно бути підпорядковане об'ємно-просторовому вирішенню забудови з урахуванням масштабності й архітектурно-художньої композиції та здійснюватися за межами червоних ліній або бокової видимості вулиці.

Місця відпочинку для відвідувачів громадських закладів передбачаються на рекреаційних майданчиках перед входами  в будівлю або у сквері, що розміщується в межах громадського центру. Орієнтовний розмір майданчиків відпочинку - 30-50 кв.м.

Зовнішній благоустрій ділянок садибної забудови включає у себе влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку, дитячих і господарських майданчиків, озеленення декоративне та квіткове оформлення. Зовнішній благоустрій здійснюється господарями прилеглих садиб у відповідності із загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами.

При в'їзді в населений пункт встановлюється дорожній знак із назвою цього населеного пункту.  В'їзний знак установлюється на відстані не менше 3 м від краю обочини дороги на розширенні або за кюветом на придорожній смузі. При установці декоративного знаку влаштовується майданчик розміром 10 х 15 кв.м з мощенням тротуарною плиткою чи бруківкою, лавками та квітником.

На автобусних зупинках громадського транспорту у сільських населених пунктах державними будівельними нормами передбачено спорудження автопавільйонів напівзакритого типу з майданчиком для відпочинку, на якому розміщуються 2-3 лавки, урна для сміття.

## 6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до існуючих умов населений пункт відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря.

Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території населеного пункту, а також для покращення існуючого стану навколишнього природного середовища, проектними рішеннями пропонується:

- сформувати ландшафтно-рекреаційну зону на основі існуючих зелених насаджень загального користування;

- запровадження комбінованої системи санітарної очистки села від твердих побутових відходів у вигляді планово-квартальної, з використанням контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів;

- забезпечення заходів з озеленення спецпризначення в межах проектних рішень відносно організації нового кладовища, санітарно-захисних зон, а також рекреаційної зони;

- озеленення внутрішньоквартальних територій та територій спецпризначення.

Застосування в якості проектних рішень ряду заходів у вигляді різного виду озеленення обґрунтовується тими факторами, що зелені насадження мають меліоративні, водоохоронні і вітрозахисні якості, які позитивно впливають на покращення існуючого навколишнього середовища.

## 7. Пропозиції щодо охорони нововиявлених пам’яток археології

Враховуючи розширення території населеного пункту, необхідно забезпечити проведення заходів відносно виявлення фактичних місць розташування нововиявлених пам’яток археології.

Проведення   археологічних   розвідок,   розкопок,   інших 
земляних робіт на території пам'ятки,  охоронюваній  археологічній 
території,  в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, 
а також дослідження решток життєдіяльності  людини,  що  містяться 
під   земною   поверхнею,  під  водою,  здійснюються  за  дозволом 
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику   у  сфері  охорони  культурної  спадщини,  що  видається 
виконавцю  робіт  -  фізичній  особі,  і за умови реєстрації цього 
дозволу у відповідному органі охорони культурної спадщини.

Дозволи на   проведення   археологічних   розвідок,  розкопок 
надаються за  умови  дотримання  виконавцем  робіт  вимог  охорони 
культурної    спадщини    та   наявності   у   нього   необхідного 
кваліфікаційного  документа,   виданого   кваліфікаційною   радою. 
Порядок   надання   дозволів  установлюється  Кабінетом  Міністрів 
України. 
	Дозволи на проведення земляних (підводних) робіт на території 
місць бойових дій,  місць  поховань  померлих та померлих (загиблих) 
військовослужбовців (у  тому  числі  іноземців),  які  загинули  у 
війнах,  внаслідок  депортації та політичних репресій на території 
України,  надаються згідно з програмами, погодженими з відповідним 
органом охорони культурної спадщини.

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт  виявлено 
знахідку  археологічного  або  історичного  характеру,  виконавець 
робіт  зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї 
доби  повідомити  про  це  відповідний  орган  охорони  культурної 
спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні  роботи  можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Будівельні, меліоративні,  шляхові та інші роботи,  що можуть 
призвести  до  руйнування,  знищення   чи   пошкодження   об'єктів 
культурної спадщини,  проводяться тільки після повного дослідження 
цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

Роботи   на  щойно  виявлених  об'єктах  культурної  спадщини 
здійснюються  за  наявності письмового дозволу відповідного органу 
охорони   культурної   спадщини   на  підставі  погодженої  з  ним 
науково-проектної документації.

З  метою  захисту  об'єктів  археології, у тому числі тих, що 
можуть   бути   виявлені,   проекти  землеустрою  щодо  відведення 
земельних  ділянок  у  випадках,  передбачених  Земельним кодексом 
України,  погоджуються  органами охорони культурної 
спадщини.

# ІІІ. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Враховуючи поточні проектні пропозиції, а також: існуючий стан територій, перспективи розвитку виробничої та соціальної сфери, необхідність вдосконалення умов проживання, розроблено модель перспективного розвитку населеного пункту та прилеглої до нього території.

Модель перспективного розвитку головним чином враховує той фактор, що населений пункт має ряд перспективних передумов, які в подальшому можуть істотним чином позитивно впливати на його розвиток, зокрема:

- безпосередня близькість населеного пункту до районного центру – міста Миргород із значним курортним потенціалом що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального житлового будівництва;

- наявність привабливих територій для організації місць масового відпочинку населення на водних об’єктах (р.Хорол);

- відсутність об’єктів промисловості І-ІІІ класу шкідливості (забруднення).

- сприятливі природні та ландшафтні умови.

Модель перспективного розвитку дає можливість забезпечити плановий і сталий розвиток населеного пункту за необхідними напрямками, як в найближчий час, так і на віддалену перспективу.

Модель передбачає можливість підвищення ефективності використання внутрішніх територіальних ресурсів:

- розчистка та поглиблення існуючого русла річки Хорол – на ділянці довжиною 3,86 км, що в подальшому дозволить створити додаткові сприятливі умови відносно підвищення ефективності використання запроектованих територій об’єктів туризму та відпочинку;

- передбачення в південній та східних частинах населеного пункту територій  для розміщення об’єктів сфери туризму та відпочинку, враховуючи існуючий сприятливий природний потенціал(площею 2,46 га та 2,64 га відповідно) для розміщення кемпінгів, туристичних об’єктів і споруд);

- розчистка та поглиблення існуючої водойми (ставка) площею 8,47 га на західній околиці населеного пункту, що дасть можливість її використання в подальшому для ставкового рибного господарства;

- передбачення території площею 1,5 га з метою створення виробничих потужностей для працевлаштування мешканців населеного пункту, зокрема для зберігання та переробки продукції ставкового рибного господарства.

# ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | тис. осіб | 0,205 | 0,334 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 231,70 | 326,00 |
|  | Житлової забудови, всього | га | 102,14 | 109,60 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | індивідуальна садибна забудова | га | 102,14 | 109,60 |
|  | блокована садибна забудова | га | - | - |
|  | багатоквартирної | га | - | - |
|  | Громадської забудови, всього | га | 0,25 | 1,23 |
|  | Виробничі, всього | га | 0,00 | 1,50 |
|  | Комунальні, всього | га | 1,91 | 1,91 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га | 7,28 | 12,28 |
|  | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені | га | 73,37 | 115,36 |
|  | Водних поверхонь | га | 30,55 | 25,95 |
|  | Сільськогосподарські угіддя | га | 10,40 | 58,17 |
|  | інші території | га | 5,80 | - |
| 3. | Житловий фонд | тис.м2 | 6,24 | 12,69 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 30,4 | 38,0 |
| 4. | Житлове будівництво, всього: | тис.м2 | 6,24 | 12,69 |
|  |  | Кількість квартир/дворів | 142 | 185 |
|  | індивідуальне садибне |  | 142 | 185 |
|  | багатоквартирне |  | - | - |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | - | - |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | - | - |
|  | Лікарні (відділення лікарень), всього |  | - | - |
|  | поліклініки, всього | відвідувань за зміну | - | - |
|  | амбулаторії, всього |  | - | - |
|  | фельдшерсько-акушерські пункти, всього |  | - | 1 |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт / пожежних автомобілів | - | - |
|  | торгівельні заклади | об’єкт | 1 | 4 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та сільський пасажирський транспорт |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 12,5 | 15,3 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 | 5,41 | 4,69 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирського транспорту, всього | км | - | - |
|  | у т. ч. автобуса |  | - | - |
|  | тролейбуса |  | - | - |
|  | трамвая |  | - | - |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | 300 | 300 |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | - | 0,050 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -/- | - | 0,050 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | -/- | - | - |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -/- | - | - |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт х год. / рік | 0,172 | 0,280 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт | 0,033 | 0,054 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всього | -/- | - | - |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | 0,044 | 0,055 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км | - | - |
|  | Намив, підсипка території | га | - | - |
|  | Берегоукріплення | км | - | 4,16 |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га | - | - |
|  | Регулювання русел рік / водойм | км/га | - | 4,16/19,3 |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи, | га | - | - |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | -/- | - | - |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: протипросідні заходи; сейсмічністю 7 балів і більше | -/- -/- | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць | - | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис.т / рік | 0,13 | 0,17 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |

# V ДОДАТКИ

Додаток 1

Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них

Хімічні підприємства та виробництва

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво паперу із готової целюлози та ганчір'я.

2. Виробництво   галаліту   та   інших   білкових   пластиків (амінопласти та ін.).

3. Виробництво гліцерину.

4. Виробництво емалей на конденсаційних смолах.

5. Виробництво мила.

6. Виробництво органопрепаратів (див. м'ясокомбінати).

7. Виробництво  генераторного  газу  на  вугіллі  та  торфі у кількості до 5000 м3/год.

8. Хімічна  переробка  руд  рідкісних  металів  для одержання солей молібдену,

вольфраму і кобальту.

9. Виробництво   фенолальдегідних  прес-матеріалів,  а  також пресованих  і

намотувальних  виробів   із   паперу   і   тканини, просякнутих  фенолальдегідними  смолами  у кількості не більше 100 т/рік.

10. Виробництво   технічного  саломасу  (з  одержанням  водню електролітичним

способом).

11. Виробництва солеварні та солерозмольні.

12. Виробництво  фармацевтичних  солей   калію   (хлористого, сірчанокислого і

поташу).

13. Виробництво гумового взуття без  застосування  органічних розчинників і гумових сумішей без застосування сажі.

14. Виробництво туків рідких.

15. Виробництво ваніліну та сахарину.

16. Виробництво нафтового газу в кількості до 1000 м3/год.

17. Виробництво            пресувальних            матеріалів (фенолформальдегідних,

сечовинно-   і   меламіноформальдегідних, кремнійорганічних та ін.).

18. Виробництво штучної шкіри на основі полівінілхлоридних та 
інших смол без застосування летких органічних розчинників.

19. Виробництво поліхлорвінілового пластифікату,  вініпласту, міпластових сепараторів пінополіуретану, поропластів, склопластів, стиропору.

20. Виробництво алкалоїдів і галенових препаратів.

21. Виробництво мінеральних  природних  фарб  (крейди,  охри, мумії та ін.).

22. Виробництво парфюмерії.

23. Виробництво дубильного екстракту.

24. Виробництво  виробів  із  синтетичних  смол,   полімерних матеріалів   та

пластичних  мас  різними  методами  (пресуванням, екструзією, литтям під тиском,

вакуум-формуванням та ін.).

25. Виробництво синтетичних порошкоподібних миючих засобів.

26.Хімчистка.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво неорганічних реактивів при відсутності хлорних цехів.

2. Виробництво  по   вулканізації   гуми   без   застосування сірковуглецю.

3. Виробництво вуглекислоти та "сухого льоду".

4. Виробництво штучних перлів.

5. Виробництво виробів із пластичних мас та синтетичних  смол (тільки механічна

обробка).

6. Виробництво  фотохімічне  (фотопластинок,  кіноплівки   та фотопаперу).

7. Виробництво туків вуглекислих.

8. Пункти   очистки,   промивки   та  пропарки  цистерн  (при перевезенні нафти і нафтопродуктів).

9. Виробництво  різних  видів  паперу  і картону із привізних напівфабрикатів;

виробництво деревної маси  та  напівцелюлози  із застосуванням   соди   або  моносульфіту  при  одержанні  готового моносульфіту і без спалювання  відпрацьованих  лугів,  що  містять сірку,  та  інших  матеріалів  без застосування рідкого сірчистого газу.

10. Заводи поліграфічних фарб.

11. Виробництво готових лікарських форм.

12. Виробництво  стиснутих  та  скраплених  продуктів  поділу повітря.

Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і  виробництва

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво    машин    та    приладів     електротехнічої промисловості

(динамомашин,   конденсаторів,   трансформаторів, прожекторів та ін.) при наявності

невеликих  ливарних  та  гарячих цехів.

2. Виробництво голого кабеля.

3. Виробництво котлів.

4. Виробництво металевих електродів.

5. Підприємства   металообробної  промисловості  з  чавунним, сталевим (у кількості до 10000 т/рік) та кольоровим  (у  кількості до 100 т/рік) литтям.

6. Виробництво сурми електролітичним способом.

7. Шрифтоливарні   заводи  (при  можливих  викидах  свинцю  в атмосферу).

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства  металообробної  промисловості  з   термічною обробкою без ливарень.

2. Виробництво лужних акумуляторів.

3. Шрифтоливарні заводи.

4. Виробництво   приладів   для   електричної   промисловості (електроламп,  ліхтарів  та  ін.)  при відсутності ливарень та без застосування ртуті.

5. Виробництво  твердих  сплавів  і  тугоплавких  металів при відсутності цехів хімічної обробки руд.

6. Друкарні.

Підприємства по видобуванню руд та нерудних копалин

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Підприємства по видобуванню кам'яної кухонної солі.

2. Підприємства по видобуванню торфу фрезерним способом.

3. Підприємства  по  видобуванню  руд  металів  та металоїдів шахтним способом,  за винятком свинцевих руд,  ртуті,  миш'яку  та марганцю.

Виробництва будівельної промисловості

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво штучного каміння та бетонних виробів.

2. Елеватори цементів та інших курних будівельних матеріалів.

3. Виробництво будівельних матеріалів із відходів ТЕЦ.

4. Виробництво азбестоцементних виробів.

5. Виробництво полімерних будівельних матеріалів.

6. Виробництво фарфорових та фаянсових виробів.

7. Виробництво червоної та силікатної цегли.

8. Виробництво керамічних та вогнетривких виробів і мергелів.

9. Кам'яноливарні.

10. Виробництво скла.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства  по видобуванню каміння безвибуховим способом та підприємства по обробці природного каміння.

2. Виробництво гіпсових виробів.

3. Виробництво камишиту,  соломіту,  диференту,  фіброліту та ін.

4. Виробництво глиняних виробів.

Виробництва по обробці деревини

Клас IV.  Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво деревинної шерсті.

2. Заводи   лісопильні,   фанерні   та   деталей   дерев'яних стандартних будівель.

3. Судобудівні верфі для виготовлення дерев'яних суден.

4. Виробництво обозне.

5. Виробництво           хвойно-вітамінного          борошна, хлорофіло-каротинової пасти, хвойного екстракту.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства столярно-теслярні,  меблеві,  паркетні та  по виготовленню ящиків.

2. Підприємства  по  консервуванню  деревини   сольовими   та водними розчинами (без солей миш'яку) і суперобмазкою.

3. Виробництво     виробів     із     деревинної      шерсті: деревинно-стружкових,

деревинно-волокнистих, цементно-фібролітових плит та ін.

4. Виробництво бондарних виробів із готової клепки.

5. Виробництво рогожно-ткацьке.

6. Судобудівельні  верфі  для виготовлення дерев'яних катерів та човнів.

Текстильні виробництва та виробництва легкої промисловості

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Підприємства  по  безперервному  просочуванню  тканин   та паперу   олійними,  олійно-асфальтовими,  бакелітовими  та  іншими лаками з обсягом виробництва до 300 т/рік просочуваного матеріалу.

2. Підприємства котонінні.

3. Підприємства коконо-розварювальні та шовко-розмотувальні.

4. Підприємства меланжові.

5. Підприємства  конопле-джутокрутильні,  канатні,  шпагатні, 
мотузкові та по обробці кінців.

6. Виробництво пряжі та тканин із вовни,  бавовни і льону при наявності фарбувальних, відбілювальних та ливарних цехів.

7. Виробництво галантерейно-шкіряного картону  з  оздобленням полімерами  із

застосуванням органічних розчинників до 0,5 т/добу та виробництво  гуми  для  низу

взуття  без  застосування  летких органічних розчинників.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво пряжі та тканин із бавовни,  льону і вовни при відсутності фарбувальних та відбілювальних цехів.

2. Підприємства трикотажні та мереживні.

3. Шовкоткацькі виробництва.

4. Швейні фабрики.

5. Виробництво килимів та штучного каракулю.

6. Виробництво    взуттєвих    картонів   на   шкіряному   та шкіряно-целюлозному волокні без застосування розчинників.

7. Виробництво взуття.

Виробництво по обробці тваринних продуктів

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво  скелетів  та  наочного  приладдя  із   трупів тварин.

2. Комбікормові  заводи  (виробництво  кормів  для  тварин  з харчових відходів).

3. Виробництво валяльне та повстяне.

4. Виробництво  желатину  вищого  сорту із свіжих незагнивших кісток,  з мінімальним строком зберігання на спеціально обладнаних складах з охолодженням.

5. Підприємства по обробці волоса,  щетини, пуху, пера, рогів та копит.

6. Виробництва кишково-струнні та кетгутові.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво лакових шкір.

2. Виробництво виробів із вичиненої шкіри.

3. Виробництво щіток із щетини та волоса.

4. Склади  мокросолоних  шкір  (до  200 штук) для тимчасового зберігання

(без обробки).

5. Валяльні майстерні.

Виробництво по обробці харчових продуктів та смакових речовин

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Млини,   крупорушки,   зернообдиральні   підприємства   та комбікормові заводи.

2. Елеватори.

3. Підприємства кавообжарочні.

4. Підприємства сироварні.

5. Виробництва оліємаргарину та маргарину.

6. Виробництва м'ясокоптильні.

7. Виробництво харчового спирту.

8. Підприємства рибоконсервні та рибофілейні  з  утильцехами, рибокомбінати.

9. Цехи  по  виробництву  ферментів  з   глибинним   способом культивування.

10. Бурякоцукрові заводи без жомосховища.

11. Кукурудзяно-крохмальні, кукурудзяно-патокові заводи.

12. Виробництво альбуміну.

13. Підприємства  по  переробці  овочів (сушіння,  соління та квашення).

14. Виробництво декстрину, глюкози та патоки.

15. Виробництво крохмалю.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Кондитерські фабрики.

2. Виробництво харчового оцту.

3. Підприємства  тютюново-махорочної  (тютюново-ферментаційні заводи, тютюнові та сигаретно-махорочні фабрики).

4. Чаєрозважувальні фабрики.

5. Заводи спирто-горілчані.

6. Підприємства олійницькі.

7. Консервні заводи.

8. Овочесховища.

9. Цукрово-рафінадні заводи.

10. Заводи коньячного спирту.

11. Пивоварні заводи (без солодівень).

12. Макаронні фабрики.

13. Молочні та маслоробні заводи (тваринні масла).

14. Ковбасні фабрики потужністю понад 3 т за зміну.

15. Хлібзаводи.

16. Фабрики харчові заготівельні.

17. Холодильники місткістю понад 600 т.

18. Заводи первинного виноробства.

19. Винні заводи.

20. Заводи виноградного соку.

21. Заводи  фруктових  та  овочевих  соків  і  безалкогольних напоїв.

22. Підприємства  по  варінню товарного солоду і виготовленню дріжджів.

23. Рибокоптильні заводи.

Додаток 2

Мінімальні відстані в плані від інженерних підземних мереж до будинків,   споруд

| Інженерні мережі | Відстані, м, по горизонталі (в світлі) від підземних мереж, до |
| --- | --- |
|  | Фундаментів будинків та споруд | Фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв’язку | Бортового каменя вулиці дороги(краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) | Зовнішньої брівки кювету або підошви насипу дороги | Фундаментів опор повітряних ліній електропередач напругою |
|  |  |  |  |  | До 1 кВ зовнішнього освітлення | Вище 1 до 35 Кв | Вище 35 до 110 кВ і вище |
| Водопровід і каналізація | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самопливна каналізація | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Кабелі силові всіх напрямків та кабелі зв’язку | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 5 | 10 |

Додаток 3

Мінімальні відстані між підземними інженерними мережами

| Інженерні мережі | Відстань, м, по горизонталі (в світлі) до |
| --- | --- |
|  | Водопроводу | Кабелів зв’язку | Каналізації побутової | Дренажу та дощової каналізації | Газопроводів тиску Мпа | Кабелів силових та всіх напруг |
|  |  |  |  |  | Низького до 0,005 | Середнього від 0,005 до 0,3 | Високого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Від 0,3 до 0,6 | Від 0,6 до 1,2 |  |
| Водопровід | Див. пр.1 | 0,5 | Див. пр.2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* |
| Каналізація побутова | Див. пр.2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5* |
| Дощова каналізація | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Кабелі силові всіх напрямків | 0,5* | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
| Кабелі зв'язку | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5* |
| Примітки: |
| 1. При паралельній прокладці декількох ліній водопроводу відстань між ними належить приймати у відповідності до Державних будівельних норм, які регламентовано вимог до зовнішні мереж водопостачання. |
| 2. Відстань від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу треба приймати, м: до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб - 5; до водопроводу із чавунних труб діаметром до 200 мм - 1,5; діаметром вище 200 мм - 3; до водопроводу з пластмасових труб - 1,5. |
| *Відповідно до Правил облаштування електрообладнання |

Перелік інших додатків:

- зменшені кольорові графічні матеріали: план сучасного використання території, основне креслення поєднане із схемою проектних планувальних обмежень;

- рішення органу місцевого самоврядування щодо розроблення генерального плану;

- завдання на проектування;

- протокол попереднього розгляду окремих складових документації;

- вихідні дані.

Додаток 4

Схема розташування території для розміщення нового кладовища