ТОВ «Консультаційний центр»

«Генеральний план села Гасенки

Миргородського району Полтавської області»

ТОМ 1

###### ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основні положення генерального плану

Директор ТОВ 
«Консультаційний центр»			           Лєта В.В.

Головний архітектор проекту 			Грановська Ю.Б.

Кваліфікаційний сертифікат                             АА 002592

м. Полтава – 2017

Перелік графічних матеріалів до проекту «Генеральний план села Гасенки

Миргородського району Полтавської області»

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | Папка «Графічні матеріали» |
|  | План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Модель перспективного розвитку населеного пункту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Генеральний план (основне креслення), та схема проектних планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерного обладнання території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерної підготовки та захисту території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема зонування території | Папка «Графічні матеріали» |
| 9-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» | Окрема папка |
| 10-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» | Окрема папка |

Відомість учасників по розділам проекту

| Розділ | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | ГАП | Грановська Ю.Б. |  |
|  | Архітектор | Філіпенков Б.А. |  |
|  | Економіст | Лєта В.В. |  |

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проекту				Грановська Ю.Б.

Перелік вихідних даних

до проекту «Генеральний план села Гасенки

Миргородського району Полтавської області»

| Назва, вид документа (друкований, графічний) | Перелік вихідних даних та вихідні графічні матеріали |
| --- | --- |
| Сільська рада, друкований | Завдання на проектування Генерального плану |
| Сільська рада, друкований | Довідки про: Дані про кількість, структуру, природний та механічний рух населення. Матеріали спостережень за несприятливими гідрометеорологічними явищами, рівнем поверхневих вод, паводками. Дані про кількість автомобілів та місць зберігання автотранспортних засобів. Характеристика житлового фонду, об’єктів обслуговування, промисловості, комунального господарства, будівельної бази. Дані про існуючий стан вулично-дорожної мережі, та інженерної інфраструктури Перелік та характеристика об’єктів загальнодержавного та регіонального значення, розміщення яких має бути враховано при розробленні генерального плану. Характеристика намірів та потреб використання території населеного пункту Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал Наявність пождепо на території населеного пункту Наявність об’єктів комунального господарства Території із складними інженерно-будівельними умовами забудови (складний рельєф, затоплення, підтоплення, зсувонебезпечні явища, інше). |
| Графічні матеріали | Картографічна підоснова території проектування М 1:2 000. |
| Графічні матеріали | Схема інженерних мереж |

ЗМІСТ

ВСТУП	7

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	8

1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території	12

2. Аналіз реалізації діючого генерального плану	18

3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)	19

4. Транспортна інфраструктура	20

5. Інженерне обладнання	20

5.1. Водопостачання	20

5.2. Каналізація	21

5.3. Санітарна очистка території	21

5.4. Електропостачання	21

5.5. Теплопостачання	21

5.6. Газопостачання	21

5.7. Мережі зв’язку	21

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	22

2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження	35

2.1. Водопостачання	39

2.2. Каналізація	40

2.3. Санітарна очистка території	41

2.4. Електропостачання	44

2.5. Теплопостачання	45

2.6. Газопостачання	46

2.7. Мережі зв’язку	46

3. Інженерна підготовка та захист територій	47

4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон	48

4.1. Загальні положення функціонування території	48

4.2.  Види використання земельних ділянок в межах зон	49

4.3. Загальні зональні погодження	50

4.4. Функціональна класифікація територій	50

4.5. Типи територіальних зон	51

4.6. Списки видів переважного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах. Містобудівні умови та обмеження по зонам	52

4.6.1. Громадські зони	52

4.6.2. Житлові зони	55

4.6.3. Зони земель сільськогосподарського використання	58

4.6.4. Зона транспортної інфраструктури	58

4.6.5. Комунально-складські зони.	62

4.6.6. Ландшафтно-рекреаційні зони	65

4.6.7 Зони інженерної інфраструктури	76

4.6.8. Зони підприємств ІV класу шкідливості.	77

4.6.9. Зони підприємств ІІІ класу шкідливості.	80

5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території	83

5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування	83

5.2. Благоустрій території	84

6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища	85

III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	85

ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	86

V ДОДАТКИ	89

# ВСТУП

Проект «Генеральний план села Гасенки на території Клюшниківської сільської ради Миргородського району Полтавської області» розроблений ТОВ «Консультаційний центр», відповідно до вимог:

Закон України Про  регулювання  містобудівної діяльності;

ДБН Б.2.4-1-94  Планування і забудова  сільських поселень;

ДБН Б.1.1.– 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території(зонінг);

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення;

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБН В.2.5-75:2013  Каналізація зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України;

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417;

Кодекс цивільного захисту України;

ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації;

та інших нормативних документів, а також ряду інших діючих законодавчих та нормативних документів з питань містобудування, на підставі завдання на проектування Замовника –  Клюшниківської сільської ради (рішення 3-ї  сесії сьомого скликання від 17 грудня 2015 року), відповідно до договору № 17001ГП, укладеного із Клюшниківською сільською  радою Миргородського району Полтавської області в 2017 році.

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану населеного пункту розраховані на етап 20 років.

Попередній генеральний план був розроблений інститутом «Полтаваколгоспопроект» в 1969 році.

Необхідність розробки даної роботи викликана новим соціально-економічним станом населеного пункту, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема.

У проекті визначені:

- заходи з охорони навколишнього середовища;

- сучасний стан та перспективи господарського комплексу населеного пункту;

- прогноз чисельності населення;

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території;

- розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідні дані для розроблення генерального плану підготовлені відповідними службами виконавчого комітету сільської ради.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 118 км від обласного центру, в безпосередній близькості від м. Миргород – міста районного підпорядкування центру однойменного району.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північно-західній частині, в 15 км від м. Миргород.

Поруч з населеним пунктом, з боку його західної околиці проходить лінія залізниці сполученням Бахмач - Ромодан. В межах транспортно-пішохідної доступності від вулиці розташована зупинка приміських поїздів Дібрівка.

Через територію населеного пункту проходить автомобільна дорога обласного значення О1715207 Миргород – Дібрівка – Клюшниківка.

Згідно із класифікацією, встановленою Державними будівельними нормами, населений пункт відноситься до групи середніх сільських населених пунктів.

Населений пункт входить у структуру первинної системи розселення - Клюшниківської сільської ради.

Раніше до 90-х років ХХ ст. на території Клюшниківської сільської ради функціонував виконавчий комітет Клюшниківської сільської ради Миргородського виконкому, який розпочав свою діяльність на базі колишнього колгоспу ім. Куйбишева.

На даний час Клюшниківська сільська рада Миргородського району є органом місцевого самоврядування, що представляє первинний суб'єкт місцевого самоврядування - територіальну громаду сіл Андріївка, Вовки, Гасенки, Григорівка, Залізняки, Сохацьке, Травневе, Штомпелі та селища Дібрівка.

Відповідно до наявної довідкової інформації на території населеного пункту знаходиться пам’ятка історії місцевого значення – Меморіальний комплекс: Братська могила радянських воїнів, Пам’ятний знак полеглим воїнам-односельчанам (Рішенням виконавчого комітету Полтавської обласної ради від 23.04.1982 №247).

Пам’ятки археології на території населеного пункту відсутні.

Чисельність населення на 01.01.2017 р. становить 306 чол., територія населеного пункту станом на 01.01.2017 р. складала 419,90 га.

Житловий фонд станом на 01.01.2017 року складав 208 квартир, які є квартирами в індивідуальній садибній житловій забудові.

Громадські та культурно-побутові установи розташовані в центральній частині населеного пункту, з врахуванням їх пішохідної доступності.

Для забезпечення населення послугами поштового зв’язку в населеному пункті розміщено сільське відділення поштового зв'язку «Гасенки» Центру поштового зв’язку №5 Миргорода Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Приміщення відділення поштового зв'язку перебуває в задовільному стані.

Також в населеному пункті розміщений культурно-дозвільний комплекс (сільський будинок культури). Зазначений комплекс містить зал на 150 місць, розташований у цегляній будівлі. Вказаний заклад потребує реконструкції.

З метою забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), в населеному пункті розміщено фельдшерсько-акушерський пункт, який входить до складу комунального закладу «МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» в якості підрозділу.

Виробничий комплекс населеного пункту, сформований у другій половині ХХ ст., як головна садиба колгоспу зі  спеціалізацією рослинництва і тваринництва на сьогодні практично повністю ліквідований. Території виробничого використання розташовані на південно-східній околиці населеного пункту та на даний час перебувають в занедбаному стані.

Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження на території населеного пункту в основному представлені санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від об’єкта комунального призначення (кладовище), прибережними захисними смугами водойм та смугами відведення автомобільної дороги.

Узагальнена інформація відносно головних планувальних обмежень, з врахуванням існуючого стану, має наступний вигляд:

Таблиця 1

| Назва об’єкту | Нормативна СЗЗ, м | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Комунальні об’єкти |
| Кладовища (діючі та недіючі із завершеним кладовищним періодом) | 300/100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України |
| Природоохоронні об’єкти |
| Прибережні захисні смуги водойм | 25 | Водний Кодекс України |
| Транспортна інфраструктура |
| Обласна автомобільна дорога | 25 | ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень |

Існуючий стан використання території та територіальні ресурси

Територія населеного пункту витягнута з південного заходу на північний схід.

В цілому характер забудови населеного пункту є однорідним і представлений індивідуальною садибною забудовою.

Залишки виробничих територій розташовані на північно-східній околиці населеного пункту.

Інші території населеного пункту представляють собою вільні від забудови землі сільськогосподарського призначення.

Територія населеного пункту в існуючих його межах складає 419,90 га.

Житлова забудова займає 34,66% території населеного пункту.

Одночасно, необхідно зазначити про значні обсяги площ населеного пункту – 23,63%, які використовуються як території сільськогосподарського призначення. Дані обставини, пояснюються тим фактором, що значна кількість мешканців населеного пункту вимушена займатись сільськогосподарським виробництвом за відсутності достатньої кількості підприємств, які б могли забезпечити населення робочими місцями.

Сучасний розподіл території населеного пункту має наступний вигляд:

Таблиця 2

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 419,90 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 145,52 | 34,66 |
| 2.1. | в т.ч.садибна забудова | 145,52 | 34,66 |
| 2.2. | в т.ч.блокована забудова | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Громадська забудова | 2,83 | 0,67 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 0,00 | 0,07 |
| 5. | Комунальні території | 0,31 | 0,07 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 0,27 | 0,06 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 0,04 | 0,01 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 21,02 | 5,01 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 136,45 | 32,50 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 136,45 | 32,50 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 0,23 | 0,05 |
| 9. | Вільні від забудови території | 113,26 | 26,97 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 99,24 | 23,63 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 14,02 | 3,34 |

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура населеного пункту має забезпечувати обслуговування населення через систему установ та організацій освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, побутового обслуговування, фінансів, зв’язку та іншого.

На даний час соціальна інфраструктура населеного пункту представлена  фельдшерсько-акушерським пунктом, двома приватними закладами торгівельного обслуговування та сільським будинком культури.

Промисловість і сільське господарство

Виробничий комплекс населеного пункту свого часу планувався в якості перспективної садиби колгоспу ім. Куйбишева Миргородського району Полтавської області.

При цьому, планування розвиту населеного пункту враховувало наявність на той час ряду сільськогосподарських потужностей, зокрема:

- молочно-товарна ферма;

- машино-тракторний двір;

- складський та будівельний двори та інше.

Зазначений вище сільськогоподарський комплекс на сьогодні припинив своє існування.

Наявні об’єкти комунального господарства:

До категорії підприємств комунального господарства в сільській місцевості відносяться: комунгоспи, готелі, пожежні депо, а також кладовища і громадські вбиральні.

Пожежні депо на території населеного пункту відсутні. Найближча пожежна частина розташована на підприємстві ТОВ «Миргородський арматурний завод») - відстань 20 км.

- На даний час на території населеного пункту розміщено ряд кладовищ, які вичерпали свій ресурс і поховання на яких тривалий час не проводяться. Діюче кладовище знаходиться на південно-західній околиці населеного пункту, санітарно-захисна зона якого частково накладається на територію існуючої житлової заубудови.

## 1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території

Місце розташування, рельєф

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 118 км від обласного центру, в безпосередній близькості від м. Миргорода - міста районного підпорядкування, центру однойменного району.

Відносно районного розташування, населений пункт знаходиться в північно-західній частині Миргородського району, на відстані 15 км від Миргорода.

По території населеного пункту з південного заходу на північний схід проходить балка, в якій свого часу розміщувався ряд водойм (ставків), які на даний час в більшості заболочені та пересохли.

Рельєф помірної хвилястості з ухилом до балки.

Клімат

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, населений пункт розташований в межах Південно-західного кліматичного району, основні показники якого наведено нижче у таблиці 3.

Таблиця 3

| Температура повітря, °С | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швид-кість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня за | Абсо-лютний мінімум | Абсо-лютний максимум |  |  |  |
| Січень | Липень |  |  |  |  |  |
| Від -5 | Від 18 | Від - 37 | Від 37 | Від 550 | Від 65 | Від 3 |
| До -8 | До 20 | До -14 | До 40 | До 700 | До 75 | До 4 |

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені нижче у таблиці 4.

Таблиця 4

| Мі-сяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | -5,4 | -4,6 | 0,3 | 8,6 | 15,3 | 18,5 | 20,2 | 19,1 | 13,7 | 7,6 | 1,3 | -3,3 |

При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- середня за рік: 5,8 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -29 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -26 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,98): -25 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,92): -23 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): 28 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): 25 °С.

Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря:

- ≤ 8 °С складає 180 діб (середня температура - 0,7 °С);

- ≤ 10 °С складає 197 діб (середня температура 0,1 °С);

- ≥21 °С складає 16 діб (середня температура 20,5 °С).

Дати переходу середньої добової температури повітря через 8 °С та 10°С восени та навесні (дати початку і закінчення опалювального сезону наведено нижче в таблиці 5.

Таблиця 5

| Дати опалювального періоду |
| --- |
| перехід через 8 °С | перехід через 10 °С |
| початок | закінчення | початок | закінчення |
| 14.Х | 12.IV | 4.X | 19.IV |

Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру, його направленості і середній швидкості по місяцях наведена в таблиці 6.

Таблиця 6(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Переважний напрямок вітру | З | Сх | Сх | Пд | Пд | ПнЗ |
| Повторюва-ність,% | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |

Таблиця 6(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Переважний напрямок вітру | ПнЗ | Пн | З | З | З | З |
| Повторюваність,% | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |

Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря характеризуються показниками, наведеними в таблиці 7.

Таблиця 7(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 85 | 83 | 80 | 68 | 63 | 67 |

Таблиця 7(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 69 | 69 | 73 | 79 | 87 | 88 |

Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву по місяцям наведено в таблиці 8.

Таблиця 8(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня кількість опадів, мм | 45 | 42 | 46 | 47 | 48 | 77 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | 26 | 24 | 18 | - | - | - |

Таблиця  8(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня кількість опадів, мм | 68 | 62 | 56 | 46 | 52 | 51 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | - | - | - | - | 4 | 22 |

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту розташована в центральні частині Дніпровсько-Донецької Западини. В низинних ділянках територія перекрита суглинками потужністю 2-15м, пісками потужністю 14-35м, глинами 10-16м. На підвищених ділянках зустрічаються леси потужністю 6-15м. Досить часто верхня інженерно-геологічна товща складається з чергування вищевказаних шарів.

Гідрогеологічні умови

В районі населеного пункту у відповідності з геологічною будовою, можна виділити ряд водоносних горизонтів, які відносяться до зони активного водообміну і використовуються для цілей водопостачання:

- водоносний горизонт в алювіальних пісках (Водовміщуючими породами є мілкозернисті глинисті піски кварцового складу заплави. Покрівлею водоносного горизонту є суглинки, в підошві залягає водоносний горизонт харківських відкладів. Між даним водоносним горизонтом в пісках харківської світи існує гідравлічний зв’язок. Потужність водоносного горизонту коливається в межах 11-16 м і є слабо напірним. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого та гідрокарбонатно-кальцієвого-натрієвого типів із сухим залишком до 1 г/дм ³. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів);

- в пісках харківської світи (Водовміщуючими породами є мілко- і тонкозернисті в різному ступені глинисті кварцово-глауконітові  піски і алевроліти на глинистому цементі. Глибина залягання водоносного горизонту відповідає глибині покрівлі відкладів харківської свити. При наявності гідравлічного зв’язку між водоносними горизонтами алювіальних і харківських відкладів, рівень води останнього відповідає рівню водоносного горизонту алювіальних відкладів. Потужність водовміщуючих порід харківської свити складає в середньому 60 м. Горизонт слабо напірний. Величина напору 35-40 м. Глибина статичного рівня 2,2-10,0 м. Питомі дебет 0,25-0,83 м³/годину. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-натрієво-магнієво-кальцієві із сухим залишком до 0,5 г/дм³. Живлення горизонту здійснюється за рахунок фільтрування атмосферних опадів і перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів);

- в пісках бучакської світи (Водовміщуючими породами є сірі, темно-сірі, мілко зернисті кварцові піски. Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється від 112 до 126 м. Потужність водоносного горизонту складає 24,0-31,5 м. Водоносний горизонт бучацьких відкладів є напірним. Глибина п’єзометричного рівня змінюється в межах 5,5-10,5 м, напору 103,3-115,4 м. Дебети експлуатаційних свердловин 2- 10 л/сек., при зниженні на 12-35 м. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві із сухим залишком до 1,7 г/дм³. Живлення горизонту здійснюється, в основному, за рахунок; фільтрації атмосферних опадів, а також за рахунок перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів).

Гідрологічні умови

Гідрографічну мережу території представляє ряд пересихаючих водойм, розташованих в балці. За гідрографічним режимом дані водойми живляться переважно сніговим і частково ґрунтовим живленням.

Місцевість, що прилягає до балки, низинно-рівнинна. Балка нечітко виражена, з пологими схилами, що зливаються з прилеглою місцевістю. Заплава водойм лугова, місцями заболочена.

Грунтовий покрив

Територія населеного пункту розташована в смузі чорноземів, що є характерним для лісостепової зони. В той же час певні гідрографічні умови можуть обумовлювати розмаїтість ґрунтового покриву. Так, в місцях, наближених до балки та інших понижених зволожених ділянках мають місце ґрунти – лугові солонцюваті, лугові болотні, торф’яники, солонці лугові та їх комплекси. Ці території є сприятливими для пасовищ та сіножатей. У випадку їх осушення можливе використання під овочеві, технічні культури та кормові угіддя.

Курортно-рекреаційний потенціал

Населений пункт розташований в безпосередній близькості з містом Миргород, в якому природним курортно-рекреаційним ресурсом є мінеральні води, зелені насадження, сприятливі кліматичні умови. За наявності таких умов природні території міста Миргород оголошені курортом державного значення.

Прогноз чисельності населення, територіального розвитку та структури трудових ресурсів

Сценарій демографічного розвитку

Прогноз чисельності населення та структури трудових ресурсів населеного пункту базується на матеріалах місцевої сільської ради про демографічні показники; Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року; Комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року, рекомендованого до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Кількість жителів населеного пункту на даний час становить 306 чоловік. За останні 5 років спостерігається постійне зменшення кількості мешканців населеного пункту.

Таблиця 9

| Населення | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього , у тому числі: | 306 | 313 | 327 | 326 | 324 |
| Чоловіки, осіб | 136 | 134 | 136 | 137 | 141 |
| Жінки, осіб | 170 | 184 | 191 | 189 | 183 |
| Вибувших з населеного пункту, осіб | 9 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| Прибувших у населений пункт, осіб | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| Сезонна міграція, осіб | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |

Відповідно до наведених вище інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Автори досліджень пояснюють це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Полтавської області та Миргородського району.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, існує необхідність створення на території населеного пункту умов, які б у перспективі сприяли збереженню кількості населення на існуючому рівні та незначному його збільшенні до 462 чоловік.

Матеріали статистичних досліджень демографічного стану, відповідно до яких вибрано сценарій демографічного прогнозу, наведено в додатку.

## 2. Аналіз реалізації діючого генерального плану

Попередній генеральний план був розроблений інститутом «Полтаваколгоспопроект» в 1969 році.

За результатами аналізу матеріалів попереднього генерального плану необхідно зазначити, що він передбачав ряд заходів, зокрема:

- збереження клубу на 300 місць;

- спорудження школи на 192 учні та дитячого садка на 50 дітей;

- реконструкція медпункту;

- спорудження стадіону;

- розміщення пожежного депо на 1 машину;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову;

- забезпечення населеного пункту централізованим газо- та водопостачанням.

При цьому попереднім генеральним планом були здійснені розрахунки проектної чисельності населення – 1000 чоловік.

Аналіз нинішнього стану населеного пункту дає підстави вважати про не виконання ряду заходів, передбачених попереднім генеральним планом.

Зокрема, не було реалізовано забезпечення населеного централізованим водопостачанням (на даний час проводяться заходи з його реалізації), не вдалося зберегти споруджені свого часу школу та дитячий садок, не забезпечено розміщення пожежного депо та інше.

## 3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)

В цілому еколого-містобудівне обґрунтування побудоване виходячи із існуючого стану населеного пункту з врахуванням існуючих проблем та обмежень і має мету вирішити ряд завдань функціонально-планувальної організації.

При цьому, враховано ряд факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, які мають місце на даний час, зокрема:

- відсутність територій, які б в перспективі могли бути потенційно привабливими з точки зору створення виробничих потужностей для покращення існуючого стану працевлаштування мешканців населеного пункту;

- відсутність ряду об’єктів соціальної інфраструктури (дошкільних закладів, закладів освіти, спортивних споруд, територій масового відпочинку).

Таким чином, функціонально-планувальна організація населеного пункту, що склалася, потребує вдосконалення за рахунок внутрішніх та зовнішніх  територіальних резервів та впорядкування з метою поліпшення та розвитку планувальної структури, зокрема шляхом:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд, розширення території індивідуальної садибної забудови на 12,61 га;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок з метою розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання та водовідведення із спорудженням очисних споруд;

- розширення громадських територій на 2,13 га для розміщення будівель і споруд громадського та соціального призначення (дошкільних закладів, закладів освіти, спортивних споруд, територій масового відпочинку);

- розчистка та поглиблення існуючих водойм на площі 8,99 га, що в подальшому дозволить створити додаткові сприятливі умови відносно підвищення ефективності використання територій для відпочинку;

- проведення в подальшому поховань на новому кладовищі, яке розташоване за межами населеного пункту, на значному віддаленні від території житлової та громадської забудови. Схема розташування нового кладовища наведена в Додатку 4;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

## 4. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 118 км від обласного центру, в безпосередній близькості від м. Миргород – міста районного підпорядкування центру однойменного району.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північно-західній частині, в 15 км від м. Миргород.

Поруч з населеним пунктом, з боку його західної околиці проходить лінія залізниці сполученням Бахмач - Ромодан. В межах транспортно-пішохідної доступності від вулиці розташована зупинка приміських поїздів Дібрівка.

Через територію населеного пункту проходить автомобільна дорога обласного значення О1715207 Миргород – Дібрівка – Клюшниківка.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою. Загальна довжина вулиць становить 3,98 км.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Громадський пасажирський транспорт у населеному пункті відсутній.

Населений пункт сполучається з містом Миргород приміським автобусним маршрутом.

## 5. Інженерне обладнання

### 5.1. Водопостачання

На даний проводяться заходи відносно обладнання насленого пункту централізованим водозабезпеченням з використанням артезіанської свердловини.

Відповідно до наявної у замовника документації, для вказаної свердловини встановлено ряд зон санітарних обмежень, а саме:

- 1-й пояс (зона суворого режиму) – радіус 15 м;

- 2-й пояс (зона обмежень) – радіус 31м;

- 3-й пояс (зона спостережень) – радіус – 217м.

### 5.2. Каналізація

Існуюча забудова території населеного пункту централізованою системою водовідведення не забезпечена. Питання каналізації вирішено за рахунок локальних систем водовідведення.

### 5.3. Санітарна очистка території

В населеному пункті частково організований збір відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних відходів із будинків загального призначення.

### 5.4. Електропостачання

Населений пункт електрифікований. Електропостачання здійснюється повітряними лініями, трансформаторними підстанціями і забезпечується Миргородською філією «Полтаваобленерго». Протяжність мереж електропостачання становить 6,1 км.

### 5.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

### 5.6. Газопостачання

Населений пункт газифікований. Газопостачання здійснюється з використанням інженерних мереж довжиною 9,2 км, що належать Миргородському РГП «Полтавагаз». Існуюча система газопостачання села  типу дворівнева. Газопроводами середнього тиску 0,005-0,3 МПа газ підводиться до споживачів де відбувається зниження до низького тиску 5 кПа.

### 5.7. Мережі зв’язку

Населений пункт телефонізований та радіофікований.

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову на 12,61 га, враховуючи безпосередню близькість населеного пункту до районного центру, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального житлового будівництва;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок з метою розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання та водовідведення із спорудженням очисних споруд;

- передбачення територій площею 15,89 га для розміщення виробничих підприємств з метою покращення умов працевлаштування мешканців населеного пункту;

- розширення громадських територій на 2,13 га для розміщення будівель і споруд громадського та соціального призначення (дошкільних закладів, закладів освіти, спортивних споруд, територій масового відпочинку);

- розчистка та поглиблення існуючих водойм на площі 8,99 га, що в подальшому дозволить створити додаткові сприятливі умови відносно підвищення ефективності використання територій для відпочинку;

- розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення селища з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

Додатково проектними рішеннями передбачаються наступні основні заходи щодо організації і функціонування громадського центра:

- функціональне впорядкування території;

- використання в межах населеного пункту частини території громадського використання для розміщення спортивних споруд.

Заходи по функціонально-планувальній організації населеного передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

- розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій.

Крім того, проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на новому кладовищі за межами населеного пункту, із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони. Схема розташування нового кладовища наведена в Додатку 4.

Проектними рішеннями встановлені санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів, уточнені межі їх планувально-територіальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

Населений пункт має достатню площу територій для формування озеленених територій загального користування. Ландшафтно-рекреаційну зону пропонується сформувати на основі існуючих зелених насаджень загального користування.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і додаткове озеленення в центральній частині населеного пункту.

Проектом передбачено удосконалити існуючу систему функціонування об’єктів комунального господарства з урахуванням кількісних показників населення.

Таким чином, розподіл території населеного пункту за результатами проектних рішень матиме  наступний вигляд:

Таблиця10

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 467,01 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 158,13 | 33,86 |
| 2.1. | в т.ч.садибна забудова | 158,13 | 33,86 |
| 2.2. | в т.ч.блокована забудова | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Громадська забудова | 4,96 | 1,06 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 15,89 | 3,40 |
| 5. | Комунальні території | 2,40 | 0,51 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 0,27 | 0,06 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 2,13 | 0,46 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 25,43 | 5,45 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 150,32 | 32,19 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 124,53 | 26,67 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 25,30 | 5,42 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,49 | 0,10 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 8,99 | 1,93 |
| 9. | Вільні від забудови території | 100,89 | 21,60 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 100,89 | 21,60 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 0,00 | 0,00 |

В цілому концепція генерального плану населеного пункту передбачає наступні основні напрямки:

- стратегія розвитку населеного пункту в першу чергу передбачає створення сприятливих умов проживання мешканців населеного пункту;

- для реалізації вказаної стратегії передбачено території для виробничих підприємств;

- реалізація зазначеної стратегій в перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити зростання кількості населення до 0,462 тис. чоловік;

- подолання негативних тенденцій демографічних показників дасть можливість створити необхідні умови для соціально-економічного розвитку населеного пункту;

- позитивні результати реалізації стратегії дадуть можливість в подальшому переглянути функціонально-планувальну структуру населеного пункту.

Динаміка демографічного прогнозу

Демографічна ситуація в населеному пункті, як і по всьому регіону змінювалась впродовж до останнього періоду на критичну, що спричинено домінуванням несприятливих демографічних тенденцій, до яких належать значне зменшення рівня народжуваності та шлюбності, збільшення рівня смертності та розлучень, очікуваної тривалості життя населення, скорочення рівня його старіння, від’ємний природний приріст і сальдо міграції тощо.

Названі тенденції позначилися на динаміці чисельності населення, його статево-віковій структурі, посиленні диспропорцій між чисельніс- тю чоловіків і жінок у старших вікових групах. Негативно на демографічний розвиток регіону вплинули також структурні фактори. За результатами дослідження виявлено про значні відмінності закономірностей і тенденцій демографічних процесів за субнаселенням, які сформувалися у минулому і зберігаються донині.

На сучасному етапі регіони України значно відрізняються за рівнем демографічного розвитку. Залежно від демографічної ситуації їх класифікують як розвинуті, слаборозвинуті та депресивні. За характером демогенеруючих і демоакумулюючих процесів Полтавську область можна зарахувати до територіальної сукупності регіонів, які умовно називають демографічно слаборозвинутими.

Слід зазначити, що з 2013 року в нсаеленому пункту відбулося певне покращення демографічної ситуації. Подальше покращення демографічної ситуації потребує реалізації заходів, спрямованих на відродження сімейних норм і цінностей, орієнтування на дво- або тридітну сім’ю, відновлення мережі дошкільних дитячих закладів, надання державної підтримки та ін.

Важливим напрямом регіональної демографічної політики має бути зменшення рівня захворюваності та смертності у працездатному віці на основі підвищення ефективності системи охорони здоров’я, зменшення рівня смертності від зовнішніх причин, а як результат – зростання тривалості життя населення. Доцільно застосовувати для статистичного аналізу тенденцій і закономірностей динаміки чисельності та природного руху населення регіону системи показників інтенсивності змін у часі, а також побудови динамічних рядів розподілу та роз- рахунку на їхній основі певних характеристик, що дає підстави для періодизації демографічних процесів. Окремим аспектом такого аналізу є виявлення та оцінювання сезонних коливань. Важливий напрямок дослідження демографічного розвитку – статистичний аналіз демографічних структур і структурних зрушень, які відображають кількісні та якісні зміні у розподілі населення і новоутворених сукупностей за суттєвими ознаками.

Одним з головних завдань демографічної статистики визначено оцінювання впливу факторів на динаміку та просторову варіацію демографічних параметрів.

Житловий фонд. Обсяги житлового будівництва і його розміщення.

Проектні рішення відносно обсягів житлового будівництва прийняті на підставі аналізу сучасного стану житлового фонду населеного пункту, аналізу демографічної ситуації в цілому по Україні, по Миргородському району і по даному населеному пункту.

Крім того, при виборі проектних рішень були враховані аналітичні матеріали  щодо стану ринка житла в України, які були оприлюднені Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України.

Вказані матеріали зазначають про наявність житлової проблеми в України, а також вказують на необхідність створення умов для збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва.

Враховуючи наявність ряду негативних тенденцій і факторів, які підтверджують подальше скорочення чисельності населення, проектним рішенням передбачається покращення існуючих умов проживання, головним чином за рахунок збільшенням обсягів житлового фонду та підвищення його якісних характеристик.

Також враховано інформацію, яка надана відповідними підрозділами органів місцевого самоврядування населеного пункту.

Таким чином, визначення обсягів житлового будівництва в майбутньому здійснено з врахуванням наступних обставин:

- необхідність покращення існуючих норм проживання мешканців населеного пункту;

- заміщення обсягів житлового фонду, який може вибувати з експлуатації;

- наявність території в межах населеного пункту, яку можливо використати для житлового будівництва;

- передбачення території під нову індивідуальну садибну забудову площею 12,61 га.

Додатково розрахунок обсягів житлового будівництва враховує той фактор, що частина житлового фонду населеного пункту буде вибувати із експлуатації за наступних обставин:

- вибуття непридатного для експлуатації непридатного для житла та застарілого житлового фонду;

- знесення непридатного житлового фонду та непридатного для використання виробничих фондів для формування квартально-вуличної мережі, а також для забезпечення дотримання санітарно-екологічних норм.

В ході реалізації проектних рішень, спрямованих покращення існуючих умов проживання, проектна кількість квартир по індивідуальній садибній забудові орієнтовно буде становити буде становити 52 одиниц1.

Обсяги нового житлового будівництва, враховуючи середній розмір загальної площі в індивідуальній садибній забудові 150 м² та показника заселення житла – 3 чоловіка на житло, буде становити  7800 м².

Організація та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування

Проектними рішеннями передбачено організацію ряду об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування, яка б створювала необхідні умови для забезпечення потреб населення різними видами послуг, що реалізуються установами і підприємствами обслуговування.

Організації та установи обслуговування об’єднуються за ознаками функціонального призначення та утворюють відповідні мережі:

- навчально-виховних закладів;

- установ культури;

- закладів охорони здоров’я;

- закладів фізкультури та спорту;

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування;

- органів управління та підприємств зв'язку.

Розрахунок об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування проведено у відповідності до нормативних вимог державних будівельних норм України, а також інших законодавчих та нормативних документів з питань містобудування.

Крім іншого, проектні рішення враховують демографічний прогноз, величину населеного пункту, виробничий та соціально-культурний потенціал.

В підсумку, розрахунок має мету створення умов для забезпечення населення послугами відповідного виду та якості, зокрема:

- доступності до мережі навчально-виховних закладів;

- вдосконалення мережі діяльності закладів охорони здоров’я;

- розвиток та впорядкування об’єктів культури та спорту;

- підвищення рівня побутового обслуговування.

Заклади освіти

Дошкільні навчальні заклади

Відповідними державними будівельними нормами передбачена необхідність розміщення дошкільних закладів у кожному сільському населеному пункті, де є 12 і більше дітей дошкільного віку. Одночасно, для обслуговування сіл з меншою кількістю дітей передбачаються місця в дитячих яслах-садках в найближчих, більш великих селах, і організовується підвіз дітей спеціальним транспортом.

Пішохідно-транспортна доступність закладів не повинна перевищувати 15 хвилин.

В ході реалізації попереднього генерального плану в населеному пункті було створено дошкільний навчальний заклад проектною наповнюваністю на 50 місць, який на даний час припинив своє існування.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей до 6 років складатиме 7,2 % від загальної кількості населення. Нормативна величина забезпеченості населеного пункту дошкільними закладами має становити не 65%.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність дошкільних навчальних закладів для населеного пункту має становити: 462 х 0,072 х 0,65 = 21 місце.

Враховуючи існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту, проектним рішенням передбачається відновлення в населеному пункті дошкільного навчального закладу або навчально-виховного комплексу поєднаного з початковою школою з кількістю місць відповідно до розрахунків.

При цьому, необхідно врахувати ряд вимог державних будівельних норм відносно розміщення будівлі дошкільного навчального закладу, які зокрема передбачають:

- розміщення в будинках, що стоять окремо;

- клас вогнестійкості повинен бути не менше IV, V, IIIа;

- поверховість споруди при заповнюваності до 50 місць – 1 поверх;

- дотримання санітарних норм по інсоляції, освітленню та захисту від шуму приміщень і території;

- наявність відстані від будівель дитячих дошкільних закладів до червоної лінії і до стін житлового будинку з вікнами - не менше 25 м, а до глухої стіни - не менше 15 м, при цьому відстань від ділянки закладу повинна бути відповідно 10 і 5 м.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Також державними будівельними нормами передбачено ряд вимог до ділянок дошкільних навчальних закладів, основні з яких передбачають наступне:

- ділянки повинні бути обладнані  поливальним водопроводом i мати огорожу заввишки не менше 1,6 м; по периметру ділянки створюється захисна смуга з дерев, чагарників i  газонів завширшки 3 м; при висаджуваннi дерев та чагарників треба  враховувати умови інсоляції, сонце-, вiтро-,  шумопилозахисту  примiщень  будинку , прибудинкових територій та майданчиків;

- на земельнiй дiлянцi повиннi передбачатись такi функцiональнi зони: забудови групових майданчикiв,  спортивно-iгрова,  юних натуралiстiв та господарська; окремi зони та територiї  майданчикiв повиннi розмежовуватись живою огорожею;

- зона забудови дiлянки включає  капiтальнi  будинки,  лiтнi павiльйони, критi переходи та iншi споруди; будинки повиннi  розташовуватися не ближче 25 м вiд червоної лiнiї вулиць; для  сiльської мiсцевостi при мiстобудiвному обгрунтуваннi та згодi органiв  санiтарного нагляду ця вiдстань може бути скорочена; вiдстань вiд будинкiв  до  найближчих  житлових  будинкiв  приймається  за  вимогами iнсоляцiї та освiтленостi, а також за протипожежними вимогами; при розходженнi санiтарних та протипожежних нормативiв приймається бiльша вiдстань;

- до всіх будинків зони забудови повинні передбачатись  під’їзди завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям  для  пожежних  машин, які мають забезпечувати доступ пожежних підрозділів у кожне  приміщення;

- спортивно-iгрова зона дошкiльних  закладів місткістю більше 160  місць передбачається з 2 фiзкультурних майданчики - для ясельних i дошкiльних груп; майданчики слiд проектувати площею iз розрахунку не менше 13,5 кв.м. на 1 дитину в групi;

- на фiзкультурному майданчику для занять  дошкiльних  груп повиннi бути передбаченi: мiсце для гiмнастичних  снарядiв,  бiгова дорiжка, яма для стрибкiв i лужок для рухливих  iгор; при об'єднаннi  майданчикiв  допускається  створення  дитячого  мiнi-стадiону площею не менше нiж 400 кв.м.;

- господарська зона повинна розмiщуватись бiля входу до виробничих примiщень харчоблоку i пральнi, вiдокремлюватись вiд  групових i фiзкультурних майданчикiв, мати тверде покриття  та  самостiйний в'їзд, iзольований вiд входiв на  дiлянку; в  господарськiй зонi передбачається закритий смiттєзбiрник площею не менше 6 кв.м., обладнаний господарським водопроводом та  каналiзацiєю;  мiсце  для сушiння бiлизни i постiльних речей не менше нiж 15 кв.м.; за  необхiднiстю - сарай та овочесховище, площа яких приймається згiдно з мiсцевими умовами.

Будинки дошкiльних закладiв повиннi обладнуватись системами господарсько-питного, протипожежного, гарячого водопостачання, каналiзацiєю i водостоком згідно з нормами проектування внутрішнього водопроводу i каналiзацiї будинків.

Водопостачання будинків  дошкільних навчальних закладів, як правило,   необхідно приєднувати до закільцьованої системи мережі водопостачання.

У районах, де відсутнє безперервне  водопостачання, будинки дошкільних навчальних закладів слід обладнувати резервними ємкостями для забезпечення добового запасу води.

Будинки дошкiльних навчальних закладiв повиннi пiдключатись, як  правило, до систем централiзованого теплопостачання. В разi неможливостi такого  підключення слід проектувати теплогенератори, при  умові додержання  вимог  норм  з   проектування   котельних   установок,   які рекомендується монтувати в комплексі альтернативними джерелами тепла, наприклад, сонячними колекторами для  літнього гарячого водопостачання.

Електропостачання дошкiльних навчальних закладiв виконується  за  II категорiєю надiйностi вiд двох незалежних взаєморезервуючих  джерел живлення. Електропостачання та розподiльчу мережу зовнiшнього освiтлення на територiї закладiв, як правило, слiд здiйснювати  кабельними лiнiями.

Освiтлення територiї повинно здійснбватись вiдповiдно до iнструкцiї з проектування зовнiшнього освiтлення мiст, селищ та сiльських  поселень.

У будинках дошкiльних навчальних закладiв слiд передбачати влаштування телевiзiйної, радiотрансляцiйної та телефонної мережi, пожежної та охоронної сигналiзацiї, а також централiзованої системи оповiщення персоналу про пожежу.

Приймальнi пульти  пожежної  та  охоронної сигналiзацiї встановлюються у примiщеннi, де забезпечується цiлодобове чергування.

Підвищення якості забезпечення населеного пункту шляхом відновлення дошкільного навчального закладу в майбутньому матиме позитивний вплив на покращення демографічної ситуації.

Загальноосвітні школи

В ході реалізації попереднього генерального плану в населеному пункті було створено школу проектною наповнюваністю на 192 місця, яка на даний час припинила своє існування.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей від 6 до 17 років складатиме 12,9 % від загальної кількості населення. Нормативна величина забезпеченості населеного пункту школами І-ІІІ ступенів визначається органами державного управління освітою.

В той же час, проектні рішення передбачають покращення якості забезпечення населеного пункту навчальними закладами, що в майбутньому може мати позитивний вплив на покращення демографічної ситуації. Таким чином, проектні рішення передбачають забезпеченість населеного пункту шкільними закладами на рівні 100% дітей шкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність шкільних навчальних закладів для населеного пункту має становити: 426 х 0,129 х 1,0 = 60 місць.

Враховуючи існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту, проектним рішенням передбачається відновлення в населеному пункті школи або навчально-виховного комплексу поєднаного з дошкільним навчальним закладом з кількістю місць відповідно до розрахунків.

При цьому необхідно враховувати ряд вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

Будинки загальноосвiтнiх шкiл розмiщуються не ближче 25м вiд червоної лiнiї. При розташуваннi будинкiв шкiл у громадському центрi села цю вiдстань допускається зменшувати до 10м за умови забезпечення нормативних санiтарно-гiгiєнiчних вимог.

Вiдстань вiд межi дiлянок навчальних закладiв до стiн житлових будинкiв iз входами та вiкнами приймається не менше 10 м, вiд будинкiв навчальних закладiв до житлових та громадських будинкiв та споруд - згiдно з нормами iнсоляцiї, природного освiтлення та шумо- захисту.

По периметру земельної дiлянки навчального закладу слiд передбачати захисну зелену смугу (дерева, кущi, газон) завширшки не менше 1,5 м, а з боку вулиць - не менше 3 м.

Земельнi дiлянки загальноосвiтнiх шкiл повиннi мати огорожу заввишки не менше 1,2 м. При розмiщеннi шкiл всерединi житлових кварталiв допускається застосування живої огорожi з чагарникiв заввишки не менше 1,0м.

На земельних дiлянках необхiдно передбачати пiд'їзди для пожежних машин до будинкiв, можливiсть об'їзду навколо будинку, а також вiдкритi дiлянки для стоянки автомобiлiв та iншого транспорту. Пiд'їзди до будинкiв повиннi мати тверде покриття.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура закладів освіти має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Підвищення якості забезпечення населеного пункту шляхом відновлення навчального закладу в майбутньому матиме позитивний вплив на покращення демографічної ситуації.

Лікувально-профілактичні заклади

Державні будівельні норми передбачають, що мережа лікувально-профілактичних закладів формується у межах адміністративного району на міжселенній основі. До неї входять центральна районна лікарня, районні та дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, а також фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центральні районні аптеки, госпрозрахункові аптеки загального типу, аптечні кіоски та аптечні пункти I та II груп, профілакторії та санаторії.

З метою забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), в населеному пункті розміщено фельдшерсько-акушерський пункт, який входить до складу комунального закладу «МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» в якості підрозділу.

В той же, враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, існує необхідність відносно розширення функціонального призначення діючого закладу.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура лікувально-профілактичних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з установами охорони здоров'я.

Культурно-освітні установи

Мережі культурно-просвітніх закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

В населеному пункті розміщено приміщення культурно-дозвільного комплексу (сільського будинку культури). Зазначений комплекс містить зал на 300 місць і перебуває у задовільному стані.

Враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, існує необхідність відносно реконструкції діючого будинку культури. Проведення реконструкції здійснити на основі окремого завдання на проектування.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди

Фізкультурні і спортивні споруди є складовими елементами районних і сільських культурних і спортивно-оздоровчих комплексів.

Проектне рішення враховує вимоги державних будівельних норм, відповідно до яких, в населеному пункті передбачено території для створення міні-стадіонів з набором площинних спортивних споруд.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі

Державними будівельними нормами передбачено, що торговельне обслуговування здійснюється торговельними підприємствами і складається із таких основних груп:

- підприємства комплексного характеру у складі кількох магазинів, а також об'єкти громадського харчування  та побутового обслуговування (торговельні центри);

- універсальні, спеціалізовані магазини, а також підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Крім того, встановлені вимоги відповідно до яких, мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності окремих підприємств і центрів різного функціонального призначення. Заклади торгівлі обслуговують населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності, на відстані близько 2 км. Тимчасова доступність підприємств міжселенного обслуговування у місцевих кущових центрах обмежується 2-годинною транспортною доступністю, в адміністративному центрі - 1-годинною.

Існуючі підприємства роздрібної торгівлі в населеному пункті представлені 2 приватними торгівельними закладами, розташованими в центральній населеного пункту і в цілому охоплюють населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності.

В той же час проектним рішенням передбачається розширення громадських територій в межах населеного пункту, що в перспективі покращить умови торгівельного обслуговування населення.

Комунальні підприємства

До категорії підприємств комунального господарства в сільській місцевості відносяться: комунгоспи, готелі, пожежні депо, а також кладовища і громадські вбиральні.

Комунальні підприємства, готелі, пожежні депо на території населеного пункту відсутні.

- На даний час на території населеного пункту розміщено ряд кладовищ, які вичерпали свій ресурс і поховання на яких тривалий час не проводяться. Діюче кладовище знаходиться на південно-західній околиці населеного пункту, санітарно-захисна зона якого частково накладається на територію існуючої житлової заубудови.

Враховуючи вищевикладене, проектним рішенням передбачено вжиття необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Протипожежні заходи

Пожежні депо на території населеного пункту відсутні. Найближча пожежна частина розташована на підприємстві ТОВ «Миргородський арматурний завод») - відстань 20 км.

Вимогами державних будівельних норм передбачено наявність пожежного депо з розрахунку 1 машина в селах з населенням до 1 тисячі жителів. При цьому, передбачено що радіус обслуговування пожежних депо необхідно приймати 3 км по дорогах загального користування.

Будівлі пожежних депо необхідно розміщувати з відступом від червоної лінії не менше, ніж на 10 м. Площа ділянки пожежного депо 0,3-0,6 га.

Таким чином існує необхідність створення в населеному пункті пожежного депо на 1 машину, для чого проектними рішеннями передбачено територію площею 0,5 га.

Враховуючи існуючий стан населеного пункту, а також з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, до часу створення Пожежного депо, проектним рішенням передбачається створення у селі Гасенки добровільної пожежної охорони.

Порядок створення та функціонування добровільної пожежної охорони передбачено постановою Кабінету Міністрів Українивід 17 липня 2013 року № 564.

Відповідно до вимог зазначеної вище Постанови, для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюється пожежно-рятувальний підрозділ за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів відповідного населеного пункту.

Основними завданнями пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Проектним рішенням пропонується створення пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони як: пожежної дружини - підрозділу, забезпеченого пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж.

Зазначеною вище Постановою передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

- витрата води на зовнішнє пожежегасіння 10 л/сек. Розрахункова тривалість гасіння пожежі в населеному пункті, як на території сельбищної, так і на території виробничої зон приймається 3 год. Максимальний строк відновлення непорушного протипожежного запасу води в сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах повинен бути

не більше 72 год;

- забір води на зовнішнє пожежогасіння від пожежних гідрантів, які мають бути запроектовані у водопровідних колодязях;

- забір води на пожежогасіння через пожежні крани, які мають бути передбачені в колодязях біля водонапірної башти з використанням пожежного запасу, розташованого у водонапірній башті;

Одночасно необхідно передбачити забезпечення дотримання наступних вимог:

- зовнішнє гасіння пожежі сельбищних зон повинно здійснюватись від пожежних гідрантів, що розташовані вздовж вулиць і проїздів на відстані один від одного не більше 150 м;

- враховуючи, що розрахункова кількість жителів населеного пункту менше 5 тис. чол., проектними пропозиціями передбачено реалізацію можливості протипожежного водопостачання із проектних водоймищ  із забезпеченням під'їзду до них автонасосів. Для цього в проектному рішенні передбачено облаштування двох місць забору води з водойм.

Органи управління і зв'язку

До органів управління та зв'язку в сільській місцевості державні будівельні норми відносять: виконкоми сільських та селищних рад, сільські комітети (комітети старійшин), адміністративні будинки сільгоспвиробництва, філії ощадних банків, відділення зв'язку.

Розміщення органів управління передбачається у відповідності з адміністративним та господарським статусом населених пунктів: виконкоми сільських Рад - в селах-центрах сільських Рад, відділення зв'язку та філії ощадних банків - в селах-центрах сільських Рад та інших селах з кількістю жителів 500 чол. та більше.

Сільська рада розміщена в селі Клюшниківка в окремому приміщенні, яке перебуває в задовільному стані.

Для забезпечення населення послугами поштового зв’язку в населеному пункті розміщено сільське відділення поштового зв'язку «Гасенки» Центру поштового зв’язку №5 Миргорода Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Приміщення відділення поштового зв'язку перебуває в задовільному стані.

Проектним рішенням передбачається збереження існуючого розташування сільської ради та відділення поштового зв'язку та можливість розміщення поряд банківської установи.

1. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 118 км від обласного центру, в безпосередній близькості від м. Миргород – міста районного підпорядкування центру однойменного району.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північно-західній частині, в 15 км від м. Миргород.

Поруч з населеним пунктом, з боку його західної околиці проходить лінія залізниці сполученням Бахмач - Ромодан. В межах транспортно-пішохідної доступності від вулиці розташована зупинка приміських поїздів Дібрівка.

Через територію населеного пункту проходить автомобільна дорога обласного значення О1715207 Миргород – Дібрівка – Клюшниківка.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою. Загальна довжина вулиць становить 3,98 км.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Громадський пасажирський транспорт у населеному пункті відсутній.

Населений пункт сполучається з містом Миргород приміським автобусним маршрутом.

Таким чином, проектними рішеннями передбачено здійснення ряду заходів по покращенню існуючою транспортної інфраструктури, зміст яких полягає в наступному:

- вдосконалення існуючої вуличної мережі;

- проведення заходів з благоустрою – прокладання тротуарів у місцях, де це необхідно;

- виконання озеленення;

- облаштування нових зупинок автобусних маршрутів в зоні проектної та існуючої житлової забудови.

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови необхідно передбачати заїзд до квартальних територій з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини не менше 5,0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути не менше 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж.

Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

## 2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження

Даний розділ передбачає загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

Всі роботи з інженерного обладнання населеного пункту повинні здійснюватись відповідно до генерального плану та розроблених в його складі схем або проектів інженерних мереж: водопостачання, газопостачання, теплопостачання, телефонізації, освітлення, проекту вуличного і транспортного розвитку села, озеленення, охорони  навколишнього середовища.

Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд має розроблятися з урахуванням максимального забезпечення населеного пункту комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, газифікацією, збором та вивезенням сміття.

При реконструкцію існуючих будівель, забудові кварталів необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію наявних інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог державних будівельних норм і методів їх прокладання.

При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість їх подальшого розвитку, максимальне збереження  існуючого дорожнього покриття, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

Санітарно-захисні зони від промислових підприємств

Відповідно до вимог нормативних документів, промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ).

СЗЗ слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови,  ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів.

На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об’єктів.

В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;

- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;

- охоронних зон джерел водопостачання, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі;

- не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції та худоби на землях СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами.

У СЗЗ допускається розташування:

- пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання,  споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

Санітарно-захисні зони сільськогосподарських підприємств:

Території  санітарно-захисних зон не виключаються із землекористування і повинні бути використані для потреб сільського господарства тільки при погодженні з органами санітарного та ветеринарного нагляду.

В санітарно-захисних зонах дозволяється розміщувати:

- підприємства, окремі будівлі та споруди з виробництвом меншого класу
шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна
зона, за умови аналогічного характеру шкідливості;
 лазні, пральні, гаражі, склади, сховища (крім громадських і
спеціалізованих продовольчих);

- будинки управлінь та конторські приміщення, крамниці, підприємства
громадського харчування, медпункти, дослідні лабораторії, пов'язані з
обслуговуванням підприємства, що проектується, та також підприємств, що розміщені поряд;

- стоянки громадського та приватного транспорту, місцеві та транзитні
комунікації, ЛЕП, водопровідні та каналізаційні насосні станції, підземні
резервуари, розсадники рослин для озеленення підприємства і
санітарно-захисної зони.

Для санітарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку сельбишної зони повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених насаджень завширшки не менше 50 м, а при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 метрів.

В санітарно-захисній зоні не допускається розміщення житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів загального користування, установ відпочинку, спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств та городів. На території санітарно-захисної зони не допускається розміщувати підприємства,
виробничі будівлі та споруди в тих випадках, коли виробничі шкідливості,
що виділяються одним із підприємств, можуть зашкодити здоров'ю працюючих або призвести до псування матеріалів, обладнання та готової продукції іншого підприємства, а також коли це призводить до збільшення концентрації шкідливосте й в зоні житлової забудови вище дозволених рівнів, встановлених санітарними нормами проектування промислових підприємств.

Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу, автошляхів І-V категорій та залізниць;

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.

В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними  розрахунками  відповідно  діючих нормативних документів.

### 2.1. Водопостачання

На даний проводяться заходи відносно обладнання насленого пункту централізованим водозабезпеченням з використанням артезіанської свердловини.

Відповідно до наявної у замовника документації, для вказаної свердловини встановлено ряд зон санітарних обмежень, а саме:

- 1-й пояс (зона суворого режиму) – радіус 15 м;

- 2-й пояс (зона обмежень) – радіус 31м;

- 3-й пояс (зона спостережень) – радіус – 217м.

В даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби населеного пункту з врахуванням існуючих вимог Державних будівельних норм та проектних рішень, а саме:

- ступінь благоустрою житлової забудови - житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і локальною каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами;

- середньодобова норма питного водоспоживання на одного жителя - 150 л/добу.

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва з використанням внутрішніх територіальних резервів шляхом покращення існуючих умов проживання (забезпечення 100 % населення централізованим водопостачанням), а також розширення територій під індивідуальну садибну забудову в північно-східній частині населеного пункту.

У зв'язку з цим було здійснено розрахунок відносно обсягів споживання води з врахуванням проектованої індивідуальної садибної забудови з метою прийняття в подальшому найбільш оптимальних рішень на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

Таким чином, за результатами проведених розрахунків показники питного водоспоживання будуть мати наступні значення:

- показники водоспоживання для проектної садибної забудови:

- середньодобове споживання – 23,4 м³/добу;

- максимальна добова витрата води – 28,1 м³/добу;

Окремо необхідно зазначити, що остаточні рішення щодо схеми водопостачання необхідно приймати на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з проведенням гідравлічних розрахунків водопровідних мереж

### 2.2. Каналізація

Відповідно до вимог Державних будівельних норм стічні води малих населених пунктах повинні відводитися централізованою системою господарсько-побутової каналізації згідно з Державними санітарними нормами та правилами на очисні споруди населеного пункту.

Проектні рішення передбачають розширення територій під індивідуальну садибну забудову на 12,61 га паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури, зокрема: централізоване водопостачання та водовідведення із спорудженням очисних споруд

Проектним рішенням пропонується використання централізованої систем каналізації з використанням очисних споруд з аеротенками, які працюють у режимі подовженої аерації.

Також у проектному рішення зроблено попередній розрахунок відносно необхідної площі території для розміщення станції очистки стічних вод.

Відповідно до вимог державних будівельних норм, при продуктивності станції очистки стічних вод до 0,7 тис. м³/добу, площа території повинна відповідати складати не менше 0,7 га:

- площа очисних споруд – 0,5 га;

- площа мулистих майданчиків – 0,2 га.

В той же час, вимогами державних будівельних норм передбачено, що у випадку застосування при очистці стічних вод аеротенків-освітлювачів колонного типу, площа очисних споруд зменшується у 5 разів.

Результати попередніх розрахунків обсягів централізованого водовідведення проектного  житлового будівництва

Таблиця 11

| Види проектного житлового будівництва | Обсяги централізованого водовідведення тис.м³/добу |
| --- | --- |
| Проектна індивідуальна садибна забудова (52 будинки) | 0,024 |

Проектними рішеннями передбачається проектування територій площею 0,5га для розміщення очисних споруд для запроектованої нової житлової забудови.

Ширина санітарно-захисної зони від споруд каналізаційних систем, розрахованої вище потужності, відповідно з вимогами держаних будівельних норм пропонується передбачити не менше 200 м.

Кількість каналізаційних насосних станцій та місця їх розташування, розміщення будівель очисних споруд, мереж водовідведення, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

### 2.3. Санітарна очистка території

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів.

Законом України «Про відходи» визначено ряд основних напрямків у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133 затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів.

Вказана Методика передбачає, що технологічні  схеми   роздільного   збирання   побутових відходів   визначаються   органами   місцевого   самоврядування  з урахуванням річної норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів,  складових,  що входять до побутових відходів, потреби у вторинних  енергетичних  та  матеріальних   ресурсах,   органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Роздільне  збирання твердих  побутових    відходів здійснюється  за  компонентами, що входять  до  складу  твердих побутових  відходів,  які  відображаються  у  відсотках від їх загальної  маси або об'єму та  визначаються  шляхом проведення вимірів  у  населеному  пункті  протягом  чотирьох  сезонів року, відповідно  до  Правил  визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів,  затверджених наказом  Міністерства  з  питань житлово-комунального господарства  України  від  30.07.2010  №259.

Враховуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається запровадження квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття.

Державними будівельними нормами передбачені показники накопичення твердих побутових відходів на 1 людину на рік в залежності від ступеня благоустрою.

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів за врахуванням всіх проектних рішень по населеному пункту будуть приймати наступні значення:

Таблиця 12

|  | Кількість | Річна норма відходів, кг/чол. | Розрахункове накопичення твердих побутових відходів, кг/рік/ чол |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість по населеному пункту з врахуванням громадських будівель, чол. | 462 | 280 | 129360 |
| Сміття із вулиць та доріг, км | 14,6 | 5 кг/м | 73000 |
| Всього по населеному пункту |  |  | 202360 |

При визначення потреби в сміттєзбірниках проектним рішенням передбачається застосування в якості сміттєзбірників депо-контейнерів системи Грумбах(Німеччина) місткістю 3,2 м². Матеріал з якого вироблені контейнери: гарячеоцинкована сталь.

До переваг даного виду сміттєзбірників порівняно з іншими видами відносяться: значна місткість, що суттєво збільшує періодичність вивезення твердих побутових відходів; висока якість матеріалу, з якого виготовлені контейнери, що дає можливість використовувати контейнери протягом тривалого часу без їх ремонту та відновлення; можливість використання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів завдяки простому переобладнанню та індивідуальному маркуванню; простота вивільнення змісту контейнерів одним оператором; здійснення вивільнення змісту контейнерів безпосередньо над днищем сміттєзбиральної машини.

Детальні технічні характеристики даного виду контейнерів характеризуються наступними показниками: об'єм - 3,2 м³; ширина - 1500 мм; глибина - 1500 мм; висота - 1665 мм.

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме: мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше  20 м; величина радіуса обслуговування - не більше 100 м; можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року; розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45 кв.м.; періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

В той же час, при розробці проектного рішення щодо роздільного збирання твердих побутових відходів враховано ряд норм Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133.

Так, нормами вказаної Методики передбачено поетапне запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, зокрема на  першому  етапі:  шляхом проведення експериментів з роздільного збирання твердих побутових відходів в окремих районах населеного пункту з використанням різних технологічних  схем з метою визначення найбільш ефективної та прийнятної для даного населеного пункту.

Враховуючи все вищевикладене, проектним рішенням передбачається ряд першочергових заходів щодо поліпшення роботи системи санітарного очищення території населеного пункту:

- розмістити в населеному пункті групи сміттєзбірників для поетапного запровадження збирання твердих побутових відходів (відповідно до максимальних радіусів розміщення);

- в кожній групі сміттєзбірників передбачити по 4 контейнери вказаних вище типів для роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- сміттєзбірники розмістити на асфальтованих майданчиках площею 16 кв.м. кожен;

- вивіз сміття здійснювати сміттєвозами, які повинні мати відповідне спец обладнанням та бути герметичними до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

Одночасно пропонується розробити спеціалізовану схему санітарного очищення території населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення умов для попереднього  сортування ТПВ, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат.

Попередньо проектним рішенням запропоновано місця розміщення на території населеного пункту майданчиків для сміттєзбірників відповідно до максимальних радіусів розміщення (в графічному вигляді наведено в додатках).

Додатково запропоновано маршрут руху сміттєвозів, відповідно до запроектованої вулично-дорожньої мережі (в графічному вигляді наведено в додатках).

Відходи сміттєвозами транспортуватимуться до полігону відповідного спеціалізованого підприємства, розташованого поблизу м. Миргород.

### 2.4. Електропостачання

Розширення мережі електропостачання населеного пункту передбачається з врахуванням розширення споживачів та місць розміщення ділянок для нового житлового будівництва.

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення електропостачанням  наступних видів нового житлового будівництва:

- індивідуальна садибна забудова (52 будинки).

Навантаження районів житлової садибної забудови розраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину відповідно до державних будівельних норм, як для будинків з газовими плитами та кондиціонерами. При цьому, прийняті нормативи враховують електроспоживання житлового та громадського сектору поселень, підприємств комунально-побутового обслуговування, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення, тощо.

Розташування проектних ділянок під індивідуальну садибну забудову дає можливість забезпечити забудову електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Суттєвих змін в існуючих об’єктах інфраструктури, які мають забезпечуватись електропостачанням по відповідним категоріям, проектними рішеннями не передбачались.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення електричних навантажень для запланованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків збільшення обсягів електричних

навантажень житлового фонду

Таблиця 13

| Види проектного житлового будівництва | Загальна кількість мешканців, тис. чол. | Питома норма, кВтгод/1 люд. в рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгод | Число годин використання максимуму навантаження | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна індивідуальна садибна забудова(52 будинки) | 0,156 | 840 | 0,131 | 5200 | 0,025 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови проектними рішеннями пропонується схему зовнішнього електропостачання населеного пункту залишити без змін.

Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого на території населеного пункту передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення.

Кількість, розміщення РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

На етапі реалізації генерального плану необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, з впровадженням енергозберігаючого обладнання та технологій.

У випадку збільшення трансформаторної потужності на підстанціях провести реконструкцію ліній електропередач із зміною перерізів дротів, при необхідності, для збільшення пропускної здатності.

При забудові проектних ділянок слід врахувати розташування повітряних ліній електропередач та передбачити улаштування технічних коридорів та охоронних зон.

До енергозберігаючих заходів, що використовуються при проектуванні, відноситься використання:

- енергозберігаючого обладнання;

- системи автоматики управління вуличним освітленням;

- використання світлодіодних світильників для вуличного освітлення;

- використання самоутримного проводу, що зменшує втрати електроенергії від несанкціонованого підключення до мереж.

Остаточне рішення щодо електропостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Проектним рішенням не пропонується проектування та спорудження систем централізованого теплопостачання, що обґрунтовуються наступним:

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій під садибну забудову.

Розташування зазначених ділянок дає можливість забезпечити проектовану забудову газо- електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж і відповідно встановлення та експлуатацію локальних систем теплопостачання.

Остаточне рішення щодо теплопостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.6. Газопостачання

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення газопостачанням всього населеного пункту.

Розрахунки витрати газу для зазначеної вище категорії споживачів здійснені відповідно до вимог державних будівельних норм, а саме: 165 м³/рік на 1 людину, а також показника заселення житла – 3 чоловіка на житло.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо з споживання газу для житлової забудови з врахуванням запроектованої.

Результати попередніх розрахунків річних витрат природного газу

житлової забудови

Таблиця  14

| Види забудови (з врахуванням проектних рішень) | Обсяги витрат природного газу, м³/рік |
| --- | --- |
| Індивідуальна садибна забудова (52 будинки) | 25740 |

Кількість ГРП (ШРП) та місця їх розташування, розміщення проектних газопроводів високого та низького тиску, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

### 2.7. Мережі зв’язку

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва:

- індивідуальна садибна забудова (52 будинки).

Вимогами державних будівельних норм передбачено, що в сучасних населених пунктах телефонний зв’язок здійснюється на базі автоматичних телефонних станцій (АТС), при цьому ємність АТС повинна враховувати потребу квартирного сектора з розрахунку 1 телефон на 1 сім’ю, а також потребу народногосподарського комплексу з розрахунку 20-25% від кількості сімей.

Кількість АТС та місця їх розташування, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

При цьому, необхідно враховувати ряд основних вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- АТС слід передбачати в окремих будинках, розміщених у житлових районах, у центрах телефонних навантажень з урахуванням перспектив розвитку сельбищної території;

- будинок АТС необхідно розміщувати на вільному майданчику в середині житлового кварталу з максимально можливим віддаленням від промислових підприємств (не менше 0,5 - 1 км), магістральних вулиць і площ, залізничних вокзалів і колій, ліній електропередачі і шосейних доріг;

- площа і конфігурація ділянки під будинок АТС повинні дозволяти розміщення як технічного будинку, так і підсобних споруд;

- площі будинків АТС повинні забезпечувати розвиток на їхню кінцеву ємність, визначену з урахуванням перспективи на 15 - 20 років.

Додатково необхідно враховувати, що розвиток радіотрансляції у містах повинен здійснюватися шляхом впровадження трипрограмного мовлення. Міські телефонні та радіотрансляційні мережі, як правило, робляться підземними (кабельними).

Підведення кабельної каналізації до будинку АТС повинне здійснюватись, як мінімум, з двох сторін; кабелі зв'язку на міській телефонній мережі слід прокладати у кабельній каналізації і, як виняток, при відповідних обґрунтуваннях безпосередньо у ґрунті.

Прокладання кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають закінченого горизонтального планування, піддаються здиманню, заболочені, а також по вулицях, які підлягають закриттю при переплануванні або реконструкції міста, у приміських зонах.

Кабельна каналізація повинна враховувати потреби телефонної мережі, диспетчеризації, радіомовлення і телебачення.

Підсилювальні станції проводового мовлення слід розміщувати в будинках АТС, в окремо розташованих будинках та у пристосовуваних житлових приміщеннях при дотриманні необхідних санітарних норм.

При проектуванні нових житлових районів слід враховувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розміщуватися у центрах забудови районів, в будинку, домінуючому за поверховістю, на площах 10 - 20 м 2 .

Остаточне рішення щодо радіотрансляції та кабельного телебачення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

## 3. Інженерна підготовка та захист територій

Гідротехнічні заходи

Комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території включає: захист території від підтоплення; протиерозійні та протизсувні заходи, рекультивацію заболочених територій площею 14,02 га.

Остаточні рішення щодо гідротехнічних заходів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Благоустрій існуючих водойм

Передбачається розчистка та поглиблення існуючих водойм на площі 8,99 га.

Дане проектне рішення передбачає на меті досягнення ряду позитивних моментів, зокрема:

- відтворення піків весняної повені - ранньовесняне спрацювання рівня для потужного промивання заплавних масивів верхніх ділянок водойм з метою запобігання її заболочуванню та забезпечення умов для винесення надлишків органічних речовин;

- зменшення амплітуди коливання рівнів у весняний та ранній літній період,

- зменшення амплітуди коливання рівнів у зимовий період з метою запобігання загибелі зимуючих видів водної флори та фауни.

Остаточні рішення щодо гідротехнічних заходів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

## 4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон

## 4.1. Загальні положення функціонування території

Основною складовою Зонінгу є схема зонування. На схемі зонування територія населеного пункту поділяється на територіальні зони, для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент.

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, визначає:

- види дозволеного (переважного, супутнього та дозволеного) використання земельних ділянок;

- граничні параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури.

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури у складі містобудівного регламенту є єдиним для всіх об’єктів в межах відповідної зони, якщо інше не визначено регламентом.

Для кожної земельної ділянки дозволеним видом є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони.

Невідповідність наміру забудови встановленого виду дозволеного використання земельних ділянок та об’єктів, що вказано в містобудівному регламенті, значить, що його застосування у відповідній територіальній зоні не припускається.

Зміна параметрів земельних ділянок та об’єктів будівництва, види використання та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можливо лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідності з містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного виду будівництва.

Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та супутніх видів забудови – об’єктів інженерно-технічної інфраструктури (споруди, комунікацій), що забезпечують реалізацію дозволеного виду використання об’єктів будівництва на цих ділянках, можливо за умови обов’язкового отримання технічних умов (норм).

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до введення в дію Зонінгу, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть бути використані без визначення терміну їх проведення у відповідності з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрозу для життя, здоров’я людини, для довкілля, об’єктів культурної спадщини.

Зміна видів використання земельних ділянок та об’єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком видів переважних та супутніх видів дозволеного використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, при умові забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості.

Планування (розміщення) будь-яких об’єктів містобудування на території населеного пункту та їх будівництво здійснюється при дотриманні Зонінгу ти отримання містобудівних умов та обмежень у випадках, передбачених законодавством.

Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення існуючих будівель та споруд, які не відповідають вимогам Зонінга, дозволяється, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінга. Будівлі або споруди, що не відповідають вимогам Зонінга, не може бути змінено на іншу будівлю або споруду, яке призведе до невідповідності вимог Зонінга.

Площа об’єктів нерухомого майна, вид використання яких не вказано в переліку дозволених для відповідної територіальної зони, не може бути збільшена. На цих об’єктах не припускається збільшення обсягу продукції, що випускається, або наданих послуг.

## 4.2.  Види використання земельних ділянок в межах зон

В межах  окремих зон визначаються переважний супутній та дозволений вид використання території (земельних ділянок).

Межі зон встановлюються з урахуванням: червоних ліній; меж земельної ділянки; меж або ліній відведення для інженерних комунікацій; адміністративних меж; меж природних об’єктів; інших меж.

До переважних видів належать види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов’язкових вимог, не можуть бути заборонені.

До супутніх видів належать види забудови та використання, які супроводять переважні види та які по відношенню до останніх є допоміжними, а також належать об’єкти, які технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або сприяють безпеці у відповідності з нормативно-технічною документацією, споруди, які необхідні для охорони об’єктів переважного та дозволеного видів використання.

До дозволених видів належать види, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але можуть бути дозволеними за умови спеціального погодження.

Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні в переліку переважних, супутніх або дозволених видів забудови земельних ділянок в межах зон, є забороненими для відповідної функціональної зони та можуть бути дозволені в тому числі і за процедурою спеціального погодження.

Рішення про забудову, землекористування та благоустрій території населених пунктів та окремих ділянок приймаються на основі встановленого Зонінгом переліку переважних, супутніх або дозволених видів використання території (земельних ділянок), єдиних умов та обмежень, які діють в межах зон, визначених Зонінгом, та розповсюджуються в рівному ступені на всі, що розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, незалежно від форм власності. Виняток складають транспортні та інженерно-технічні комунікації, в тому числі залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під’їзди. Використання територій існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об’єктів визначається за їх цільовим призначенням.

## 4.3. Загальні зональні погодження

Загальне зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника або користувача земельної ділянки містобудівним та іншим умовам, що встановлені Зонінгом для відповідних територіальних зон. Результатом загального зонального погодження є отримання заявником містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Порядок складання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст встановлюються центральним органом виконавчої влади по питанням будівництва та архітектури.

Загальне зональне погодження здійснюється при відповідності будівельних намірів заявника Зонінгу обов’язковим нормативам та стандартам.

## 4.4. Функціональна класифікація територій

Згідно ДСТУ-Н Б Б.1-1-1:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг), схема зонування складається з нижченаведених основних типів зон:

- громадські (Г-1);

- житлові (Ж-1);

- сільськогосподарського виробництва (СВ-1);

- транспортної інфраструктури (ТР-1, ТР-2);

- комунально-складські (КС);

- рекреаційні (Р-2, Р-3, Р-3.1, Р-3.2);

- виробничі (В-3, В-4);

- інженерної інфраструктури (ІН-2).

## 4.5. Типи територіальних зон

Виходячи з аналізу існуючої забудови населеного пункту, а також перспектив функціонального використання та планувального розвитку, передбачених проектною документацією, на території населеного пункту можна виділити ряд функціональних типів територій, які, в свою чергу, підрозділяються на відповідні територіально-планувальні елементи – зони.

Відносно типу зони встановлюються переважні та допустимі види забудови і використання, а також єдині умови та обмеження у відповідності до затвердженого Генерального плану та іншої містобудівної документації.

Межами зон на карті вважаються:

- червоні лінії вулиць;

- межі земельних ділянок;

- офіційно встановлені межі об’єктів природно-заповідного фонду;

- межі земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги);

- межа населеного пункту (існуюча та проектна, визначена генеральним планом населеного пункту).

Проектом Зонінгу на території населеного пункту встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

Громадські зони «Г»:

- Г-1 – призначаються для розташування об’єктів адміністративних будівель органів управління, ділових установ, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції, для розташування закладів освіти, для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, для розташування магазинів, торгівельних центрів, ринків.

- Житлові зони «Ж»:

- Ж-1 – призначаються для розміщення одноквартирних житлових будинків до 3-х поверхів із земельними ділянки.

- Зони сільськогосподарського використання «СВ»:

- СВ-1 – використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів а також для ведення особистого селянського та фермерського господарства.

- Зона транспортної інфраструктури «ТР»:

- ТР-1 – відноситься територія автомобільних доріг по населеному пункту в межах червоних ліній;

- ТР-2 – відноситься територія вулиць, майданів в межах червоних ліній.

- Комунально-складські зони «КС»:

- КС - зона розміщення об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон.

- Виробничі «В»:

- В-3 – зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 300 м;

- В-4 - зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м.

- Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»:

- Р-2 – призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення, громадсько-рекреаційні центри;

- Р-3 - призначаються для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, ліси, водойми;

- Р-3.1. - підзона зелених насаджень спеціального призначення (СЗЗ);

- Р-3.2. - підзона земель водного фонду (в тому числі прибережні смуги).

- Зони інженерної інфраструктури «ІН»:

- ІН-2 - головні об’єкти водо- та газопостачання, водовідведення, електромережі.

## 4.6. Списки видів переважного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах. Містобудівні умови та обмеження по зонам

## 4.6.1. Громадські зони

Г-1. Ділові (адміністративні, ділові, фінансові), заклади освіти, заклади охорони здоров’я, торгові зони.

Переважні види використання земельних ділянок:

- організації та установи органів державної, виконавчої влади;

- банківські установи;

- офіси професійних, громадських організацій;

- підприємства зв'язку;

- меморіальні споруди та комплекси.

- середні навчальні заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при
вищих навчальних закладах;

- сквери, озеленені території;

- бібліотеки;

- клубні приміщення, кінотеатри, танцювальні зали;

- виставочні зали, музеї;

- спортивні майданчики, спортзали, стадіони.

- багатофункціональні лікувальні заклади, лікувальні корпуси лікарень;

- консультативні поліклініки;

- спеціалізовані поліклініки;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- станції невідкладної швидкої допомоги;

- торгові центри;

- ресторани і кафе;

- спеціалізовані будинки побутового обслуговування;

- магазини без обмеження профілю та асортименту, в тому числі магазини товарів першої необхідності;

- аптеки.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам:

- дошкільні заклади;

- гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу;

- поліклініки, аптеки, реабілітаційні та оздоровчі центри;

- магазини і торгівельні центри;

- перукарні, підприємства побутового обслуговування;

- поштові відділення;

- автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування.

- автостоянки для зберігання автомобілів;

- громадські туалети.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування цієї зони;

- культові споруди та комплекси;

- багатоквартирні житлові будинки;

- малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності.

Таблиця 15

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-1.

| 1. | Вид об’єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.7, 3.8 |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.14 та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.13 Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.2. Житлові зони

Ж-1. Зона садибної забудови.

Переважні види використання земельних ділянок:

- одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками) (до З-х поверхів);

- дитячі дошкільні заклади, в томі числі зблоковані із загальноосвітніми школами;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, поліції, банку, адміністрації, комунальні служби.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам (у складі однієї садибної ділянки для особистого використання):

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та індивідуальних господарств(примітка до пункту 2.17 ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень).

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- загальноосвітні заклади;

- дошкільні заклади;

- культові споруди та комплекси;

- місця масового відпочинку;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини;

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1.

Таблиця 16

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»», ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.7, 3.8 |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та передпроектних розробок. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції. |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |

## 4.6.3. Зони земель сільськогосподарського використання

Зона земель сільськогосподарського використання СВ-1.

Переважні види використання земельних ділянок:

- для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, ведення сільського господарства, фермерського господарства.

## 4.6.4. Зона транспортної інфраструктури

ТР-1. Зона автомобільних доріг по населеному пункту в межах червоних ліній.

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари; захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- елементи зовнішньої реклами;

- вуличні меблі;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-1

Таблиця 17

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектни ми розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

ТР-2. Зона вулиць, майданів в межах червоних ліній.

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- елементи зовнішньої реклами;

- вуличні меблі;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники.

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

Таблиця 18

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектни ми розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з в рахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.5. Комунально-складські зони.

Зона комунально-складських підприємств виділена для забезпечення правових умов формування територій для розміщення об'єктів складування і розподілу товарів. У цю зону включені склади, криті і відкриті бази, гаражі, стоянки, а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні об'єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг.

КС - зона розміщення комунально-складських об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон;

Переважні види використання земельних ділянок:

- парники, теплиці з використанням сміття, компостування;

- об'єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій);

- громадські туалети;

- зелені насадження санітарно-захисної зони.

Дозволені види використання:

- підприємства громадського харчування;

- ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;

- майданчики та спорудження контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації.

Також дозволяється озеленення території, благоустрій.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС

Таблиця 19

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Комунально-складські об’єкти по яким не встановлюється клас санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила плануванн |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.6. Ландшафтно-рекреаційні зони

Р-2. Рекреаційна зона активного відпочинку

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери);

- рекреаційні установи (кемпінги, будинки відпочинку, інші об'єкти стаціонарної рекреації), а також місця масового відпочинку населення;

- заклади громадського харчування;

- об'єкти фізичної культури і спорту, спортивні майданчики, стадіони;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- культові споруди та комплекси;

- виставкові павільйони та зали;

- меморіальні комплекси;

- концертні майданчики;

- луки і ділянки з багатою природною рослинністю;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- оранжереї.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-2

Таблиця 20

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3. Зона зелених насаджень загального користування.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери);

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- малі архітектурні форми;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- культові споруди та комплекси;

- заклади громадського харчування;

- виставкові павільйони та зали;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- меморіальні комплекси;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- оранжереї;

- заклади громадського харчування.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3

Таблиця 21

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3.1 Підзона зелених насаджень спеціального призначення

Дана підзона використовується захисту житлової та громадської забудови від шкідливого впливу виробничих підприємств, підприємств та об’єктів комунально-складських зон і зон спеціального призначення.

Переважні види використання:

- захисні зелені насадження;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

- магістральні інженерні мережі.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- оранжереї;

- теплиці;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- дачі;

- колективні гаражі для зберігання легкових автомобілів;

- автозаправні станції;

- об’єкти обслуговування автомобілів.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3.1

Таблиця 22

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3.2 Підзона земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги).

Зону земель водного фонду складають:

- річки, озера, водосховища, інші водні об'єкти, болота, острови;

- прибережні захисні смуги вздовж річок та навколо водойм;

- гідротехнічні, інші водогосподарські споруди та канали, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

- берегові смуги водних шляхів.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів);

- улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування;

- гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;

- об’єкти водного господарства;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- причали;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування цієї зони або загальноміської території.

Допустимі види використання, які потребують погоджень(потребують спеціального дозволу або погодження):

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- спортивні майданчики;

- пристані;

- малі архітектурні форми.

Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування встановлюється земельним законодавством.

У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.

У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, також для проведення науково-дослідних робіт.

Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3.2

Таблиця 23

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.7 Зони інженерної інфраструктури

ІН-2. головні об’єкти електромережі, водо- та газопостачання.

Дана територія використовується для розміщення об’єктів електромережі, водо- та газопостачання, водовідведення та інших споруд інженерної інфраструктури.

До зони входять території інженерних мереж.

Переважні види використання: інженерні мережи, коридори мереж, очисні споруди, водозабірні споруди, насосні станції, ГРС, ГРП, котельні, інші споруди інженерної інфраструктури;

Супутні види використання: об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд;  адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони; зелені насадження спеціального призначення; технологічні проїзди.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-2

Таблиця 24

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктівїх виявлення |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |

## 4.6.8. Зони підприємств ІV класу шкідливості.

В-4 - зона розміщення виробничих підприємств ІV класу шкідливості що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м.

Призначається для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м.

Зона формується підприємствами IV класу шкідливості в межах виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них, відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, наведена в Додатку 1.

Переважні види використання: підприємства IV класу шкідливості.

Супутні види використання:

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

- транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

- споруди інженерної інфраструктури;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-4

Таблиця 25

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти IV класу шкідливості, відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Визначається в залежності від галузевої спрямованості та технологічного процесу. згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.9. Зони підприємств ІІІ класу шкідливості.

Призначаються для розміщення підприємств сільськогосподарського та виробничого призначення, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 300 м. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них, відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, наведена в Додатку 1.

Зона формується підприємствами ІІІ класу шкідливості в межах виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

Переважні види використання: підприємства V класу шкідливості.

Супутні види використання:

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

- транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

- споруди інженерної інфраструктури;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-3

Таблиця 26

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти IІІ класу шкідливості, відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Визначається в залежності від галузевої спрямованості та технологічного процесу. згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території

## 5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування

На момент розроблення Генерального плану територія населеного пункту загалом забезпечена озелененням, проте її система потребує певного впорядкування.

Необхідність впорядкування системи озеленення передбачена в першу чергу з метою дотримання Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, а також для реалізації ряду проектних рішень, зокрема:

- поліпшення культурно-побутового обслуговування;

- формування озеленених територій загального користування, спеціального призначення(санітарно-захисних зон), обмеженого користування.

При цьому, проектними рішенням враховано ряд вимог, встановлених державними санітарними нормами та державними будівельними нормами, відповідно до яких:

- на території санітарно-захисної зони завширшки 100 м  і більше зі сторони сельбищної території необхідно передбачати смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, а з шириною зони до 100 м - не менше 20 м;

- вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м;

- зелені насадження для захисту водозабірних споруд з підземних джерел необхідно розміщувати на межі першого поясу зони санітарної охорони на відстані не менше 30 м від підземного джерела і водозабірних споруд.

- озеленення територій має здійснюватись з максимальним збереженням і використанням існуючих зелених насаджень;

- підбір асортименту рослин і розміщення їх на території населених пунктів слід проводити в залежності від природно-кліматичних умов, розмірів населеного пункту. При  цьому  слід враховувати як пило-, газостійкість 
рослин, так і їх захисні і оздоровчі властивості. Забороняється застосовувати для озеленення вулиць фруктові дерева і чагарники, що потребують обробки отрутохімікатами;

- дерева, що висаджуються біля будинків, не повинні перешкоджати інсоляції і освітленості житлових і громадських будівель відповідно до гігієнічних норм.

Додатково проектним рішенням враховано ряд вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- зелені насадження на території сільських рад і населених пунктів підрозділяються на: спільного користування (на території парку, скверу, бульварів), обмеженого користування (на територіях безсадибної житлової забудови, виробничої зони, ділянок установ громадського призначення, приквартирних і присадибних  ділянок); спеціального призначення (санітарно-захисні, меліоративні).

Відносно територіальної організації рекреації проектні рішення враховують наступні основні вимоги державних будівельних норм:

- на території населеного пункту необхідно передбачати систему озеленення територій та інших відкритих просторів, що можуть бути використані для тривалого і короткочасного відпочинку населення. Зони тривалого відпочинку належить розміщувати за межами населених пунктів в найсприятливіших умовах;

- розміщення зон відпочинку населення належить передбачати відповідно до порядку використання рекреаційних земель на ландшафтно-рекреаційних територіях населених пунктів (внутрішньоселищні), території селищних рад і в системах розселення (міжселенні);

- зона короткочасного відпочинку на території сільських населених пунктів включає території лісопарків, що прилягають до них, парків, скверів, бульварів. Громадські центри населених пунктів належить формувати у комплексі з зонами короткочасного відпочинку;

- найменша величина площі парку чи загальноселищного саду повинна складати 0,2 га (без фізкультурно-спортивних споруд), скверу  - 0,5 га. Під зелені насадження парку, саду чи скверу повинно відводитись не менше 70% території (без фізкультурно-спортивних споруд);

- в умовах реконструкції населених пунктів, завершення забудови і благоустрою їх громадських центрів необхідно передбачати улаштування окремих скверів або парку у складі культурного комплексу на території громадського центру.

Таким чином, проектним рішенням передбачається розміщення наступних зон короткочасного відпочинку:

- території парку, яка розміщена в громадському центрі, озеленення якої потребує часткового впорядкування;

- створення рекреаційної зони відпочинку, яка потребує озеленення;

- впорядкування існуючого стадіону з встановленням набору площинних спортивних споруд.

## 5.2. Благоустрій території

Благоустрій території передбачає комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території населеного пункту, що забезпечують комфортні умови для праці, побуту й відпочинку жителів, які включають в себе формування системи зелених насаджень (у тому числі декоративне озеленення й квіткове оформлення, геопластику рельєфу - брукування майданів і майданчиків, улаштування підпірних стінок, сходів, пандусів, створення штучного рельєфу) та інше.

Державними будівельними нормами передбачено, що розміщення всіх елементів візуально-просторової інформації повинно бути підпорядковане об'ємно-просторовому вирішенню забудови з урахуванням масштабності й архітектурно-художньої композиції та здійснюватися за межами червоних ліній або бокової видимості вулиці.

Місця відпочинку для відвідувачів громадських закладів передбачаються на рекреаційних майданчиках перед входами  в будівлю або у сквері, що розміщується в межах громадського центру. Орієнтовний розмір майданчиків відпочинку - 30-50 кв.м.

Зовнішній благоустрій ділянок садибної забудови включає у себе влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку, дитячих і господарських майданчиків, озеленення декоративне та квіткове оформлення. Зовнішній благоустрій здійснюється господарями прилеглих садиб у відповідності із загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами.

При в'їзді в населений пункт встановлюється дорожній знак із назвою цього населеного пункту.  В'їзний знак установлюється на відстані не менше 3 м від краю обочини дороги на розширенні або за кюветом на придорожній смузі. При установці декоративного знаку влаштовується майданчик розміром 10 х 15 кв.м з мощенням тротуарною плиткою чи бруківкою, лавками та квітником.

На автобусних зупинках громадського транспорту у сільських населених пунктах державними будівельними нормами передбачено спорудження автопавільйонів напівзакритого типу з майданчиком для відпочинку, на якому розміщуються 2-3 лавки, урна для сміття.

## 6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до існуючих умов населений пункт відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря.

Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території населеного пункту, а також для покращення існуючого стану навколишнього природного середовища, проектними рішеннями пропонується:

- сформувати ландшафтно-рекреаційну зону на основі існуючих зелених насаджень загального користування;

- запровадження комбінованої системи санітарної очистки села від твердих побутових відходів у вигляді планово-квартальної, з використанням контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів;

- забезпечення заходів з озеленення спецпризначення в межах проектних рішень відносно організації нового кладовища, санітарно-захисних зон, а також рекреаційної зони;

- озеленення внутрішньоквартальних територій та територій спецпризначення.

Застосування в якості проектних рішень ряду заходів у вигляді різного виду озеленення обґрунтовується тими факторами, що зелені насадження мають меліоративні, водоохоронні і вітрозахисні якості, які позитивно впливають на покращення існуючого навколишнього середовища.

# III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

За результатами аналізу реалізації попереднього генерального плану населеного пункту, враховуючи поточні проектні пропозиції, а також: існуючий стан територій, перспективи розвитку виробничої та соціальної сфери, необхідність вдосконалення умов проживання, розроблено модель перспективного розвитку населеного пункту та прилеглої до нього території.

Модель перспективного розвитку головним чином враховує той фактор, що населений пункт входить до складу об’єднаної територіальної громади, створеної при впровадженні адміністративно-територіальної реформи.

Модель перспективного розвитку дає можливість забезпечити плановий і сталий розвиток населеного пункту за необхідними напрямками, як в найближчий час, так і на віддалену перспективу.

Модель передбачає можливість підвищення ефективності використання внутрішніх територіальних ресурсів:

- розширення території під індивідуальну садибну забудову на 12,61 га, враховуючи безпосередню близькість населеного пункту до районного центру, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального житлового будівництва;

- передбачення територій площею 15,89 га для розміщення виробничих підприємств з метою покращення умов працевлаштування мешканців населеного пункту;

- розширення громадських територій на 2,13 га для розміщення будівель і споруд громадського та соціального призначення (дошкільних закладів, закладів освіти, спортивних споруд, територій масового відпочинку);

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій.

# ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | тис. осіб | 0,306 | 0,462 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 419,90 | 467,01 |
|  | Житлової забудови, всього | га | 145,52 | 158,13 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | індивідуальна садибна забудова | га | 145,52 | 158,13 |
|  | блокована садибна забудова | га | 0,00 | 0,00 |
|  | багатоквартирної | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Громадської забудови, всього | га | 2,83 | 4,96 |
|  | Виробничі, всього | га | 0,00 | 15,89 |
|  | Комунальні, всього | га | 0,31 | 2,40 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га | 21,02 | 25,42 |
|  | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені | га | 136,45 | 150,32 |
|  | Природно-заповідного фонду, всього | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Водних поверхонь | га | 0,23 | 8,99 |
|  | Сільськогосподарські угіддя | га | 99,24 | 100,89 |
|  | інші території | га | 14,02 | 0,00 |
| 3. | Житловий фонд | тис.м2 | 10,7 | 18,5 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 35,0 | 40,1 |
| 4. | Житлове будівництво, всього: | тис.м2 | 10,7 | 18,5 |
|  |  | Кількість дворів | 208 | 260 |
|  | індивідуальне садибне |  | 260 | 260 |
|  | блоковане |  | - | - |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | - | 21 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | - | 60 |
|  | Лікарні (відділення лікарень), всього |  | - | - |
|  | поліклініки, всього | відвідувань за зміну | - | - |
|  | торгівельні заклади | Об’єкт | 2 | 4 |
|  | фельдшерсько-акушерські пункти, всього | Об’єкт | 1 | 1 |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт / пожежних автомобілів | - | 1/1 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та сільський пасажирський транспорт |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 10,4 | 14,6 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 | 2,48 | 3,12 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирського транспорту, всього | км | - | - |
|  | у т. ч. автобуса |  | - | - |
|  | тролейбуса |  | - | - |
|  | трамвая |  | - | - |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | - | - |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | 0,046 | 0,069 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -/- | 0,046 | 0,069 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | -/- | - | 0,024 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -/- | - | 0,024 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт х год. / рік | 0,257 | 0,388 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт | 0,049 | 0,075 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всього | -/- | - | - |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | 0,050 | 0,076 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км | - | - |
|  | Намив, підсипка території | га | - | - |
|  | Берегоукріплення | км | - | - |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га | - | - |
|  | Регулювання русел рік / водойм | га | - | 8,99 |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи, | га | - | - |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | -/- | - | 14,02 |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: протипросідні заходи; сейсмічністю 7 балів і більше | -/- -/- | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць | - | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: | тис.т / рік | 0,138 | 0,202 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |

# V ДОДАТКИ

Додаток 1

Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них

Хімічні підприємства та виробництва

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Виробництво бітуму та інших продуктів із залишків перегону кам'яновугільного дьогтю,  нафти,  хвої (гудрону,  напівгудрону та ін.).

2. Виробництво  кальцинованої  соди   аміачним   способом   у кількості менше 400000 т/рік.

3. Виробництво каустичного їдкого натру  способом  Левіга  та вапняним.

4. Виробництво мінеральних солей,  за винятком солей миш'яку, фосфору, хрому, свинцю, ртуті.

5. Виробництво нафтового газу в кількості від  1000  до  5000 м3/год, а також генераторного газу від 5000 до 25000 м3/год.

6. Виробництво пластичних мас (карболіту, хлорвінілу та ін.).

7. Виробництво   фенолальдегідних  прес-матеріалів,  а  також пресованих і намотувальних виробів із паперу та тканин, просочених фенолальдегідними смолами в кількості понад 100 т/рік.

8. Виробництво штучних мінеральних фарб.

9. Підприємства по регенерації гум та каучуку.

10. Виробництво  по  виготовленню  шин,   гумових   технічних виробів,  ебоніту  та клеєного взуття,  а також гумової суміші для них.

11. Хімічна  переробка руд рідких металів для одержання солей сурми, вісмуту, літію та ін.

12. Виробництво тукосумішей.

13. Виробництво вугільних  виробів  для  електропромисловості (щітки, електровуглі та ін.).

14. Виробництво   по   вулканізації   виробів   з   гуми   із застосуванням сірковуглецю.

15. Виробництво   ацетальдегіду   парофозним   способом   без застосування металічної ртуті.

16. Виробництво та базисні склади аміачної води.

17. Виробництво полістиролу та сополімерів стиролу.

18. Виробництво кремнійорганічних лаків, рідини і смол.

19. Газорозподільні   станції  магістральних  газопроводів  з одоризаційними установками меркаптанами.

20. Виробництво себацінової кислоти.

21. Виробництво        вінілацетату,        полівінілацетату, полівінілового  спирту,  полівінілацетатної емульсії,  ацеталів та вініфлексу.

22. Виробництво по переробці фторопластів.

23. Виробництво пластифікаторів.

24. Виробництво  кормових  дріжджів  із  відходів деревини та сільського господарства (соняшникової лузги, кукурудзяних качанів, соломи та ін.) методом гідролізу.

25. Виробництво  ізоактилового  спирту,  олійного  ангідриду, олійної   кислоти,   пенопласту,  вінілтолуолу,  полівінілтолуолу, поліуретанів для лиття,  поліформальдегіду, регенерації органічних кислот   (оцтової,   олійної   та   ін.),  формаліну,  уротропіну, 
нентаеритриту,  метилпіролідону,  полівінілпіролідону,   продуктів органічного  синтезу (спирту,  етилового спирту) із нафтового газу при переробці менше 5000 м3/год.

26. Виробництво  лаків (олійного,  спиртового,  друкарського, для гумової промисловості, ізолюючого та ін.).

27. Виробництво оліфи.

28. Виробництво фенолальдегідних,  поліефірних,  поліамідних, епоксидних та інших штучних смол у кількості до 300 т/рік.

29. Виробництво карбонілів металів.

30. Виробництво метіоніну.

31. Виробництво антибіотиків біологічним шляхом.

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво паперу із готової целюлози та ганчір'я.

2. Виробництво   галаліту   та   інших   білкових   пластиків (амінопласти та ін.).

3. Виробництво гліцерину.

4. Виробництво емалей на конденсаційних смолах.

5. Виробництво мила.

6. Виробництво органопрепаратів (див. м'ясокомбінати).

7. Виробництво  генераторного  газу  на  вугіллі  та  торфі у кількості до 5000 м3/год.

8. Хімічна  переробка  руд  рідкісних  металів  для одержання солей молібдену,

вольфраму і кобальту.

9. Виробництво   фенолальдегідних  прес-матеріалів,  а  також пресованих  і

намотувальних  виробів   із   паперу   і   тканини, просякнутих  фенолальдегідними  смолами  у кількості не більше 100 т/рік.

10. Виробництво   технічного  саломасу  (з  одержанням  водню електролітичним

способом).

11. Виробництва солеварні та солерозмольні.

12. Виробництво  фармацевтичних  солей   калію   (хлористого, сірчанокислого і

поташу).

13. Виробництво гумового взуття без  застосування  органічних розчинників і гумових сумішей без застосування сажі.

14. Виробництво туків рідких.

15. Виробництво ваніліну та сахарину.

16. Виробництво нафтового газу в кількості до 1000 м3/год.

17. Виробництво            пресувальних            матеріалів (фенолформальдегідних,

сечовинно-   і   меламіноформальдегідних, кремнійорганічних та ін.).

18. Виробництво штучної шкіри на основі полівінілхлоридних та 
інших смол без застосування летких органічних розчинників.

19. Виробництво поліхлорвінілового пластифікату,  вініпласту, міпластових сепараторів пінополіуретану, поропластів, склопластів, стиропору.

20. Виробництво алкалоїдів і галенових препаратів.

21. Виробництво мінеральних  природних  фарб  (крейди,  охри, мумії та ін.).

22. Виробництво парфюмерії.

23. Виробництво дубильного екстракту.

24. Виробництво  виробів  із  синтетичних  смол,   полімерних матеріалів   та

пластичних  мас  різними  методами  (пресуванням, екструзією, литтям під тиском,

вакуум-формуванням та ін.).

25. Виробництво синтетичних порошкоподібних миючих засобів.

26.Хімчистка.

Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і  виробництва

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Виробництво по збагаченню металів без гарячої обробки.

2. Виробництво кабелю освинцьованого або з гумовою ізоляцією.

3. Виробництво  чавунного  фасонного  лиття  в  кількості від 10000 до 20000 т/рік.

4. Підприємства  по  вторинній  переробці  кольорових металів (міді, свинцю, цинку та ін.) у кількості до 1000 т/рік.

5. Виробництво кольорових металів у кількості від 100 до 2000 т/рік.

6. Виробництво   ртуті   та   приладів   з   ртуттю  (ртутних випрямлювачів, термометрів, ламп та ін.).

7. Виробництво  по  виплавці  чавуну  при  загальному  об'ємі доменних печей менше 500 м3.

8. Виробництво   фасонного   кольорового   лиття  під  тиском потужністю 10000 т лиття на  рік  (9500  т  лиття  під  тиском  із алюмінієвих сплавів та 500 т лиття із цинкових сплавів).

9. Виробництво   металевих   електродів   (з    використанням марганцю).

10. Гальванічні цехи.

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво    машин    та    приладів     електротехнічої промисловості

(динамомашин,   конденсаторів,   трансформаторів, прожекторів та ін.) при наявності

невеликих  ливарних  та  гарячих цехів.

2. Виробництво голого кабеля.

3. Виробництво котлів.

4. Виробництво металевих електродів.

5. Підприємства   металообробної  промисловості  з  чавунним, сталевим (у кількості до 10000 т/рік) та кольоровим  (у  кількості до 100 т/рік) литтям.

6. Виробництво сурми електролітичним способом.

7. Шрифтоливарні   заводи  (при  можливих  викидах  свинцю  в атмосферу).

Підприємства по видобуванню руд та нерудних копалин

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Підприємства по видобуванню нафти при викиді сірководню до 0,5 т/добу з малим вмістом летких вуглеводнів.

2. Підприємства   по   видобуванню   гірських   порід  VI-VII категорій:  доломітів,  магнезитів,  азбесту,  гудронів,  асфальту відкритою розробкою.

3. Підприємства по видобуванню металоїдів відкритим способом.

4. Виробництво брикетів з дрібного торфу та вугілля.

5. Гідрошахти та  збагачувальні  фабрики  з  мокрим  процесом збагачування.

6. Недіючі породні відвали вугільних шахт (висотою  менше  50 м), що не схильні до горіння.

7.      Об'єкти      буріння      газових      параметричних, пошуково-розвідувальних    та    експлуатаційних    свердловин   з використанням  електроприводів.

8.   Газові  свердловини,  що  вводяться  в  експлуатацію,  з підключенням  до  газопроводу.

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Підприємства по видобуванню кам'яної кухонної солі.

2. Підприємства по видобуванню торфу фрезерним способом.

3. Підприємства  по  видобуванню  руд  металів  та металоїдів шахтним способом,  за винятком свинцевих руд,  ртуті,  миш'яку  та марганцю.

Виробництва будівельної промисловості

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Виробництво штучних наповнювачів (керамзиту та ін.).

2. Виробництво скляної вати та шлакової шерсті.

3. Виробництво    місцевих    цементів    (глиніт    цементу, 
романцементу, гіпсошлакового та ін.) у кількості до 5000 т/рік.

4. Виробництво толю та рубероїду.

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво штучного каміння та бетонних виробів.

2. Елеватори цементів та інших курних будівельних матеріалів.

3. Виробництво будівельних матеріалів із відходів ТЕЦ.

4. Виробництво азбестоцементних виробів.

5. Виробництво полімерних будівельних матеріалів.

Виробництва по обробці деревини

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Підприємства по консервуванню деревини просочуванням.

2. Виробництво     виробів     із     деревинної      шерсті: 
деревинно-стружкових    плит,    деревинно-волокнистих    плит   з 
використанням синтетичних смол як зв'язуючих.

хвойно-вітамінного     борошна, хлорофіло-каротинової пасти, хвойного екстракту.

Клас IV.  Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво деревинної шерсті.

2. Заводи   лісопильні,   фанерні   та   деталей   дерев'яних стандартних будівель.

3. Судобудівні верфі для виготовлення дерев'яних суден.

4. Виробництво обозне.

5. Виробництво           хвойно-вітамінного          борошна, хлорофіло-каротинової пасти, хвойного екстракту.

Текстильні виробництва та виробництва легкої промисловості

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Підприємства  по  безперервному  просочуванню  тканини  та паперу  олійними,  олійно-асфальтовими,  бакелітовими  та   іншими лаками   з   об'ємом   виробництва  понад  300  т/рік  просоченого матеріалу.

2. Підприємства   по  первинній  обробці  рослинного  волокна (льону, коноплі, бавовни і кендирю).

3. Підприємства по просочуванню та обробці тканин (дерматину, гранітолю та ін.) хімічними речовинами за винятком сірковуглецю.

4. Підприємства по вибілюванню та фарбувально-апретурні.

5. Виробництво  полівінілхлоридних  односторонньо   армованих плівок  та  плівок  із суміщених полімерів,  гуми для низу взуття, регенерату із застосуванням розчинників до 1 т/добу.

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Підприємства  по  безперервному  просочуванню  тканин   та паперу   олійними,  олійно-асфальтовими,  бакелітовими  та  іншими лаками з обсягом виробництва до 300 т/рік просочуваного матеріалу.

2. Підприємства котонінні.

3. Підприємства коконо-розварювальні та шовко-розмотувальні.

4. Підприємства меланжові.

5. Підприємства  конопле-джутокрутильні,  канатні,  шпагатні, 
мотузкові та по обробці кінців.

6. Виробництво пряжі та тканин із вовни,  бавовни і льону при наявності фарбувальних, відбілювальних та ливарних цехів.

7. Виробництво галантерейно-шкіряного картону  з  оздобленням полімерами  із

застосуванням органічних розчинників до 0,5 т/добу та виробництво  гуми  для  низу

взуття  без  застосування  летких органічних розчинників.

Виробництво по обробці тваринних продуктів

Клас III. Санітарно-захисна зона 300 м

1. Підприємства  по  обробці  сирих  хутряних  шкір тварин та 
фарбуванню:  овчинно-шубні, овчинно-дубильні, хутряні; виробництва 
замші, сап'яну, лайки та ін. з переробкою відходів.

2. Підприємства  по  обробці  сирих  шкір   великих   тварин: 
шкіро-сиром'ятні   та   шкіро-дубильні   (виробництво  підошовного 
матеріалу, напіввалу, виростку і опойка) - з переробкою відходів.

3. Підприємства  по  топленню  сала  (виробництво  технічного 
сала) у кількості до 30 т/рік.

4. Підприємства по миттю вовни.

5. Склади мокросолоних та необроблених шкір (понад 200 штук).

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво  скелетів  та  наочного  приладдя  із   трупів тварин.

2. Комбікормові  заводи  (виробництво  кормів  для  тварин  з харчових відходів).

3. Виробництво валяльне та повстяне.

4. Виробництво  желатину  вищого  сорту із свіжих незагнивших кісток,  з мінімальним строком зберігання на спеціально обладнаних складах з охолодженням.

5. Підприємства по обробці волоса,  щетини, пуху, пера, рогів та копит.

6. Виробництва кишково-струнні та кетгутові.

Виробництво по обробці харчових продуктів та смакових речовин

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Млини,   крупорушки,   зернообдиральні   підприємства   та комбікормові заводи.

2. Елеватори.

3. Підприємства кавообжарочні.

4. Підприємства сироварні.

5. Виробництва оліємаргарину та маргарину.

6. Виробництва м'ясокоптильні.

7. Виробництво харчового спирту.

8. Підприємства рибоконсервні та рибофілейні  з  утильцехами, рибокомбінати.

9. Цехи  по  виробництву  ферментів  з   глибинним   способом культивування.

10. Бурякоцукрові заводи без жомосховища.

11. Кукурудзяно-крохмальні, кукурудзяно-патокові заводи.

12. Виробництво альбуміну.

13. Підприємства  по  переробці  овочів (сушіння,  соління та квашення).

14. Виробництво декстрину, глюкози та патоки.

15. Виробництво крохмалю.

Додаток 2

Мінімальні відстані в плані від інженерних підземних мереж до будинків,   споруд

| Інженерні мережі | Відстані, м, по горизонталі (в світлі) від підземних мереж, до |
| --- | --- |
|  | Фундаментів будинків та споруд | Фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв’язку | Бортового каменя вулиці дороги(краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) | Зовнішньої брівки кювету або підошви насипу дороги | Фундаментів опор повітряних ліній електропередач напругою |
|  |  |  |  |  | До 1 кВ зовнішнього освітлення | Вище 1 до 35 Кв | Вище 35 до 110 кВ і вище |
| Водопровід і каналізація | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самопливна каналізація | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Кабелі силові всіх напрямків та кабелі зв’язку | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 5 | 10 |

Додаток 3

Мінімальні відстані між підземними інженерними мережами

| Інженерні мережі | Відстань, м, по горизонталі (в світлі) до |
| --- | --- |
|  | Водопроводу | Кабелів зв’язку | Каналізації побутової | Дренажу та дощової каналізації | Газопроводів тиску Мпа | Кабелів силових та всіх напруг |
|  |  |  |  |  | Низького до 0,005 | Середнього від 0,005 до 0,3 | Високого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Від 0,3 до 0,6 | Від 0,6 до 1,2 |  |
| Водопровід | Див. пр.1 | 0,5 | Див. пр.2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* |
| Каналізація побутова | Див. пр.2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5* |
| Дощова каналізація | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Кабелі силові всіх напрямків | 0,5* | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
| Кабелі зв'язку | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5* |
| Примітки: |
| 1. При паралельній прокладці декількох ліній водопроводу відстань між ними належить приймати у відповідності до Державних будівельних норм, які регламентовано вимог до зовнішні мереж водопостачання. |
| 2. Відстань від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу треба приймати, м: до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб - 5; до водопроводу із чавунних труб діаметром до 200 мм - 1,5; діаметром вище 200 мм - 3; до водопроводу з пластмасових труб - 1,5. |
| *Відповідно до Правил облаштування електрообладнання |

Додаток 4

Демографічні показники за матеріалами статистичних досліджень, наведених в Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року чисельність наявного населення Полтавської області становила 1630,1 тис. осіб. Максимум – 1770,1 тис. осіб було зафіксовано на початок 1993 року. Тенденція зменшення чисельності населення триває і сьогодні. Чисельність наявного населення області на 1 січня 2014 року становила 1458,2 тис. осіб, з них 899,1 тис. осіб (61,7%) проживало в міських поселеннях та 559,1 тис. осіб (38,3%) – у сільській місцевості.

Загалом з моменту Всеукраїнського перепису населення 2001 року чисельність населення Полтавщини зменшилась на 171,9 тис. осіб (10,5%), у тому числі на 57,7 тис. осіб зменшилось міське населення та на 114,2 тис. осіб – сільське.

Природний приріст населення Зменшення чисельності населення відбувається насамперед за рахунок його природного скорочення, тобто перевищення кількості померлих над кількістю народжених. Цей процес розпочався наприкінці 80-х років минулого сторіччя. У перші роки незалежності (1991, 1992) кількість жителів області дещо збільшилась, що було зумовлено поверненням на Україну великої кількості мігрантів з колишніх республік Радянського Союзу (міграційний приріст населення у той час навіть перевищив природне скорочення). Але з 1993 року почалося безперервне скорочення населення як Полтавщини, так і України в цілому, яке триває і до цього часу.

У порівнянні з сусідніми регіонами та подібними регіонами за структурою економіки Полтавська область за показником природного скорочення населення знаходиться в групі з середніми параметрами. Хоча цей показник (-0,7%) гірший більш ніж у 2 рази у порівнянні з загальноукраїнським (-0,3%).

Середній вік населення області станом на 1 січня 2013 року становив 41,8 років, у тому числі чоловіків – 38,8 років, а жінок – 44,3 років. У міських поселеннях середній вік населення склав відповідно: 41,0; 38,2 і 43,3 років, а в сільській місцевості – 43,1; 39,8 і 46,0 років.

Коефіцієнт старіння населення, який характеризує частку осіб, що досягли та перетнули перший поріг старості (60 років), у загальній кількості населення, на 1 січня 2013 року склав 23,4%. У сільській місцевості цей показник значно вищий, ніж в міських поселеннях (26,2% проти 21,5%). Про поступове старіння населення свідчить також зміна його вікової структури. За період від перепису населення 2001 року до 1 січня 2013 року у чисельності постійного населення області зменшилась частка дітей у віці 0-14 років та збільшилась частка осіб у віці 15-64 роки та 65 років і старшому.

Проміжні висновки:

Незважаючи на деяке поліпшення, демографічна ситуація в області залишається складною. Загальний рівень народжуваності (9,8‰) нижчий від середнього по Україні (11,1‰), а рівень смертності – один з найвищих у країні (в області – 16,6‰, у середньому по Україні – 14,6‰). •Природне скорочення населення області у 2013 році на 1 тис.осіб майже в два рази вище загальноукраїнського показника та становить -6,9% (по Україні - 3,5%).

Протягом останніх років сальдо міграції Полтавської області є позитивним (окрім 2011 року). Основний міграційний приріст був забезпечений за рахунок міграції до міських поселень.

В цілому для Полтавщини, незважаючи на меншу, у порівнянні з переписом населення 2001 року, питому вагу дітей у віці 0-14 років, в останні роки притаманне поступове зростання частки осіб цієї вікової групи у загальній чисельності населення.

Поряд з цим питома вага осіб у віці 65 років і старшому дещо зменшується, а частка населення у віці 15-64 роки не змінюється.

Середній вік населення області складає 41,8 років, що вище середнього віку по Україні (40,5 років). Водночас середній вік населення в сільській місцевості є вищим (43,1 роки), ніж у міських поселеннях (41 рік), що є негативним чинником для характеристики умов природного відтворення населення.

Демографічне навантаження на осіб у віці 16-59 років у Полтавській області є вищим ніж в середньому по Україні (601 особа, проти 585 осіб по Україні). Частка населення у віці 60 років і старше також є вищою, ніж в Україні в цілому. Це з одного боку є свідченням більшої тривалості життя, а з іншого боку ознакою старіння населення області.

Демографічні показники за даними Головного управління статистики у Полтавській області

|  | Чисельність наявного населення | Чисельність постійного населення |
| --- | --- | --- |
|  | всього | у тому числі | всього | у тому числі |
|  |  | міське | сільське |  | чоловіки | жінки |
| 1995 | 1752,8 | 1020,2 | 732,6 | 1741,5 | 792,6 | 948,9 |
| 1996 | 1737,9 | 1012,7 | 725,2 | 1726,6 | 787,0 | 939,6 |
| 1997 | 1722,3 | 1005,5 | 716,8 | 1710,1 | 780,2 | 929,9 |
| 1998 | 1705,4 | 997,5 | 707,9 | 1693,1 | 772,9 | 920,2 |
| 1999 | 1690,1 | 991,5 | 698,6 | 1676,4 | 766,2 | 910,2 |
| 2000 | 1673,5 | 985,2 | 688,3 | 1659,4 | 759,0 | 900,4 |
| 2001 | 1652,2 | 971,5 | 680,7 | 1640,4 | 750,8 | 889,6 |
| 20021 | 1630,1 | 956,7 | 673,4 | 1621,2 | 742,2 | 879,0 |
| 2003 | 1609,4 | 948,2 | 661,2 | 1601,6 | 733,3 | 868,3 |
| 2004 | 1590,5 | 941,3 | 649,2 | 1582,7 | 724,6 | 858,1 |
| 2005 | 1572,5 | 935,6 | 636,9 | 1564,6 | 716,0 | 848,6 |
| 2006 | 1554,9 | 930,6 | 624,3 | 1547,0 | 707,7 | 839,3 |
| 2007 | 1540,5 | 926,2 | 614,3 | 1532,7 | 701,2 | 831,5 |
| 2008 | 1524,9 | 920,5 | 604,4 | 1517,1 | 693,7 | 823,4 |
| 2009 | 1511,4 | 916,1 | 595,3 | 1503,6 | 687,8 | 815,8 |
| 2010 | 1499,6 | 912,5 | 587,1 | 1491,7 | 682,7 | 809,0 |
| 2011 | 1487,8 | 908,4 | 579,4 | 1479,9 | 678,0 | 801,9 |
| 2012 | 1477,2 | 904,9 | 572,3 | 1469,3 | 673,6 | 795,7 |
| 2013 | 1467,8 | 901,7 | 566,1 | 1460,0 | 670,3 | 789,7 |
| 2014 | 1458,2 | 899,1 | 559,1 | 1450,4 | 666,4 | 784,0 |
| 2015 | 1449,0 | 895,8 | 553,2 | 1441,1 | 662,8 | 778,3 |
| 2016 | 1438,9 | 891,7 | 547,2 | 1431,1 | 658,7 | 772,4 |

| Рік/ населення |
| --- |
|  | 0–17 років | 16–59 років | 15–64 роки | 18 років і старше | 60 років і старше | 65 років і старше |
| 1995 | 399,1 | 1017,8 | 1115,6 | 1342,4 | 369,6 | 294,2 |
| 1996 | 391,5 | 1011,5 | 1107,5 | 1335,1 | 368,2 | 295,2 |
| 1997 | 383,0 | 1000,1 | 1103,1 | 1327,1 | 371,8 | 290,6 |
| 1998 | 373,8 | 982,2 | 1102,8 | 1319,3 | 381,2 | 283,0 |
| 1999 | 363,1 | 967,9 | 1108,6 | 1313,3 | 388,8 | 272,5 |
| 2000 | 353,3 | 959,2 | 1112,9 | 1306,1 | 393,0 | 263,9 |
| 2001 | 342,0 | 954,7 | 1108,6 | 1298,4 | 392,2 | 262,5 |
| 20021 | 328,5 | 949,0 | 1100,8 | 1292,7 | 392,0 | 265,6 |
| 2003 | 314,8 | 950,2 | 1085,7 | 1286,8 | 385,7 | 274,7 |
| 2004 | 302,3 | 954,0 | 1073,5 | 1280,4 | 375,8 | 279,9 |
| 2005 | 288,5 | 957,7 | 1062,1 | 1276,1 | 365,8 | 283,4 |
| 2006 | 276,2 | 962,2 | 1054,3 | 1270,8 | 353,5 | 282,4 |
| 2007 | 266,2 | 960,4 | 1046,6 | 1266,5 | 348,4 | 282,1 |
| 2008 | 257,5 | 956,7 | 1040,6 | 1259,6 | 343,1 | 277,8 |
| 2009 | 251,2 | 949,7 | 1036,9 | 1252,4 | 340,5 | 270,4 |
| 2010 | 245,8 | 939,1 | 1034,9 | 1245,9 | 341,6 | 262,1 |
| 2011 | 241,4 | 929,7 | 1034,2 | 1238,5 | 341,2 | 252,3 |
| 2012 | 238,4 | 920,6 | 1027,5 | 1230,9 | 341,4 | 249,2 |
| 2013 | 236,7 | 911,7 | 1020,3 | 1223,3 | 341,2 | 246,3 |
| 2014 | 235,2 | 903,0 | 1010,1 | 1215,2 | 339,8 | 245,6 |
| 2015 | 235,0 | 892,5 | 996,3 | 1206,1 | 339,5 | 247,6 |
| 2016 | 234,8 | 882,4 | 983,7 | 1196,3 | 338,0 | 248,5 |

Показники існуючого демографічний стану села Гасенки

| № | Найменування | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Населення ВСЬОГО |  |  |
|  | Дітей дошкільного віку |  |  |
|  | Дітей шкільного віку |  |  |
|  | Працездатного населення |  |  |
|  | Непрацездатного (тимчасово непрацездатного) населення |  |  |
|  | Осіб пенсійного віку |  |  |