ПП   "УГП-груп"

«Генеральний план

с. Кибинці, с.Бієве

Миргородського району

Полтавської області»

ТОМ 1

###### ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основні положення генерального плану

Директор  ПП   "УГП-ГРУП"                               Лещишин Д.Р.

Головний архітектор проекту 		              Грушаник О.Б.

Кваліфікаційний сертифікат                               АВ № 590469

Львів – 2018

Перелік графічних матеріалів до проекту

«Генеральний план села Кибинці

Миргородського району Полтавської області»

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | Папка «Графічні матеріали» |
|  | План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Модель перспективного розвитку населеного пункту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Генеральний план (основне креслення), та схема проектних планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерного обладнання території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерної підготовки та захисту території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема зонування території | Папка «Графічні матеріали» |
| 9-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» | Окрема папка |
| 10-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» | Окрема папка |

Склад проекту:

Том І Пояснювальна записка

Том ІІ Графічні матеріали

Том ІІІ Вихідні дані, додатки, графічні матеріали в зменшеному вигляді

Відомість учасників по розділам проекту

| Розділ | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | ГАП | Грушаник О.Б. |  |
|  | Архітектор | Грушаник О.Б. |  |

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проекту				Грушаник О.Б.

Перелік вихідних даних

до проекту «Генеральний план села Кибинці

Миргородського району Полтавської області»

| Назва, вид документа (друкований, графічний) | Перелік вихідних даних та вихідні графічні матеріали |
| --- | --- |
| Сільська рада, друкований | Завдання на проектування Генерального плану |
| Сільська рада, друкований | Довідки про: Дані про кількість, структуру, природний та механічний рух населення. Матеріали спостережень за несприятливими гідрометеорологічними явищами, рівнем поверхневих вод, паводками. Дані про кількість автомобілів та місць зберігання автотранспортних засобів. Характеристика житлового фонду, об’єктів обслуговування, промисловості, комунального господарства, будівельної бази. Дані про існуючий стан вулично-дорожної мережі, та інженерної інфраструктури Перелік та характеристика об’єктів загальнодержавного та регіонального значення, розміщення яких має бути враховано при розробленні генерального плану. Характеристика намірів та потреб використання території населеного пункту Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал Наявність пождепо на території населеного пункту Наявність об’єктів комунального господарства Території із складними інженерно-будівельними умовами забудови (складний рельєф, затоплення, підтоплення, зсувонебезпечні явища, інше). |
| Графічні та текстові матеріали | Схема планування території Миргородського району Полтавської області (розробник - ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя) Генеральний план міста Миргород Полтавської області (розробник - ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя) |
| Графічні матеріали | Картографічна підоснова території проектування М 1:2 000. |
| Графічні матеріали | Схема інженерних мереж |

ЗМІСТ

ВСТУП	6

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	8

1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території	11

2. Аналіз реалізації діючого генерального плану	18

3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)	18

4. Транспортна інфраструктура	19

5. Інженерне обладнання	19

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	20

2.1. Водопостачання	27

2.2. Каналізація	28

2.3. Санітарна очистка території	29

2.4. Електропостачання	31

2.5. Теплопостачання	31

2.6. Газопостачання	32

2.7. Мережі зв’язку	32

4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон	32

4.1. Основні терміни та поняття	32

4.2. Правові підстави впровадження та межі впливу плану зонування територій	35

4.3. Призначення зонінгу	36

4.4. Режим забудови та використання території	36

4.5. Переважні, супутні та друстимі види використання земельних ділянок в межах відповідних зон	37

4.6. Характеристика територіальних зон	38

4.7. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання	39

4.7.1. Житлові зони	39

4.7.2. Громадські зони «Г»	40

4.7.3. Зони сільськогосподарського використання «СВ»	40

4.7.4. Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»	41

4.7.5. Зони транспортної інфраструктури	42

4.7.6. Комунально-складські зони «КС»	43

4.7.7. Зона установ відпочинку та туризму «КВТ»	44

4.8. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки	45

5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території	54

5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування	54

5.2. Благоустрій території	55

6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища	56

III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	57

ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	58

ДОДАТКИ	61

# ВСТУП

Проект «Генеральний план села Кибинці  Миргородського району Полтавської області» розроблений ПП "УГП-ГРУП" , відповідно до вимог:

Закон України Про  регулювання  містобудівної діяльності;

Закону України Про архітектурну діяльність;

Закону України Про основи містобудування;

Закону України Про відходи;

ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій";

ДБН Б.1.1.– 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території;

ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на дер-жавному та регіональному рівнях;

ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010 Будівельна кліматологія;

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні по-ложення;

ДБНВ.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення;

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення;

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти;

ДБН В.2.3-5:2018  “Вулиці та дороги населених пунктів";

ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти»;

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Ос-новні положення проектування;

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивіль-ного призначення;

ДБВ В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні ви-моги;

ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціону-вання територій. Благоустрій територій;

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунк-тів, затверджені наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утри-мання кладовищ в населених пунктах України;

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерст-ва внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417;

Кодекс цивільного захисту України;

ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації;

та інших нормативних документів, а також ряду інших діючих законодавчих та нормативних документів з питань містобудування, на підставі завдання на проектування Замовника –  Кибинської сільської ради(рішення 8-ї  сесії сьомого скликання від 31.08.2016), відповідно до договору № 17021ГП, укладеного із Кибинською сільською  радою Миргородського району Полтавської області в 2017 році.

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану населеного пункту розраховані на етап 20 років.

Попередня містобудівна документація населеного пункту не розроблялась.

Необхідність розробки даної роботи викликана в першу чергу потребою розроблення концепції по освоєнню території, на якій свого часу існував населений пункт з власною соціально-економічною інфраструктурою, але внасліжок певних соціально-економічних процесів, припинив своє існування.

У проекті визначені:

- можливі перспективи освоєння території;

- можливі шляхи вокристання території населеного пункту;

- обсяги та розміщення нового громадського та житлового будівництва;

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території;

- вулично-дорожна мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідні дані для розроблення генерального плану підготовлені відповідними службами виконавчого комітету сільської ради.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Територія с.Кибинці розташована в межах Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 130 км від обласного центру, с.Бієве – на відстані 135км.

Відносно Миргородського району території сіл розміщені в його центральній частині, на відстані 15 та 19 км від м. Миргород відповідно.

Територія населених пунктів входить до складу Кибинської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Через сільську раду проходить автошля́х Р 42 — автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Полтавської області через Лубни—Ромодан—Миргород—Опішню.

Відповідно до наявної довідкової інформації на території с. Кибинці присутні об’єкти культурної спадщини -  пам’ятки історії місцевого значення. На території с.Бієве пам'ятки відсутні.

Територія сіл станом на 01.01.2017 р. складає:

с.Кибинці - 862,6га;

с.Бієве – 28,2 га.

Чисельність населення станом на 01.01. 2017р:

с.Кибинці – 1015  осіб.

с.Бієве – а особи.

Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження на території сіл, в основному, представлені санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від об’єктів комунального призначенн та інженерної інфраструктурия (кладовище, свердловини та інженерні мережі), прибережно-захисними смугами водойм.

Узагальнена інформація відносно головних планувальних обмежень, з врахуванням існуючого стану, має  наступний вигляд:

Таблиця 1

| с.Кибинці |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва об’єкту | Норматив на СЗЗ, м | Примітки |
| Комунальні об’єкти |
| Кладовища: - діючі | 300 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України |
| Водні об’єкти |
| Прибережні захисні смуги водойм | 25/50 | Водний кодекс України |
| Об'єкти інженерної інфраструктури |
| Охоронні зони ЛЕП 110кВт | 20 м | ДБН 360- 92** |
| Нафтові свердловини | 300м | ДБН 360- 92** |
| Охоронні зони джерел водопостачання(артезіанські свердловини) | 30м | ДБН 360- 92** |
| Виробничі підприємства |
| Виробниче підприємство V класу шкідливості | 50 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |
| Транспортна інфраструктура |
| Зона шумового дискомфорту залізничної колії | 100м | ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень |
| Автосервіс, ТІР | 100 м | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |

| с.Бієве |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва об’єкту | Нормативна СЗЗ, м | Примітки |
| Комунальні об’єкти |
| Кладовища: - недіючі із завершеним кладовищним періодом - діючі | 100 300 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України |
| Транспортна інфраструктура |
| Автомобільна дорога загального користування регіонального значення | 35 | ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень |

Також на території населених пунктів діють наступні обмеження:

Блакитні лінії - лінії обмеження висоти та силуету забудови, та спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови. В даному населеному пункті вони становлять обмеження до 12 метрів, (до 4 поверхів).

Зелені лінії - обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об’єктів природно-заповідного фонду, зон охоронюваного ландшафту

Існуючий стан використання території та

територіальні ресурси

с.Кибинці

Територія населеного пункту в існуючих його межах складає 862,6 га.

На території населеного пункту присутні громадські території та споруди: школа, дитячий садок, сільська рада,  народний дім з відділенням зв'язку, церква, магазини, залізничний вокзал.

Крім того на території села знаходяться об'єкти виробничої та комунільної сфери. Це підприємства НГВУ "Полтаванафтогаз", автосервіс, СФГ "Господар".

Основна територія населеного пункту використовується жителями Кибинської сільської ради для ведення особистого селянського господарства.

Сучасний розподіл території населеного пункту має наступний вигляд:

Таблиця 2

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 862,6 | 100,00 |
| 2. | Територія житлової забудови: | 112 | 12,9 |
| 2.1. | в т.ч.територія садибної забудови | 112 | 12,9 |
| 2.2. | в т.ч.територія багатоквартирної забудови | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Територія громадської забудови | 3,5 | 0,4 |
| 4. | Територія промислової та виробничої забудови | 6,1 | 0,7 |
| 5. | Комунальні території | 8 | 0,9 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 8 | 0,9 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 37,7 | 4,3 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 92 | 10,7 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 81 | 9,4 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 11 | 1,3 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 13,8 | 1,6 |
| 9. | Вільні від забудови території | 589,5 | 68,33 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 589,5 | 68,33 |

с.Бієве

Територія населеного пункту в існуючих його межах складає 28,2 га.

Громадські території та споруди на території населеного пункту відсутні.

Територія населеного пункту головним чином використовується жителями села для ведення особистого селянського господарства.

Сучасний розподіл території населеного пункту має наступний вигляд:

Таблиця 2

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 28,2 | 100,00 |
| 2. | Територія житлової забудови: | 1 | 3,5 |
| 2.1. | в т.ч.територія садибної забудови | 1 | 3,5 |
| 2.2. | в т.ч.територія багатоквартирної забудови | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Територія громадської забудови | 0,45 | 1,57 |
| 4. | Територія промислової та виробничої забудови | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Комунальні території | 0,5 | 1,75 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 0,5 | 0,5 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 4,8 | 17,0 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 4,6 | 17,0 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 4,6 | 16,3 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Вільні від забудови території | 16,85 | 59,73 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 16,85 | 59,73 |

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура населеного пункту має забезпечувати обслуговування населення через систему установ та організацій освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, побутового обслуговування, фінансів, зв’язку та іншого. На території с.Кибинці також є церква та Гребінківське ПЧ-18( залізнична станція).

На даний час існуюча соціальна інфраструктура   сіл представлена та  характеризується гаступними об'єктами та показниками :

с.Бієве

| №п/п | Назва об’єкта | Одиниця виміру | Наявність, всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дитячі дошкільні установи | місць | - |
| 2. | Загальноосвітні школи | місць | - |
| 3. | Сільська бібліотека | тис.од.збер. чит.місць | - |
| 4. | Лікарська амбулаторія, ФАП | місць | - |
| 5. | Магазини продтоварів | м2 торг.площі | 84 |
| 6. | Магазини промтоварів | м2 торг.площі | - |
| 7. | Їдальні, кафе, бари | посадочних місць | - |
| 8. | Стадіон | га | - |
| 9. | Готелі, мотелі | місць | - |
| 10. | Сільська рада | об’єкт | - |
| 11. | Кладовище традиційного поховання | га | 1 |
| 12. | Відділення зв’язку | робочих місць | - |

с.Кибинці

| №п/п | Назва об’єкта | Одиниця виміру | Наявність, всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дитячі дошкільні установи | місць | 1/60 |
| 2. | Загальноосвітні школи | місць | 1/390 |
| 3. | Сільська бібліотека | тис.од.збер. чит.місць | 8956 14 |
| 4. | Лікарська амбулаторія, ФАП | місць | 5 |
| 5. | Магазини продтоварів | м2 торг.площі | 3/186,1 |
| 6. | Магазини промтоварів | м2 торг.площі | 1/70 |
| 7. | Їдальні, кафе, бари | посадочних місць | 1/50 |
| 8. | Стадіон | га | 1,1 |
| 9. | Готелі, мотелі | місць | - |
| 10. | Сільська рада | об’єкт | 1 |
| 11. | Кладовище традиційного поховання | га | 8 |
| 12. | Відділення зв’язку | робочих місць | 4 |

Існуючий стан будівлі ДНЗ «Берізка» характеризується наступними показниками:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |  |
| 1.2 1. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) |  |  |  |
| 2. | Будівля |  | 3 |  |
| 2.1. | Загальна площа |  |  |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, незадовільний) |  |  | задовільний |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |  |
| 3.1. | електропостачання |  |  | Так |
| 3.2. | водопостачання |  |  | Так |
| 3.3. | водовідведення |  |  | Так |
| 3.4. | газопостачання |  |  | Так |
| 3.5. | телефонізація |  |  |  |
| 4. | Чисельність працівників, чол. |  |  |  |
| 4.1. | в т.ч.: |  | 7 |  |
| 4.2. | фахівці, чол. |  | 6 |  |
| 4.3. | обслуговуючий персонал, чол. |  | 1 |  |

Існуючий стан будівлі БК с.Кибинці характеризується наступними показниками:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |  |
| 1.2 1. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) |  |  |  |
| 2. | Будівля |  | 1 |  |
| 2.1. | Загальна площа | м. кв. | 882,8 |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, незадовільний) |  |  | задовільний |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |  |
| 3.1. | електропостачання |  |  | так |
| 3.2. | водопостачання |  |  | так |
| 3.3. | водовідведення |  |  |  |
| 3.4. | газопостачання |  |  |  |
| 3.5. | телефонізація |  |  |  |
| 4. | Чисельність працівників, чол. |  | 5 |  |
| 4.1. | в т.ч.: |  |  |  |
| 4.2. | фахівці, чол. |  | 3 |  |
| 4.3. | обслуговуючий персонал, чол. |  | 2 |  |
| 4.4. | відвідувачі, чол. |  |  |  |
| 4.5. | вихованці кружків та секцій, чол. |  | 40 |  |
| 4.6. | глядачі, чол. |  | 300 |  |

Існуючий стан будівлі БК Кибинської ЗОШ І-ІІІ ст. характеризується наступними показниками:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |  |
| 1.2 1. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) |  |  |  |
| 2. | Будівля |  | 7 |  |
| 2.1. | Загальна площа |  |  |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, незадовільний) |  |  | задовільний |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |  |
| 3.1. | електропостачання |  |  | Так |
| 3.2. | водопостачання |  |  | Так |
| 3.3. | водовідведення |  |  | Так |
| 3.4. | газопостачання |  |  | Так |
| 3.5. | телефонізація |  |  | Так |
| 4. | Чисельність працівників, чол. |  |  |  |
| 4.1. | в т.ч.: |  | 25 |  |
| 4.2. | фахівці, чол. |  | 20 |  |
| 4.3. | обслуговуючий персонал, чол. |  | 5 |  |

Сільська рада, амбулаторія, відділення зв’язку знаходяться в одній будівлі ,котра має наступні характеристики:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |  |
| 1.2 1. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) |  |  |  |
| 2. | Будівля |  | 1 |  |
| 2.1. | Загальна площа | м. кв. | 393 |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, незадовільний) |  |  | задовільний |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |  |
| 3.1. | електропостачання |  |  |  |
| 3.2. | водопостачання |  |  | Так |
| 3.3. | водовідведення |  |  | Так |
| 3.4. | газопостачання |  |  | Так |
| 3.5. | телефонізація |  |  | Так |
| 4. | Чисельність працівників, чол. |  |  |  |
| 4.1. | в т.ч.: |  | 23 |  |
| 4.2. | фахівці, чол. |  | 20 |  |
| 4.3. | обслуговуючий персонал, чол. |  | 3 |  |

## 1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території

місцерозташування, рельєф

Територія с.Кибинці розташована в межах Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 130 км від обласного центру, с.Бієве – на відстані 135км. Відносно Миргородського району території сіл розміщені в його центральній частині, на відстані 15 та 19 км від м. Миргород відповідно.

Територія населених пунктв входить до складу первинної системи розселення - Кибинської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Через сільську раду проходить автошля́х Р 42 — автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Полтавської області через Лубни—Ромодан—Миргород—Опішню.

Відповідно до рельєфу територію населеного пункту Кибинці можна умовно поділити на наступні зони:

- зона рельєфу помірної хвилястості з ухилом з північного сходу на південний захід;

- зона рельєфу з чітко виділеними особливостями: схил балки в південно-західній частині території.

Клімат

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, населений пункт розташований в межах Південно-західного кліматичного району, основні показники якого наведено нижче у таблиці 3.

Таблиця 3

| Температура повітря, °С | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швид-кість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня за | Абсо-лютний мінімум | Абсо-лютний максимум |  |  |  |
| Січень | Липень |  |  |  |  |  |
| Від -5 | Від 18 | Від - 37 | Від 37 | Від 550 | Від 65 | Від 3 |
| До -8 | До 20 | До -14 | До 40 | До 700 | До 75 | До 4 |

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені нижче у таблиці 4.

Таблиця 4

| Мі-сяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | -5,4 | -4,6 | 0,3 | 8,6 | 15,3 | 18,5 | 20,2 | 19,1 | 13,7 | 7,6 | 1,3 | -3,3 |

При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- середня за рік: 5,8 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -29 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -26 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,98): -25 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,92): -23 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): 28 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): 25 °С.

Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря:

- ≤ 8 °С складає 180 діб (середня температура - 0,7 °С);

- ≤ 10 °С складає 197 діб (середня температура 0,1 °С);

- ≥21 °С складає 16 діб (середня температура 20,5 °С).

Дати переходу середньої добової температури повітря через 8 °С та 10°С восени та навесні (дати початку і закінчення опалювального сезону наведено нижче в таблиці 5.

Таблиця 5

| Дати опалювального періоду |
| --- |
| перехід через 8 °С | перехід через 10 °С |
| початок | закінчення | початок | Закінчення |
| 14.Х | 12.IV | 4.X | 19.IV |

Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру, його направленості і середній швидкості по місяцях наведена в таблиці 6.

Таблиця 6

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Переважний напрямок вітру | З | Сх | Сх | Пд | Пд | ПнЗ |
| Повторюва-ність,% | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Переважний напрямок вітру | ПнЗ | Пн | З | З | З | З |
| Повторюваність,% | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |

Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря характеризуються показниками, наведеними в таблиці 7.

Таблиця 7(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 85 | 83 | 80 | 68 | 63 | 67 |

Таблиця 7(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 69 | 69 | 73 | 79 | 87 | 88 |

Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву по місяцям наведено в таблиці 8.

Таблиця 8(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня кількість опадів, мм | 45 | 42 | 46 | 47 | 48 | 77 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | 26 | 24 | 18 | - | - | - |

Таблиця  8(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня кількість опадів, мм | 68 | 62 | 56 | 46 | 52 | 51 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | - | - | - | - | 4 | 22 |

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія села розташована в центральній частині Дніпровсько-Донецької Западини. В низинах поблизу водойм територія перекрита суглинками потужністю 2-15 м, пісками потужністю 14-35 м, глинами 10-16 м. На підвищених ділянках зустрічаються леси потужністю 6-15 м. Досить часто верхня інженерно-геологічна товща складається з чергування вищевказаних шарів.

Гідрогеологічні умови

В районі сіл  у відповідності з геологічною будовою, можна виділити ряд водоносних горизонтів, які відносяться до зони активного водообміну і використовуються для цілей водопостачання:

- водоносний горизонт в алювіальних пісках (Водовміщуючими породами є мілко зернисті, глинисті піски кварцового складу заплави. Покрівлею водоносного горизонту є суглинки, в підошві залягає водоносний горизонт харківських відкладів. Між даним водоносним горизонтом в пісках харківської світи існує гідравлічний зв’язок. Потужність водоносного горизонту коливається в межах 11-16 м і є слабо напірним. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого та гідрокарбонатно-кальцієвого-натрієвого типів із сухим залишком до 1 г/дм³. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, розвантаження в долину річки Хорол);

- в пісках харківської світи (Водовміщуючими породами є мілко- і тонкозернисті в різному ступені глинисті кварцово-глауконітові  піски і алевроліти на глинистому цементі. Глибина залягання водоносного горизонту відповідає глибині покрівлі відкладів харківської свити. При наявності гідравлічного зв’язку між водоносними горизонтами алювіальних і харківських відкладів, рівень води останнього відповідає рівню водоносного горизонту алювіальних відкладів. Потужність водовміщуючих порід харківської свити складає в середньому 60 м. Горизонт слабо напірний. Величина напору 35-40 м. Глибина статичного рівня 2,2-10,0 м. Питомі дебет 0,25-0,83 м³/годину. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-натрієво-магнієво-кальцієві із сухим залишком до 0,5 г/дм³. Живлення горизонту здійснюється за рахунок фільтрування атмосферних опадів і перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів;

- в пісках бучакської світи (Водовміщуючими породами є сірі, темно-сірі, мілко зернисті кварцові піски. Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється від 112 до 126 м. Потужність водоносного горизонту складає 24,0-31,5 м. Водоносний горизонт бучацьких відкладів є напірним. Глибина п’єзометричного рівня змінюється в межах 5,5-10,5 м, напору 103,3-115,4 м. Дебети експлуатаційних свердловин 2- 10 л/сек., при зниженні на 12-35 м. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві із сухим залишком до 1,7 г/дм³. Живлення горизонту здійснюється, в основному, за рахунок; фільтрації атмосферних опадів, а також за рахунок перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів.

Рівень грунтових вод в с.Кибинці знаходиться на глибині:

вул. Михайлівська  - 21-27                  провул. Сухий - 17

вул. Гоголя –  21                                  провул. Шевченка - 22

вул. Садова  -15                                   провул. Кривий - 27

вул. Молодіжна - 16                              провул. Тупіковий - 20

вул. Миру – 17                                       провул. Короткий - 20

вул. Довжок - 34                                    вул. Панаса Мирного - 25

вул.  Козацька - 33                                вул. Степова - 29

вул. Шкільна - 23                                   вул. Привокзальна – 32

вул. Світанкова - 27                              вул. Вишнева - 20

вул. Вокзальна - 33                               вул. Шевченка  - 15

вул. Мартинівка -27                              вул. Паркова – 25

Рівень грунтових вод в с.Бієве знаходиться на глибині:

вул. Квітнева – 15м.

Зазначені гідрогеологічні умови потребують уточнення при реалізації схеми водопостачання населеного пункту.

Гідрологічні умови

Гідрографічну мережу території представляють природні водойми, яка розміщені в центральній частині села в западині.

За гідрографічним режимом дана водойма живляться переважно сніговим і частково ґрунтовим живленням.

Береги водойми задерновані і місцями порослі очеретом.

Грунтовий покрив

Територія населеного пункту розташована в смузі чорноземів, що є характерним для лісостепової зони. В той же час певні гідрографічні умови обумовлюють розмаїтість грунтового покриву. В понижених зволожених ділянках мають місце грунти – лугові солонцюваті, лугові болотні, торф’яники, солонці лугові та їх комплекси. Ці території є сприятливими для пасовищ та сіножатей. У випадку їх осушення можливе використання під овочеві, технічні культури та кормові угіддя.

Курортно-рекраційний потенціал

Територія населенх пунктів розташована неподалік від міста Миргород, в якому природним курортно-рекреаційним ресурсом є мінеральні води, зелені насадження, сприятливі кліматичні умови. За наявності таких умов природні території міста Миргород оголошені курортом державного значення.

Протягом останнього часу більшість теритоторій Миргородського району, які придатні для рекреаційного використання поступово почали використовуватись в основному для ведення сільського господарства.

Через це значна частина територій втратила певний ресурсний потенціал, які можливо використати з іншою метою, зокрема, для задоволення потреб місцевого населення в частині облаштування територій для дозвілля, масового відпочинку, туризму та інш.

Наявність природних ландшафтів, водойм та заліснених територій дає можливість розглядати такі території як певну альтернативу відносно більш ефективного їх використання.

Протягом останнього часу в Україні в цілому та Полтавській області зокрема активно набирають популярність різні види активного відпочинку, які в більшій мірі залежать від наявності територій з чітко виділеними рельєфними особливостями (яри, балки, схили).

При цьому використання таких рельєфних особливостей можливо як в холодний період року (при наявності снігового покриву -  катання на гірських лижах, сноуборді, снігоходах, кайтінг, маунтінбайк тощо), так і в інші пори року (пішохідний та вело туризм, маунтінбайк, зелений туризм, тощо).

Враховуючи вищевикладене та характеристику існуючого  рельєфу місцевості, можна зробити висновок, що територія населеного пункту має значний курортно-рекреаційний потенціал, що підтверджується можливістю реалізації відповідних проектних рішень, які враховують:

- можливість формування рекреаційних територій в приміській зоні;

- розташування проектованої території поблизу курортного міста;

- можливість багатофункціонального використання території протягом всього року.

Прогноз чисельності населення, територіального

розвитку та структури трудових ресурсів

Сценарій демографічного розвитку

Моживість формування прогнозу чисельності населення та структури трудових ресурсів населеного пункту базується на матеріалах місцевої сільської ради про демографічні показники; Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року; Комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року, рекомендованого до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (витяг наведено в додатках).

Відповідно до наведених вище інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Автори досліджень пояснюють це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Полтавської області та Миргородського району.

Окремо необхідно зазначити, що запропоновані проектні рішення передбачають реалізацію концепції по освоєнню території, на якій свого часу передбачалось створення зони житлової забудови та розміщення об’єктів громадського призначення, створення об’єктів інфраструктури, але, внасліжок певних соціально-економічних процесів, не було реалізовано.

Враховуючи наведені вищевикладені обставини, при розробці генерального плану сіл запроаналізовано можливість здійснення проектного демографічного розрахунку за декількома варіантами, зокрема:

- за методом статистичної екстраполяції, при якому передбачається екстраполяція зростання кількості населення на підставі даних за ряд попередніх років при незмінності діючого комплексу економічних умов;

- за методом зміни вікових категорій, при якому використовуються офіційні дані перепису населення. При цьому, перспективна чисельність населення визначається шляхом переходу з однієї вікової групи в іншу з врахуванням показників доживання до певного віку;

- за методом трудового балансу, при якому чисельність населення встановлюється в залежності від передбачуваних масштабів виробничого комплексу та необхідної кількості трудових ресурсів;

- за методом граничної демографічної наповнюваності територій, при якому перспективна чисельність жителів населеного пункту розраховується виходячи з планувальних особливостей населеного пункту, а також за наявності певних обмежень в територіальних ресурсах.

У підсумку ряд варіантів для розрахунку демографічного прогнозу було відхилено через певні обставини і припущення:

- метод статистичної екстраполяції відхилено через відсутність такого основного фактору, як незмінність діючого комплексу економічних умов;

- метод зміни вікових категорій відхилено через відсутність актуальних даних щодо перепису населення. Станом на 2017 рік всеукраїнський перепис проводився один раз - у 2001 році. Наступний перепис планується провести лише у 2020 році;

- метод трудового балансу відхилено за тих обставин, що даний метод застосовується головним чином при розрахунку міст, а також при наявності на їх території містоутворюючих підприємств, установ, організацій;

- метод граничної демографічної наповнюваності територій, при якому перспективна чисельність жителів населеного пункту розраховується виходячи з планувальних особливостей населеного пункту, а також за наявності певних обмежень в територіальних ресурсах, відхилено в зв’язку з тим, що населений пункт на даний час практично повністю припинив своє існування.

Таким чином, в ході розробки проектних рішень було враховано необхідність розроблення концепції по освоєнню території, на якій свого часу існувала житлова забудова а також виділення необхідної кількості земель для забудови у відповідь на заяви,що поступили на виділення ділянок у сільську раду. Це біля 40 ділянок та 10 га території на проектний період в с.Кибинці та 1ділянка 0,25 га в с.Бієве. Також є доцільним намічення резервних ділянок під забудову на сприятливих територіях на позапроектний період. Це, переважно, існуючі території ОСГ, які на проектний період і надалі освоюватимуться,як території сільськогосподарського призначення, пасовища і при необхідності можуть використовуватися під житлове будівництво.

## 2. Аналіз реалізації діючого генерального плану

Згідно з інформацією наданою сільською радою попередня містобудівна документація населених пунктів  розроблялась у 1974році.

- На сьогодні є невідповідність з показниками запроектованими генпланом 1974 р., термін дії якого є вичерпаний, у зв’язку з чим виникла необхідність в новому генеральному плані, продиктована рядом актуальних питань, що виникли при пошуку альтернативного розвитку економічної діяльності села, його перспективної чисельності населення, обсягів та форм житлового будівництва та культурно-побутового обслуговування та внесення в межі села нових територій.

## 3. Еколого-містобудівне обґрунтування

## (стан навколишнього середовища)

В цілому еколого-містобудівне обґрунтування побудоване виходячи із існуючого стану населених пунктів з врахуванням існуючих проблем та обмежень і має мету вирішити ряд завдань функціонально-планувальної організації.

При цьому, враховано ряд факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, які мають місце на даний час, зокрема:

- відсутність достатньої кількості та номенклатури об’єктів соціальної інфраструктури;

- невикористання сповна природно-ресурсного потенціалу села;

- відсутність інженерної інфраструктури, яка б забезпечила мешканців належними умовами проживання.

- наявність кладовища, санітарно-захисна зона  якого частково накладається на територію існуючої житлової забудови.

- Наявність нафтових (7 існуючих та 3 проектованих) свердловин, санітарно-захисні зони  яких частково накладаються на територію існуючої житлової забудови.

Таким чином, функціонально-планувальна організація населеного пунктусіл, що склалася, потребує вдосконалення, в тому числі і за рахунок внутрішніх  територіальних резервів та впорядкування з метою поліпшення та розвитку планувальної структури, зокрема шляхом:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- влаштування необхідної інженерної інфраструктури, яка б дозволяла забезпечити мешканців комфортними умовами проживання;

- розширення території індивідуальної садибної забудови  з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання;

- поступове припинення поховань на існуючому кладовищі, санітарно-захисна зона, якого накладається на територію житлової забудови в с.Кибинці;

- проведення в подальшому поховань на новому кладовищі, яке розташоване на значному віддаленні від території житлової та громадської забудови;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

## 4. Транспортна інфраструктура

- Через сільську раду проходить автошля́х Р 42 — автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Полтавської області через Лубни—Ромодан—Миргород—Опішню.

На існуючій території вулиці  мають наступну характеристику:

с. Кибинці

| № п/п | Населений пункт | Назва вулиці | Протяж-ність км | покриття | підпоряд-кування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кибинці | Михайлівська |  | асфальтна | місцеве |
| 2 |  | Гоголя |  | асфальтна | місцеве |
| 3 |  | Шкільна |  | асфальтна | місцеве |
| 4 |  | Довжок |  | асфальтна | місцеве |
| 5 |  | Миру |  | асфальтна | місцеве |
| 6 |  | Молодіжна |  | асфальтна | місцеве |
| 7 |  | Вишнева |  | асфальтна | місцеве |
| 8 |  | Паркова |  | асфальтна | місцеве |
| 9 |  | Світанкова |  | асфальтна | місцеве |
| 10 |  | Козацька |  | асфальтна | місцеве |
| 11 |  | Мартинівка |  | асфальтна | місцеве |
| 12 |  | пров.Шевченка |  | асфальтна | місцеве |
| 13 |  | пров. Тупіковий |  | асфальтна | місцеве |
| 14 |  | пров. Сухий |  | грунтова | місцеве |
| 15 |  | провул. Кривий |  | асфальтна | місцеве |
| 16 |  | Вокзальна |  | асфальтна | місцеве |
| 17 |  | Привокзальна |  | асфальтна | місцеве |
|  |  | провул. Короткий |  | асфальтна | місцеве |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Шевченка |  | асфальтна | місцеве |
| 20 |  | Панаса Мирного |  | асфальтна | місцеве |
| 21 |  | Степова |  | асфальтна | місцеве |
| 22 |  | Садова |  | асфальтна | місцеве |
| 23 |  | Шевченка |  | асфальтна | місцеве |

с.Бієве

| № п/п | Населений пункт | Назва вулиці | Протяж-ність км | покриття | підпорядкування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с Бієве | Квітнева | 1,387 | асфальтна | місцеве |

## 5. Інженерне обладнання

Територія с.Кибинці забезпечена інженерним обладнанням. Це, зокрема, забезпечення електроенергією, частково газом і водопостачанням, телефонне забезпечення. На території знаходиться також 7 існуючих нафтових свердловин.

Територія с.Бієве забезпечена лише електроенергією.

В селах нараховується 460 шахтних колодязі, 7 з них в с.Бієве.

Санітарна очистка в обох селах не проводиться.

### 5.1. Водопостачання

Населений пункт Кибинці частково забезпечений централізованим водопостачанням. Кількість водокористувачів представлена в таблиці:

| № | Вулиця | Кількість водокористувачів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Михайлівська | 58 |
| 2. | Садова | 15 |
| 3. | Шевченка | 3 |
| 4. | Миру | 21 |
| 5. | Молодіжна | 39 |
| 6. | Довжок | 28 |
| 7. | Шкільна | 7 |
| 8. | Вокзальна | 23 |
| 9. | Гоголя | 19 |
| 10 | Привокзальна | 5 |
| 11. | пров. Сухий | 4 |
| 12. | пров. Кривий | 5 |
| 13. | пров. Короткий | 1 |

Також населення користується шахтними колодязями,яких налічується 460, 7 з них в с.Бієве.

### 5.2. Каналізація

Існуюча забудова території населеного пункту централізованою системою водовідведення не забезпечена.

### 5.3. Санітарна очистка території

Санітарна очистка в селах не проводиться.

### 5.4. Електропостачання

Населені пункти електрифіковані. Електропостачання здійснюється повітряними лініями, трансформаторними підстанціями і забезпечується ПАТ «Полтаваобленерго».

### 5.5. Теплопостачання

Житлові території сіл не забезпечені системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем. В с. Кибинці  є чотири  теплогенераторні, три з яких працює на газовому паливі, котрі обслуговують об'єкти громадського призначення.

### 5.6. Газопостачання

Сало Бієве не газифіковано. Село Кибинці газифіковано не  повністю. Постачальником є ПАТ» Полтавагаз» Існуюча система газопостачання населеного пункту типу дворівнева. Газопроводами середнього тиску газ підводиться до ГРП(ШРП), де відбувається зниження до низького тиску.

### 5.7. Мережі зв’язку

Село Бієве не забезпечене телефонним зв'язком та радіомовленням.

У селі Кибинці  нараховується  94  телефонних абоненти. Електропостачання здійснює ПАТ «Полтаваобленерго» .

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 10га в с.Кибинці та 1 га в с.Бієве, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- створення максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання;

- збільшення громадських територій до  7 га з метою:

  - розміщення дитячих та спортивних майданчиків;

  - резерв територій для розміщення об'єктів обслуговування, торгівлі та туризму;

- передбачення комунальних територій для розміщення пожежного депо, сміттєзвалища;

- розвиток наявної нафтовидобувної сфери (проект 3-х свердловин в межах с.Кибинці) та розміщення виробничих територій поруч з  північною, західною та південною межами в с.Кибинці та поруч з південною межею в с.Бієве для покращення стану працевлаштування мешканців населеного пункту;

- передбачення об'єктів інженерної інфраструктури: ОС

- передбачення територій для масового відпочинку населення мешканців населеного пункту, а також для туризму та відпочинку;

- розчистка та поглиблення існуючих водойм, що в перспективі дасть можливість розмістити території для масового відпочинку населення («зеленого туризму»);

- розроблення проектної документації щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів;

- розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення сіл з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

Заходи по функціонально-планувальній організації населеного пункту передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

- розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій.

Крім того, проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на новому кладовищі із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Населений пункт має достатню площу територій для формування озеленених територій загального користування. Ландшафтно-рекреаційну зону пропонується сформувати на основі існуючих зелених насаджень загального користування.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і додаткове озеленення в центральній частині населених пунктів.

Таким чином, розподіл території населених пунктів відповідно до проектних рішень матиме  наступний вигляд:

Таблиця 9

с.Кибинці

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 930 | 100,00 |
| 2. | Територія житлової забудови: | 124.46 | 13,4 |
| 2.1. | в т.ч.територія садибної забудови | 124.46 | 13,4 |
| 2.2. | в т.ч.територія багатоквартирної забудови | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Територія громадської забудови | 7 | 0,4 |
| 4. | Територія промислової та виробничої забудови | 41.5 | 4,46 |
| 5. | Комунальні території | 53 | 0,9 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 8 | 0,9 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 36 | 0,00 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 68.57 | 7,37 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 76.73 | 8,25 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 24,43 | 2,63 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 12,3 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 40 | 1,3 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 13,8 | 1,6 |
| 9. | Вільні від забудови території | 591.47 | 63.6 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 544,94 | 58,6 |

с.Бієве

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 45 | 100,00 |
| 2. | Територія житлової забудови: | 2,95 | 6.56 |
| 2.1. | в т.ч.територія садибної забудови | 1,25 | 2,7 |
| 2.2. | в т.ч.територія багатоквартирної забудови | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Територія громадської забудови | 0,5 | 1,1 |
| 4. | Територія промислової та виробничої забудови | 0 | 0 |
| 5. | Комунальні території | 0,5 | 1,1 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 0,5 | 1,1 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 4,8 | 10,6 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 5.15 | 11.44 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 5.15 | 11.44 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Вільні від забудови території | 15,15 | 33,6 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення,сади | 31 | 68.89 |

В цілому концепція генерального плану  с.Кибинці передбачає наступний основний напрямок:

- освоєння територій, на яких свого часу планувалась житлова забудова з власною соціально-економічною інфраструктурою, але внаслідок певних соціально-економічних процесів, не була реалізована.

При цьому враховано той фактор, що територія населених пунктів має курортно-рекреаційний та промисловий потенціал, що підтверджується можливістю реалізації відповідних проектних рішень, які враховують:

- можливість формування рекреаційних територій в приміській зоні;

- розташування проектованої території поблизу курортного міста;

- наявність територій з чітко виділеними рельєфними особливостями;

- можливість багатофункціонального використання території протягом цілого року;

- наявність існуючих виробничих підприємств та достатня кількість територі;

- позитивні результати реалізації стратегії дадуть можливість в подальшому переглянути функціонально-планувальну структуру населеного пункту, в тому числі і передбачити можливість постійного проживання населення.

Динаміка демографічного прогнозу

Демографічна ситуація по регіону, де розташовані села, змінювалась впродовж до останнього періоду на критичну, що спричинено домінуванням несприятливих демографічних тенденцій, до яких належать значне зменшення рівня народжуваності та шлюбності, збільшення рівня смертності та розлучень, очікуваної тривалості життя населення, скорочення рівня його старіння, від’ємний природний приріст і сальдо міграції тощо.

Таким чином, в ході розробки проектних рішень було враховано необхідність розроблення концепції по освоєнню території, на якій свого часу існувала житлова забудова з власною соціально-економічною інфраструктурою.

Зазначені обставини значно ускладнюють формування домеграфічного прогнозу.(Детальний опис сценарію демографічного прогнозу наведено вище).

Одночасно, враховуючи вимоги державних будівельних норм відносно показників можливого рекреаційного навантаження на дану територію, в проектному рішенні зроблено припущення, що на розрахуновий період одночасна кількість відвідувачів буде складати приблизно до 50 чол.

Житловий фонд. Обсяги житлового будівництва і його розміщення.

Поточні проектні рішення спрямовані на розроблення концепції по освоєнню території, на яких свого часу планувалась житлова забудова з власною соціально-економічною інфраструктурою.

При цьому враховано той фактор, що територія населеного пункту має курортно-рекреаційний потенціал, що підтверджується можливістю реалізації відповідних проектних рішень, які враховують:

- можливість формування рекреаційних територій в приміській зоні;

- розташування проектованої території поблизу курортного міста;

- наявність територій з чітко виділеними рельєфними особливостями;

- можливість багатофункціонального використання території протягом цілого року.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- передбачення територій в центральній та східній частинах с.Кибинці загальними площами 10 га у відповідь на заяви про виділення земельних ділянок,які надійшли у сільську раду. В с. Бієве - 1 га.;

- передбачення територій для житла курортного типу для відвідувачів.

Площа, черговість та наповнюваність зазначених видів будівництва визначається на наступних стадіях проектування.

Організація та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування

Поточні проектні рішення спрямовані на організацією територій громадського призначення, та формування просторового каркасу з об’єктів соціального призначення та громадського обслуговування.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- передбачення територій з чітко виділеними рельєфними особливостями в центральній частині села Кибинці загальною площею 8 га  для організації різних видів активного відпочинку (пішохідний та вело туризм, маунтінбайк, зелений туризм, тощо), а також розширення  подальний розвиток існуючих об'єктів тіризму та торгівлі в с.Бієве

- з метою забезпечення громадсько-побутових потреб відвідувачів запроектованих рекреаційних територій та обслуговуючого персоналу передбачити громадські території в різних частинах населеного пункту загальною площею 3,5 га.

Заклади освіти

Дошкільні навчальні заклади

Відповідними державними будівельними нормами передбачена необхідність розміщення дошкільних закладів у кожному сільському населеному пункті, де є 12 і більше дітей дошкільного віку. Одночасно, для обслуговування сіл з меншою  кількістю дітей передбачаються місця в дитячих яслах-садках в найближчих, більш великих селах, і організовується підвіз дітей спеціальним транспортом.

Пішохідно-транспортна доступність закладів не повинна перевищувати 15 хвилин.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей до 6 років складатиме 5,7 % від загальної кількості населення. Нормативна величина забезпеченості населеного пункту дошкільними закладами має становити не 65%.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність дошкільних навчальних закладів для населеного пункту має становити: 1145 х 0,057 х 0,65 = 42 місць.

Враховуючи існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту, проектним рішенням пропонується проведення відновлення  дитячого садка з нормативною наповнюваності до 60 місць.

При цьому необхідно врахувати ряд вимог державних будівельних норм відносно розміщення будівлі дошкільного навчального закладу, які зокрема передбачають:

- розміщення в будинках, що стоять окремо;

- дотримання санітарних норм по інсоляції, освітленню та захисту від шуму приміщень і території;

- наявність відстані від будівель дитячих дошкільних закладів до червоної лінії і до стін житлового будинку з вікнами - не менше 25 м, а до глухої стіни - не менше 15 м, при цьому відстань від ділянки закладу повинна бути відповідно 10 і 5 м;

Також державними будівельними нормами передбачено ряд вимог до ділянок дошкільних навчальних закладів, основні з яких передбачають наступне:

- ділянки повинні бути обладнані  поливальним водопроводом i мати огорожу заввишки не менше 1,6 м; по периметру ділянки створюється захисна смуга з дерев, чагарників i  газонів завширшки 3 м; при висаджуваннi дерев та чагарників треба  враховувати умови інсоляції, сонце-, вiтро-,  шумопилозахисту  приміщень  будинку , прибудинкових територій та майданчиків;

- на земельній ділянці повиннi передбачатись такi функцiональнi зони: забудови групових майданчикiв,  спортивно-iгрова,  юних натуралiстiв та господарська; окремi зони та територiї  майданчикiв повиннi розмежовуватись живою огорожею;

- зона забудови дiлянки включає  капiтальнi  будинки,  лiтнi павiльйони, критi переходи та iншi споруди; будинки повиннi  розташовуватися не ближче 25 м вiд червоної лiнiї вулиць; для  сiльської мiсцевостi при        мiстобудiвному обгрунтуваннi та згодi органiв  санiтарного нагляду ця вiдстань може бути скорочена; вiдстань вiд будинкiв  до  найближчих  житлових  будинкiв  приймається  за  вимогами iнсоляцiї та освiтленостi, а також за протипожежними вимогами; при розходженнi санiтарних та протипожежних нормативiв приймається бiльша вiдстань;

- до всiх будинкiв зони забудови повиннi передбачатись  під’їзди завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям  для  пожежних  машин, які мають забезпечувати доступ пожежних пiдроздiлiв у кожне  примiщення;

- спортивно-iгрова зона дошкiльних  закладів передбачається з 2 фiзкультурних майданчики - для ясельних i дошкiльних груп; майданчики слiд проектувати площею iз розрахунку не менше 13,5 кв.м. на 1 дитину в групi;

- на фiзкультурному майданчику для занять  дошкiльних  груп повиннi бути передбаченi: мiсце для гiмнастичних  снарядiв,  бiгова дорiжка, яма для стрибкiв i лужок для рухливих  iгор; при об'єднаннi  майданчикiв  допускається  створення  дитячого  мiнi-стадiону площею не менше нiж 400 кв.м.;

- господарську зону слiд проектувати площею: для  дошкiльних  закладiв загального типу мiсткiстю понад 120 мiсць - не менше 150 кв.м.. У сiльськiй мiсцевостi в разi вiдсутностi централiзованої системи теплопостачання, каналiзацiї тощо  наведенi  показники  можуть бути збiльшенi виходячи з мiсцевих умов за завданням на проектування;

- господарська зона повинна розмiщуватись бiля входу до виробничих примiщень харчоблоку i пральнi, вiдокремлюватись вiд  групових i фiзкультурних майданчикiв, мати тверде покриття  та  самостiйний в'їзд, iзольований вiд входiв на  дiлянку; в  господарськiй зонi передбачається закритий смiттєзбiрник площею не менше  6 кв.м., обладнаний господарським водопроводом та  каналiзацiєю;  мiсце  для сушiння бiлизни i постiльних речей не менше нiж 15 кв.м.; за  необхiднiстю - сарай та овочесховище, площа яких приймається згiдно з мiсцевими умовами.

Будинки дошкiльних закладiв повиннi обладнуватись системами господарсько-питного, протипожежного, гарячого водопостачання, каналiзацiєю i водостоком згідно з нормами проектування внутрішнього водопроводу i каналiзацiї будинків.

Водопостачання будинків  дошкільних навчальних закладів, як правило,   необхідно приєднувати до закільцьованої системи мережі водопостачання.

У районах, де відсутнє безперервне  водопостачання, будинки дошкільних навчальних закладів слід обладнувати резервними ємкостями для забезпечення добового запасу води.

Будинки дошкiльних навчальних закладiв повиннi пiдключатись, як  правило, до систем централiзованого теплопостачання. В разi неможливостi такого  підключення слід проектувати теплогенератори, при  умові додержання  вимог  норм  з   проектування   котельних   установок,   які рекомендується монтувати в комплексі альтернативними джерелами тепла, наприклад, сонячними колекторами для  літнього гарячого водопостачання.

Електропостачання дошкiльних навчальних закладiв виконується  за  II категорiєю надiйностi вiд двох незалежних взаєморезервуючих  джерел живлення. Електропостачання та розподiльчу мережу зовнiшнього освiтлення на територiї закладiв, як правило, слiд здiйснювати  кабельними лiнiями.

Освiтлення територiї повинно здійснбватись вiдповiдно до iнструкцiї з проектування зовнiшнього освiтлення мiст, селищ та сiльських  поселень.

У будинках дошкiльних навчальних закладiв слiд передбачати влаштування телевiзiйної, радiотрансляцiйної та телефонної мережi, пожежної та охоронної сигналiзацiї, а також централiзованої системи оповiщення персоналу про пожежу. Приймальнi пульти  пожежної  та  охоронної сигналiзацiї встановлюються у примiщеннi, де забезпечується цiлодобове чергування.

Підвищення якості забезпечення населеного пункту шляхом створення  дошкільного навчального закладу в майбутньому матиме позитивний вплив на покращення демографічної ситуації.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Загальноосвітні школи

Мережі шкільних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

Розрахунок показників забезпеченості навчальними закладами проведено з врахуванням демографічної структури населення шкільного віку, а також з врахуванням можливого збільшення жителів з врахуванням проектних рішень.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей від 6 до 17 років складатиме 12,4 % від загальної кількості населення.

В той же час, проектні рішення передбачають покращення якості забезпечення населеного пункту навчальними закладами, що в майбутньому може мати позитивний вплив на покращення демографічної ситуації. Таким чином, проектні рішення передбачають забезпеченість населеного пункту шкільними закладами на рівні 100% дітей шкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємкість шкільного навчального закладу має становити:

(кількість жителів села з врахуванням проектних рішень) х 0,124 х1,0= 1145 х 0,124 х 1,0 =  142 місць.

Враховуючи існуючий стан та перспективи розвитку населеного пункту, проектним рішенням пропонується залишити в існуючому стані вже наявну загальноосвітню школу І-ІІІст. з нормативною наповнюваності до 300 місць.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів шкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Лікувально-профілактичні заклади

Державні будівельні норми передбачають, що мережа лікувально-профілактичних закладів формується у межах адміністративного району на міжселенній основі. До неї входять центральна районна лікарня, районні та дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, а також фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центральні районні аптеки, госпрозрахункові аптеки загального типу, аптечні кіоски та аптечні пункти I та II груп, профілакторії та санаторії.

З метою забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), в селі Кибинці розміщено фельдшерсько-акушерський пункт.

Проектним рішенням передбачається збереження існуючого фельдшерського акушерського пункту.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура лікувально-профілактичних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з установами охорони здоров'я.

Культурно-освітні установи

Мережі культурно-просвітніх закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

В селі Кибинці розміщено приміщення культурно-дозвільного комплексу (сільського будинку культури). Зазначений комплекс містить зал на 300 відвідувачів і перебуває у задовільному стані.

Враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населених пунктів, існує необхідність відносно реконструкції діючого будинку культури. Проведення реконструкції здійснити на основі окремого завдання на проектування.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі

Державними будівельними нормами передбачено, що торговельне обслуговування здійснюється торговельними підприємствами і складається із таких основних груп:

- підприємства комплексного характеру у складі кількох магазинів, а також об'єкти громадського харчування  та побутового обслуговування (торговельні центри);

- універсальні, спеціалізовані магазини, а також підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Крім того, встановлені вимоги відповідно до яких, мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності окремих підприємств і центрів різного функціонального призначення. Заклади торгівлі обслуговують населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності, на відстані близько 2 км. Тимчасова доступність підприємств міжселенного обслуговування у місцевих кущових центрах обмежується 2-годинною транспортною доступністю, в адміністративному центрі - 1-годинною.

На даний час в селі Кибинці функціонує 4 торгівельних закладів змішаного типу, та один заклад громадського харчування.

Проектним рішенням передбачається розширення громадських територій для розміщення 2-х нових торгівельних закладів та 1 закладу громадського харчування.

Органи управління і зв'язку

До органів управління та зв'язку в сільській місцевості державні будівельні норми відносять: виконкоми сільських та селищних рад, сільські комітети (комітети старійшин), адміністративні будинки сільгоспвиробництва, філії ощадних банків, відділення зв'язку.

Розміщення органів управління передбачається у відповідності з адміністративним та господарським статусом населених пунктів: виконкоми сільських Рад - в селах-центрах сільських Рад, відділення зв'язку та філії ощадних банків - в селах-центрах сільських Рад та інших селах з кількістю жителів 500 чол. та більше.

Сільська рада розміщена в селі Кибинці в приміщенні, яке перебуває в задовільному стані.

Проектним рішенням передбачається збереження існуючого розташування сільської ради.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди

Фізкультурні і спортивні споруди є складовими елементами районних і сільських культурних і спортивно-оздоровчих комплексів.

Проектні пропозиції передбачають території під розміщення нових фізкультурно-оздоровчих будівель та споруд, а також розміщення об’єктів сфери туризму та відпочинку.

Основні показники існуючого та проектного забезпечення населеного пункту закладами соціальної сфери та побутового обслуговування

Таблиця 19

| Освітні заклади |
| --- |
| № з/п | Найменування закладу, установи | Показник | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Дошкільні навчальні заклади | місць | 42 | 60 |
| 2. | Загальноосвітні школи | місць | 390 | 390 |
| Заклади охорони здоров’я |
| № з/п | Найменування закладу, установи | Показник | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Фельдшерсько-акушерський пункт | об’єкт | 1 | 1 |
| Органи управління і зв'язку |
| № з/п | Тип організації та підприємства | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Виконавчий комітет сільської ради | об’єкт | 1 | 1 |
| Мережі культурно-просвітніх закладів |
| № з/п | Тип закладу | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Культурно-дозвільний комплекс | Місць у залі | 300 | 300 |
| Заклади торгівельного обслуговування |
| № з/п | Тип закладу | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Торгівельний заклад змішаного типу | об’єкт | 4 | 6 |
| 2. | Заклад громадського харчування | об’єкт | 1 | 2 |

Комунальні підприємства

На даний час на території населеного пункту розміщено кладовище, санітарно-захисна зона якого частково накладається на територію існуючої житлової забудови.

Проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на новому кладовищі із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Крім того, проектні пропозиції передбачають комунальні території для розміщення пожежного депо. Загальна площа комунальних територій за проектними рішеннями становить 6,4 га.

Основні обов'язкові вимоги пожежної безпеки на об'єктах

відпочинку. Протипожежні норми утримання території

В межах Кибинської сільської ради пожежне депо відсутнє, територію села обслуговує комунальна організація   «Місцева пожежна охорона» смт. Комишня Миргородського району Полтавської області, відстань до якого 45км, а  відстань до підрозділу  який знаходиться в м. Миргород  - 15км. Оскільки нормативна відстань до пожежного депо не забезпечується, проектом пропонується розміщення пожежного депо в центральній частині с.Кибинці поруч з водоймами. Поруч передбачається і пірс для забору води.

На території закладів відпочинку, туризму, об’єктів оздоровчого призначення та кемпінгів місця для розведення багать необхідно утримувати очищеними до мінерального шару ґрунту, обмежовувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м завширшки й розміщувати на відстані не менше 30 м від будівель та споруд, 25 м — від стоянок автотранспорту, 50 м — від хвойного та 25 м — від листяного лісового масиву.

В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється зменшувати відстань до 5 м за наявності спеціально обладнаного вогнища та огородження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями на максимальну висоту можливого полум’я.

Територія, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів повинні постійно утримуватися в чистотіта систематично очищатися від сміття, відходів, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

В разі розміщення відпочиваючих у наметах їх слід встановлювати в 1– 2 ряди з відстанню між ними та між рядами не менше 2,5 м. Площа, яку займає одна група наметів, не повинна перевищувати 1000 кв. м за відстані між групами не менше 15 м. В одному наметі не повинно розміщуватися більше 10 осіб.

Інвентарні будівлі мобільного типу (будинки-вагончики), які використовуються для проживання людей, слід розміщувати окремо один від 5 одного або парами в торець один до одного. Кожна група таких будівель повинна складатися не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлюються не меншими за 15 м, а до будівель, які використовуються для розміщення адміністративно-побутових служб та торгових точок, — не меншими за 18 м.

Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних джерел, води, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентаря, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними.

Первинні засоби пожежогасіння

Усі будівлі та приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, діжками з водою, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами тощо) та засобами зв'язку; - місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації, які розробляються згідно з ГОСТ 12.1.114-82.

Зовнішнє оформлення і вказівні знаки для визначення місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.026-76; ручні вогнегасники повинні розміщуватися згідно з вимогами ГОСТ 12.4.009- 83:- шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше як 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника; - шляхом установлення до пожежних шаф разом з пожежними кранами, до спеціальних тумб або на пожежні стенди; - на стендах або пожежних щитах рекомендується компактно розміщувати вогнегасники, пісок, лопати, ломи, покривала вогнетривкі, списки добровільних пожежних дружин, інструкцію з правил пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної охорони і прізвища посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку. Стенди або пожежні щити слід установлювати в приміщеннях на видних і легкодоступних місцях, по змозі ближче до виходу із приміщення; - вогнегасники повинні встановлюватися таким чином, щоб можна було визначити тип вогнегасника, прочитати на його корпусі інструкцію з користування, а також зручно було його зняти; - вогнегасники мають розміщуватися у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження, попадання прямих сонячних променів та атмосферних опадів, безпосередню дію опалювальних та нагрівальних приладів. У разі розміщення вогнегасників не повинні погіршуватися умови евакуації людей; - вогнегасники, які розміщуються поза приміщенням або в неопалювальних приміщеннях, слід знімати на холодний період. У цьому разі на пожежних стендах має бути інформація про місце їх розміщення; - на період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників, пов'язаного з їх ремонтом, на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду; - під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах заводів-виготовлювачів, та затвердженими в установленому порядку регламентами технічного обслуговування вогнегасників кожного типу; на території будівель IIIа, IIIб, IV, IVа і V ступенів вогнетривкості, розміщених у сільській місцевості, слід обладнати пожежні пости з набором таких первинних засобів пожежогасіння: - вогнегасники порошкові ємністю 5 л - 2 шт., - відра - 2 шт., - сокири, лопати, багри - по 2 шт., - бочки з водою місткістю 250 л - 1 шт. (на зимовий період замінюються ящиками з піском тієї ж місткості). Повсякденний контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння здійснюється особами, призначеними наказом керівника закладу; використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, не дозволяється.

- Транспортна інфраструктура

На існуючій території населених пунктів більшість вулиць мають тверде покриття, проте потребують додаткового належного благоустрою.

Таким чином, проектними рішеннями передбачено здійснення ряду заходів по покращенню існуючої транспортної інфраструктури, зміст яких полягає в наступному:

- вдосконалення існуючої вуличної мережі;

- проведення заходів з благоустрою – прокладання тротуарів по головним вісям пішохідного сполучення об’єктів рекреаційного призначення з іншими типами будівель та споруд;

- організація належного благоустрою та комплексного озеленення території.

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови необхідно передбачати заїзд до квартальних територій з вулиць магістрального чи місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини не менше 5,0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути не менше 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж, а також засоби для організації санітарної очистки території.

Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

### 2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження

### 2.1. Водопостачання

На даний час населений пункт частково обладнаний централізованим водопостачанням(228 водокористувачів). Більшість населення користується шахтними колодязями,яких налічується 460, 7 з них в с.Бієве.

В  даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби населеного пункту з врахуванням проектної житлової забудови та існуючих вимог Державних будівельних норм та проектних рішень, а саме:

- ступінь благоустрою житлової забудови - житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і локальною каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами;

- середньодобова норма питного водоспоживання на одного жителя - 150 л/добу.

Таким чином, за результатами проведених розрахунків показники питного водоспоживання будуть мати наступні значення:

с.Кибинці

- середньодобове споживання – 171,75 м³/добу;

с. Бієве

- середньодобове споживання – 2,25 м³/добу.

При вирішенні питання забезпечення території всього населеного пункту централізованим водопостачанням може виникнути необхідність в облаштуванні нових джерел (свердловин).

При виборі джерел водопостачання необхідно враховувати вимоги чинного законодавства, відповідно до яких для водопостачання можуть використовуватись:

- води з підземних водоносних горизонтів, інфільтраційні та підруслові;

- поверхневі природні водойми (водотоки, ріки, канали, озера, водосховища, ставки, моря), а також наливні водосховища з підведенням до них води із природних поверхневих джерел.

Допускається використання декількох джерел водопостачання з різними гідрологічними або гідрогеологічними характеристиками.

Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, іхтіологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, гідротермічних та інших вишукувань і санітарно-гігієнічних

обстежень.

Вибір нових і оцінку існуючих джерел водопостачання слід виконувати за гігієнічними, екологічними, геологічними, гідрологічними, технологічними техніко-економічними та іншими критеріями.

При виборі джерела виробничого водопостачання слід враховувати вимоги, які висуваються споживачами, за ступенем забезпеченості подачі води, якості води тощо.

Для питного водопостачання потрібно в першу чергу максимально використовувати наявні ресурси підземних вод, якщо:

- якість відповідає вимогам державним санітарним нормам або може бути доведена існуючими методами водопідготовки;

- на джерелах водопостачання є можливість створення та облаштування санітарно-захисної зони;

- розвідані запаси дозволяють забезпечити потребу у визначених об’ємах (повністю або частково);

- у разі необхідності існує можливість збільшення запасів шляхом штучного поповнення.

Згідно з технічними умовами або завданням на проектування допускається використання підземних вод питної якості для поповнення недоторканого протипожежного запасу води та в якості додаткових джерел пожежогасіння.

При оцінці використання водних ресурсів як джерела водопостачання та розміщення водозабірних споруд слід враховувати:

- вимоги чинного законодавства, регуляторні акти та технічні умови щодо виконання особливих вимог і обмежень з інженерного забезпечення споруд та забудови земельних ділянок;

- водогосподарський баланс району будівництва з урахуванням генеральних планів територій (населених пунктів) та прогнозу його розвитку на наступні 20-25 років;

- розвідані та затверджені для використання запаси підземних вод, умови їх живлення, а також можливе їх трансформування в результаті зміни природних умов та антропогенних факторів (осушення територій або штучного їх поповнення) тощо;

- стійкість ложа водойм та меандрування берегів з прогнозом на 20-25 років (для поверхневих джерел та інфільтрацій водозаборів);

- прогноз можливих змін якості води (хімічного складу, мікробіологічних, гідробіологічних, паразитологічних, токсикологічних, радіологічних показників) і температурних її параметрів;

- можливість ефективного очищення води для споживачів надійними та економічно виправданими методами;

- гідрологічні особливі умови: джерела живлення, можливість промерзання або пересихання, фази водно-льодового режиму (повеней та весняно-літніх паводків для гірських водотоків, льодових заторів, заторів весняного скресу), стратифікаційні явища, формування річкових наносів та їх характеристики тощо;

- наявність у районі будівництва складних інженерно-геологічних процесів (просідання, набухання, здимання ґрунтів), підтоплення або підроблювання території, а також виникнення природних стихійних явищ (землетрусів, зсувів, селів, снігових лавин тощо);

- вплив відбору води на екологічний стан та навколишнє природне середовище прилеглих територій (в межах визначених кордонів).

Крім того, для систем централізованого питного водопостачання необхідно враховувати можливість створення та облаштування санітарно-захисних зон.

На всіх вододжерелах і спорудах централізованих систем господарських питних водопроводів повинні передбачатися зони санітарної охорони, розроблені відповідно до державних та нормативних документів про порядок проектування та експлуатацію джерел водопостачання та водопроводів питного призначення.

Зона охорони повинна складатися:

- для джерел водопостачання із першого, другого та третього поясів;

- для майданчиків водопровідних споруд, водозаборів, насосних та очисних станцій, резервуарів чистої води, водонапірних веж із першого поясу;

- для водоводів:  із санітарно-захисної смуги.

На території першого поясу зони санітарної охорони заборонено будівництво та розміщення будівель, споруд і пристроїв, що безпосередньо не стосуються експлуатації водопровідних споруд і не підлягають обов'язковому розміщенню на території першого поясу, а також проживання людей, у тому числі працюючих на водогоні. На території першого поясу заборонено випуск стоків, купання, водопій та випас худоби, прання білизни, рибна ловля, застосування для рослин ядохімікатів, органічних і мінеральних добрив.

При існуванні поблизу межі першого поясу зони санітарної охорони житлових, промислових та інших споруд, повинні бути прийняті заходи щодо благоустрою їх території, що виключають можливість забруднення території першого поясу.

Межі першого поясу зони санітарної охорони для підземних джерел водопостачання (від огороджувальних конструкцій водопровідних споруд та артезіанських свердловин до меж першого поясу зони санітарної охорони) повинні складати: для надійно захищених горизонтів - не менше 30 м, а для незахищених чи недостатньо захищених горизонтів та інфільтраційних водозаборів не менше 50 м.

При використанні інфільтраційних вод як джерела водопостачання до межі поясу санітарної охорони необхідно включати прибережну територію між водозабором і водоймищем. Для поодиноких підземних водозаборів, розташованих на території об'єкту, що виключають можливість забруднення ґрунту, відстань від них до огорожі можна зменшувати до 15 і 25 м.

Межі другого і третього поясів зони санітарної охорони підземного джерела водопостачання визначаються розрахунком, виходячи з часу пересування води з мікробними (другий пояс) і хімічними (третій пояс) забрудненнями.

Межі першого поясів майданчиків водопровідних споруд від огорожі:

- до запасних та регульованих місткостей, очисних споруд та насосних водопровідних станцій - не менше 30 м,

- до водопровідних меж - не менше 10 м,

- до інших споруд - не менше 15 м.

При обґрунтуванні та погодженні з органами санітарно-епідеміологічної служби можна: скоротити ці відстані до 10 м; не встановлювати перший пояс для окремих водонапірних веж.

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).

Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари водонапірних башт тощо).

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

На розрахунковий період на території населеного пункту передбачається гасіння пожеж методами зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті та кількість одночасних пожеж прийнято згідно вимог державних будівельних норм. Витрата складає 15,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. Розрахункову витрату води на потреби внутрішнього пожежогасіння прийнято 2 струмини х 2,5 л/с = 5 л/с. Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1 шт.  Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години. Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 150 хв. Об’єм води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння складе 207 м.куб. Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння пожежі та 150-ти хвилинного гасіння внутрішньої пожежі двома струминами, при одночасному забезпеченні подавання води на інші потреби, пропонується зберігати у резервуарах водонапірних башт.  Розрахунок необхідної ємності резервуарів водонапірних башт з врахуванням зберігання протипожежного та регулювального об’ємів пропонується виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного.

Конкретні місця розташування пожежних гідрантів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).

### 2.2. Каналізація

Відповідно до вимог Державних будівельних норм стічні води малих населених пунктах повинні відводитися централізованою системою господарсько-побутової каналізації згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання населених місць на очисні споруди населеного пункту. Для об’єктів, розташованих на відстані не менше 500 м від найближчого колектора стічних вод, стічні води можна очищати на локальних очисних спорудах, крім ряду випадків, передбачених Державними санітарними та будівельними нормами.

Об'єми стічних вод відповідають нормам водоспоживання, тобто:

с.Кибинці

- середньодобове споживання – 171,75 м³/добу;

с. Бієве

- середньодобове споживання – 2,25 м³/добу.

Проектним рішенням пропонується будівництво мережі централізованого каналізування та підведення стоків на проектовані очисні споруди закритого типу, котрі пропонується розмістити на нормативній відстані від об'єктів громадськог та житлового призначення в центральній частині с.Кибинці.

На першочерговий період, до моменту будівництва та введення в експлуатацію централізованої каналізаційної мережі є доцільним влаштування локалиних септиків на ділянках.

Локальною очисною спорудою вважається споруда, яка очищає стічні води й дозволяє відводити їх в очищеному вигляді в ґрунт.

Відповідними Державними санітарними та будівельними нормами передбачено для локальної очисної споруди передбачено, що вона відповідає ряду вимог:

є автономною: очищує стічні води виключно з того об'єкта, для якого вона запроектована;

в складі її застосовані механічні рішення, що поєднуються з біологічними процесами, які служать основою дії очисної споруди;

є гравітаційними: у переважній більшості випадків ґрунтуються на принципі гравітаційного течії рідини;

за призначенням є господарсько-побутовою: очищує виключно стічні води з домашніх господарств.

До найпростіших систем очищення каналізаційних стічних вод відносять септики з відповідною камерами, кількість яких залежить від об’єму стічних вод, що надходять від окремо розташованих будівель або групи будівель.

З метою  попереднього  очищення  стічних  вод  окремих  будинків,  перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими  колодязями,  іншими  спорудами  очищення  стічних  вод  можна застосовувати  септики  (при  витраті  стічних  вод  до  20  м³/добу).  Випуски  із  будинків  слід  приєднувати  до септиків через оглядові колодязі.

Повний об’єм септика потрібно приймати:

при витраті стічних вод до 5 м³/добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби;

при витраті стічних вод понад 5 м³/добу - не менше ніж за 2,5 доби;

при  витраті  стічних вод  до  10  м³/добу  слід  приймати  двокамерні септики,  понад 10 м³/добу - трикамерні.

Об’єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 розрахункового об’єму; у трикамерних - 0,5  розрахункового  об’єму,  а  другої  та  третьої  камер  - по  0,25  розрахункового  об’єму.  У  септиках, запроектованих з бетонних кілець, усі камери можна приймати однакового об’єму.

Такі очисні споруди, як правило, розміщуються нижче рівня поверхні землі (під землею), в безпосередній близькості від об’єкта.

Можливе застосування інших місцевих очисних споруд, проект яких погоджений органами санепідслужби.

Відстані від джерел  забруднення  до колодязів технічної води слід приймати 20 м.  Місце розташування водозабірних споруд  повинне  бути  вверх  за  течією ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування каналізаційних споруд.

Остаточне рішення щодо схеми водовідведення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

2.3. Санітарна очистка території

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання та вивезення на сміттєзвалище сміття і різних видів твердих відходів.

В обох селах організована санітарна очистка не проводиться.

В межах сільської ради проектується сміттєзвалище для обслуговування її мешканців. Полігон знаходитиметься на нормативній відстані (500м)від житлової та громадської забудови біля південної межі с.Кибинці.

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів з врахуванням всіх проектних рішень по населеному пункту будуть приймати наступні значення:

Таблиця 20

|  | Кількість | Річна норма відходів, кг/чол. | Розрахункове накопичення твердих побутових відходів, тис. кг/рік/ чол |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість по населеному пункту з врахуванням громадських будівель, чол. | 1160 | 280 | 324,8 |
| Сміття із вулиць та доріг, км | 51,31 | 5 кг/м | 256,6 |
| Всього по населеному пункту |  |  | 581,4 |

### 2.4. Електропостачання

Споживачі в межах населеного пункту отримують електроенергію по мережах 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП/0,4 кВ.

Розширення мережі електропостачання населеного пункту передбачається з врахуванням розширення споживачів та місць розміщення ділянок для нового житлового будівництва.

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення електропостачанням  наступних видів нового житлового будівництва:

- індивідуальна садибна забудова обох населених пунктів(668+14=682 будинки).

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб населеного пункту на етап 15-20 років  для комунально-побутових та господарських споживачів проведено згідно з державними будівельними нормами за узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких враховується громадський та житловий сектор сіл , підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання, тощо.

Закладена в розрахунках забезпеченість населення житловою площею на період існуючого стану та на етап 15-20 років передбачає для мешканців більший рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. При цьому, при розрахунку максимальних навантажень та споживання електроенергії на період існуючого стану прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на етап 15-20 років здійснено з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 950 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин.

Розташування проектних ділянок під індивідуальну садибну забудову дає можливість забезпечити забудову електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Суттєвих змін в існуючих об’єктах інфраструктури, які мають забезпечуватись електропостачанням по відповідним категоріям, проектними рішеннями не передбачались.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення електричних навантажень для запланованої житлової забудови.

Розрахунок електричних навантажень громадсько-побутових та комунальних споживачів

Таблиця 21

| Загальна кількість мешканців, тис. осіб | Питома норма, кВт год/люд. на рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВт×год. | Число годин використання максимуму наванта- ження, год | Загальне навантаження тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,019 | 1,160 | 800 | 950 | 0,815 | 1,102 | 3000 | 4100 | 0,271 | 0,269 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови проектними рішеннями пропонується схему зовнішнього електропостачання населеного пункту залишити без змін.

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання населеного пункту, проектними рішеннями пропонується:

- електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по існуючих мережах 0,4 кВ;

- реконструкцію існуючих трансформаторних підстанцій 0,4 кВ та мереж 0,4 кВ, які відпрацювали нормативний термін;

- реконструкцію трансформаторних підстанцій зі збільшенням потужності трансформаторів;

- будівництво нових трансформаторних підстанцій 0,4кВ та мереж 0,4 кВ для електропостачання споживачів на етап 15-20 років.

Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації, підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

Остаточне рішення щодо електропостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

2.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання населення. В с.Кибинці є 4 котельні,котрі обслуговують громадські об'єкти. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Проектним рішенням не пропонується проектування та спорудження систем централізованого теплопостачання, що обґрунтовуються наступним:

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій під садибну забудову.

Розташування зазначених ділянок дає можливість забезпечити проектовану забудову газо- електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж і відповідно встановлення та експлуатацію локальних систем теплопостачання.

Остаточне рішення щодо теплопостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.6. Газопостачання

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення газопостачанням всього населення сільської ради.

Розрахунки витрати газу для зазначеної вище категорії споживачів здійснені відповідно до вимог державних будівельних норм, а саме: 165 м³/рік на 1 людину, а також показника заселення житла – 3,2 чоловіка на житло.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо з споживання газу для запроектованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків річних витрат природного газу

житлової забудови

Таблиця  22

| Види забудови (з врахуванням проектних рішень) | Обсяги витрат природного газу, м³/рік |
| --- | --- |
| Індивідуальна садибна забудова (673 будинки) | 191400 |

Кількість ГРП (ШРП) та місця їх розташування, розміщення проектних газопроводів високого та низького тиску, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

### 2.7. Мережі зв’язку

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва:

- індивідуальна садибна забудова (682 будинки).

Вимогами державних будівельних норм передбачено, що в сучасних населених пунктах телефонний зв’язок здійснюється на базі автоматичних телефонних станцій (АТС), при цьому ємність АТС повинна враховувати потребу квартирного сектора з розрахунку 1 телефон на 1 сім’ю, а також потребу народногосподарського комплексу з розрахунку 20-25% від кількості сімей, тобто 137 номерів.

Кількість АТС та місця їх розташування, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

При цьому, необхідно враховувати ряд основних вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- АТС слід передбачати в окремих будинках, розміщених у житлових районах, у центрах телефонних навантажень з урахуванням перспектив розвитку сельбищної території;

- будинок АТС необхідно розміщувати на вільному майданчику в середині житлового кварталу з максимально можливим віддаленням від промислових підприємств (не менше 0,5 - 1 км), магістральних вулиць і площ, залізничних вокзалів і колій, ліній електропередачі і шосейних доріг;

- площа і конфігурація ділянки під будинок АТС повинні дозволяти розміщення як технічного будинку, так і підсобних споруд;

- площі будинків АТС повинні забезпечувати розвиток на їхню кінцеву ємність, визначену з урахуванням перспективи на 15 - 20 років.

Додатково необхідно враховувати, що розвиток радіотрансляції у містах повинен здійснюватися шляхом впровадження трипрограмного мовлення. Міські телефонні та радіотрансляційні мережі, як правило, робляться підземними (кабельними).

Підведення кабельної каналізації до будинку АТС повинне здійснюватись, як мінімум, з двох сторін; кабелі зв'язку на міській телефонній мережі слід прокладати у кабельній каналізації і, як виняток, при відповідних обґрунтуваннях безпосередньо у ґрунті.

Прокладання кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають закінченого горизонтального планування, піддаються здиманню, заболочені, а також по вулицях, які підлягають закриттю при переплануванні або реконструкції міста, у приміських зонах.

Кабельна каналізація повинна враховувати потреби телефонної мережі, диспетчеризації, радіомовлення і телебачення.

Підсилювальні станції проводового мовлення слід розміщувати в будинках АТС, в окремо розташованих будинках та у пристосовуваних житлових приміщеннях при дотриманні необхідних санітарних норм.

При проектуванні нових житлових районів слід враховувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розміщуватися у центрах забудови районів, в будинку, домінуючому за поверховістю, на площах 10 - 20 кв.м.

Остаточне рішення щодо радіотрансляції та кабельного телебачення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу, автошляхів І-V категорій та залізниць;

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.

В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними  розрахунками  відповідно  діючих нормативних документів.

## 4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон

## 4.1. Основні терміни та поняття

Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані на паперових носіях у відповідному масштабі.

Архітектурне рішення  -  авторський  задум щодо  просторової, планувальної,  функціональної організації,  зовнішнього вигляду  й інтер'єру  об'єкта  архітектури,  а  також  інженерного  та іншого забезпечення його реалізації,  викладений в архітектурній  частині проекту  на  всіх  стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид використання.

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування.

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Громадські слухання – сукупність дій, спрямованих на врахування громадських інтересів під час  розроблення проектів    містобудівної   документації   на   місцевому   рівні: генеральних  планів  населених  пунктів,   планів   зонування   та детальних планів територій (далі - містобудівна документація).

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території –  використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та  містобудівної документації.

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути  дозволеним  за умови спеціального погодження.

Єдині зональні вимоги – вимоги до функціонального призначення, параметрів забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони, встановленої в Зонінгу  відповідно до містобудівної документації, державних будівельних норм.

Завдання  на  проектування  -  документ,  у  якому  містяться 
обґрунтовані   в   межах   законодавства   вимоги   замовника   до 
планувальних,  архітектурних, інженерних і технологічних рішень та 
властивостей   об'єкта   архітектури,  його  основних  параметрів, 
вартості  та  організації  його  будівництва  і  який  складається 
відповідно  до  містобудівних  умов  і обмежень забудови земельної 
ділянки,  технічних  умов.

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах  населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Зонінг – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб  у межах визначених зон.

Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій.

Комплекс (будова ) - сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за єдиною проектною документацією.

Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Об’єкти містобудування на місцевому рівні - планувальна організація території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва, що визначаються відповідно до меж населених пунктів, їх функціональних зон (сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів).

Об’єкт будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Об’єкт - будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури.

План зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження.

Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Проектні роботи - роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для об’єктів будівництва.

Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних  зон, що забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах  населеного пункту.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним  для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження).

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони за Зонінгом, але відносяться до допустимих.

Територія - частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси.

Територіальна  зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно якої встановлені єдині зональні вимоги.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок, відрізняються від аналогічних показників територіальної зони окремими показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями.

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

## 4.2. Правові підстави впровадження та межі впливу плану зонування територій

Законодавчою та нормативною основою плану зонування територій (далі Зонінг) є сукупність законодавчих та нормативних документів, в тому числі державних норм, якими регламентуються питання:

- містобудування та архітектури;

- земельних і майнових відносин;

- охорони здоров’я громадян та навколишнього середовища;

- розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Зонінг застосовується у відповідності до статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення можливості реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, та інших законодавчих і нормативних документів.

Зонінг відноситься до містобудівної документації, вимоги якої, є обов’язковими для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, які здійснюють та контролюють містобудівну діяльність на території населеного пункту.

Зонінг затверджується рішенням сесії сільської ради і набуває відповідного юридичного статусу відповідно до статті 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зонінг застосовується паралельно з нормами та стандартами, що встановлені відповідними органами виконавчої влади та іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами.

## 4.3. Призначення зонінгу

Зонінг  розробляється на основі генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Зонінг розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

Зонінг встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

Розроблення Зонінгу здійснюється з дотримання ряду основних вимог, зокрема:

- урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;

- виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;

- відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;

- урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;

- установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови;

- узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, смугами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями;

- відображення меж прибережних захисних смуг.

Крім іншого розроблення Зонінгу дає можливість забезпечити:

- відкритість інформації про умови використання земельних ділянок на території населеного пункту;

- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

## 4.4. Режим забудови та використання території

Розташування об’єктів житлового, громадського та виробничого призначення, а також споруд інженерно-транспортного будівництва здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації, а саме: генерального плану, детальних планів територій, внесення змін до зазначеної документації, у випадках, передбачених законодавчими і нормативними документами та Зонінгом; а також іншої затвердженої документації.

Забудова та заходи з благоустрою проводяться в межах комплексної забудови територій та/або розташування та будівництва окремих будинків і споруд в кварталах існуючої забудови.

Розміщення та будівництво окремих об'єктів, для яких у відповідності до Зонінгу необхідно отримати спеціальне погодження, або нових об’єктів інженерного забезпечення кварталу, групи кварталів, проводиться на основі детального плану.

## 4.5. Переважні, супутні та друстимі види використання земельних ділянок в межах відповідних зон

Забудова, землекористування, благоустрій населеного пункту та окремих його ділянок здійснюється на основі визначеного Зонінгом переліку переважних, супутніх і допустимих видів забудови земельних ділянок, умов і обмежень, які діють у межах зон, встановлених Зонінгом, і поширюються на земельні ділянки, розміщені в межах відповідних зон.

Використання територій транспортних та інженерних комунікацій визначаються їх цільовим призначенням.

Використання земельної ділянки в межах певної категорії земель визначаються її власником або користувачем в межах вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно Зонінгу, іншої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених Земельним кодексом України.

Зони, по яким встановлюється перелік переважних та допустимих видів, єдині умови та обмеження, виділяються на плані зонування території населеного пункту.

Межі зон встановлюються з урахуванням: червоних ліній, меж земельних ділянок, меж або ліній відводів для інженерних комунікацій, адміністративних меж населеного пункту, інших меж.

До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон як правило відносяться: види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та  інших обов'язкових вимог, не заборонені; види забудови та використання, як супутні переважним видам, і, які по відношенню до останніх є допоміжними. Для переважних видів забудови діє процедура загальних погоджень.

До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться: види забудови та використання територій, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень.

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого використання території.

Особи, які володіють об’єктами нерухомості, мають право вибирати види використання нерухомості, які є переважними до відповідних територіальних зон.

Об’єкти інженерно-технічного призначення, споруди, мережі та комунікації, що забезпечують реалізацію переважних та допустимих видів використання для земельних ділянок є також допустимими, якщо вони відповідають будівельним нормам та правилам.

## 4.6. Характеристика територіальних зон

Згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг), пропонується наступні основні територіальні зони:

- житлові (Ж-1);

- громадські (Г-1);

- сільськогосподарського виробництва (СВ-1);

- рекреаційні (Р-2, Р-3, Р-3.1);

- відпочинку і туризму (КВТ);

- транспортної інфраструктури (ТР-2);

- комунально-складські (КС, КС-4).

Проектом Зонінгу на території населеного пункту встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

Житлові зони «Ж»:

Ж-1 – зона садибної забудови для розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках;

Громадські зони «Г»:

Г-1 – призначаються для розташування медичних установ,  торгівельних закладів, закладів громадського харчування, спортивних будівель і споруд, розважальних будівель і споруд, а також інших об’єктів, що забезпечують громадські функції.

Зони сільськогосподарського використання «СВ»:

СВ-1 – використовується для багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів а також для ведення особистого селянського та фермерського господарства.

Зона туризму та відпочинку «КВТ»:

КВТ - призначається для розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків.

Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»:

Р-2 – призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення, громадсько-рекреаційні центри;

Р-3 - призначаються для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, водойми;

Р-3.1. - підзона зелених насаджень спеціального призначення (СЗЗ).

Зони транспортної інфраструктури «ТР»:

ТР-2 – відноситься територія вулиць, майданів в межах червоних ліній.

Комунально-складські зони «КС»:

КС - зона розміщення об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон;

КС-4 – зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м.

## 4.7. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання

## 4.7.1. Житлові зони

Ж-1. Зона садибної забудови.

Переважні види використання земельних ділянок:

- одноквартирні житлові будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, поліції, банку, адміністрації, комунальні служби.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам (у складі однієї садибної ділянки для особистого використання):

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини.

Примітки:

Стаття 6 Закону України «Про особисте селянське господарство»:  Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства.  До майна,  яке  використовується   для   ведення   особистого селянського господарства, належать земельні ділянки, жилі будинки, господарські  будівлі  та  споруди,  сільськогосподарська техніка, інвентар  та  обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські та  свійські тварини і птиця, бджолосім'ї, багаторічні насадження, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше   майно,   набуте   у   власність   членами   господарства  в установленому законодавством порядку.

Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров'я людей, для навколишнього середовища, об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- культові споруди та комплекси;

- місця масового відпочинку;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини.

## 4.7.2. Громадські зони «Г»

Г-1. Громадські зони.

Переважні види використання земельних ділянок:

- сквери, озеленені території;

- спортивні майданчики, спортзали;

- багатофункціональні лікувальні заклади;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- магазини без обмеження профілю та асортименту, в тому числі магазини товарів першої необхідності;

- аптеки;

- підприємства побутового обслуговування.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам:

- автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

- громадські туалети.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування цієї зони;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності.

## 4.7.3. Зони сільськогосподарського використання «СВ»

Зона земель сільськогосподарського використання СВ-1

Переважні види використання земельних ділянок:

- для багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, ведення особистого селянського та фермерського господарства.

## 4.7.4. Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»

4.7.4.1. Р-2. Рекреаційна зона активного відпочинку

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (парки, сади, сквери);

- рекреаційні установи (кемпінги, будинки відпочинку, інші об'єкти стаціонарної рекреації)а також місця масового відпочинку населення;

- заклади громадського харчування;

- об'єкти фізичної культури і спорту, спортивні майданчики, стадіони;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- тимчасові споруди для підприємницької діяльності;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- культові споруди та комплекси;

- концертні майданчики;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- оранжереї.

4.7.4.2. Р-3. Зона зелених насаджень загального користування

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (парки, сади, сквери);

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- малі архітектурні форми;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- культові споруди та комплекси;

- заклади громадського харчування;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- заклади громадського харчування.

4.7.4.3. Р-3.1.  Підзона зелених насаджень спеціального призначення

Дана підзона використовується захисту житлової та громадської забудови від шкідливого впливу виробничих підприємств, підприємств та об’єктів комунально-складських зон і зон спеціального призначення.

Переважні види використання:

- захисні зелені насадження;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

- магістральні інженерні мережі.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- оранжереї;

- теплиці;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- колективні гаражі для зберігання легкових автомобілів;

- автозаправні станції;

- об’єкти обслуговування автомобілів.

## 4.7.5. Зони транспортної інфраструктури

ТР-2 - зона вулиць, майданів в межах червоних ліній

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- елементи зовнішньої реклами;

- вуличні меблі;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку).

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості.

## 4.7.6. Комунально-складські зони «КС»

4.7.6.1. Зона комунально-складських підприємств виділена для забезпечення правових умов формування територій для розміщення об'єктів складування і розподілу товарів. У цю зону включені склади, криті і відкриті бази, гаражі, стоянки, а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні об'єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг.

КС - зона розміщення комунально-складських об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон;

Переважні види використання земельних ділянок:

- об'єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій);

- громадські туалети.

Дозволені види використання:

- підприємства громадського харчування;

- ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі.

Також дозволяється озеленення території, благоустрій.

4.7.6.2. КС-4 - зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м

Переважні види використання земельних ділянок:

- об’єкти виробничих і промислових підприємств ІV класу шкідливості (з санітарно-захисною зоною не більше 100 м);

- парники, теплиці з використанням сміття, компостування;

- об'єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій);

- громадські туалети;

- зелені насадження спеціального призначення санітарно-захисної зони.

Дозволені види використання:

- майданчики та спорудження контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації.

Також дозволяється озеленення території, благоустрій.

У санітарно-захисних зонах забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел.

Необхідний постійний контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що знаходиться поблизу

## 4.7.7. Зона установ відпочинку та туризму «КВТ»

Зона призначається для розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків. До зони входять рекреаційні території, на яких згідно містобудівної документації розміщуються об’єкти туристичної інфраструктури.

Переважні види використання:

- кемпінги;

- місця для наметів;

- туристичні бази (табори).

Супутні види використання:

- підприємства торгівлі;

- підприємства громадського харчування;

- спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

- пункти прокату;

- малі архітектурні форми;

- зелені насадження обмеженого користування;

- квітники, газони.

- споруди інженерної інфраструктури, пов’язані з функціонуванням закладів відпочинку та туризму.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): громадські вбиральні; гостьові автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

## 4.8. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

4.8.1. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1

| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова тери-торій», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і спо-руд для маломобільних груп населення» та згідно з про-фільним ДБН за типом об’єкту |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з про-фільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимальна щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та передпроектних розробок з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції. |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до встановлених меж зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, в разі їх виявлення та відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова тери-торій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступ-ність будинків і споруд для маломобільних груп населен-ня», профільної нормативної документації та передпрое-ктних розробок. |

4.8.2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-1

| 1. | Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до встановлених меж зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, в разі їх виявлення, та відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |

4.8.3. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-2

| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимальна щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до встановлених меж зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, в разі їх виявлення та відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |

4.8.4. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3

| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимальна щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до встановлених меж зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, в разі їх виявлення та відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |

4.8.5. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3.1

| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій, ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимальна щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до встановлених меж зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, в разі їх виявлення та відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |

4.8.6. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КВТ

| № з/п | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова те-риторій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою насе-леного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведен-ням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення що-до меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохо-ронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Держа-вні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для ма-ломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок |

4.8.7. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС

| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні по-ложення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність бу-динків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з про-фільним ДБН за типом об’єкту |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимальна щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова те-риторій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою насе-леного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведен-ням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення що-до меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохо-ронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Держа-вні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |

4.8.8. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС-4

| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні по-ложення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність бу-динків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з про-фільним ДБН за типом об’єкту |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимальна щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова те-риторій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою насе-леного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведен-ням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення що-до меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохо-ронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Держа-вні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |

4.8.9. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

| 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| --- | --- | --- |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки. | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з про-фільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Максимальна щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Визначається згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» |
| 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони. | Відповідно до встановлених меж зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, в разі їх виявлення та відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. |
| 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. | Згідно з ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова тери-торій», ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступ-ність будинків і споруд для маломобільних груп населен-ня», профільної нормативної документації та передпрое-ктних розробок |

## 5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території

## 5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування

На момент розроблення Генерального плану територія забезпечена озелененням, проте її система потребує певного впорядкування.

Необхідність впорядкування системи озеленення передбачена в першу чергу з метою дотримання Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, а також для реалізації ряду проектних рішень, зокрема:

- Організації належного культурно-побутового обслуговування;

- формування озеленених територій загального користування, спеціального призначення(санітарно-захисних зон), обмеженого користування, рекреаційних зон активного відпочинку та туризму.

При цьому, проектними рішенням враховано ряд вимог, встановлених державними санітарними нормами та державними будівельними нормами, відповідно до яких:

- на території санітарно-захисної зони завширшки 100 м  і більше зі сторони сельбищної території необхідно передбачати смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, а з шириною зони до 100 м - не менше 20 м;

- вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м;

- зелені насадження для захисту водозабірних споруд з підземних джерел необхідно розміщувати на межі першого поясу зони санітарної охорони на відстані не менше 30 м від підземного джерела і водозабірних споруд.

- озеленення територій має здійснюватись з максимальним збереженням і використанням існуючих зелених насаджень;

- підбір асортименту рослин і розміщення їх на території населених пунктів слід проводити в залежності від природно-кліматичних умов, розмірів населеного пункту. При  цьому  слід враховувати як пило-, газостійкість 
рослин, так і їх захисні і оздоровчі властивості. Забороняється застосовувати для озеленення вулиць фруктові дерева і чагарники, що потребують обробки отрутохімікатами;

- дерева, що висаджуються біля будинків, не повинні перешкоджати інсоляції і освітленості житлових і громадських будівель відповідно до гігієнічних норм.

Додатково проектним рішенням враховано ряд вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- зелені насадження на території сільських рад і населених пунктів підрозділяються на: спільного користування (на території парку, скверу, бульварів), обмеженого користування (на територіях виробничої зони, ділянок установ громадського призначення, приквартирних і присадибних  ділянок); спеціального призначення (санітарно-захисні, меліоративні).

Відносно територіальної організації рекреації проектні рішення враховують наступні основні вимоги державних будівельних норм:

- на території населеного пункту необхідно передбачати систему озеленення територій та інших відкритих просторів, що можуть бути використані для тривалого і короткочасного відпочинку населення. Зони тривалого відпочинку доцільно розміщувати за межами населених пунктів при наявності відповідних сприятливих умов та ресурсів;

- розміщення зон відпочинку населення належить передбачати відповідно до порядку використання рекреаційних земель на ландшафтно-рекреаційних територіях населених пунктів (внутрішньоселищні), території селищних рад і в системах розселення (міжселенні);

- зона короткочасного відпочинку на території сільських населених пунктів включає території лісопарків, що прилягають до них, парків, скверів, бульварів. Громадські центри населених пунктів належить формувати у комплексі з зонами короткочасного відпочинку;

- найменша величина площі парку чи загальноселищного саду повинна складати 0,2 га (без фізкультурно-спортивних споруд), скверу  - 0,5 га. Під зелені насадження парку, саду чи скверу повинно відводитись не менше 70% території (без фізкультурно-спортивних споруд);

- в умовах реконструкції населених пунктів, завершення забудови і благоустрою їх громадських центрів необхідно передбачати улаштування окремих скверів або парку у складі культурного комплексу на території громадського центру.

## 5.2. Благоустрій території

Благоустрій території передбачає комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території населеного пункту, що забезпечують комфортні умови для праці, побуту й відпочинку жителів, які включають в себе формування системи зелених насаджень (у тому числі декоративне озеленення й квіткове оформлення, геопластику рельєфу - брукування майданів і майданчиків, улаштування підпірних стінок, сходів, пандусів, створення штучного рельєфу тощо).

Державними будівельними нормами передбачено, що розміщення всіх елементів візуально-просторової інформації повинно бути підпорядковане об'ємно-просторовому вирішенню забудови з урахуванням масштабності й архітектурно-художньої композиції та здійснюватися за межами червоних ліній або бокової видимості вулиці.

Місця відпочинку для відвідувачів громадських закладів передбачаються на рекреаційних майданчиках перед входами  в будівлю або у сквері, що розміщується в межах громадського центру. Орієнтовний розмір майданчиків відпочинку - 30-50 кв.м.

Зовнішній благоустрій ділянок садибної забудови включає у себе влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку, дитячих і господарських майданчиків, озеленення декоративне та квіткове оформлення. Зовнішній благоустрій здійснюється господарями прилеглих садиб у відповідності із загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами.

При в'їзді в населений пункт встановлюється дорожній знак із назвою цього населеного пункту.  В'їзний знак установлюється на відстані не менше 3 м від краю обочини дороги на розширенні або за кюветом на придорожній смузі. При установці декоративного знаку влаштовується майданчик розміром 10 х 15 кв.м з мощенням тротуарною плиткою чи бруківкою, лавками та квітником.

На автобусних зупинках громадського транспорту у сільських населених пунктах державними будівельними нормами передбачено спорудження автопавільйонів напівзакритого типу з майданчиком для відпочинку, на якому розміщуються 2-3 лавки, урна для сміття.

## 6. Пропозиції щодо охорони навколишнього

## природного середовища

Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території населеного пункту, а також, для покращення існуючого стану навколишнього природного середовища, проектними рішеннями пропонується:

- сформування ландшафтно-рекреаційної зони активного відпочинку та туризмцу на основі існуючих зелених насаджень загального користування;

- дотримання режиму використання територій в межах встановлених водоохоронних зон водойм;

- запровадження організованої санітарної очистки сіл від твердих побутових відходів та вивезення їх на сміттєзвалище;

- комплекс заходів з озеленення території населеного пункту та територій спецпризначення.

Застосування в якості проектних рішень ряду заходів у вигляді різного виду озеленення обґрунтовується тими факторами, що зелені насадження мають меліоративні, водоохоронні і вітрозахисні якості, які позитивно впливають на покращення існуючого навколишнього середовища.

# III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Враховуючи поточні проектні пропозиції, а також: існуючий стан територій, перспективи розвитку виробничої та соціальної сфери, необхідність вдосконалення умов проживання, розроблено модель перспективного розвитку населеного пункту та прилеглої до нього території.

Модель перспективного розвитку дає можливість забезпечити плановий і сталий розвиток населеного пункту за необхідними напрямками, як в найближчий час, так і на віддалену перспективу.

Модель передбачає можливість підвищення ефективності використання внутрішніх та зовнішніх територіальних ресурсів:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 10га в с.Кибинці та 1 га в с.Бієве, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- створення максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання;

- збільшення громадських територій на 3 га з метою:

  - розміщення дитячих та спортивних майданчиків;

  - резерв територій для розміщення об'єктів обслуговування, торгівлі та туризму;

- передбачення комунальних територій для розміщення пожежного депо та сміттєзвалища;

- розміщення виробничих територій поруч з  північною, західною та південною межею населеного пункту для покращення стану працевлаштування мешканців населеного пункту;

- передбачення об'єктів інженерної інфраструктури: ОС

- передбачення територій для масового відпочинку населення мешканців населеного пункту, а також для туризму та відпочинку;

- розчистка та поглиблення існуючих водойм, що в перспективі дасть можливість розмістити території для масового відпочинку населення («зеленого туризму»);

- розроблення проектної документації щодо встановлення (відновлення) меж населеного пункту;

- розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення сіл  з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

Заходи по функціонально-планувальній організації населеного пункту передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

- розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій.

Крім того, проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на новому кладовищі із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Населений пункт має достатню площу територій для формування озеленених територій загального користування. Ландшафтно-рекреаційну зону пропонується сформувати на основі існуючих зелених насаджень загального користування.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і додаткове озеленення в центральній частині населеного пункту.

# ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

с.Кибинці

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | тис. осіб | 1,015 | 1,145 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 862,6 | 930 |
|  | Житлової забудови, всього | га | 112 | 124.46 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | індивідуальна садибна забудова | га | 112 | 124.46 |
|  | блокована садибна забудова | га | 0,00 | 0,00 |
|  | багатоквартирної | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Громадської забудови, всього | га | 3,5 | 7 |
|  | Виробничі, всього | га | 6,1 | 41.5 |
|  | Комунальні, всього | га | 8 | 53 |
|  | в т.ч. кладовища | га | 8 | 8 |
|  | в т.ч. комунальні | га | 0,00 | 36 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га | 37,7 | 68.57 |
|  | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені | га | 92 | 76.73 |
|  | Водних поверхонь | Га | 13,8 | 13,8 |
|  | Сільськогосподарські угіддя | га | 589,5 | 544.94 |
|  | Лісогосподарські | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Колективні сади | га | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Житловий фонд | тис.м2 | 31,568 | - |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 31,10 | - |
| 4. | Житлове будівництво, всього: | тис.м2 | - | 4 |
|  |  | Кількість квартир/дворів | 628 | 668 |
|  | індивідуальне садибне |  | 628 | 668 |
|  | багатоквартирне |  | - | - |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 60 | 60 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 390 | 390 |
|  | Лікарні (відділення лікарень), всього |  | - | - |
|  | поліклініки, всього | відвідувань за зміну | - | - |
|  | амбулаторії, всього | місць | 5 | 5 |
|  | фельдшерсько-акушерські пункти, всього |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт / пожежних автомобілів | - | 2 |
|  | торгівельні заклади | об’єкт | 4 | 6 |
|  | заклади громадського харчування | об’єкт | 1 | 2 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та сільський пасажирський транспорт |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 26,95 | 49,81 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 | 0,031 | - |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирського транспорту, всього | км | - | - |
|  | у т. ч. автобуса |  | - | - |
|  | тролейбуса |  | - | - |
|  | трамвая |  | - | - |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | 109 | 120 |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | 0,153 | 0,174 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -/- | - | 0,2 |
|  | Каналізація (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 0,153 | 0,174 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -/- | - | 0,2 |
|  | Електропостачання (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт х год. / рік | 0,815 | 1,102 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт | 0,271 | 0,269 |
|  | Теплопостачання (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всього | -/- | - | - |
|  | Газопостачання (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | - | 0,19 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км | - | - |
|  | Намив, підсипка території | га | - | - |
|  | Берегоукріплення | км | - | - |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га | - | - |
|  | Регулювання русел рік / водойм | га | - | - |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи, | га | - | - |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | га | - | - |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: протипросідні заходи; сейсмічністю 7 балів і більше | -/- -/- | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць | - | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис.т / рік | 0,426 | 0,581 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | 1 |
|  | Площа | га | - | 1 |

с.Бієве

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | тис. осіб | 4 | 15 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 28,2 | 45 |
|  | Житлової забудови, всього | га | 1 | 2,95 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | індивідуальна садибна забудова | га | 1 | 2,95 |
|  | блокована садибна забудова | га | 0,00 | 0,00 |
|  | багатоквартирної | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Громадської забудови, всього | га | 0,45 | 0,5 |
|  | Виробничі, всього | га | - | - |
|  | Комунальні, всього | га | 0,5 | 0,5 |
|  | в т.ч. кладовища | га | 0,5 | 0,5 |
|  | в т.ч. комунальні | га | 0,00 | 36 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га | 4,8 | 4,8 |
|  | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені | га | 4,6 | 5.15 |
|  | Водних поверхонь | Га | - | - |
|  | Сільськогосподарські угіддя | га | 16,85 | 31 |
|  | Лісогосподарські | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Колективні сади | га | 0,00 | 4,2 |
| 3. | Житловий фонд | тис.м2 | 0,0282 | 0,045 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 70,5 | 30 |
| 4. | Житлове будівництво, всього: | тис.м2 | - | 0,0168 |
|  |  | Кількість квартир/дворів | 4 | 5 |
|  | індивідуальне садибне |  | 4 | 5 |
|  | багатоквартирне |  | - | - |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | - | від с.Кибинці |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | - | від с.Кибинці |
|  | Лікарні (відділення лікарень), всього |  | - | - |
|  | поліклініки, всього | відвідувань за зміну | - | - |
|  | амбулаторії, всього | місць | - | від с.Кибинці |
|  | фельдшерсько-акушерські пункти, всього |  | - | - |
|  |  |  | - | - |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт / пожежних автомобілів | - | від с.Кибинці |
|  | торгівельні заклади | об’єкт | 1 | 1 |
|  | заклади громадського харчування | об’єкт | - | 1 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та сільський пасажирський транспорт |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 1,380 | 1,500 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 | 0,049 | 0,033 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирського транспорту, всього | км | - | - |
|  | у т. ч. автобуса |  | - | - |
|  | тролейбуса |  | - | - |
|  | трамвая |  | - | - |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | - | 120 |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | 0,153 | 0,174 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -/- | - | 0,2 |
|  | Каналізація (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 0,153 | 0,174 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -/- | - | 0,2 |
|  | Електропостачання (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт х год. / рік | 0,815 | 1,102 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт | 0,271 | 0,269 |
|  | Теплопостачання (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всього | -/- | - | - |
|  | Газопостачання (сумарно для с/р) |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | - | 0,19 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км | - | - |
|  | Намив, підсипка території | га | - | - |
|  | Берегоукріплення | км | - | - |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га | - | - |
|  | Регулювання русел рік / водойм | га | - | - |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи, | га | - | - |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | га | - | - |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: протипросідні заходи; сейсмічністю 7 балів і більше | -/- -/- | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць | - | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів(сумарно для с/р) | тис.т / рік | 0,426 | 0,581 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |

# ДОДАТКИ

Додаток 1

Мінімальні відстані в плані від інженерних підземних мереж до будинків,   споруд

| Інженерні мережі | Відстані, м, по горизонталі (в світлі) від підземних мереж, до |
| --- | --- |
|  | Фундаментів будинків та споруд | Фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв’язку | Бортового каменя вулиці дороги(краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) | Зовнішньої брівки кювету або підошви насипу дороги | Фундаментів опор повітряних ліній електропередач напругою |
|  |  |  |  |  | До 1 кВ зовнішнього освітлення | Вище 1 до 35 Кв | Вище 35 до 110 кВ і вище |
| Водопровід і каналізація | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самопливна каналізація | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Кабелі силові всіх напрямків та кабелі зв’язку | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 5 | 10 |

Додаток 2

Мінімальні відстані між підземними інженерними мережами

| Інженерні мережі | Відстань, м, по горизонталі (в світлі) до |
| --- | --- |
|  | Водопроводу | Кабелів зв’язку | Каналізації побутової | Дренажу та дощової каналізації | Газопроводів тиску Мпа | Кабелів силових та всіх напруг |
|  |  |  |  |  | Низького до 0,005 | Середнього від 0,005 до 0,3 | Високого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Від 0,3 до 0,6 | Від 0,6 до 1,2 |  |
| Водопровід | Див. пр.1 | 0,5 | Див. пр.2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* |
| Каналізація побутова | Див. пр.2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5* |
| Дощова каналізація | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Кабелі силові всіх напрямків | 0,5* | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
| Кабелі зв'язку | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5* |
| Примітки: |
| 1. При паралельній прокладці декількох ліній водопроводу відстань між ними належить приймати у відповідності до Державних будівельних норм, які регламентовано вимог до зовнішні мереж водопостачання. |
| 2. Відстань від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу треба приймати, м: до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб - 5; до водопроводу із чавунних труб діаметром до 200 мм - 1,5; діаметром вище 200 мм - 3; до водопроводу з пластмасових труб - 1,5. |
| *Відповідно до Правил облаштування електрообладнання |

Додаток 3

ВИТЯГ З КОМПЛЕКСНОГО ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД до 2050 р (Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (протокол № 9 від 6 листопада 2006 р.)

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО 2050 р.

Чисельність і особливості вікової структури населення формуються під впливом трьох основних компонентів: народжуваності, смертності та міграцій. Тому компонентний демографічний прогноз передбачає комбінацію різних варіантів цих компонентів.

Основними варіантами в даній роботі визнано „низький”, „середній” та „високий” (для народжуваності – „1-й високий”). Решта носить дослідницький, аналітичний характер. Виходячи з логіки обгрунтування кожного варіанту компонентного демографічного прогнозу, у комбінації поєднуються не всі варіанти. Зокрема, варіанти „нормативний” та „постійні коефіцієнти” комбінуються лише з аналогічними варіантами інших компонентів. „Наднизький” варіант тривалості життя та міграцій поєднано з „середнім” варіантом народжуваності з метою визначити ступінь впливу найгіршої ситуації по смертності та міграціях із реалістичною динамікою народжуваності. Найбільш вірогідними доцільно вважати варіанти прогнозу, в яких поєднуються не менше двох „середніх” варіантів по всіх компонентах. Розподіл населення за статтю та віком на перспективу за всіма обчисленими варіантами подано в Додатках. Назва кожного варіанту містить у собі назви тих варіантів окремих компонентів прогнозу, комбінацією яких він сформований. Так, перше слово відповідає народжуваності, друге – смертності, третє – міграції. Наприклад, варіант прогнозу „1-й високий-середній-низький” вказує на те, що в розрахунку перспективної чисельності населення використана комбінація з 1-го високого прогнозу народжуваності, середнього варіанту тривалості життя та низького варіанту прогнозу міграцій. Особливу увагу слід приділити найбільш вірогідному варіанту прогнозу – „середній-середній-середній”. Цей варіант видається найбільш близьким до реально досяжних у визначені роки показників народжуваності, смертності та міграційного притоку. Як показує практика демографічних прогнозів, точний точковий прогноз є неможливим через існування величезної кількості прямих і прихованих факторів, що впливають на досліджувані процеси, залишається незрозумілим механізм і характер їх рекурентних зв’язків. Ймовірною також є поява нових факторів, що можуть докорінно змінити всю систему соціально-економічних взаємозв’язків і, зрештою, призвести до непередбачуваних демографічних наслідків. Проте, цей варіант прогнозу пролягає в околі найбільш вірогідного „пучка” демографічної реальності. Чисельність населення на середину 2050 р. за цим варіантом оцінюється на рівні 36 158,4 тис. Осіб.

Прогноз чисельності населення України до 2050 р. за різними варіантами. Частка осіб, старше 60 років наприкінці прогнозного періоду становитиме 32,2%. Згодом, коли у відповідний вік „увійдуть” чисельні покоління народжених на початку 1950-х, а не менш чисельні когорти народжених у середині 1980-х 109 „вийдуть” із найбільш фертильного віку почнеться зростання рівня старіння. Подальше зростання темпів старіння також зумовлюватиметься тими особливостями вікової структури, які вже зараз властиві населенню України. Комбінація найбільш „виграшних” варіантів прогнозу тривалості життя та міграцій, а також один із „високих” варіантів народжуваності на середину 2050 р. дає 42 313,4 тис. осіб. Рівень старіння досягне 32,1%. „1-й високий, високий, середній”. Посідає „друге місце” за ступенем оптимістичності. Чисельність населення на горизонті прогнозу складе 41 013,9 тис. осіб. Частка осіб старше 60 років становитиме 32,4%. „1-й високий, середній, високий”. Така зміна комбінації дає порівняно з попереднім варіантом помітний „програш”, а кількість мешканців України за ним становитиме 40 286,1 тис. осіб. Питома вага осіб похилого віку складе 29,5%. „1-й високий, середній, низький”. Складно відмітити ступінь вірогідності реалізації такої комбінації. Проте, „низький” варіант міграційного прогнозу суттєво змінює демографічну картину порівняно з іншими варіантами циклу з „1-ю високою” народжуваністю. На 110 середину 2050 р. чисельність населення України складе 35 568,6 тис. осіб, а рівень постаріння становитиме 31,0%. Статево-вікова піраміда постійного населення України на початок 2050 р. за варіантами „1й-високий-високий-високий”, „середній-середній-середній”, „низький-низький-низький”. „1-й високий, середній, середній”. Результат перетинання цих гіпотез компонентів прогнозу міститься між результатами попередніх варіантів – 39 019,0 тис. осіб. Частка осіб похилого віку складе відповідно 29,9%. „1-й високий, низький, низький”. Комбінація низької тривалості життя, міграційно непривабливої країни та високої народжуваності, звісно, є досить сумнівною. Цікаво, що за цим варіантом прогнозу в Україні очікується 32 988,1 тис. осіб. на середину 2050 р. Рівень постаріння, зрозуміло, дещо нижчий – 27,8%. „Середній, високий, високий”. За таких вихідних припущень чисельність мешканців України досягне на середину 2050 р. 39 394,0 тис. осіб. Питома вага осіб у віці 60 років і старше сягатиме 34,4%. „Середній, середній, високий”. Більш реалістичний компонент прогнозу смертності дає на кінець прогнозного періоду 37 380,9 тис. осіб. Частка осіб похилого віку в усьому населенні складе 31,8%. „Середній, високий, середній”. Високий варіант тривалості життя у тривалій перспективі (45 років) виявляється більш впливовим фактором, ніж міграція. Чисельність населення України за цим варіантом є більш високою, ніж за попереднім майже на 1 млн. і становить 38 139,4 тис. осіб. Проте і частка осіб старше 60 років значно вище (34,8%). Імовірнісна інтерпретація багатоваріантного демографічного прогнозу. „Низький-низький-низький”. Комбінація низьких (не обов’язково найнижчих) варіантів прогнозу вказує на можливість досягнення дуже малої чисельності населення України – 25 047,7 тис. осіб. Низька тривалість життя, яка мала б уповільнювати процес старіння, повністю нівелюється низькою народжуваністю. Це зайвий раз показує, що старіння – наслідок не зростання тривалості життя, а – передусім – зниження народжуваності. Рівень постаріння за цим варіантом на кінець прогнозного періоду складе один із найвищих із можливих показників – 36,3%. „Низький, середній, низький”. За цим варіантом в Україні очікується 27 527,7 тис. мешканців на кінець прогнозного періоду. Питома вага осіб старше 60 років становитиме 39,8%. 112 „Низький, середній, середній”. Низька народжуваність у співставленні з середніми варіантами прогнозу смертності та міграцій на середину 2050 р. дає досить пристойну кількість населення – 30 517,8 тис осіб. Проте, і частка населення старше 60 років дуже висока – 38,0%. „Середній, низький, низький”. За цим варіантом чисельність населення на кінець періоду прогнозу досягне 30 314,6 тис. осіб. Рівень постаріння складе 30,2%. „Середній, середній, низький”. Гіпотези здаються близькими до попереднього варіанту, проте нижча смертність до кінця періоду прогнозу „зберігає” понад 2 млн. життів. В результаті чисельність населення за цим варіантом повинна скласти близько 32 858,4 тис. осіб, а рівень постаріння помітно вищий – 33,5%. Варіант із народжуваністю „2-й високий” також згідно сформульованим для нього гіпотезами перетинається не з усіма можливими варіантами прогнозу смертності та міграцій. Він однозначно прив’язаний до високої імміграції осіб із Азії та Африки, які мають порівняно високу народжуваність. Висока імміграція, у свою чергу, пов’язана з можливим підвищенням рівня життя в Україні. Тому відповідно до цього, „низький” варіант прогнозу тривалості життя тут також відкинуто. Таким чином, залишається два варіанти. „2-й високий, високий, високий”. За умов, описаних у відповідних розділах роботи, чисельність населення на кінець прогнозного періоду очікується на рівні 39 893,2 тис. осіб. Рівень постаріння при цьому сягатиме 34,0%. „2-й високий, середній, високий”. За рахунок зміни лише гіпотез смертності, чисельність населення досягне 37 877,9 тис. осіб. Частка осіб похилого віку становитиме 31,4%. Малоймовірними, проте цікавими з погляду порівнянь є наступні аналітичні варіанти прогнозу. „Середній, наднизький, наднизький”. Передбачає досягнення 27 507,3 тис. осіб. Основні втрати припадуть на „середні” вікові групи працездатного віку. Згідно з цією комбінацією варіантів прогнозу питома вага осіб у віці старше 60 років складе 29,4%. Варіант прогнозу „постійні показники”, що зафіксовані на рівні 2005 р., є малоймовірним. Проте, внаслідок певної авторегресії, та інерційності, властивої демографічним процесам, цей варіант прогнозу може досить адекватно відповідати можливій динаміці у короткостроковій перспективі. Специфічність компонентів цього варіанту прогнозу зумовлює те, що ці варіанти не комбінуються з рештою. За цим варіантом, якщо в демографічних процесах в Україні нічого не зміниться, то на середину 2050 р. чисельність населення України становитиме 26 251,5 тис. осіб. Цей результат – один із двох найгірших. Таким чином, цей варіант указує на те, що сучасна 113 демографічна ситуація містить у собі настільки негативні риси, які протягом найближчих 45 років призведуть до різкого скорочення чисельності населення (в 1,8 раза). Рівень постаріння при цьому складе 32,4%. В „нормативний” варіант прогнозу входять відповідні гіпотези по природному руху населення. Міграційні переміщення при цьому відсутні. Цей варіант вказує на можливі резерви покращення демографічної ситуації за допомогою „внутрішніх” чинників за умови розвитку демографічних процесів, аналогічних подібним у Західній та Північній Європі. Через свою низьку вірогідність (про що свідчить аналіз помилок історичних прогнозів) ці гіпотези також не перетинаються з рештою варіантів. Цей варіант прогнозу вказує на можливість досягнення чисельності населення України на середину 2050 р. порядку 40 032,0 тис. осіб. При цьому частка осіб старше 60 років складатиме близько третини всіх мешканців (33,5%).

ВИСНОВКИ

Як показують демографічні прогнози, моделі й оцінки експертів, імовірність того, що Україна в короткій чи середній перспективі досягне рівня простого відтворення дуже мала. Швидше за все, міграційне сальдо також буде не в змозі компенсувати природний убуток населення в нашій країні. На відміну від країн Європи, рівень життя та величина природного приросту яких дають підстави сподіватися на продовження повільного збільшення людності (зокрема Швеції, Німеччини, Франції), в Україні (як і в Польщі та Росії) триватиме скорочення числа мешканців. За найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення в Україні впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Це пояснюється значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном. Основними параметрами сучасного та очікуваного режиму демографічного відтворення такі: ( Один із найнижчих у світі рівнів народжуваності, що утримується впродовж тривалого часу, зумовлює невеликий репродуктивний базис (нечисленну кількість осіб у фертильному віці) уже в найближчі роки. Загальносвітові тенденції показують різке скорочення народжуваності в переважній більшості країн. Це змушує переглядати останні прогнози чисельності населення світу у бік зниження. В Україні ж зростання народжуваності вище рівня простого відтворення вітчизняними та міжнародними експертами визнається малоймовірним. ( Тривалість життя вигідно виглядає лише у порівнянні з Росією та країнами Африки. Хоча у більшості країн світу, цей показник поступово зростає, в Україні тенденція має хвилеподібний характер із загальною тенденцією до скорочення. Проте, навіть якщо тривалість життя зростатиме дуже інтенсивно, бажаного приросту чи, принаймні, скорочення темпів падіння чисельності населення він не дасть. ( В умовах вичерпання потенціалу демографічного зростання чи не єдиною можливістю нарощення загальної кількості населення України стає активна імміграційна політика. Однак, демографічний дефіцит в Україні настільки значний, що за масштабів міграції, необхідних для його покриття, може виникнути небезпека порушення єдності та внутрішньої рівноваги суспільства, труднощі взаємоадаптації корінного і прибулого населення. Доцільнішим видається залучення обмежених груп іммігрантів, що не дозволить подолати депопуляцію, але забезпечить уповільнення її темпів, а також дозволить досягти більш-менш прийнятного співвідношення між платниками податків та особами, що перебувають на утриманні держави. В Україні, як і в багатьох країнах Європи, відмічається скорочення чисельності населення. Переважно, це зумовлено депопуляцією (перевищенням числа померлих над кількістю народжених). Проте, загальносвітове зниження чисельності населення, за деякими оцінками64, може статися вже в цьому столітті. Таким чином, Україна, як і більшість країн Європи, знаходиться в „авангарді” депопуляції планети. Проте, не слід утішатися. Населенню Україні притаманні надзвичайно архаїчні елементи режиму природного руху, зокрема в структурі смертності за причинами та віком. Слід пам’ятати, що демографічний прогноз не є самоціллю і не претендує на точність передбачення. Прогноз, перш за все, є методом перспективного аналізу. Певною мірою, він сам „творить” майбутнє. Демографічний прогноз вказує на ті шляхи розвитку населення, які можуть реалізуватися при визначених гіпотезах. У цьому сенсі прогноз виступає „інструментом”, вказуючи на можливі та необхідні кроки у регулюванні процесу відтворення населення. Одним із висновків роботи є визнання нагальної необхідності для України проведення чіткої державної демографічної політики на різних рівнях. Для цього слід включити до державної практики рекомендації Концепції та Стратегії демографічного розвитку України. Україна вступає до особливого етапу свого демографічного розвитку. Мала чисельність народжених протягом останнього десятиліття невдовзі визначатиме дефіцит трудових ресурсів. Натомість зростатиме частка осіб похилого віку. Таким чином, невідворотнім є демографічне постаріння населення. В умовах солідарної пенсійної системи та низької продуктивності праці трудоактивне населення буде неспроможне утримувати зростаючу частку осіб пенсійного віку. Тому навіть за умов поліпшення економічної ситуації, податкові надходження в бюджет можуть не надто збільшуватися. Для введення страхування потрібна наявність певних умов: ( постійний дохід під час усього активного життя когорти народжених, ( тривалий період економічної стабільності, що гарантував би купівельну спроможність заощаджень на протязі всього життя. Слід застерегти, що процес старіння впливатиме на українську економіку не лише через тиск на державний бюджет, але й може потягти за собою зміни економічної поведінки робочої сили. Підвищення віку виходу на пенсію, очевидно, призведе до збільшення частки старших вікових груп у працездатному населенні, що у свою чергу може позначитися, зокрема, на здатності робочої сили сприймати інновації у світі високих технологій.