ТОВ «Консультаційний центр»

«Генеральний план

смт. Комишня

Миргородського району

Полтавської області»

ТОМ 1

###### ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основні положення генерального плану

Директор ТОВ 
«Консультаційний центр»			           Лєта В.В.

Головний архітектор проекту 			Телегін С.К.

Кваліфікаційний сертифікат                             АА 001670

м. Полтава – 2018

Перелік графічних матеріалів до проекту «Генеральний план смт. Комишня Миргородського району Полтавської області»

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | Папка «Графічні матеріали» |
|  | План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Модель перспективного розвитку населеного пункту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Генеральний план (основне креслення), та схема проектних планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерного обладнання території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерної підготовки та захисту території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема зонування території | Папка «Графічні матеріали» |
| 9-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» | Окрема папка |
| 10-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» | Окрема папка |

Склад проекту:

Том І Пояснювальна записка

Том ІІ Графічні матеріали

Том ІІІ Вихідні дані, додатки, графічні матеріали в зменшеному вигляді

Відомість учасників по розділам проекту

| Розділ | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | ГАП | Телегін С.К. |  |
|  | Архітектор | Філіпенков Б.А. |  |
|  | Інженер | Щербаков В.К. |  |
|  | Економіст | Лєта В.В. |  |

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проекту				Телегін С.К.

Перелік вихідних даних

до проекту «Генеральний план смт. Комишня

Миргородського району Полтавської області»

| Назва, вид документа (друкований, графічний) | Перелік вихідних даних та вихідні графічні матеріали |
| --- | --- |
| Селищна рада, друкований | Завдання на проектування Генерального плану |
| Селищна рада, друкований | Довідки про: Дані про кількість, структуру, природний та механічний рух населення. Матеріали спостережень за несприятливими гідрометеорологічними явищами, рівнем поверхневих вод, паводками. Дані про кількість автомобілів та місць зберігання автотранспортних засобів. Характеристика житлового фонду, об’єктів обслуговування, промисловості, комунального господарства, будівельної бази. Дані про існуючий стан вулично-дорожної мережі, та інженерної інфраструктури Перелік та характеристика об’єктів загальнодержавного та регіонального значення, розміщення яких має бути враховано при розробленні генерального плану. Характеристика намірів та потреб використання території населеного пункту Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал Наявність пождепо на території населеного пункту Наявність об’єктів комунального господарства Території із складними інженерно-будівельними умовами забудови (складний рельєф, затоплення, підтоплення, зсувонебезпечні явища, інше). |
| Графічні та текстові матеріали | Схема планування території Миргородського району Полтавської області (розробник - ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя) |
| Графічні матеріали | Картографічна підоснова території проектування М 1:2 000. |
| Графічні матеріали | Схема інженерних мереж |

ЗМІСТ

ВСТУП	7

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	8

1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території	24

3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)	31

4. Транспортна інфраструктура	31

5. Інженерне обладнання	32

5.1. Водопостачання	32

5.2. Каналізація	32

5.3. Санітарна очистка території	32

5.4. Електропостачання	32

5.5. Теплопостачання	32

5.6. Газопостачання	32

5.7. Мережі зв’язку	33

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	34

1. Транспортна інфраструктура	42

2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження	43

2.1. Водопостачання	45

2.2. Каналізація	48

2.3. Санітарна очистка території	50

2.4. Електропостачання	52

2.5. Теплопостачання	54

2.6. Газопостачання	54

2.7. Мережі зв’язку	55

2.8. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення	56

3. Інженерна підготовка та захист територій	57

4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон	59

4.1. Основні терміни та поняття	59

4.2. Правові підстави впровадження та межі впливу плану зонування територій	62

4.3. Призначення зонінгу	62

4.4. Режим забудови та використання території	63

4.5. Переважні, супутні та допустимі види використання земельних ділянок в межах відповідних зон	64

4.6. Характеристика територіальних зон	65

4.7. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, перелік переважних, дозволених та допустимих видів використання	67

4.7.19. Зони сільськогосподарського використання «СВ»	89

5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території	90

5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування	90

5.2. Благоустрій території	91

6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища	92

7. Пропозиції щодо охорони культурної та археологічної спадщини	93

III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	96

ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	97

ДОДАТКИ	100

# ВСТУП

Проект «Генеральний план смт. Комишня Миргородського району Полтавської області» розроблений ТОВ «Консультаційний центр», відповідно до вимог:

Закону України Про  регулювання  містобудівної діяльності;

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень;

ДБН Б.2.4-1-94  Планування і забудова  сільських поселень;

ДБН Б.1.1.– 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території(зонінг);

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення;

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення;

ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів;

ДБН В.2.2-3-97 Будівлі і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів;

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБВ В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги;

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціонування територій. Благоустрій територій;

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

ДБН В.2.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення;

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417;

Кодексу цивільного захисту України;

ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації;

та інших нормативних документів, а також ряду інших діючих законодавчих та нормативних документів з питань містобудування, на підставі завдання на проектування Замовника –  Комишнянської селищної ради, відповідно до договору, укладеного із Комишнянською селищною радою Миргородського району Полтавської області в 2018 році.

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану населеного пункту розраховані на етап 20 років.

Необхідність розробки даної роботи викликана в першу чергу потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема.

У проекті визначені:

- заходи з охорони навколишнього середовища;

- сучасний стан та перспективи господарського комплексу населеного пункту;

- прогноз чисельності населення;

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території;

- розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідні дані для розроблення генерального плану підготовлені відповідними службами виконавчого комітету сільської ради.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 128 км від обласного центру.

Відносно миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 28 км від м. Миргород.

Згідно із класифікацією, встановленою Державними будівельними нормами, населений пункт відноситься до групи великих сільських населених пунктів.

У I-чверті XVII ст. Комишня Миргородської волості була вже значним поселенням. Перша письмова згадка про селище відноситься до 1618 року — вона тоді перебувала у числі володінь Яреми Вишневського. З початком війни Богдана Хмельницького — на 1649 р. — Комишня здобула статус сотенного містечка Миргородського полку, а з 1658 р. — Гадяцького полку.

З 1666 р. містечко було передано до рангових земель гетьмана Івана Брюховецького. Із 1678 до 1687 року Комишнею володів гадяцький полковник М. Самойлович. У грудні 1708 р. містечко було захоплене шведами, які тримали його до березня 1709 р. Потім воно було передане до рангових земель Гадяцького полковника Івана Скоропадського. Згодом Комишня була передана іншому гадяцькому полковнику М.Милорадовичу — що було підтверджено грамотою Петра I від 1718 року.

До ліквідації полкового устрою в Україні містечко входило до складу Гадяцького полку. Із 1781 року Комишня була віднесена до Миргородського повіту Київського намісництва. На 1781 рік там проживало 1145 мешканців господарств козаків — під помічників, 140 — посполитих. Проживало 5 дворян, 14 різночинців і 19 представників духовенства.

На час перепису 1859 року у Комишні вже проживають 5170 мешканців чоловічої статі, 925 дворів, 4 церкви, відбувалися 3 ярмарки на рік.

На 1863 рік у містечку проживало 5880 мешканців, діяли винокурний і селітряний заводи. З 1868 року існувала земська лікарня, у якій з 1874 по 1883 рік працював відомий український хірург-новатор, засновник школи хірургів-практиків, науковець і громадський діяч Овксентій Трохимович Богаєвський.

В 1923 році з Комишнянської і Зуївецької волостей було створено Комишнянський район, який входив до Лубенського округу. В цей час у селищі діяло поштове відділення, лікарня, телефонна підстанція, 4 школи. У жовтні 1930 року Комишнянський район було укрупнено, але вже у лютому 1931 року його ліквідували.

Комишнянський район було відновлено у 1935 р. Він у 1937 р. увійшов до складу новоутвореної Полтавської області.

У 1957 р. Комишня Указом Президії Верховної Ради УРСР віднесена до категорії селищ міського типу, а вже 1962 р. Комишнянський район було розформовано і селище було включено до складу Миргородського району. У 2 половині XX ст. у Комишні було відкрито багато виробництв, на сьогодні більшість із них припинили свою діяльність.

Відповідно до наявної довідкової інформації на території населеного пункту розташовано ряд об’єктів культурної спадщини:

- Братська могила радянських воїнів – пам’ятник історії (рішення виконкому Полтавської обласної ради від 23.04.1982 №247);

- Пам’ятний знак полеглим воїнам-землякам - пам’ятник історії (рішення виконкому Полтавської обласної ради від 23.04.1982 №247);

- Пам’ятний знак жертвам Голодомору – пам’ятник історії (наказ управління культури Полтавської обласної державної адміністрації від 19.10.2010 №358);

- Меморіальна дошка Герою Радянського Союзу Дрефалю Василю Тимофійовичу 1917 р.н.

Крім того, на території населеного пункту розміщено ряд об’єктів природно-заповідного фонду:

- Дуб черешчатий – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення (рішення облвиконкому від 28.12.1982 №671);

- Липова алея - ботанічна пам’ятка природи місцевого значення (рішення облвиконкому від 16.12.1979 №473).

Додатково необхідно зазначити, що на території проектування та поруч з нею розташовано ряд нововиявлених об’єктів археології(зазначено в графічних матеріалах).

Чисельність населення на 01.01.2018 р. становила 2284 чол., територія населеного пункту станом на 01.01.2018 р. складала 1249,55 га.

Житловий фонд станом на 01.01.2018 року складав 52,3 тис.кв.м., в тому числі: будинків індивідуальної садибної забудови – 48,7 тис.кв.м., будинків багатоквартирної забудови – 3,6 тис.кв.м.

Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження на території населеного пункту в основному представлені санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від об’єктів комунального призначення (кладовище), від виробничих територій, прибережно-захисними смугами водойм.

Узагальнена інформація відносно головних планувальних обмежень, з врахуванням існуючого стану, має  наступний вигляд:

Таблиця 1

| Назва об’єкту | Нормативна СЗЗ, м | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Комунальні об’єкти |
| Кладовища (діючі та недіючі із завершеним кладовищним періодом) | 300/100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України |
| Водні об’єкти |
| Прибережні захисні смуги водойм | 25 | Водний кодекс України |
| Виробничі підприємства |
| Виробниче підприємство ІV класу шкідливості | 100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |
| Виробниче підприємство V класу шкідливості | 50 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |

Існуючий стан використання території та територіальні ресурси

В цілому характер забудови населеного пункту є однорідним і представлений головним чином індивідуальною садибною житловою забудовою.

Територія населеного пункту в існуючих його межах складає 1249,55 га.

Житлова забудова займає 35,35% території населеного пункту.

Одночасно, необхідно зазначити про значні обсяги площ населеного пункту – 24,45%, які використовуються як території сільськогосподарського призначення. Дані обставини, пояснюються тим фактором, що значна кількість мешканців населеного пункту вимушена займатись сільськогосподарським виробництвом за відсутності достатньої кількості підприємств, які б могли забезпечити населення робочими місцями.

Сучасний розподіл території населеного пункту має наступний вигляд:

Таблиця 2

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 1249,55 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 441,77 | 35,35 |
| 2.1. | в т.ч. індивідуальна садибна забудова | 432,67 | 34,63 |
| 2.2. | в т.ч. багатоквартирна забудова | 9,10 | 0,73 |
| 3. | Громадська забудова | 17,77 | 1,42 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 18,93 | 1,51 |
| 5. | Комунальні території | 16,96 | 1,36 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 15,93 | 1,27 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 1,03 | 0,08 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 70,14 | 5,61 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 297,37 | 23,80 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 297,20 | 23,78 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | в т.ч. ботанічна пам'ятка природи «Липова алея» | 0,15 | 0,01 |
| 7.5. | в т.ч. «Дуб черешчатий» | 0,02 | 0,01 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 20,74 | 1,66 |
| 9. | Вільні від забудови території | 307,94 | 24,64 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 305,54 | 24,45 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 2,40 | 0,19 |
| 10. | Інженерна інфраструктура | 1,04 | 0,08 |
| 11. | Колективні сади | 24,80 | 1,98 |
| 12. | Лісове господарство | 32,09 | 2,57 |

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура населеного пункту має забезпечувати обслуговування населення через систему установ та організацій освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, побутового обслуговування, фінансів, зв’язку та іншого.

На даний час існуюча соціальна інфраструктура смт. Комишня представлена:

- будинком культури;

- Комишнянською загальноосвітньою школою І - ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області;

- дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Малятко»;

- Амбулаторією загальної практики сімейної медицини смт. Комишня;

- Терапевтичним відділенням № 2 Миргородської ЦРЛ;

- Пунктом постійного базування бригад смт. Комишня ЕМД № 4 м. Миргород;

- Відділення поштового зв'язку Комишня Центру поштового зв’язку № 5 м. Миргород Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку.

Існуючий стан будівлі будинку культури характеризується наступними показниками:

Таблиця 3

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | 9875,0 м.кв. | 1 |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - | користування |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | 180,70 м.кв. | 1 |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не Задовільний) | - | добрий |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | Ні |  |
| 3.3. | Водовідведення | Ні |  |
| 3.4. | Газопостачання | Ні |  |
| 3.5. | Телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників | 5 |  |
| 4.1. | в т.ч.: |  |  |
| 4.2. | Фахівці, | 4 |  |
| 4.3. | Обслуговуючий персонал, | 1 |  |
| 4.4. | Відвідувачі, | 4046 |  |
| 4.5. | Вихованці кружків та секцій, | 104 |  |
| 4.6. | Глядачі, | 294 |  |

Існуючий стан будівлі загальноосвітньої школи характеризується наступними показниками:

Таблиця 4

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | 49700,0м.кв. | 1 |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - | Користування |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | 3200,0 м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - | Добрий |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | Так |  |
| 3.3. | Водовідведення | Так |  |
| 3.4. | Газопостачання | Ні |  |
| 3.5. | Телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників, чол. | 35 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 4.1. | Службовці (вчителі) | 23 |  |
| 4.2. | Обслуговуючий персонал, чол. | 12 |  |
| 4.3. | Учні (вихованці, слухачі), чол. | 136 |  |

Існуючий стан будівлі дошкільного навчального закладу характеризується наступними показниками:

Таблиця 5

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | 6000,0м.кв. | 1 |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - | Користування |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | 450,0 м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - | Добрий |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | Так |  |
| 3.3. | Водовідведення | Так |  |
| 3.4. | Газопостачання | Так |  |
| 3.5. | Телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників, чол. | 17 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 4.1. | Службовці (вчителі) | 5 |  |
| 4.2. | Обслуговуючий персонал, чол. | 12 |  |
| 4.3. | Учні (вихованці, слухачі), чол. | 50 |  |

Існуючий стан будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини  характеризується наступними показниками:

Таблиця 6

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | 2300,0м.кв. | 3 |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - | користування |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | 430,4 м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - | задовільний |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | Так |  |
| 3.3. | Водовідведення | Так |  |
| 3.4. | Газопостачання | Так |  |
| 3.5. | Телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників чол. | 14 |  |
|  | В т.ч.: |  |  |
| 4.1. | Лікарський персонал | 7 |  |
| 4.2. | Обслуговуючий персонал, чол. | 7 |  |
| 4.3. | Пацієнти, чол. |  |  |

Існуючий стан будівлі терапевтичного відділення  характеризується наступними показниками:

Таблиця 7

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | 38600,0м.кв. | 3 |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - | користування |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | 881,89м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - | задовільний |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | Так |  |
| 3.3. | Водовідведення | Так |  |
| 3.4. | Газопостачання | Так |  |
| 3.5. | Телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників чол. | 17 |  |
|  | В т.ч.: |  |  |
| 4.1. | Лікарський персонал | 6 |  |
| 4.2. | Обслуговуючий персонал, чол. | 11 |  |
| 4.3. | Пацієнти, чол. | 564 |  |

Існуючий стан будівлі Пункту постійного базування бригад смт. Комишня ЕМД № 4 м. Миргород  характеризується наступними показниками:

Таблиця 8

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка |  |  |
| 1.2. | Площа земельної ділянки | 630,0 м.кв. | 1 |
| 1.3. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - | оренда |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | 238,0 м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - | добрий |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | так |  |
| 3.3. | Водовідведення | ні |  |
| 3.4. | Газопостачання | Ні |  |
| 3.5. | Телефонізація | так |  |
| 4. | Чисельність працівників, чол. | 15 |  |
|  | В т.ч.: |  |  |
| 4.1. | Робітники закладу торгівлі, чол. | 11 |  |
| 4.2. | Обслуговуючий персонал, чол. | 4 |  |
| 4.3. | Клієнти, чол. |  |  |

Також  в селищі  функціонує 10 торгівельних закладів та 1 заклад побутового обслуговування.

Промисловість і сільське господарство

Виробничий комплекс представлений рядом підприємствам, які здійснюють свою діяльність на території Комишнянської селищної ради:

Таблиця 9

| № з/п | Найменування | Адреса | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підприємства сільськогосподарського комплексу |
| 1.1. | ТОВ «Агротех-Гарантія» | Вул. Миру, 107 |  |
| 1.2. | ФОП Синельник Олександр Миколайович | Вул. Шевченка, 2а |  |
| 2. | Підприємства видобувного комплексу |
| 2.1. | ГПУ «Полтавагазвидобування» |  |  |
| 3. | Підприємства переробного виробництва сільськогосподарської продукції |
| 4. | Інші підприємства |
| 4.1. | Комишнянське лісництво ДП «Миргородського лісового господарства» | Вул. Кооперативна, 49 |  |
| 4.2. | КО «Місцева пожежна охорона» | Вул. Миру, 10 |  |
| 4.3. | ДП «Укрпошта» | Вул. Миру, 101 |  |
| 4.4. | ПАТ «Полтаваобленерго» Миргородська філія Комишнянська дільниця | Вул. Гоголя, 2 |  |
| 4.5. | Служба автомобільних доріг у Полтавській області | Вул. Ставкова, 43 |  |
| 4.6. | Миргородська районна державна лікарня ветеринарної медицини | Вул. Гоголя, 47 |  |

Діяльність і перспективи розвитку ТОВ «Агротех-Гарантія» характеризуються наступними показниками:

Об’єкти нерухомості:

Таблиця 10

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Існуючий стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка: |  |  |
| 1.1. | Адреса (опис місця розташування) | вул. Миру, 107, смт Комишня |  |
| 1.2. | Площа земельної ділянки | 63290,0м.кв. |  |
| 1.3. | Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, оренда, тимчасове користування) | оренда |  |
| 2. | Об’єкти нерухомості: |  |  |
| 2.1. | Поверховість | пов. |  |
| 2.2. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.3. | Поверховість | пов. |  |
| 2.4. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.5. | Поверховість | пов. |  |
| 2.6. | Загальна площа | м.кв. |  |

Динаміка розвитку підприємства:

Таблиця 11

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Працівники: |
| 1.2. | Загальна кількість працюючих | чол. | 465 |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 1.3. | Інженерно – технічні працівники | чол. |  |
| 1.4. | Робочі | чол. |  |

Прогноз розвитку (на 5-7 років):

Таблиця 12

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Перспективні плани |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка: |  |  |
| 1.1. | Бажана адреса (опис місця розташування) |  |  |
| 1.2. | Площа земельної ділянки | м.кв. |  |
| 1.3. | Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, оренда, тимчасове користування) |  |  |
| 2. | Об’єкти нерухомості: |  |  |
| 2.1. | Поверховість | пов. | Овочесховище 2-ї черги по вул. Миру, 107 на 10 тис. тон |

Діяльність і перспективи розвитку ФОП Синельник Олександр Миколайович характеризуються наступними показниками:

Об’єкти нерухомості:

Таблиця 13

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Існуючий стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка: |  |  |
| 1.1. | Адреса (опис місця розташування) | вул. Шевченка, 2а, смт Комишня |  |
| 1.2. | Площа земельної ділянки | 420,0м.кв. |  |
| 1.3. | Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, оренда, тимчасове користування) | оренда |  |
| 2. | Об’єкти нерухомості: |  |  |
| 2.1. | Поверховість | 1 пов. |  |
| 2.2. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.3. | Поверховість | пов. |  |
| 2.4. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.5. | Поверховість | пов. |  |
| 2.6. | Загальна площа | м.кв. |  |

Динаміка розвитку підприємства:

Таблиця 14

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Працівники: |
| 1.2. | Загальна кількість працюючих | чол. | 7 |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 1.3. | Інженерно – технічні працівники | чол. |  |
| 1.4. | Робочі | чол. | 7 |

Діяльність і перспективи розвитку ГПУ «Полтавагазвидобування» характеризуються наступними показниками:

Об’єкти нерухомості:

Таблиця 15

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Існуючий стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка: |  |  |
| 1.1. | Адреса (опис місця розташування) | Комишнянська с/р |  |
| 1.2. | Площа земельної ділянки | 49909,0м.кв. |  |
| 1.3. | Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, оренда, тимчасове користування) | оренда |  |
| 2. | Об’єкти нерухомості: |  |  |
| 2.1. | Свердловини |  |  |
| 2.2. | Загальна площа | м.кв. |  |

Діяльність і перспективи розвитку Комишнянське лісництво ДП «Миргородського лісового господарства»  характеризуються наступними показниками:

Об’єкти нерухомості:

Таблиця 16

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Існуючий стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка: |  |  |
| 1.1. | Адреса (опис місця розташування) | вул. Кооперативна, 49, смт Комишня |  |
| 1.2. | Площа земельної ділянки | 43314,0м.кв. |  |
| 1.3. | Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, оренда, тимчасове користування) | Постійне користування |  |
| 2. | Об’єкти нерухомості: |  |  |
| 2.1. | Поверховість | пов. |  |
| 2.2. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.3. | Поверховість | пов. |  |
| 2.4. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.5. | Поверховість | пов. |  |

Динаміка розвитку підприємства:

Таблиця 17

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Працівники: |
| 1.2. | Загальна кількість працюючих | чол. | 67 |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 1.3. | Інженерно – технічні працівники | чол. |  |
| 1.4. | Робочі | чол. |  |

Динаміка стану працевлаштування мешканців смт. Комишня:

Таблиця 18

| № з/п | Найменування | Чисельність по роках |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2065 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 1. | Працівники органів місцевого самоврядування | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 2. | Працівники, зайняті в сільському господарстві | 351 | 351 | 224 | 224 | 224 |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Працівники сільськогосподарських підприємств | 347 | 347 | 220 | 220 | 220 |
| 2.2. | Фермери | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Працівники промислових підприємств | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Працівники закладів освіти | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | в тому числі |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкільних закладів | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 4.2. | Початкових шкіл | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Середніх шкіл | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 |
| 4.4. | Спеціальних шкільних закладів | - | - | - | - | - |
| 5. | Працівники закладів культури та спорту | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6. | Працівники охорони здоров’я | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Працівники торгівлі та побутового Обслуговування | 120 | 120 | 114 | 114 | 114 |
| 8. | Працівники комунального господарства | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 9. | Працівники зв’язку | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10. | Працівники транспорту | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. | Інші працівники | 78 | 78 | 83 | 83 | 85 |
| 12.1. | Працівники, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| 12.2. | Працівники, які виїжджають на роботу в інші населені пункти | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 |

Наявні об’єкти комунального господарства:

До категорії підприємств комунального господарства в сільській місцевості відносяться: комунгоспи, готелі, пожежні депо, а також кладовища і громадські вбиральні.

На території населеного пункту розташовано ряд кладовищ, санітарно-захисні зони яких накладаються на територію житлової та громадської забудови.

Також на території населеного пункту функціоную Комунальна організація «Місцева пожежна охорона» діяльність якої характеризується наступними показниками:

Об’єкти нерухомості:

Таблиця 19

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Існуючий стан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка: |  |  |
| 1.1. | Адреса (опис місця розташування) | вул. Миру, 10, смт Комишня |  |
| 1.2. | Площа земельної ділянки | 3025,0м.кв. |  |
| 1.3. | Вид користування земельною ділянкою (приватна власність, оренда, тимчасове користування) | Постійне користування |  |
| 2. | Об’єкти нерухомості: |  |  |
| 2.1. | Поверховість | 1 пов. |  |
| 2.2. | Загальна площа | м.кв. |  |

## 1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території

Місцерозташування, рельєф

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 128 км від обласного центру.

Відносно миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 28 км від м. Миргород.

Місцевість досить рівнинна з наявністю ухилів до водойм (ставків), які розташовані на території населеного пункту.

Зсувонебезпечні схили, підтоплювані території відсутні.

Клімат

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, населений пункт розташований в межах Південно-східного кліматичного району, основні показники якого наведено нижче у таблиці 20.

Таблиця 20

| Температура повітря, °С | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швид-кість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня за | Абсо-лютний мінімум | Абсо-лютний максимум |  |  |  |
| Січень | Липень |  |  |  |  |  |
| Від -2 | Від 21 | Від - 32 | Від 39 | Від 400 | до 65 | Від 4 |
| До -6 | До 23 | До -42 | До 41 | До 500 | - | До 6 |

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені нижче у таблиці 21.

Таблиця 21

| Мі-сяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | -5,6/ 5,9 | -4,7/ 6,0 | 0,3/ 6,6 | 9,0/ 9,3 | 15,4/ 10,8 | 18,7/ 10,7 | 20,5/ 10,6 | 19,7/ 11,1 | 14,3/ 10,2 | 7,7/ 8,2 | 1,3/ 5,2 | -3,4/ 4,9 |

При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- середня за рік: 7,8 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -30 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -27 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,98): -25 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,92): -23 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): 29 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): 25 °С.

Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря:

- ≤ 8 °С складає 178 діб (середня температура - 0,8 °С);

- ≤ 10 °С складає 195 діб (середня температура 0,0 °С);

- ≥21 °С складає 31 діб (середня температура 20,8 °С).

Дати переходу середньої добової температури повітря через 8 °С та 10°С восени та навесні (дати початку і закінчення опалювального сезону наведено нижче в таблиці 22.

Таблиця 22

| Дати опалювального періоду |
| --- |
| перехід через 8 °С | перехід через 10 °С |
| початок | Закінчення | початок | Закінчення |
| 15.Х | 11.IV | 6.X | 19.IV |

Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру, його направленості і середній швидкості по місяцях наведена в таблиці 23.

Таблиця 23(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Переважний напрямок вітру | З | Сх | Сх | ПнСх | ПнСх | З |
| Повторюва-ність,% | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |

Таблиця 23(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Переважний напрямок вітру | З | Пн | З | З | З | З |
| Повторюваність,% | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 16 |
| Середня швидкість, м/с | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,0 |

Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря характеризуються показниками, наведеними в таблиці 24.

Таблиця 24(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 85/7 | 82/11 | 78/18 | 66/28 | 61/32 | 65/32 |
| Назва показника | Місяць |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 66/33 | 64/34 | 69/31 | 77/25 | 86/10 | 87/6 |

Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву по місяцям наведено в таблиці 25.

Таблиця 25(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня кількість опадів, мм | 41 | 35 | 38 | 41 | 54 | 62 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | 23 | 22 | 11 | - | - | - |

Таблиця  25(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня кількість опадів, мм | 70 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | - | - | - | - | 3 | 19 |

Гідрогеологічні умови

Населений пункт розташований в межах Дніпровського артезіанського басейну і характеризується розвитком потужної товщі осадових порід.

У відповідності до геологічної будови та гідрогеологічними умовами можливо виділити наступні  водомісткі горизонти:

- горизонт в нижньокрейдяних та сеноманових відкладеннях. Горизонт має великі запаси води, але вони мають неприпустимий рівень мінералізації 1,8 – 2.0 г/л, що характерно для зони в оточенні соленосних структур;

- бучацько – канівський горизонт залягає на водотривких мергелях. Місткість води змінюється в широкому діапазоні. Коефіцієнт фільтрації пісків -0,2-0,5 м/добу. Дебіт свердлових при пониженні 16-30 м змінюється від 6 до 25 м3. Водоносний шар відкладень на глибині 155-235м складається з кварцевих та глауконіто – кварцевих пісків різного механічного складу;

- основні водоносні горизонти, що можуть експлуатуватись, приурочені до четвертинних і палеогенових відкладень Дніпровського артезіанського басейну. Рівень встановлюється на глибині 2-3м в заплаві та 50-60 метрів на водо розділі. Глибина свердловин горизонту 70-220м. Горизонт напірний, вода м’яка, хлоридно – натрієва. Істотний недолік – підвищений вміст фтору та заліза. Глибина залягання горизонту 70-85м. Для очищення від заліза при перевищенні дозволеного вмісту може бути застосована обробка на спеціальних станціях;

- підошва шару Полтавського водоносного горизонту знаходиться на рівні долин водойм. Використовується на вододілі. Глибина свердловин 50-60 м. Потужність водоносного горизонту 20-25 метрів. Горизонт безнапірний. Коефіцієнт фільтрації 3-5 м/годину. Через те, що між полтавською та берекською свитами відсутній водотривкий прошарок, а тому полтавська вода дренується в піски берекської свити;

- водоносний горизонт в нижньо – верхньо – четвертинних золово – делювіальних відкладеннях розвинений на плато. Водоносні породи – лесоподібні суглинки. Горизонт безнапірний. Глибина залягання рівня води 4,0 - 17 м. Добовий відбір не перевищує 1 м3 . Живлення відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і залежить від їх кількості;

- водоносний горизонт в сучасних алювіальних відкладеннях дна балок. Водоносні породи горизонту складаються з різних дрібнозернистих, часто глинистих пісків. Гідравлічно водоносний горизонт пов'язаний з горизонтами розміщеними нижче.

Зазначені гідрологічні умови потребують додаткового вивчення та уточнення на майбутніх стадія проектування.

Гідрологічні умови

Гідрографічну мережу території представляє ряд водойм (ставків), які проходять по на території населеного пункту та поблизу його околиць.

За гідрографічним режимом дані водойми живляться переважно сніговим і частково ґрунтовим живленням.

Ґрунтовий покрив

Територія населеного пункту розташована в межах південного району лісостепової зони України. Ґрунтовий рослинний покрив складається з чорноземних потужних середньо гумусних ґрунтів з окремими плямами звичайних чорноземів. Основа утворення родючих ґрунтів суглинки. В заплавах водойм зустрічаються лучно – чорноземні ґрунти, лучні ґрунти, солонцюваті ґрунти.

Прогноз чисельності населення, територіального розвитку та структури трудових ресурсів

Сценарій демографічного розвитку

Прогноз чисельності населення та структури трудових ресурсів населеного пункту базується на матеріалах місцевої селищної ради про демографічні показники; Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року; Комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року, рекомендованого до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (витяг наведено в додатках).

Кількість жителів населеного пункту на даний час становить 2284 чоловік. За останні 5 років кількість населення в основному зберігається на постійному рівні при незначному зменшенні.

Таблиця 26

Динаміка демографічного розвитку

| № з/п | Найменування | Чисельність по роках |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 1. | Загальна чисельність | 2284 | 2310 | 2290 | 2306 | 2301 |
|  | в тому числі |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Чоловіки | 1076 | 1075 | 1079 | 1085 | 1083 |
| 1.2. | Жінки | 1208 | 1235 | 1211 | 1221 | 1218 |
| 2. | Діти в цілому | 265 | 285 | 285 | 290 | 310 |
| 2.1. | Діти віком до 7 років | 120 | 130 | 125 | 120 | 114 |
| 2.1. | Діти віком до 16 років | 122 | 155 | 160 | 170 | 196 |
| 3. | Пенсіонери | 772 | 760 | 750 | 760 | 755 |
| 4. | Прибуло до населеного пункту | 68 | 59 | 70 | 72 | 65 |
| 5. | Вибуло з населеного пункту | 36 | 18 | 35 | 30 | 35 |
| 6. | Померло | 62 | 67 | 59 | 57 | 54 |

Відповідно до наведених вище інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Автори досліджень пояснюють це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Полтавської області та Миргородського району.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, існує необхідність створення на території населеного пункту умов, які б у перспективі сприяли збереженню кількості населення на існуючому рівні та незначному його зростанні.

Крім того, на незначне збільшення кількості мешканців населеного пункту може вплинути хоч і незначна але позитивна динаміка збільшення працівників, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів, а також плани підприємства, що розміщене в селищі відносно нарощування обсягів виробництва та створення нових робочих місць.

Враховуючи наведені вищевикладені обставини, при розробці генерального плану населеного пункту була проаналізована можливість здійснення проектного демографічного розрахунку за декількома варіантами, зокрема:

- за методом статистичної екстраполяції, при якому передбачається екстраполяція зростання кількості населення на підставі даних за ряд попередніх років при незмінності діючого комплексу економічних умов;

- за методом зміни вікових категорій, при якому використовуються офіційні дані перепису населення. При цьому, перспективна чисельність населення визначається шляхом переходу з однієї вікової групи в іншу з врахуванням показників доживання до певного віку;

- за методом трудового балансу, при якому чисельність населення встановлюється в залежності від передбачуваних масштабів виробничого комплексу та необхідної кількості трудових ресурсів;

- за методом граничної демографічної наповнюваності територій, при якому перспективна чисельність жителів населеного пункту розраховується виходячи з планувальних особливостей населеного пункту, а також за наявності певних обмежень в територіальних ресурсах.

У підсумку ряд варіантів для розрахунку демографічного прогнозу було відхилено через певні обставини і припущення:

- метод статистичної екстраполяції було відхилено через відсутність такого основного фактору, як незмінність діючого комплексу економічних умов;

- метод зміни вікових категорій було відхилено через відсутність актуальних даних щодо перепису населення. Станом на 2017 рік всеукраїнський перепис проводився один раз - у 2001 році. Наступний перепис планується провести у 2020 році;

- метод трудового балансу було відхилено за тих обставин, що даний метод застосовується головним чином при розрахунку міст, а також при наявності на їх території містоутворюючих підприємств, установ, організацій.

Таким чином, в ході розробки проектних рішень було прийнято метод граничної демографічної наповнюваності територій, що в  перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити збереження кількості населення при незначному збільшені до 2,400 тис. чоловік.

## 3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)

В цілому еколого-містобудівне обґрунтування побудоване виходячи із існуючого стану населеного пункту з врахуванням існуючих проблем та обмежень і має мету вирішити ряд завдань функціонально-планувальної організації.

При цьому, враховано ряд факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, які мають місце на даний час, зокрема:

- недостатня площа громадських територій, що не дає можливості передбачити в подальшому територій для масового відпочинку населення;

- відсутність достатніх площ для майбутньої житлової забудови з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві працівників підприємств, для яких передбачається розширення діяльності.

Таким чином, функціонально-планувальна організація населеного пункту, що склалася, потребує вдосконалення за рахунок внутрішніх  територіальних резервів та впорядкування з метою поліпшення та розвитку планувальної структури, зокрема шляхом:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 32,64 га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві працівників, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання, водовідведення;

- розширення площі громадської забудови на 3,74 га, що дасть можливість передбачити в подальшому території для масового відпочинку населення;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

## 4. Транспортна інфраструктура

- Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 128 км від обласного центру.

- Відносно миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 28 км від м. Миргород.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою. Загальна довжина вулиць становить 48,5 км.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Громадський пасажирський транспорт у населеному пункті відсутній.

Населений пункт сполучається з містами Полтава та Миргород приміськими автобусними маршрутами.

## 5. Інженерне обладнання

### 5.1. Водопостачання

В цілому населений пункт забезпечений централізованим водопостачанням. з використанням артезіанських свердловин.

### 5.2. Каналізація

Існуюча забудова території населеного пункту централізованою системою водовідведення не забезпечена.

Питання каналізації вирішено за рахунок локальних систем водовідведення.

### 5.3. Санітарна очистка території

В населеному пункті частково організований збір відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних відходів із будинків загального призначення.

Реалізація заходів із санітарної очистки території населеного пункту здійснюється потужностями відповідного комунального підприємства.

Заходи із санітарної очистки території потребують вдосконалення на предмет реалізації роздільного збору твердих побутових відходів.

### 5.4. Електропостачання

Населений пункт електрифікований. Електропостачання здійснюється повітряними лініями, трансформаторними підстанціями і забезпечується ПАТ «Полтаваобленерго».

### 5.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

### 5.6. Газопостачання

Населений пункт газифікований. Газопостачання здійснюється з використанням інженерних мереж, що належать ПАТ  «Полтавагаз». Існуюча система газопостачання населеного пункту типу дворівнева. Газопроводами середнього тиску газ підводиться до ГРП(ШРП), де відбувається зниження до низького тиску.

### 5.7. Мережі зв’язку

Населений пункт телефонізований та радіофікований.

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 32,64 га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві працівників, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання, водовідведення;

- розширення площі громадської забудови на 3,74 га, що дасть можливість передбачити в подальшому території для спортивних об’єктів та для масового відпочинку населення.

- розчистка та поглиблення існуючих водойм на площі 20,74 га, що в перспективі дасть можливість підвищити ефективність використання цих територій, в тому числі і для розміщення територій для масового відпочинку населення;

- розроблення проектної документації щодо встановлення (відновлення) меж населеного пункту;

- розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення селища з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

Заходи по функціонально-планувальній організації населеного пункту передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

- розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій.

Крім того, проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на новому кладовищі із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Населений пункт має достатню площу територій для формування озеленених територій загального користування. Ландшафтно-рекреаційну зону пропонується сформувати на основі існуючих зелених насаджень загального користування.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і додаткове озеленення в центральній частині населеного пункту.

Таким чином, розподіл території населеного пункту за результатами проектних рішень матиме  наступний вигляд:

Таблиця 27

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 1249,55 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 474,41 | 37,97 |
| 2.1. | в т.ч. індивідуальна садибна забудова | 465,31 | 37,24 |
| 2.2. | в т.ч. багатоквартирна забудова | 9,10 | 0,73 |
| 3. | Громадська забудова | 21,51 | 1,72 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 21,67 | 1,73 |
| 5. | Комунальні території | 17,75 | 1,42 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 15,93 | 1,27 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 1,82 | 0,15 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 80,22 | 6,42 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 158,16 | 12,66 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 114,34 | 9,15 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 36,38 | 2,91 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 5,29 | 0,42 |
| 7.4. | в т.ч. ботанічна пам'ятка природи «Липова алея» | 0,15 | 0,01 |
| 7.5. | в т.ч. «Дуб черешчатий» | 0,02 | 0,00 |
| 7.6. | в т.ч. озеленення оздоровчого призначення | 1,98 | 0,16 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 20,74 | 1,66 |
| 9. | Вільні від забудови території | 421,96 | 33,77 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 421,96 | 33,77 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Інженерна інфраструктура | 1,04 | 0,08 |
| 11. | Колективні сади | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Лісове господарство | 32,09 | 2,57 |

В цілому концепція генерального плану населеного пункту передбачає наступні основні напрямки:

- стратегія розвитку населеного пункту в першу чергу передбачає покращення стан працевлаштування мешканців населеного пункту та позитивно вплинути на демографічну ситуацію, а також створення сприятливих умов проживання мешканців населеного пункту, в тому числі і забезпечення житлових територій необхідним інженерним обладнанням (електро-, газопостачання, централізоване водопостачання);

- реалізація зазначеної стратегій в перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити збереження кількості населення при незначному збільшені до 2,400 тис. чоловік;

- подолання негативних тенденцій демографічних показників дасть можливість створити необхідні умови для соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Динаміка демографічного прогнозу

Демографічна ситуація по регіону, де розташований населений пункт, змінювалась впродовж до останнього періоду на критичну, що спричинено домінуванням несприятливих демографічних тенденцій, до яких належать значне зменшення рівня народжуваності та шлюбності, збільшення рівня смертності та розлучень, очікуваної тривалості життя населення, скорочення рівня його старіння, від’ємний природний приріст і сальдо міграції тощо.

Одночасно необхідно зазначити про ряд окремих показників демографічного розвитку, яку дають підстави вважати про подолання негативних демографічних тенденцій по вказаному населеному пункту.

Таким чином, в ході розробки проектних рішень було прийнято метод граничної демографічної наповнюваності територій, що в  перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити збереження кількості населення при незначному збільшені до 2,400 тис. чоловік. (Детальний опис сценарію демографічного прогнозу наведено вище).

Житловий фонд. Обсяги житлового будівництва і його розміщення.

Проектні рішення відносно обсягів житлового будівництва прийняті на підставі аналізу сучасного стану житлового фонду населеного пункту та аналізу демографічної ситуації.

Враховуючи наявність ряду негативних тенденцій і факторів, які можуть призводити до скорочення чисельності населення, проектним рішенням передбачається покращення існуючих умов проживання, головним чином за рахунок збільшенням обсягів житлового фонду та підвищення його якісних характеристик.

Також враховано інформацію, яка надана відповідними підрозділами органів місцевого самоврядування населеного пункту.

Таким чином, визначення обсягів житлового будівництва в майбутньому здійснено з врахуванням наступних обставин:

- забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві працівників, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів;

- необхідність передбачення територій для розміщення житлового будівництва для мешканців населеного пункту, які на даний час проживають в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- наявність території, яку можливо використати для житлового будівництва.

Таким чином, з врахуванням вищевикладеного територія для нової індивідуальної садибної житлової забудови передбачається в наступних обсягах: орієнтовно 132 ділянки по 0,25 га.

При цьому, проектні пропозиції передбачають відповідну черговість будівництва, в залежності від місця розташування територій:

- І черга (на розрахунковий період) – орієнтовно 125 ділянок;

- ІІ черга (на позарозрахунковий період) – території, на які на даний час діють існуючі планувальні обмеження, орієнтовно 27 ділянок(при піщаних грунтах, супісках та суглинках на 15-20 років,  при глинистих грунтах -  на 25-30 років після останнього поховання).

В ході реалізації проектних рішень, спрямованих на покращення існуючих умов проживання, проектна кількість квартир по проектованій  індивідуальній садибній забудові орієнтовно буде становити буде становити 152 одиниці.

Обсяги нового житлового будівництва, враховуючи середній розмір загальної площі в індивідуальній садибній забудові 150 м² та показника заселення житла – 3 чоловіка на житло, буде становити  19800 м².

Організація та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування

Проектними рішеннями передбачено організацію ряду об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування, яка б створювала необхідні умови для забезпечення потреб населення різними видами послуг, що реалізуються установами і підприємствами обслуговування.

Організації та установи обслуговування об’єднуються за ознаками функціонального призначення та утворюють відповідні мережі:

- навчально-виховних закладів;

- установ культури;

- закладів охорони здоров’я;

- закладів фізкультури та спорту;

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування;

- органів управління та підприємств зв'язку.

Розрахунок об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування проведено у відповідності до нормативних вимог державних будівельних норм України, а також інших законодавчих та нормативних документів з питань містобудування.

Крім іншого, проектні рішення враховують демографічний прогноз, величину населеного пункту, виробничий та соціально-культурний потенціал.

В підсумку, розрахунок має мету створення умов для забезпечення населення послугами відповідного виду та якості, зокрема:

- забезпеченість навчально-виховними закладами;

- вдосконалення мережі діяльності закладів охорони здоров’я;

- розвиток та впорядкування об’єктів культури;

- підвищення рівня побутового обслуговування.

Заклади освіти

Дошкільні навчальні заклади

Мережі дошкільних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

Відповідно до вимог державних будівельних норма, розрахунок мережі дитячих дошкільних закладів здійснено, з врахуванням можливого потенційного збільшення кількості населення.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей до 6 років складатиме 7,2 % від загальної кількості населення. Згідно вимог державних будівельних норм, нормативна величина забезпеченості населеного пункту дошкільними закладами, в частині їх місткості, має становити не менше 65% дітей дошкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність дошкільних навчальних закладів для населеного пункту має становити:

(кількість жителів населеного пункту з врахуванням проектних рішень) х 0,072х0,65= 2400 х 0,072 х 0,65 =  112 місць.

На момент розроблення проекту генерального плану в населеному пункті, розміщено дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Малятко», який відвідує 50 дітей..

Проектні пропозиції передбачають збереження даного закладу для задоволення потреб у дошкільних навчальних закладах населення Комишнянської селищної ради, з одночасним передбаченням території для розміщення ще одного дошкільного навчального закладу.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Загальноосвітні школи

Мережі шкільних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

Розрахунок показників забезпеченості навчальними закладами проведено з врахуванням демографічної структури населення шкільного віку, а також з врахуванням можливого збільшення жителів з врахуванням проектних рішень.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей від 6 до 17 років складатиме 12,9 % від загальної кількості населення.

В той же час, проектні рішення передбачають покращення якості забезпечення населеного пункту навчальними закладами, що в майбутньому може мати позитивний вплив на покращення демографічної ситуації. Таким чином, проектні рішення передбачають забезпеченість населеного пункту шкільними закладами на рівні 100% дітей шкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність шкільного навчального закладу для населеного пункту має становити:

(кількість жителів з врахуванням проектних рішень) х 0,129х1,00=2400 х 0,129 х 1,00 = 310 місць.

На момент розроблення проекту генерального плану в населеному пункті розміщено Комишнянську загальноосвітню школу І - ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області, яку відвідує 136 учні.

Проектні пропозиції передбачають використання даного закладу для задоволення потреб у шкільних навчальних закладах населення Комишнянської селищної ради.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Лікувально-профілактичні заклади

Державні будівельні норми передбачають, що мережа лікувально-профілактичних закладів формується у межах адміністративного району на міжселенній основі. До неї входять центральна районна лікарня, районні та дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, а також фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центральні районні аптеки, госпрозрахункові аптеки загального типу, аптечні кіоски та аптечні пункти I та II груп, профілакторії та санаторії.

З метою забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), в населеному пункті розміщено:

- Амбулаторію загальної практики сімейної медицини смт. Комишня;

- Терапевтичне відділення № 2 Миргородської ЦРЛ;

- Пункт постійного базування бригад смт. Комишня ЕМД № 4 м. Миргород;

Проектним рішенням передбачається збереження існуючих закладів охорони здоров’я..

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура лікувально-профілактичних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з установами охорони здоров'я.

Культурно-освітні установи

Мережі культурно-просвітніх закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

В населеному пункті розміщено приміщення культурно-дозвільного комплексу (сільського будинку культури). Зазначений комплекс перебуває у задовільному стані.

Враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, існує необхідність відносно реконструкції діючого будинку культури. Проведення реконструкції здійснити на основі окремого завдання на проектування.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі

Державними будівельними нормами передбачено, що торговельне обслуговування здійснюється торговельними підприємствами і складається із таких основних груп:

- підприємства комплексного характеру у складі кількох магазинів, а також об'єкти громадського харчування  та побутового обслуговування (торговельні центри);

- універсальні, спеціалізовані магазини, а також підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Крім того, встановлені вимоги відповідно до яких, мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності окремих підприємств і центрів різного функціонального призначення. Заклади торгівлі обслуговують населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності, на відстані близько 2 км. Тимчасова доступність підприємств міжселенного обслуговування у місцевих кущових центрах обмежується 2-годинною транспортною доступністю, в адміністративному центрі - 1-годинною.

На даний час в населеному пункті функціонує 10 торгівельних закладів та 1 заклад побутового обслуговування.

Проектним рішенням передбачається розширення громадських територій для розміщення 4 нових  торгівельних закладів в зоні проектної житлової забудови.

Органи управління і зв'язку

До органів управління та зв'язку в сільській місцевості державні будівельні норми відносять: виконкоми сільських та селищних рад, сільські комітети (комітети старійшин), адміністративні будинки сільгоспвиробництва, філії ощадних банків, відділення зв'язку.

Розміщення органів управління передбачається у відповідності з адміністративним та господарським статусом населених пунктів: виконкоми сільських Рад - в селах-центрах сільських Рад, відділення зв'язку та філії ощадних банків - в селах-центрах сільських Рад та інших селах з кількістю жителів 500 чол. та більше.

Селищна рада розміщена в приміщенні, яке перебуває в доброму стані.

Забезпечення мешканців селищної ради  послугами поштового зв’язку здійснюється відділенням поштового зв'язку Комишня Центру поштового зв’язку № 5 м. Миргород Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку.

Проектним рішенням передбачається збереження існуючого розташування селищної ради та відділення поштового зв'язку.

Комунальні підприємства

- На території населеного пункту розташовано ряд кладовищ, санітарно-захисні зони яких накладаються на територію житлової та громадської забудови.

Проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на новому кладовищі із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Крім того, проектні пропозиції передбачають розширення комунальних територій для розміщення майданчика для тимчасового зберігання контейнерів в межах реалізації заходів санітарної очистки території.

Протипожежні заходи

На території населеного пункту здійснює діяльність КО «Місцева пожежна охорона».

Вимогами державних будівельних норм передбачено наявність пожежного депо з розрахунку 1 машина в селах з населенням до 1 тисячі жителів. При цьому, передбачено що радіус обслуговування пожежних депо необхідно приймати 3 км по дорогах загального користування.

Проектні рішення передбачають збереження діяльності КО «Місцева пожежна охорона» з кількістю пожежних машин – 2 одиниці.

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

На розрахунковий період на території населеного пункту передбачається гасіння пожеж методом зовнішнього пожежогасіння.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті та кількість одночасних пожеж прийнято згідно вимог державних будівельних норм. Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години. Об’єм води на зовнішнє пожежогасіння складе 108 м.куб. Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння пожежі, при одночасному забезпеченні подавання води на інші потреби, пропонується зберігати у резервуарах водонапірних башт.  Розрахунок необхідної ємності резервуарів водонапірних башт з врахуванням зберігання протипожежного та регулювального об’ємів пропонується виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного.

Конкретні місця розташування пожежних гідрантів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).

## 1. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 128 км від обласного центру.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 28 км від м. Миргород.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою. Загальна довжина вулиць становить 48,5 км.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Громадський пасажирський транспорт у населеному пункті відсутній.

Населений пункт сполучається з містами Полтава та Миргород приміськими автобусними маршрутами.

Таким чином, проектними рішеннями передбачено здійснення ряду заходів по покращенню існуючою транспортної інфраструктури, зміст яких полягає в наступному:

- вдосконалення існуючої вуличної мережі;

- проведення заходів з благоустрою – прокладання тротуарів у місцях, де це необхідно;

- виконання озеленення;

- облаштування нових зупинок автобусних маршрутів.

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови необхідно передбачати заїзд до квартальних територій з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини не менше 5,0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути не менше 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж, а також засоби для організації санітарної очистки території.

Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

## 2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження

Даний розділ передбачає загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

При реконструкції існуючих будівель і споруд  що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони, необхідно враховувати вимоги державних будівельних норм.

Всі роботи з інженерного обладнання населеного пункту повинні здійснюватись відповідно до генерального плану та розроблених в його складі схем або проектів інженерних мереж: водопостачання, газопостачання, теплопостачання, телефонізації, освітлення, проекту вуличного і транспортного розвитку села, озеленення, охорони  навколишнього середовища.

Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд має розроблятися з урахуванням максимального забезпечення населеного пункту комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, газифікацією, збором та вивезенням сміття.

При реконструкції існуючих будівель, забудові кварталів необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію наявних інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог державних будівельних норм і методів їх прокладання.

При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість їх подальшого розвитку, максимальне збереження  існуючого дорожнього покриття, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу, автошляхів І-V категорій та залізниць;

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.

В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними  розрахунками  відповідно  діючих нормативних документів.

### 2.1. Водопостачання

На даний час населений пункт частково обладнаний централізованим водопостачанням з використанням артезіанської свердловини.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби населеного пункту з врахуванням проектної житлової забудови та існуючих вимог Державних будівельних норм та проектних рішень, а саме:

- ступінь благоустрою житлової забудови - житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і локальною каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами;

- середньодобова норма питного водоспоживання на одного жителя - 150 л/добу.

Таким чином, за результатами проведених розрахунків показники питного водоспоживання будуть мати наступні значення:

- середньодобове споживання – 360,9 м³/добу;

- максимальна добова витрата води – 433,1 м³/добу.

При вирішенні питання забезпечення території всього населеного пункту централізованим водопостачанням може виникнути необхідність в облаштуванні нових джерел (свердловин).

При виборі джерел водопостачання необхідно враховувати вимоги чинного законодавства, відповідно до яких для водопостачання можуть використовуватись:

- води з підземних водоносних горизонтів, інфільтраційні та підруслові;

- поверхневі природні водойми (водотоки, ріки, канали, озера, водосховища, ставки, моря), а також наливні водосховища з підведенням до них води із природних поверхневих джерел.

Допускається використання декількох джерел водопостачання з різними гідрологічними або гідрогеологічними характеристиками.

Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, іхтіологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, гідротермічних та інших вишукувань і санітарно-гігієнічних

обстежень.

Вибір нових і оцінку існуючих джерел водопостачання слід виконувати за гігієнічними, екологічними, геологічними, гідрологічними, технологічними техніко-економічними та іншими критеріями.

При виборі джерела виробничого водопостачання слід враховувати вимоги, які висуваються споживачами, за ступенем забезпеченості подачі води, якості води тощо.

Для питного водопостачання потрібно в першу чергу максимально використовувати наявні ресурси підземних вод, якщо:

- якість відповідає вимогам державним санітарним нормам або може бути доведена існуючими методами водопідготовки;

- на джерелах водопостачання є можливість створення та облаштування санітарно-захисної зони;

- розвідані запаси дозволяють забезпечити потребу у визначених об’ємах (повністю або частково);

- у разі необхідності існує можливість збільшення запасів шляхом штучного поповнення.

Згідно з технічними умовами або завданням на проектування допускається використання підземних вод питної якості для поповнення недоторканого протипожежного запасу води та в якості додаткових джерел пожежогасіння.

При оцінці використання водних ресурсів як джерела водопостачання та розміщення водозабірних споруд слід враховувати:

- вимоги чинного законодавства, регуляторні акти та технічні умови щодо виконання особливих вимог і обмежень з інженерного забезпечення споруд та забудови земельних ділянок;

- водогосподарський баланс району будівництва з урахуванням генеральних планів територій (населених пунктів) та прогнозу його розвитку на наступні 20-25 років;

- розвідані та затверджені для використання запаси підземних вод, умови їх живлення, а також можливе їх трансформування в результаті зміни природних умов та антропогенних факторів (осушення територій або штучного їх поповнення) тощо;

- стійкість ложа водойм та меандрування берегів з прогнозом на 20-25 років (для поверхневих джерел та інфільтрацій водозаборів);

- прогноз можливих змін якості води (хімічного складу, мікробіологічних, гідробіологічних, паразитологічних, токсикологічних, радіологічних показників) і температурних її параметрів;

- можливість ефективного очищення води для споживачів надійними та економічно виправданими методами;

- гідрологічні особливі умови: джерела живлення, можливість промерзання або пересихання, фази водно-льодового режиму (повеней та весняно-літніх паводків для гірських водотоків, льодових заторів, заторів весняного скресу), стратифікаційні явища, формування річкових наносів та їх характеристики тощо;

- наявність у районі будівництва складних інженерно-геологічних процесів (просідання, набухання, здимання ґрунтів), підтоплення або підроблювання території, а також виникнення природних стихійних явищ (землетрусів, зсувів, селів, снігових лавин тощо);

- вплив відбору води на екологічний стан та навколишнє природне середовище прилеглих територій (в межах визначених кордонів).

Крім того, для систем централізованого питного водопостачання необхідно враховувати можливість створення та облаштування санітарно-захисних зон.

На всіх вододжерелах і спорудах централізованих систем господарських питних водопроводів повинні передбачатися зони санітарної охорони, розроблені відповідно до державних та нормативних документів про порядок проектування та експлуатацію джерел водопостачання та водопроводів питного призначення.

Зона охорони повинна складатися:

- для джерел водопостачання із першого, другого та третього поясів;

- для майданчиків водопровідних споруд, водозаборів, насосних та очисних станцій, резервуарів чистої води, водонапірних веж із першого поясу;

- для водоводів:  із санітарно-захисної смуги.

На території першого поясу зони санітарної охорони заборонено будівництво та розміщення будівель, споруд і пристроїв, що безпосередньо не стосуються експлуатації водопровідних споруд і не підлягають обов'язковому розміщенню на території першого поясу, а також проживання людей, у тому числі працюючих на водогоні. На території першого поясу заборонено випуск стоків, купання, водопій та випас худоби, прання білизни, рибна ловля, застосування для рослин ядохімікатів, органічних і мінеральних добрив.

При існуванні поблизу межі першого поясу зони санітарної охорони житлових, промислових та інших споруд, повинні бути прийняті заходи щодо благоустрою їх території, що виключають можливість забруднення території першого поясу.

Межі першого поясу зони санітарної охорони для підземних джерел водопостачання (від огороджувальних конструкцій водопровідних споруд та артезіанських свердловин до меж першого поясу зони санітарної охорони) повинні складати: для надійно захищених горизонтів - не менше 30 м, а для незахищених чи недостатньо захищених горизонтів та інфільтраційних водозаборів не менше 50 м.

При використанні інфільтраційних вод як джерела водопостачання до межі поясу санітарної охорони необхідно включати прибережну територію між водозабором і водоймищем. Для поодиноких підземних водозаборів, розташованих на території об'єкту, що виключають можливість забруднення грунту, відстань від них до огорожі можна зменшувати до 15 і 25 м.

Межі другого і третього поясів зони санітарної охорони підземного джерела водопостачання визначаються розрахунком, виходячи з часу пересування води з мікробними (другий пояс) і хімічними (третій пояс) забрудненнями.

Межі першого поясів майданчиків водопровідних споруд від огорожі:

- до запасних та регульованих місткостей, очисних споруд та насосних водопровідних станцій - не менше 30 м,

- до водопровідних меж - не менше 10 м,

- до інших споруд - не менше 15 м.

При обґрунтуванні та погодженні з органами санітарно-епідеміологічної служби можна: скоротити ці відстані до 10 м; не встановлювати перший пояс для окремих водонапірних веж.

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).

Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари водонапірних башт тощо).

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

На розрахунковий період на території населеного пункту передбачається гасіння пожеж методом зовнішнього пожежогасіння.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті та кількість одночасних пожеж прийнято згідно вимог державних будівельних норм. Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години. Об’єм води на зовнішнє пожежогасіння складе 108 м.куб. Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння пожежі, при одночасному забезпеченні подавання води на інші потреби, пропонується зберігати у резервуарах водонапірних башт.  Розрахунок необхідної ємності резервуарів водонапірних башт з врахуванням зберігання протипожежного та регулювального об’ємів пропонується виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного.

Конкретні місця розташування пожежних гідрантів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).

### 2.2. Каналізація

Відповідно до вимог Державних будівельних норм стічні води малих населених пунків повинні відводитися централізованою системою господарсько-побутової каналізації згідно з Державними санітарними нормами та правилами на очисні споруди населеного пункту.

Проектні рішення передбачають розширення територій під індивідуальну садибну забудову паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури, зокрема: централізоване водопостачання та водовідведення із спорудженням очисних споруд

Проектним рішенням пропонується використання централізованої систем каналізації з використанням очисних споруд з аеротенками, які працюють у режимі подовженої аерації.

Також у проектному рішення зроблено попередній розрахунок відносно необхідної площі території для розміщення станції очистки стічних вод.

Відповідно до вимог державних будівельних норм, при продуктивності станції очистки стічних вод до 0,7 тис. м³/добу, площа території повинна відповідати складати не менше 0,7 га:

- площа очисних споруд – 0,5 га;

- площа мулистих майданчиків – 0,2 га.

В той же час, вимогами державних будівельних норм передбачено, що у випадку застосування при очистці стічних вод аеротенків-освітлювачів колонного типу, площа очисних споруд зменшується у 5 разів.

Проектними рішеннями передбачається проектування територій площею  0,5 га для розміщення очисних споруд за південно-східною околицею населеного пункту.

Ширина санітарно-захисної зони від споруд каналізаційних систем, розрахованої вище потужності, відповідно з вимогами держаних будівельних норм пропонується передбачити не менше 200 м.

Кількість каналізаційних насосних станцій та місця їх розташування, розміщення будівель очисних споруд, мереж водовідведення, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

В місцях, де в умовах існуючої житлової забудови неможливо забезпечити прокладання мереж централізованого водовідведення, проектним рішенням пропонується використання локальних систем каналізації.

Локальною очисною спорудою вважається споруда, яка очищає стічні води й дозволяє відводити їх в очищеному вигляді в ґрунт.

Відповідними Державними санітарними та будівельними нормами передбачено для локальної очисної споруди передбачено, що вона відповідає ряду вимог:

- є автономною: очищує стічні води виключно з того об'єкта, для якого вона запроектована;

- в складі її застосовані механічні рішення, що поєднуються з біологічними процесами, які служать основою дії очисної споруди;

- є гравітаційними: у переважній більшості випадків ґрунтуються на принципі гравітаційного течії рідини;

- за призначенням є господарсько-побутовою: очищує виключно стічні води з домашніх господарств.

До найпростіших систем очищення каналізаційних стічних вод відносять септики з відповідною камерами, кількість яких залежить від об’єму стічних вод, що надходять від окремо розташованих будівель або групи будівель.

З метою  попереднього  очищення  стічних  вод  окремих  будинків,  перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими  колодязями,  іншими  спорудами  очищення  стічних  вод  можна застосовувати  септики  (при  витраті  стічних  вод  до  20  м³/добу).  Випуски  із  будинків  слід  приєднувати  до септиків через оглядові колодязі.

Повний об’єм септика потрібно приймати:

- при витраті стічних вод до 5 м³/добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби;

- при витраті стічних вод понад 5 м³/добу - не менше ніж за 2,5 доби;

- при  витраті  стічних вод  до  10  м³/добу  слід  приймати  двокамерні септики,  понад 10 м³/добу - трикамерні.

Об’єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 розрахункового об’єму; у трикамерних - 0,5  розрахункового  об’єму,  а  другої  та  третьої  камер  - по  0,25  розрахункового  об’єму.  У  септиках, запроектованих з бетонних кілець, усі камери можна приймати однакового об’єму.

Такі очисні споруди, як правило, розміщуються нижче рівня поверхні землі (під землею), в безпосередній близькості від об’єкта.

Можливе застосування інших місцевих очисних споруд, проект яких погоджений органами санепідслужби.

Відстані від джерел  забруднення  до колодязів технічної води слід приймати 20 м.  Місце розташування водозабірних споруд  повинне  бути  вверх  за  течією ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування каналізаційних споруд.

Остаточне рішення щодо схеми водовідведення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.3. Санітарна очистка території

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів.

Законом України «Про відходи» визначено ряд основних напрямків у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133 затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів.

Вказана Методика передбачає, що технологічні  схеми   роздільного   збирання   побутових відходів   визначаються   органами   місцевого   самоврядування  з урахуванням річної норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів,  складових,  що входять до побутових відходів, потреби у вторинних  енергетичних  та  матеріальних   ресурсах,   органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Роздільне  збирання твердих  побутових    відходів здійснюється  за  компонентами, що входять  до  складу  твердих побутових  відходів,  які  відображаються  у  відсотках від їх загальної  маси або об'єму та  визначаються  шляхом проведення вимірів  у  населеному  пункті  протягом  чотирьох  сезонів року, відповідно  до  Правил  визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів,  затверджених наказом  Міністерства  з  питань житлово-комунального господарства  України  від  30.07.2010  №259.

Враховуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається запровадження квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття.

Державними будівельними нормами передбачені показники накопичення твердих побутових відходів на 1 людину на рік в залежності від ступеня благоустрою.

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів з врахуванням всіх проектних рішень по населеному пункту будуть приймати наступні значення:

Таблиця 28

|  | Кількість | Річна норма відходів, кг/чол. | Розрахункове накопичення твердих побутових відходів, кг/рік/ чол |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість по населеному пункту з врахуванням громадських будівель, чол. | 2400 | 280 | 673680 |
| Сміття із вулиць та доріг, км | 58,2 | 5 кг/м | 291000 |
| Всього по населеному пункту |  |  | 964680 |

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме: мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше  20 м; величина радіуса обслуговування - не більше 100 м; можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року; розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45 кв.м.; періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

В той же час, при розробці проектного рішення щодо роздільного збирання твердих побутових відходів враховано ряд норм Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133.

Так, нормами вказаної Методики передбачено поетапне запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, зокрема на  першому  етапі:  шляхом проведення експериментів з роздільного збирання твердих побутових відходів в окремих районах населеного пункту з використанням різних технологічних  схем з метою визначення найбільш ефективної та прийнятної для даного населеного пункту.

Враховуючи все вищевикладене, проектним рішенням передбачається ряд першочергових заходів щодо поліпшення роботи системи санітарного очищення території населеного пункту:

- розмістити в населеному пункті групи сміттєзбірників для поетапного запровадження збирання твердих побутових відходів (відповідно до максимальних радіусів розміщення);

- в кожній групі сміттєзбірників передбачити по 4 контейнери вказаних вище типів для роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- сміттєзбірники розмістити на асфальтованих майданчиках площею 16 кв.м. кожен;

- на території населеного пункту проектними рішеннями передбачено розміщення спеціальних майданчиків для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання відходів(схема розміщення наведена в додатку);

- вивіз сміття здійснювати сміттєвозами, які повинні мати відповідне спец обладнання та бути герметичними до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

Одночасно пропонується розробити спеціалізовану схему санітарного очищення території населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення умов для попереднього  сортування ТПВ, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат.

Попередньо проектним рішенням запропоновано місця розміщення на території населеного пункту майданчиків для сміттєзбірників відповідно до максимальних радіусів розміщення (в графічному вигляді наведено в додатках).

Додатково запропоновано маршрут руху сміттєвозів, відповідно до запроектованої вулично-дорожньої мережі (в графічному вигляді наведено в додатках).

Відходи сміттєвозами транспортуватимуться до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

### 2.4. Електропостачання

Споживачі в межах населеного пункту отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП10/0,4 кВ.

Розширення мережі електропостачання населеного пункту передбачається з врахуванням розширення споживачів та місць розміщення ділянок для нового житлового будівництва.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб населеного пункту на етап 15-20 років  для комунально-побутових та господарських споживачів проведено згідно з державними будівельними нормами за узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких враховується громадський та житловий сектор селища, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання, тощо.

Закладена в розрахунках забезпеченість населення житловою площею на період існуючого стану та на етап 15-20 років передбачає для мешканців більший рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. При цьому, при розрахунку максимальних навантажень та споживання електроенергії на період існуючого стану прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на етап 15-20 років здійснено з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 950 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин.

Розташування проектних ділянок під індивідуальну садибну забудову дає можливість забезпечити забудову електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Суттєвих змін в існуючих об’єктах інфраструктури, які мають забезпечуватись електропостачанням по відповідним категоріям, проектними рішеннями не передбачались.

В той же час, проектними рішеннями передбачається розширення територій виробничого призначення. У разі необхідності існує можливість забезпечення даних підприємств електропостачанням за рахунок підключення до існуючих електричних мереж. Вибір траси, місця підключення, розташування трансформаторних підстанцій необхідно уточнювати на наступних стадіях проектування з відповідними  розрахунками навантажень із залученням спеціалізованих проектних та експлуатаційних  організацій.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення електричних навантажень для запланованої житлової забудови.

Розрахунок електричних навантажень громадсько-побутових та комунальних споживачів

Таблиця 29

| Загальна кількість мешканців, тис. осіб | Питома норма, кВт год/люд. на рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВт×год. | Число годин використання максимуму наванта- ження, год | Загальне навантаження тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,284 | 2,400 | 800 | 950 | 1,827 | 2,357 | 3000 | 4100 | 0,609 | 0,785 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови проектними рішеннями пропонується схему зовнішнього електропостачання населеного пункту залишити без змін.

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання населеного пункту, проектними рішеннями пропонується:

- електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по існуючих мережах 10 і 0,4 кВ;

- реконструкцію існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ, які відпрацювали нормативний термін;

- реконструкцію трансформаторних підстанцій зі збільшенням потужності трансформаторів;

- будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ та мереж 10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на етап 15-20 років.

Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації, підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

Остаточне рішення щодо електропостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Проектним рішенням не пропонується проектування та спорудження систем централізованого теплопостачання, що обґрунтовуються наступним:

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій під садибну забудову.

Розташування зазначених ділянок дає можливість забезпечити проектовану забудову газо- електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж і відповідно встановлення та експлуатацію локальних систем теплопостачання.

Остаточне рішення щодо теплопостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.6. Газопостачання

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення газопостачанням всього населеного пункту.

Розрахунки витрати газу для зазначеної вище категорії споживачів здійснені відповідно до вимог державних будівельних норм, а саме: 165 м³/рік на 1 людину, а також показника заселення житла – 3 чоловіка на житло.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо з споживання газу для запроектованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків річних витрат природного газу

житлової забудови

Таблиця  30

| Види забудови (з врахуванням проектних рішень) | Обсяги витрат природного газу, м³/рік |
| --- | --- |
| Індивідуальна садибна забудова (152 будинки) | 75240 |

Кількість ГРП (ШРП) та місця їх розташування, розміщення проектних газопроводів високого та низького тиску, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

### 2.7. Мережі зв’язку

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва:

- індивідуальна садибна забудова (152 будинки).

Вимогами державних будівельних норм передбачено, що в сучасних населених пунктах телефонний зв’язок здійснюється на базі автоматичних телефонних станцій (АТС), при цьому ємність АТС повинна враховувати потребу квартирного сектора з розрахунку 1 телефон на 1 сім’ю, а також потребу народногосподарського комплексу з розрахунку 20-25% від кількості сімей.

Кількість АТС та місця їх розташування, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

При цьому, необхідно враховувати ряд основних вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- АТС слід передбачати в окремих будинках, розміщених у житлових районах, у центрах телефонних навантажень з урахуванням перспектив розвитку сельбищної території;

- будинок АТС необхідно розміщувати на вільному майданчику в середині житлового кварталу з максимально можливим віддаленням від промислових підприємств (не менше 0,5 - 1 км), магістральних вулиць і площ, залізничних вокзалів і колій, ліній електропередачі і шосейних доріг;

- площа і конфігурація ділянки під будинок АТС повинні дозволяти розміщення як технічного будинку, так і підсобних споруд;

- площі будинків АТС повинні забезпечувати розвиток на їхню кінцеву ємність, визначену з урахуванням перспективи на 15 - 20 років.

Додатково необхідно враховувати, що розвиток радіотрансляції у містах повинен здійснюватися шляхом впровадження трипрограмного мовлення. Міські телефонні та радіотрансляційні мережі, як правило, робляться підземними (кабельними).

Підведення кабельної каналізації до будинку АТС повинне здійснюватись, як мінімум, з двох сторін; кабелі зв'язку на міській телефонній мережі слід прокладати у кабельній каналізації і, як виняток, при відповідних обґрунтуваннях безпосередньо у ґрунті.

Прокладання кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають закінченого горизонтального планування, піддаються здиманню, заболочені, а також по вулицях, які підлягають закриттю при переплануванні або реконструкції міста, у приміських зонах.

Кабельна каналізація повинна враховувати потреби телефонної мережі, диспетчеризації, радіомовлення і телебачення.

Підсилювальні станції проводового мовлення слід розміщувати в будинках АТС, в окремо розташованих будинках та у пристосовуваних житлових приміщеннях при дотриманні необхідних санітарних норм.

При проектуванні нових житлових районів слід враховувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розміщуватися у центрах забудови районів, в будинку, домінуючому за поверховістю, на площах 10 - 20 кв.м.

Остаточне рішення щодо радіотрансляції та кабельного телебачення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.8. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

У процесі формування вулично-шляхової мережі треба передбачати веловізкові доріжки для переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями. Ширина шляху руху на ділянці у разі зустрічного руху інвалідів на кріслах-колясках повинна бути не менше ніж 1,8 м з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок відповідно до вимог державних будівельних норм.

Під час проектування пішохідних вулиць, доріжок, тротуарів, алей, стежок треба забезпечувати: мінімальну кількість перетинів з транспортними комунікаціями, можливість безпечного, безперешкодного та зручного пересування маломобільних груп населення.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних тротуарів і доріжок має включати: тверді види покриття, елементи сполучення

поверхонь, урни, освітлювальне обладнання, лави (на території об’єктів рекреації). Елементи сполучення поверхонь не повинні мати бар’єрів (перепадів за

висотою). Перша та остання сходинки сходів, які сполучають поверхні мають бути пофарбовані контрастний колір для безпечного пересування інвалідів з вадами зору.

Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються особи з обмеженою здатністю до пересування на кріслах-колясках та інші маломобільні

групи населення, повинні мати тверде шорстке покриття, яке в разі намокання не стає слизьким. Ширину пішохідних доріжок треба приймати не меншою ніж 1,8 м. Поздовжній їх похил не повинен перевищувати 5 %, а поперечний - 1 %. У місцях перепаду рівнів між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів треба передбачати влаштування пандусів і сходів. Похил кожного маршу пандуса не повинен перевищувати 8 %, а його довжина повинна бути не більшою ніж 10 м. За необхідності влаштування маршу пандусу більшої довжини треба влаштовувати горизонтальні площадки для відпочинку довжиною не менше ніж 1,8 м. Ширина пандуса повинна бути: для одностороннього руху - не меншою ніж 1,2 м; для двостороннього руху - не меншою ніж 1,8 м. Якщо поздовжній похил перевищує зазначені межі для осіб з обмеженою здатністю до пересування, які користуються кріслами-колясками, треба передбачати спеціальні доріжки або пандуси. Краї пішохідних доріжок повинні бути позначені тактильним або контрастним покриттям.

Покриття пішохідного переходу треба виконувати контрастним та рельєфним з метою створення умов для переходу як інвалідів, які користуються візками, так і інвалідів з вадами зору.

На пішохідних переходах максимальна висота бордюру у місці перетину з

проїжджою частиною не повинна перевищувати 0,025 м.

При проектуванні та реконструкції громадських і житлових будинків слід передбачати для інвалідів і громадян інших маломобільних груп населення умови життєдіяльності, однакові з рештою категорій населення.

Перелік об'єктів, доступних для інвалідів і інших маломобільних груп населення, розрахункова кількість і категорія інвалідів, а також група мобільності встановлюються у завданні на проектування.

При проектуванні об'єктів, доступних для маломобільних груп населення, повинні бути забезпечені: доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будинків і споруд; безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних), а також місць проживання, обслуговування і прикладення праці; своєчасне отримання маломобільними групами населення повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати участь у трудовому і навчальному процесах; зручність і комфорт середовища життєдіяльності.

Проектні рішення об'єктів, доступних для інвалідів, не повинні обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будинків. З цією метою слід проектувати адаптовані до потреб інвалідів універсальні елементи будинків і споруд, які використовуються усіма групами населення. Необхідність застосування спеціалізованих елементів, що враховують специфічні потреби інвалідів, установлюється завданням на проектування.

## 3. Інженерна підготовка та захист територій

Гідротехнічні заходи

Гідрографічну мережу території представляє ряд водойм (ставків.

За гідрографічним режимом дані водойми живляться переважно сніговим і частково ґрунтовим живленням.

Проектні рішення передбачають розчистку та поглиблення існуючих водойм на загальній площі 20,74 га, що в подальшому дасть можливість підвищити ефективність їх використання, в тому числі забезпечити розміщення місць для масового відпочинку населення.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів.

для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель.

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом.

Остаточні рішення щодо гідротехнічних заходів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

## 4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон

## 4.1. Основні терміни та поняття

Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані на паперових носіях у відповідному масштабі.

Архітектурне рішення  -  авторський  задум щодо  просторової, планувальної,  функціональної організації,  зовнішнього вигляду  й інтер'єру  об'єкта  архітектури,  а  також  інженерного  та іншого забезпечення його реалізації,  викладений в архітектурній  частині проекту  на  всіх  стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид використання.

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування.

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Громадські слухання – сукупність дій, спрямованих на врахування громадських інтересів під час  розроблення проектів    містобудівної   документації   на   місцевому   рівні: генеральних  планів  населених  пунктів,   планів   зонування   та детальних планів територій (далі - містобудівна документація).

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території –  використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та  містобудівної документації.

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути  дозволеним  за умови спеціального погодження.

Єдині зональні вимоги – вимоги до функціонального призначення, параметрів забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони, встановленої в Зонінгу  відповідно до містобудівної документації, державних будівельних норм.

Завдання  на  проектування  -  документ,  у  якому  містяться 
обґрунтовані   в   межах   законодавства   вимоги   замовника   до 
планувальних,  архітектурних, інженерних і технологічних рішень та 
властивостей   об'єкта   архітектури,  його  основних  параметрів, 
вартості  та  організації  його  будівництва  і  який  складається 
відповідно  до  містобудівних  умов  і обмежень забудови земельної 
ділянки,  технічних  умов.

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах  населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Зонінг – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб  у межах визначених зон.

Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій.

Комплекс (будова ) - сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за єдиною проектною документацією.

Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Об’єкти містобудування на місцевому рівні - планувальна організація території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва, що визначаються відповідно до меж населених пунктів, їх функціональних зон (сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів).

Об’єкт будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Об’єкт - будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури.

План зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження.

Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Проектні роботи - роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для об’єктів будівництва.

Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних  зон, що забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах  населеного пункту.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним  для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження).

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони за Зонінгом, але відносяться до допустимих.

Територія - частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси.

Територіальна  зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно якої встановлені єдині зональні вимоги.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок, відрізняються від аналогічних показників територіальної зони окремими показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями.

Червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

## 4.2. Правові підстави впровадження та межі впливу плану зонування територій

Законодавчою та нормативною основою плану зонування територій (далі Зонінг) є сукупність законодавчих та нормативних документів, в тому числі державних норм, якими регламентуються питання:

- містобудування та архітектури;

- земельних і майнових відносин;

- охорони здоров’я громадян та навколишнього середовища;

- розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Зонінг застосовується у відповідності до статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення можливості реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, та інших законодавчих і нормативних документів.

Зонінг відноситься до містобудівної документації, вимоги якої, є обов’язковими для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, які здійснюють та контролюють містобудівну діяльність на території населеного пункту.

Зонінг затверджується рішенням сесії сільської ради і набуває відповідного юридичного статусу відповідно до статті 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зонінг застосовується паралельно з нормами та стандартами, що встановлені відповідними органами виконавчої влади та іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами.

## 4.3. Призначення зонінгу

Зонінг  розробляється на основі генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Зонінг розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів.

Зонінг встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

Розроблення Зонінгу здійснюється з дотримання ряду основних вимог, зокрема:

- урахування попередніх рішень щодо планування і забудови території;

- виділення зон обмеженої містобудівної діяльності;

- відображення існуючої забудови територій, інженерно-транспортної інфраструктури, а також основних елементів планувальної структури територій;

- урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон;

- установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови;

- узгодження меж зон з межами територій природних комплексів, смугами санітарно-захисних, санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями;

- відображення меж прибережних захисних смуг.

Крім іншого розроблення Зонінгу дає можливість забезпечити:

- відкритість інформації про умови використання земельних ділянок на території населеного пункту;

- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації будівельних намірів забудовника, вже закінчених об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів.

## 4.4. Режим забудови та використання території

Розташування об’єктів житлового, громадського та виробничого призначення, а також споруд інженерно-транспортного будівництва здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації, а саме: генерального плану, детальних планів територій, внесення змін до зазначеної документації, у випадках, передбачених законодавчими і нормативними документами та Зонінгом; а також іншої затвердженої документації.

Забудова та заходи з благоустрою проводяться в межах комплексної забудови територій та/або розташування та будівництва окремих будинків і споруд в кварталах існуючої забудови.

Розміщення та будівництво окремих об'єктів, для яких у відповідності до Зонінгу необхідно отримати спеціальне погодження, або нових об’єктів інженерного забезпечення кварталу, групи кварталів, проводиться на основі детального плану.

## 4.5. Переважні, супутні та допустимі види використання земельних ділянок в межах відповідних зон

Забудова, землекористування, благоустрій населеного пункту та окремих його ділянок здійснюється на основі визначеного Зонінгом переліку переважних, супутніх і допустимих видів забудови земельних ділянок, умов і обмежень, які діють у межах зон, встановлених Зонінгом, і поширюються на земельні ділянки, розміщені в межах відповідних зон.

Використання територій транспортних та інженерних комунікацій визначаються їх цільовим призначенням.

Використання земельної ділянки в межах певної категорії земель визначаються її власником або користувачем в межах вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно Зонінгу, іншої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених Земельним кодексом України.

Зони, по яким встановлюється перелік переважних та допустимих видів, єдині умови та обмеження, виділяються на плані зонування території населеного пункту.

Межі зон встановлюються з урахуванням: червоних ліній, меж земельних ділянок, меж або ліній відводів для інженерних комунікацій, адміністративних меж населеного пункту, інших меж.

До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон як правило відносяться: види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та  інших обов'язкових вимог, не заборонені; види забудови та використання, як супутні переважним видам, і, які по відношенню до останніх є допоміжними. Для переважних видів забудови діє процедура загальних погоджень.

До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться: види забудови та використання територій, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень.

Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого використання території.

Особи, які володіють об’єктами нерухомості, мають право вибирати види використання нерухомості, які є переважними до відповідних територіальних зон.

Об’єкти інженерно-технічного призначення, споруди, мережі та комунікації, що забезпечують реалізацію переважних та допустимих видів використання для земельних ділянок є також допустимими, якщо вони відповідають будівельним нормам та правилам.

Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до впровадження в дію Зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров'я людини, для оточуючого середовища, об'єктів культурної спадщини.

## 4.6. Характеристика територіальних зон

Згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг), пропонується наступні основні територіальні зони:

- житлові (Ж-1, Ж-3);

- громадські (Г-1);

- сільськогосподарського використання (СВ-1, СВ-1.1);

- рекреаційні (Р-1, Р-2, Р-3, Р-3.1, Р-3.2, Р-4);

- транспортної інфраструктури (ТР-1, ТР-2);

- комунально-складські (КС-3, КС-4, КС);

- виробничі (В-4, В-5);

- інженерної інфраструктури (ІН-1, ІН-2);

- відпочинку і туризму (КВТ);

- спеціальні (С).

Проектом Зонінгу на території населеного пункту встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

Житлові зони «Ж»:

Ж-1 – призначаються для розміщення одноквартирних житлових будинків до 3-х поверхів із земельними ділянки;

Ж-3 - призначаються для розміщення житлових багатоквартирних будинків усіх типів, супутніх об'єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів громадського призначення.

Громадські зони «Г»:

Г-1 – призначаються для розташування об’єктів адміністративних будівель органів управління, ділових установ, для розташування закладів освіти, науки і культури, медичних установ,  торгівельних закладів, ринків, закладів громадського харчування, спортивних будівель і споруд, розважальних будівель і споруд, а також інших об’єктів, що забезпечують громадські функції.

Зони сільськогосподарського використання «СВ»:

СВ-1, СВ-1.1  – використовується для багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів а також для ведення особистого селянського та фермерського господарства.

Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»:

Р-1(ПЗФ) – призначаються для забезпечення збереження унікальних природних ландшафтів з особливими умовами використання. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів;

Р-2 – призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення, громадсько-рекреаційні центри;

Р-3 - призначаються для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, водойми;

Р-3.1. - підзона зелених насаджень спеціального призначення (СЗЗ);

Р-3.2. - підзона земель водного фонду (в тому числі прибережні смуги);

Р-4 – призначаються для розміщення  колективних садів.

Зони транспортної інфраструктури «ТР»:

ТР-1 – відноситься територія автомобільних доріг по населеному пункту в межах червоних ліній;

ТР-2 – відноситься територія вулиць, майданів в межах червоних ліній.

Комунально-складські зони «КС»:

КС-3 – зона розміщення об’єктів 3-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 300м;

КС-4 – зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м;

КС - зона розміщення комунально-складських об’єктів, що не потребують встановлення класу санітарної класифікації.

Виробничі «В»:

В-4 - зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м;

В-5 - зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50 м.

Зони інженерної інфраструктури «ІН»:

ІН-1 - головні об’єкти електропостачання;

ІН-1 - головні об’єкти газопостачання, водопостачання, теплопостачання, водовідведення.

Зона туризму та відпочинку «КВТ»:

КВТ - призначається для розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків.

Спеціальні зони «С»:

«С» - зона лісового господарства. Умови використання визначаються документами, які регламентують діяльність лісового господарства.

## 4.7. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, перелік переважних, дозволених та допустимих видів використання

4.7.1. Зона Ж-1

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Ж - 1 | № з/п | Назва зони | Зона садибної забудови | Переважні види використання земельних ділянок: одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками) (до 3-х поверхів); окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування; окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, поліції, банку, адміністрації, комунальні служби. Дозволені види використання, які супутні переважним видам (у складі однієї садибної ділянки для особистого використання): окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі; окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі; оранжереї та теплиці; присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та індивідуальних(особистих селянських) господарств (примітка до пункту 2.17 ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень). Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): загальноосвітні заклади; дошкільні заклади; культові споруди та комплекси; місця масового відпочинку; технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони; тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування; артезіанські свердловини; ветеринарні прийомні пункти та аптеки. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та передпроектних розробок з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.2. Зона Ж-3

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Ж - 3 | № з/п | Назва зони | Зона змішаної багатоквартирної житлової забудови | Переважні види використання земельних ділянок: житлові багатоквартирні будинки усіх типів; окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування; окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, поліції, банку, адміністрації, комунальні служби. Дозволені види використання, які супутні переважним: окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі; окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі; оранжереї та теплиці. Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): загальноосвітні заклади; дошкільні заклади; культові споруди та комплекси; місця масового відпочинку; технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони; тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування; артезіанські свердловини; ветеринарні прийомні пункти та аптеки. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.7, 3.8 |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та передпроектних розробок з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.3. Зона Г-1

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Г - 1 | № з/п | Назва зони | Громадські зони | Переважні види використання земельних ділянок: організації та установи органів державної, виконавчої влади; банківські установи; підприємства зв'язку; меморіальні споруди та комплекси. загальноосвітні заклади; дошкільні заклади; культові споруди та комплекси; сквери, озеленені території, сади; бібліотеки; клубні приміщення, кінотеатри, танцювальні зали; виставочні зали, музеї; спортивні майданчики, спортзали; багатофункціональні лікувальні заклади; адміністративно-господарські будівлі та споруди; торгові центри; кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування; спеціалізовані будинки побутового обслуговування; магазини без обмеження профілю та асортименту, в тому числі магазини товарів першої необхідності; аптеки; перукарні, підприємства побутового обслуговування. Дозволені види використання, які супутні переважним видам: гуртожитки та будинки сімейного типу; реабілітаційні та оздоровчі центри; споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів; садівництво; громадські туалети. Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування цієї зони; тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.4. Зона Р-1(ПЗФ)

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Р - 1 | Назва зони | Зона об’єктів природно-заповідного фонду | Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених Законом України «Про природно-заповідний фонд України» та іншими актами законодавства України, можуть використовуватися: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних цілях; для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. |
|  | Призначається для забезпечення збереження унікальних природних ландшафтів з особливими умовами використання. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів. Планувальні містобудівні заходи мають здійснюватись з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища. До зони входять об’єкти прородно-заповідного фонду, парки. |  |

4.7.5. Зона Р-2

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Р - 2 | № з/п | Назва зони | Рекреаційна зона активного відпочинку | Переважні види використання ділянок: розміщення зелених насаджень загального користування (парки, сади, сквери); рекреаційні установи (кемпінги, будинки відпочинку, інші об'єкти стаціонарної рекреації)а також місця масового відпочинку населення; заклади громадського харчування; об'єкти фізичної культури і спорту, спортивні майданчики, стадіони; місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням; малі архітектурні форми. Види використання, що супутні переважним видам: окремі адміністративно-господарські будівлі; громадські туалети; місця паркування легкових автомобілів; тимчасові споруди для підприємницької діяльності; заклади прокату необхідного інвентарю; культові споруди та комплекси; концертні майданчики; споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території. Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки); оранжереї. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.6. Зона Р-3

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Р - 3 | № з/п | Назва зони | Зона зелених насаджень загального користування | Переважні види використання ділянок: розміщення зелених насаджень загального користування (парки, сади, сквери); місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням. Види використання, що супутні переважним видам: окремі адміністративно-господарські будівлі; малі архітектурні форми; громадські туалети; місця паркування легкових автомобілів; заклади прокату необхідного інвентарю; споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території. Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): культові споруди та комплекси; заклади громадського харчування; тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки); заклади громадського харчування. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.7.Підзона Р-3.1

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Р – 3.1 | № з/п | Назва підзони | Підзона зелених насаджень спеціального призначення | Дана підзона використовується захисту житлової та громадської забудови від шкідливого впливу виробничих підприємств, підприємств та об’єктів комунально-складських зон і зон спеціального призначення. Переважні види використання: захисні зелені насадження; об’єкти інженерної інфраструктури; магістральні інженерні мережі. Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): оранжереї; теплиці; тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; колективні гаражі для зберігання легкових автомобілів; автозаправні станції; об’єкти обслуговування автомобілів. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.8. Підзона Р-3.2

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| Р – 3.2 | № з/п | Назва підзони | Підзона земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги) | Зону земель водного фонду складають: водні об'єкти; прибережні захисні смуги навколо водойм; гідротехнічні, інші водогосподарські споруди, а також землі, виділені під смуги відведення для них. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах навколо водойм забороняється: розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів); улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. Переважні види використання ділянок: розміщення зелених насаджень загального користування; гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди; об’єкти водного господарства; місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням; пляжі з відповідним обладнанням; малі архітектурні форми. Види використання, що супутні переважним видам: споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування цієї зони або загальноміської території. Допустимі види використання, які потребують погоджень(потребують спеціального дозволу або погодження): спортивні майданчики; малі архітектурні форми. Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування встановлюється земельним законодавством. У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані. У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, також для проведення науково-дослідних робіт. Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.9. Зона КС-3

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| КС-3 | № з/п | Назва зони | Зона розміщення комунально-складських об’єктів 3 класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання | Переважні види використання земельних ділянок: об’єкти виробничих і промислових підприємств ІІІ класу шкідливості (з санітарно-захисною зоною не більше 300 м); парники, теплиці з використанням сміття, компостування; об'єкти складського призначення різного профілю; бази для зберігання продукції і матеріалів; підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання; підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій); громадські туалети; зелені насадження спеціального призначення санітарно-захисної зони. Дозволені види використання: ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі; майданчики та спорудження контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації. Також дозволяється озеленення території, благоустрій. У санітарно-захисних зонах забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел. Необхідний постійний контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що знаходиться поблизу. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до перед проектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.10. Зона КС-4

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| КС- 4 | № з/п | Назва зони | Зона розміщення комунально-складських об’єктів 4 класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання | Переважні види використання земельних ділянок: об’єкти виробничих і промислових підприємств ІV класу шкідливості (з санітарно-захисною зоною не більше 100 м); парники, теплиці з використанням сміття, компостування; об'єкти складського призначення різного профілю; бази для зберігання продукції і матеріалів; підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання; підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій); громадські туалети; зелені насадження спеціального призначення санітарно-захисної зони. Дозволені види використання: ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі; майданчики та спорудження контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації. Також дозволяється озеленення території, благоустрій. У санітарно-захисних зонах забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел. Необхідний постійний контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що знаходиться поблизу. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до перед проектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.11. Зона КС

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| КС | № з/п | Назва зони | Зона розміщення комунально-складських об’єктів, що не потребують встановлення класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання | Переважні види використання земельних ділянок: об’єкти виробничих і промислових підприємств, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон; парники, теплиці з використанням сміття, компостування; об'єкти складського призначення різного профілю; бази для зберігання продукції і матеріалів; підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання; підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій); громадські туалети; зелені насадження спеціального призначення санітарно-захисної зони. Дозволені види використання: ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі; майданчики та спорудження контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації. Також дозволяється озеленення території, благоустрій. У санітарно-захисних зонах забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел. Необхідний постійний контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що знаходиться поблизу. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до перед проектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.12. Зона В-4

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| В - 4 | № з/п | Назва зони | Зона розміщення виробничих підприємств ІV класу шкідливості, відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання | Призначається для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м. Зона формується підприємствами ІV класу шкідливості в межах виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них, відповідно до СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», наведена в Додатку 1. Переважні види використання: підприємства ІV класу шкідливості. Супутні види використання: підприємства по обслуговуванню транспортних засобів; адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств; транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони; споруди інженерної інфраструктури; зелені насадження спеціального призначення; стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів. Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.13. Зона В-5

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| В - 5 | № з/п | Назва зони | Зона розміщення виробничих підприємств V класу шкідливості, відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання | Зона формується підприємствами V класу шкідливості в межах виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них, відповідно до СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», наведена в Додатку 1. Переважні види використання: підприємства V класу шкідливості. Супутні види використання: підприємства по обслуговуванню транспортних засобів споруди для постійного та тимсчасового зберігання транспортних засобів; адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств; транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони; споруди інженерної інфраструктури; зелені насадження спеціального призначення. Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): об’єкти інженерної інфраструктури; об’єкти культурно-побутового призначення та торгівлі. Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.14. Зона ТР-1

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| ТР - 1 | № з/п | Назва зони | Зона транспортної інфраструктури | Переважні види використання земельних ділянок: проїзні частини, пішохідні тротуари; захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; майданчики для стоянки автотранспорту; пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; споруди лінійного та енергетичного господарства; інженерні комунікації; огорожа вулиць та відбійники; дорожня інформація (знаки та ін.). Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): елементи зовнішньої реклами; вуличні меблі; архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку). Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній: усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях; елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.15. Зона ТР-2

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| ТР - 2 | № з/п | Назва зони | Зона вулиць, майданів в межах червоних ліній | Переважні види використання земельних ділянок: проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць; майданчики для стоянки автотранспорту; пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання; споруди лінійного та енергетичного господарства; інженерні комунікації; дорожня інформація (знаки та ін.). Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): елементи зовнішньої реклами; вуличні меблі; архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку). Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній: усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях; елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості; елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

4.7.16. Зона ІН-1

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| ІН - 1 | № з/п | Назва зони | Зона об’єктів електропостачання | Переважні види використання: інженерні мережі, коридори мереж, інші споруди інженерної інфраструктури; Супутні види використання: об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд; адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони; зелені насадження спеціального призначення; технологічні проїзди. Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

- 4.7.17. Зона ІН-2

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| ІН - 2 | № з/п | Назва зони | Зона об’єктів, газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання | Переважні види використання: інженерні мережі, коридори мереж, інші споруди інженерної інфраструктури; Супутні види використання: об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд; адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони; зелені насадження спеціального призначення; технологічні проїзди. Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування об’єктів зони. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення»та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

- 4.7.18. Зона КВТ

| Зона забудови | Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки | Види використання земельних ділянок |
| --- | --- | --- |
| КВТ | № з/п | Назва зони | Зона установ відпочинку та туризму | Зона призначається для розміщення туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, центрів обслуговування туристів, парків. До зони входять рекреаційні території, на яких згідно містобудівної документації розміщуються об’єкти туристичної інфраструктури. Переважні види використання: кемпінги; місця для наметів; туристичні бази (табори). Супутні види використання: підприємства торгівлі; підприємства громадського харчування; спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди; пункти прокату; малі архітектурні форми; зелені насадження обмеженого користування; квітники, газони. споруди інженерної інфраструктури, пов’язані з функціонуванням закладів. Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження): громадські вбиральні; гостьові автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів. |
|  | 1. | Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |  |
|  | 3. | Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови Відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) | Не визначається |  |
|  | 4. | Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» а згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |  |
|  | 5. | Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |  |
|  | 6. | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |  |

## 4.7.19. Зони сільськогосподарського використання «СВ»

Зона земель сільськогосподарського використання СВ-1.

Переважні види використання земельних ділянок:

- для багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, ведення сільського господарства, фермерського господарства.

Підзона земель сільськогосподарського використання СВ-1.1.

Переважні види використання земельних ділянок:

- для багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, ведення сільського господарства, фермерського господарства.

На земельних ділянках,  розташованих  у  межах  підзони СВ-1.1 забороняється: 
споруджувати житлові, громадські та дачні будинки; 
розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади 
пально-мастильних матеріалів;будувати гаражі  та  автостоянки,  садові   та   дачно-садові споруди, автомобільні дороги I - V категорії та залізниці; 
 влаштовувати звалища,   виливати  розчини  кислот,  солей  та 
лугів, що спричиняють корозію;

організовувати  заходи,   пов'язані  з масовим скупченням людей;

будувати огорожі   для   відокремлення   приватних  земельних 
ділянок, лісових масивів, садів, виноградників тощо;

зберігати сіно і солому, розбивати польові стани і табори для 
худоби, розміщувати пересувні та стаціонарні пасіки;

розбирати і   руйнувати  водопропускні,  берегоукріплювальні, 
земляні та  інші  споруди,  що  захищають  об'єкти  магістрального 
трубопровідного транспорту від руйнування,  а прилеглу територію і 
навколишню місцевість - від аварійного розливання  продукту,  який 
транспортується магістральним трубопроводом;

переміщувати та  руйнувати  знаки  закріплення  магістральних 
трубопроводів на місцевості,  пошкоджувати або  руйнувати  лінійну 
частину  цих  трубопроводів,  засоби  електрохімічного захисту від 
корозії,  кранове  обладнання,  засоби  технологічного  зв'язку  і 
лінійної телемеханіки, інші складові магістральних трубопроводів; 
відчиняти люки,  хвіртки і двері необслуговуваних підсилюючих 
пунктів кабельного  зв'язку,  загорож  вузлів  лінійної  арматури, 
станцій  катодного  і  дренажного  захисту,  лінійних  і оглядових 
колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну 
арматуру,  вимикати і вмикати засоби зв'язку, енергозабезпечення і 
телемеханіки магістральних трубопроводів; розводити вогонь і розміщувати відкриті або  закриті  джерела вогню.

## 5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території

## 5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування

На момент розроблення Генерального плану територія населеного пункту загалом забезпечена озелененням, проте її система потребує певного впорядкування.

Необхідність впорядкування системи озеленення передбачена в першу чергу з метою дотримання Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, а також для реалізації ряду проектних рішень, зокрема:

- поліпшення культурно-побутового обслуговування;

- формування озеленених територій загального користування, спеціального призначення(санітарно-захисних зон), обмеженого користування.

При цьому, проектними рішенням враховано ряд вимог, встановлених державними санітарними нормами та державними будівельними нормами, відповідно до яких:

- на території санітарно-захисної зони завширшки 100 м  і більше зі сторони сельбищної території необхідно передбачати смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, а з шириною зони до 100 м - не менше 20 м;

- вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м;

- зелені насадження для захисту водозабірних споруд з підземних джерел необхідно розміщувати на межі першого поясу зони санітарної охорони на відстані не менше 30 м від підземного джерела і водозабірних споруд.

- озеленення територій має здійснюватись з максимальним збереженням і використанням існуючих зелених насаджень;

- підбір асортименту рослин і розміщення їх на території населених пунктів слід проводити в залежності від природно-кліматичних умов, розмірів населеного пункту. При  цьому  слід враховувати як пило-, газостійкість 
рослин, так і їх захисні і оздоровчі властивості. Забороняється застосовувати для озеленення вулиць фруктові дерева і чагарники, що потребують обробки отрутохімікатами;

- дерева, що висаджуються біля будинків, не повинні перешкоджати інсоляції і освітленості житлових і громадських будівель відповідно до гігієнічних норм.

Додатково проектним рішенням враховано ряд вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- зелені насадження на території сільських рад і населених пунктів підрозділяються на: спільного користування (на території парку, скверу, бульварів), обмеженого користування (на територіях безсадибної житлової забудови, виробничої зони, ділянок установ громадського призначення, приквартирних і присадибних  ділянок); спеціального призначення (санітарно-захисні, меліоративні).

Відносно територіальної організації рекреації проектні рішення враховують наступні основні вимоги державних будівельних норм:

- на території населеного пункту необхідно передбачати систему озеленення територій та інших відкритих просторів, що можуть бути використані для тривалого і короткочасного відпочинку населення. Зони тривалого відпочинку належить розміщувати за межами населених пунктів в найсприятливіших умовах;

- розміщення зон відпочинку населення належить передбачати відповідно до порядку використання рекреаційних земель на ландшафтно-рекреаційних територіях населених пунктів (внутрішньоселищні), території селищних рад і в системах розселення (міжселенні);

- зона короткочасного відпочинку на території населених пунктів включає території лісопарків, що прилягають до них, парків, скверів, бульварів. Громадські центри населених пунктів належить формувати у комплексі з зонами короткочасного відпочинку;

- найменша величина площі парку чи загальноселищного саду повинна складати 0,2 га (без фізкультурно-спортивних споруд), скверу  - 0,5 га. Під зелені насадження парку, саду чи скверу повинно відводитись не менше 70% території (без фізкультурно-спортивних споруд);

- в умовах реконструкції населених пунктів, завершення забудови і благоустрою їх громадських центрів необхідно передбачати улаштування окремих скверів або парку у складі культурного комплексу на території громадського центру.

## 5.2. Благоустрій території

Благоустрій території передбачає комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території населеного пункту, що забезпечують комфортні умови для праці, побуту й відпочинку жителів, які включають в себе формування системи зелених насаджень (у тому числі декоративне озеленення й квіткове оформлення, геопластику рельєфу - брукування майданів і майданчиків, улаштування підпірних стінок, сходів, пандусів, створення штучного рельєфу) та інше.

Державними будівельними нормами передбачено, що розміщення всіх елементів візуально-просторової інформації повинно бути підпорядковане об'ємно-просторовому вирішенню забудови з урахуванням масштабності й архітектурно-художньої композиції та здійснюватися за межами червоних ліній або бокової видимості вулиці.

Місця відпочинку для відвідувачів громадських закладів передбачаються на рекреаційних майданчиках перед входами  в будівлю або у сквері, що розміщується в межах громадського центру. Орієнтовний розмір майданчиків відпочинку - 30-50 кв.м.

Зовнішній благоустрій ділянок садибної забудови включає у себе влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку, дитячих і господарських майданчиків, озеленення декоративне та квіткове оформлення. Зовнішній благоустрій здійснюється господарями прилеглих садиб у відповідності із загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами.

При в'їзді в населений пункт встановлюється дорожній знак із назвою цього населеного пункту.  В'їзний знак установлюється на відстані не менше 3 м від краю обочини дороги на розширенні або за кюветом на придорожній смузі. При установці декоративного знаку влаштовується майданчик розміром 10 х 15 кв.м з мощенням тротуарною плиткою чи бруківкою, лавками та квітником.

На автобусних зупинках громадського транспорту у сільських населених пунктах державними будівельними нормами передбачено спорудження автопавільйонів напівзакритого типу з майданчиком для відпочинку, на якому розміщуються 2-3 лавки, урна для сміття.

## 6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до існуючих умов населений пункт відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря.

Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території населеного пункту, а також для покращення існуючого стану навколишнього природного середовища, проектними рішеннями пропонується:

- сформувати ландшафтно-рекреаційну зону на основі існуючих зелених насаджень загального користування;

- запровадження комбінованої системи санітарної очистки від твердих побутових відходів у вигляді планово-квартальної, з використанням контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів;

- забезпечення заходів з озеленення спецпризначення в межах проектних рішень відносно організації нового кладовища, санітарно-захисних зон, а також рекреаційної зони;

- для підприємств, санітарно-захисні зони  яких охоплюють житлову забудову, необхідно розробити спеціалізований проект по організації санітарно-захисних зон та заходів, спрямованих безпосередньо на зниження техногенного навантаження, зумовленого виробничою діяльністю з метою подальшого скорочення санітарно-захисних зон;

- озеленення внутрішньоквартальних територій та територій спецпризначення.

Застосування в якості проектних рішень ряду заходів у вигляді різного виду озеленення обґрунтовується тими факторами, що зелені насадження мають меліоративні, водоохоронні і вітрозахисні якості, які позитивно впливають на покращення існуючого навколишнього середовища.

## 7. Пропозиції щодо охорони культурної та археологічної спадщини

Право  безумовного  доступу до об'єктів культурної спадщини з 
метою їх обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером 
та  способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання 
відповідних даних, наукового вивчення мають особи, уповноважені на 
це органами охорони культурної спадщини.

Власник об'єкта культурної  спадщини  або  уповноважений  ним 
орган,   особа,   яка  набула  права  володіння,  користування  чи 
управління,  виконавець реставраційних робіт зобов'язані допускати 
уповноважених   органами  охорони  культурної  спадщини  осіб  для 
виконання ними своїх обов'язків до об'єктів культурної спадщини та 
на їхню територію. Пам'ятки, їхні частини,  пов'язане з ними рухоме та  нерухоме майно забороняється зносити,  змінювати,  замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця.

Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається 
як виняток у випадках,  коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, 
за умови проведення комплексу наукових досліджень  з  вивчення  та 
фіксації пам'ятки (обміри, фотофіксація тощо).

Власник   або   уповноважений   ним   орган,    користувач 
зобов'язані  утримувати  пам'ятку  в  належному  стані,  своєчасно 
провадити  ремонт,  захищати  від  пошкодження,   руйнування   або 
знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.

Використання  пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до 
режимів використання,  встановлених  органами  охорони  культурної 
спадщини,  у  спосіб,  що  потребує  якнайменших  змін і доповнень 
пам'ятки та забезпечує збереження її  матеріальної  автентичності, 
просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, 
оздоби тощо. У разі,  коли  пам'ятці  загрожує  небезпека  пошкодження, 
руйнування  чи  знищення,  власник  або  уповноважений  ним орган, 
особа,  яка набула права володіння,  користування  чи  управління, 
зобов'язані  привести  цю пам'ятку до належного стану (змінити вид 
або спосіб її використання,  провести  роботи  з  її  консервації, 
реставрації,     реабілітації,     музеєфікації,     ремонту    та 
пристосування).

Якщо власник  або  уповноважений  ним  орган,  особа,  яка 
набула права володіння,  користування чи управління, самостійно не 
здійснюють заходів,  передбачених у частині першій цієї статті, то 
відповідний  орган охорони культурної спадщини може зобов'язати їх 
здійснити ці заходи, видавши відповідне розпорядження.

У разі,  коли власник або уповноважений ним орган,  особа, 
яка набула права володіння, користування чи управління, не в змозі 
виконати розпорядження органу  охорони  культурної  спадщини  щодо 
охорони  пам'ятки,  орган  охорони  культурної спадщини може вжити 
необхідних   заходів   самостійно   (повністю    або    частково), 
профінансувавши  їх  за рахунок спеціальних коштів на фінансування 
охорони культурної спадщини.

Органи охорони  культурної  спадщини  зобов'язані  заборонити 
будь-яку  діяльність  юридичних  або  фізичних  осіб,  що  створює 
загрозу  пам'ятці  або порушує законодавство,  державні стандарти, 
норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

Органи місцевого   самоврядування,   на   території  яких  не 
створено  органів   охорони   культурної   спадщини,   зобов'язані 
заборонити  будь-яку  діяльність  юридичних або фізичних осіб,  що 
створює загрозу пам'ятці,  негайно повідомивши про це  відповідний 
орган  охорони  культурної  спадщини  місцевого  органу виконавчої 
влади.

Органи місцевого   самоврядування   зобов'язані   повідомляти 
відповідні  органи  охорони  культурної спадщини про бездіяльність 
власника або уповноваженого ним органу,  особи,  яка набула  права 
володіння,   користування   чи   управління,  що  створює  загрозу 
пам'ятці. З метою захисту традиційного характеру середовища окремих 
пам'яток, їх комплексів (ансамблів), історико-культурних 
заповідників, історико-культурних заповідних територій навколо них 
мають  встановлюватися  зони охорони пам'яток: охоронні зони, зони 
регулювання  забудови,  зони охоронюваного ландшафту, зони охорони 
археологічного  культурного  шару.

Межі та режими використання зон охорони пам'яток визначаються 
відповідною  науково-проектною  документацією   і   затверджуються 
відповідним органом охорони культурної спадщини.

Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання 
зон охорони  пам'яток  та  внесення  змін  до  них  встановлюється 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері охорони культурної спадщини.

Проведення   археологічних   розвідок,   розкопок,   інших 
земляних робіт на території пам'ятки,  охоронюваній  археологічній 
території,  в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, 
а також дослідження решток життєдіяльності  людини,  що  містяться 
під   земною   поверхнею,  під  водою,  здійснюються  за  дозволом 
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику   у  сфері  охорони  культурної  спадщини,  що  видається 
виконавцю  робіт  -  фізичній  особі,  і за умови реєстрації цього 
дозволу у відповідному органі охорони культурної спадщини.

Дозволи на   проведення   археологічних   розвідок,  розкопок 
надаються за  умови  дотримання  виконавцем  робіт  вимог  охорони 
культурної    спадщини    та   наявності   у   нього   необхідного 
кваліфікаційного  документа,   виданого   кваліфікаційною   радою. 
Порядок   надання   дозволів  установлюється  Кабінетом  Міністрів 
України. 
	Дозволи на проведення земляних (підводних) робіт на території 
місць бойових дій,  місць  поховань  померлих та померлих (загиблих) 
військовослужбовців (у  тому  числі  іноземців),  які  загинули  у 
війнах,  внаслідок  депортації та політичних репресій на території 
України,  надаються згідно з програмами, погодженими з відповідним 
органом охорони культурної спадщини.

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт  виявлено 
знахідку  археологічного  або  історичного  характеру,  виконавець 
робіт  зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї 
доби  повідомити  про  це  відповідний  орган  охорони  культурної 
спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні  роботи  можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Будівельні, меліоративні,  шляхові та інші роботи,  що можуть 
призвести  до  руйнування,  знищення   чи   пошкодження   об'єктів 
культурної спадщини,  проводяться тільки після повного дослідження 
цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

Роботи   на  щойно  виявлених  об'єктах  культурної  спадщини 
здійснюються  за  наявності письмового дозволу відповідного органу 
охорони   культурної   спадщини   на  підставі  погодженої  з  ним 
науково-проектної документації.

З  метою  захисту  об'єктів  археології, у тому числі тих, що 
можуть   бути   виявлені,   проекти  землеустрою  щодо  відведення 
земельних  ділянок  у  випадках,  передбачених  Земельним кодексом 
України,  погоджуються  органами охорони культурної 
спадщини.

# III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Враховуючи поточні проектні пропозиції, а також: існуючий стан територій, перспективи розвитку виробничої та соціальної сфери, необхідність вдосконалення умов проживання, розроблено модель перспективного розвитку населеного пункту та прилеглої до нього території.

Модель перспективного розвитку дає можливість забезпечити плановий і сталий розвиток населеного пункту за необхідними напрямками, як в найближчий час, так і на віддалену перспективу.

Модель передбачає можливість підвищення ефективності використання внутрішніх  територіальних ресурсів:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 32,64 га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві працівників, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання, водовідведення;

- розширення площі громадської забудови на 3,74 га, що дасть можливість передбачити в подальшому території для спортивних об’єктів та для масового відпочинку населення.

- розчистка та поглиблення існуючих водойм на площі 20,74 га, що в перспективі дасть можливість підвищити ефективність використання цих територій, в тому числі і для розміщення територій для масового відпочинку населення.

# ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | тис. осіб | 2,284 | 2,400 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 1249,55 | 1249,55 |
|  | Житлової забудови, всього | га | 441,77 | 474,41 |
|  | Громадської забудови, всього | га | 17,77 | 21,51 |
|  | Виробничі, всього | га | 18,93 | 21,67 |
|  | Комунальні, всього | га | 16,96 | 17,75 |
|  | в т.ч. кладовища | га | 15,93 | 15,93 |
|  | в т.ч. комунальні | га | 1,03 | 1,82 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га | 70,14 | 80,22 |
|  | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені | га | 297,37 | 158,16 |
|  | Водних поверхонь | га | 20,74 | 20,74 |
|  | Сільськогосподарські угіддя | га | 305,74 | 421,96 |
|  | Лісогосподарські | га | 32,09 | 32,09 |
|  | Колективні сади | га | 24,80 | 0,00 |
| 3. | Житловий фонд | тис.м2 | 52,3 | 70,2 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 21,5 | 29,2 |
| 4. | Житлове будівництво, всього: | тис.м2 | 52,3 | 70,2 |
|  |  | Кількість квартир/дворів |  |  |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | Дошкільні навчальні заклади | Об’єкт | 1 | 2 |
|  | Загальноосвітні школи | Об’єкт | 1 | 1 |
|  | Лікарні (відділення лікарень), всього |  | - | - |
|  | Терапевтичні відділення, всього | Об’єкт | 1 | 1 |
|  | Амбулаторії, всього |  | 1 | 1 |
|  | Фельдшерсько-акушерські пункти, всього |  | - | - |
|  | Пожежні депо, всього | Об’єкт / пожежних автомобілів | 1/1 | 1/2 |
|  | Торгівельні заклади | об’єкт | 10 | 14 |
|  | Заклади побутового обслуговування | об’єкт | 1 | 1 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та сільський пасажирський транспорт |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 48,5 | 58,2 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 | 3,87 | 4,64 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирського транспорту, всього | км | - | - |
|  | у т. ч. автобуса |  | - | - |
|  | Тролейбуса |  | - | - |
|  | Трамвая |  | - | - |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | - | - |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | 0,343 | 0,361 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -/- | 0,343 | 0,361 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | -/- | - | 0,361 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -/- | - | 0,361 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт х год. / рік | 1,827 | 2,357 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт | 0,609 | 0,785 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всього | -/- | - | - |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | 0,377 | 0,397 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км | - | - |
|  | Намив, підсипка території | га | - | - |
|  | Берегоукріплення | км | - | - |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га | - | - |
|  | Регулювання русел рік / водойм | га | - | 15,05 |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи, | га | - | - |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | га | - | 2,40 |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: Протипросідні заходи; Сейсмічністю 7 балів і більше | -/- -/- | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць | - | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис.т / рік | 0,882 | 0,965 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |

# ДОДАТКИ

Додаток 1

Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них

Хімічні підприємства та виробництва

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво паперу із готової целюлози та ганчір'я.

2. Виробництво   галаліту   та   інших   білкових   пластиків (амінопласти та ін.).

3. Виробництво гліцерину.

4. Виробництво емалей на конденсаційних смолах.

5. Виробництво мила.

6. Виробництво органопрепаратів (див. м'ясокомбінати).

7. Виробництво  генераторного  газу  на  вугіллі  та  торфі у кількості до 5000 м3/год.

8. Хімічна  переробка  руд  рідкісних  металів  для одержання солей молібдену,

вольфраму і кобальту.

9. Виробництво   фенолальдегідних  прес-матеріалів,  а  також пресованих  і

намотувальних  виробів   із   паперу   і   тканини, просякнутих  фенолальдегідними  смолами  у кількості не більше 100 т/рік.

10. Виробництво   технічного  саломасу  (з  одержанням  водню електролітичним

способом).

11. Виробництва солеварні та солерозмольні.

12. Виробництво  фармацевтичних  солей   калію   (хлористого, сірчанокислого і

поташу).

13. Виробництво гумового взуття без  застосування  органічних розчинників і гумових сумішей без застосування сажі.

14. Виробництво туків рідких.

15. Виробництво ваніліну та сахарину.

16. Виробництво нафтового газу в кількості до 1000 м3/год.

17. Виробництво            пресувальних            матеріалів (фенолформальдегідних,

сечовинно-   і   меламіноформальдегідних, кремнійорганічних та ін.).

18. Виробництво штучної шкіри на основі полівінілхлоридних та 
інших смол без застосування летких органічних розчинників.

19. Виробництво поліхлорвінілового пластифікату,  вініпласту, міпластових сепараторів пінополіуретану, поропластів, склопластів, стиропору.

20. Виробництво алкалоїдів і галенових препаратів.

21. Виробництво мінеральних  природних  фарб  (крейди,  охри, мумії та ін.).

22. Виробництво парфюмерії.

23. Виробництво дубильного екстракту.

24. Виробництво  виробів  із  синтетичних  смол,   полімерних матеріалів   та

пластичних  мас  різними  методами  (пресуванням, екструзією, литтям під тиском,

вакуум-формуванням та ін.).

25. Виробництво синтетичних порошкоподібних миючих засобів.

26.Хімчистка.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво неорганічних реактивів при відсутності хлорних цехів.

2. Виробництво  по   вулканізації   гуми   без   застосування сірковуглецю.

3. Виробництво вуглекислоти та "сухого льоду".

4. Виробництво штучних перлів.

5. Виробництво виробів із пластичних мас та синтетичних  смол (тільки механічна

обробка).

6. Виробництво  фотохімічне  (фотопластинок,  кіноплівки   та фотопаперу).

7. Виробництво туків вуглекислих.

8. Пункти   очистки,   промивки   та  пропарки  цистерн  (при перевезенні нафти і нафтопродуктів).

9. Виробництво  різних  видів  паперу  і картону із привізних напівфабрикатів;

виробництво деревної маси  та  напівцелюлози  із застосуванням   соди   або  моносульфіту  при  одержанні  готового моносульфіту і без спалювання  відпрацьованих  лугів,  що  містять сірку,  та  інших  матеріалів  без застосування рідкого сірчистого газу.

10. Заводи поліграфічних фарб.

11. Виробництво готових лікарських форм.

12. Виробництво  стиснутих  та  скраплених  продуктів  поділу повітря.

Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і  виробництва

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво    машин    та    приладів     електротехнічої промисловості

(динамомашин,   конденсаторів,   трансформаторів, прожекторів та ін.) при наявності

невеликих  ливарних  та  гарячих цехів.

2. Виробництво голого кабеля.

3. Виробництво котлів.

4. Виробництво металевих електродів.

5. Підприємства   металообробної  промисловості  з  чавунним, сталевим (у кількості до 10000 т/рік) та кольоровим  (у  кількості до 100 т/рік) литтям.

6. Виробництво сурми електролітичним способом.

7. Шрифтоливарні   заводи  (при  можливих  викидах  свинцю  в атмосферу).

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства  металообробної  промисловості  з   термічною обробкою без ливарень.

2. Виробництво лужних акумуляторів.

3. Шрифтоливарні заводи.

4. Виробництво   приладів   для   електричної   промисловості (електроламп,  ліхтарів  та  ін.)  при відсутності ливарень та без застосування ртуті.

5. Виробництво  твердих  сплавів  і  тугоплавких  металів при відсутності цехів хімічної обробки руд.

6. Друкарні.

Підприємства по видобуванню руд та нерудних копалин

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Підприємства по видобуванню кам'яної кухонної солі.

2. Підприємства по видобуванню торфу фрезерним способом.

3. Підприємства  по  видобуванню  руд  металів  та металоїдів шахтним способом,  за винятком свинцевих руд,  ртуті,  миш'яку  та марганцю.

Виробництва будівельної промисловості

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво штучного каміння та бетонних виробів.

2. Елеватори цементів та інших курних будівельних матеріалів.

3. Виробництво будівельних матеріалів із відходів ТЕЦ.

4. Виробництво азбестоцементних виробів.

5. Виробництво полімерних будівельних матеріалів.

6. Виробництво фарфорових та фаянсових виробів.

7. Виробництво червоної та силікатної цегли.

8. Виробництво керамічних та вогнетривких виробів і мергелів.

9. Кам'яноливарні.

10. Виробництво скла.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства  по видобуванню каміння безвибуховим способом та підприємства по обробці природного каміння.

2. Виробництво гіпсових виробів.

3. Виробництво камишиту,  соломіту,  диференту,  фіброліту та ін.

4. Виробництво глиняних виробів.

Виробництва по обробці деревини

Клас IV.  Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво деревинної шерсті.

2. Заводи   лісопильні,   фанерні   та   деталей   дерев'яних стандартних будівель.

3. Судобудівні верфі для виготовлення дерев'яних суден.

4. Виробництво обозне.

5. Виробництво           хвойно-вітамінного          борошна, хлорофіло-каротинової пасти, хвойного екстракту.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства столярно-теслярні,  меблеві,  паркетні та  по виготовленню ящиків.

2. Підприємства  по  консервуванню  деревини   сольовими   та водними розчинами (без солей миш'яку) і суперобмазкою.

3. Виробництво     виробів     із     деревинної      шерсті: деревинно-стружкових,

деревинно-волокнистих, цементно-фібролітових плит та ін.

4. Виробництво бондарних виробів із готової клепки.

5. Виробництво рогожно-ткацьке.

6. Судобудівельні  верфі  для виготовлення дерев'яних катерів та човнів.

Текстильні виробництва та виробництва легкої промисловості

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Підприємства  по  безперервному  просочуванню  тканин   та паперу   олійними,  олійно-асфальтовими,  бакелітовими  та  іншими лаками з обсягом виробництва до 300 т/рік просочуваного матеріалу.

2. Підприємства котонінні.

3. Підприємства коконо-розварювальні та шовко-розмотувальні.

4. Підприємства меланжові.

5. Підприємства  конопле-джутокрутильні,  канатні,  шпагатні, 
мотузкові та по обробці кінців.

6. Виробництво пряжі та тканин із вовни,  бавовни і льону при наявності фарбувальних, відбілювальних та ливарних цехів.

7. Виробництво галантерейно-шкіряного картону  з  оздобленням полімерами  із

застосуванням органічних розчинників до 0,5 т/добу та виробництво  гуми  для  низу

взуття  без  застосування  летких органічних розчинників.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво пряжі та тканин із бавовни,  льону і вовни при відсутності фарбувальних та відбілювальних цехів.

2. Підприємства трикотажні та мереживні.

3. Шовкоткацькі виробництва.

4. Швейні фабрики.

5. Виробництво килимів та штучного каракулю.

6. Виробництво    взуттєвих    картонів   на   шкіряному   та шкіряно-целюлозному волокні без застосування розчинників.

7. Виробництво взуття.

Виробництво по обробці тваринних продуктів

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Виробництво  скелетів  та  наочного  приладдя  із   трупів тварин.

2. Комбікормові  заводи  (виробництво  кормів  для  тварин  з харчових відходів).

3. Виробництво валяльне та повстяне.

4. Виробництво  желатину  вищого  сорту із свіжих незагнивших кісток,  з мінімальним строком зберігання на спеціально обладнаних складах з охолодженням.

5. Підприємства по обробці волоса,  щетини, пуху, пера, рогів та копит.

6. Виробництва кишково-струнні та кетгутові.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво лакових шкір.

2. Виробництво виробів із вичиненої шкіри.

3. Виробництво щіток із щетини та волоса.

4. Склади  мокросолоних  шкір  (до  200 штук) для тимчасового зберігання

(без обробки).

5. Валяльні майстерні.

Виробництво по обробці харчових продуктів та смакових речовин

Клас IV. Санітарно-захисна зона 100 м

1. Млини,   крупорушки,   зернообдиральні   підприємства   та комбікормові заводи.

2. Елеватори.

3. Підприємства кавообжарочні.

4. Підприємства сироварні.

5. Виробництва оліємаргарину та маргарину.

6. Виробництва м'ясокоптильні.

7. Виробництво харчового спирту.

8. Підприємства рибоконсервні та рибофілейні  з  утильцехами, рибокомбінати.

9. Цехи  по  виробництву  ферментів  з   глибинним   способом культивування.

10. Бурякоцукрові заводи без жомосховища.

11. Кукурудзяно-крохмальні, кукурудзяно-патокові заводи.

12. Виробництво альбуміну.

13. Підприємства  по  переробці  овочів (сушіння,  соління та квашення).

14. Виробництво декстрину, глюкози та патоки.

15. Виробництво крохмалю.

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Кондитерські фабрики.

2. Виробництво харчового оцту.

3. Підприємства  тютюново-махорочної  (тютюново-ферментаційні заводи, тютюнові та сигаретно-махорочні фабрики).

4. Чаєрозважувальні фабрики.

5. Заводи спирто-горілчані.

6. Підприємства олійницькі.

7. Консервні заводи.

8. Овочесховища.

9. Цукрово-рафінадні заводи.

10. Заводи коньячного спирту.

11. Пивоварні заводи (без солодівень).

12. Макаронні фабрики.

13. Молочні та маслоробні заводи (тваринні масла).

14. Ковбасні фабрики потужністю понад 3 т за зміну.

15. Хлібзаводи.

16. Фабрики харчові заготівельні.

17. Холодильники місткістю понад 600 т.

18. Заводи первинного виноробства.

19. Винні заводи.

20. Заводи виноградного соку.

21. Заводи  фруктових  та  овочевих  соків  і  безалкогольних напоїв.

22. Підприємства  по  варінню товарного солоду і виготовленню дріжджів.

23. Рибокоптильні заводи.

Додаток 2

Мінімальні відстані в плані від інженерних підземних мереж до будинків,   споруд

| Інженерні мережі | Відстані, м, по горизонталі (в світлі) від підземних мереж, до |
| --- | --- |
|  | Фундаментів будинків та споруд | Фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв’язку | Бортового каменя вулиці дороги(краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) | Зовнішньої брівки кювету або підошви насипу дороги | Фундаментів опор повітряних ліній електропередач напругою |
|  |  |  |  |  | До 1 кВ зовнішнього освітлення | Вище 1 до 35 Кв | Вище 35 до 110 кВ і вище |
| Водопровід і каналізація | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самопливна каналізація | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Кабелі силові всіх напрямків та кабелі зв’язку | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 5 | 10 |

Додаток 3

Мінімальні відстані між підземними інженерними мережами

| Інженерні мережі | Відстань, м, по горизонталі (в світлі) до |
| --- | --- |
|  | Водопроводу | Кабелів зв’язку | Каналізації побутової | Дренажу та дощової каналізації | Газопроводів тиску Мпа | Кабелів силових та всіх напруг |
|  |  |  |  |  | Низького до 0,005 | Середнього від 0,005 до 0,3 | Високого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Від 0,3 до 0,6 | Від 0,6 до 1,2 |  |
| Водопровід | Див. пр.1 | 0,5 | Див. пр.2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* |
| Каналізація побутова | Див. пр.2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5* |
| Дощова каналізація | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Кабелі силові всіх напрямків | 0,5* | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
| Кабелі зв'язку | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5* |
| Примітки: |
| 1. При паралельній прокладці декількох ліній водопроводу відстань між ними належить приймати у відповідності до Державних будівельних норм, які регламентовано вимог до зовнішні мереж водопостачання. |
| 2. Відстань від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу треба приймати, м: до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб - 5; до водопроводу із чавунних труб діаметром до 200 мм - 1,5; діаметром вище 200 мм - 3; до водопроводу з пластмасових труб - 1,5. |
| *Відповідно до Правил облаштування електрообладнання |

Додаток 4

ВИТЯГ З КОМПЛЕКСНОГО ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД до 2050 р (Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (протокол № 9 від 6 листопада 2006 р.)

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО 2050 р.

Чисельність і особливості вікової структури населення формуються під впливом трьох основних компонентів: народжуваності, смертності та міграцій. Тому компонентний демографічний прогноз передбачає комбінацію різних варіантів цих компонентів.

Основними варіантами в даній роботі визнано „низький”, „середній” та „високий” (для народжуваності – „1-й високий”). Решта носить дослідницький, аналітичний характер. Виходячи з логіки обгрунтування кожного варіанту компонентного демографічного прогнозу, у комбінації поєднуються не всі варіанти. Зокрема, варіанти „нормативний” та „постійні коефіцієнти” комбінуються лише з аналогічними варіантами інших компонентів. „Наднизький” варіант тривалості життя та міграцій поєднано з „середнім” варіантом народжуваності з метою визначити ступінь впливу найгіршої ситуації по смертності та міграціях із реалістичною динамікою народжуваності. Найбільш вірогідними доцільно вважати варіанти прогнозу, в яких поєднуються не менше двох „середніх” варіантів по всіх компонентах. Розподіл населення за статтю та віком на перспективу за всіма обчисленими варіантами подано в Додатках. Назва кожного варіанту містить у собі назви тих варіантів окремих компонентів прогнозу, комбінацією яких він сформований. Так, перше слово відповідає народжуваності, друге – смертності, третє – міграції. Наприклад, варіант прогнозу „1-й високий-середній-низький” вказує на те, що в розрахунку перспективної чисельності населення використана комбінація з 1-го високого прогнозу народжуваності, середнього варіанту тривалості життя та низького варіанту прогнозу міграцій. Особливу увагу слід приділити найбільш вірогідному варіанту прогнозу – „середній-середній-середній”. Цей варіант видається найбільш близьким до реально досяжних у визначені роки показників народжуваності, смертності та міграційного притоку. Як показує практика демографічних прогнозів, точний точковий прогноз є неможливим через існування величезної кількості прямих і прихованих факторів, що впливають на досліджувані процеси, залишається незрозумілим механізм і характер їх рекурентних зв’язків. Ймовірною також є поява нових факторів, що можуть докорінно змінити всю систему соціально-економічних взаємозв’язків і, зрештою, призвести до непередбачуваних демографічних наслідків. Проте, цей варіант прогнозу пролягає в околі найбільш вірогідного „пучка” демографічної реальності. Чисельність населення на середину 2050 р. за цим варіантом оцінюється на рівні 36 158,4 тис. Осіб.

Прогноз чисельності населення України до 2050 р. за різними варіантами. Частка осіб, старше 60 років наприкінці прогнозного періоду становитиме 32,2%. Згодом, коли у відповідний вік „увійдуть” чисельні покоління народжених на початку 1950-х, а не менш чисельні когорти народжених у середині 1980-х 109 „вийдуть” із найбільш фертильного віку почнеться зростання рівня старіння. Подальше зростання темпів старіння також зумовлюватиметься тими особливостями вікової структури, які вже зараз властиві населенню України. Комбінація найбільш „виграшних” варіантів прогнозу тривалості життя та міграцій, а також один із „високих” варіантів народжуваності на середину 2050 р. дає 42 313,4 тис. осіб. Рівень старіння досягне 32,1%. „1-й високий, високий, середній”. Посідає „друге місце” за ступенем оптимістичності. Чисельність населення на горизонті прогнозу складе 41 013,9 тис. осіб. Частка осіб старше 60 років становитиме 32,4%. „1-й високий, середній, високий”. Така зміна комбінації дає порівняно з попереднім варіантом помітний „програш”, а кількість мешканців України за ним становитиме 40 286,1 тис. осіб. Питома вага осіб похилого віку складе 29,5%. „1-й високий, середній, низький”. Складно відмітити ступінь вірогідності реалізації такої комбінації. Проте, „низький” варіант міграційного прогнозу суттєво змінює демографічну картину порівняно з іншими варіантами циклу з „1-ю високою” народжуваністю. На 110 середину 2050 р. чисельність населення України складе 35 568,6 тис. осіб, а рівень постаріння становитиме 31,0%. Статево-вікова піраміда постійного населення України на початок 2050 р. за варіантами „1й-високий-високий-високий”, „середній-середній-середній”, „низький-низький-низький”. „1-й високий, середній, середній”. Результат перетинання цих гіпотез компонентів прогнозу міститься між результатами попередніх варіантів – 39 019,0 тис. осіб. Частка осіб похилого віку складе відповідно 29,9%. „1-й високий, низький, низький”. Комбінація низької тривалості життя, міграційно непривабливої країни та високої народжуваності, звісно, є досить сумнівною. Цікаво, що за цим варіантом прогнозу в Україні очікується 32 988,1 тис. осіб. на середину 2050 р. Рівень постаріння, зрозуміло, дещо нижчий – 27,8%. „Середній, високий, високий”. За таких вихідних припущень чисельність мешканців України досягне на середину 2050 р. 39 394,0 тис. осіб. Питома вага осіб у віці 60 років і старше сягатиме 34,4%. „Середній, середній, високий”. Більш реалістичний компонент прогнозу смертності дає на кінець прогнозного періоду 37 380,9 тис. осіб. Частка осіб похилого віку в усьому населенні складе 31,8%. „Середній, високий, середній”. Високий варіант тривалості життя у тривалій перспективі (45 років) виявляється більш впливовим фактором, ніж міграція. Чисельність населення України за цим варіантом є більш високою, ніж за попереднім майже на 1 млн. і становить 38 139,4 тис. осіб. Проте і частка осіб старше 60 років значно вище (34,8%). Імовірнісна інтерпретація багатоваріантного демографічного прогнозу. „Низький-низький-низький”. Комбінація низьких (не обов’язково найнижчих) варіантів прогнозу вказує на можливість досягнення дуже малої чисельності населення України – 25 047,7 тис. осіб. Низька тривалість життя, яка мала б уповільнювати процес старіння, повністю нівелюється низькою народжуваністю. Це зайвий раз показує, що старіння – наслідок не зростання тривалості життя, а – передусім – зниження народжуваності. Рівень постаріння за цим варіантом на кінець прогнозного періоду складе один із найвищих із можливих показників – 36,3%. „Низький, середній, низький”. За цим варіантом в Україні очікується 27 527,7 тис. мешканців на кінець прогнозного періоду. Питома вага осіб старше 60 років становитиме 39,8%. 112 „Низький, середній, середній”. Низька народжуваність у співставленні з середніми варіантами прогнозу смертності та міграцій на середину 2050 р. дає досить пристойну кількість населення – 30 517,8 тис осіб. Проте, і частка населення старше 60 років дуже висока – 38,0%. „Середній, низький, низький”. За цим варіантом чисельність населення на кінець періоду прогнозу досягне 30 314,6 тис. осіб. Рівень постаріння складе 30,2%. „Середній, середній, низький”. Гіпотези здаються близькими до попереднього варіанту, проте нижча смертність до кінця періоду прогнозу „зберігає” понад 2 млн. життів. В результаті чисельність населення за цим варіантом повинна скласти близько 32 858,4 тис. осіб, а рівень постаріння помітно вищий – 33,5%. Варіант із народжуваністю „2-й високий” також згідно сформульованим для нього гіпотезами перетинається не з усіма можливими варіантами прогнозу смертності та міграцій. Він однозначно прив’язаний до високої імміграції осіб із Азії та Африки, які мають порівняно високу народжуваність. Висока імміграція, у свою чергу, пов’язана з можливим підвищенням рівня життя в Україні. Тому відповідно до цього, „низький” варіант прогнозу тривалості життя тут також відкинуто. Таким чином, залишається два варіанти. „2-й високий, високий, високий”. За умов, описаних у відповідних розділах роботи, чисельність населення на кінець прогнозного періоду очікується на рівні 39 893,2 тис. осіб. Рівень постаріння при цьому сягатиме 34,0%. „2-й високий, середній, високий”. За рахунок зміни лише гіпотез смертності, чисельність населення досягне 37 877,9 тис. осіб. Частка осіб похилого віку становитиме 31,4%. Малоймовірними, проте цікавими з погляду порівнянь є наступні аналітичні варіанти прогнозу. „Середній, наднизький, наднизький”. Передбачає досягнення 27 507,3 тис. осіб. Основні втрати припадуть на „середні” вікові групи працездатного віку. Згідно з цією комбінацією варіантів прогнозу питома вага осіб у віці старше 60 років складе 29,4%. Варіант прогнозу „постійні показники”, що зафіксовані на рівні 2005 р., є малоймовірним. Проте, внаслідок певної авторегресії, та інерційності, властивої демографічним процесам, цей варіант прогнозу може досить адекватно відповідати можливій динаміці у короткостроковій перспективі. Специфічність компонентів цього варіанту прогнозу зумовлює те, що ці варіанти не комбінуються з рештою. За цим варіантом, якщо в демографічних процесах в Україні нічого не зміниться, то на середину 2050 р. чисельність населення України становитиме 26 251,5 тис. осіб. Цей результат – один із двох найгірших. Таким чином, цей варіант указує на те, що сучасна 113 демографічна ситуація містить у собі настільки негативні риси, які протягом найближчих 45 років призведуть до різкого скорочення чисельності населення (в 1,8 раза). Рівень постаріння при цьому складе 32,4%. В „нормативний” варіант прогнозу входять відповідні гіпотези по природному руху населення. Міграційні переміщення при цьому відсутні. Цей варіант вказує на можливі резерви покращення демографічної ситуації за допомогою „внутрішніх” чинників за умови розвитку демографічних процесів, аналогічних подібним у Західній та Північній Європі. Через свою низьку вірогідність (про що свідчить аналіз помилок історичних прогнозів) ці гіпотези також не перетинаються з рештою варіантів. Цей варіант прогнозу вказує на можливість досягнення чисельності населення України на середину 2050 р. порядку 40 032,0 тис. осіб. При цьому частка осіб старше 60 років складатиме близько третини всіх мешканців (33,5%).

ВИСНОВКИ

Як показують демографічні прогнози, моделі й оцінки експертів, імовірність того, що Україна в короткій чи середній перспективі досягне рівня простого відтворення дуже мала. Швидше за все, міграційне сальдо також буде не в змозі компенсувати природний убуток населення в нашій країні. На відміну від країн Європи, рівень життя та величина природного приросту яких дають підстави сподіватися на продовження повільного збільшення людності (зокрема Швеції, Німеччини, Франції), в Україні (як і в Польщі та Росії) триватиме скорочення числа мешканців. За найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення в Україні впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Це пояснюється значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном. Основними параметрами сучасного та очікуваного режиму демографічного відтворення такі: ( Один із найнижчих у світі рівнів народжуваності, що утримується впродовж тривалого часу, зумовлює невеликий репродуктивний базис (нечисленну кількість осіб у фертильному віці) уже в найближчі роки. Загальносвітові тенденції показують різке скорочення народжуваності в переважній більшості країн. Це змушує переглядати останні прогнози чисельності населення світу у бік зниження. В Україні ж зростання народжуваності вище рівня простого відтворення вітчизняними та міжнародними експертами визнається малоймовірним. ( Тривалість життя вигідно виглядає лише у порівнянні з Росією та країнами Африки. Хоча у більшості країн світу, цей показник поступово зростає, в Україні тенденція має хвилеподібний характер із загальною тенденцією до скорочення. Проте, навіть якщо тривалість життя зростатиме дуже інтенсивно, бажаного приросту чи, принаймні, скорочення темпів падіння чисельності населення він не дасть. ( В умовах вичерпання потенціалу демографічного зростання чи не єдиною можливістю нарощення загальної кількості населення України стає активна імміграційна політика. Однак, демографічний дефіцит в Україні настільки значний, що за масштабів міграції, необхідних для його покриття, може виникнути небезпека порушення єдності та внутрішньої рівноваги суспільства, труднощі взаємоадаптації корінного і прибулого населення. Доцільнішим видається залучення обмежених груп іммігрантів, що не дозволить подолати депопуляцію, але забезпечить уповільнення її темпів, а також дозволить досягти більш-менш прийнятного співвідношення між платниками податків та особами, що перебувають на утриманні держави. В Україні, як і в багатьох країнах Європи, відмічається скорочення чисельності населення. Переважно, це зумовлено депопуляцією (перевищенням числа померлих над кількістю народжених). Проте, загальносвітове зниження чисельності населення, за деякими оцінками64, може статися вже в цьому столітті. Таким чином, Україна, як і більшість країн Європи, знаходиться в „авангарді” депопуляції планети. Проте, не слід утішатися. Населенню Україні притаманні надзвичайно архаїчні елементи режиму природного руху, зокрема в структурі смертності за причинами та віком. Слід пам’ятати, що демографічний прогноз не є самоціллю і не претендує на точність передбачення. Прогноз, перш за все, є методом перспективного аналізу. Певною мірою, він сам „творить” майбутнє. Демографічний прогноз вказує на ті шляхи розвитку населення, які можуть реалізуватися при визначених гіпотезах. У цьому сенсі прогноз виступає „інструментом”, вказуючи на можливі та необхідні кроки у регулюванні процесу відтворення населення. Одним із висновків роботи є визнання нагальної необхідності для України проведення чіткої державної демографічної політики на різних рівнях. Для цього слід включити до державної практики рекомендації Концепції та Стратегії демографічного розвитку України. Україна вступає до особливого етапу свого демографічного розвитку. Мала чисельність народжених протягом останнього десятиліття невдовзі визначатиме дефіцит трудових ресурсів. Натомість зростатиме частка осіб похилого віку. Таким чином, невідворотнім є демографічне постаріння населення. В умовах солідарної пенсійної системи та низької продуктивності праці трудоактивне населення буде неспроможне утримувати зростаючу частку осіб пенсійного віку. Тому навіть за умов поліпшення економічної ситуації, податкові надходження в бюджет можуть не надто збільшуватися. Для введення страхування потрібна наявність певних умов: ( постійний дохід під час усього активного життя когорти народжених, ( тривалий період економічної стабільності, що гарантував би купівельну спроможність заощаджень на протязі всього життя. Слід застерегти, що процес старіння впливатиме на українську економіку не лише через тиск на державний бюджет, але й може потягти за собою зміни економічної поведінки робочої сили. Підвищення віку виходу на пенсію, очевидно, призведе до збільшення частки старших вікових груп у працездатному населенні, що у свою чергу може позначитися, зокрема, на здатності робочої сили сприймати інновації у світі високих технологій.