ТОВ «Консультаційний центр»

«Генеральний план села Любівщина

Миргородського району

Полтавської області»

ТОМ 1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основні положення генерального плану

Директор ТОВ 
«Консультаційний центр»			           Лєта В.В.

Головний архітектор проекту 			Грановська Ю.Б.

Кваліфікаційний сертифікат                             АА 002592

м. Полтава – 2017

Перелік графічних матеріалів до проекту «Генеральний план

села Любівщина

Миргородського району Полтавської області»

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | Папка «Графічні матеріали» |
|  | План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Модель перспективного розвитку населеного пункту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Генеральний план (основне креслення), та схема проектних планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерного обладнання території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерної підготовки та захисту території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема зонування території | Папка «Графічні матеріали» |
| 9-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» | Окрема папка |
| 10-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» | Окрема папка |

Склад проекту:

Том І Пояснювальна записка

Том ІІ Графічні матеріали

Том ІІІ Вихідні дані, додатки, графічні матеріали в зменшеному вигляді

Відомість учасників по розділам проекту

| Розділ | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | ГАП | Грановська Ю.Б. |  |
|  | Архітектор | Філіпенков Б.А. |  |
|  | Інженер | Щербаков В.К. |  |
|  | Економіст | Лєта В.В. |  |

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проекту				Грановська Ю.Б.

Перелік вихідних даних

до проекту «Генеральний план села Любівщина

Миргородського району Полтавської області»

| Назва, вид документа (друкований, графічний) | Перелік вихідних даних та вихідні графічні матеріали |
| --- | --- |
| Сільська рада, друкований | Завдання на проектування Генерального плану |
| Сільська рада, друкований | Довідки про: Дані про кількість, структуру, природний та механічний рух населення. Матеріали спостережень за несприятливими гідрометеорологічними явищами, рівнем поверхневих вод, паводками. Дані про кількість автомобілів та місць зберігання автотранспортних засобів. Характеристика житлового фонду, об’єктів обслуговування, промисловості, комунального господарства, будівельної бази. Дані про існуючий стан вулично-дорожної мережі, та інженерної інфраструктури Перелік та характеристика об’єктів загальнодержавного та регіонального значення, розміщення яких має бути враховано при розробленні генерального плану. Характеристика намірів та потреб використання території населеного пункту Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал Наявність пождепо на території населеного пункту Наявність об’єктів комунального господарства Території із складними інженерно-будівельними умовами забудови (складний рельєф, затоплення, підтоплення, зсувонебезпечні явища, інше). |
| Графічні матеріали | Схема планування території Миргородського району Полтавської області (розробник - ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя) |
| Графічні матеріали | Картографічна підоснова території проектування М 1:2 000. |
| Графічні матеріали | Схема інженерних мереж |

ЗМІСТ

ВСТУП	7

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	8

1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території	13

2. Аналіз реалізації діючого генерального плану	18

3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)	19

4. Транспортна інфраструктура	20

5. Інженерне обладнання	21

5.1. Водопостачання	21

5.2. Каналізація	21

5.3. Санітарна очистка території	21

5.4. Електропостачання	21

5.5. Теплопостачання	21

5.6. Газопостачання	21

5.7. Мережі зв’язку	21

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	22

1. Транспортна інфраструктура	35

2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження	36

2.1. Водопостачання	38

2.2. Каналізація	41

2.3. Санітарна очистка території	43

2.4. Електропостачання	45

2.5. Теплопостачання	47

2.6. Газопостачання	47

2.7. Мережі зв’язку	48

3. Інженерна підготовка та захист територій	49

4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон	50

4.1. Загальні положення функціонування території	50

4.2.  Види використання земельних ділянок в межах зон	51

4.3. Загальні зональні погодження	52

4.4. Функціональна класифікація територій	52

4.5. Типи територіальних зон	52

4.6. Списки видів переважного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах. Містобудівні умови та обмеження по зонам	53

4.6.1. Житлові зони	53

4.6.2. Громадські зони	56

4.6.3. Зони земель сільськогосподарського використання	59

4.6.4. Ландшафтно-рекреаційні зони	59

4.6.5. Зона транспортної інфраструктури	70

4.6.6. Комунально-складські зони.	75

4.6.7. Зони підприємств V класу шкідливості.	80

5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території	82

5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування	82

5.2. Благоустрій території	84

6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища	85

7. Пропозиції щодо охорони культурної спадщини	86

III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	88

ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	89

V ДОДАТКИ	92

ВСТУП

Проект «Генеральний план села Любівщина Миргородського району Полтавської області» розроблений ТОВ «Консультаційний центр», відповідно до вимог:

Закон України Про  регулювання  містобудівної діяльності;

ДБН Б.2.4-1-94  Планування і забудова  сільських поселень;

ДБН Б.1.1.– 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території(зонінг);

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення;

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення;

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБН В.2.5-75:2013  Каналізація зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України;

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417;

Кодекс цивільного захисту України;

ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації;

та інших нормативних документів, а також ряду інших діючих законодавчих та нормативних документів з питань містобудування, на підставі завдання на проектування Замовника –  Шахворостівської сільської ради (рішення сьомої  сесії сьомого скликання від 26.09.2016), відповідно до договору № 17008-ГП, укладеного із Шахворостівської сільською  радою Миргородського району Полтавської області в 2017 році.

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану населеного пункту розраховані на етап 20 років.

Попередній генеральний план населеного пункту не розроблявся.

Необхідність розробки даної роботи викликана потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема.

У проекті визначені:

- заходи з охорони навколишнього середовища;

- сучасний стан та перспективи господарського комплексу населеного пункту;

- прогноз чисельності населення;

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території;

- розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідні дані для розроблення генерального плану підготовлені відповідними службами виконавчого комітету сільської ради.

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 108 км від обласного центру.

Відстань від населеного пункту до районного центру – міста Миргород становить 2,0 км.

За північною околицею  населеного пункту проходить автомобільна дорога регіонального значення Р-42 Лубни – Миргород – Опішня, яка сполучає населений пункт з районним центром та центром первинної системи розселення.

По східній околиці населеного пункту проходить районна автомобільна дорога  О1715224 Любівщина – Ярмаки - Петрівці.

Згідно із класифікацією, встановленою Державними будівельними нормами, населений пункт відноситься до групи середніх сільських населених пунктів.

Населений пункт входить до системи розселення - Шахворостівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, до складу якої входять також села Малинівка, Трудолюб, Деркачі, Шахворостівка.

Свого часу населений пункт існував, як бригадний населений пункт колгоспу «Ленінський шлях», який мав багатогалузевий профіль з розвинутим тваринницьким господарством.

Відповідно до наявної довідкової інформації на території населеного пункту розташовано ряд пам’яток історії, а саме:

- могила радянського воїна Ждана М.М., датована 1977 роком, яка розташована на території кладовища (рішення облвиконкому від 23.04.1984 №165);

- могила Героя Соціалістичної Праці Красюка М.Д., яка розміщена на території кладовища (рішення облвиконкому від 23.04.1984 №165).

Пам’ятки археології на території населеного пункту відсутні.

Чисельність населення на 01.01.2017 р. становила 455 чол., територія населеного пункту станом на 01.01.2017 р. складала 121,50 га.

Житловий фонд станом на 01.01.2017 року складав 146 дворів, які представлені індивідуальною садибною житловою забудовою.

Послуги поштового зв’язку надаються в Сільському відділенні поштового зв'язку Шахворостівка Центру поштового зв’язку №5 міста Миргород Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

В населеному пункті розміщений культурно-дозвільний комплекс (сільський будинок культури). Зазначений комплекс містить зал на 100 місць.

Забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою) здійснюється у фельдшерсько-акушерському пункті, який розташований в селі Шахворостівка.

Шкільні та дошкільні навчальна заклади на території населеного пункту відсутні. Забезпечення потреб мешканців населеного пункту послугами шкільних та дошкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок закладів, розташованих в селі Трудолюб.

Дошкільні та шкільні навчальні заклади в селі Трудолюб представлені:

- Трудолюбівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) «Дзвіночок» Миргородської районної ради: кількість дітей – 24, нормативна наповнюваність – 63;

- Трудолюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області: кількість учнів 163.

Виробничий комплекс населеного пункту, сформований у другій половині ХХ ст. На той час населений пункт існував, як бригадний населений пункт колгоспу «Ленінський шлях», який мав багатогалузевий профіль з розвинутим тваринницьким господарством.

На територіях колишнього колгоспу здійснює діяльність селянське фермерське господарство та сільськогосподарське виробниче підприємство.

Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження на території населеного пункту представлені санітарно-захисними зонами (СЗЗ):

- від сільськогосподарських підприємств;

- від об’єктів комунального призначення (кладовища).

Крім того, мають місце планувальні обмеження у вигляді прибережних захисних смуг водойм, та смуг відведення магістральних автомобільних доріг.

Узагальнена інформація відносно головних планувальних обмежень, з врахуванням існуючого стану, має наступний вигляд:

Таблиця 1

| Назва об’єкту | Нормативна СЗЗ, м | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Комунальні об’єкти |
| Кладовища (діючі та недіючі із завершеним кладовищним періодом) | 300/100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України |
| Природоохоронні об’єкти |
| Прибережні захисні смуги водойм | 25 | Водний Кодекс України |
| Транспортна інфраструктура |
| Магістральні автомобільні дороги | 50 | Магістральні автомобільні дороги |
| Промислові та виробничі підприємства |
| Сільськосподарські виробничі підприємства | 50/100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 (Додаток 4) |
| Об’єкти інженерної інфраструктури |
| Магістральний нафтопровід | 150 м в кожну сторони від осі трубопроводу | Схема планування території Миргородського району Полтавської області (розробник - ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя) |

Крім того, з півдня населений пункт обмежений Ландшафтним заказником місцевого значення «ЯРМАКІВСЬКИЙ»(рішення десятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого скликання від 06.09.2007).

За результатом аналізу існуючих планувальних обмежень необхідно зазначити про наявність проблемних питань в плані територіального розвитку та функціонального зонування, основний зміст яких полягає в наступному:

- враховуючи відсутність розробленої та затвердженої містобудівної документації, території виробничих підприємств розміщувались без врахування нормативних відстаней від житлової забудови;

- дані обставини призвели до того, що існуючі площі санітарно-захисних зон ряду виробничих територій накладаються на територію житлової забудови.

Існуючий стан використання території та територіальні ресурси

Характер забудови населеного пункту є однорідним і представлений індивідуальною садибною забудовою.

Виробничі потужності сільськогосподарських підприємств  розташовані в північній частині населеного пункту.

Територія населеного пункту в існуючих його межах складає 121,50 га.

Житлова забудова займає 47,98 % території населеного пункту.

Одночасно, необхідно зазначити про значні обсяги площ населеного пункту, які припадають на території сільськогосподарського призначення – 38,01%.

Останнє, пояснюються тим фактором, що значна кількість мешканців населеного пункту вимушена займатись сільськогосподарським виробництвом за відсутності достатньої кількості підприємств, які б могли забезпечити населення робочими місцями.

Сучасний розподіл території населеного пункту має наступний вигляд:

Таблиця 2

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 121,50 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 58,29 | 47,98 |
| 2.1. | в т.ч.садибна забудова | 58,29 | 47,98 |
| 3. | Громадська забудова | 0,39 | 0,32 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 4,16 | 3,42 |
| 5. | Комунальні території | 2,23 | 1,84 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 0,58 | 0,48 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 1,65 | 1,36 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 2,10 | 1,73 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 8,15 | 6,71 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 8,15 | 6,71 |
| 8. | Вільні від забудови території | 46,18 | 38,01 |
| 8.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 46,18 | 38,01 |

Соціальна інфраструктура

Послуги поштового зв’язку надаються в Сільському відділенні поштового зв'язку Шахворостівка Центру поштового зв’язку №5 міста Миргород Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

В населеному пункті розміщений культурно-дозвільний комплекс (сільський будинок культури). Зазначений комплекс містить зал на 100 місць.

Забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою) здійснюється у фельдшерсько-акушерському пункті, який розташований в селі Шахворостівка.

Шкільні та дошкільні навчальна заклади на території населеного пункту відсутні. Забезпечення потреб мешканців населеного пункту послугами шкільних та дошкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок закладів, розташованих в селі Трудолюб.

Дошкільні та шкільні навчальні заклади в селі Трудолюб представлені:

- Трудолюбівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) «Дзвіночок» Миргородської районної ради: кількість дітей – 24, нормативна наповнюваність – 63;

- Трудолюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області: кількість учнів 163.

Промисловість і сільське господарство

Виробничий комплекс населеного пункту, сформований у другій половині ХХ ст. На той час населений пункт існував, як бригадний населений пункт колгоспу «Ленінський шлях», який мав багатогалузевий профіль з розвинутим тваринницьким господарством.

На територіях колишнього колгоспу здійснюють діяльність:

- ПП «Шинкаренко»;

- ТОВ «УКРЛАТАГРО».

Наявні об’єкти комунального господарства:

До категорії підприємств комунального господарства в сільській місцевості відносяться: комунгоспи, готелі, пожежні депо, а також кладовища і громадські вбиральні.

- На даний час на території населеного пункту розміщено два кладовища, санітарно-захисна зона яких накладається на територію існуючої житлової та громадської забудови.

- Пожежні депо на території населеного пункту відсутні. Найближча пожежна частина розташована в місті Миргород.

1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території

Місце розташування, рельєф

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 108 км від обласного центру.

Відстань від населеного пункту до районного центру – міста Миргород становить 2,0 км.

Територія населеного пункту обмежена;

- з півночі - автомобільною дорогою регіонального значення Р-42 Лубни – Миргород – Опішня;

- із заходу -  руслом річка Ліхобабівка;

- із сходу - районною автомобільною дорогою  О1715224 Любівщина – Ярмаки – Петрівці та територією міста Миргород;

- з півдня Ландшафтним заказником місцевого значення «ЯРМАКІВСЬКИЙ».

Рельєф помірної хвилястості з ухилом із сходу на захід.

Клімат

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, населений пункт розташований в межах Південно-західного кліматичного району, основні показники якого наведено нижче у таблиці 3.

Таблиця 3

| Температура повітря, °С | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швид-кість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня за | Абсо-лютний мінімум | Абсо-лютний максимум |  |  |  |
| Січень | Липень |  |  |  |  |  |
| Від -5 | Від 18 | Від - 37 | Від 37 | Від 550 | Від 65 | Від 3 |
| До -8 | До 20 | До -14 | До 40 | До 700 | До 75 | До 4 |

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені нижче у таблиці 4.

Таблиця 4

| Мі-сяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | -5,4 | -4,6 | 0,3 | 8,6 | 15,3 | 18,5 | 20,2 | 19,1 | 13,7 | 7,6 | 1,3 | -3,3 |

При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- середня за рік: 5,8 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -29 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -26 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,98): -25 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,92): -23 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): 28 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): 25 °С.

Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря:

- ≤ 8 °С складає 180 діб (середня температура - 0,7 °С);

- ≤ 10 °С складає 197 діб (середня температура 0,1 °С);

- ≥21 °С складає 16 діб (середня температура 20,5 °С).

Дати переходу середньої добової температури повітря через 8 °С та 10°С восени та навесні (дати початку і закінчення опалювального сезону наведено нижче в таблиці 5.

Таблиця 5

| Дати опалювального періоду |
| --- |
| перехід через 8 °С | перехід через 10 °С |
| початок | закінчення | початок | закінчення |
| 14.Х | 12.IV | 4.X | 19.IV |

Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру, його направленості і середній швидкості по місяцях наведена в таблиці 6.

Таблиця 6(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Переважний напрямок вітру | З | Сх | Сх | Пд | Пд | ПнЗ |
| Повторюва-ність,% | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |

Таблиця 6(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Переважний напрямок вітру | ПнЗ | Пн | З | З | З | З |
| Повторюваність,% | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |

Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря характеризуються показниками, наведеними в таблиці 7.

Таблиця 7(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 85 | 83 | 80 | 68 | 63 | 67 |

Таблиця 7(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 69 | 69 | 73 | 79 | 87 | 88 |

Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву по місяцям наведено в таблиці 8.

Таблиця 8(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня кількість опадів, мм | 45 | 42 | 46 | 47 | 48 | 77 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | 26 | 24 | 18 | - | - | - |

Таблиця  8(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня кількість опадів, мм | 68 | 62 | 56 | 46 | 52 | 51 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | - | - | - | - | 4 | 22 |

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту розташована в центральні частині Дніпровсько-Донецької Западини. В низинних ділянках територія перекрита суглинками потужністю 2-15м, пісками потужністю 14-35м, глинами 10-16м. На підвищених ділянках зустрічаються леси потужністю 6-15м. Досить часто верхня інженерно-геологічна товща складається з чергування вищевказаних шарів.

Гідрогеологічні умови

В районі населеного пункту у відповідності з геологічною будовою, можна виділити ряд водоносних горизонтів, які відносяться до зони активного водообміну і можуть використовуватись для цілей водопостачання:

- водоносний горизонт в алювіальних пісках (Водовміщуючими породами є мілкозернисті глинисті піски кварцового складу заплави. Покрівлею водоносного горизонту є суглинки, в підошві залягає водоносний горизонт харківських відкладів. Між даним водоносним горизонтом в пісках харківської світи існує гідравлічний зв’язок. Потужність водоносного горизонту коливається в межах 11-16 м і є слабо напірним. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого та гідрокарбонатно-кальцієвого-натрієвого типів із сухим залишком до 1 г/дм ³. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів);

- в пісках харківської світи (Водовміщуючими породами є мілко- і тонкозернисті в різному ступені глинисті кварцово-глауконітові  піски і алевроліти на глинистому цементі. Глибина залягання водоносного горизонту відповідає глибині покрівлі відкладів харківської свити. При наявності гідравлічного зв’язку між водоносними горизонтами алювіальних і харківських відкладів, рівень води останнього відповідає рівню водоносного горизонту алювіальних відкладів. Потужність водовміщуючих порід харківської свити складає в середньому 60 м. Горизонт слабо напірний. Величина напору 35-40 м. Глибина статичного рівня 2,2-10,0 м. Питомі дебет 0,25-0,83 м³/годину. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-натрієво-магнієво-кальцієві із сухим залишком до 0,5 г/дм³. Живлення горизонту здійснюється за рахунок фільтрування атмосферних опадів і перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів);

- в пісках бучакської світи (Водовміщуючими породами є сірі, темно-сірі, мілко зернисті кварцові піски. Глибина залягання покрівлі горизонту змінюється від 112 до 126 м. Потужність водоносного горизонту складає 24,0-31,5 м. Водоносний горизонт бучацьких відкладів є напірним. Глибина п’єзометричного рівня змінюється в межах 5,5-10,5 м, напору 103,3-115,4 м. Дебети експлуатаційних свердловин 2- 10 л/сек., при зниженні на 12-35 м. По хімічному складу вода даного горизонту відноситься до гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві із сухим залишком до 1,7 г/дм³. Живлення горизонту здійснюється, в основному, за рахунок; фільтрації атмосферних опадів, а також за рахунок перетікання підземних вод з вище- і нижчезалягаючих водоносних горизонтів).

Зазначені гідрогеологічні умови потребують уточнення при реалізації схеми водопостачання населеного пункту.

Гідрологічні умови

Гідрографічну мережу території представляє річка Лихобабівка, що дренує територію з півночі на південь. Річка Лихобабівка належить до басейну річки Хорол. За гідрографічним режимом річка Лихобабівка відноситься до рівнинних рік, яка живиться переважно сніговим і частково грунтовим живленням.

Грунтовий покрив

Територія населеного пункту розташована в смузі чорноземів, що є характерним для лісостепової зони. В той же час певні гідрографічні умови можуть обумовлювати розмаїтість ґрунтового покриву. Так, в місцях, наближених до річки та інших понижених зволожених ділянках мають місце ґрунти – лугові солонцюваті, лугові болотні, торф’яники, солонці лугові та їх комплекси. Ці території є сприятливими для пасовищ та сіножатей. У випадку їх осушення можливе використання під овочеві, технічні культури та кормові угіддя.

Прогноз чисельності населення, територіального розвитку та структури трудових ресурсів

Сценарій демографічного розвитку

Прогноз чисельності населення та структури трудових ресурсів населеного пункту базується на матеріалах місцевої сільської ради про демографічні показники; Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року; Комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року, рекомендованого до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Кількість жителів населеного пункту на даний час становить 455 чоловіки. За останні 5 років кількість населення зберігається на постійному рівні при незначному збільшенні.

Таблиця 9

| Населення | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього , у тому числі: | 455 | 453 | 439 | 447 | 451 |
| Чоловіки, осіб | 207 | 209 | 203 | 207 | 210 |
| Жінки, осіб | 248 | 244 | 236 | 240 | 241 |
| Вибувших з населеного пункту, осіб | 13 | 15 | 14 | 11 | 1 |
| Прибувших у населений пункт, осіб | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 |
| Сезонна міграція, осіб | 12 | 13 | 13 | 12 | 1 |

Відповідно до наведених вище інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Автори досліджень пояснюють це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на територіях сільських населених пунктів Полтавської області та Миргородського району.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, існує необхідність створення на території населеного пункту умов, які б у перспективі сприяли збільшенню населення приблизно до 790 чоловік.

Додатково збільшення кількості населення обґрунтовується тим, що проектними рішеннями передбачається розширення території під індивідуальну садибну забудову, враховуючи  розташування населеного пункту поруч з районним центром, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно заміського індивідуального житлового будівництва.

  - 2. Аналіз реалізації діючого генерального плану

Попередній генеральний план населеного пункту не розроблявся.

  - 3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)

В цілому еколого-містобудівне обґрунтування побудоване виходячи із існуючого стану населеного пункту з врахуванням існуючих проблем та обмежень і має мету вирішити ряд завдань функціонально-планувальної організації.

При цьому, враховано ряд факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, які мають місце на даний час, зокрема:

- відсутність належної інженерної інфраструктури, яка б дозволяла забезпечити населення мешканців комфортними умовами проживання;

- обмежене забезпечення жителів населеного пункту об’єктами соціальної інфраструктури (відсутність  дошкільних навчальних закладів, спортивних споруд, закладів охорони здоров’я);

- відсутність рекреаційних територій для відпочинку населення;

- враховуючи відсутність розробленої та затвердженої містобудівної документації, території виробничих підприємств розміщувались без врахування нормативних відстаней від житлової забудови;

- дані обставини призвели до того, що існуючі площі санітарно-захисних зон ряду виробничих територій накладаються на територію житлової забудови.

- на даний час на території населеного пункту розміщено два кладовища, санітарно-захисна зона яких накладається на територію існуючої житлової та громадської забудови.

Таким чином, функціонально-планувальна організація населеного пункту, що склалася, потребує вдосконалення за рахунок внутрішніх  територіальних резервів та впорядкування з метою поліпшення та розвитку планувальної структури, зокрема шляхом:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 28,46 га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон від кладовищ та виробничих підприємств;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову, враховуючи безпосередню близькість населеного пункту до районного центру, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального заміського житлового будівництва;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання;

- розширення громадських територій на 1,85 га для розміщення будівель і споруд громадського та соціального призначення (дошкільних навчальних закладів, спортивних споруд, територій для масового відпочинку);

- постановка завдання перед виробничими підприємствами на предмет розроблення окремих спеціалізованих проектів на предмет можливого скорочення розмірів СЗЗ з чітким визначенням саме джерел шкідливих викидів для більш точного визначення розмірів СЗЗ, або здійснення діяльності яка б забезпечувала необхідну відстань від територій громадської та житлової забудови;

- поступове припинення поховань на існуючих кладовищах, санітарно-захисні зони яких, накладаються на територію житлової забудови та громадські території;

- проведення в подальшому поховань на новому кладовищі із дотриманням необхідних санітарних норм;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони і оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

  - 4. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 108 км від обласного центру.

Відстань від населеного пункту до районного центру – міста Миргород становить 2,0 км.

За північною околицею  населеного пункту проходить автомобільна дорога регіонального значення Р-42 Лубни – Миргород – Опішня, яка сполучає населений пункт з районним центром та центром первинної системи розселення.

По східній околиці населеного пункту проходить районна автомобільна дорога  О1715224 Любівщина – Ярмаки - Петрівці.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою. Загальна довжина вулиць становить 4,9 км.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Населений пункт сполучається з районним центром та центром первинної системи розселення приміським автобусним маршрутом.

  - 5. Інженерне обладнання

5.1. Водопостачання

На даний час населений пункт не обладнаний централізованим водопостачанням. Питання водозабезпечення вирішується кожним споживачем окремо з використанням локальних джерел.

5.2. Каналізація

Існуюча забудова території населеного пункту централізованою системою водовідведення не забезпечена. Питання каналізації вирішено за рахунок локальних систем водовідведення.

5.3. Санітарна очистка території

В населеному пункті частково організований збір відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних відходів із будинків загального призначення.

5.4. Електропостачання

Населений пункт електрифікований. Електропостачання здійснюється повітряними лініями, трансформаторними підстанціями і забезпечується ПАТ «Полтаваобленерго». Протяжність ліній електропередач становить 9,5 км.

5.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

5.6. Газопостачання

Населений пункт газифікований. Газопостачання здійснюється з використанням інженерних мереж, що належать ПАТ  «Полтавагаз». Існуюча система газопостачання населеного пункту типу дворівнева. Газопроводами середнього тиску газ підводиться до ГРП(ШРП), де відбувається зниження до низького тиску. Протяжність ліній газопостачання становить 4,4 км.

5.7. Мережі зв’язку

Населений пункт радіофікований та телефонізований.

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 28,46 га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон від кладовищ та виробничих підприємств;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову, враховуючи безпосередню близькість населеного пункту до районного центру, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального заміського житлового будівництва;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання;

- розширення громадських територій на 1,85 га для розміщення будівель і споруд громадського та соціального призначення (дошкільних навчальних закладів, спортивних споруд, територій для масового відпочинку);

- постановка завдання перед виробничими підприємствами на предмет розроблення окремих спеціалізованих проектів на предмет можливого скорочення розмірів СЗЗ з чітким визначенням саме джерел шкідливих викидів для більш точного визначення розмірів СЗЗ, або здійснення діяльності яка б забезпечувала необхідну відстань від територій громадської та житлової забудови;

- поступове припинення поховань на існуючих кладовищах, санітарно-захисні зони яких, накладаються на територію житлової забудови та громадські території;

- проведення в подальшому поховань на новому кладовищі із дотриманням необхідних санітарних норм;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони і оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

Додатково проектними рішеннями передбачаються наступні основні заходи щодо організації і функціонування громадських територій:

- функціональне впорядкування територій;

- використання в межах населеного пункту частини території громадського призначення для розміщення дошкільного навчального закладу, спортивних споруд, територій для масового відпочинку.

Заходи по функціонально-планувальній організації населеного пункту передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

- розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій.

Крім того, проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на новому кладовищі із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Проектними рішеннями встановлені санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів, уточнені межі їх планувально-територіальних утворень, намічені еколого-містобудівні заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища.

Населений пункт має достатню площу територій для формування озеленених територій загального користування. Ландшафтно-рекреаційну зону пропонується сформувати на основі існуючих зелених насаджень загального користування.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і додаткове озеленення в центральній частині населеного пункту.

Проектом передбачено удосконалити існуючу систему функціонування об’єктів комунального господарства з урахуванням кількісних показників населення.

Крім того, проектні пропозиції передбачають розширення території населеного пункту на 32,32 га в північно-західному напрямку на рахунок земель сільськогосподарського використання.

Необхідність даного розширення пояснюється необхідністю заміщення існуючих територій сільськогосподарського використання, на яких проектними рішеннями запропоновано розміщення індивідуальної садибної забудови.

Таким чином, розподіл території населеного пункту за результатами проектних рішень матиме  наступний вигляд:

Таблиця 10

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 153,73 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 86,75 | 56,43 |
| 2.1. | в т.ч.садибна забудова | 86,75 | 56,43 |
| 2.2. | в т.ч.блокована забудова | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Громадська забудова | 2,24 | 1,46 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 4,16 | 2,71 |
| 5. | Комунальні території | 2,23 | 1,45 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 0,58 | 0,38 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 1,65 | 1,07 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 5,56 | 3,62 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 14,49 | 9,43 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 8,58 | 5,58 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 5,48 | 3,56 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,43 | 0,28 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Вільні від забудови території | 37,81 | 24,60 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 37,81 | 24,60 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 0,00 | 0,00 |

В цілому концепція генерального плану населеного пункту передбачає наступні основні напрямки:

- стратегія розвитку населеного пункту визначається з урахуванням його розташування поруч з районним центром – містом Мирогород, що в подальшому може бути підставою для формування комфортної приміської зони;

- можливість реалізації даної стратегії додатково підтверджується наявністю сприятливих природних та ландшафтних умов, які створюють додаткові переваги при розміщенні територій під заміську житлову забудову;

- реалізація зазначено ї стратегії в перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити зростання кількості населення до 0,794 тис. чоловік;

- подолання негативних тенденцій демографічних показників дасть можливість створити необхідні умови для соціально-економічного розвитку населеного пункту;

- позитивні результати реалізації стратегії дадуть можливість в подальшому переглянути функціонально-планувальну структуру населеного пункту.

Динаміка демографічного прогнозу

Демографічна ситуація по всьому регіону, де розташований населений пункт, змінювалась впродовж до останнього періоду на критичну, що спричинено домінуванням несприятливих демографічних тенденцій, до яких належать значне зменшення рівня народжуваності та шлюбності, збільшення рівня смертності та розлучень, очікуваної тривалості життя населення, скорочення рівня його старіння, від’ємний природний приріст і сальдо міграції тощо.

Названі тенденції позначилися на динаміці чисельності населення, його статево-віковій структурі, посиленні диспропорцій між чисельністю чоловіків і жінок у старших вікових групах. Негативно на демографічний розвиток регіону вплинули також структурні фактори. За результатами дослідження виявлено про значні відмінності закономірностей і тенденцій демографічних процесів за субнаселенням, які сформувалися у минулому і зберігаються донині.

Одночасно необхідно зазначити, що кількість жителів населеного пункту протягом останнього часу залишається практично на незмінному рівні. Подальше покращення демографічної ситуації потребує реалізації заходів, спрямованих на відродження сімейних норм і цінностей, орієнтування на дво- або тридітну сім’ю, відновлення мережі дошкільних дитячих закладів, надання державної підтримки та ін.

Житловий фонд. Обсяги житлового будівництва і його розміщення.

Проектні рішення відносно обсягів житлового будівництва прийняті на підставі аналізу сучасного стану житлового фонду населеного пункту, аналізу демографічної ситуації в цілому по Україні, по Миргородському району і по даному населеному пункту.

Крім того, при виборі проектних рішень були враховані аналітичні матеріали щодо стану ринка житла в України, які були оприлюднені Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України.

Вказані матеріали зазначають про наявність житлової проблеми в України, а також вказують на необхідність створення умов для збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва.

Також враховано інформацію, яка надана відповідними підрозділами органів місцевого самоврядування населеного пункту.

Таким чином, визначення обсягів житлового будівництва в майбутньому здійснено з врахуванням наступних обставин:

- необхідність покращення існуючих норм проживання мешканців населеного пункту;

- заміщення обсягів житлового фонду, який може вибувати з експлуатації;

- необхідність передбачення територій для розміщення житлового будівництва, в першу чергу для мешканців населеного пункту, які на даний час проживають в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- розташування населеного пункту поруч з районним центром, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно заміського індивідуального житлового будівництва

- наявність території в межах населеного пункту, яку можливо використати для житлового будівництва.

Додатково розрахунок обсягів житлового будівництва враховує той фактор, що частина житлового фонду населеного пункту буде вибувати із експлуатації за наступних обставин:

- вибуття непридатного для експлуатації непридатного для житла та застарілого житлового фонду;

- знесення непридатного житлового фонду та непридатного для використання виробничих фондів для формування квартально-вуличної мережі, а також для забезпечення дотримання санітарно-екологічних норм.

Таким чином, з врахуванням вищевикладеного територія для нової індивідуальної садибної житлової забудови передбачається шляхом проектування нових кварталів в південній частині населеного пункту: орієнтовно 113 ділянок по 0,25 га.

Обсяги нового житлового будівництва, враховуючи середній розмір загальної площі в індивідуальній садибній забудові 150 м² та показника заселення житла – 3 чоловіка на житло, буде становити  16950 м².

Організація та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування

Проектними рішеннями передбачено організацію ряду об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування, яка б створювала необхідні умови для забезпечення потреб населення різними видами послуг, що реалізуються установами і підприємствами обслуговування.

Організації та установи обслуговування об’єднуються за ознаками функціонального призначення та утворюють відповідні мережі:

- навчально-виховних закладів;

- установ культури;

- закладів охорони здоров’я;

- закладів фізкультури та спорту;

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування;

- органів управління та підприємств зв'язку.

Розрахунок об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування проведено у відповідності до нормативних вимог державних будівельних норм України, а також інших законодавчих та нормативних документів з питань містобудування.

Крім іншого, проектні рішення враховують демографічний прогноз, величину населеного пункту, виробничий та соціально-культурний потенціал.

В підсумку, розрахунок має мету створення умов для забезпечення населення послугами відповідного виду та якості, зокрема:

- розвиток мережі навчально-виховних закладів;

- створення закладу охорони здоров’я;

- розвиток та впорядкування об’єктів культури та спорту;

- підвищення рівня побутового обслуговування.

Заклади освіти

Дошкільні навчальні заклади

Відповідними державними будівельними нормами передбачена необхідність розміщення дошкільних закладів у кожному сільському населеному пункті, де є 12 і більше дітей дошкільного віку.  Пішохідно-транспортна доступність закладів не повинна перевищувати 15 хвилин.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей до 6 років складатиме 7,2 % від загальної кількості населення. Нормативна величина забезпеченості населеного пункту дошкільними закладами має становити не 65%.

Враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається збільшення територій для індивідуальної садибної забудови, що в перспективі обумовить зростання кількості населення, проектним рішенням запропоновано створення в селі Любівщина дошкільного навчального закладу.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність дошкільного навчального закладу має становити:

(проектна чисельність населення в селі Любівщина) х 0,072 х 0,65 =

=  794 х 0,072 х 0,62 = 37 місць.

Враховуючи існуючий стан та перспективи розвитку населеного, проектним рішенням передбачається створення в селі Любівщина дошкільного навчального закладу з кількістю місць до 40.

При цьому, необхідно врахувати ряд вимог державних будівельних норм відносно розміщення будівлі дошкільного навчального закладу, які зокрема передбачають:

- розміщення в будинках, що стоять окремо;

- клас вогнестійкості повинен бути не менше IV, V, IIIа;

- поверховість споруди при заповнюваності до 50 місць – 1 поверх;

- дотримання санітарних норм по інсоляції, освітленню та захисту від шуму приміщень і території;

- наявність відстані від будівель дитячих дошкільних закладів до червоної лінії і до стін житлового будинку з вікнами - не менше 25 м, а до глухої стіни - не менше 15 м, при цьому відстань від ділянки закладу повинна бути відповідно 10 і 5 м.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Також державними будівельними нормами передбачено ряд вимог до ділянок дошкільних навчальних закладів, основні з яких передбачають наступне:

- ділянки повинні бути обладнані  поливальним водопроводом i мати огорожу заввишки не менше 1,6 м; по периметру ділянки створюється захисна смуга з дерев, чагарників i  газонів завширшки 3 м; при висаджуваннi дерев та чагарників треба  враховувати умови інсоляції, сонце-, вiтро-,  шумопилозахисту  примiщень  будинку , прибудинкових територій та майданчиків;

- на земельнiй дiлянцi повиннi передбачатись такi функцiональнi зони: забудови групових майданчикiв,  спортивно-iгрова,  юних натуралiстiв та господарська; окремi зони та територiї  майданчикiв повиннi розмежовуватись живою огорожею;

- зона забудови дiлянки включає  капiтальнi  будинки,  лiтнi павiльйони, критi переходи та iншi споруди; будинки повиннi  розташовуватися не ближче 25 м вiд червоної лiнiї вулиць; для  сiльської мiсцевостi при мiстобудiвному обгрунтуваннi та згодi органiв  санiтарного нагляду ця вiдстань може бути скорочена; вiдстань вiд будинкiв  до  найближчих  житлових  будинкiв  приймається  за  вимогами iнсоляцiї та освiтленостi, а також за протипожежними вимогами; при розходженнi санiтарних та протипожежних нормативiв приймається бiльша вiдстань;

- до всiх будинкiв зони забудови повиннi передбачатись  під’їзди завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям  для  пожежних  машин, які мають забезпечувати доступ пожежних пiдроздiлiв у кожне  примiщення;

- спортивно-iгрова зона дошкiльних  закладів місткістю більше 160  місць передбачається з 2 фiзкультурних майданчики - для ясельних i дошкiльних груп; майданчики слiд проектувати площею iз розрахунку не менше 13,5 кв.м. на 1 дитину в групi;

- на фiзкультурному майданчику для занять  дошкiльних  груп повиннi бути передбаченi: мiсце для гiмнастичних  снарядiв,  бiгова дорiжка, яма для стрибкiв i лужок для рухливих  iгор; при об'єднаннi  майданчикiв  допускається  створення  дитячого  мiнi-стадiону площею не менше нiж 400 кв.м.;

- господарська зона повинна розмiщуватись бiля входу до виробничих примiщень харчоблоку i пральнi, вiдокремлюватись вiд  групових i фiзкультурних майданчикiв, мати тверде покриття  та  самостiйний в'їзд, iзольований вiд входiв на  дiлянку; в  господарськiй зонi передбачається закритий смiттєзбiрник площею не менше 6 кв.м., обладнаний господарським водопроводом та  каналiзацiєю;  мiсце  для сушiння бiлизни i постiльних речей не менше нiж 15 кв.м.; за  необхiднiстю - сарай та овочесховище, площа яких приймається згiдно з мiсцевими умовами.

Будинки дошкiльних закладiв повиннi обладнуватись системами господарсько-питного, протипожежного, гарячого водопостачання, каналiзацiєю i водостоком згідно з нормами проектування внутрішнього водопроводу i каналiзацiї будинків.

Водопостачання будинків  дошкільних навчальних закладів, як правило,   необхідно приєднувати до закільцьованої системи мережі водопостачання.

У районах, де відсутнє безперервне  водопостачання, будинки дошкільних навчальних закладів слід обладнувати резервними ємкостями для забезпечення добового запасу води.

Будинки дошкiльних навчальних закладiв повиннi пiдключатись, як  правило, до систем централiзованого теплопостачання. В разi неможливостi такого  підключення слід проектувати теплогенератори, при  умові додержання  вимог  норм  з   проектування   котельних   установок,   які рекомендується монтувати в комплексі альтернативними джерелами тепла, наприклад, сонячними колекторами для  літнього гарячого водопостачання.

Електропостачання дошкiльних навчальних закладiв виконується  за  II категорiєю надiйностi вiд двох незалежних взаєморезервуючих  джерел живлення. Електропостачання та розподiльчу мережу зовнiшнього освiтлення на територiї закладiв, як правило, слiд здiйснювати  кабельними лiнiями.

Освiтлення територiї повинно здійснбватись вiдповiдно до iнструкцiї з проектування зовнiшнього освiтлення мiст, селищ та сiльських  поселень.

У будинках дошкiльних навчальних закладiв слiд передбачати влаштування телевiзiйної, радiотрансляцiйної та телефонної мережi, пожежної та охоронної сигналiзацiї, а також централiзованої системи оповiщення персоналу про пожежу. Приймальнi пульти  пожежної  та  охоронної сигналiзацiї встановлюються у примiщеннi, де забезпечується цiлодобове чергування.

Підвищення якості забезпечення населеного пункту шляхом створення дошкільного навчального закладу в майбутньому матиме позитивний вплив на покращення демографічної ситуації.

Загальноосвітні школи

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей від 6 до 17 років складатиме 12,9 % від загальної кількості населення. Нормативна величина забезпеченості населеного пункту школами І-ІІІ ступенів визначається органами державного управління освітою.

На даний час діти шкільного віку села Любівщина мають можливість навчатися  в Трудолюбівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради(нормативна наповнюваність 120 місць, фактично відвідує 126 учнів), або в начальних закладах міста Миргород.

Враховуючи вищевикладене, проектним рішенням передбачається збереження розміщення існуючої загальноосвітньої школи в селі Трудолюб з подальшим розширенням нормативної наповнюваності, яка б обслуговувала мешканців села Трудолюб та Села Любівщина. Необхідні розрахунки наведені в пояснювальні записці до проекту генерального плану села Трудолюб.

Лікувально-профілактичні заклади

На момент розробки проекту генерального плану села Любівщина забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), здійснюється фельдшерсько-акушерським пунктом, що розташований в селі Шахворостівка.

В той же, враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається збільшення територій для індивідуальної садибної забудови, що в перспективі дасть зростання кількості населення, проектним рішенням запропоновано розміщення в селі Любівщина закладу для забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою).

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура лікувально-профілактичних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з установами охорони здоров'я.

Культурно-освітні установи

Мережі культурно-просвітніх закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

В населеному пункті розміщено приміщення культурно-дозвільного комплексу (сільського будинку культури).

Враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, в тому числі і за збільшення територій для індивідуальної садибної забудови, що в перспективі дасть зростання кількості населення, існує необхідність відносно реконструкції діючого будинку культури із збільшенням кількості місць до 180. Проведення реконструкції здійснити на основі окремого завдання на проектування.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди

Фізкультурні і спортивні споруди є складовими елементами районних і сільських культурних і спортивно-оздоровчих комплексів.

В той же, враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається збільшення територій для індивідуальної садибної забудови, що в перспективі дасть зростання кількості населення, проектним рішенням запропоновано розташування 4-х нових  територій для розміщення спортивних майданчиків з набором спортивних площинних споруд.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі

Державними будівельними нормами передбачено, що торговельне обслуговування здійснюється торговельними підприємствами і складається із таких основних груп:

- підприємства комплексного характеру у складі кількох магазинів, а також об'єкти громадського харчування  та побутового обслуговування (торговельні центри);

- універсальні, спеціалізовані магазини, а також підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Крім того, встановлені вимоги відповідно до яких, мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності окремих підприємств і центрів різного функціонального призначення. Заклади торгівлі обслуговують населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності, на відстані близько 2 км. Тимчасова доступність підприємств міжселенного обслуговування у місцевих кущових центрах обмежується 2-годинною транспортною доступністю, в адміністративному центрі - 1-годинною.

Існуючі підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування представлені 1 змішаним торгівельним закладом.

В той же час проектним рішенням передбачається розміщення ряду нових громадських територій в межах населеного пункту, що в перспективі покращить умови торгівельного обслуговування населення, шляхом розміщення ще 1 торгівельного закладу.

Основні показники існуючого та проектного забезпечення закладами соціальної сфери та побутового обслуговування

Таблиця 11

| Освітні заклади |
| --- |
| № з/п | Найменування закладу, установи | Показник | Існуючий стан | Проектні рішення (місцерозташування) |
| 1. | Дошкільні навчальні заклади | місць | - | 40 (село Любівщина) |
| 2. | Загальноосвітні школи | місць | - | (село Трудолюб) |
| Заклади охорони здоров’я |
| № з/п | Найменування закладу, установи | Показник | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Фельдшерсько-акушерський пункт | об’єкт | - | 1 |
| Органи управління і зв'язку |
| № з/п | Тип організації та підприємства | Одиниця виміру | Існуючий стан (місцерозташування) | Проектні рішення (місцерозташування) |
| 1. | Виконавчий комітет сільської ради | об’єкт | 1 (село Трудолюб) | 1 (село Трудолюб) |
| 2. | Відділення зв’язку | об’єкт | 1 (село Шахворостівка) | 1 (село Шахворостівка) |
| Мережі культурно-просвітніх закладів |
| № з/п | Тип закладу | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Культурно-дозвільний комплекс | Місць у залі | 100 | 180 |
| Заклади торгівельного обслуговування |
| № з/п | Тип закладу | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектні рішення |
| 1. | Торгівельний заклад змішаного типу | об’єкт | 1 | 2 |

Комунальні підприємства

На даний час на території населеного пункту розміщено два кладовище, санітарно-захисні зони яких накладаються на територію існуючої житлової забудови та громадські території.

Враховуючи вищевикладене, проектним рішенням передбачено вжиття необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисних зон кладовищ, в тому числі: поступове припинення поховань на існуючих кладовищах і облаштування нового кладовища на території сільської ради. Схема розташування нового кладовища наведена в додатках.

Протипожежні заходи

Пожежні депо на території населеного пункту відсутні.

Вимогами державних будівельних норм передбачено наявність пожежного депо з розрахунку 1 машина в селах з населенням до 1 тисячі жителів.

Проектні рішення передбачають відновлення діяльності пожежного депо в селі Трудолюб, яке розташовавне поруч із селом Любівщина.

Враховуючи існуючий стан населеного пункту, а також з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, до часу створення пожежного депо, проектним рішенням передбачається створення у селі Любівщина добровільної пожежної охорони.

Порядок створення та функціонування добровільної пожежної охорони передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564.

Відповідно до вимог зазначеної вище Постанови, для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюється пожежно-рятувальний підрозділ за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів відповідного населеного пункту.

Основними завданнями пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Проектним рішенням пропонується створення пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони як: пожежної дружини - підрозділу, забезпеченого пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж.

Зазначеною вище Постановою передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

- витрата води на зовнішнє пожежегасіння 10 л/сек. Розрахункова тривалість гасіння пожежі в населеному пункті, як на території сельбищної, так і на території виробничої зон приймається 3 год. Максимальний строк відновлення непорушного протипожежного запасу води в сільських населених пунктах і на сільськогосподарських підприємствах повинен бути не більше 72 год;

- забір води на зовнішнє пожежогасіння від пожежних гідрантів, які мають бути запроектовані у водопровідних колодязях;

- забір води на пожежогасіння через пожежні крани, які мають бути передбачені в колодязях біля водонапірної башти з використанням пожежного запасу, розташованого у водонапірній башті;

Одночасно необхідно передбачити забезпечення дотримання наступних вимог:

- зовнішнє гасіння пожежі сельбищних зон повинно здійснюватись від пожежних гідрантів, що розташовані вздовж вулиць і проїздів на відстані один від одного не більше 150 м.

Органи управління і зв'язку

До органів управління та зв'язку в сільській місцевості державні будівельні норми відносять: виконкоми сільських та селищних рад, сільські комітети (комітети старійшин), адміністративні будинки сільгоспвиробництва, філії ощадних банків, відділення зв'язку.

Розміщення органів управління передбачається у відповідності з адміністративним та господарським статусом населених пунктів: виконкоми сільських Рад - в селах-центрах сільських Рад, відділення зв'язку та філії ощадних банків - в селах-центрах сільських Рад та інших селах з кількістю жителів 500 чол. та більше.

Сільська рада розміщена в селі Трудолюб в приміщенні, яке перебуває в задовільному стані.

Для забезпечення населення послугами поштового зв’язку в селі Шахворостівка розміщено відділення поштового зв'язку Шахворостівка Центр поштового зв`язку №5 Миргород Полтавська дирекція Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта».

Проектним рішенням передбачається збереження існуючого розташування сільської ради та відділення поштового зв'язку.

  - 1. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані в 108 км від обласного центру.

Відстань від населеного пункту до районного центру – міста Миргород становить 2,0 км.

За північною околицею  населеного пункту проходить автомобільна дорога регіонального значення Р-42 Лубни – Миргород – Опішня, яка сполучає населений пункт з районним центром та центром первинної системи розселення.

По східній околиці населеного пункту проходить районна автомобільна дорога  О1715224 Любівщина – Ярмаки - Петрівці.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою. Загальна довжина вулиць становить 4,9 км.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Населений пункт сполучається з районним центром приміським автобусним маршрутом.

Таким чином, проектними рішеннями передбачено здійснення ряду заходів по покращенню існуючою транспортної інфраструктури, зміст яких полягає в наступному:

- вдосконалення існуючої вуличної мережі;

- проведення заходів з благоустрою – прокладання тротуарів у місцях, де це необхідно;

- виконання озеленення;

- облаштування двох нових автобусних зупинок в зоні проектної та існуючої житлової забудови.

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови необхідно передбачати заїзд до квартальних територій з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини не менше 5,0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути не менше 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж, а також засоби для організації санітарної очистки території.

Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

  - 2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження

Даний розділ передбачає загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

Всі роботи з інженерного обладнання населеного пункту повинні здійснюватись відповідно до генерального плану та розроблених в його складі схем або проектів інженерних мереж: водопостачання, газопостачання, теплопостачання, телефонізації, освітлення, проекту вуличного і транспортного розвитку села, озеленення, охорони  навколишнього середовища.

Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд має розроблятися з урахуванням максимального забезпечення населеного пункту комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, газифікацією, збором та вивезенням сміття.

При реконструкції існуючих будівель, забудові кварталів необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію наявних інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог державних будівельних норм і методів їх прокладання.

При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість їх подальшого розвитку, максимальне збереження  існуючого дорожнього покриття, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

Санітарно-захисні зони сільськогосподарських підприємств:

Території  санітарно-захисних зон не виключаються із землекористування і повинні бути використані для потреб сільського господарства тільки при погодженні з органами санітарного та ветеринарного нагляду.

В санітарно-захисних зонах дозволяється розміщувати:

- підприємства, окремі будівлі та споруди з виробництвом меншого класу
шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна
зона, за умови аналогічного характеру шкідливості;
 лазні, пральні, гаражі, склади, сховища (крім громадських і
спеціалізованих продовольчих);

- будинки управлінь та конторські приміщення, крамниці, підприємства
громадського харчування, медпункти, дослідні лабораторії, пов'язані з
обслуговуванням підприємства, що проектується, та також підприємств, що розміщені поряд;

- стоянки громадського та приватного транспорту, місцеві та транзитні
комунікації, ЛЕП, водопровідні та каналізаційні насосні станції, підземні
резервуари, розсадники рослин для озеленення підприємства і
санітарно-захисної зони.

Для санітарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку сельбишної зони повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених насаджень завширшки не менше 50 м, а при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 метрів.

В санітарно-захисній зоні не допускається розміщення житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів загального користування, установ відпочинку, спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств та городів. На території санітарно-захисної зони не допускається розміщувати підприємства,
виробничі будівлі та споруди в тих випадках, коли виробничі шкідливості,
що виділяються одним із підприємств, можуть зашкодити здоров'ю працюючих або призвести до псування матеріалів, обладнання та готової продукції іншого підприємства, а також коли це призводить до збільшення концентрації шкідливосте й в зоні житлової забудови вище дозволених рівнів, встановлених санітарними нормами проектування промислових підприємств.

Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

В межах встановлених СЗЗ та охоронних зон газопроводів забороняється:

- споруджувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні та авто газозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- виділяти земельні ділянки для будівництва будь-яких гаражів і автостоянок, садових і дачно-садових товариств та будівництва паралельно трубопроводу, автошляхів І-V категорій та залізниць;

- влаштовувати будь-які звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, що спричиняють корозію;

- влаштовувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати будь-які заходи, пов’язані з масовим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт, та інше.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.

В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від об’єктів, що мають прояви перевищення нормативно-допустимих рівнів напруження електромагнітного фону (РЛС, т/а, ретранслятори). СЗЗ від даних об’єктів визначаються спеціальними  розрахунками  відповідно  діючих нормативних документів.

2.1. Водопостачання

На даний час населений пункт не обладнаний централізованим водопостачанням.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби населеного пункту з врахуванням існуючих вимог Державних будівельних норм та проектних рішень, а саме:

- ступінь благоустрою житлової забудови - житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і локальною каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами;

- середньодобова норма питного водоспоживання на одного жителя - 150 л/добу.

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва з використанням внутрішніх територіальних резервів шляхом покращення існуючих умов проживання (забезпечення 100 % населення централізованим водопостачанням).

У зв'язку з цим було здійснено розрахунок відносно обсягів споживання води, враховуючи проектовану індивідуальну садибну забудову з метою прийняття в подальшому найбільш оптимальних рішень на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

Таким чином, за результатами проведених розрахунків показники питного водоспоживання населеного пункту будуть мати наступні значення:

- середньодобове споживання – 119,1 м³/добу;

- максимальна добова витрата води – 142,9 м³/добу.

При вирішенні питання забезпечення території всього населеного пункту централізованим водопостачанням існує необхідність в облаштуванні нового джерела (свердловин).

При виборі джерел водопостачання необхідно враховувати вимоги чинного законодавства, відповідно до яких для водопостачання можуть використовуватись:

- води з підземних водоносних горизонтів, інфільтраційні та підруслові;

- поверхневі природні водойми (водотоки, ріки, канали, озера, водосховища, ставки, моря), а також наливні водосховища з підведенням до них води із природних поверхневих джерел.

Допускається використання декількох джерел водопостачання з різними гідрологічними або гідрогеологічними характеристиками.

Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, іхтіологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, гідротермічних та інших вишукувань і санітарно-гігієнічних

обстежень.

При виборі джерела виробничого водопостачання слід враховувати вимоги, які висуваються споживачами, за ступенем забезпеченості подачі води, якості води тощо.

Для питного водопостачання потрібно в першу чергу максимально використовувати наявні ресурси підземних вод, якщо:

- якість відповідає вимогам державним санітарним нормам або може бути доведена існуючими методами водопідготовки;

- на джерелах водопостачання є можливість створення та облаштування санітарно-захисної зони;

- розвідані запаси дозволяють забезпечити потребу у визначених об’ємах (повністю або частково);

- у разі необхідності існує можливість збільшення запасів шляхом штучного поповнення.

Згідно з технічними умовами або завданням на проектування допускається використання підземних вод питної якості для поповнення недоторканого протипожежного запасу води та в якості додаткових джерел пожежогасіння.

При оцінці використання водних ресурсів як джерела водопостачання та розміщення водозабірних споруд слід враховувати:

- вимоги чинного законодавства, регуляторні акти та технічні умови щодо виконання особливих вимог і обмежень з інженерного забезпечення споруд та забудови земельних ділянок;

- водогосподарський баланс району будівництва з урахуванням генеральних планів територій (населених пунктів) та прогнозу його розвитку на наступні 20-25 років;

- розвідані та затверджені для використання запаси підземних вод, умови їх живлення, а також можливе їх трансформування в результаті зміни природних умов та антропогенних факторів (осушення територій або штучного їх поповнення) тощо;

- стійкість ложа водойм та меандрування берегів з прогнозом на 20-25 років (для поверхневих джерел та інфільтрацій водозаборів);

- прогноз можливих змін якості води (хімічного складу, мікробіологічних, гідробіологічних, паразитологічних, токсикологічних, радіологічних показників) і температурних її параметрів;

- можливість ефективного очищення води для споживачів надійними та економічно виправданими методами;

- гідрологічні особливі умови: джерела живлення, можливість промерзання або пересихання, фази водно-льодового режиму (повеней та весняно-літніх паводків для гірських водотоків, льодових заторів, заторів весняного скресу), стратифікаційні явища, формування річкових наносів та їх характеристики тощо;

- наявність у районі будівництва складних інженерно-геологічних процесів (просідання, набухання, здимання ґрунтів), підтоплення або підроблювання території, а також виникнення природних стихійних явищ (землетрусів, зсувів, селів, снігових лавин тощо);

- вплив відбору води на екологічний стан та навколишнє природне середовище прилеглих територій (в межах визначених кордонів).

Крім того, для систем централізованого питного водопостачання необхідно враховувати можливість створення та облаштування санітарно-захисних зон.

На всіх вододжерелах і спорудах централізованих систем господарських питних водопроводів повинні передбачатися зони санітарної охорони, розроблені відповідно до державних та нормативних документів про порядок проектування та експлуатацію джерел водопостачання та водопроводів питного призначення.

Зона охорони повинна складатися:

- для джерел водопостачання із першого, другого та третього поясів;

- для майданчиків водопровідних споруд, водозаборів, насосних та очисних станцій, резервуарів чистої води, водонапірних веж із першого поясу;

- для водоводів:  із санітарно-захисної смуги.

На території першого поясу зони санітарної охорони заборонено будівництво та розміщення будівель, споруд і пристроїв, що безпосередньо не стосуються експлуатації водопровідних споруд і не підлягають обов'язковому розміщенню на території першого поясу, а також проживання людей, у тому числі працюючих на водогоні. На території першого поясу заборонено випуск стоків, купання, водопій та випас худоби, прання білизни, рибна ловля, застосування для рослин ядохімікатів, органічних і мінеральних добрив.

При існуванні поблизу межі першого поясу зони санітарної охорони житлових, промислових та інших споруд, повинні бути прийняті заходи щодо благоустрою їх території, що виключають можливість забруднення території першого поясу.

Межі першого поясу зони санітарної охорони для підземних джерел водопостачання (від огороджувальних конструкцій водопровідних споруд та артезіанських свердловин до меж першого поясу зони санітарної охорони) повинні складати: для надійно захищених горизонтів - не менше 30 м, а для незахищених чи недостатньо захищених горизонтів та інфільтраційних водозаборів не менше 50 м.

При використанні інфільтраційних вод як джерела водопостачання до межі поясу санітарної охорони необхідно включати прибережну територію між водозабором і водоймищем. Для поодиноких підземних водозаборів, розташованих на території об'єкту, що виключають можливість забруднення грунту, відстань від них до огорожі можна зменшувати до 15 і 25 м.

Межі другого і третього поясів зони санітарної охорони підземного джерела водопостачання визначаються розрахунком, виходячи з часу пересування води з мікробними (другий пояс) і хімічними (третій пояс) забрудненнями.

Межі першого поясів майданчиків водопровідних споруд від огорожі:

- до запасних та регульованих місткостей, очисних споруд та насосних водопровідних станцій - не менше 30 м,

- до водопровідних меж - не менше 10 м,

- до інших споруд - не менше 15 м.

При обгрунтуванні та погодженні з органами санітарно-епідеміологічної служби можна: скоротити ці відстані до 10 м; не встановлювати перший пояс для окремих водонапірних веж.

Окремо необхідно зазначити, що остаточні рішення щодо схеми водопостачання необхідно приймати на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з проведенням гідравлічних розрахунків водопровідних мереж.

2.2. Каналізація

Відповідно до вимог Державних будівельних норм стічні води малих населених пунктах повинні відводитися централізованою системою господарсько-побутової каналізації згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання населених місць на очисні споруди населеного пункту. Для об’єктів, розташованих на відстані не менше 500 м від найближчого колектора стічних вод, стічні води можна очищати на локальних очисних спорудах, крім ряду випадків, передбачених Державними санітарними та будівельними нормами.

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій для індивідуальної садибної забудови.

Проектним рішенням пропонується використання локальних систем каналізації.

Локальною очисною спорудою вважається споруда, яка очищає стічні води й дозволяє відводити їх в очищеному вигляді в ґрунт.

Відповідними Державними санітарними та будівельними нормами передбачено для локальної очисної споруди передбачено, що вона відповідає ряду вимог:

- є автономною: очищує стічні води виключно з того об'єкта, для якого вона запроектована;

- в складі її застосовані механічні рішення, що поєднуються з біологічними процесами, які служать основою дії очисної споруди;

- є гравітаційними: у переважній більшості випадків ґрунтуються на принципі гравітаційного течії рідини;

- за призначенням є господарсько-побутовою: очищує виключно стічні води з домашніх господарств.

До найпростіших систем очищення каналізаційних стічних вод відносять септики з відповідною камерами, кількість яких залежить від об’єму стічних вод, що надходять від окремо розташованих будівель або групи будівель.

З метою  попереднього  очищення  стічних  вод  окремих  будинків,  перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими  колодязями,  іншими  спорудами  очищення  стічних  вод  можна застосовувати  септики  (при  витраті  стічних  вод  до  20  м³/добу).  Випуски  із  будинків  слід  приєднувати  до септиків через оглядові колодязі.

Повний об’єм септика потрібно приймати:

- при витраті стічних вод до 5 м³/добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби;

- при витраті стічних вод понад 5 м³/добу - не менше ніж за 2,5 доби;

- при  витраті  стічних вод  до  10  м³/добу  слід  приймати  двокамерні септики,  понад 10 м³/добу - трикамерні.

Об’єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 розрахункового об’єму; у трикамерних - 0,5  розрахункового  об’єму,  а  другої  та  третьої  камер  - по  0,25  розрахункового  об’єму.  У  септиках, запроектованих з бетонних кілець, усі камери можна приймати однакового об’єму.

Такі очисні споруди, як  правило, розміщуються нижче рівня поверхні землі (під землею), в безпосередній близькості від об’єкта.

Можливе застосування інших місцевих очисних споруд, проект яких погоджений органами санепідслужби.

Відстані від джерел  забруднення  до колодязів технічної води слід приймати 20 м.  Місце розташування водозабірних споруд  повинне  бути  вверх  за  течією ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування каналізаційних споруд.

Остаточне рішення щодо схеми водовідведення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

2.3. Санітарна очистка території

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів.

Законом України «Про відходи» визначено ряд основних напрямків у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133 затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів.

Вказана Методика передбачає, що технологічні  схеми   роздільного   збирання   побутових відходів   визначаються   органами   місцевого   самоврядування  з урахуванням річної норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів,  складових,  що входять до побутових відходів, потреби у вторинних  енергетичних  та  матеріальних   ресурсах,   органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Роздільне  збирання твердих  побутових    відходів здійснюється  за  компонентами, що входять  до  складу  твердих побутових  відходів,  які  відображаються  у  відсотках від їх загальної  маси або об'єму та  визначаються  шляхом проведення вимірів  у  населеному  пункті  протягом  чотирьох  сезонів року, відповідно  до  Правил  визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів,  затверджених наказом  Міністерства  з  питань житлово-комунального господарства  України  від  30.07.2010  №259.

Враховуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається запровадження квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття.

Державними будівельними нормами передбачені показники накопичення твердих побутових відходів на 1 людину на рік в залежності від ступеня благоустрою.

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів з врахуванням всіх проектних рішень по населеному пункту будуть приймати наступні значення:

Таблиця 12

|  | Кількість | Річна норма відходів, кг/чол. | Розрахункове накопичення твердих побутових відходів, кг/рік/ чол |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість по населеному пункту з врахуванням громадських будівель, чол. | 794 | 280 | 222320 |
| Сміття із вулиць та доріг, км | 11 | 5 кг/м | 55000 |
| Всього по населеному пункту |  |  | 277320 |

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме: мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше  20 м; величина радіуса обслуговування - не більше 100 м; можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року; розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45 кв.м.; періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

В той же час, при розробці проектного рішення щодо роздільного збирання твердих побутових відходів враховано ряд норм Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133.

Так, нормами вказаної Методики передбачено поетапне запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, зокрема на  першому  етапі:  шляхом проведення експериментів з роздільного збирання твердих побутових відходів в окремих районах населеного пункту з використанням різних технологічних  схем з метою визначення найбільш ефективної та прийнятної для даного населеного пункту.

Враховуючи все вищевикладене, проектним рішенням передбачається ряд першочергових заходів щодо поліпшення роботи системи санітарного очищення території населеного пункту:

- розмістити в населеному пункті групи сміттєзбірників для поетапного запровадження збирання твердих побутових відходів (відповідно до максимальних радіусів розміщення);

- в кожній групі сміттєзбірників передбачити по 4 контейнери вказаних вище типів для роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- сміттєзбірники розмістити на асфальтованих майданчиках площею 16 кв.м. кожен;

- вивіз сміття здійснювати сміттєвозами, які повинні мати відповідне спец обладнання та бути герметичними до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

Одночасно пропонується розробити спеціалізовану схему санітарного очищення території населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення умов для попереднього  сортування ТПВ, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат.

Попередньо проектним рішенням запропоновано місця розміщення на території населеного пункту майданчиків для сміттєзбірників відповідно до максимальних радіусів розміщення (в графічному вигляді наведено в додатках).

Додатково запропоновано маршрут руху сміттєвозів, відповідно до запроектованої вулично-дорожньої мережі (в графічному вигляді наведено в додатках).

Відходи сміттєвозами транспортуватимуться до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

2.4. Електропостачання

Розширення мережі електропостачання населеного пункту передбачається з врахуванням розширення споживачів та місць розміщення ділянок для нового житлового будівництва.

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення електропостачанням  індивідуальної житлової садибної забудови:

- індивідуальна садибна забудова (орієнтовно 113 будинків).

Навантаження районів житлової садибної забудови розраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину відповідно до державних будівельних норм, як для будинків з газовими плитами та кондиціонерами. При цьому, прийняті нормативи враховують електроспоживання житлового та громадського сектору поселень, підприємств комунально-побутового обслуговування, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення, тощо.

Розташування проектних ділянок під індивідуальну садибну забудову дає можливість забезпечити забудову електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Суттєвих змін в існуючих об’єктах інфраструктури, які мають забезпечуватись електропостачанням по відповідним категоріям, проектними рішеннями не передбачались.

В той же час, проектними рішеннями передбачається приєднання територій виробничого підприємства. У разі необхідності існує можливість забезпечення даного підприємства електропостачанням за рахунок підключення до існуючих електричних мереж. Вибір траси, місця підключення, розташування трансформаторних підстанцій необхідно уточнювати на наступних стадіях проектування з відповідними  розрахунками навантажень із залученням спеціалізованих проектних та експлуатаційних  організацій.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення електричних навантажень для запланованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків збільшення обсягів електричних

навантажень житлового фонду

Таблиця 13

| Види проектного житлового будівництва | Загальна кількість мешканців, тис. чол. | Питома норма, кВтгод/1 люд. в рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгод | Число годин використання максимуму навантаження | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна індивідуальна садибна забудова (113 будинків) | 0,339 | 840 | 0,284 | 5200 | 0,054 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови проектними рішеннями пропонується схему зовнішнього електропостачання населеного пункту залишити без змін.

Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого на території населеного пункту передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення.

Кількість, розміщення РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

На етапі реалізації генерального плану необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10кВ та 0,4кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, з впровадженням енергозберігаючого обладнання та технологій.

У випадку збільшення трансформаторної потужності на підстанціях провести реконструкцію ліній електропередач із зміною перерізів дротів, при необхідності, для збільшення пропускної здатності.

При забудові проектних ділянок слід врахувати розташування повітряних ліній електропередач та передбачити улаштування технічних коридорів та охоронних зон.

До енергозберігаючих заходів, що використовуються при проектуванні, відноситься використання:

- енергозберігаючого обладнання;

- системи автоматики управління вуличним освітленням;

- використання світлодіодних світильників для вуличного освітлення;

- використання самоутримного проводу, що зменшує втрати електроенергії від несанкціонованого підключення до мереж.

Остаточне рішення щодо електропостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

2.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Проектним рішенням не пропонується проектування та спорудження систем централізованого теплопостачання, що обґрунтовуються наступним:

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій під садибну забудову.

Розташування зазначених ділянок дає можливість забезпечити проектовану забудову газо- електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж і відповідно встановлення та експлуатацію локальних систем теплопостачання.

Остаточне рішення щодо теплопостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

2.6. Газопостачання

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення газопостачанням всього населеного пункту.

Розрахунки витрати газу для зазначеної вище категорії споживачів здійснені відповідно до вимог державних будівельних норм, а саме: 165 м³/рік на 1 людину, а також показника заселення житла – 3 чоловіка на житло.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо з споживання газу для запроектованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків річних витрат природного газу

для запроектованої житлової забудови

Таблиця  14

| Види забудови (з врахуванням проектних рішень) | Обсяги витрат природного газу, м³/рік |
| --- | --- |
| Індивідуальна садибна забудова (113 будинків) | 55935 |

Кількість ГРП (ШРП) та місця їх розташування, розміщення проектних газопроводів високого та низького тиску, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

2.7. Мережі зв’язку

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва:

- індивідуальна садибна забудова (орієнтовно113 будинків).

Вимогами державних будівельних норм передбачено, що в сучасних населених пунктах телефонний зв’язок здійснюється на базі автоматичних телефонних станцій (АТС), при цьому ємність АТС повинна враховувати потребу квартирного сектора з розрахунку 1 телефон на 1 сім’ю, а також потребу народногосподарського комплексу з розрахунку 20-25% від кількості сімей.

Кількість АТС та місця їх розташування, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

При цьому, необхідно враховувати ряд основних вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- АТС слід передбачати в окремих будинках, розміщених у житлових районах, у центрах телефонних навантажень з урахуванням перспектив розвитку сельбищної території;

- будинок АТС необхідно розміщувати на вільному майданчику в середині житлового кварталу з максимально можливим віддаленням від промислових підприємств (не менше 0,5 - 1 км), магістральних вулиць і площ, залізничних вокзалів і колій, ліній електропередачі і шосейних доріг;

- площа і конфігурація ділянки під будинок АТС повинні дозволяти розміщення як технічного будинку, так і підсобних споруд;

- площі будинків АТС повинні забезпечувати розвиток на їхню кінцеву ємність, визначену з урахуванням перспективи на 15 - 20 років.

Додатково необхідно враховувати, що розвиток радіотрансляції у містах повинен здійснюватися шляхом впровадження трипрограмного мовлення. Міські телефонні та радіотрансляційні мережі, як правило, робляться підземними (кабельними).

Підведення кабельної каналізації до будинку АТС повинне здійснюватись, як мінімум, з двох сторін; кабелі зв'язку на міській телефонній мережі слід прокладати у кабельній каналізації і, як виняток, при відповідних обґрунтуваннях безпосередньо у ґрунті.

Прокладання кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають закінченого горизонтального планування, піддаються здиманню, заболочені, а також по вулицях, які підлягають закриттю при переплануванні або реконструкції міста, у приміських зонах.

Кабельна каналізація повинна враховувати потреби телефонної мережі, диспетчеризації, радіомовлення і телебачення.

Підсилювальні станції проводового мовлення слід розміщувати в будинках АТС, в окремо розташованих будинках та у пристосовуваних житлових приміщеннях при дотриманні необхідних санітарних норм.

При проектуванні нових житлових районів слід враховувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розміщуватися у центрах забудови районів, в будинку, домінуючому за поверховістю, на площах 10 - 20 кв.м.

Остаточне рішення щодо радіотрансляції та кабельного телебачення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

3. Інженерна підготовка та захист територій

Гідротехнічні заходи

Комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території включає: захист території від підтоплення; протиерозійні та протизсувні заходи.

Остаточні рішення щодо гідротехнічних заходів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон

4.1. Загальні положення функціонування території

Основною складовою Зонінгу є схема зонування. На схемі зонування територія населеного пункту поділяється на територіальні зони, для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент.

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, визначає:

- види дозволеного (переважного, супутнього та дозволеного) використання земельних ділянок;

- граничні параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури.

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури у складі містобудівного регламенту є єдиним для всіх об’єктів в межах відповідної зони, якщо інше не визначено регламентом.

Для кожної земельної ділянки дозволеним видом є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони.

Невідповідність наміру забудови встановленого виду дозволеного використання земельних ділянок та об’єктів, що вказано в містобудівному регламенті, значить, що його застосування у відповідній територіальній зоні не припускається.

Зміна параметрів земельних ділянок та об’єктів будівництва, види використання та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можливо лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідності з містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного виду будівництва.

Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та супутніх видів забудови – об’єктів інженерно-технічної інфраструктури (споруди, комунікації), що забезпечують реалізацію дозволеного виду використання об’єктів будівництва на цих ділянках, можливо за умови обов’язкового отримання технічних умов (норм).

Зміна видів використання земельних ділянок та об’єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком видів переважних та супутніх видів дозволеного використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, при умові забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості.

Планування (розміщення) будь-яких об’єктів містобудування на території населеного пункту та їх будівництво здійснюється при дотриманні Зонінгу ти отримання містобудівних умов та обмежень у випадках, передбачених законодавством.

Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення існуючих будівель та споруд, які не відповідають вимогам Зонінга, дозволяється, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінга. Будівлі або споруди, що не відповідають вимогам Зонінга, не може бути змінено на іншу будівлю або споруду, яке призведе до невідповідності вимог Зонінга.

Площа об’єктів нерухомого майна, вид використання яких не вказано в переліку дозволених для відповідної територіальної зони, не може бути збільшена. На цих об’єктах не припускається збільшення обсягу продукції, що випускається, або наданих послуг.

4.2.  Види використання земельних ділянок в межах зон

В межах  окремих зон визначаються переважний супутній та дозволений вид використання території (земельних ділянок).

Межі зон встановлюються з урахуванням: червоних ліній; меж земельної ділянки; меж або ліній відведення для інженерних комунікацій; адміністративних меж; меж природних об’єктів; інших меж.

До переважних видів належать види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов’язкових вимог, не можуть бути заборонені.

До супутніх видів належать види забудови та використання, які супроводять переважні види та які по відношенню до останніх є допоміжними, а також належать об’єкти, які технологічно пов’язані з об’єктами переважних видів або сприяють безпеці у відповідності з нормативно-технічною документацією, споруди, які необхідні для охорони об’єктів переважного та дозволеного видів використання.

До дозволених видів належать види, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але можуть бути дозволеними за умови спеціального погодження.

Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні в переліку переважних, супутніх або дозволених видів забудови земельних ділянок в межах зон, є забороненими для відповідної функціональної зони та можуть бути дозволені в тому числі і за процедурою спеціального погодження.

Рішення про забудову, землекористування та благоустрій території населених пунктів та окремих ділянок приймаються на основі встановленого Зонінгом переліку переважних, супутніх або дозволених видів використання території (земельних ділянок), єдиних умов та обмежень, які діють в межах зон, визначених Зонінгом, та розповсюджуються в рівному ступені на всі, що розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості, незалежно від форм власності. Виняток складають транспортні та інженерно-технічні комунікації, в тому числі залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під’їзди. Використання територій існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об’єктів визначається за їх цільовим призначенням.

4.3. Загальні зональні погодження

Загальне зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника або користувача земельної ділянки містобудівним та іншим умовам, що встановлені Зонінгом для відповідних територіальних зон. Результатом загального зонального погодження є отримання заявником містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Порядок складання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст встановлюються центральним органом виконавчої влади по питанням будівництва та архітектури.

Загальне зональне погодження здійснюється при відповідності будівельних намірів заявника Зонінгу обов’язковим нормативам та стандартам.

4.4. Функціональна класифікація територій

Згідно ДСТУ-Н Б Б.1-1-1:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (Зонінг), схема зонування складається з нижченаведених основних типів зон:

- житлові (Ж-1);

- громадські (Г-1);

- сільськогосподарського виробництва (СВ-1);

- рекреаційні (Р-2, Р-3, Р-3.1, Р-3.2);

- транспортної інфраструктури (ТР-1, ТР-2);

- комунально-складські (КС, КС-4);

- виробничі (В-5).

4.5. Типи територіальних зон

Виходячи з аналізу існуючої забудови населеного пункту, а також перспектив функціонального використання та планувального розвитку, передбачених проектною документацією, на території населеного пункту можна виділити ряд функціональних типів територій, які, в свою чергу, підрозділяються на відповідні територіально-планувальні елементи – зони.

Відносно типу зони встановлюються переважні та допустимі види забудови і використання, а також єдині умови та обмеження у відповідності до затвердженого Генерального плану та іншої містобудівної документації.

Межами зон на карті вважаються:

- червоні лінії вулиць;

- межі земельних ділянок;

- офіційно встановлені межі об’єктів природно-заповідного фонду;

- межі земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги);

- межа населеного пункту (існуюча та проектна, визначена генеральним планом населеного пункту).

Проектом Зонінгу на території населеного пункту встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

Житлові зони «Ж»:

- Ж-1 – призначаються для розміщення одноквартирних житлових будинків до 3-х поверхів із земельними ділянки;

Громадські зони «Г»:

- Г-1 – призначаються для розташування об’єктів адміністративних будівель органів управління, ділових установ, громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції, для розташування закладів освіти, для розташування лікарень, поліклінік, амбулаторій, для розташування магазинів, торгівельних центрів, ринків.

Зони сільськогосподарського використання «СВ»:

- СВ-1 – використовується для багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів а також для ведення особистого селянського та фермерського господарства.

Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»:

- Р-2 – призначаються для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать території загального користування з відповідними об’єктами для активного відпочинку населення, громадсько-рекреаційні центри;

- Р-3 - призначаються для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, ліси, водойми;

- Р-3.1. - підзона зелених насаджень спеціального призначення (СЗЗ);

- Р-3.2. - підзона земель водного фонду (в тому числі прибережні смуги).

Зона транспортної інфраструктури «ТР»:

- ТР-1 – відноситься територія автомобільних доріг по населеному пункту в межах червоних ліній;

- ТР-2 – відноситься територія вулиць, майданів в межах червоних ліній.

Комунально-складські зони «КС»:

- КС - зона розміщення об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон;

- КС-4 – зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м;

Виробничі «В»:

- В-5 - зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50 м.

4.6. Списки видів переважного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах. Містобудівні умови та обмеження по зонам

4.6.1. Житлові зони

Ж-1. Зона садибної забудови.

Переважні види використання земельних ділянок:

- одно- та двоквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками) (до З-х поверхів);

- дитячі дошкільні заклади, в томі числі зблоковані із загальноосвітніми школами;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані об'єкти повсякденного обслуговування: магазини, перукарні, аптеки, кафе, об'єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв'язку, поліції, банку, адміністрації, комунальні служби.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам (у складі однієї садибної ділянки для особистого використання):

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та індивідуальних(особистих селянських) господарств(примітка до пункту 2.17 ДБН 360-92** Планування і забудова міських і сільських поселень).

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- загальноосвітні заклади;

- дошкільні заклади;

- культові споруди та комплекси;

- місця масового відпочинку;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини;

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1.

Таблиця 15

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»», ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.7, 3.8 |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» та передпроектних розробок. |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції. |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |

4.6.2. Громадські зони

Г-1. Ділові (адміністративні, ділові, фінансові), заклади освіти, заклади охорони здоров’я, торгові зони.

Переважні види використання земельних ділянок:

- організації та установи органів державної, виконавчої влади;

- банківські установи;

- офіси професійних, громадських організацій;

- підприємства зв'язку;

- меморіальні споруди та комплекси.

- Шкільні та дошкільні навчальні заклади;

- сквери, озеленені території;

- бібліотеки;

- клубні приміщення, танцювальні зали;

- виставочні зали, музеї;

- спортивні майданчики, спортзали, стадіони.

- багатофункціональні лікувальні заклади;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- спеціалізовані будинки побутового обслуговування;

- магазини без обмеження профілю та асортименту, в тому числі магазини товарів першої необхідності;

- аптеки;

- підприємства побутового обслуговування.

Дозволені види використання, які супутні переважним видам:

- реабілітаційні та оздоровчі центри;

- автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

- громадські туалети.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування цієї зони;

- культові споруди та комплекси;

- багатоквартирні житлові будинки;

- тимчасові споруди для підприємницької діяльності.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-1.

Таблиця 16

| 1. | Вид об’єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.7, 3.8 |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.14 та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.13 Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм та норм інсоляції |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільною нормативною документацією та передпроектними розробками |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

4.6.3. Зони земель сільськогосподарського використання

Зона земель сільськогосподарського використання СВ-1.

Переважні види використання земельних ділянок:

для багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, ведення сільського господарства, фермерського господарства.

4.6.4. Ландшафтно-рекреаційні зони

Р-2. Рекреаційна зона активного відпочинку

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери);

- рекреаційні установи (кемпінги, будинки відпочинку, інші об'єкти стаціонарної рекреації), а також місця масового відпочинку населення на березі річки;

- заклади громадського харчування;

- об'єкти фізичної культури і спорту, спортивні майданчики, стадіони;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- тимчасові споруди для підприємницької діяльності;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- культові споруди та комплекси;

- виставкові павільйони та зали;

- меморіальні комплекси;

- концертні майданчики;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- оранжереї.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-2

Таблиця 17

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3. Зона зелених насаджень загального користування.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування (лісопарки, парки, сади, сквери);

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням.

Види використання, що супутні переважним видам:

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- малі архітектурні форми;

- громадські туалети;

- місця паркування легкових автомобілів;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- культові споруди та комплекси;

- заклади громадського харчування;

- виставкові павільйони та зали;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- меморіальні комплекси;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- оранжереї;

- заклади громадського харчування.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3

Таблиця 18

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3.1 Підзона зелених насаджень спеціального призначення

Дана підзона використовується захисту житлової та громадської забудови від шкідливого впливу виробничих підприємств, підприємств та об’єктів комунально-складських зон і зон спеціального призначення.

Переважні види використання:

- захисні зелені насадження;

- об’єкти інженерної інфраструктури;

- магістральні інженерні мережі.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- оранжереї;

- теплиці;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- дачі;

- колективні гаражі для зберігання легкових автомобілів;

- автозаправні станції;

- об’єкти обслуговування автомобілів.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3.1

Таблиця 19

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно СанПіН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ДБН 360- 92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується о меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

Р-3.2 Підзона земель водного фонду (у тому числі прибережні захисні смуги).

Зону земель водного фонду складають:

- річки, озера, водосховища, інші водні об'єкти, болота, острови;

- прибережні захисні смуги вздовж річок та навколо водойм;

- гідротехнічні, інші водогосподарські споруди та канали, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

- берегові смуги водних шляхів.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів);

- улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування;

- гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;

- об’єкти водного господарства;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- причали;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування цієї зони або загальноміської території.

Допустимі види використання, які потребують погоджень(потребують спеціального дозволу або погодження):

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- спортивні майданчики;

- пристані;

- малі архітектурні форми.

Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування встановлюється земельним законодавством.

У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.

У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, також для проведення науково-дослідних робіт.

Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3.2

Таблиця 20

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, Супутніх та допустимих видів використання. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

4.6.5. Зона транспортної інфраструктури

ТР-1. Зона автомобільних доріг по населеному пункту в межах червоних ліній.

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари; захисні зелені насадження вздовж проїзної частини; майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- елементи зовнішньої реклами;

- вуличні меблі;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку).

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-1

Таблиця 21

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та перед проектними розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з врахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень»; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно передпроектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

ТР-2. Зона вулиць, майданів в межах червоних ліній.

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари міських вулиць;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження):

- елементи зовнішньої реклами;

- вуличні меблі;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку).

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- усі інші об'єкти, що не вказані як переважні та допустимі види використання земельних ділянок у червоних лініях;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- елементи вищі за 0,5 метра, включаючи зелені насадження, у зоні трикутника видимості.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2

Таблиця 22

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Відповідно до переліку переважних, супутніх допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектними розробками |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» Додаток 3.1 з в рахуванням санітарних норм |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

4.6.6. Комунально-складські зони.

Зона комунально-складських підприємств виділена для забезпечення правових умов формування територій для розміщення об'єктів складування і розподілу товарів. У цю зону включені склади, криті і відкриті бази, гаражі, стоянки, а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні об'єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг.

КС - зона розміщення комунально-складських об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон.

Переважні види використання земельних ділянок:

- об'єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій);

- громадські туалети.

Дозволені види використання:

- підприємства громадського харчування;

- ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі.

Також дозволяється озеленення території, благоустрій.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС

Таблиця 23

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Комунально-складські об’єкти по яким не встановлюється клас санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

КС-4 - зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної кваліфікації, що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 100м.

Переважні види використання земельних ділянок:

- парники, теплиці з використанням сміття, компостування;

- об'єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- підприємства з ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (бази експлуатації і ремонту житла, інженерних комунікацій);

- громадські туалети;

- зелені насадження спеціального призначення санітарно-захисної зони.

Дозволені види використання:

- підприємства громадського харчування;

- ринки продовольчі оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;

- майданчики та спорудження контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації.

Також дозволяється озеленення території, благоустрій.

У санітарно-захисних зонах забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел.

Необхідний постійний контроль за якістю продукції, яка вирощується на території існуючої житлової забудови, що знаходиться поблизу від кладовищ.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС-4

Таблиця 24

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти 4 класу санітарної специфікації відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.19*, ДБН В.1.2.7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2012 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно- пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

## 4.6.7. Зони підприємств V класу шкідливості.

- В-5 - зона розміщення виробничих підприємств V класу шкідливості що потребують встановлення санітарно-захисних зон – 50м.

Призначається для розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50 м. Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них, відповідно до СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, наведена в Додатку 1.

Зона формується підприємствами V класу шкідливості в межах виробничих територій, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

Переважні види використання: підприємства V класу шкідливості.

Супутні види використання:

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

- адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

- транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

- споруди інженерної інфраструктури;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання(потребують спеціального дозволу або погодження): стоянки і споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-5

Таблиця 25

| 1. | Вид об'єкта містобудування | Об’єкти V класу шкідливості, відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання |
| --- | --- | --- |
| 2. | Площа земельної ділянки | Визначається в залежності від галузевої спрямованості та технологічного процесу. згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.1.1.7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту, відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 4. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до передпроектних розробок та згідно з профільним ДБН за типом об’єкту |
| 5. | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається |
| 6. | Відстані від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм |
| 7. | Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони) | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»; на підставі розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях); СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 8. | Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів |
| 9. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно з ДБН 360-92**«Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; профільної нормативної документації та передпроектних розробок. |
| 10. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно з ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 11. | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) | Відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та згідно з профільними ДБН за типом об’єкту |
| 12. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 13. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |
| 14. | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Відповідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» |
| 15. | Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Визначається згідно з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення» та згідно перед проектних розробок |

  - 5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території

  - 5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування

На момент розроблення Генерального плану територія населеного пункту загалом забезпечена озелененням, проте її система потребує певного впорядкування.

Необхідність впорядкування системи озеленення передбачена в першу чергу з метою дотримання Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, а також для реалізації ряду проектних рішень, зокрема:

- поліпшення культурно-побутового обслуговування;

- формування озеленених територій загального користування, спеціального призначення(санітарно-захисних зон), обмеженого користування.

При цьому, проектними рішенням враховано ряд вимог, встановлених державними санітарними нормами та державними будівельними нормами, відповідно до яких:

- на території санітарно-захисної зони завширшки 100 м  і більше зі сторони сельбищної території необхідно передбачати смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, а з шириною зони до 100 м - не менше 20 м;

- вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м;

- зелені насадження для захисту водозабірних споруд з підземних джерел необхідно розміщувати на межі першого поясу зони санітарної охорони на відстані не менше 30 м від підземного джерела і водозабірних споруд.

- озеленення територій має здійснюватись з максимальним збереженням і використанням існуючих зелених насаджень;

- підбір асортименту рослин і розміщення їх на території населених пунктів слід проводити в залежності від природно-кліматичних умов, розмірів населеного пункту. При  цьому  слід враховувати як пило-, газостійкість 
рослин, так і їх захисні і оздоровчі властивості. Забороняється застосовувати для озеленення вулиць фруктові дерева і чагарники, що потребують обробки отрутохімікатами;

- дерева, що висаджуються біля будинків, не повинні перешкоджати інсоляції і освітленості житлових і громадських будівель відповідно до гігієнічних норм.

Додатково проектним рішенням враховано ряд вимог державних будівельних норм, відповідно до яких:

- зелені насадження на території сільських рад і населених пунктів підрозділяються на: спільного користування (на території парку, скверу, бульварів), обмеженого користування (на територіях безсадибної житлової забудови, виробничої зони, ділянок установ громадського призначення, приквартирних і присадибних  ділянок); спеціального призначення (санітарно-захисні, меліоративні).

Відносно територіальної організації рекреації проектні рішення враховують наступні основні вимоги державних будівельних норм:

- на території населеного пункту необхідно передбачати систему озеленення територій та інших відкритих просторів, що можуть бути використані для тривалого і короткочасного відпочинку населення. Зони тривалого відпочинку належить розміщувати за межами населених пунктів в найсприятливіших умовах;

- розміщення зон відпочинку населення належить передбачати відповідно до порядку використання рекреаційних земель на ландшафтно-рекреаційних територіях населених пунктів (внутрішньоселищні), території селищних рад і в системах розселення (міжселенні);

- зона короткочасного відпочинку на території сільських населених пунктів включає території лісопарків, що прилягають до них, парків, скверів, бульварів. Громадські центри населених пунктів належить формувати у комплексі з зонами короткочасного відпочинку;

- в умовах реконструкції населених пунктів, завершення забудови і благоустрою їх громадських центрів необхідно передбачати улаштування окремих скверів або парку у складі культурного комплексу на території громадського центру.

Таким чином, проектним рішенням передбачається розміщення наступних зон короткочасного відпочинку:

- створення рекреаційних зон відпочинку, які потребують озеленення;

- озеленення територій спортивних майданчиків з встановленням набору площинних спортивних споруд

  - 5.2. Благоустрій території

- Благоустрій території передбачає комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-просторової та естетичної організації території населеного пункту, що забезпечують комфортні умови для праці, побуту й відпочинку жителів, які включають в себе формування системи зелених насаджень (у тому числі декоративне озеленення й квіткове оформлення, геопластику рельєфу - брукування майданів і майданчиків, улаштування підпірних стінок, сходів, пандусів, створення штучного рельєфу) та інше.

- Державними будівельними нормами передбачено, що розміщення всіх елементів візуально-просторової інформації повинно бути підпорядковане об'ємно-просторовому вирішенню забудови з урахуванням масштабності й архітектурно-художньої композиції та здійснюватися за межами червоних ліній або бокової видимості вулиці.

- Місця відпочинку для відвідувачів громадських закладів передбачаються на рекреаційних майданчиках перед входами  в будівлю або у сквері, що розміщується в межах громадського центру. Орієнтовний розмір майданчиків відпочинку - 30-50 кв.м.

- Зовнішній благоустрій ділянок садибної забудови включає у себе влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку, дитячих і господарських майданчиків, озеленення декоративне та квіткове оформлення. Зовнішній благоустрій здійснюється господарями прилеглих садиб у відповідності із загальними архітектурно-планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами.

- При в'їзді в населений пункт встановлюється дорожній знак із назвою цього населеного пункту.  В'їзний знак установлюється на відстані не менше 3 м від краю обочини дороги на розширенні або за кюветом на придорожній смузі. При установці декоративного знаку влаштовується майданчик розміром 10 х 15 кв.м з мощенням тротуарною плиткою чи бруківкою, лавками та квітником.

- На автобусних зупинках громадського транспорту у сільських населених пунктах державними будівельними нормами передбачено спорудження автопавільйонів напівзакритого типу з майданчиком для відпочинку, на якому розміщуються 2-3 лавки, урна для сміття.

  - 6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до існуючих умов населений пункт відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря.

Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на території населеного пункту, а також для покращення існуючого стану навколишнього природного середовища, проектними рішеннями пропонується:

- сформувати ландшафтно-рекреаційну зону на основі існуючих зелених насаджень загального користування;

- запровадження комбінованої системи санітарної очистки села від твердих побутових відходів у вигляді планово-квартальної, з використанням контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів;

- забезпечення заходів з озеленення спецпризначення в межах проектних рішень відносно організації нового кладовища, санітарно-захисних зон, а також рекреаційної зони;

- озеленення внутрішньоквартальних територій та територій спецпризначення.

Застосування в якості проектних рішень ряду заходів у вигляді різного виду озеленення обґрунтовується тими факторами, що зелені насадження мають меліоративні, водоохоронні і вітрозахисні якості, які позитивно впливають на покращення існуючого навколишнього середовища.

## 7. Пропозиції щодо охорони культурної спадщини

Право  безумовного  доступу до об'єктів культурної спадщини з 
метою їх обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером 
та  способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання 
відповідних даних, наукового вивчення мають особи, уповноважені на 
це органами охорони культурної спадщини.

Власник об'єкта культурної  спадщини  або  уповноважений  ним 
орган,   особа,   яка  набула  права  володіння,  користування  чи 
управління,  виконавець реставраційних робіт зобов'язані допускати 
уповноважених   органами  охорони  культурної  спадщини  осіб  для 
виконання ними своїх обов'язків до об'єктів культурної спадщини та 
на їхню територію. Пам'ятки, їхні частини,  пов'язане з ними рухоме та  нерухоме майно забороняється зносити,  змінювати,  замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця.

Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається 
як виняток у випадках,  коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, 
за умови проведення комплексу наукових досліджень  з  вивчення  та 
фіксації пам'ятки (обміри, фотофіксація тощо).

Власник   або   уповноважений   ним   орган,    користувач 
зобов'язані  утримувати  пам'ятку  в  належному  стані,  своєчасно 
провадити  ремонт,  захищати  від  пошкодження,   руйнування   або 
знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.

Використання  пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до 
режимів використання,  встановлених  органами  охорони  культурної 
спадщини,  у  спосіб,  що  потребує  якнайменших  змін і доповнень 
пам'ятки та забезпечує збереження її  матеріальної  автентичності, 
просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, 
оздоби тощо. У разі,  коли  пам'ятці  загрожує  небезпека  пошкодження, 
руйнування  чи  знищення,  власник  або  уповноважений  ним орган, 
особа,  яка набула права володіння,  користування  чи  управління, 
зобов'язані  привести  цю пам'ятку до належного стану (змінити вид 
або спосіб її використання,  провести  роботи  з  її  консервації, 
реставрації,     реабілітації,     музеєфікації,     ремонту    та 
пристосування).

Якщо власник  або  уповноважений  ним  орган,  особа,  яка 
набула права володіння,  користування чи управління, самостійно не 
здійснюють заходів,  передбачених у частині першій цієї статті, то 
відповідний  орган охорони культурної спадщини може зобов'язати їх 
здійснити ці заходи, видавши відповідне розпорядження.

У разі,  коли власник або уповноважений ним орган,  особа, 
яка набула права володіння, користування чи управління, не в змозі 
виконати розпорядження органу  охорони  культурної  спадщини  щодо 
охорони  пам'ятки,  орган  охорони  культурної спадщини може вжити 
необхідних   заходів   самостійно   (повністю    або    частково), 
профінансувавши  їх  за рахунок спеціальних коштів на фінансування 
охорони культурної спадщини.

Органи охорони  культурної  спадщини  зобов'язані  заборонити 
будь-яку  діяльність  юридичних  або  фізичних  осіб,  що  створює 
загрозу  пам'ятці  або порушує законодавство,  державні стандарти, 
норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

Органи місцевого   самоврядування,   на   території  яких  не 
створено  органів   охорони   культурної   спадщини,   зобов'язані 
заборонити  будь-яку  діяльність  юридичних або фізичних осіб,  що 
створює загрозу пам'ятці,  негайно повідомивши про це  відповідний 
орган  охорони  культурної  спадщини  місцевого  органу виконавчої 
влади.

Органи місцевого   самоврядування   зобов'язані   повідомляти 
відповідні  органи  охорони  культурної спадщини про бездіяльність 
власника або уповноваженого ним органу,  особи,  яка набула  права 
володіння,   користування   чи   управління,  що  створює  загрозу 
пам'ятці. З метою захисту традиційного характеру середовища окремих 
пам'яток, їх комплексів (ансамблів), історико-культурних 
заповідників, історико-культурних заповідних територій навколо них 
мають  встановлюватися  зони охорони пам'яток: охоронні зони, зони 
регулювання  забудови,  зони охоронюваного ландшафту, зони охорони 
археологічного  культурного  шару.

Межі та режими використання зон охорони пам'яток визначаються 
відповідною  науково-проектною  документацією   і   затверджуються 
відповідним органом охорони культурної спадщини.

Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання 
зон охорони  пам'яток  та  внесення  змін  до  них  встановлюється 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики  у  сфері охорони культурної спадщини.

# III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

За результатами аналізу реалізації попереднього генерального плану населеного пункту, враховуючи поточні проектні пропозиції, а також: існуючий стан територій, перспективи розвитку виробничої та соціальної сфери, необхідність вдосконалення умов проживання, розроблено модель перспективного розвитку населеного пункту та прилеглої до нього території.

Модель перспективного розвитку дає можливість забезпечити плановий і сталий розвиток населеного пункту за необхідними напрямками, як в найближчий час, так і на віддалену перспективу.

Модель передбачає можливість підвищення ефективності використання внутрішніх та зовнішніх територіальних ресурсів:

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 28,46  га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову, враховуючи безпосередню близькість населеного пункту до районного центру, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального житлового будівництва;

- розширення громадських територій на 1,85 га для розміщення будівель і споруд громадського та соціального призначення ( дошкільного навчального закладу, спортивних споруд, територій для масового відпочинку);

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій.

ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | тис. осіб | 0,455 | 0,794 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 121,50 | 153,75 |
|  | Житлової забудови, всього | га | 58,29 | 86,75 |
|  | у тому числі |  |  |  |
|  | індивідуальна садибна забудова | га | 58,29 | 86,75 |
|  | блокована садибна забудова | га | 0,00 | 0,00 |
|  | багатоквартирної | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Громадської забудови, всього | га | 0,39 | 2,24 |
|  | Виробничі, всього | га | 4,16 | 4,16 |
|  | Комунальні, всього | га | 2,23 | 2,23 |
|  | в т.ч. кладовища | га | 0,58 | 0,58 |
|  | в т.ч. комунальні | га | 1,65 | 1,65 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га | 2,10 | 5,56 |
|  | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені | га | 8,15 | 14,49 |
|  | Водних поверхонь | га | 0,00 | 0,00 |
|  | Сільськогосподарські угіддя | га | 46,18 | 37,81 |
| 3. | Житловий фонд | тис.м2 | 12,5 | 29,5 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 27,5 | 37,2 |
| 4. | Житлове будівництво, всього: | тис.м2 | 12,5 | 29,5 |
|  |  | Кількість квартир/дворів | 146 | 259 |
|  | індивідуальне садибне |  | 146 | 259 |
|  | багатоквартирне |  |  |  |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | - | 40 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | - | - |
|  | Лікарні (відділення лікарень), всього |  | - | - |
|  | поліклініки, всього | відвідувань за зміну | - | - |
|  | амбулаторії, всього |  | - | - |
|  | фельдшерсько-акушерські пункти, всього |  | - | 1 |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт / пожежних автомобілів | - | - |
|  | торгівельні заклади | об’єкт | 1 | 2 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та сільський пасажирський транспорт |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 9,4 | 11,0 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 | 7,7 | 7,2 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирського транспорту, всього | км | - | - |
|  | у т. ч. автобуса |  | - | - |
|  | тролейбуса |  | - | - |
|  | трамвая |  | - | - |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | - | - |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | - | 0,12 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -/- | - | 0,12 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | -/- | - | - |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -/- | - | - |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт х год. / рік | 0,382 | 0,667 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт | 0,07 | 0,12 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всього | -/- | - | - |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | 0,075 | 0,131 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км | - | - |
|  | Намив, підсипка території | га | - | - |
|  | Берегоукріплення | км | - | - |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га | - | - |
|  | Регулювання русел рік / водойм | км | - | - |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи, | га | - | - |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | -/- | - | - |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: протипросідні заходи; сейсмічністю 7 балів і більше | -/- -/- | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | - | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць | - | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис.т / рік | 0,174 | 0,277 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |

V ДОДАТКИ

Додаток 1

Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд  і  розміри санітарно-захисних зон для них

Хімічні підприємства та виробництва

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво неорганічних реактивів при відсутності хлорних цехів.

2. Виробництво  по   вулканізації   гуми   без   застосування сірковуглецю.

3. Виробництво вуглекислоти та "сухого льоду".

4. Виробництво штучних перлів.

5. Виробництво виробів із пластичних мас та синтетичних  смол (тільки механічна

обробка).

6. Виробництво  фотохімічне  (фотопластинок,  кіноплівки   та фотопаперу).

7. Виробництво туків вуглекислих.

8. Пункти   очистки,   промивки   та  пропарки  цистерн  (при перевезенні нафти і нафтопродуктів).

9. Виробництво  різних  видів  паперу  і картону із привізних напівфабрикатів;

виробництво деревної маси  та  напівцелюлози  із застосуванням   соди   або  моносульфіту  при  одержанні  готового моносульфіту і без спалювання  відпрацьованих  лугів,  що  містять сірку,  та  інших  матеріалів  без застосування рідкого сірчистого газу.

10. Заводи поліграфічних фарб.

11. Виробництво готових лікарських форм.

12. Виробництво  стиснутих  та  скраплених  продуктів  поділу повітря.

Металургійні, машинобудівні та металообробні підприємства і  виробництва

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства  металообробної  промисловості  з   термічною обробкою без ливарень.

2. Виробництво лужних акумуляторів.

3. Шрифтоливарні заводи.

4. Виробництво   приладів   для   електричної   промисловості (електроламп,  ліхтарів  та  ін.)  при відсутності ливарень та без застосування ртуті.

5. Виробництво  твердих  сплавів  і  тугоплавких  металів при відсутності цехів хімічної обробки руд.

6. Друкарні.

Виробництва будівельної промисловості

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства  по видобуванню каміння безвибуховим способом та підприємства по обробці природного каміння.

2. Виробництво гіпсових виробів.

3. Виробництво камишиту,  соломіту,  диференту,  фіброліту та ін.

4. Виробництво глиняних виробів.

Виробництва по обробці деревини

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Підприємства столярно-теслярні,  меблеві,  паркетні та  по виготовленню ящиків.

2. Підприємства  по  консервуванню  деревини   сольовими   та водними розчинами (без солей миш'яку) і суперобмазкою.

3. Виробництво     виробів     із     деревинної      шерсті: деревинно-стружкових,

деревинно-волокнистих, цементно-фібролітових плит та ін.

4. Виробництво бондарних виробів із готової клепки.

5. Виробництво рогожно-ткацьке.

6. Судобудівельні  верфі  для виготовлення дерев'яних катерів та човнів.

Текстильні виробництва та виробництва легкої промисловості

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво пряжі та тканин із бавовни,  льону і вовни при відсутності фарбувальних та відбілювальних цехів.

2. Підприємства трикотажні та мереживні.

3. Шовкоткацькі виробництва.

4. Швейні фабрики.

5. Виробництво килимів та штучного каракулю.

6. Виробництво    взуттєвих    картонів   на   шкіряному   та шкіряно-целюлозному волокні без застосування розчинників.

7. Виробництво взуття.

Виробництво по обробці тваринних продуктів

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Виробництво лакових шкір.

2. Виробництво виробів із вичиненої шкіри.

3. Виробництво щіток із щетини та волоса.

4. Склади  мокросолоних  шкір  (до  200 штук) для тимчасового зберігання

(без обробки).

5. Валяльні майстерні.

Виробництво по обробці харчових продуктів та смакових речовин

Клас V. Санітарно-захисна зона 50 м

1. Кондитерські фабрики.

2. Виробництво харчового оцту.

3. Підприємства  тютюново-махорочної  (тютюново-ферментаційні заводи, тютюнові та сигаретно-махорочні фабрики).

4. Чаєрозважувальні фабрики.

5. Заводи спирто-горілчані.

6. Підприємства олійницькі.

7. Консервні заводи.

8. Овочесховища.

9. Цукрово-рафінадні заводи.

10. Заводи коньячного спирту.

11. Пивоварні заводи (без солодівень).

12. Макаронні фабрики.

13. Молочні та маслоробні заводи (тваринні масла).

14. Ковбасні фабрики потужністю понад 3 т за зміну.

15. Хлібзаводи.

16. Фабрики харчові заготівельні.

17. Холодильники місткістю понад 600 т.

18. Заводи первинного виноробства.

19. Винні заводи.

20. Заводи виноградного соку.

21. Заводи  фруктових  та  овочевих  соків  і  безалкогольних напоїв.

22. Підприємства  по  варінню товарного солоду і виготовленню дріжджів.

23. Рибокоптильні заводи.

Додаток 2

Мінімальні відстані в плані від інженерних підземних мереж до будинків,   споруд

| Інженерні мережі | Відстані, м, по горизонталі (в світлі) від підземних мереж, до |
| --- | --- |
|  | Фундаментів будинків та споруд | Фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв’язку | Бортового каменя вулиці дороги(краю проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя) | Зовнішньої брівки кювету або підошви насипу дороги | Фундаментів опор повітряних ліній електропередач напругою |
|  |  |  |  |  | До 1 кВ зовнішнього освітлення | Вище 1 до 35 Кв | Вище 35 до 110 кВ і вище |
| Водопровід і каналізація | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самопливна каналізація | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Кабелі силові всіх напрямків та кабелі зв’язку | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 5 | 10 |

Додаток 3

Мінімальні відстані між підземними інженерними мережами

| Інженерні мережі | Відстань, м, по горизонталі (в світлі) до |
| --- | --- |
|  | Водопроводу | Кабелів зв’язку | Каналізації побутової | Дренажу та дощової каналізації | Газопроводів тиску Мпа | Кабелів силових та всіх напруг |
|  |  |  |  |  | Низького до 0,005 | Середнього від 0,005 до 0,3 | Високого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Від 0,3 до 0,6 | Від 0,6 до 1,2 |  |
| Водопровід | Див. пр.1 | 0,5 | Див. пр.2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5* |
| Каналізація побутова | Див. пр.2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,5* |
| Дощова каналізація | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 0,5 |
| Газопроводи тиску, Мпа: Низького до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Середнього від 0,005 до 0,3 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,3 до 0,6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Високого від 0,6 до 1,2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Кабелі силові всіх напрямків | 0,5* | 0,5 | 0,5* | 0,5* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
| Кабелі зв'язку | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5* |
| Примітки: |
| 1. При паралельній прокладці декількох ліній водопроводу відстань між ними належить приймати у відповідності до Державних будівельних норм, які регламентовано вимог до зовнішні мереж водопостачання. |
| 2. Відстань від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу треба приймати, м: до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб - 5; до водопроводу із чавунних труб діаметром до 200 мм - 1,5; діаметром вище 200 мм - 3; до водопроводу з пластмасових труб - 1,5. |
| *Відповідно до Правил облаштування електрообладнання |