ТОВ «Консультаційний центр»

«Генеральний план

с. Попівка

Миргородського району

Полтавської області»

ТОМ 1

###### ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основні положення генерального плану

Директор ТОВ 
«Консультаційний центр»			           Лєта В.В.

Головний архітектор проекту 			Телегін С.К.

Кваліфікаційний сертифікат                             АА 001670

м. Полтава – 2018

Перелік графічних матеріалів до проекту «Генеральний план с. Попівка

Миргородського району Полтавської області»

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1-ГП – 8-ГП | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | Папка «Графічні матеріали» |
|  | План існуючого використання території та схема існуючих планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Модель перспективного розвитку населеного пункту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Генеральний план (основне креслення), та схема проектних планувальних обмежень | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема вулично-дорожньої мережі, міського (сільського) та зовнішнього транспорту | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерного обладнання території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема інженерної підготовки та захисту території | Папка «Графічні матеріали» |
|  | Схема зонування території | Папка «Графічні матеріали» |
| 9-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» | Окрема папка |
| 10-ГП | Схеми «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» | Окрема папка |

Склад проекту:

Том І Пояснювальна записка

Том ІІ Графічні матеріали

Відомість учасників по розділам проекту

| Розділ | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Архітектор | Філіпенков Б.А. |  |
|  | Інженер | Щербаков В.К. |  |
|  | Економіст | Лєта В.В. |  |

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проекту				Телегін С.К.

Перелік вихідних даних

до проекту «Генеральний план с. Попівка

Миргородського району Полтавської області»

| Назва, вид документа (друкований, графічний) | Перелік вихідних даних та вихідні графічні матеріали |
| --- | --- |
| Сільська рада, друкований | Завдання на проектування Генерального плану |
| Сільська рада, друкований | Довідки про: Дані про кількість, структуру, природний та механічний рух населення. Матеріали спостережень за несприятливими гідрометеорологічними явищами, рівнем поверхневих вод, паводками. Дані про кількість автомобілів та місць зберігання автотранспортних засобів. Характеристика житлового фонду, об’єктів обслуговування, промисловості, комунального господарства, будівельної бази. Дані про існуючий стан вулично-дорожної мережі, та інженерної інфраструктури Перелік та характеристика об’єктів загальнодержавного та регіонального значення, розміщення яких має бути враховано при розробленні генерального плану. Характеристика намірів та потреб використання території населеного пункту Дані про оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал Наявність пождепо на території населеного пункту Наявність об’єктів комунального господарства Території із складними інженерно-будівельними умовами забудови (складний рельєф, затоплення, підтоплення, зсувонебезпечні явища, інше). |
| Графічні та текстові матеріали | Схема планування території Миргородського району Полтавської області (розробник - ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя) |
| Графічні Матеріали | Картографічна підоснова території проектування М 1:2 000. |
| Графічні Матеріали | Схема інженерних мереж |

ЗМІСТ

ВСТУП	7

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	8

1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території	18

2. Аналіз реалізації попереднього генерального плану	26

3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)	27

4. Транспортна інфраструктура	28

5. Інженерне обладнання	28

5.1. Водопостачання	28

5.2. Каналізація	28

5.3. Санітарна очистка території	28

5.4. Електропостачання	29

5.5. Теплопостачання	29

5.6. Газопостачання	29

5.7. Мережі зв’язку	29

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	30

1. Транспортна інфраструктура	41

2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження	42

2.1. Водопостачання	43

2.2. Каналізація	48

2.3. Санітарна очистка території	50

2.4. Електропостачання	52

2.5. Теплопостачання	54

2.6. Газопостачання	54

2.7. Телекомунікаційні мережі	55

2.8. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення	56

3. Інженерна підготовка та захист територій	58

4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон	59

4.1. Основні терміни та поняття	59

4.2. Правові підстави впровадження та межі впливу плану зонування	60

територій	60

4.3. Призначення зонінгу	61

4.4. Характеристика територіальних зон	63

4.5. Містобудівні умови та обмеження, перелік переважних та супутніх видів використання	68

5. Озеленення, рекреаційне обслуговування та благоустрій території	92

5.1. Озеленення та рекреаційне обслуговування	92

5.2. Благоустрій території	94

6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища	95

7. Пропозиції щодо охорони культурної та археологічної спадщини	95

III. МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ	98

ІV ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	100

ДОДАТКИ	103

# ВСТУП

Проект «Генеральний план с. Попівка Миргородського району Полтавської області» розроблений ТОВ «Консультаційний центр», відповідно до вимог:

Закону України Про  регулювання  містобудівної діяльності;

Закону України Про регулювання  містобудівної діяльності;

Закону України Про архітектурну діяльність;

Закону України Про основи містобудування;

Закону України Про відходи;

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій;

ДБН Б.1.1.– 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території;

ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях;

ДСТУ-Н Б В.1.1 – 27:2010 Будівельна кліматологія;

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення;

ДБНВ.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення;

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення;

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти;

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти;

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБВ В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги;

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціонування територій. Благоустрій територій;

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів;

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України  01.08.2011 №133;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417;

та інших нормативних документів, а також ряду інших діючих законодавчих та нормативних документів з питань містобудування, на підставі завдання на проектування Замовника –  Попівської сільської ради, відповідно до договору, укладеного із Попівською сільською  радою Миргородського району Полтавської області.

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану населеного пункту розраховані на етап 20 років.

Необхідність розробки даної роботи викликана в першу чергу потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків зокрема.

У проекті визначені:

- заходи з охорони навколишнього середовища;

- сучасний стан та перспективи господарського комплексу населеного пункту;

- прогноз чисельності населення;

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території;

- розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідні дані для розроблення генерального плану підготовлені відповідними службами виконавчого комітету сільської ради.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 118 км від обласного центру.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 18 км від м. Миргород.

Згідно із класифікацією, встановленою Державними будівельними нормами, населений пункт відноситься до групи великих сільських населених пунктів.

Історія виникнення населеного пункту та його розвитку викладена в окремому додатку на основі видання «Дорога до рідного дому» (Історія села Попівка Миргородського району Полтавської області) за авторством Д.О.Шупик, С.М.Білан, В.І.Ошека, 2013, видання друге доповнене.

Відповідно до наявної довідкової інформації на території населеного пункту розміщено ряд об’єктів історії, монументального мистецтва та культурної спадщини, а саме:

- пам’ятка історії – Меморіальний комплекс: Братська могила радянських воїнів. Пам’ятний знак полеглим воїнам односельчанам (рішення виконкому Полтавської облради народним депутатів від 23.04.1982 року №247);

- пам’ятка історії – Братська могила партизан періоду Великої Вітчизняної війни (рішення виконкому Полтавської облради народним депутатів від 23.04.1982 року №247);

- пам’ятник історії – Пам’ятний залізний хрест козакам – борцям за волю та незалежність України;

- пам’ятник монументального мистецтва – Погруддя Т.Г. Шевченку;

- Попівська сільська бібліотека;

- Свято-Миколаївська церква.

Крім того, у найближчих околицях населеного пункту розташовано три нововиявлених об’єктів археології:

- курган, розташований за 2,5 км на південний захід від околиці населеного пункту (постанова Колегії УК від 10.02.1992 року);

- курганна група /2/, розташована за 2,5 км на південний захід від околиці населеного пункту та за 0,5 км на південний захід від х. Ромоданове (постанова Колегії УК від 10.02.1992 року);

- поселення Черняхівської культури, розташоване в ур. Симиренкова Долина за 2 км на північний захід від околиці населеного пункту (Сидоренко, Махно, Телегін, Довідник … 1982, с.72).

Чисельність населення на 01.01.2018 р. становила 1683 чол., територія населеного пункту станом на 01.01.2018 р. складала 1536,70 га.

Житловий фонд станом на 01.01.2018 року складав 50,3 тис.кв.м.

Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження на території населеного пункту в основному представлені санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від об’єктів комунального призначення (кладовища), від виробничих територій, прибережно-захисних смуг водойм.

Узагальнена інформація відносно головних планувальних обмежень, з врахуванням існуючого стану, має  наступний вигляд:

Таблиця 1

| Назва об’єкту | Нормативна СЗЗ, м | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Комунальні об’єкти |
| Кладовища (діючі та недіючі із завершеним кладовищним періодом) | 300/100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173, ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України |
| Водні об’єкти |
| Прибережні захисні смуги водойм | 50/25 | Водний кодекс України |
| Виробничі підприємства |
| Виробниче підприємство ІІІ класу шкідливості | 300 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |
| Виробниче підприємство ІV класу шкідливості | 100 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |
| Виробниче підприємство V класу шкідливості | 50 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |
| Об’єкти та споруди нафто-, газодобувних підприємств | 300/500 | Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 |
| Транспортна інфраструктура |
| Автомобільні дороги | 25/50 | ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій |
| Інженерні споруди |
| Охоронна зона повітряної лінії електропередач, 330 кВ | 30 м по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення | Правила охорони електричних мереж, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 року №209 |

Існуючий стан використання території та територіальні ресурси

В цілому характер забудови населеного пункту є однорідним і представлений головним чином індивідуальною садибною житловою забудовою.

Територія населеного пункту в існуючих його межах складає 1536,70 га.

Житлова забудова займає 40,35% території населеного пункту.

Одночасно, необхідно зазначити про значні обсяги площ населеного пункту – 32,07%, які використовуються як території сільськогосподарського призначення. Дані обставини, пояснюються тим фактором, що значна кількість мешканців населеного пункту вимушена займатись сільськогосподарським виробництвом за відсутності достатньої кількості підприємств, які б могли забезпечити населення робочими місцями.

Сучасний розподіл території населеного пункту має наступний вигляд:

Таблиця 2

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 1536,70 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 619,99 | 40,35 |
| 3. | Громадська забудова | 11,88 | 0,77 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 20,00 | 1,30 |
| 5. | Комунальні території | 3,49 | 0,23 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 3,49 | 0,23 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 116,54 | 7,58 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 248,20 | 16,15 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 248,20 | 16,15 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 19,78 | 1,29 |
| 9. | Вільні від забудови території | 493,28 | 32,10 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 492,77 | 32,07 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 0,51 | 0,03 |
| 10. | Інженерна інфраструктура | 0,35 | 0,02 |
| 11. | Лісове господарство | 3,19 | 0,21 |

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура населеного пункту має забезпечувати обслуговування населення через систему установ та організацій освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури, побутового обслуговування, фінансів, зв’язку та іншого.

На даний час існуюча соціальна інфраструктура с. Попівка представлена:

- будинком культури;

- Попівською загальноосвітньою школою І - ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області;

- Попівським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) «Веселка» Миргородської районної ради;

- Амбулаторією загальної практики сімейної медицини;

- Відділення поштового зв'язку Попівка Центру поштового зв’язку № 5 м. Миргород Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку.

Існуючий стан будівлі будинку культури характеризується наступними показниками:

Таблиця 3

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка | 5904 | 1 |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | м.кв. |  |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - |  |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - |  |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | Ні |  |
| 3.3. | Водовідведення | Ні |  |
| 3.4. | Газопостачання | Ні |  |
| 3.5. | Телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників, чол. | 5 |  |
| 4.1. | в т.ч.: |  |  |
| 4.2. | фахівці, чол. | 4 |  |
| 4.3. | обслуговуючий персонал, чол. | 1 |  |
| 4.4. | відвідувачі, чол. | 1000 |  |
| 4.5. | вихованці кружків та секцій, чол. | 100 |  |
| 4.6. | глядачі, чол. | 400 |  |

Існуючий стан будівлі загальноосвітньої школи характеризується наступними показниками:

Таблиця 4

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка | 6,86 | 4 |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | м.кв. |  |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - |  |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - |  |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | Електропостачання | Так |  |
| 3.2. | Водопостачання | Так |  |
| 3.3. | Водовідведення | Так |  |
| 3.4. | Газопостачання | Так |  |
| 3.5. | Телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників, чол. | 39 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 4.1. | Службовці | 23 |  |
| 4.2. | Обслуговуючий персонал, чол. | 16 |  |
| 4.3. | Учні (вихованці, слухачі), чол. | 112 |  |

Існуючий стан будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини  характеризується наступними показниками:

Таблиця 5

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельна ділянка | 2969 |  |
| 1.1. | Площа земельної ділянки | м.кв. |  |
| 1.2. | Форма користування земельною ділянкою (приватна власність, користування, оренда) | - |  |
| 2. | Будівля |  |  |
| 2.1. | Загальна площа | м.кв. |  |
| 2.2. | Технічний стан (добрий, задовільний, не задовільний) | - |  |
| 3. | Інженерне забезпечення (так/ні): |  |  |
| 3.1. | електропостачання | Так |  |
| 3.2. | водопостачання | Так |  |
| 3.3. | водовідведення | Так |  |
| 3.4. | газопостачання | Так |  |
| 3.5. | телефонізація | Так |  |
| 4. | Чисельність працівників чол. | 8 |  |
|  | В т.ч.: |  |  |
| 4.1. | Лікарський персонал | 4 |  |
| 4.2. | Обслуговуючий персонал, чол. | 4 |  |
| 4.3. | Пацієнти, чол. | 1800 |  |

Також  в населеному пункті функціонує 6 торгівельних закладів.

Динаміка стану працевлаштування мешканців с. Попівка:

Таблиця 6

| № з/п | Найменування | Чисельність по роках |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 1. | Працівники органів місцевого самоврядування | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 2. | Працівники, зайняті в сільському господарстві | 270 |  |  |  |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Працівники сільськогосподарських підприємств | 141 |  |  |  |  |
| 2.2. | Фермери | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Працівники промислових підприємств | 46 |  |  |  |  |
| 4. | Працівники закладів освіти | 47 |  |  |  |  |
|  | в тому числі |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкільних закладів | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2. | Початкових шкіл |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Середніх шкіл | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 4.4. | Спеціальних шкільних закладів |  |  |  |  |  |
| 5. | Працівники закладів культури та спорту | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Працівники охорони здоров’я | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Працівники торгівлі та побутового Обслуговування | 14 |  |  |  |  |
| 8. | Працівники комунального господарства | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Працівники зв’язку | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Працівники транспорту |  |  |  |  |  |
| 11. | Інші працівники |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Працівники, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів | 3 |  |  |  |  |
| 12.2. | Працівники, які виїжджають на роботу в інші населені пункти | 44 |  |  |  |  |

Наявні об’єкти комунального господарства:

До категорії підприємств комунального господарства в сільській місцевості відносяться: комунгоспи, готелі, пожежні депо, а також кладовища і громадські вбиральні.

На території населеного пункту розташовано ряд кладовищ, санітарно-захисні зони яких накладаються на територію житлової та громадської забудови.

## 1. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території

Місцерозташування, рельєф

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 118 км від обласного центру.

Відносно Миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 18 км від м. Миргород.

Місцевість досить рівнинна з наявністю ухилів до водойм (ставків), які розташовані на території населеного пункту.

Зсувонебезпечні схили, підтоплювані території відсутні.

Клімат

У відповідності до архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, населений пункт розташований в межах Південно-східного кліматичного району, основні показники якого наведено нижче у таблиці 7.

Таблиця 7

| Температура повітря, °С | Кількість опадів за рік, мм | Відносна вологість у липні, % | Середня швид-кість вітру у січні, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Середня за | Абсо-лютний мінімум | Абсо-лютний максимум |  |  |  |
| Січень | Липень |  |  |  |  |  |
| Від -2 | Від 21 | Від - 32 | Від 39 | Від 400 | до 65 | Від 4 |
| До -6 | До 23 | До -42 | До 41 | До 500 | - | До 6 |

Показники середньомісячної температури зовнішнього повітря наведені нижче у таблиці 8.

Таблиця 8

| Мі-сяць | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | -5,6/ 5,9 | -4,7/ 6,0 | 0,3/ 6,6 | 9,0/ 9,3 | 15,4/ 10,8 | 18,7/ 10,7 | 20,5/ 10,6 | 19,7/ 11,1 | 14,3/ 10,2 | 7,7/ 8,2 | 1,3/ 5,2 | -3,4/ 4,9 |

При цьому, значення температури зовнішнього повітря, які використовуються в будівництві, мають наступні значення:

- середня за рік: 7,8 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,98): -30 °С;

- найхолодніша доба (забезпечення 0,92): -27 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,98): -25 °С;

- найхолодніша п'ятиденка (забезпечення 0,92): -23 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,95): 29 °С;

- найжаркіша доба (забезпечення 0,99): 25 °С.

Тривалість періоду із середньодобовою температурою зовнішнього повітря:

- ≤ 8 °С складає 178 діб (середня температура - 0,8 °С);

- ≤ 10 °С складає 195 діб (середня температура 0,0 °С);

- ≥21 °С складає 31 діб (середня температура 20,8 °С).

Дати переходу середньої добової температури повітря через 8 °С та 10°С восени та навесні (дати початку і закінчення опалювального сезону наведено нижче в таблиці 9.

Таблиця 9

| Дати опалювального періоду |
| --- |
| Перехід через 8 °С | перехід через 10 °С |
| Початок | Закінчення | початок | Закінчення |
| 15.Х | 11.IV | 6.X | 19.IV |

Детальна кліматологічна характеристика переважного напряму вітру, його направленості і середній швидкості по місяцях наведена в таблиці 10.

Таблиця 10(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Переважний напрямок вітру | З | Сх | Сх | ПнСх | ПнСх | З |
| Повторюва-ність,% | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| Середня швидкість, м/с | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,1 |

Таблиця 10(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Переважний напрямок вітру | З | Пн | З | З | З | З |
| Повторюваність,% | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 16 |
| Середня швидкість, м/с | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,0 |

Кліматологічні характеристики відносної вологості зовнішнього повітря характеризуються показниками, наведеними в таблиці 11.

Таблиця 11(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 85/7 | 82/11 | 78/18 | 66/28 | 61/32 | 65/32 |

Таблиця 11(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня місячна відносна вологість повітря, % | 66/33 | 64/34 | 69/31 | 77/25 | 86/10 | 87/6 |

Кліматологічні характеристики опадів та снігового покриву по місяцям наведено в таблиці 12.

Таблиця 12(початок)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Середня кількість опадів, мм | 41 | 35 | 38 | 41 | 54 | 62 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | 23 | 22 | 11 | - | - | - |

Таблиця  12(продовження)

| Назва показника | Місяць |
| --- | --- |
|  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Середня кількість опадів, мм | 70 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 |
| Середня наявність снігового покриву, дні | - | - | - | - | 3 | 19 |

Гідрогеологічні умови

Населений пункт розташований в межах Дніпровського артезіанського басейну і характеризується розвитком потужної товщі осадових порід.

У відповідності до геологічної будови та гідрогеологічними умовами можливо виділити наступні  водомісткі горизонти:

- горизонт в нижньокрейдяних та сеноманових відкладеннях. Горизонт має великі запаси води, але вони мають неприпустимий рівень мінералізації 1,8 – 2.0 г/л, що характерно для зони в оточенні соленосних структур;

- бучацько – канівський горизонт залягає на водотривких мергелях. Місткість води змінюється в широкому діапазоні. Коефіцієнт фільтрації пісків -0,2-0,5 м/добу. Дебіт свердлових при пониженні 16-30 м змінюється від 6 до 25 м3. Водоносний шар відкладень на глибині 155-235м складається з кварцевих та глауконіто – кварцевих пісків різного механічного складу;

- основні водоносні горизонти, що можуть експлуатуватись, приурочені до четвертинних і палеогенових відкладень Дніпровського артезіанського басейну. Рівень встановлюється на глибині 2-3м в заплаві та 50-60 метрів на водо розділі. Глибина свердловин горизонту 70-220м. Горизонт напірний, вода м’яка, хлоридно – натрієва. Істотний недолік – підвищений вміст фтору та заліза. Глибина залягання горизонту 70-85м. Для очищення від заліза при перевищенні дозволеного вмісту може бути застосована обробка на спеціальних станціях;

- підошва шару Полтавського водоносного горизонту знаходиться на рівні долин водойм. Використовується на вододілі. Глибина свердловин 50-60 м. Потужність водоносного горизонту 20-25 метрів. Горизонт безнапірний. Коефіцієнт фільтрації 3-5 м/годину. Через те, що між полтавською та берекською свитами відсутній водотривкий прошарок, а тому полтавська вода дренується в піски берекської свити;

- водоносний горизонт в нижньо – верхньо – четвертинних золово – делювіальних відкладеннях розвинений на плато. Водоносні породи – лесоподібні суглинки. Горизонт безнапірний. Глибина залягання рівня води 4,0 - 17 м. Добовий відбір не перевищує 1 м3 . Живлення відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів і залежить від їх кількості;

- водоносний горизонт в сучасних алювіальних відкладеннях дна балок. Водоносні породи горизонту складаються з різних дрібнозернистих, часто глинистих пісків. Гідравлічно водоносний горизонт пов'язаний з горизонтами розміщеними нижче.

Зазначені гідрологічні умови потребують додаткового вивчення та уточнення на майбутніх стадія проектування.

Гідрологічні умови

Гідрографічну мережу території представляє ряд водойм (ставків), які розташовані на території населеного пункту, а також річка Хомутець на південній околиці населеного пункту.

За гідрографічним режимом дані водойми живляться переважно атмосферним і частково ґрунтовим живленням.

Ґрунтовий покрив

Територія населеного пункту розташована в межах південного району лісостепової зони України. Ґрунтовий рослинний покрив складається з чорноземних потужних середньо гумусних ґрунтів з окремими плямами звичайних чорноземів. Основа утворення родючих ґрунтів суглинки. В заплавах водойм зустрічаються лучно – чорноземні ґрунти, лучні ґрунти, солонцюваті ґрунти.

Курортно-рекраційний потенціал

Територія населеного пункту розташована неподалік від міста Миргород, в якому природним курортно-рекреаційним ресурсом є мінеральні води, зелені насадження, сприятливі кліматичні умови. За наявності таких умов природні території міста Миргород оголошені курортом державного значення.

Протягом останнього часу більшість територій Миргородського району, які придатні для рекреаційного використання поступово почали використовуватись в основному для ведення сільського господарства.

Через це значна частина територій втратила певний ресурсний потенціал, які можливо використати з іншою метою, зокрема, для задоволення потреб місцевого населення в частині облаштування територій для дозвілля, масового відпочинку, туризму та інш.

Наявність природних ландшафтів дає можливість розглядати такі території як певну альтернативу відносно більш ефективного їх використання.

Протягом останнього часу в Україні в цілому та Полтавській області зокрема активно набирають популярність різні види активного відпочинку, які в більшій мірі залежать від наявності територій з чітко виділеними рельєфними особливостями (яри, балки, схили).

При цьому використання таких рельєфних особливостей можливо як в холодний період року (при наявності снігового покриву -  катання на гірських лижах, сноуборді, снігоходах, кайтінг, маунтінбайк тощо), так і в інші пори року (пішохідний та вело туризм, маунтінбайк, зелений туризм, тощо).

Враховуючи вищевикладене та характеристику існуючого  рельєфу місцевості, можна зробити висновок, що територія населеного пункту має значний курортно-рекреаційний потенціал, що підтверджується можливістю реалізації відповідних проектних рішень, які враховують:

- можливість формування рекреаційних територій в приміській зоні;

- розташування проектованої території поблизу курортного міста;

- можливість багатофункціонального використання території протягом всього року.

Прогноз чисельності населення, територіального розвитку та структури трудових ресурсів

Сценарій демографічного розвитку

Прогноз чисельності населення та структури трудових ресурсів населеного пункту базується на матеріалах місцевої сільської ради про демографічні показники; Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року; Комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року, рекомендованого до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (витяг наведено в додатках).

Кількість жителів населеного пункту на даний час становить 1683 чоловік. За останні 5 років кількість населення в основному зберігається на постійному рівні при незначному зменшенні.

Таблиця 13

Динаміка демографічного розвитку

| № з/п | Найменування | Чисельність по роках |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 1. | Загальна чисельність | 1683 | 1703 | 1707 | 1727 | 1739 |
|  | в тому числі |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Чоловіки | 789 | 806 | 808 | 819 | 814 |
| 1.2. | Жінки | 894 | 897 | 899 | 908 | 925 |
| 2. | Діти в цілому |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Діти віком до 7 років | 63 | 75 | 90 | 72 | 72 |
| 2.1. | Діти віком до 16 років | 180 | 228 | 228 | 231 | 242 |
| 3. | Пенсіонери | 487 | 492 | 481 | 486 | 504 |
| 4. | Прибуло до населеного пункту | 44 | 37 | 41 | 39 | 25 |
| 5. | Вибуло з населеного пункту | 25 | 23 | 16 | 16 | 30 |
| 6. | Померло | 43 | 31 | 50 | 49 | 30 |

Відповідно до наведених вище інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Автори досліджень пояснюють це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Полтавської області та Миргородського району.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, існує необхідність створення на території населеного пункту умов, які б у перспективі сприяли збереженню кількості населення на існуючому рівні та незначному його зростанні.

Крім того, на незначне збільшення кількості мешканців населеного пункту може вплинути хоч і незначна але позитивна динаміка збільшення працівників, які приїжджають на роботу з інших населених пунктів, а також плани підприємства, що розміщене в селищі відносно нарощування обсягів виробництва та створення нових робочих місць.

Враховуючи наведені вищевикладені обставини, при розробці генерального плану населеного пункту була проаналізована можливість здійснення проектного демографічного розрахунку за декількома варіантами, зокрема:

- за методом статистичної екстраполяції, при якому передбачається екстраполяція зростання кількості населення на підставі даних за ряд попередніх років при незмінності діючого комплексу економічних умов;

- за методом зміни вікових категорій, при якому використовуються офіційні дані перепису населення. При цьому, перспективна чисельність населення визначається шляхом переходу з однієї вікової групи в іншу з врахуванням показників доживання до певного віку;

- за методом трудового балансу, при якому чисельність населення встановлюється в залежності від передбачуваних масштабів виробничого комплексу та необхідної кількості трудових ресурсів;

- за методом граничної демографічної наповнюваності територій, при якому перспективна чисельність жителів населеного пункту розраховується виходячи з планувальних особливостей населеного пункту, а також за наявності певних обмежень в територіальних ресурсах.

У підсумку ряд варіантів для розрахунку демографічного прогнозу було відхилено через певні обставини і припущення:

- метод статистичної екстраполяції було відхилено через відсутність такого основного фактору, як незмінність діючого комплексу економічних умов;

- метод зміни вікових категорій було відхилено через відсутність актуальних даних щодо перепису населення. Станом на 2017 рік всеукраїнський перепис проводився один раз - у 2001 році. Наступний перепис планується провести у 2020 році;

- метод трудового балансу було відхилено за тих обставин, що даний метод застосовується головним чином при розрахунку міст, а також при наявності на їх території містоутворюючих підприємств, установ, організацій.

Таким чином, в ході розробки проектних рішень було прийнято метод граничної демографічної наповнюваності територій, що в  перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити збереження кількості населення при незначному збільшенні до 2,0 тис. чоловік.

## 2. Аналіз реалізації попереднього генерального плану

- Попередня містобудівна документація була розроблена Полтавською обласною конторою «Облміжколгосппроект» в 1966 року у вигляді «Проекту планування і забудови села Попівка».

- Виробничі потужності  мали містити у собі, зокрема:

- дві молочно-товарні ферми на 1000 голів кожна;

- свиноферма на 330 свиноматок та відгодівельна свиноферма на 6600 голів;

- інші допоміжні та супутні приміщення та будівлі.

В плані соціально-економічного розвитку передбачалось:

- будівництво житла для 786 сімей;

- будівництво гуртожитку на 48 осіб;

- добудова школи до розміщення 800 учнів;

- клуб на 500 місць;

- дитячий садочок на 180 місць;

- інші об’єкти соціальної інфраструктури.

- Крім цього, передбачалось будівництво водопроводів, каналізації.

- Також передбачалась проектна чисельність населення 4400 осіб.

- За підсумком порівняння запланованих попереднім планом заходів з існуючим станом населеного пункту, необхідно зазначити, що більшість запланованих заходів залишилась нереалізованою. Крім цього, значно зменшена чисельність населення.

## 3. Еколого-містобудівне обґрунтування (стан навколишнього середовища)

В цілому еколого-містобудівне обґрунтування побудоване виходячи із існуючого стану населеного пункту з врахуванням існуючих проблем та обмежень і має мету вирішити ряд завдань функціонально-планувальної організації.

При цьому, враховано ряд факторів, що обмежують розвиток населеного пункту, які мають місце на даний час, зокрема:

- відсутність достатніх територій, які б могли забезпечити розширення територій виробничих підприємств, покращити стан працевлаштування мешканців населеного пункту та позитивно вплинути на демографічну ситуацію;

- недостатня площа громадських територій, що не дає можливості передбачити в подальшому території для задоволення потреб мешканців сільської ради та прилеглих населених пунктів відносно організації проведення різних видів дозвілля;

- розміщення на території населеного пункту ряду кладовищ, санітарно-захисні зони яких частково накладається на житлову та громадську забудову.

Таким чином, функціонально-планувальна організація населеного пункту, що склалася, потребує вдосконалення за рахунок внутрішніх  територіальних резервів та впорядкування з метою поліпшення та розвитку планувальної структури, зокрема шляхом:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 53,45 га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон та в межах інших планувальних обмежень;

- розширення територій під індивідуальну садибну забудову передбачається паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання та водовідведення;

- розширення площі громадської забудови на 4,43 га, що дасть можливість передбачити в подальшому території для масового відпочинку населення;

- передбачення використання частини територій населеного пункту для формування рекреаційних територій в приміській зоні;

- використання рекреаційних територій на протязі всього року;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення населеного пункту з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

## 4. Транспортна інфраструктура

- Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 118 км від обласного центру.

- Відносно миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 18 км від м. Миргород.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Громадський пасажирський транспорт у населеному пункті відсутній.

Населений пункт сполучається з містами Полтава та Миргород приміськими автобусними маршрутами.

## 5. Інженерне обладнання

### 5.1. Водопостачання

В цілому населений пункт забезпечений централізованим водопостачанням. з використанням артезіанських свердловин.

### 5.2. Каналізація

Існуюча забудова території населеного пункту централізованою системою водовідведення не забезпечена.

Питання каналізації вирішено за рахунок локальних систем водовідведення.

### 5.3. Санітарна очистка території

В населеному пункті частково організований збір відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних відходів із будинків загального призначення.

Реалізація заходів із санітарної очистки території населеного пункту здійснюється потужностями відповідного комунального підприємства.

Заходи із санітарної очистки території потребують вдосконалення на предмет реалізації роздільного збору твердих побутових відходів.

### 5.4. Електропостачання

Населений пункт електрифікований. Електропостачання здійснюється повітряними лініями, трансформаторними підстанціями і забезпечується ПАТ «Полтаваобленерго».

### 5.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

### 5.6. Газопостачання

Населений пункт газифікований. Газопостачання здійснюється з використанням інженерних мереж, що належать ПАТ  «Полтавагаз». Існуюча система газопостачання населеного пункту типу дворівнева. Газопроводами середнього тиску газ підводиться до ГРП(ШРП), де відбувається зниження до низького тиску.

### 5.7. Мережі зв’язку

Населений пункт телефонізований та радіофікований.

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту.

Враховано той фактор, що територія населеного пункту та рельєф місцевості має значний курортно-рекреаційний потенціал, що підтверджується можливістю реалізації відповідних проектних рішень, які враховують:

- можливість формування рекреаційних територій в приміській зоні;

- розташування проектованої території рекреаційного призначення поряд з курортним містом;

- наявність територій з чітко виділеними рельєфними особливостями;

- можливість організації багатофункціонального використання території протягом всього року.

При цьому, ряд проектних рішень запропоновано відповідно до основних положень Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р, яка передбачає, що однією з умов сталого розвитку сфери туризму та курортів є розвиток туристичних територій.

Крім іншого, у вказаній стратегії зазначено, що сфера туризму та курортів стає однією з основних галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світової економіки, а також той фактор, що подолання негативних тенденцій, створення сприятливих умов для розвитку сфери туризму та курортів повинні стати пріоритетними напрямами прискорення економічного та соціального зростання країни (короткий витяг із Стратегії наведено в додатках).

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку населеного пункту передбачаються заходи відносно:

- розширення площі виробничих територій з 20,00 га до 29,79 га, які б могли забезпечити розширення діяльності існуючих сільськогосподарських підприємства, що в перспективі може покращити стан працевлаштування мешканців населеного пункту та позитивно вплинути на демографічну ситуацію;

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд;

- розширення території індивідуальної садибної забудови на 53,45 га, з метою забезпечення потреб в індивідуальному житловому будівництві мешканців населеного пункту, територія житлової забудови яких на даний час знаходиться в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- створення максимально комфортних умов проживання включаючи: розміщення поряд з територіями житлової забудови ділянок для розміщення громадських територій; максимальне обладнання територій спорудами інженерної інфраструктури: централізоване електро- , газо-, водопостачання, водовідведення;

- розширення території під індивідуальну садибну забудову, враховуючи  близькість населеного пункту до районного центру, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального заміського житлового будівництва;

- розширення площі громадської забудови на 4,43 га, що дасть можливість передбачити  території з чітко виділеними рельєфними особливостями для організації різних видів активного відпочинку як в холодний період року (при наявності снігового покриву -  катання на гірських лижах, сноуборді, снігоходах, кайтінг, маунтінбайк), так і в інші пори року (пішохідний та вело туризм, маунтінбайк, зелений туризм, тощо);

- розчистка та поглиблення існуючих водойм на площі 19,78 га, що в перспективі дасть можливість підвищити ефективність використання цих територій, в тому числі і для розміщення територій для масового відпочинку населення;

- розроблення проектної документації щодо встановлення (відновлення) меж населеного пункту;

- розроблення проектної документації щодо визначення розмірів і меж водоохоронних зон та плану земельно-господарського устрою населеного пункту, згідно статті 87 Водного кодексу України(з доведенням до відому населення, всіх зацікавлених організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережно захисних смуг та водоохоронного режиму, який діє на цих територіях);

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій;

- реконструкцію системи озеленення села з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів до сельбищної зони).

Заходи по функціонально-планувальній організації населеного пункту передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів;

- розміщення проектної території індивідуальної садибної забудови;

- озеленення внутрішньо-квартальних територій.

Крім того, проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на кладовищі, яке розташоване за західною околицею населеного пункту із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Населений пункт має достатню площу територій для формування озеленених територій загального користування. Ландшафтно-рекреаційну зону пропонується сформувати на основі існуючих зелених насаджень загального користування.

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і додаткове озеленення населеного пункту.

Таким чином, розподіл території населеного пункту за результатами проектних рішень матиме  наступний вигляд:

Таблиця 14

| № з/п | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Територія в межах населеного пункту, всього: | 1607,52 | 100,00 |
| 2. | Житлова забудова: | 670,44 | 41,71 |
| 3. | Громадська забудова | 16,31 | 1,01 |
| 4. | Промислова та виробнича забудова | 29,79 | 1,85 |
| 5. | Комунальні території | 5,28 | 0,33 |
| 5.1. | в т.ч. кладовища | 3,49 | 0,22 |
| 5.2. | в т.ч. комунальні території | 1,79 | 0,11 |
| 6. | Території транспортної інфраструктури | 122,39 | 7,61 |
| 7. | Зелені зони та зелені насадження: | 263,88 | 16,42 |
| 7.1. | в т.ч. зелені насадження загального користування | 191,06 | 11,89 |
| 7.2. | в т.ч. зелені насадження спеціального призначення | 59,49 | 3,70 |
| 7.3. | в т.ч. зелені насадження рекреаційного призначення | 13,33 | 0,83 |
| 8. | Загальна площа водних поверхонь на території населеного пункту | 19,78 | 1,23 |
| 9. | Вільні від забудови території | 475,91 | 29,61 |
| 9.1. | в т.ч. сільськогосподарського призначення | 477,24 | 29,69 |
| 9.2. | в т.ч. заболочені території | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Інженерна інфраструктура | 0,55 | 0,03 |
| 11. | Лісове господарство | 3,19 | 0,20 |

В цілому концепція генерального плану населеного пункту передбачає наступні основні напрямки:

- стратегія розвитку населеного пункту в першу чергу передбачає покращення стан працевлаштування мешканців населеного пункту та позитивно вплинути на демографічну ситуацію, а також створення сприятливих умов проживання мешканців населеного пункту, в тому числі і забезпечення житлових територій необхідним інженерним обладнанням (електро-, газопостачання, централізоване водопостачання, водовідведення);

- можливість формування рекреаційних територій в приміській зоні;

- розташування проектованої території поблизу курортного міста;

- наявність територій з чітко виділеними рельєфними особливостями;

- можливість багатофункціонального використання території протягом цілого року;

- реалізація зазначеної стратегій в перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити збереження кількості населення при незначному збільшені до 2,0 тис. чоловік;

- подолання негативних тенденцій демографічних показників дасть можливість створити необхідні умови для соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Динаміка демографічного прогнозу

Демографічна ситуація по регіону, де розташований населений пункт, змінювалась впродовж до останнього періоду на критичну, що спричинено домінуванням несприятливих демографічних тенденцій, до яких належать значне зменшення рівня народжуваності та шлюбності, збільшення рівня смертності та розлучень, очікуваної тривалості життя населення, скорочення рівня його старіння, від’ємний природний приріст і сальдо міграції тощо.

Одночасно необхідно зазначити про ряд окремих показників демографічного розвитку, яку дають підстави вважати про подолання негативних демографічних тенденцій по вказаному населеному пункту.

Таким чином, в ході розробки проектних рішень було прийнято метод граничної демографічної наповнюваності територій, що в  перспективі дасть можливість поступово нівелювати негативні тенденції демографічних показників по населеному пункту і забезпечити збереження кількості населення при незначному збільшені до 2,0 тис. чоловік. (Детальний опис сценарію демографічного прогнозу наведено вище).

Житловий фонд.

Обсяги житлового будівництва і його розміщення.

Проектні рішення відносно обсягів житлового будівництва прийняті на підставі аналізу сучасного стану житлового фонду населеного пункту, аналізу демографічної ситуації в цілому по Україні, по Миргородському району і по даному населеному пункту.

Вказані матеріали зазначають про наявність житлової проблеми в України, а також вказують на необхідність створення умов для збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва.

Враховуючи наявність ряду негативних тенденцій і факторів, які можуть призводити до скорочення чисельності населення, проектним рішенням передбачається покращення існуючих умов проживання, головним чином за рахунок збільшенням обсягів житлового фонду та підвищення його якісних характеристик.

Також враховано інформацію, яка надана відповідними підрозділами органів місцевого самоврядування населеного пункту.

Таким чином, визначення обсягів житлового будівництва в майбутньому здійснено з врахуванням наступних обставин:

- необхідність покращення існуючих норм проживання мешканців населеного пункту;

- необхідність передбачення територій для розміщення житлового будівництва, в першу чергу для мешканців населеного пункту, які на даний час проживають в межах існуючих санітарно-захисних зон;

- близькість населеного пункту до районного центру, що в перспективі може дати додаткові можливості для розвитку населеного пункту шляхом задоволення попиту міського населення відносно індивідуального заміського житлового будівництва;

- наявність території в межах населеного пункту, яку можливо використати для житлового будівництва.

Таким чином, з врахуванням вищевикладеного територія для нової індивідуальної садибної житлової забудови передбачається в наступних обсягах: 53,45 га орієнтовно 214 ділянок по 0,25 га.

При цьому, проектні пропозиції передбачають відповідну черговість будівництва, в залежності від місця розташування територій, зокрема території, на які на даний час діють існуючі планувальні обмеження (при піщаних грунтах, супісках та суглинках на 15-20 років,  при глинистих грунтах -  на 25-30 років після останнього поховання).

В ході реалізації проектних рішень, спрямованих на покращення існуючих умов проживання, проектна кількість квартир по проектованій  індивідуальній садибній забудові орієнтовно буде становити буде становити 214 одиниць.

Обсяги нового житлового будівництва, враховуючи середній розмір загальної площі в індивідуальній садибній забудові 150 м² та показника заселення житла – 3 чоловіка на житло, буде становити  32100 м².

Організація та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування

Проектними рішеннями передбачено організацію ряду об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування, яка б створювала необхідні умови для забезпечення потреб населення різними видами послуг, що реалізуються установами і підприємствами обслуговування.

Організації та установи обслуговування об’єднуються за ознаками функціонального призначення та утворюють відповідні мережі:

- навчально-виховних закладів;

- установ культури;

- закладів охорони здоров’я;

- закладів фізкультури та спорту;

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування;

- органів управління та підприємств зв'язку.

Розрахунок об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування проведено у відповідності до нормативних вимог державних будівельних норм України, а також інших законодавчих та нормативних документів з питань містобудування.

Крім іншого, проектні рішення враховують демографічний прогноз, величину населеного пункту, виробничий та соціально-культурний потенціал.

В підсумку, розрахунок має мету створення умов для забезпечення населення послугами відповідного виду та якості, зокрема:

- забезпеченість навчально-виховними закладами;

- вдосконалення мережі діяльності закладів охорони здоров’я;

- розвиток та впорядкування об’єктів культури;

- підвищення рівня побутового обслуговування.

Заклади освіти

Дошкільні навчальні заклади

Мережі дошкільних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

Відповідно до вимог державних будівельних норма, розрахунок мережі дитячих дошкільних закладів здійснено для групи населених пунктів Попівської сільської ради, враховуючи наявність існуючого дошкільного навчального закладу (села Попівка, Велика Грем’яча, Мала Грем’яча), з врахуванням можливого потенційного збільшення кількості населення в даних населених пунктах.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей до 6 років складатиме 7,2 % від загальної кількості населення.

В той же час, проектні рішення передбачають покращення якості забезпечення населеного пункту навчальними закладами, що в майбутньому може мати позитивний вплив на покращення демографічної ситуації. Таким чином, проектні рішення передбачають забезпеченість населеного пункту дошкільними закладами на рівні 100% дітей шкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність дошкільного навчального закладу для групи населених пунктів (села Попівка, Велика Грем’яча, Мала Грем’яча) має становити:

((кількість жителів села Попівка з врахуванням проектних рішень) + кількість жителів села Велика Грем’яча з врахуванням проектних рішень + кількість жителів села Мала Грем’яча з врахуванням проектних рішень)) х 0,072х1,0= (2000 + 150 + 100) х 0,072 х 1,00 = 2250 х 0,072 х 1,00 = 162 місця.

На момент розроблення проекту генерального плану в селі Попівка розміщено дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка» Миргородської районної ради нормативною наповнюваністю 40 місць, який відвідує 32 дитини.

Проектні пропозиції передбачають використання розширення проектної наповнюваності даного закладу для задоволення потреб у дошкільних навчальних закладах населення Попівської сільської ради, з одночасним забезпеченням підвезення дітей до місця  розташування навчально-виховного комплексу.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Загальноосвітні школи

Мережі шкільних закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

Розрахунок показників забезпеченості навчальними закладами проведено з врахуванням демографічної структури населення шкільного віку, а також з врахуванням можливого збільшення жителів з врахуванням проектних рішень.

Відповідно до демографічного прогнозу вікова група дітей від 6 до 17 років складатиме 12,9 % від загальної кількості населення.

В той же час, проектні рішення передбачають покращення якості забезпечення населеного пункту навчальними закладами, що в майбутньому може мати позитивний вплив на покращення демографічної ситуації. Таким чином, проектні рішення передбачають забезпеченість населеного пункту шкільними закладами на рівні 100% дітей шкільного віку.

На підставі проведених розрахунків, на розрахунковий період генерального плану ємність дошкільного навчального закладу для групи населених пунктів (села Попівка, Велика Грем’яча, Мала Грем’яча) має становити:

((кількість жителів села Попівка з врахуванням проектних рішень) + кількість жителів села Велика Грем’яча з врахуванням проектних рішень + кількість жителів села Мала Грем’яча з врахуванням проектних рішень)) х 0,129х0,65= (2000 + 150 + 100) х 0,129 х 1,0 = 2250 х 0,129 х 1,0 = 290 місць.

На момент розроблення проекту генерального плану в селі Попівка розміщено загальноосвітню школу І - ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області нормативною наповнюваністю 600 місць, яку відвідує 113 учнів.

Проектні пропозиції передбачають використання даного закладу для задоволення потреб у шкільних навчальних закладах населення Попівської сільської ради, з одночасним забезпеченням підвезення дітей до місця  розташування навчально-виховного комплексу.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура комплексів дошкільних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з органами освіти та охорони здоров'я.

Лікувально-профілактичні заклади

Державні будівельні норми передбачають, що мережа лікувально-профілактичних закладів формується у межах адміністративного району на міжселенній основі. До неї входять центральна районна лікарня, районні та дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, а також фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центральні районні аптеки, госпрозрахункові аптеки загального типу, аптечні кіоски та аптечні пункти I та II груп, профілакторії та санаторії.

З метою забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), в населеному пункті розміщено:

- Амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Проектним рішенням передбачається збереження існуючого закладу охорони здоров’я.

Додатково потрібно враховувати, що місткість та організаційна структура лікувально-профілактичних закладів має визначатися завданням на проектування за  узгодженням  з установами охорони здоров'я.

Культурно-освітні установи

Мережі культурно-просвітніх закладів формуються на міжсельбищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

В населеному пункті розміщено приміщення культурно-дозвільного комплексу (сільського будинку культури). Зазначений комплекс перебуває у доброму стані.

Враховуючи той фактор, що рядом проектних рішень передбачається створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, існує необхідність відносно реконструкції діючого будинку культури. Проведення реконструкції здійснити на основі окремого завдання на проектування.

Підприємства та заклади роздрібної торгівлі

Державними будівельними нормами передбачено, що торговельне обслуговування здійснюється торговельними підприємствами і складається із таких основних груп:

- підприємства комплексного характеру у складі кількох магазинів, а також об'єкти громадського харчування  та побутового обслуговування (торговельні центри);

- універсальні, спеціалізовані магазини, а також підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Крім того, встановлені вимоги відповідно до яких, мережа роздрібних торговельних підприємств формується з урахуванням часової доступності окремих підприємств і центрів різного функціонального призначення. Заклади торгівлі обслуговують населення, яке проживає в межах 25-30-хвилинної пішохідної доступності, на відстані близько 2 км. Тимчасова доступність підприємств міжселенного обслуговування у місцевих кущових центрах обмежується 2-годинною транспортною доступністю, в адміністративному центрі - 1-годинною.

На даний час в населеному пункті функціонує ряд торгівельних закладів.

Проектним рішенням передбачається розширення громадських територій для розміщення  нових торгівельних закладів в зоні проектної житлової забудови.

Органи управління і зв'язку

До органів управління та зв'язку в сільській місцевості державні будівельні норми відносять: виконкоми сільських та селищних рад, сільські комітети (комітети старійшин), адміністративні будинки сільгоспвиробництва, філії ощадних банків, відділення зв'язку.

Розміщення органів управління передбачається у відповідності з адміністративним та господарським статусом населених пунктів: виконкоми сільських Рад - в селах-центрах сільських Рад, відділення зв'язку та філії ощадних банків - в селах-центрах сільських Рад та інших селах з кількістю жителів 500 чол. та більше.

Сільська рада розміщена в приміщенні, яке перебуває в доброму стані.

Забезпечення мешканців селищної ради  послугами поштового зв’язку здійснюється відділенням поштового зв'язку Попівка Центру поштового зв’язку № 5 м. Миргород Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку.

Проектним рішенням передбачається збереження існуючого розташування сільської ради та відділення поштового зв'язку.

Комунальні підприємства

- На території населеного пункту розташовано ряд кладовищ, санітарно-захисні зони яких накладаються на територію житлової та громадської забудови.

Проектні пропозиції враховують проведення поховань в подальшому на  кладовищі із вжиттям необхідних заходів, які б забезпечували дотримання умов щодо розміщення території житлової забудови відносно санітарно-захисної зони.

Крім того, проектні пропозиції передбачають розширення комунальних територій для розміщення майданчика для тимчасового зберігання контейнерів в межах реалізації заходів санітарної очистки території.

Протипожежні заходи

Вимогами державних будівельних норм передбачено наявність пожежного депо з розрахунку 2 машини в селах з населенням від 1 до 7 тисячі жителів. При цьому, передбачено що радіус обслуговування пожежних депо необхідно приймати 3 км по дорогах загального користування.

Проектні рішення передбачають створення  пожежного депо на 2 машини на території площею 0,60 га.

Враховуючи існуючий стан населеного пункту, а також з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, до часу створення Пожежного депо, проектним рішенням передбачається створення у селі добровільної пожежної охорони.

Порядок створення та функціонування добровільної пожежної охорони передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564.

Відповідно до вимог зазначеної вище Постанови, для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюється пожежно-рятувальний підрозділ за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів відповідного населеного пункту.

Основними завданнями пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Проектним рішенням пропонується створення пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони як: пожежної дружини - підрозділу, забезпеченого пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж.

Зазначеною вище Постановою передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації протипожежних заходів пропонується застосовувати методи зовнішнього пожежогасіння.

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).

Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари водонапірних башт тощо).

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

На розрахунковий період на території населеного пункту передбачається гасіння пожеж методами зовнішнього пожежогасіння.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті та кількість одночасних пожеж прийнято згідно вимог державних будівельних норм. Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години. Об’єм води на зовнішнє пожежогасіння складе 108 м.куб. Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння пожежі, пропонується зберігати у резервуарах водонапірних башт.  Розрахунок необхідної ємності резервуарів водонапірних башт з врахуванням зберігання протипожежного та регулювального об’ємів пропонується виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного.

У межах населених пунктів водопровідні мережі, як правило, повинні бути кільцевими.

Тупикові мережі водопроводів допускається застосовувати:

- для подачі води на виробничі потреби – за умови допустимості припинення водопостачання на час ліквідації аварії;

- для подачі води на питне водопостачання – при умовному діаметрі труб не більше ніж 100 мм;

- для подачі води на об’єднане питне і протипожежне водопостачання або тільки на протипожежне водопостачання (незалежно від витрат води на пожежогасіння) – при довжині мережі не більше ніж 200 м та за наявності у кінці мережі споживача з постійним відбором води.

Кільцювання зовнішніх водопровідних мереж внутрішніми водопровідними мережами будинків і споруд не допускається.

У населених пунктах із числом жителів до 5 тис. включно і витратою води на зовнішнє пожежогасіння до 10 л/с включно допускаються тупикові лінії довжиною більше ніж 200 м за умови влаштування протипожежних резервуарів/контррезервуарів чи водойми або водонапірної башти на кінці тупика.

Пожежний об’єм води в резервуарах потрібно визначати за умови забезпечення пожежогасіння із зовнішніх гідрантів

– максимальних питного водоспоживання на весь період пожежогасіння

При визначенні пожежного об’єму води в резервуарах допускається враховувати поповнення їх під час гасіння пожежі, якщо подача води в них здійснюється системами водопостачання I та II категорій.

Пожежний об’єм води в баках водонапірних башт слід розраховувати на десятихвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожеж при одночасній найбільшій витраті води на інші потреби.

Конкретні місця розташування пожежних гідрантів та пожежних резервуарів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).

## 1. Транспортна інфраструктура

Населений пункт розташований на території Миргородського району Полтавської області в лівобережній частині України на відстані 118 км від обласного центру.

Відносно миргородського району населений пункт розміщений в його північній частині, на відстані 18 км від м. Миргород.

Вулиці населеного пункту представляють собою розгалужену мережу, головних та житлових вулиць, які потребують благоустрою.

Не всі вулиці мають відокремлених тротуарів для пішоходів.

Громадський пасажирський транспорт у населеному пункті відсутній.

Населений пункт сполучається з містами Полтава та Миргород приміськими автобусними маршрутами.

Таким чином, проектними рішеннями передбачено здійснення ряду заходів по покращенню існуючою транспортної інфраструктури, зміст яких полягає в наступному:

- вдосконалення існуючої вуличної мережі;

- проведення заходів з благоустрою – прокладання тротуарів у місцях, де це необхідно;

- виконання озеленення;

- облаштування нових зупинок автобусних маршрутів.

При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови необхідно передбачати заїзд до квартальних територій з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини не менше 5,0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути не менше 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати тільки павільйони для зупинок громадського транспорту та камери інженерних мереж, а також засоби для організації санітарної очистки території.

Зупинки громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

## 2. Інженерне обладнання та планувальні обмеження

До планувальних обмежень відноситься система визначених чи нормативних санiтарно- захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон, зон санітарної охорони від промислових, сільськогосподарських, комунальних, транспортних, курортних та інженерних об'єктів, що встановлені ДСП 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

Розміщення нових підприємств та виробництв I-II класу шкідливості в межах населених пунктів не допускається. Для існуючих підприємств в межах населених пунктів слід передбачати зниження їх шкідливого впливу шляхом застосування новітніх технологій екологізації виробництва.

Місця поховання (кладовища традиційного захоронення) необхідно розміщувати за межами населених пунктів або в їх периферійній зоні. За рішенням органів санітарно-епідеміологічного контролю СЗЗ кладовищ може бути зменшена за умови централізованого водопостачання району прилеглої житлової забудови.

Ділянки комунальних водозабірних споруд та свердловин питного призначення повинні мати I зону санітарної охорони. Зони контролю та спостережень (відповідно II та III зони) визначаються тільки для групових питних водозаборів за наявності їх визначення у відповідних проектах.

Зовнішні транспортні мережі (автомобільні, залізничні, повітряні,) слід розміщувати із дотриманням нормативних СЗЗ. Автомобільні дороги I-IIІ категорії слід передбачати в обхід населених пунктів.

У межах населених пунктів відстані від магістрально-вуличної мережі до житлової забудови регламентуються рівнями акустичного забруднення та планом червоних ліній.

При розробленні документації з просторового планування слід приймати нормативні СЗЗ та санітарні розриви до об'єктів транспортної інфраструктури (АЗС, СТО, гаражів, стоянок тощо).

Існуючі та проектні магістральні трубопроводи (газо-, нафто-, аміако-, етиленопроводи) повинні проходити за межами населених пунктів з дотримання вимог щодо їх охоронних зон.

З метою захисту населення від електричних полів ПЛ електропередач встановлюються СЗЗ вздовж трас ліній по обидва їх боки.

Магістральні водоводи господарського призначення відкритого та закритого типів повинні мати зону санітарної охорони, що визначається проектом, а за його відсутності орієнтовні розміри можуть складати: від відкритих – 100 м; закритих – 50 м.

Головні планувальні обмеження відображаються в масштабі основного креслення документації з просторового планування.

### 2.1. Водопостачання

На даний час населений пункт частково обладнаний централізованим водопостачанням з використанням артезіанської свердловини.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено розрахунок потреби населеного пункту з врахуванням проектної житлової забудови та існуючих вимог Державних будівельних норм та проектних рішень, а саме:

- ступінь благоустрою житлової забудови - житлова забудова, обладнана внутрішнім водопроводом і локальною каналізацією з ваннами і місцевими водонагрівачами;

- середньодобова норма питного водоспоживання на одного жителя - 150 л/добу.

Таким чином, за результатами проведених розрахунків показники питного водоспоживання будуть мати наступні значення:

- середньодобове споживання – 300 м³/добу;

- максимальна добова витрата води – 360 м³/добу.

При вирішенні питання забезпечення території всього населеного пункту централізованим водопостачанням може виникнути необхідність в облаштуванні нових джерел (свердловин).

При виборі джерел водопостачання необхідно враховувати вимоги чинного законодавства, відповідно до яких для водопостачання можуть використовуватись:

- води з підземних водоносних горизонтів, інфільтраційні та підруслові;

- поверхневі природні водойми (водотоки, ріки, канали, озера, водосховища, ставки, моря), а також наливні водосховища з підведенням до них води із природних поверхневих джерел.

Допускається використання декількох джерел водопостачання з різними гідрологічними або гідрогеологічними характеристиками.

Вибір джерела водопостачання має бути обґрунтований за результатами топографічних, гідрологічних, гідрогеологічних, іхтіологічних, гідрохімічних, гідробіологічних, гідротермічних та інших вишукувань і санітарно-гігієнічних

обстежень.

Вибір нових і оцінку існуючих джерел водопостачання слід виконувати за гігієнічними, екологічними, геологічними, гідрологічними, технологічними техніко-економічними та іншими критеріями.

При виборі джерела виробничого водопостачання слід враховувати вимоги, які висуваються споживачами, за ступенем забезпеченості подачі води, якості води тощо.

Для питного водопостачання потрібно в першу чергу максимально використовувати наявні ресурси підземних вод, якщо:

- якість відповідає вимогам державним санітарним нормам або може бути доведена існуючими методами водопідготовки;

- на джерелах водопостачання є можливість створення та облаштування санітарно-захисної зони;

- розвідані запаси дозволяють забезпечити потребу у визначених об’ємах (повністю або частково);

- у разі необхідності існує можливість збільшення запасів шляхом штучного поповнення.

Згідно з технічними умовами або завданням на проектування допускається використання підземних вод питної якості для поповнення недоторканого протипожежного запасу води та в якості додаткових джерел пожежогасіння.

При оцінці використання водних ресурсів як джерела водопостачання та розміщення водозабірних споруд слід враховувати:

- вимоги ДСаНПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води призначеної для споживання людиною»;

- вимоги чинного законодавства, регуляторні акти та технічні умови щодо виконання особливих вимог і обмежень з інженерного забезпечення споруд та забудови земельних ділянок;

- водогосподарський баланс району будівництва з урахуванням генеральних планів територій (населених пунктів) та прогнозу його розвитку на наступні 20-25 років;

- розвідані та затверджені для використання запаси підземних вод, умови їх живлення, а також можливе їх трансформування в результаті зміни природних умов та антропогенних факторів (осушення територій або штучного їх поповнення) тощо;

- стійкість ложа водойм та меандрування берегів з прогнозом на 20-25 років (для поверхневих джерел та інфільтрацій водозаборів);

- прогноз можливих змін якості води (хімічного складу, мікробіологічних, гідробіологічних, паразитологічних, токсикологічних, радіологічних показників) і температурних її параметрів;

- можливість ефективного очищення води для споживачів надійними та економічно виправданими методами;

- гідрологічні особливі умови: джерела живлення, можливість промерзання або пересихання, фази водно-льодового режиму (повеней та весняно-літніх паводків для гірських водотоків, льодових заторів, заторів весняного скресу), стратифікаційні явища, формування річкових наносів та їх характеристики тощо;

- наявність у районі будівництва складних інженерно-геологічних процесів (просідання, набухання, здимання ґрунтів), підтоплення або підроблювання території, а також виникнення природних стихійних явищ (землетрусів, зсувів, селів, снігових лавин тощо);

- вплив відбору води на екологічний стан та навколишнє природне середовище прилеглих територій (в межах визначених кордонів).

Крім того, для систем централізованого питного водопостачання необхідно враховувати можливість створення та облаштування санітарно-захисних зон.

На всіх вододжерелах і спорудах централізованих систем господарських питних водопроводів повинні передбачатися зони санітарної охорони, розроблені відповідно до державних та нормативних документів про порядок проектування та експлуатацію джерел водопостачання та водопроводів питного призначення.

Зона охорони повинна складатися:

- для джерел водопостачання із першого, другого та третього поясів;

- для майданчиків водопровідних споруд, водозаборів, насосних та очисних станцій, резервуарів чистої води, водонапірних веж із першого поясу;

- для водоводів:  із санітарно-захисної смуги.

На території першого поясу зони санітарної охорони заборонено будівництво та розміщення будівель, споруд і пристроїв, що безпосередньо не стосуються експлуатації водопровідних споруд і не підлягають обов'язковому розміщенню на території першого поясу, а також проживання людей, у тому числі працюючих на водогоні. На території першого поясу заборонено випуск стоків, купання, водопій та випас худоби, прання білизни, рибна ловля, застосування для рослин ядохімікатів, органічних і мінеральних добрив.

При існуванні поблизу межі першого поясу зони санітарної охорони житлових, промислових та інших споруд, повинні бути прийняті заходи щодо благоустрою їх території, що виключають можливість забруднення території першого поясу.

Межі першого поясу зони санітарної охорони для підземних джерел водопостачання (від огороджувальних конструкцій водопровідних споруд та артезіанських свердловин до меж першого поясу зони санітарної охорони) повинні складати: для надійно захищених горизонтів - не менше 30 м, а для незахищених чи недостатньо захищених горизонтів та інфільтраційних водозаборів не менше 50 м.

При використанні інфільтраційних вод як джерела водопостачання до межі поясу санітарної охорони необхідно включати прибережну територію між водозабором і водоймищем. Для поодиноких підземних водозаборів, розташованих на території об'єкту, що виключають можливість забруднення грунту, відстань від них до огорожі можна зменшувати до 15 і 25 м.

Межі другого і третього поясів зони санітарної охорони підземного джерела водопостачання визначаються розрахунком, виходячи з часу пересування води з мікробними (другий пояс) і хімічними (третій пояс) забрудненнями.

Межі першого поясів майданчиків водопровідних споруд від огорожі:

- до запасних та регульованих місткостей, очисних споруд та насосних водопровідних станцій - не менше 30 м,

- до водопровідних меж - не менше 10 м,

- до інших споруд - не менше 15 м.

При обґрунтуванні та погодженні з органами санітарно-епідеміологічної служби можна: скоротити ці відстані до 10 м; не встановлювати перший пояс для окремих водонапірних веж.

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).

Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари водонапірних башт тощо).

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

Пропонується приймати категорію надійності системи водопостачання – ІІ (за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).

Елементи системи водопостачання ІІ-ї категорії, пошкодження яких може порушити подавання води на потреби пожежогасіння, пропонується передбачати І-ї категорії (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами, резервуари водонапірних башт тощо).

Додатково необхідно зазначити, що при реалізації проектів водопостачання населеного пункту, необхідно передбачити ряд протипожежних заходів, зокрема:

На розрахунковий період на території населеного пункту передбачається гасіння пожеж методами зовнішнього пожежогасіння.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті та кількість одночасних пожеж прийнято згідно вимог державних будівельних норм. Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт. Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години. Об’єм води на зовнішнє пожежогасіння складе 108 м.куб. Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння пожежі, пропонується зберігати у резервуарах водонапірних башт.  Розрахунок необхідної ємності резервуарів водонапірних башт з врахуванням зберігання протипожежного та регулювального об’ємів пропонується виконувати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, установлених на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150 метрів один від одного.

У межах населених пунктів водопровідні мережі, як правило, повинні бути кільцевими.

Тупикові мережі водопроводів допускається застосовувати:

- для подачі води на виробничі потреби – за умови допустимості припинення водопостачання на час ліквідації аварії;

- для подачі води на питне водопостачання – при умовному діаметрі труб не більше ніж 100 мм;

- для подачі води на об’єднане питне і протипожежне водопостачання або тільки на протипожежне водопостачання (незалежно від витрат води на пожежогасіння) – при довжині мережі не більше ніж 200 м та за наявності у кінці мережі споживача з постійним відбором води.

Кільцювання зовнішніх водопровідних мереж внутрішніми водопровідними мережами будинків і споруд не допускається.

У населених пунктах із числом жителів до 5 тис. включно і витратою води на зовнішнє пожежогасіння до 10 л/с включно допускаються тупикові лінії довжиною більше ніж 200 м за умови влаштування протипожежних резервуарів/контррезервуарів чи водойми або водонапірної башти на кінці тупика.

Пожежний об’єм води в резервуарах потрібно визначати за умови забезпечення пожежогасіння із зовнішніх гідрантів

– максимальних питного водоспоживання на весь період пожежогасіння

При визначенні пожежного об’єму води в резервуарах допускається враховувати поповнення їх під час гасіння пожежі, якщо подача води в них здійснюється системами водопостачання I та II категорій.

Пожежний об’єм води в баках водонапірних башт слід розраховувати на десятихвилинну тривалість гасіння однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожеж при одночасній найбільшій витраті води на інші потреби.

Конкретні місця розташування пожежних гідрантів та пожежних резервуарів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).

### 2.2. Каналізація

Відповідно до вимог Державних будівельних норм стічні води малих населених пунктах повинні відводитися централізованою системою господарсько-побутової каналізації згідно з Державними санітарними нормами та правилами на очисні споруди населеного пункту.

Проектні рішення передбачають розширення територій під індивідуальну садибну забудову паралельно із створенням максимально комфортних умов проживання включаючи максимальне обладнання територій нової житлової забудови спорудами інженерної інфраструктури, зокрема: централізоване водопостачання та водовідведення із спорудженням очисних споруд

Проектним рішенням пропонується використання централізованої систем каналізації з використанням очисних споруд з аеротенками, які працюють у режимі подовженої аерації.

Також у проектному рішення зроблено попередній розрахунок відносно необхідної площі території для розміщення станції очистки стічних вод.

Відповідно до вимог державних будівельних норм, при продуктивності станції очистки стічних вод до 0,7 тис. м³/добу, площа території повинна відповідати складати не менше 0,7 га:

- площа очисних споруд – 0,5 га;

- площа мулистих майданчиків – 0,2 га.

В той же час, вимогами державних будівельних норм передбачено, що у випадку застосування при очистці стічних вод аеротенків-освітлювачів колонного типу, площа очисних споруд зменшується у 5 разів.

Проектними рішеннями передбачається проектування територій площею  0,5га для розміщення очисних споруд орієнтовно за південно-західною околицею населеного пункту.

Ширина санітарно-захисної зони від споруд каналізаційних систем, розрахованої вище потужності, відповідно з вимогами держаних будівельних норм пропонується передбачити не менше 200 м.

Кількість каналізаційних насосних станцій та місця їх розташування, розміщення будівель очисних споруд, мереж водовідведення, необхідність реконструкції діючих мереж з врахуванням їх пропускної спроможності та необхідності винесення з під нової забудови, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

В місцях, де в умовах існуючої житлової забудови неможливо забезпечити прокладання мереж централізованого водовідведення, проектним рішенням пропонується використання локальних систем каналізації.

Локальною очисною спорудою вважається споруда, яка очищає стічні води й дозволяє відводити їх в очищеному вигляді в ґрунт.

Відповідними Державними санітарними та будівельними нормами передбачено для локальної очисної споруди передбачено, що вона відповідає ряду вимог:

- є автономною: очищує стічні води виключно з того об'єкта, для якого вона запроектована;

- в складі її застосовані механічні рішення, що поєднуються з біологічними процесами, які служать основою дії очисної споруди;

- є гравітаційними: у переважній більшості випадків ґрунтуються на принципі гравітаційного течії рідини;

- за призначенням є господарсько-побутовою: очищує виключно стічні води з домашніх господарств.

До найпростіших систем очищення каналізаційних стічних вод відносять септики з відповідною камерами, кількість яких залежить від об’єму стічних вод, що надходять від окремо розташованих будівель або групи будівель.

З метою  попереднього  очищення  стічних  вод  окремих  будинків,  перед піщано-гравійними фільтрами, фільтруючими  колодязями,  іншими  спорудами  очищення  стічних  вод  можна застосовувати  септики  (при  витраті  стічних  вод  до  20  м³/добу).  Випуски  із  будинків  слід  приєднувати  до септиків через оглядові колодязі.

Повний об’єм септика потрібно приймати:

- при витраті стічних вод до 5 м³/добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби;

- при витраті стічних вод понад 5 м³/добу - не менше ніж за 2,5 доби;

- при  витраті  стічних вод  до  10  м³/добу  слід  приймати  двокамерні септики,  понад 10 м³/добу - трикамерні.

Об’єм першої камери у двокамерних септиках слід приймати 0,75 розрахункового об’єму; у трикамерних - 0,5  розрахункового  об’єму,  а  другої  та  третьої  камер  - по  0,25  розрахункового  об’єму.  У  септиках, запроектованих з бетонних кілець, усі камери можна приймати однакового об’єму.

Такі очисні споруди, як  правило, розміщуються нижче рівня поверхні землі (під землею), в безпосередній близькості від об’єкта.

Можливе застосування інших місцевих очисних споруд, проект яких погоджений органами санепідслужби.

Відстані від джерел  забруднення  до колодязів технічної води слід приймати 20 м.  Місце розташування водозабірних споруд  повинне  бути  вверх  за  течією ґрунтових  вод  і  вище  стосовно  до  розташування каналізаційних споруд.

Остаточне рішення щодо схеми водовідведення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.3. Санітарна очистка території

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів.

Законом України «Про відходи» визначено ряд основних напрямків у сфері поводження з відходами, до одного з яких віднесено створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

З метою реалізації цього напрямку наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133 затверджено Методику роздільного збирання побутових відходів.

Вказана Методика передбачає, що технологічні  схеми   роздільного   збирання   побутових відходів   визначаються   органами   місцевого   самоврядування  з урахуванням річної норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів,  складових,  що входять до побутових відходів, потреби у вторинних  енергетичних  та  матеріальних   ресурсах,   органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Роздільне  збирання твердих  побутових    відходів здійснюється  за  компонентами, що входять  до  складу  твердих побутових  відходів,  які  відображаються  у  відсотках від їх загальної  маси або об'єму та  визначаються  шляхом проведення вимірів  у  населеному  пункті  протягом  чотирьох  сезонів року, відповідно  до  Правил  визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів,  затверджених наказом  Міністерства  з  питань житлово-комунального господарства  України  від  30.07.2010  №259.

Враховуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається запровадження квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття.

Державними будівельними нормами передбачені показники накопичення твердих побутових відходів на 1 людину на рік в залежності від ступеня благоустрою.

Розрахункові дані щодо накопичення твердих побутових відходів з врахуванням всіх проектних рішень по населеному пункту будуть приймати наступні значення:

Таблиця 15

|  | Кількість | Річна норма відходів, кг/чол. | Розрахункове накопичення твердих побутових відходів, кг/рік/ чол |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість по населеному пункту з врахуванням громадських будівель, чол. | 2000 | 280 | 560000 |
| Сміття із вулиць та доріг, км | 25,0 | 5 кг/м | 125000 |
| Всього по населеному пункту |  |  | 685000 |

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме: мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше  20 м; величина радіуса обслуговування - не більше 100 м; можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року; розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45 кв.м.; періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

В той же час, при розробці проектного рішення щодо роздільного збирання твердих побутових відходів враховано ряд норм Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.08.2011 №133.

Так, нормами вказаної Методики передбачено поетапне запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, зокрема на  першому  етапі:  шляхом проведення експериментів з роздільного збирання твердих побутових відходів в окремих районах населеного пункту з використанням різних технологічних  схем з метою визначення найбільш ефективної та прийнятної для даного населеного пункту.

Враховуючи все вищевикладене, проектним рішенням передбачається ряд першочергових заходів щодо поліпшення роботи системи санітарного очищення території населеного пункту:

- розмістити в населеному пункті групи сміттєзбірників для поетапного запровадження збирання твердих побутових відходів (відповідно до максимальних радіусів розміщення);

- в кожній групі сміттєзбірників передбачити по 4 контейнери вказаних вище типів для роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття;

- сміттєзбірники розмістити на асфальтованих майданчиках площею 16 кв.м. кожен;

- на території населеного пункту проектними рішеннями передбачено розміщення спеціальних майданчиків для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання відходів(схема розміщення наведена в додатку);

- вивіз сміття здійснювати сміттєвозами, які повинні мати відповідне спец обладнання та бути герметичними до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

Одночасно пропонується розробити спеціалізовану схему санітарного очищення території населеного пункту з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення умов для попереднього  сортування ТПВ, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат.

Попередньо проектним рішенням запропоновано місця розміщення на території населеного пункту майданчиків для сміттєзбірників відповідно до максимальних радіусів розміщення (в графічному вигляді наведено в додатках).

Додатково запропоновано маршрут руху сміттєвозів, відповідно до запроектованої вулично-дорожньої мережі (в графічному вигляді наведено в додатках).

В подальшому пропонується запровадити планово-регулярну очистку з роздільним збиранням твердих побутових відходів з встановленням спеціальних контейнерів невеликої місткості в кожній садибі.

Відходи сміттєвозами транспортуватимуться до полігону відповідного спеціалізованого підприємства.

### 2.4. Електропостачання

Споживачі в межах населеного пункту отримують електроенергію по мережах 10 кВ та 0,4 кВ, які виконані повітряними та кабельними лініями від трансформаторних підстанцій ТП10/0,4 кВ.

Розширення мережі електропостачання населеного пункту передбачається з врахуванням розширення споживачів та місць розміщення ділянок для нового житлового будівництва.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб населеного пункту на етап 15-20 років  для комунально-побутових та господарських споживачів проведено згідно з державними будівельними нормами за узагальненими показниками споживання електроенергії, в яких враховується громадський та житловий сектор селища, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання, тощо.

Закладена в розрахунках забезпеченість населення житловою площею на період існуючого стану та на етап 15-20 років передбачає для мешканців більший рівень комфорту ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. При цьому, при розрахунку максимальних навантажень та споживання електроенергії на період існуючого стану прийнято величину питомого електропостачання на рівні 800 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на етап 15-20 років здійснено з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 950 кВт год/люд. на рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин.

Розташування проектних ділянок під індивідуальну садибну забудову дає можливість забезпечити забудову електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Суттєвих змін в існуючих об’єктах інфраструктури, які мають забезпечуватись електропостачанням по відповідним категоріям, проектними рішеннями не передбачались.

В той же час, проектними рішеннями передбачається розширення територій виробничого призначення. У разі необхідності існує можливість забезпечення даних підприємств електропостачанням за рахунок підключення до існуючих електричних мереж. Вибір траси, місця підключення, розташування трансформаторних підстанцій необхідно уточнювати на наступних стадіях проектування з відповідними  розрахунками навантажень із залученням спеціалізованих проектних та експлуатаційних  організацій.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо збільшення електричних навантажень для запланованої житлової забудови.

Розрахунок електричних навантажень громадсько-побутових та комунальних споживачів

Таблиця 16

| Загальна кількість мешканців, тис. осіб | Питома норма, кВт год/люд. на рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВт×год. | Число годин використання максимуму наванта- ження, год | Загальне навантаження тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,683 | 2,000 | 800 | 950 | 1,346 | 1,900 | 3000 | 4100 | 0,449 | 0,463 |

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови проектними рішеннями пропонується схему зовнішнього електропостачання населеного пункту залишити без змін.

Враховуючи дані розрахунків та існуючу ситуацію в системі електропостачання населеного пункту, проектними рішеннями пропонується:

- електропостачання існуючих споживачів села буде виконуватись по існуючих мережах 10 і 0,4 кВ;

- реконструкцію існуючих трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ та мереж 10 і 0,4 кВ, які відпрацювали нормативний термін;

- реконструкцію трансформаторних підстанцій зі збільшенням потужності трансформаторів;

- будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ та мереж 10 і 0,4 кВ для електропостачання споживачів на етап 15-20 років.

Розташування, потужність та кількість трансформаторних підстанцій вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації, підключення до електричних мереж вирішуються при подальшому проектуванні згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

На даний час енергопостачальною організацією зазначено про необхідність реконструкції ПЛ 10/0,4 кВ, яка передбачає виділення земельних ділянок під ТП 10/0,4 кВ та з/б стійки 10кВ. Також запропоновано реконструкцію передбачити з урахуванням «глибоких вводів» (довжина ПЛ 0,4 кВ – не більше 0,4 км, орієнтовна площа земельної ділянки 0,8 га).

Остаточне рішення щодо електропостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.5. Теплопостачання

Населений пункт не забезпечений системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Проектним рішенням не пропонується проектування та спорудження систем централізованого теплопостачання, що обґрунтовуються наступним:

Покращення обсягів та якості житлового фонду планується шляхом розширення територій під садибну забудову.

Розташування зазначених ділянок дає можливість забезпечити проектовану забудову газо- електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж і відповідно встановлення та експлуатацію локальних систем теплопостачання.

Остаточне рішення щодо теплопостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.6. Газопостачання

Відповідно до прийнятих проектних рішень, передбачається забезпечення газопостачанням всього населеного пункту.

Розрахунки витрати газу для зазначеної вище категорії споживачів здійснені відповідно до вимог державних будівельних норм, а саме: 165 м³/рік на 1 людину, а також показника заселення житла – 3 чоловіка на житло.

Враховуючи вищевикладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок щодо з споживання газу для запроектованої житлової забудови.

Результати попередніх розрахунків річних витрат природного газу

житлової забудови

Таблиця  17

| Види забудови (з врахуванням проектних рішень) | Обсяги витрат природного газу, м³/рік |
| --- | --- |
| Індивідуальна садибна забудова | 330000 |

Кількість ГРП (ШРП) та місця їх розташування, розміщення проектних газопроводів високого та низького тиску, уточнюється на стадіях «Проект» та «Робоча документація» з відповідними гідравлічними розрахунками при участі спеціалізованих проектних та експлуатаційних організацій.

### 2.7. Телекомунікаційні мережі

Поточні проектні рішення передбачають покращення обсягів та якості житлового фонду за рахунок садибного житлового будівництва.

Державними будівельними нормами передбачено ряд вимог, які повинні забезпечити:

- сталість телекомунікаційної мережі;

- надійність та довгострокову експлуатацію лінійно-кабельних споруд та обладнання;

- перспективу розвитку мережі за рахунок наявності резервної ємності в телекомунікаційних кабелях та каналах кабельної каналізації електрозв'язку;

- сприятливі умови для експлуатації мережі.

Ємність кабельної каналізації електрозв'язку повинна враховувати потреби для забезпечення послуг: телефонного зв'язку, доступу до мережі Інтернет, кабельного телебачення, диспетчеризації.

Прокладання телекомунікаційних кабелів у ґрунті слід здійснювати з урахуванням умов прокладання, захисту від ударів блискавки, зовнішніх електромагнітних впливів, гризунів. Прокладання телекомунікаційних кабелів у ґрунті не допускається на ділянках, які не мають закінченого горизонтального планування, піддаються здійманню, заболочені.

Траси ліній телекомунікацій повинні прокладатися, за можливості, згідно з межами і полями сівозмін, вздовж доріг, лісосмуг, існуючих трас інженерних комунікацій з таким розрахунком, щоб забезпечувати вільний доступ до комунікацій з територій, які не зайняті сільськогосподарськими угіддями.

При розміщенні підсилювальних станцій мобільного зв'язку, інтернету слід дотримуватись вимог ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

При проектуванні нових територій житлової забудови слід враховувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розмiщуватися у геометричному центрі забудови відповідної території в будинку, домінуючому за поверховістю.

Майданчики для спорудження радіотелевізійних станцій слід визначати так, щоб напруженість поля, яка створюється ними на територіях населених пунктів, не перевищувала допустимих рівнів напруженості поля для населення відповідно до вимог ДСН 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

За межею населеного пункту допускається установлення радіопередавачів потужністю до 0,1 кВт.

Остаточне рішення щодо радіотрансляції та кабельного телебачення житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

### 2.8. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

У процесі формування вулично-шляхової мережі треба передбачати веловізкові доріжки для переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями. Ширина шляху руху на ділянці у разі зустрічного руху інвалідів на кріслах-колясках повинна бути не менше ніж 1,8 м з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок відповідно до вимог державних будівельних норм.

Під час проектування пішохідних вулиць, доріжок, тротуарів, алей, стежок треба забезпечувати: мінімальну кількість перетинів з транспортними комунікаціями, можливість безпечного, безперешкодного та зручного пересування маломобільних груп населення.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних тротуарів і доріжок має включати: тверді види покриття, елементи сполучення

поверхонь, урни, освітлювальне обладнання, лави (на території об’єктів рекреації). Елементи сполучення поверхонь не повинні мати бар’єрів (перепадів за

висотою). Перша та остання сходинки сходів, які сполучають поверхні мають бути пофарбовані контрастний колір для безпечного пересування інвалідів з вадами зору.

Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються особи з обмеженою здатністю до пересування на кріслах-колясках та інші маломобільні

групи населення, повинні мати тверде шорстке покриття, яке в разі намокання не стає слизьким. Ширину пішохідних доріжок треба приймати не меншою ніж 1,8 м. Поздовжній їх похил не повинен перевищувати 5 %, а поперечний - 1 %. У місцях перепаду рівнів між горизонтальними ділянками пішохідних шляхів треба передбачати влаштування пандусів і сходів. Похил кожного маршу пандуса не повинен перевищувати 8 %, а його довжина повинна бути не більшою ніж 10 м. За необхідності влаштування маршу пандусу більшої довжини треба влаштовувати горизонтальні площадки для відпочинку довжиною не менше ніж 1,8 м. Ширина пандуса повинна бути: для одностороннього руху - не меншою ніж 1,2 м; для двостороннього руху - не меншою ніж 1,8 м. Якщо поздовжній похил перевищує зазначені межі для осіб з обмеженою здатністю до пересування, які користуються кріслами-колясками, треба передбачати спеціальні доріжки або пандуси. Краї пішохідних доріжок повинні бути позначені тактильним або контрастним покриттям.

Покриття пішохідного переходу треба виконувати контрастним та рельєфним з метою створення умов для переходу як інвалідів, які користуються візками, так і інвалідів з вадами зору.

На пішохідних переходах максимальна висота бордюру у місці перетину з

проїжджою частиною не повинна перевищувати 0,025 м.

При проектуванні та реконструкції громадських і житлових будинків слід передбачати для інвалідів і громадян інших маломобільних груп населення умови життєдіяльності, однакові з рештою категорій населення.

Перелік об'єктів, доступних для інвалідів і інших маломобільних груп населення, розрахункова кількість і категорія інвалідів, а також група мобільності встановлюються у завданні на проектування.

При проектуванні об'єктів, доступних для маломобільних груп населення, повинні бути забезпечені: доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будинків і споруд; безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних), а також місць проживання, обслуговування і прикладення праці; своєчасне отримання маломобільними групами населення повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати участь у трудовому і навчальному процесах; зручність і комфорт середовища життєдіяльності.

Проектні рішення об'єктів, доступних для інвалідів, не повинні обмежувати умови життєдіяльності інших груп населення, а також ефективність експлуатації будинків. З цією метою слід проектувати адаптовані до потреб інвалідів універсальні елементи будинків і споруд, які використовуються усіма групами населення. Необхідність застосування спеціалізованих елементів, що враховують специфічні потреби інвалідів, установлюється завданням на проектування.

## 3. Інженерна підготовка та захист територій

Гідротехнічні заходи

Гідрографічну мережу території представляє ряд водойм (ставків), які розташовані на території населеного пункту, а також річка Хомутець на південній околиці населеного пункту.

За гідрографічним режимом дані водойми живляться переважно атмосферним і частково ґрунтовим живленням.

Проектні рішення передбачають розчистку та поглиблення існуючих водойм на загальній площі 19,78 га, що в подальшому дасть можливість підвищити ефективність їх використання, в тому числі забезпечити розміщення місць для масового відпочинку населення.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів.

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель.

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом.

Остаточні рішення щодо гідротехнічних заходів пропонується прийняти на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

## 4.  Зонінг. Режим забудови та використання території населеного пункту, регулювання забудови та використання земельних ділянок, характеристика територіальних зон

## 4.1. Основні терміни та поняття

Аналогові графічні матеріали - графічні креслення зонінгу, виконані на паперових носіях у відповідному масштабі.

Вид використання території - забудова та інше використання території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважні (безумовно дозволені) та супутні (допоміжні), які є дозволеними за наявності переважних видів використання.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території  - використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання для відповідної зони, встановленої в зонінгу відповідно до містобудівної документації.

Зонування - встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об'єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Зонінг - містобудівна документація місцевого рівня, що розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території населених пунктів для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Коефіцієнт забудови  - відношення сумарної поверхової (загальної) площі будинків та споруд до площі земельної ділянки. Встановлюється для житлової та громадської забудови;

Максимальний відсоток забудови у межах земельної ділянки - відношення сумарної площі земельної ділянки, що може бути забудована, до всієї площі земельної ділянки.

Мінімальна площа земельної ділянки для розміщення об'єкта - допускається не менша ніж сума площі, зайнятої існуючим чи запроектованим об'єктом будівництва, площі необхідних озеленених територій, площі для паркування автомобілів, проїздів та інших необхідних допоміжних об'єктів, призначених для обслуговування і експлуатації об'єкта згідно з зонінгом.

Містобудівний регламент - сукупність обов'язкових вимог до використання земельних ділянок, що встановлюються у межах відповідних територіальних зон і визначають дозволені види використання території земельних ділянок, граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції об'єктів нерухомості, обмеження використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості, що встановлюються відповідно до законодавства України. Містобудівний регламент використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об'єктів.

Переважний вид використання території  - вид використання, який відповідає Переліку дозволених видів для даної територіальної зони.

Схема зонування - картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних зон (підзон), що забезпечує визначення відповідних умов та обмежень у межах населеного пункту.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) - вид використання, який є дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування

переважного виду використання земельної ділянки.

Територіальна зона - територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно якої встановлені містобудівні регламенти.

Територіальна підзона - частина зони, в межах якої деякі умови та обмеження використання та забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони, що пов'язане з відповідними планувальними обмеженнями.

## 4.2. Правові підстави впровадження та межі впливу плану зонування

## територій

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено розроблення Плану зонування території (далі – зонінгу) – містобудівної документації на місцевому рівні, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів.

Зонінг населеного пункту створюється з метою:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- раціонального використання території населеного пункту;

- забезпечення умов для реалізації планів і програм сталого розвитку населених пунктів, збереження природного середовища та охорони культурної спадщини

- встановлення правових гарантій з використання і будівельної зміни нерухомості для власників і осіб, що мають намір придбати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, іншими об'єктами нерухомості;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб у відповідності з містобудівними регламентами;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста, іншого населеного пункту з урахуванням його містобудівних особливостей, наявності об'єктів культурної спадщини, природнозаповідного фонду, соціального, економічного та екологічного стану.

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Зміст зонінгу повинен конкретизуватись з урахуванням місцевих особливостей та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою території.

## 4.3. Призначення зонінгу

Планом зонування (зонінгом) на території населеного пункту визначаються межі зон (підзон) з однорідними видами та умовами використання та встановлюються містобудівні регламенти, що діють у межах цих зон (підзон).

Зонінг розробляється на основі генерального плану населеного пункту та з урахуванням детальних планів території.

Зонінг може розроблятися в складі генерального плану або як окремий документ після затвердження генерального плану.

Зонінг не визначає розміщення конкретних об'єктів та обсяги будівництва, а встановлює види використання території ділянок, умови та обмеження в межах визначених зон та підзон.

При одночасному розробленні зонінгу та детальних планів території окремих частин населеного пункту обов'язково здійснюється узгодження їх проектних рішень.

Зонінг може розроблятися на всю територію населеного пункту або на його окрему частину.

При розробленні зонінгу для частини території населеного пункту схема зонування відповідної території повинна виконуватись у межах структурно-планувальних елементів – планувальних зон та планувальних утворень (житлові, промислові, рекреаційніі райони, мікрорайони, квартали), обмежених магістральними вулицями або природними межами.

Зонінг містить дві невід'ємні частини: текстову та графічну.

Основною складовою зонінгу є схема зонування, яка розробляється в цифровій векторній формі в державній системі координат УСК 2000.

На схемі зонування територія населеного пункту у відповідності з функціональним призначенням поділяється на територіальні зони, для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент.

На схемі зонування відображаються: межі та кодові позначення встановлених зонінгом територіальних зон та підзон.

Кодові позначення зон та підзон групуються за видами. Кодова позначка підзони включає код територіальної зони, в межах якої вона виділена, і цифровий додаток, що встановлюється в залежності від виду планувальних обмежень, які розповсюджуються на територію підзони.

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будівництва та реконструкції об'єктів нерухомості у складі містобудівного регламенту є єдиною для усіх об'єктів у межах відповідної зони (підзони), якщо інше не обумовлене у складі регламенту.

Містобудівні регламенти підзон можуть відрізнятися від містобудівного регламенту територіальних зон тільки за окремими показниками дозволеного будівництва, обумовленими дією планувальних обмежень.

Обмеження за архітектурно-композиційними та планувальними критеріями визначаються у відповідності з рішеннями затвердженої містобудівної документації – генерального плану, детальних планів.

Обмеження за вимогами охорони культурної спадщини визначаються матеріалами історикоархітектурного опорного плану, проектами зон охорони пам'яток культурної спадщини, меж і режимів використання історичних ареалів, затвердженими в установленому порядку.

Обмеження за вимогами охорони здоров'я та захисту життя визначаються санітарно-гігієнічними нормами.

Обмеження за природоохоронними вимогами визначаються на підставі природоохоронного законодавства.

Обмеження за інженерно-геологічними умовами визначаються за узагальненими даними генерального плану і, за необхідності, уточнюються за даними інженерно-геологічних пошукових робіт.

Для територіальної підзони окремо не встановлюються додаткові переліки переважних, супутніх та допустимих видів забудови та іншого використання території земельних ділянок.

Для окремої земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту зони (підзони), на території якої ділянка знаходиться.

Невідповідність наміру забудови встановленим видам дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів, зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його застосування у відповідній територіальній зоні не допускається.

Суттєва зміна параметрів існуючих земельних ділянок і об'єктів нерухомості, види використання і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об'єктів у відповідність з містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності.

Розташування в межах земельних ділянок супутніх видів забудови – інженерно-технічних об'єктів, споруд, комунікацій, що забезпечують реалізацію дозволеного використання об'єктів нерухомості на цих ділянках, можливе за умов обов'язкового дотримання технічних умов (норм).

Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до впровадження в дію зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров'я людей, для навколишнього середовища, об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду.

Зміна видів використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком переважних, супутніх видів забудови в межах відповідної територіальної зони за дотримання інших вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством.

Види територіальних зон, перелік видів використання земельних ділянок, параметри забудови у складі містобудівних регламентів конкретизуються в залежності від містобудівних особливостей населеного пункту, місцевих умов, рішень містобудівної документації.

## 4.4. Характеристика територіальних зон

Згідно з ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території», пропонується наступні основні територіальні зони:

- житлові (Ж-1, Ж-1(1), Ж-1(11), Ж-1(24));

- громадські (Г-1, Г-2, Г-2(1));

- сільськогосподарського виробництва (СВ-1, СВ-1(1), СВ-1(11), СВ-1(24), СВ-1(27));

- ландшафтно-рекреаційні (Р-3, Р-3(11));

- транспортної інфраструктури (ТР-1-3, ТР-2);

- комунально-складські (КС, КС-3-2, КС-4-2);

- виробничі (В-3, В-4, В-5, В-6);

- інженерної інфраструктури (ІН-2);

- спеціальні (С-1, С-4, С-5);

- туризму і відпочинку (КВТ, КВТ(11)).

Проектом Зонінгу на території населеного пункту встановлюються такі типи територій з відповідними зонами:

Житлові зони «Ж»:

Ж-1 – зона садибної забудови для розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках;

Ж-1(1) - зона розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді санітарно-захисних зон промислових підприємств І-V класів шкідливості, комунальних територій;

Ж-1(11) - зона розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді прибережних захисних смуг;

Ж-1(24) - зона розташування одноквартирних житлових будинків до 4 поверхів (включно з мансардним поверхом) із земельними ділянками або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді охоронних зон магістральних електромереж та об'єктів на них.

Громадські зони «Г»:

Г-1 – зона загальноміського центру, призначається для розташування адміністративних будівель органів управління, ділових, фінансових, торговельних, культурно-просвітницьких установ, багатоквартирних житлових будинків, громадських установ та інших багатофункціональних об'єктів, що забезпечують громадські функції загальноміського та регіонального значення, або груп цих об'єктів на території міста та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури;

Г-2 – громадська зона для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових, торговельних установ, закладів обслуговування та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури. Зона призначені для обслуговування населення, що мешкає в житлових районах.  В зоні можуть розташовуватись житлові будинки;

Г-2(1) – громадська зона для розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових, торговельних установ, закладів обслуговування та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді санітарно-захисних зон промислових підприємств І-V класів шкідливості, комунальних територій.. Зона призначені для обслуговування населення, що мешкає в житлових районах.  В зоні можуть розташовуватись житлові будинки.

Зони земель сільськогосподарського призначення «СВ»:

СВ-1 – зона для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств;

СВ-1(1) – зона багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді санітарно-захисних зон промислових підприємств І-V класів шкідливості, комунальних територій;

СВ-1(11) – зона багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді прибережних захисних смуг;

СВ-1(24) - зона багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді охоронних зон магістральних електромереж та об'єктів на них;

СВ-1(27) – зона багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів і прогонів, фермерських господарств, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді охоронних зон магістральних газо-, нафто- та продуктопроводів, а також об'єктів на них.

Ландшафтно-рекреаційні зони «Р»:

Р-3 - рекреаційна зона озеленених територій загального користування. Призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми, пляжі та інші спеціалізовані парки;

Р-3(11) - рекреаційна зона озеленених територій загального користування, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді прибережних захисних смуг. Призначається для повсякденного відпочинку населення і включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми, пляжі та інші спеціалізовані парки.

Зони транспортної інфраструктури «ТР»:

ТР-1-3 – зона транспортної інфраструктури населеного пункту, транспортних підприємств, АЗК, СТО, великих стоянок, гаражів, установ і організацій транспортного господарства, призначених для експлуатації, утримання, будівництва, ремонту, розвитку наземних та підземних будівель та інших об'єктів транспорту;

ТР-2 – зона транспортної інфраструктури - територія вулиць, майданів в межах червоних ліній.

Комунально-складські зони «КС»:

КС - зона розміщення об’єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон;

КС-4-2– зона розміщення кладовищ, поховання на яких припинено, із санітарно-захисною зоною 100 м;

КС-3-2 - зона розміщення очисних споруд із санітарно-захисною зоною 200 м.

Виробничі зони «В»:

В-3 - зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 300 м;

В-4 - зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 100 м;

В-5 - зона розміщення підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50 м;

В-6 – зона розміщення підприємств без екологічних наслідків. Призначається для розміщення підприємств, санітарно-захисні зони від яких не розповсюджується за межі території підприємства.

Зони інженерної інфраструктури «ІН»:

ІН-2 - зона призначена для розміщення головних об'єктів тепломереж, водопостачання, каналізації, газопостачання.

Спеціальні зони «С»:

С-1 – зона об’єктів зв’язку. Призначається для розташування ретрансляційних центрів.

С-4 - зона озеленення спеціального призначення. Зона формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон;

С-5 - зона лісового господарства.

Зона туризму і відпочинку «КВТ»:

КВТ - зона розміщення установ відпочинку і туризму. Призначена для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, оздоровчих таборів, баз відпочинку, кемпінгів, центрів обслуговування туристів та відпочиваючих;

КВТ(11) - зона розміщення установ відпочинку і туризму, за наявності існуючих планувальних обмежень у вигляді прибережних захисних смуг. Призначена для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, оздоровчих таборів, баз відпочинку, кемпінгів, центрів обслуговування туристів та відпочиваючих.