ФОП Пономаренко Л.М.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН С.СЕМЕРЕНКИ САВИНЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

ЧАСТИНА 1

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник: Савинцівська сільська рада

Миргородського району Полтавської області

Договір №_________________ від ______________ р.

Керівник                                                                        Пономаренко В.І.

Головний архітектор проекту 			            Гончаренко С.І

(Кваліфікаційний сертифікат серії АА№001970)

Архітектор                                                                       Педан С.В.

м. Полтава - 2017

СКЛАД ПРОЕКТУ

№ п/п

| Найменування матеріалів | На чому виконано | Масштаб | Номери креслень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали генерального плану |
| 1. | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | папір | довільний | 1-12/17-ГП |
| 2. | План існуючого використання території з існуючими планувальними обмеженнями | папір | 1:2000 | 2-12/17-ГП |
| 3. | Модель перспективного розвитку населеного пункту | папір | довільний | 3-12/17-ГП |
| 4. | Генеральний план (основне креслення) суміщений з планом проектних планувальних обмежень | папір | 1:2000 | 4-12/17-ГП |
| 5. | Схема вулично-дорожньої мережі | папір | 1:2000 | 5-12/17-ГП |
| 6. | Схема інженерної підготовки та захисту території | папір | 1:2000 | 6-12/17-ГП |
| 7. | Схема зонування території | папір | 1:2000 | 7-12/17-ГП |
| 8. | Схема інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час | папір | 1:2000 | 8-12/17 -ГП |
| 9. | Схема інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період | папір | 1:2000 | 9-12/17-ГП |
| ІІ. Текстові матеріали генерального плану |
| 1. | Пояснювальна записка | книга | - | 7-12/17-ПЗ |

Відомість учасників по розділам проекту:

Розділ

| Посада | Прізвище | Підпис |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Керівник | Пономаренко Л.М. |  |
| ГП, ПЗ | ГАП | Гончаренко С.В. |  |
| ГП, ПЗ | Архітектор | Педан С.В. |  |

Головний архітектор проекту				Гончаренко С.І.

Перелік вихідних даних

до проекту «Генеральний план c. Семеренки Савинцівської сільської

ради Миргородського району Полтавської області»

Назва, вид документа

(друкований, графічний)

| Перелік вихідних даних та вихідні графічні матеріали |  |
| --- | --- |
| Друкований | Витяг з протоколу №11 засідання архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації від 05 липня 2017р. Протокол Громадських слухань про розробку Генерального плану с. Семеренки Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області. Лист Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області № 05-45621/09.02 від 23.06.2017р. «Про розгляд Розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО) в складі містобудівної документації (ГП села Семеренки Миргородського районц). |
| Друкований | Рішення 5 сесії сьомого скликання Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області від 12 липня 2016р. Рішення 6 сесії сьомого скликання Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області від 9 вересня 2016р. Завдання на розроблення Генерального плану c. Семеренки Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області. Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період до Генерального плану села Семеренки на території Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області. Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час до Генерального плану села Семеренки на території Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області. |
| Друковани | Довідка про динаміку демографічної структури населення. Довідка про стан житлової забудови станом на 2017р. Довідка про об’єкти соціальної інфраструктури станом на 2017р. Довідка про господарський комплекс станом на 2017р. Довідка про інженерне забезпечення станом на 2017р. Довідка про транспортну інфраструктуру станом на 2017р. Лист Голови Савинцівської сільської ради щодо вимог до нової житлової забудови. Лист Голови Савинцівської сільської ради щодо закриття існуючого діючого кладовища. Лист Голови Савинцівської сільської ради щодо розташування пожежної частини. Лист Голови Савинцівської сільської ради щодо меж населеного пункту с. Семеренки. |
| Друкований | Лист ПрАТ «Нафтогазвидобування» №61/1 від 31.03.207р. щодо наявних об’єктів ПрАТ «Нафтогазвидобування» в межах с. Семеренки. |
| Друкований, графічний | Рішення 11 сесії 21 скликання Савинцівської сільської ради «Про перерозподіл земель між земле володільцями і землекористувачами на території сільської ради». |
| Графічні матеріали | Картографічна підоснова території проектування М 1:2 000. |
| Графічні матеріали | Викопіювання зі схеми інженерного облаштування с. Семеренки Миргородського району Полтавської області . Опорна схема ліній вуличного освітлення від КТП -607 та КТП -608 с. Семеренки Миргородського району. Викопіювання з проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності в межах села Семеренки Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області (план №4). Викопіювання із меж округу та зон санітарної охорони родовища торф’яних лікувальних грязей «Семеренки» (графічний додаток 1, лист 1). |

ЗМІСТ

Вступ.

І. Аналітична частина. Характеристика існуючого стану с. Семеренки.

1.1.  Характеристика с. Семеренки

1.2. Промисловість і сільське господарство

1.3. Наявні об’єкти комунального господарства.

1.4. Транспортні зв’язки та вулично-шляхова мережа.

1.5. Інженерний благоустрій.

1.6. Аналіз реалізації діючого генерального плану.

ІІ. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території. Місцерозташування, рельєф.

2.1. Клімат.

2.2. Геологічна будова.

2.3. Гідрогеологічні умови.

2.4. Гідрологічні умови.

2.5. Грунтовий покрив.

2.6. Курортно-рекраційний потенціал.

2.7. Рослинність .

2.8. Атмосферне повітря.

2.9. Джерела шумів.

2.10.  Корисні копалини.

ІІІ. Прогноз чисельності населення, територіального розвитку та структури трудових ресурсів.

3.1. Сценарії демографічного прогнозу.

3.2. Еколого-містобудівне обґрунтування.

ІV. Обґрунтування та пропозиції по стратегії соціально-економічного розвитку с. Семеренки.

V. Основні положення генерального плану. Напрямки містобудівного розвитку с. Семеренки.

VІ.  Житловий фонд.

VІІ. Організація системи культурно-побутового обслуговування населення, розміщення та розрахунок місткості закладів.

7.1. Дошкільні заклади.

7.2. Загальноосвітні школи.

7.3. Лікувально-профілактичні заклади.

7.4. Культурно-освітні установи.

7.5. Споруди культового призначення.

7.6. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди.

7.7. Підприємства та заклади роздрібної торгівлі.

7.8. Комунальні підприємства.

7.9. Органи управління і зв'язку.

VIIІ. Транспортна інфраструктура

8.1. Зовнішній та внутрішній  транспорт.

8.2. Вулична мережа.

ІХ. Інженерна підготовка та захист території.

Х.  Інженерні мережі та санітарна очистка території.

10.1. Водопостачання.

10.2. Каналізація.

10.3. Санітарна очистка території.

10.4. Електропостачання.

10.5. Теплопостачання.

10.6. Газопостачання.

10.7. Мережі зв’язку.

ХІ.  Інженерне обладнання та планувальні обмеження.

11.1. Санітарно-захисна зона від кладовища.

11.2. Санітарно-захисні зони від промислових підприємств.

11.3. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій.

11.4. Природоохоронні зони.

ХІІ. Охорона навколишнього природного середовища.

ХІІІ. План зонування території с.Семеренки

13.1. Загальні положення.

13.2. Класифікація територіальних зон с. Семеренки.

13.3. Перелік  основних типів зон с. Семеренки.

13.4. Перелік дозволених та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в межах територіальних зон. Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок в терто ріальних зонах.

13.5. Вимоги до ділянок, що знаходяться в зонах впливу інженерно-транспортних комунікацій та санітарно-захисних зонах.

ХІV. Основні техніко-економічні показники.

ВСТУП

Містобудівна документація – «Генеральний план с.Семеренки Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області виконано з урахуванням державних вимог та чинних нормативно-правових документів так зокрема:

- Земельний кодекс України від 25.10.2001р. №2768-ІІІ зі змінами;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р. №3038-VІ зі змінами;

- Закон України « Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.02.2012р. №4444- VІ- 94444-17);

- Закон України «Про туризм» від 15.09.1995р. № 325/95-ВР (зі змінами);

- Постанова КМ України «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення» від 18 квітня 2012р. №301;

- Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005р. №2862- ІV;

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №290 від 16.11.2011р. «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №199 від 20.05.2013р.)

- Розпорядження голови Полтавської обласної Державної адміністрації №89 від 13.03.2012р. «  Про затвердження переліку автомобільних доріг місцевого значення загального користування».

Проект відповідає чинним Державним будівельним нормам зокрема:

- - Державні будівельні норми України ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

- -  ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

- - ДБН Б 1.1514:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

- - ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

- - СНіП ІІ-89-80* «Генеральні плани промислових підприємств».

- - ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень».

-  ДБН в.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги».

- - ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

- - ДБН Б.2.4-4-97 «Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських ( фермерських ) господарств».

- - ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств».

- ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування  території(зонінг);

- ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;

- ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

- ДБН В.2.5-75:2013  Каналізація зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуваня;

- ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електробладнання об’єктів цивільного призначення;

- ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації; та інших нормативних документів;

а також ряду інших діючих законодавчих та нормативних докeментів з питань містобудування, на підставі завдання на розроблення «Генерального плану с. Семеренки Савинцівської сільської ради Мирогородського району Полтавської області.»,  рішення п’ятої сесії Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області сьомого скликання від 12.07.2016р. « Про вжиття Савинцівською територіальною громадою заходів на розроблення містобудівної документації ( генеральних планів с. Савинці, сіл Семеренки, Олефірівка та Зелений Кут)».

Генеральний план розроблено на  актуалізованій картографічній основі у цифровій формі у місцевій системі координат, що має зв’язок із державною системою координат УСК-2000.

Основні показники генерального плану села були розраховані на етап 20 років.

Попередній генеральний план с. Семеренки не був розроблений.

Необхідність розробки даної роботи викликана новим соціально-економічним станом села Семеренки, потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пукту,   взаємопов’язаного розвитку виробничих і сельбищних зон,   транспортно-комунікаційних зв’язків.

У проекті визначені:

- заходи з охорони навколишнього середовища;

- сучасний стан та перспективи господарського комплексу села;

- прогноз чисельності населення;

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

- система громадського обслуговування

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території;

- розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

І. Аналітична частина. Характеристика існуючого стану

с. Семеренки.

  - Характеристика с. Семеренки.

Село Семеренки Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області розташоване на правому березі річки Грунь-Ташань, яка через 7 кілометрів впадає в річку Псел, що розташована нижче за течією. На відстані 2,5 км. розташоване село Великі Сороченці. Відносно найближчих міст село Семеренки розташоване на відстані:

- Гадяч-28,5 км.,

- Зінків – 41,2 км.,

- Миргород – 45,9 км,

- смт. Диканька – 61,1 км.

Відносно Миргородського району село Семеренки знаходиться  в його східній частині,  в 1 км від територіальної автомобільної дороги Т-17-27 (Велика Багачка-Великі Сорочинці-Зіньків).

Географічні координати місця розташування с Семеренки: 50°03′45″ північної широти 34°01′01″ східної довготи.

Орган місцевого самоврядування — Савинцівська сільська рада до складу якої вхадять села : Зелений Кут, Семеренки, Олефірівка, Савинці.

Згідно із класифікацією ДБН Б.2.4-1-94 ( п. 1.6, таб 1.1), село відноситься до групи малих сільських населених пунктів, з чисельністю населення 108 чоловік,  входить у структуру первинної системи розселення - Савинцівської сільської ради.

Відпоповідно до наданої інформації, об'єкти історичної спадщини на території села Семеренки на час розробки генерального плану не виявлені .

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2017р. становить 108  чол., з них:

- пенсіонерив – 32 чол.;

- працездатних – 62 чол.;

- дітей дошкільного віку - 6 чол.;

- дітей шкільного віку – 9 чол.;

Площа населеного пункту по матеріалах перерозподілу земель (затверджені ІІ сесією 21 скликання Савинцівської сільської ради від 21.12.1992 року та Миргородською районною радою народних депутатів),   Технічної документації з нормативно грошової оцінки земель с. Семеренки ( затвердженої рішенням 13 сесії 6 скликання Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської   області від 22.03.2012р.) становить 82,1 га.

Основною структурно-плануцвальною одиницею населеного пункту є квартали з одноповерховою садибною забудовою. На даний час житловий фонд складає 45 квартир в індивідуальній  садибній житловій забудові.

За функціональним призначенням територія села була розподілена на сельбищну і виробничу. В сельбищ ній зоні розташовувалася житлова одноповерхова забудова садибного типу та об’єкти громадського обслуговування. В виробничій до 2011 року розташовувавлися та діяли В.Сорочинське ССТ,ВАТ «Полтаваобленерго».

Виробнича територія села на разі не використовується в зв’язку з ліквідацією підприємств. Будівлі і споруди що розташовувалися в межах даної території на сьогодні знаходяться в зруйнованому стані.

Громадські та культурно-побутові установи, що представлені фельдшерсько-акушерським пунктом та будинком культури, розташовані в центральній частині села, в радіусі  пішохідної доступності.

Головною композиційною віссю села є вулиці Гагаріна, що проходить через усю територію населеного пункту  та сполучає село Семеренки з територіальною дорогою Т-17-27 (Велика Багачка-Великі Сорочинці-Зіньків). Головними вісями житлової забудови є вулиці Котляревського,Шевченка, Гагаріна та Першотравнева які сполучають житлову зону з центральною частиною села та з сільськогосподарськими угіддями.

Поблизу сільського будинку культури розташована територія зелених насаджень загального користування, яка в перспективі буде розглядатися як парк. На даний час дана територія не  має жодних елементів благоустрою.

Система культурно-побутового обслуговування с. Семеренки була сформована на міжселенній основі у 80-х роках минулого століття і наразі не відповідає сучасним вимогам.

На сьогодні в селі розміщений сільський будинок культури, що знаходиться у доброму технічному стані.

З метою забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), в селі розміщеній фельшерсько-акушерський пункт який входить в якості підрозділу до складу комунального закладу «МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

У селі відсутній дошкільний навчальний заклад та школа. Діти шкільного віку можуть відвідувати  загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, що розташована в с. Савинці. При школі на даний час діє ряд позашкільних гуртків.

Узагальнена інформація відносно забезпеченості с. Семеренки об’єктами соціальної інфраструктури наводиться у таблиці із урахуванням нормативних вимог ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень» та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

Таблиця 1

Найменування установ обслуговування

| Одиниця виміру | Фактична ємність | Нормативний показник на 1000 чол. | Фактична забезпеченість на 1000 мешканців |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сільський будинок культури | місця в залі для глядачів | 50 | 260 | 462 |
| Фельшерсько-акушерський пункт | об’єкт | 1 | 1 | 1 |

1.2.Промисловість і сільське господарство

Виробничий комплекс села Семеренки, сформований у другій половині ХХ ст., із спеціалізацією рослинництва і тваринництва на сьогодні практично повністю ліквідований. Виробничі території даного населеного пункту розташовані в північно-західній  частині  і здебільшого використовувалися під господарські двори.

У 2011 році згідно довідки Савинцівської сільської ради на території населеного пункту ще діяли наступні організації та підприємства :

- Семеренківське СК

- В.Сорочинське ССТ

- ВАТ «Полтаваобленерго»

Крім того в с Семеренки була розташована  ферма бувшого колгоспу Більшовик, що діяла до 1995 рокуі містила до 600 голів великої рогатої худоби (2 стайні, загорожа для утримання худоби в денний час, випас проводився на пасовищах в радіусі 2-х км). На цей час велика рогата худоба утримується тільки в приватних господарствах для власних потреб та здачі молочної сировини для переробки в товарну продукцію на місцевих молокозаводах. Населення села на сьогодні займається, в основному, приватним сільським господарством.

На даний час території що були відведені під виробниче використання  в межах с. Семеренки знаходяться в занедбаному стані. Будівлі і споруди майже повністю зруйновані а підприємства не функціонують.

На околицях населеного пункту відмічено наявність покинутих невеликих піщаних кар'єрів, які несанкціоновано використовувались місцевим населенням для видобутку будівельного піску на власні потреби. Такі кар'єри існують на південно-східній околиці с. Семеренки, біля дороги Семеренки-Ковалівка та інших місцях.

Об'єкти виробничого характеру, що розташовані в безпосередній близькості від населеного пункту і мають певний влив на територіальний розвиток і санітарний стан представлені об'єктом облаштування Семеренківського газоконденсатного родовища УППГ “Олефірівка”, а також  експлуатаційно-розвідувальною свердловиною №11.

Установка попередньої підготовки газу (УППГ) “Олефірівка” Семеренківського газоконденсатного родовища розташована на земельній ділянці площею 0,6 га. Об'єкт збудовано біля безіменного озера  в 0,9 км від с.Семеренки. Необхідна власна санітарно-захисна зона промислового підприємства встановлена на відстані — 500 м.

Дільниця з установкою попередньої підготовки газу (УППГ)                          ПрАТ “Нафтогазвидобування” є обов'язковим структурним елементом в системі постачання газу з Семеренківського газоконденсатного родовища до магістрального газопроводу Єфремівка-Диканька-Київ.

УППГ призначена для підготовки природнього газу та його комерційного заміру перед подачею в магістральний газопровід, а також для здійснення попередньої підготовки продукції газоконденсатного родовища (конденсату та пластової води) перед подачею на УППГ “Семеренки”. Товарною продукцією УППГ є очищений і осушений газ.

Нестабільний конденсат з УППГ “Олефірівка” по конденсатопроводу та вода по водопроводу направляються для подальшої підготовки на УКПГ “Семеренки” (інший об'єкт облаштування Семеренківського газоконденсатного родовища, який розташований у Шишацькому районі Полтавської області). Проектна (добова) продуктивність УППГ “Олефірівка” складає: по товарному газу (Qг) — до 6,0 млн.ст.м3/добу; по нестабільному конденсату (Qк) — до 250 м3/добу; по пластовій воді (Qв) — до 130 м3/добу. Застосований робочий тиск (Рвх.н) складає 32,0 Мпа.

Ділянка УППГ “Олефірівка” межує: з північного сходу, сходу і південного сходу — землі лісогосподарського призначення ДП “Миргородський лісгосп”, на території якого знаходиться родовище лікувальних грязей “Семеренки”, по всіх інших напрямках — землі сільськогосподарського призначення (рілля). Навколо всього об'єкту встановлена охоронно-обмежувальна смуга шириною 5 м, яка постійно викошується для попередження негативного впливу на землі сільськогосподарського і лісогосподарського призначення. Згідно з вимогами ДСП 173-96 “Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів” розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для таких об'єктів становить 1000 м. Цей розмір витримується у повному обсязі по відношенню до найближчої існуючої території житлової забудови с. Семеренки.

Режим роботи УППГ “Олефірівка” безперервний, двозмінний, з цілодобовою присутністю персоналу. Кількість одночасно працюючих становить 20 осіб.

Проект забудови задовольняє положенням щодо заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до вимог Територіального органу державного нагляду з питань цивільного захисту та техногенної безпеки Полтавської області та чинних нормативних документів.

1.3. Наявні об’єкти комунального господарства.

До  підприємств комунального господарства в сільському населеному пункті сгідно   відносяться: установи житлово-комунальні господарста, готелі, пожежні депо, а також кладовища, громадські вбиральні, приймальні пункти вторинних ресурсів.

На даний час в межах  західній частині села Семеренки є діюче кладовище загальною площею 1,1 га . Санітарно захистна зона згідно ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» становить 300 м.   В межах даної санітарно захисної зони наразі розташовано 40% території села Семеренки.

Пожежна частина в межах населеного пункту відсутня , найближча пожежна частина згідно листа Савінцівської сільської ради знаходиться с. Великі Сороченці на відстані 6 км .

Тверді побутові відходи не транспортуються на пункт прийому твердих побутових відходів.

Інші об’єкти комунального господарства в населеному пункті відсутні.

1.4. Транспортні зв’язки та вулично-шляхова мережа.

Село Семеренки відносно Миргородського району знаходиться  в його східній частині, на відстані від міста Миргород 45,9 кв.

Відносно  територіальної автомобільної дороги Т-17-27 (Велика Багачка-Великі Сорочинці-Зіньків) село розташоване на відстані 1 км. і сполучене з нею головною вулицею Гагаріна.

На даний час село Семеренки сполучене з селом Савинці та містом Миргород автобусним маршрутом. Кінцева автобусна зупинка розташована в громадському центрі села.

Вулична мережа села  представлена головною вулицею Гагаріна та житловими вулицями: Шевченка, Котлеревського, Гоголя, 9 Травня, Першотравнева. Вулиці селища потребують благоустрою. Протяжність вулиць у сельбищній зоні:

- з твердим покриттям – 1,75 км (головна вул. Гагаріна),

- без твердого покриття (вкриті щебенем) – 2.0 км.;

- без твердого покриття (вкриті піском) – 2,8 кв.

Вулиці села на сьогодні обладнані зовнішнім освітленням проте не мають відокремлених тротуарів для пішоходів.  Ширина вулиць враховуючи їх категорію не відповідає нормативним вимогам.

Громадський пасажирський транспорт у селі відсутній.

1.5. Інженерний благоустрій.

Водопостачання.

Джерелом водопостачання в селі служать  шахтні колодязі. На даний час в селі відсутні артезіанські свердловини та водогони. За даними аналізів води, які виконані санітарно-бактеріологічною лабораторією Миргородської санепідемстанції, санітарно-бактеріологічний стан води задовольняє санітарним нормам. З боку санітарної служби ведеться контроль за станом джерел воодопостачання.

Каналізація.

У населеномупункті с. Семеренки, відсутня централізована каналізація та місцеві очисні споруди. Гній приватних володінь вивозиться на поля і там компостується. На території садиб і об'єктів культурно-побутового призначення розміщені туалети і локальні (приватні) каналізаційні системи фільтруючого типу.

Санітарна очистка території

В селі не організований збір відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних відходів із будинків загального призначення.

Електропостачання

Село електрифіковане. електропостачання здійснюється повітряними лініями (ЛЕП-0,4 кВ, ЛЕП -10 кВ)протяжністю 5,2 км, та двома КТП. Прстачання електроенергії забезпечується  Миргородською філією «Полтаваобленерго».

Теплопостачання

Село не забезпечено системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Газопостачання

Село не газифіковане. Питання щодо газифікацію буде вирішуватися даним генеральним планом.

Мережі зв’язку

Село телефонізоване та радіофіковане. Мережі зв’язку при цьому прокладені в основному підземних способом(для телефонних мереж)  їх протяжність становить – 7,0 км. Кількість абонентніх номерів – 4 шт. Протяжність мережі радіозв’язку становить – 19,0 км.

1.6. Аналіз реалізації діючого генерального плану.

До даного часу  село  Семеренки на мало розробленого та затвердженого генерального плану. Село Семеренки забудовано, в основному, приватними житловими будинками з присадибними ділянками і господарськими будівлями. Забудова їх проводилася без спеціального планування.

ІІ. Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території

Місцерозташування, рельєф.

Село Семеренки Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області розташоване на правому березі річки Грунь-Ташань, яка через 7 кілометрів впадає в річку Псел, що розташована нижче за течією. На відстані 2,5 км. розташоване село Великі Сороченці. Відносно м.Миргород село розташоване на відстані 45,9 кв.м. Відносно Миргородського району село Семеренки знаходиться  в його східній частині,  в 1 км від територіальної автомобільної дороги Т-17-27 (Велика Багачка-Великі Сорочинці-Зіньків).

Рельєф території села в основному рівнинний з частковим схилом північної та південної експодиції крутизною 3-5.

Підгрунтові води залягають на глибині 3 метри.

2.1. Клімат.

Клімат помірно-континентальний, недостатньо вологий, теплий, сприятливий для розвитку промисловості та сільського господарства.

Клімат характеризується помірно холодною зимою і помірно теплим літом. Формування клімату відбувається під впливом ряду факторів, головним з яких є приплив сонячного тепла, що знаходиться в залежності від географічної широти і атмосферної циркуляції.

В цій місцевості панує західна циклонічна діяльність з перевагою західних і південно-західних повітряних мас, які приносять опади.

Циркуляція атмосфери має яскраво виражений характер. В теплий період року (травень-вересень) територія знаходиться під впливом Азорського антициклону, який обумовлює перевагу західних і північно-західних вітрів. В холодний період (жовтень-квітень) панує Сибірський антициклон зі східними і північно-східними вітрами.

Прихід сумарної радіації  залежить від широти місцевості. В районі робіт річна сумарна радіація складає 105 ккал/см2. Зимою спостерігаються найменші показники сумарної радіації в зв'язку з підвищеною хмарністю і високою відбивною здатністю підстеляючої поверхні, яка в свою чергу залежить від тривалості снігового покриву. Сумарна радіація холодного періоду —                       24 ккал/см2 , теплого — 80 ккал/см2. Радіаційний баланс в цілому за рік додатковий і складає 42  ккал/см2.

Хмарність визначається взаємодією основних чинників циркуляції, радіації і підстеляючої поверхні. В районі робіт хмарних днів буває 146 в рік, ясних — до 50. Найбільша кількість хмарних днів припадає на грудень, найменша — на серпень.

Тривалість сонячного сяяння є важливою характеристикою радіаційного режиму, а також служить побічною характеристикою хмарності. Найбільше число годин сонячного сяяння приходить на літні місяці: червень — 276, липень — 292, серпень — 273, а найменше на зимові: грудень — 33, січень — 43.

Температура повітря (середньорічна) складає +7,0°С. Середній максимум за рік складає +11,9°С. Середня температура січня — - 6,6°С, середня температура повітря найбільш жаркого місяця року — липня +25,6°С. Абсолютний мінімум температури повітря за багаторічний період спостережень досягав -38°С (лютий), абсолютний максимум температури повітря за багаторічний період спостережень становив +39°С. Середня тривалість безморозного періоду 166 днів, напротязі року 148 днів відмічаються з температурою вище +15°С.

Середньомісячна температура повітря

Місяць

| t, °С |  |
| --- | --- |
| січень | -7,0 |
| лютий | -5,7 |
| березень | -0,5 |
| квітень | +8,4 |
| травень | +15,2 |
| червень | +20,0 |
| липень | +19,3 |
| серпень | +18,5 |
| вересень | +13,4 |
| жовтень | +7,0 |
| листопад | +1,1 |
| грудень | -3,5 |
| в середньому за рік | +7,0 |

Відносна вологість повітря (середньорічна) складає 75%, найменша — в травні, найбільша — в грудні, січні.

Середня місячна та річна відносна вологість повітря (%):

- січень — 85 %;

- липень — 72%;

- за рік — 77%.

Середній місячний та річний парціальний тиск водяного пару (мб):

- січень — 85 %;

- липень — 72%;

- за рік — 77%.

Вітрова діяльність. У літні місяці переважають вітри західного напрямку, у холодну частину року — східні.

Повторюваність напрямків вітру та штилів (%)

Місяць

| Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх | Штиль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| січень | 8 | 13 | 14 | 14 | 11 | 16 | 14 | 10 | 2 |
| лютий | 8 | 13 | 16 | 15 | 9 | 13 | 14 | 12 | 1 |
| березень | 9 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 2 |
| квітень | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 2 |
| травень | 13 | 16 | 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 3 |
| червень | 15 | 17 | 11 | 10 | 7 | 10 | 13 | 17 | 4 |
| липень | 15 | 15 | 11 | 7 | 6 | 9 | 17 | 20 | 4 |
| серпень | 14 | 18 | 10 | 8 | 7 | 10 | 15 | 18 | 5 |
| вересень | 13 | 14 | 9 | 8 | 10 | 15 | 16 | 15 | 5 |
| жовтень | 9 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 3 |
| листопад | 6 | 10 | 22 | 18 | 11 | 13 | 11 | 9 | 2 |
| грудень | 5 | 12 | 19 | 17 | 11 | 15 | 13 | 8 | 1 |
| рік | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 3 |

Середньомісячна швидкість вітру

Місяць

| Швидкість, м/с |  |
| --- | --- |
| січень | 4,5 |
| лютий | 4,9 |
| березень | 4,8 |
| квітень | 4,3 |
| травень | 4,3 |
| червень | 3,4 |
| липень | 3,4 |
| серпень | 3,2 |
| вересень | 3,3 |
| жовтень | 3,9 |
| листопад | 4,4 |
| грудень | 4,6 |
| в середньому за рік | 4,1 |

Повторюваність перевищення вітру 16 м/с та більше становить 5%.

У середньому за рік, найбільшу повторюваність мають вітри до 5 м/с. В холодний період року вони становлять 50-60%, в середньому за рік — 66%.

Опади. По кількості опадів район відноситься до зони недостатнього зволоження.

Максимум опадів приходиться на літо, мінімум — на зиму. В році буває 140 днів з опадами. Середня кількість днів з сніговим покривом становить 80-100. Стійкий сніговий покрив встановлюється 15 грудня. Висота снігового покриву 10-15 см.

У середньому за рік випадає 639 мм опадів з урахуванням виправлень на змочування приладу. Із цієї кількості 395 мм випадає в теплий період року (квітень-жовтень), що становить 62%, у холодний період року (листопад-березень) випадає 244 мм або 38% річної кількості. Середня дата появи снігового покриву 17 листопада, а його сходу припадає на 29 березня.

Атмосферний тиск. За характером розподілу атмосферного тиску рік поділяється на два періоди: холодний — жовтень-квітень і теплий — червень-серпень, березень та вересень — перехідні місяці.Середній тиск повітря в січні 1021мб, в липні — 1011 мб. З тиском повітря і його сезонними змінами безпосередньо пов'язаний режим вітру. В холодний період переважають вітри південно-східні, західні і північно-західні, в теплий період — західні і південно-західні.

2.2. Геологічна будова.

Село Семеренки знаходиться в межах центральної частини Дніпровської лівобережної рівнини і приурочена до центральної частини Дніпровсько-Донецької западини — Дніпровського грабену. Осадовий чохол представлений палеозойськими, мезозойськими і кайнозойськими породами, які у відповідності з загальним нахилом поверхні кристалічного фундаменту падає на південний захід. Потужність осадового чохла складає 800-9500 м.

В геоструктурному відношенні район робіт розташований в центральній частині Дніпровсько-Денцької западини — Дніпровському гребені. Останній представляє собою область глибокого занурення потужної товщі осадових і вулканогенних порід.

2.3. Гідрогеологічні умови.

В гідрогеологічному відношенні район робіт розташований в межах Дніпровсько-Донецького артезінського басейну, який характеризується широким розвитком напірних підземних вод в різновікових відкладах палеозою, мезозою і кайнозою. В зв'язку з тим, що озерно-болотні відклади живляться в основному першими від поверхні водоносними горизонтами.

2.4. Гідрологічні умови.

Гідрографічну мережу території представляє річка Грунь-Ташань. Річка Грунь-Ташань у районі селищ: Ковалівка-Семеренки-Романівка каналізована. Течія річки спокійна, повільна, береги круті, симетричні, глибина врізу річища становить 2,0-6,0 м, ширина від 8,0-10,0 м в каналі і до 16,0-30,0 м у меандрах.

Основне джерело живлення річок — зимові опади. У період літнє-осінньої повені живлення річок відбувається за рахунок ґрунтових вод і дощів. На частку ґрунтових вод припадає 50-60% річкового стоку.

Води р. Грунь-Ташань, озера в с. Семеренки характеризуються сульфатно-гідрокарбонатним натрієво-кальцієво-магнієвим, натрієво-магнієво-кальцієвим хімічним складом з мініералізацією від 0,56 до 1,09 г/дм3

Санітарно-бактеріологічний аналіз води з річки відповідає санітарним нормам.

2.5. Грунтовий покрив.

Грунти представлені типовим чорноземом потужністю до 1 м і розвинуті на поверхні терас і плато.

2.6. Курортно-рекраційний потенціал.

Село розташоване поруч з містом Миргород, в якому природним курортно-рекреаційним ресурсом є мінеральні води, зелені насадження, сприятливі кліматичні умови. За наявності таких умов природні території міста Миргород оголошені курортом державного значення.

З північної сторони села Семеренки та з північної розташовані території державної власності для ведення лісового господарства в межах яких розташовані ліси.

2.7. Рослинність .

За геобатанічним районуванням район робіт належить до Подільсько-Середньодніпровської підпровінції Східно-Європейської провінції Європейсько-Сибірської Лісостепової області і знаходиться на стику Гадяцько-Миргородського та Роменсько-Полтавського округу Зіньківсько-Решетилівського геоботанічного району липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, лучних степів та евтрофних боліт. Зональними є широколистяні ліси із граба звичайного, соснові насадження та лучні степи. Однак сучасний рослинний покрив ділянки має трансформований характер внаслідок інтенсивної господарської діяльності. Природна рослинність найкраще збереглася в заплавах річок, іноді на їх терасах, хоча останнім часом також зазнала значних змін.

У степовій рослинності переважають угрупування тонконогу лучного, калерії гребінчастої, костриці валіської, подорожника середнього, жовтецю багатоквіткового, дивини медвежої та інші.

Рослинний покрив заплав району включає переважно високо-травні болта, які є в долині р. Грунь-Ташань, що впадає в р. Псьол. Водна рослинність флористично небагата, розподіл її угрупувань пов'язаний з глибиною, швидкістю течії, а також стадії заростання водойми. У складі водно-болотяного комплексу трапляються такі види як рогіз широколистий, очерет звичайний, осока гостровидна, калюжниця болотна та інші. Цінними є водні угрупованні сальвінії плаваючої, яка занесена до Зеленої книги України.

Наявність різноманітних, добре збережених природних біотопів на території, яка досліджується, обумовили формування типових фуністичних комплексів.

Деревна рослинність в райні робіт представлена сосною діаметром 0,35 м, висотою 10 м, середньої густоти і належить Миргородському державному лісогосподарському підприємству.

2.8. Атмосферне повітря.

Джерела забруднення атмосферного повітря в межах с. Семеренки відсутні. Опалювальні пристрої суспільних установ населених пунктів, приватні опалювальні пристрої, що розміщені на території працюють натвердому топливі і є такими, що не створюють істотного навантаження на екологічний стан довкілля.

Стосовно діяльності УППГ “Олефірівка” можна відмітити лише те, що під час діяльності вказаного об'єкту відбуваються періодичні викиди в атмосферне повітря та шум від роботи технологічного обладнання. Джерела викидів дизель-генератору та механічних дільниць обслуговування є періодичними. Розрахункові показники забруднення атмосферного повітря обумовлені діяльністю підприємства сумарно з фоновим забрудненням не перевищать нормативних показників (ГДК), що відповідає вимогам ДСП 201-97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)”, ГОСТ 17.2.1.01-76 “Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу”, ГОСТ 17.2.3.02-91 “Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями”.

2.9. Джерела шумів.

В межах с. Семеренки відсутні обєкти які були б джерелами шуму. Що стосується діяльності УППГ “Олефірівка” на території Савинцівської сільської ради, то за рівнями шумів при роботі наявного технологічного обладнання не суперечить вимогам санітарного законодавства.

Захист від шуму і вібрації від УППГ “Олефірівка”  здійснюється сукупністю об'ємно-планувальних, технологічних і конструктивних рішень із дотриманням вимог ДБН В.1.1-31:2013 “Захист територій, будинків і споруд від шуму” і ГОСТ 12.01.003-83 “Шум, общие требования безопасности”. При улаштуванні вентиляційних систем застосовані шумо-віброзахисні заходи. Шум від роботи технологічного обладнання класифікується як широкосмуговий, непостійний, такий, що коливається за часом і залежить безпосередньо від періодично працюючого устаткування. Рівні шуму, що створюються роботою технологічного обладнання і механізмів згідно паспортних даних не перевищують нормативних показників для робочої зони (не перевищать 75-80 дБ), що відповідає вимогам ДСН 3.3.6.037-99 “Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”, ГОСТ 12.1.003-83. Шум від роботи УППГ зважаючи на відстань та екранування існуючими лісонасадженнями знижуватиметься з віддаленням і при максимальному навантаженні обладнання не поширюватимуться далі 300 м від джерел утворення, де становитиме до 50 дБ, що відповідає нормативним показникам для курортних районів згідно з вимогами СН № 3077-84 “Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки”. На території житлової забудови на відстані 1 км від проммайданчику діяльність УППГ “Олефірівка” не впливатиме на загальний рівень шуму, акустичний режим населеного пункту визначатиметься виключно його власною господарською діяльністю та інтенсивністю проїзду автотранспорту.

2.10.  Корисні копалини.

Поруч з с. Семеренки розташоване родовиче природних лікувальних торфяних грязей  «Семеренки».

Відносно Миргородського району  ділянка гірничого відводу з метою розробки родовища розташована в східній частині майже на межі з Шишацьким районом. Відносно населенного пункту с. Семеренки розташована  на відстані приблизно 1025 метрів в південному напрямку. Відстань від центра селища до ділянки розробки балансового покладу складає  1,6 км.

Межа  округу  та ІІІ зони санітарнорної охорони розташовується відразу в трьох районах: Шишацькому, Миргородському та Зіньківському.

Територія с. Семеренки розташована повністю в ІІІ зоні санітарної охорони.  ІІ зона санітарної охорони межує з селом Семеренки в південно-східній частнині і проходить безпосередньо по межі  населеного пункту.

Під'їздні шляхи до родовища (ґрунтові) є у двох місцях — із заходу і з південного сходу. З півночі ділянка родовища частково обмежена меліоративними дренажними канавами, що споруджені в минулі часи колгоспом і старими торф'яними виробками, які заповнені водою. Під час повеней рівень води в канавах і в річці піднімається, заплава Грунь-Ташань, де розташоване родовище, затоплюється.

Загальна площа родовища з урахуванням площі запасів погашеного уступу 148 364 м2 (14,8 га).

Балансові запаси лікувальних торф'яних грязей родовища “Семеренки” розповсюджені на площі 109 106,0 м2  і складають з врахуванням природоохоронного шару і запасів торф'яних грязей, які містяться в погашеному уступі, 96 560,3 м3, в тому числі: за категорією “А” - 13 995,5 м3, “В” -                         37 039,6 м3, за категорією “С1” - 45 525,2 м3. Середня потужність грязьового покладу в межах цієї площі — 0,89 м.

Торф'яні поклади залягають зазвичай під грунтово-рослинним шаром, потужність якого коливається від 0,1 м до 0,15 м. Нижче до глибини 0,6 м залягає торф зазвичай темно-коричневий до чорного, вологий або слабо-вологий з незначною кількістю рослинних залишків, далі до глибини 0,9 м — 1,6 м залягає торф темно-бурого, місцями світло-коричневого кольору, вологий, мазкий, високого ступеня розкладу. Підстеляють торф'яний поклад світло-сірі та сірі мули, що переходять в зеленувато-сірі і темно-сірі щільні глини.

ІІІ. Прогноз чисельності населення, територіального розвитку та структури трудових ресурсів.

3.1. Сценарії демографічного прогнозу.

Прогноз чисельності населення та структури трудових ресурсів села Семеренки базується на матеріалах Савинцівської сільської ради   про демографічні показники по с. Семеренки; Стратегії розвитку Полтавської області до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року, Комплексного демографічного прогнозу України на період до 2050 року рекомендованого до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.

Таблиця 1.7

Динаміка демографічної структури населення села Семеренки

|  Населення |
| --- |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |  |
| Усього , у тому числі: | 108 | 109 | 112 | 115 | 115 |
| Чоловіки, осіб | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 |
| Жінки, осіб | 51 | 52 | 55 | 57 | 56 |
| Діти віком: |  |  |  |  |  |
| до 3 років | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| до 7 років | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| до 16 років | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Молодь до 30 років | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
| Люди пенсійного віку | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Міграційні процеси: |  |  |  |  |  |
| Вибувші особи з населеного пункту | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Прибувших у населений пункт, осіб | - | - | 1 | - | 2 |

Відповідно до наведених вище інформаційних матеріалів та досліджень, за найбільш вірогідними сценаріями демографічного прогнозу, чисельність населення по Україні в цілому впродовж найближчих 50 років скорочуватиметься досить швидкими темпами. Автори досліджень пояснюють це значною втратою демографічного потенціалу: поширеними стандартами малодітності, низькою тривалістю життя, а також несприятливим міждержавним міграційним обміном.

Зазначені вище фактори мають місце і на території Полтавської області та зокрема Миргородського району.

Збільшення чисельності населення можна досягти шляхом механічного руху, а саме за рахунок залучення переселенців із інших регіонів зокрема з Луганської та Донецьких областей де на сьогодні тривають антитерористичні дії і немає відповідних умов для безпечного приживання.

Таким чином, враховуючи наведені обставини, існує необхідність створення на території села Семеренки умов, які б у перспективі сприяли не лише збереженню кількості населення на існуючому рівні,але й сприяли б механічному руху за рахунок міграції. Одже необхідно створити відповідні умови для працевлаштування, обслуговування та відпочинку населення які б забезпечували необхідний рівень комфортного проживання і створювали б привабливі умови для міграції .

Визначення перспективної чисельності населення с. Семеренки доцільно здійснити виходячи із потенціалу територіальних ресурсів села .

Згідно з листом Савинцівської сільської ради «Про характеристику намірів та потреб використання території с. Семеренки « визначені типи проектної житлової забудови - індивідуальні садибні житлові будинку. Земельні ділянки для обслуговування  житлового будинку , господарських будівель і споруд площею – 1500-2500 кв.м.

Визначення перспективної чисельності населення с. Семеренкию

| Етапи розвитку |
| --- |
| Загальна площа перспективної житлової забудови, га | Площа брутто у сельбищній території у розрахунку на один будинок, га | Розрахункова кількість садиб, од. | Разрахункова чисельність населення, чол. |  |
| Існуюча чисельність населення с.Семеренки | 108 |
| І | 4,6060 | 0,21 | 21 | 48 |
| Усього на І етапі | 156 |
| ІІ | 3,0566 | 0,21 | 14 | 32 |
| Усього на ІІ етапі | 188 |

Примітка:

При визначенні розрахункової чисельності населення був прийнятий коефіцієнт сімейності – 2,3.

3.2. Еколого-містобудівне обґрунтування.

Еколого-містобудівне обґрунтування ґрунтується на аналізі існуючого стану села. При цьому Генеральним планом були враховані наявні проблеми та обмеження, що впливають на розвиток населеного пункту. Головною задачею екологічно-містобудівного обґрунтування  є  вирішення ряду задач з функціонально-планувальної організації с.  Семеренки

Враховуючи існуюче розташування населеного пункту були визначені головні чинники, що обмежують розширення меж села Семеренки, так зокрема:

- з північно-західної сторони розташована сформована земельна ділянка (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером- 5323287200:00:010:0003,тип власності – державна власність, цільове призначення – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послугами площею – 100,38 га) ;

- зі східної сторони розташована сформована земельна ділянка (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером- 5323287200:00:012:0001, типом власності – державна, цільове призначення – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею – 8,9771 га);

- зі східної сторони сформованою земельною ділянкою (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером  5323287200:00:014:0040, тип власності – державна власність, цільове призначення – землі запасу – 14,5396 га;

- з південно-східної сторони розташована сформована земельна ділянка (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером - 5323287200:00:014:0004, тип власності – державна власність, цільове призначення – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею – 17,43 га);

- з південної сторони сформованою земельною ділянкою (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером  5323287200:00:014:0042, тип власності – державна власність, цільове призначення – землі запасу – 17,5407 га;

- з південної сторони розташована сформована земельна ділянка (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером- 5323287200:00:024:0005, тип власності – державна власність, цільове призначення – для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг площею – 49,2448 га);

- з південно-західної сторони сформованою земельною ділянкою (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером  5323287200:00:012:0503, тип власності – державна власність, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 26,84 га;

- з північно-західної сторони сформована земельна ділянка (внесена до Публічної кадастрової карти Україна за кадастровим номером- 
5323287200:00:012:0001, тип власності – державна власність, цільове призначення –для ведення лісового господарства і пов’язаним з ним послуг, площею – 195,17 га);

Окрім сформованих земельних ділянок навколо території села одним із головних чинників що обмежують розвиток с. Семеренки в зовнішньому напрямку на даний час є  охоронні зони:

- ІІ охоронна зона санітарної охорони родовища торф’яних лікувальних грязей «Семеренки»;

- охорона зона газопроводу від УППГ «Олефірівка» до експлуатаційно-розвідувальної свердловини;

- території підтоплення.

В межах зазначених охоронних зон забороняється розміщення і будівництво об’єктів і споруд що безпосередньо не пов’язані з задоволенням потреб експлуатації гідромінерального об’єкту а також потреб санаторно- курортного та житлово-громадського будівництва (окрім необхідних для функціонування санаторно-курортних установ), влаштування поглинальних колодязів, цвинтарів та ін.

Таким чином, функціонально-планувальна організація села Семеренки, передбачається вдосконалювати  за рахунок внутрішніх територіальних ресурсів, шляхом впорядкування існуючої планувальної структури, раціонального використання територій.

Крім цього зважаючи на наміри Савінцівської сільської ради викладені в листі даним генеральним планом змінюються існуючі межі та площа  с. Семеренки, що були визначені згідно перерозподілу земель (затверджені ІІ сесією 21 скликання Савинцівської сільської ради від 21.12.1992 року та Миргородською районною радою народних депутатів),   Технічної документації з нормативно грошової оцінки земель с. Семеренки ( затвердженої рішенням 13 сесії 6 скликання Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської   області від 22.03.2012р.). Площа с. Семеренки згідно вищезазначеній документації на сьогодні становить становить 82,1 га.

Генеральним планом запропоновано виключити частину території з  західного боку населеного пункту в межах якого на сьогодні розташовані зелені насадження лісгоспу та частина території Семеренківського ГКР під свердловиною №11. Загальна площа території що пропонується до виключення орінтовно становить  4,8761 га. Прим цьому запропоновано включити території сформованих земельних ділянок приватної та державної власності:

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205 :05:001:0025 , тип власності – державна, цільове призначення –землі запасу, площею – 11,6911 га,

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205 :05:001:0029 , тип власності – приватна, цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, площею – 1,8 га,

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205 :05:001:0030 , тип власності – приватна, цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, площею – 0,75 га,

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205:05:001:0028, тип власності – приватна, цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, площею – 1,4723 га;

та несформованих земельних ділянок, що входять до цієї частини території з західного боку населеного пункту загальною площею 1,7826 га.

Крім того до меж населеного пункту було запропоновано включити ті території які на сьогодні є між сформованими земельними ділянками і існуючою межею с. Семеренки. Площа таких територій становить – 0,0961 га. Таким чином була уточнена межа населеного пункту.

Враховуючи на вище викладене площа с. Семеренки згідно даного генерального плану орієнтовно має становити – 94,8160 га.

Головними цілями розроблення генерального плану крім встановлення нової межі та визначення території с. Семеренки є:

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд, розширення території житлової забудови;

- поліпшення культурно-побутового обслуговування і вдосконалення існуючого громадського центру села шляхом зведення функціонально необхідних об'єктів;

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- організація нового кладовища за межами населеного пункту на відстані 1,86 км. в південно-західному напрямку вздовж існуючої дороги;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- реконструкції системи озеленення селища з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів), загального користування ( створення селищного парку, розчищення існуючого озера);

- формування виробничої зони та переліку  підприємств можливих для розташування на даній території з урахуванням класу шкідливості та функціональної спрямованості;

- удосконалення дорожньо – вуличної мережі населеного пункту.

ІV. Обґрунтування та пропозиції по стратегії соціально-економічного розвитку с. Семеренки.

Визначення перспективного розвитку господарського комплексу            с. Семеренки на час реалізації даного генерального плану ( станом на 2037 рік) базується на програмно-цільовому прогнозі. Прогноз розвитку с. Семеренки сформований  на показниках економічного розвитку Полтавської області Миргородського району Савинцівської сільської ради, матеріалах  «Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020р.», що затверджена рішенням Полтавської обласної ради, та «Схемі планування Миргородського району».

Не дивлячись на зростання невиробничої сфери останнім часом, село у перспективі має зберегти напрямок виробництва сільськогосподарської продукції (рослинництво, садівництво, тваринництво) та переробки сільськогосподарської продукції та тваринництва. Крім того зважаючи на природно –кліматичні показники та наявні рекреаційні ресурси, доцільно розвивати рекреаційну та оздоровчу діяльність.

Таким село має спеціалізуватися на виробництві с/г продукції та наданні торговельно-побутових та рекреаціно-оздоровчих послуг.

Даним генеральним планом передбачено формування виробничої зони в північно-західній частині села на територіях колишнього господарського двору. На даний час  територія не використовуюється. Будівлі, що розташовувалися в межах  даної земельної ділянки на сьогодні є майже повністю зруйнованими. Територія вкрита луговою рослинністю , поросллю дерев та чагарників.

Загальна площа виробничої території, що відводиться даним генеральним планом становить – 3,2 га.

Проаналізувавши існуючу планувальну структуру, розташування житлової та громадської забудови та вимоги  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», було визначено перелік підприємств які дозволяється розміщувати в межах виробничої території.

Пропозиції  виробничих підприємств з метою формування виробничої

зони с. Семеренки:

 Галузь господарського

комплексу

| Назва підприємства | Площа, Га. | Розмір ССЗ | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції | Олійні заводи (рослинного масла) | 3, 21 | 50 м | проект |
|  | Заводи фруктових та овочевих соків та безалкогольних напоїв |  |  |  |
|  | Хлібозаводи, консервні заводи |  |  |  |
| По переробці продукції тваринництва, птахівництва та інших видів продукції | Заводи по первинній переробці молока | 3,21 | 50 м | проект |
|  | Молоко- та маслозаводи |  |  |  |
|  | Ковбасні цехи продуктивністю понад 3 т за зміну, у тому числі з м'ясокоптильнями |  |  |  |
| Склади та овочесховища | Склади зберігання сільськогосподарської продукції: зерна, овочів, фруктів, картоплі | 3,21 | 50 м | проект |
|  | Промтоварні та продовольчі торгово-розподільні склади |  |  |  |

Примітка:

перелік підприємств може бути збільшений при відповідному обґрунтуванні.

Перелік підприємсив, що запропонований для розміщення на виробничий території села Семеренки визначений з урахуванням необхідної санітарно-захисної зони підприємств, планувальної структури населеного пункту та місця розташування  існуючої житлової та громадської забудови. Крім того до уваги була взята інвестиційна привабливість об’єктів, та визначена прогнозом розвитку господарства функціональна спрямованість підприємств.

Санітарно-захисна зона – це функціональна зона, яка відділяє підприємство від сельбищної території або від інших зон функціонального використання  території з нормативно закріпленими підвищеними вимогами до якості довкілля.

Згідно  ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів » та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», розміри санітарно-захисних зон для  промислових підприємств або однотипних промутворень визначаються  залежно від кількості газо- і пилоподібних викидів, з неприємним запахом, утворюваного шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, ультразвуку, радіоактивних речовин та інших шкідливих факторів відповідно до чинних санітарних норм розміщення промислових підприємств і методики розрахунку концентрації в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств, а також з урахуванням вимог захисту від шуму та інших вимог.

Територія санітарно-захисних зон промислових підприємств не повинна розглядатися як резерв розширення територій підприємств.

Територію санітарно-захисної зони передбачається упорядкувати і озеленити. На кордонах санітарно-захисних зон розміром  50  м передбачено смугу деревно-чагарникових насаджень завширшки не  10 м.

V. Основні положення генерального плану. Напрямки містобудівного розвитку с. Семеренки.

Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища для  життєдіяльності і сталого розвитку населеного пункту, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

При розробці загальної концепції соціального і територіального розвитку с. Семеренки передбачаються наступні заходи:

- зміна меж та площі населеного пункту у відповідності до існуючого виокористання територій;

- удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних до тривалої експлуатації будинків і споруд, розширення території житлової забудови;

- поліпшення культурно-побутового обслуговування і вдосконалення існуючого громадського центру села шляхом зведення функціонально необхідних об'єктів;

- покращення системи обслуговування всіх рівнів;

- проведення інженерної підготовки та благоустрою територій;

- організація нового кладовища за межами населеного пункту на відстані 1,86 км. в південно-західному напрямку вздовж існуючої дороги;

- здійснення заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища;

- реконструкції системи озеленення селища з формуванням озеленених територій спеціального призначення (санітарно-захисних зон у межах санітарних розривів), загального користування ( створення селищного парку);

- формування виробничої зони та переліку  підприємств можливих для розташування на даній території з урахуванням класу шкідливості та функціональної спрямованості;

- удосконалення дорожньо – вуличної мережі населеного пункту.

Зважаючи на наміри Савінцівської сільської ради викладені в листі даним генеральним планом змінюються існуючі межі та площа  с. Семеренки, що були визначені згідно перерозподілу земель (затверджені ІІ сесією 21 скликання Савинцівської сільської ради від 21.12.1992 року та Миргородською районною радою народних депутатів),   Технічної документації з нормативно грошової оцінки земель с. Семеренки ( затвердженої рішенням 13 сесії 6 скликання Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської   області від 22.03.2012р.). Площа с. Семеренки згідно вищезазначеній документації на сьогодні становить становить 82,1 га.

Генеральним планом запропоновано виключити частину території з  західного боку населеного пункту в межах якого на сьогодні розташовані зелені насадження лісгоспу та частина території Семеренківського ГКР під свердловиною №11. Загальна площа території що виключається становить  4,8761 га. Прим цьому запропоновано включити території сформованих земельних ділянок приватної та державної власності , що внесені до Публічної кадастрової карти України та к зокрема:

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205 :05:001:0025 , тип власності – державна, цільове призначення –землі запасу, площею – 11,6911 га,

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205 :05:001:0029 , тип власності – приватна, цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, площею – 1,8 га,

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205 :05:001:0030 , тип власності – приватна, цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, площею – 0,75 га,

- земельна ділянка кадастровий номер 5323287205:05:001:0028, тип власності – приватна, цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства, площею – 1,4723 га;

та несформованих земельних ділянок, що входять до цієї  частини території з західного боку населеного пункту загальною площею 1,7826 га.

Крім того до меж населеного пункту було запропоновано включити ті території які на сьогодні є між сформованими земельними ділянками і існуючою межею с. Семеренки. Площа таких територій становить – 0,0961 га.

Загальна площа території що запропонована до включення в межу населеного пункту становить – 17,5921 га.

Враховуючи на вище викладене площа с. Семеренки згідно даного генерального плану орієнтовно має становити – 94,8160 га.

Генеральним планом  передбачаються  основні заходи щодо організації і функціонування громадського центра села:

- функціональне впорядкування території;

- впорядкування території існуючих громадських установ а саме будинку культури та фельшерсько - акушерського пункту;

- визначення території для додаткового розміщення стаціонарних торгівельних закладів;

- формування території зелених насаджень загального користування шляхом організації на основі існуючого територіального потенціалу парку в центральній частині села з необхідними елементами благоустрою;

- розчищення існуючої водойми (озеро) розташованого в центральній частині населеного пункту на території перспективного парку;

- формування спортивної зони шляхом облаштування спортивного майданчика.

Заходи по функціонально-планувальній організації села передбачають:

- упорядкування, благоустрій та розвиток мережі вулиць і проїздів, шляхом приведення їх параметрів у відповідність до нормативних показників;

- створення виробничої території в межах населеного пункту на територіях в межах яких в минулому розташовувалися господарські двору  ;

- підбір у відповідності до діючих вимог переліку підприємств дозволених для розташування в межах виробничої території з урахуванням їх функціональної спрямованості та санітарним класом;

- покращення екологічного стану населеного пункту шляхом:

закриття існуючого кладовища та відкриття нового за межами населеного пункту на відстані 1,8 км. від між населеного пункту; встановлення санітарно-захисної зони розміром 50 метрів від проектної виробничої територій; встановлення прибережно-захисної смуги навколо існуючих водойм зокрема навколо озера в центральній частині села, що передбачається розчистити; створення єдиної системи відводу поверхневих вод з території населеного пункту;

- упорядкування системи озеленення населеного пункту шляхом створення території зелених насаджень загального користування, та територій зелених насаджень спеціального призначення навколо виробничої територій та території існуючого кладовища;

- розвиток сельбищної території за рахунок внутрішнього територіального потенціалу.

VІ.  Житловий фонд.

Загально державна містобудівна політика базується на стратегії поліпшення умов приживання населення в сільських населених пунктах.

На сьогодні основним джерелом фінансування житлового будівництва в сільських населених пунктах є власні кошти  населення.

При визначенні  перспективних об’ємів та структури житлового будівництва в селі Семеренки, в першу чергу було проаналізовано динаміку демографічної структури як в Миргородському району так і в даному населеному пункті за період 2012-2017 роки.

Враховуючі неможливість розвитку с. Семеренки на даний час в зовнішньому напрямку, був проаналізованій  внутрішній територіальний ресурс населеного пункту який міг би бути використаній для розширення житлового фонду. При визначені резервних територій які б могли розглядатися в перспективі під житлову забудову  до уваги були взяті існуючі планувальні обмеження.

Насьогоні с. Семеренки має певним чином сформовану планувальну структуру, що складається з 13 житлових кварталів забудованих одноповерховою садибною забудовою. На даний час розмір присадибних земельних ділянок значно перевищує встановлені законодавством нормативні вимоги.

Враховуючи лист Савинцівської сільської ради згідно якого розміри садибних земельних ділянок має становити 1500-2500 кв.м. було проаналізовано використання територій в існуючих сформованих житлових кварталах і було виявлено, що переважна більшість  земельних ділянок перевищує нормативні показники. В результаті чого були виявлені резервні території, що запропоновані для формування нових присадибних ділянок. При цьому в умовах існуючої забудови розмір  земельної ділянки  зберігався  якщо його площа не перевищувала норм встановлених законодавством, і не суперечив вдосконаленню планувальної організації населенного пункту.

Одже збільшення обсягів та якості житлового фонду планується за рахунок садибного житлового будівництва з використанням внутрішніх територіальних резервів.

При визначенні на розрахунковий період обсягів та структури житлового будівництва були також враховані:

- проектна (прогнозована) чисельність населення. Згідно розрахунків чисельність населення на першу чергу.становитиме - 156 чол., на  розрахунковий період – 188 чол.

- наявний резерв територій які б за всіма показниками відповідали нормативним вимогам як для житлової забудови.

Орінтовний розрахунок необхідного обсягу нового житлового будівництва.

І  етап – 21 садиба по 100 кв.м. = 2100 кв.м. загальної площі;

ІІ етап – 14 садиб по 100 кв.м. = 1400 кв.м. загальної плащі.

Середній розмір будинку орієнтовно приймається 100 кв.м. загальної площі.

- 35 садиб по 100 м2= 3,5 тис. м2 загальної площі;

- середній розмір будинку орієнтовно приймається у обсязі 100 м2

Розміщення нового житлового будівництва, планується по наступним територіям і характеризується такими узагальненими показниками:

№   кварталу

| Територія , га | Існуюче використання | Тип забудови на ділянці | Прийнятий розмір присадибної ділянки, га | Обсяги житлового будівництва | Чисельність населення (осіб) | Належність ділянки до нас.пункту | Місцезнаходження ділянки відносно існуючих фактичних меж села |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Будин-ків | кв.м. |  |  |  |
| Перша черга |
| 1 | 0,25 | городи | садибна | 0,25 | 1 | 100 | 2,3 | так | в факт межах |
| 2. | 0,25 | городи | садибна | 0,25 | 1 | 100 | 2,3 | так | в факт межах |
| 3. | 0,67 | городи | садибна | 0,22 | 3 | 300 | 6,9 | так | в факт межах |
| 4. | 0,72 | городи | садибна | 0,24 | 3 | 300 | 6,9 | так | в факт межах |
| 5. | 1,98 | городи | садибна | 0,25 | 8 | 800 | 18,4 | так | в факт межах |
| 6. | 0,13 | городи | садибна | 0,13 | 1 | 100 | 2,3 | так | в факт межах |
| 7. | 0,45 | городи | садибна | 0,22 | 2 | 200 | 4,6 | так | в факт межах |
| 8. | 0,12 | городи | садибна | 0,12 | 1 | 100 | 2,3 | так | в факт межах |
| 9. | 0,25 | городи | садибна | 0,25 | 1 | 100 | 2,3 | так | в факт межах |
| Друга черга |
| 7. | 0,37 | городи | садибна | 0,18 | 2 | 200 | 4,6 | так | в факт межах |
| 8. | 0,67 | городи | садибна | 0,22 | 3 | 300 | 6,9 | так | в факт межах |
| 10. | 0,39 | городи | садибна | 0,2 | 2 | 200 | 4,3 | так | в факт межах |
| 11 | 1,62 | городи | садибна | 0,23 | 7 | 700 | 16,1 | так | в факт межах |
| Усього | 35 | 3500 | 80 |  |

Враховуючи що в межах села Семеренки розташоване діюче кладовище проектом передбачається його закриття з метою зменшення санітарно захисної зони з 300 м до 100 м  після закінчення кладовищного періоду  (25 років). Не зважаючи на вище зазначені заходи в санітарно-захисної зони залишається частина існуючої житлової забудови  у кількості 9 садиб. Генеральним планом передбачається відселення мешканців даних житлових будинків на території проектної житлової забудови.

VІІ. Організація системи культурно-побутового обслуговування населення, розміщення та розрахунок місткості закладів.

Розрахунок системи  культурно-побутового обслуговування сільського населеного пункту с. Семеренки була здійснена  у відповідності до нормативних вимог державних будівельних норм України ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».

Згідно з вимогами даних нормативних документів, система культурно-побутового обслуговування сільського населення здійснюється на міжселенній основі і має забезпечувати необхідний комплекс послуг мешканцям усіх населених пунктів, незалежно від їх розміру, та сприяти скороченню часу, необхідного для одержання послуг і придбання товарів.

Заклади та підприємства обслуговування об'єднуються за галузевою ознакою у територіальні мережі:

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл;

- лікувально-профілактичних закладів;

- закладів культури, мистецтва та спорту;

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування;

- органів управління та підприємств зв'язку.

Додатково нормативними документами передбачено, що система культурно-побутового обслуговування населення формується у межах сільського адміністративного району з урахуванням диференціації населених пунктів за людністю, характером розміщення та функціональним призначенням, що обумовлює склад заходів обслуговування.

7.1. Дошкільні заклади.

Відповідними державними будівельними нормами передбачено проведення розрахунку мережі дитячих дошкільних закладів, за одним із варіантів організації обслуговування, а саме:

- один заклад на один населений пункт;

- один заклад на групу населених пунктів;

- кілька закладів у населеному пункті, на основі статистичних даних про кількість дітей дошкільного віку по групах:

- до 3 років;

- від 3 до 5 років;

- 6 років.

Згідно нормативних вимог ДБН Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» та ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»   необхідність розміщення дошкільних закладів у кожному сільському населеному пункті, де є 12 і більше дітей дошкільного віку. Для обслуговування сіл з меншою кількістю дітей передбачаються місця в дитячих яслах-садках в найближчих, більш великих селах, і організовується підвіз дітей спеціальним транспортом.

Пішохідно-транспортна доступність закладів не повинна перевищувати 15 хвилин.

Враховуючи лист Савинцівської сільської ради станом на 2017р в  с. Семеренки на сьогодні мешкає лише 6 дітей дошкільного віку і значного зростанні кількості дітей дошкільного віку враховуючи демографічні прогнози не передбачається. Одже  прийнято рішення,  що дітей дошкільного віку  будуть  підвозити автобусом до дитячого дошкільного навчального закладу  розташованого в с. Савинці. Даний дитячий дошкільний заклад розрахований на 63 місця. На сьогодні його відвідує лиша 32 дитини.  Одже за основу приймається варіант організації обслуговування – один заклад на групу населених пунктів.

7.2. Загальноосвітні школи.

Розміщення згідно нормативних вимог  ДБН Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» та ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»  загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості ґрунтується на міжселищній організації шкільної мережі, сформованої в межах адміністративного району. Загальна мережа вирішується з урахуванням формування єдиної взаємопов’язаної системи. Розрахунок мережі проводиться на основі статистичних даних про кількість дітей з урахуванням зміни чисельності на перспективу.

При визначенні принципу обслуговування навчальними закладами с. Семеренки було враховано: існуюча кількість дітей шкільного віку, перспективна кількість дітей шкільного віку (згідно статистичних прогнозів), пішохідно-транспортна доступність, наявність транспортних зв’язків, розташування  та місткість існуючих навчальних закладів та їх технічний стан. До уваги також були взяті  наміри Савинцівської сільської ради та інтереси громади населеного пункту.

Відповідно до листа Савинцівської сільської ради в с. Савинці розташована школа І-ІІІ ступенів, яка розрахована на 625 учнів. На сьогодні в школі навчається  80 дітей.

Згідно статистичних даних Головного управління статистики у Полтавській області загальна кількість дітей у Полтавській області зокрема і у Миргородському районі віком від 0 - 17 років становитиме 16,4 % від загальної кількості мешканців. Кількість дітей до шкільного віку має становити 33,3%. Кількість дітей шкільного віку має становити – 66,7%.

Згідно вищезазначених показників загальна кількість дітей при перспективній кількості мешканців 188 чол. становить – 31 дитина. З них діти до шкільного віку – 10 дітей, діти шкільного віку – 21 дитина. Цей показник є актуальним при позитивному демографічному розвитку населеного пункту який був взятий за основу даним генеральним планом.

Враховуючи, що в Савинцівській сільській раді мережа обслуговування шкільними навчальними закладами базується на системі – одна школа на групу населених пунктів, а також беручи до уваги  технічний стан існуючої Савинцівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів,  її матеріальну базу  та місткість на сьогодні  дозволяє  приймати  до навчального процесу дітей з сусідніх населених пунктів, що безпосередньо входять до даної первинної системи обслуговування, зокрема   і з с. Семеренки .

Враховуючи розташування Савинцівської загальноосвітньої школи, учнів ( у складі 9 дітей) які проживають на території с. Семеренки   щоденно підвозять шкільним автобусом до будівлі школи.

Враховуючи  приріст дітей шкільного віку та наміри Савинцівської сільської ради дана система обслуговування – однин начальний заклад на декілька населених пунктів  зберігається.

Враховуючи вимоги ДБН Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» та ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»   доступність навчального закладу для учнів які проживають у віддалених населених пунктах досягається за рахунок підвезення шкільними автобусами до будівлі школи. Одже  щоденний підвіз учнів шкільними автобусами до будівлі школи і в зворотному напрямку зберігається і на майбутнє.

7.3. Лікувально-профілактичні заклади.

Державні будівельні норми передбачають, що мережа лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості формується у межах адміністративного району на міжселенній основі. До неї входять центральна районна лікарня, районні та дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, а також фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центральні районні аптеки, госпрозрахункові аптеки загального типу, аптечні кіоски та аптечні пункти I та II груп, профілакторії та санаторії.

З метою забезпечення населення первинною медичною (медико-санітарною допомогою), в селі розміщено ФАП (фельшерсько-акушерський пункт) , якій входить в якості підрозділу до складу комунального закладу «МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ».

Враховуючи нормативні вимоги ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень» та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» для даного типу населеного пункту з чисельністю населення до 200 чол. передбачається один об’єкт на населений пункт – фельшерсько-медичний пункт.

При ФАП планується розмістити  один аптечний кіоск у відповідності до вимог п.5.42 ДБН Б.2.4-1-94.

7.4. Культурно-освітні установи.

Згідно нормативних вимог Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» та ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»  мережі культурно-просвітніх закладів формуються на міжселищній основі в межах адміністративних районів з урахуванням розвитку транспортних зв'язків між населеними пунктами.

На сьогодні в с. Семеренки розташований будинок культури на 50 місць у залі. Згідно нормативним вимогам розрахунковий показник на 1000 мешканців становить 260 місць у залі. Враховуючи даний показник фактична забезпеченість на сьогодні становить 462 місця при наявній кількості мешканців. З урахуванням перспективної кількості населення, що згідно розрахунків становить 188 чол. кількість місць у залі при нормативному показнику 260 місць на 1000 чол. становить 49 місць. Одже наявні 50 місці глядацького залу відповідають нормативним вимогам.

7.5. Споруди культового призначення.

Згідно нормативних вимог Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» до споруд культового призначення належать парафіяльні храми, молитовні доми, каплиці а також об’єкти сакрального призначення.

Створення територіальної мережі культових установ здійснюється на парафіяльній основі і передбачає обслуговування населення груп сіл одним культовим закладом. Розміщення і місткість культових споруд визначається з урахуванням численності релігійної громади, забезпечення умов постійної діяльності потрібного штату з представників духовенства.

Враховуючи відсутність намірів громади с. Семеренки, щодо спорудження культової споруди  в зв’язку з малою чисельністю релігійної громади, а також наявність новозбудованого в с. Савинці храму «Вознесіння Господня» генеральним планом не передбачається розміщення додаткової культової споруди.

7.6. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні будинки і споруди.

Фізкультурні і спортивні споруди є складовими елементами районних і сільських культурних і спортивно-оздоровчих комплексів.

Враховуючи що в с. Семеренки на сьогодні мешкає 108 чоловік і в перспективі передбачається збільшення мешканців села лише  до 188 чоловік,  а також те що дане село знаходиться в адміністративному підпорядкуванні                 с. Савинці,  генеральним планом передбачено використання системи обслуговування один комплекс на групу населених пунктів. Тобто проектном передбачається використання існуючих споруд спортивно-оздоровчого комплексу розташованого в с.Савинці.

За бажання громади с. Семеренки та Савинцівської сільської ради в межах населеного пункту с. Семерепнки передбачається розміщення однієї площинної споруди – баскетбольного майданчика. Майданчик пропонується розмістити неподалік зони зелених насаджень загального користування ( сільського парку ), з орієнтацією повздовжніх сторін відносно меридіану згідно нормативних вимог ДБН Б.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» , ДБН  Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень».

Площа земельної ділянки, що відводиться для розташування фізкультурно-оздоровчої зони  становить - 0,26 га.

7.7. Підприємства та заклади роздрібної торгівлі.

Загальна мережа торгівельних підприємств формується з урахуванням їх часової доступності окремих підприємств і центрів того чи іншого функтіонального призначення.

Підприємства безпосереднього щоденного обслуговування розташовуються в межах 25-30 хв. пішохідної доступності на відстані 2 км. До даного типу закладів відносяться універсальні, спеціалізовані магазини та підприємства торгівлі товарами повсякденного попиту.

Підприємства періодичного обслуговування розташовуються на міжселенній системі обслуговування і розташовуються переважно в адміністративних центрах. Доступність до таких закладів становить 2 години громадським транспортом. До даної категорії підприємств відносяться заклади комплексного характеру у складі кількох магазинів, об’єкти громадського харчування та побутового обслуговування ( торговельні центри).

Враховуючи вище зазначені особливості обслуговування населення торгівельними закладами, а також те що на сьогодні адміністаривним центм є       с. Савинці в адміністаривному підпорядкування якого знаходиться с. Семеренки, підприємства, що забезпечують попит населення с. Семеренки товарами періодичного попиту розташовані  в с. Савинці. Одже населення с. Семеренки на сьогодні потребує лише додаткового розташування торгівельних закладів щоденного попиту.

Розрахунок потужності торгівельних закладів  проведено у відповідності до вимог ДБН  Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» .

Згідно даних вимог торгівельна площа магазинів продовольчої групи становить 135 кв.м. з розрахунку на 1000 жителів. Одже для даного населеного пункту потреба в торгівельних закладах продовольчої групи становить – 25,4 кв.м.

Торгівельна площа магазинів промислової групи товарів становить 270 кв.м. з розрахунку на 1000 жителів. Одже для даного населеного пункту потреба в торгівельних закладах  групи промислових товарів становить – 50,1 кв.м.

Розрахунок проводився на перспективну кількість населення с. Семеренки.

Виходячи з вище викладеного генеральним планом передбачається місце розташування торгівельних закладів щоденного попиту з промисловою та продовольчою групами товарів. Територія, що відводиться для розташування тоговельних закладів розташована в центральній частини населеного пункту навпроти існуючої будівлі будинку культури. Данне розташував сприяє  формуванню громадського центру с. Семеренки і забезпечує нормативну доступність даних торгівельних закладів. Максимальна відстань до торгівельних закладів при даному розташуванні  становитиме 580 м.

7.8. Комунальні підприємства.

До підприємств комунального господарства в сільській місцевості належать: комунгоспи, готелі, пожежні депо та пости, а також кладовища й громадські вбиральні.

На сьогодні в межах с. Семеренки розташоване діюче кладовище. Загальна площі кладовища с становить 1,1 га. Враховуючи вимоги вимог Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДСанПіН 2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України"  санітарно захисна зона від діючого кладовища становить 300м.  Враховуючи, що наразі в санітарно-захисній зоні даного кладовища розташована територія площею 37,6 га, що складає третину від усієї території населеного пункту, а також зважаючи що в її  межах  переважно розташована житлова забудова та городи генеральним планом передбачається закриття кладовища та організація нового за межами населеного пункту. Санітарно-захисна зона кладовища по закінченню кладовищного періоду, що згідно нормативних вимог складає 25 років, буде становити 100м.

Місце розташування нового кладовища було обрано з урахуванням меж  існуючих сформованих земельних ділянок їх використання, та вимог  ДСанПіН 2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України". Відстань від межі с. Семеренки становить 1,8 км. Площа кладовища вираховувалася з урахуванням нормативних вимог п.5.89 Б.2.4.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» 0,1 га на 1 тис. жителів. До кладовища передбачається улаштування під’їзду  з твердим покриттям та автостоянки. Загальна площа території що пропонується для відведення під нове кладовище становить 1,1 га з можливістю використання території даного кладовища прилеглими населеними пунктами.

На даний час в с. Семеренки відсутня пожежна частина. Відповідно до листа Савинцівської сільської ради, c.Семеренки та ряд інших населених пунктів на сьогодні обслуговує пожежний підрозділ Великосорочинського відділення Комунальної організації місцевої пожежної охорони Миргородської районної ради, що розташований в с. Великі Сороченці на відстані 9,5 км.  Найближче пожежне депо, що також функціонує на даний час знаходиться в с. Савинці  на території ДПД ТОВ «Савинці» на відстані 8,3 км. Згідно з  нормавтивними вимогами п.5.88 ДБН Б.2.4-1-94 радіус обслуговування пожежних депо необхідно приймати 3 км по дорогах загального користування.  Одже с. Семеренки розташоване за межами радіусу обслуговування пожежного підрозділу Великосорочинського відділення Комунальної організації місцевої пожежної охорони Миргородської районної ради та пожежного депо ДПД ТОВ «Савинці».

Відповідно до нормативних вимог п.5.88 ДБН Б.2.4-1 необхідно передбачати наявність пожежного депо з розрахунку 1 машина в селах з населенням до 1 тис жителів, 2 машини в селах з населенням від 1 до 7 тисяч жителів. Враховуючи вищевикладене, а також незначну кількість домоволодінь, існуючу і прогнозовану чисельність населення, віддаленість с. Семеренки від адміністративного центру, існує доцільність спорудження однієї пожежної частини (депо на 1 автомобіль) в межа населеного пункту с.Семеренки.

Генеральним планом передбачається  у відповідності до нормативних вимог ДБН 360-92* та ДБН Б.2.4-1-94 розташування будівлі пожежної частини на 1 машиномісце в комунальній зоні виробничих територій с. Семеренки. Загальна площа ділянки що відводиться для розташування пожежної частини прийнята згідно нормативних вимог ДБН Б.2.4-1-94 п.5.88 – 0,3 га. Будівля пожежної частини в межах відведеної земельної ділянки розташована з відступом від червоної лінії на 25 м що відповідає нормативним вимогам.

До моменту будівництва та введення в дію пожежного депо   з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння пропонується організація   пункту добровільної пожежної охорони.

Порядок створення та функціонування добровільної пожежної охорони передбачено постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2013 р. № 564.

Відповідно до вимог зазначеної вище Постанови, для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюється пожежно-рятувальний підрозділ за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів відповідного населеного пункту.

Основними завданнями пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Проектним рішенням пропонується створення пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони як: пожежної дружини - підрозділу, забезпеченого пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж.

Зазначеною вище Постановою передбачено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

7.9. Органи управління і зв'язку.

До органів управління та зв'язку в сільській місцевості державні будівельні норми відносять: виконкоми сільських та селищних рад, сільські комітети (комітети старійшин), адміністративні будинки сільгоспвиробництва, філії ощадних банків, відділення зв'язку.

Органи управління розміщуються у відповідності до адміністративного та господарського статуту населеного пункту.

Органом місцевого самоврядування на сьогодні є Савінцівська сільська рада у підпорядкуванні якої знаходяться: с. Семеренки, с. Зелений Кут с. Олефірівка.

В межах с. Семеренки у відповідності до намірів Савинцівської сільської ради не передбачається розміщення органів управління, відділень зв’язку, чи будь-яких філій фінансових установ. Одже необхідні послуги населення с. Семеренки  як на сьогодні так і в перспективі буде забезпечуватися об’єктами соціально-побутового обслуговування в с. Савинці, що  на сьогодні є адміністративним центром Савинцівської сільської ради.

VIIІ. Транспортна інфраструктура.

8.1. Зовнішній та внутрішній  транспорт.

Територія села має безпосередній зв'язок з територіальною автомобільною дорогою Т-17-27 (Велика Багачка-Великі Сорочинці-Зіньків) Відносно зазначеної автомагістралі село розташоване на відстані 1 км і сполучене з нею головною вулицею Гагаріна.

На даний час село сполучене з с. Савинці і містом Миргород автобусним маршрутом. Кінцева автобусна зупинка розташована в громадському центрі села.

Враховуючи компактне планування с. Семеренки та його  невелику площу  автобусний маршрут зовнішнього пасажирського транспорту  охоплює всю територію села. На сьогодні потреби у внутрішньому громадському транспорті чи організації декількох зупинок в межах населеного пункту зовнішнього громадського транспорту не має. Радіус обслуговування  існуючої зупинки громадського транспорту охоплює всю територію населеного пункту.

8.2. Вулична мережа.

На сьогодні вулична система с. Семеренки представлена головною вулицею Гагаріна та житловими вулицями: Шевченка, Котлеревського, Гоголя,       9 Травня, Першотравнева. Вулиці селища потребують благоустрою. Протяжність вулиць у сельбищній зоні:

- з твердим покриттям – 1,75 км (головна вул. Гагаріна),

- без твердого покриття (вкриті щебенем) – 2.0 км.;

- без твердого покриття (вкриті піском) – 2,8 кв.

Вулиці села не мають відокремлених тротуарів для пішоходів і здебільшого не мають твердого покриття і не облаштовані зовнішнім освітленням. Ширина вулиць враховуючи їх категорію не відповідають нормативним вимогам.

Одже реконструкція вуличної мережі передбачає:

- встановлення червоних ліній існуючих вулиць з урахування існуючої забудови;

- визначення основних параметрів вулиць у відповідності до нормативних вимог та з урахуванням існуючої забудови з метою її максимального збереження.

- проведення заходів з благоустрою в межах червоних ліній (влаштування твердого асфальтобетонного покриття проїзної частини вулиць, прокладання тротуарів, влаштування наземної водозбірної та водовідвідної системи, озеленення, освітлення в місцях де це не передбачено на сьогодні);

- прокладання нових проїздів до запроектованих ділянок садибної забудови;

- благоустрій та оновлення автобусної зупинки з приведенням її у відповідність до нормативних параметрів.

Легковий приватний автотранспорт мешканців населеного пункту передбачається повністю забезпечити місцями постійного зберігання на територіях існуючої та проектної садибної забудови (в межах садибних земельних ділянок власників автотранспортних засобів).

ІХ. Інженерна підготовка та захист території.

Передбачається комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території в східній частини  с. Семеренки від підтоплення, благоустрій існуючої водойми проведення комплексу робіт з її  розчищення.  Передбачено будівництво відкритої системи дощової каналізації з метою відведення дощових та талих вод з території населеного пункту за його межі де будуть очищуватися і скидатися у існуючі водойми. Поверхневі води з виробничої території пропонується по відкритих водостоках направлятися в локальні сховища  очищатися, проходити обробку і використовуватися для зрошення с/г культур.

Враховуючи що значна частини  території населеного пункту с. Семеренки розташована в зоні підтоплення необхідно провести в межах даних територій комплексні заходи з інженерного захисту від підтоплення.

Інженерний захист даних територій необхідно проводити  з метою забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних, екологічних умов проживання населення, захисту будівельних конструкцій існуючих будівель і споруд від агресивного впливу вод та  їх передчасному руйнуванню, запобіганню небезпечних геологічних  процесів, зменшенню несучої здатності природного ґрунтового опору, що може призвести до непередбачувальних осідань будівель і споруд.

Комплекс заходів інженерного захисту від підтоплення повинен передбачати здійснення запобіжних заходів та будівництво захисних споруд.  До запобіжних засобів відносяться:

- штучне підвищення планувальних відміток території із обов’язковою попередньою відсипкою дренуючого шару;

- нормативне ущільнення ґрунту при засипці котлованів та траншей;

- забезпечення належного відведення  стоку  поверхневих вод;

- улаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і комунікацій та ін.

Вибір запобіжного захисту має бути обраний проектною документацією у відповідності до найбільш ефективного та екологічно безпечного.

До захисних споруд відносяться:

- улаштування дренажів різних типів;

- виконання зовнішньої або внутрішньої гідроізоляції.

Вибір типу захисних споруд має бути здійснений на початковій стадії проектування. Проектне рішення має бути прийняте на основі порівняльного аналізу різних варіантів з урахуванням природних умов району розташування с. Семеренки : геологічних, геоморфологічних, кліматичних, гідрологічних, гідрогеологічних, і екологічних. Проведення робіт з захисту території від підтоплення має відбуватися у відповідності до розробленої та погодженої у встановленому порядку проектної документації.

Населений пункт с. Семеренки розтошований неподалік з родовищем тофяно-лікувальних грязей «Семеренки» і знаходиться в ІІІ зоні санітарної охорони. Торф'яні поклади в межах родовища залягають зазвичай під грунтово-рослинним шаром, потужність якого коливається від 0,1 м до 0,15 м. В межах населеного пункту на сьогодні поверхневих торф’яних покладів на виявлено, проте при їх виявлені в межах ділянок що передбачені генеральним планом під житлову забудову необхідно у відповідності до нормативних вимог передбачити при вантаження їхньої поверхні мінеральними грунтами, або при відповідному обґрунтуванні допускається їх ви торфування.

Х.  Інженерні мережі та санітарна очистка території.

10.1. Водопостачання.

Джерелом господарсько-питного водопостачання в селі на сьогодні є шахтні колодязі. За даними аналізів води, які виконані санітарно-бактеріологічною лабораторією Миргородської санепідемстанції, санітарно-бактеріологічний стан води задовольняє санітарним нормам. З боку санітарної служби ведеться контроль за станом джерел воодопостачання.

Зважаючи на наміри Савинцівської сільської ради  та у відповідності до нормативних вимог ДБН 360-92** та ДБН Б.2.4-1-94 генеральним планом передбачається організація централізованого водопостачання населенного пункту с. Семеренки.

Забезпечення населенного пункту господарсько-питною водою пропонується від запроектованої централізованої мережі водопроводу з використанням запроектованої  артезіанської свердловини розташованої за межами населенного пункту.  До споживачів вода планується подаватися водопровідними трубами розташованими взовж головних та житлових вулиць.

Прокладання мереж водопостанчання населенного пункту с. Семеренки має відбуватися у відповідності до розробленої та затвердженою у встановленому законом порядку проектної документації.

Зміна місця розташування свердовини можлива за умови відповідних обгрунтувань під час розробки проекту водопостачання населенного пункту.

Норми витрати води на господарсько-питні потреби прийняті у відповідності до вимог п.8 .4 та таб.8.1. ДБН Б.2.4-1-94  - 160 літрів на добу на одного мешканця. Зважаючи на перспективну кількість населення 188 чол. загальна кількість потребу у воді становитиме 188х160=30080 л/доб. що становитиме 30,1 куб.м. води.

Для поливу зелених насаджень, присадибних ділянок необхідно використовувати джерела з непитною водою. Норми споживання води на вищезазначені цілі необхідно приймати у відповідності до табл.8.3. ДБН Б.2.4-1-94.

Водопостачання для господарсько-питних потреб виробничої території також планується централізованим. Для виробничих потреб та поливу територій підприємств пропонується використання джерел з непитною водою зокрема стічних дощових та талих вод зібраних з території підприємств та очищених на локальних очисних  системах даних підприємств.

Враховуючи, що на момент розробки генерального плану в межах виробничої території відсутні існуючі діючі підприємства кількість води  на господарсько-питні потреби та користування душами необхідно буде вирахувати за нормами проектування внутрішнього водопроводу і каналізації, ДБН В.2.5-74:2013, та нормативними вимогами п.8.4. ДБН Б.2.4-1-94 .

Зовнішнє пожежогасіння сельбищної території передбачається здійснювати від пожежних гідрантів розташованих вздовж вулиць і проїздів на відстані 150 метрів один від одного у відповідності до нормативних вимог п.12 ДБН Б.2.4-1-94. До моменту введення в дію водопровідної мережі враховуючи що кількість населення становитиме 188 та  нормативні вимоги п.12.12 ДБН Б.2.4-1-94 протипожежне водопостачання пропонується здійснювати від існуючого водоймища розташованого в центральній частини населеного пункту. Водозабір з водоймища авто насосами передбачається  за допомогою пірсу що пропонується спорудити. Під’їзд до пірсу здійснюватиметься за допомогою запроектованого проїзду.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння в сельбищній зоні приймається у відповідності до нормативних вимог п.12 таб.12.2 та примітки 1 ДБН Б.2.4-1-94 – 5 літрів за секунду. При цьому максимальний строк відновлення непорушного протипожежного запасу води  становить 72 години.

Розрахункова тривалість гасіння пожежі в населеному пункті як на території сельбищної так і на території виробничих зон приймається 3 години.

Враховуючи вище викладене загальна кількість води потрібної для гасіння однієї пожежі в сельбищ ній зоні становитиме  900 літрів або 0,9 куб.м.

Джерела зовнішнього пожежогасіння виробничої території передбачити у відповідності до нормативних вимог щодо джерел зовнішнього пожежогасіння тих підприємств які будуть пропонуватися до розміщення та вимог ДБН В.2.5-74:2013.

Витрати на зовнішнє пожежогасіння підприємств виробничої зони розрахувати у відповідності до  ДБН В.2.5-74:2013 та інших діючих на період розробки проектної документації нормативних вимог.

10.2. Каналізація.

- Враховуючи вимоги ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» та ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» при  каналізуванні  сільських  населених  пунктів  слід 
віддавати  перевагу  грунтовим методам очищення тобто приймати локальні системи з очисними спорудами малої каналізації.

Локальною очисною спорудою вважається споруда, яка очищає стічні води й дозволяє відводити їх в очищеному вигляді в грунт.

До найпростіших систем очищення каналізаційних стічних вод відносятся септики з відповідними камерами, кількість яких залежить від об’єму стічних вод, що надходять від окремо розташованої будівлі або групи будівель.

Повний об’єм септика потрібно приймати:

- при витраті стічних вод до 5 м³/добу - у розрахунку на приплив стічних вод не менше ніж за 3 доби;

- при витраті стічних вод понад 5 м³/добу - не менше ніж за 2,5 доби;

- при  витраті  стічних вод  до  10  м³/добу  слід  приймати  двокамерні септики,  понад 10 м³/добу - трикамерні.

Такі очисні споруди розміщуються нижче рівня поверхні землі (під землею), в безпосередній близькості від об’єкта.

В межах територій що потрапляють в зону підтоплення необхідно передбачати використання водонепроникних септиків промислового виготовлення які не дозволяють проникненню неочищених стічних вод у ґрунтові води.

10.3. Санітарна очистка території.

На сьогодні в селі не організований збір відходів життєдіяльності людини, поточного ремонту квартир, місцевих опалювальних приладів на твердому паливі, а також різноманітних відходів із будинків загального призначення.

Державними будівельними нормами передбачається санітарна очистка сільського населеного пункту, яка повинна включати в себе заходи для збирання, видалення і знешкодження побутового сміття і різних видів твердих відходів. Проектним рішенням передбачається запровадження планово-квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів із запровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, залишкове сміття

Враховуючи вищевикладене проектним рішенням передбачається запровадження планово-квартальної системи санітарної очистки від твердих побутових відходів.

Державними будівельними нормами встановлено ряд вимог відносно місць розташування майданчиків для сміттєзбірників, а саме:

- мінімальне віддалення від вікон і дверей житлових будинків і громадських будівель повинно бути не менше  20 м;

- величина радіуса обслуговування - не більше 100 м;

- можливість проїзду транспорту для вивозу сміття у  будь-яку пору року;

- розміри майданчиків для сміттєзбірників залежать від кількості контейнерів, що на них встановлюються, і приймаються площею від 9 до 45 кв.м.;

- періодичність вивозу твердих побутових відходів залежить від сезону, кліматичної зони і екологічних умов місцевості і узгоджується з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

Відходи пропонується сміттєвозами транспортуватимуться на полігон твердих побутових відходів що розташований в с. Великі Сороченці.

10.4. Електропостачання.

Генеральним планом передбачається розташування нових садибних ділянок. Збільшення житлового фонту відбувається за рахунок внутрішньго територіального резерву населеного пункту. Нову житлову забудову  прердбачається забезпечити електропостачанням за рахунок підключення до існуючих мереж.

Враховуючи вище викладене, в даному проектному рішенні зроблено попередній розрахунок, який дає підстави вважати, що існуюча потужність електромереж є достатньою. Достатність існуючих потужностей для проектної забудови обумовлена невеликою кількістю нових садибних ділянок та тим, що ділянки планується забудувати одноквартирними житловими будинками з опаленням на природному газі та газовими плитами для приготування їжі.

У відповідності до Державних будівельних норм, вказана житлова забудова відноситься до ІІІ категорії електропостачання, що передбачає живлення від одного джерела електропостачання.

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати повітряними лініями, що виконуються із застосуванням самоутримних ізольованих проводів на залізобетонних опорах. Внутрішні електромережі будинків повинні виконуватись за індивідуальними проектами.

Облік електроенергії індивідуальних будинків передбачено виконати електронними лічильниками, що встановлюються в пластмасових ящиках на зовнішніх стінах цих будинків.

Живлення мереж зовнішнього освітлення передбачається від щитів 0,4 кВ трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати самоутримними ізольованими проводами на опорах мережі 0,4 кВ.

Управління зовнішнім освітленням пропонується здійснювати автоматично.

Всі металеві не струмопровідні частини електрообладнання підлягають зануленню шляхом приєднання до нульового проводу мережі.

Проект електропостачання житлової забудови розробити після отримання технічних умов на будівництво лінії електропередач від обслуговуючої організації з визначенням джерела живлення, розрахункової потужності, точки приєднання.

Остаточне рішення щодо електропостачання житлових територій  пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

10.5. Теплопостачання.

Враховуючи вимоги ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень» система  теплопостачання проектується з урахуванням структури паливно-енергетичного балансу регіону та розвитку систем енерго- та газопостачання. На сьогодні село не забезпечено системами централізованого теплопостачання. Питання теплопостачання вирішується кожним споживачем окремо за рахунок встановлення та експлуатації локальних систем.

Враховуючи наміри Савинцівської сільської ради, відсутність існуючих та проектних джерел тепла за межами населеного пункту які б належали відомствам чи підприємствам і могли б використовуватися для теплопостачання житлових будинків мешканців, а також враховуючи вимоги ДСП 173-96           « Державні санітарні правила планування  та забудови населених пунктів»      п. 7.13  щодо можливості використання індивідуального теплопостачання в сільських населених пунктах, було прийнято рішення щодо використання децентралізованої системи теплопостачання. Тобто для житлових будинків передбачається індивідуальна система опалення та приготування гарячої води за допомогою двокондукторних котлів. Теплоплстачання громадських та пром.ислових будівель та споруд пропонується передбачити за допомогою теплогенераторних. Основним паливом в котелних установках бів би газ.

Одже покращення існуючого та проектного обсягів та якості житлового фонду буде відбуватися за рахунок садибного житлового будівництва з використанням внутрішнього територіального потенціалу с. Семеренки з  опаленням локальними системами теплопостачання.

З метою покращення екологічного стану довкілля , економії паливно- енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії , у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів  нового житлового фонду пропонується розглянути можливість застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та ін.), використання на котельнях кавітаційних технологій.

10.6. Газопостачання.

Згідно з намірами Савинцівської сільської ради планується газифікація усього населеного пункту Семеренки. Газифікації підлягатимуть як існуючі садибні житлові будинку та і ті що проектуються. Передбачається підвід газових мереж і до виробничої території.

Передбачається забезпечення газопостачанням всього населеного пункту де джерелом газопостачання буде газопровід високого тиску (Ру<12,0 кгс/кв.см). Газопостачання здійснюватиметься з використанням інженерних мереж  (газопроводи високого та низького тиску), ГРП та шафованих газорегуляторних пунктів для зниження тиску газу з високого до низького для газопостачання житлової забудови.

Розрахунки витрати газу для зазначеної вище категорії споживачів здійснені відповідно до вимог ДБН а саме 165 куб.м. /рік на 1 людину, а також показника заселення житла – 3 чоловіка на житло.

Враховуючи вище викладене зроблено попередній розрахунок щодо споживання газу даним населеним пунктом Без врахування потреб на виробничі території), що становить для проектної кількості мешканців 188 чол. – 31020куб.м./рік.

Прокладання газопровідних мереж с. Семеренки має здійснюватися у відповідності до проекту газопостачання території, розробленого  з урахуванням  технічних вимог ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ», у відповідності до діючих нормативних вимог, та погодженого у встановленому порядку. Вищезазначеним проектом необхідно визначити джерела живлення розрахункової потужності та точки приєднання.

Кількість проектних ГРП та ШРП та місця їх розташування, трасу проектних розподільчих газопроводів високого та низького тиску необхідно  уточнити на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками із залученням спеціалізованих проектних організацій.  Остаточне рішення щодо  газопостачання населеного пункту прийняти на стадії проект та робоча документація.

10.7. Мережі зв’язку та телебачення.

Проектні рішення не передбачають збільшення існуючих мереж зв’язку. Як на сьогодні так і в перспективі передбачається використання стільникового зв’язку.

На сьогодні с.Семеренки існують локальні системи ефірного телебачення. При проектуванні нових житлових районів слід врахувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головні станції кабельного телебачення повинні розміщуватися у центрах забудови районів в будинках домінуючими за поверховістю на площах 10-20м.

До головних станцій кабельного телебачення необхідно підключити певних найближчих абонентів. Головні станції кабельного телебачення повинні відповідати діючим в Україні нормам. Рекомендується частково кабельне телебачення прокласти в існуючій  телефонній каналізації. Крім того в садибній забудові та місцях де це доцільно рекомендується індивідуальні локальні системи телебачення. Остаточне рішення щодо радіотрансляції та кабельного телебачення житлових територій пропонується прийняти на стадіях «Проект» та «Робоча документація».

ХІ.  Інженерне обладнання та планувальні обмеження.

Даний розділ передбачає загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні  мережі та до ділянок які потрапляють в санітарно-захисні зони від цих комунікацій, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств  .

11.1. Санітарно-захисна зона від кладовища.

В межах с. Семеренки розташоване діюче кладовище. Насьогодні санітарно-захисна зона становить 300м. Генеральним планом передбачається закриття даного кладовища і влаштування нового за межами населеного пункту на відстані 1,8 км.

Після закриття кладовища через 25 років санітарно-захісна зона становитиме 100м.

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення:

- житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів;

- спортивних споруд, садів, садівницьких товариств;

- джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі.

11.2. Санітарно-захисні зони від промислових підприємств.

Генеральним планом передбачено формування виробничої території в північно-західній частнині населеного пункту. Також запропонований орієнтовний перелік підприємств, що пропонується для розміщення в межах даної території. Перелік підприємств був обраний у відповідності до функціонального спрямування визначеного схемою планування Миргородського району та «Стратегії розвитку Полтавської області на період 2015р-2017р.

Санітарно-захисна зона – це функціональна зона, яка відділяє підприємство від сельбищної території або від інших зон функціонального використання  території з нормативно закріпленими підвищеними вимогами до якості довкілля.

Згідно  ДСП 173-96  «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів » та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», розміри санітарно-захисних зон для  промислових підприємств або однотипних промутворень визначаються  залежно від кількості газо- і пилоподібних викидів, з неприємним запахом, утворюваного шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, ультразвуку, радіоактивних речовин та інших шкідливих факторів відповідно до чинних санітарних норм розміщення промислових підприємств і методики розрахунку концентрації в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств, а також з урахуванням вимог захисту від шуму та інших вимог.

Територія санітарно-захисних зон промислових підприємств не повинна розглядатися як резерв розширення територій підприємств.

Територія санітарно-захисної зони повинна бути упорядкована і озеленена. На кордонах санітарно-захисних зон розміром від 50 до 100 м необхідно створювати смуги деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 20 м.

У   санітарно-захисних   зонах   не   можна   допускати розміщення:

- житлових будинків з придомовими  територіями,  гуртожитків, 
готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;

- дитячих   дошкільних   закладів,   загальноосвітніх   шкіл, 
лікувально-профілактичних та  оздоровчих  установ  загального   та 
спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних 
диспансерів;

-     спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств;

- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та 
споруд водопровідної розподільної мережі.

У санітарно-захісній зоні  допускається розташування:

- пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання,  споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об’єктів.

11.3. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій.

На території населеного пункту згідно листа ПАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» проходить газпровід-шлейф від свердловини №11 Семиренківського газоконденсатного родовища до УППГ «Олефірівка».

Газопровід шлейф (та 2-а інгібітопроводи) діаметром 114х14 ( 2х42х6). Клас газопроводу-шлейфу – 1, робочий тиск – 32 (40) МПа, строк експлуатації 10-12 років.

Охоронна зона від даного газопроводу шлейфу становить 100 м в обидва боки від осі газопроводу.

В охоронній зоні газопроводу забороняється:

- будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;

- розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади паливно-мастильних матеріалів;

- будувати гаражі, автостоянки, дачні і садові будинки та господарські споруди;

- будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до магістрального газопроводу, крім випадків спорудження відомчих технологічних доріг підприємств магістральних газопроводів;

- влаштування звалищ, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють корозію;

- розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням людей;

- будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок, садів виноградників, тощо.

- зберігати сіно, солому, розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати пересувані та стаціонарні пасіки;

- висаджувати багаторічні насадження;

- облаштування цвинтарів, скотомогильників;

- переорювати під`їздні шляхи та відомчі технологічні дороги до магістральних газопроводів;

- розводить вогонь і розміщувати відкриті або закриті джерела вогню.

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище.

В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.

В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків  і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

11.4. Природоохоронні зони.

Вся територія населеного пункту розташована в ІІІ зоні санітарної охорони родовища торф`яних лікувальних грязей «Семеренки».

На території третьої зони згідно  проекту «Округ та зони санітарної охорони родовища торф`яних лікувальних грязей «Семеренки» Миргородського району Полтавської області України» забороняється :

- розміщення складів отрутохімікатів і мініральних добрив;

- будівництво великих промислових підприємств хімічного та металургійного спрямування, установ і організацій, діяльність яких може негативно впливати на ландшафтно-кліматичні умови, стан повітря, відкритих водойм, грунту та вод місцевості лікувально-курортного призначення;

- спуск на рельєф неочищених промислових та побутових стічних вод в         р. Грунь-Ташань, Псел їх притоки та місцеві струмки, а також у поверхневі водойми;

- проведення суцільних вирубок зелених насаджень у лісових масивах ( крім санітарних рубок та рубок догляду);

- заборонити будівництво підприємств, діяльність яких може негативно впливати на екологічний стан навколишнього природного середовища.

ХІІ. Охорона навколишнього природного середовища.

Відповідно до існуючих умов село Семеренки відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів.

З метою захисту поверхневих вод існуючих водних об’єктів та тих що планується розчистити є встановлення водоохоронних зон з регульованим режимом використання відповідно до вимог ДБН 360-92**, Земельного кодексу України та Водного кодексу України.

Наразі на території села відсутні промислові підприємства які б викідали шкідливі речовини у навколишнє середовище. Генеральним планом передбачається організації виробничої території в межах якої передбачається розміщення підприємств з санітарно-захисною зоною 50 м. При цьому передбачається організація зелених насаджень спеціального призначення з боку сельбичної території шириною 20 м.

Електромагнітне забруднення від існуючих двох КТП з перевищенням нормативних рівней електромагнітного забруднення розповсюджуються лише в межах технічного відводу території даних об’єктів.

В межах села розташоване діюче кладовище, що пропонується до закриття. Внаслідок чого санітарно-захисна зона після закінчення кладовищного періоду становитиме 100 м. При цьому планується організація нового кладовища за межами населеного пункту на відстані 1,8 км в південному напрямку від  с. Семеренки.

При визначенні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища були враховані діючі та проектні планувальні обмеження, зокрема:

- прибережно-захисна смуга навколо озера що пропонується для розчищення – 25 м. , загальною площею – 2,0 га

- санітарно-захисна зона підприємств – 50 м, загальною площею – 7,8 га.

- санітарно-захисна зона кладовища – 100 м, загальною площею – 7,5 га

- охоронна зона газопроводу – 100 м від трубопроводу в обидва боки, загальною площею – 49,4 га.

- ІІІ зона санітарної охорони родовища торф`яних лікувальних грязей «Семеренки». Дана зона охоплює всю територію населеного пункту , загальна площа становить – 97,27 га.

Одже з метою забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов а також для покращення існуючого стану навколишнього природного середовища пропонується наступне:

- створення зелених насаджень спеціального призначення;

- запровадження комбінованої системи санітарної очистки села від твердих побутових відходів у вигляді планово-квартальної з використанням контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів;

- закриття діючого кладовища та організація нового за межами населеного пункту;

- впровадження відповідного режиму використання в охоронних зонах з обмеженням певних видів діяльності;

- створення елементів відкритої (наземної) водозбірної та водовідвідної системи;

- запровадження регулярного санітарного контролю стану навколишнього середовища.

ХІІІ. План зонування території с.Семеренки.

Ржим забудови та використання території населеного пункту.

13.1. Загальні положення.

Зонінг с. Семернки розроблений на основі  затвердженої документації із земельно-господарського устрою даного населеного пункту та актуальної інформації з земельного кадастру населеного пункту. План зонування території розроблений на відкоригованій топогеодезичній зйомці виконаній у 2017р.  в масштабі 1:2000.

Згідно Завдання на розроблення генерального плану населеного пункту зонінг розроблений на всю територію населеного пункту і складається з двох невід’ємних частин: текстової та графічної. Остання представлена схемою зонування території населеного пункту.

Використання земельних ділянок, що визначено даним планом зонування  у межах відповідних територіальних зон і підзон  встановлює  види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні  параметри дозволеного нового будівництва, реконструкції наявних об’єктів має використовуватися в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації вже існуючих об’єктів, зокрема при надання містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок  (згідно вимог «Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,їх склад та зміст » затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011р. №109»).

Схема зонування території с. Семеренки  поділяє всю територію населеного пункту на територіальні зони та підзони, для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент. Територіальною зоною на схемі є територія у визначених межах стосовно якої встановлено містобудівний регламент. Територіальною підзоною є частина зони в межах якої умови та обмеження забудови і використання земельних ділянок відрізняються від показників територіальної зони лише окремими показниками, що обумовлені існуючими чи проектними планувальними обмеженнями. Межі територіальних зон встановлені з урахуванням : червоних ліній (встановлених генеральним планом), меж існуючих сформованих земельних ділянок, меж або ліній відводу інженерних мереж, комунікацій, їх охоронних зон, адміністративних меж с.Семеренки, меж і рубежів природних об’єктів та ін.

На схемі зонування території  відображені  межі зон і підзон а також відповідні кодові познаки цих зон. Назви та кодові познаки зон (підзон) згруповані за видами.

Містобудівний регламент встановлений для кожної територіальної зони ті підзони і визначає:

- види дозволеного (переважного, супутнього та дозволеного) використання земельних ділянок;

- граничні параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури.

Сукупність видів використання та граничних параметрів нового будівництва та реконструкції об’єктів архітектури у складі містобудівного регламенту є єдиним для всіх об’єктів в межах відповідної зони.

Містобудівний регламент підзон, що визначені планом зонування с. Семеренки  відрізняються від містобудівного регламенту територіальних зон окремими показниками, що обумовлені охоронними зонами існуючого газопроводу, ІІ зони санітарної охорони родовища торф`яних лікувальних грязей «Семеренки»,  санітарно-захисною зоною кладовища.

Для кожної земельної ділянки дозволеним видом є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони.

Невідповідність наміру забудови встановленого виду дозволеного використання земельних ділянок та об’єктів, що вказано в містобудівному регламенті, значить, що його застосування у відповідній територіальній зоні не припускається.

До невідповідних містобудівним регламентом земельних ділянок та існуючих об’єктів слід відносити: існуючі види використання земельних ділянок і об’єктів які не відповідають видам переважного використання; існуючі розміри земельних ділянок і об’єктів будівництва які не відповідають встановленим граничним розмірам земельних ділянок і граничних параметрів дозволеного нового будівництва та реконструкції об’єктів.

Зміна параметрів земельних ділянок та об’єктів будівництва, види використання та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можливо лише шляхом приведення таких об’єктів у відповідності з містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного виду будівництва.

Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та супутніх видів забудови – об’єктів інженерно-технічної інфраструктури (споруди, комунікацій), що забезпечують реалізацію дозволеного виду використання об’єктів будівництва на цих ділянках, можливо за умови обов’язкового отримання технічних умов (норм).

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до введення в дію Зонінгу с. Семеренки, граничні розміри та граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть бути використані без визначення терміну їх проведення у відповідності з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрозу для життя, здоров’я людини, для довкілля, об’єктів культурної спадщини.

Зміна видів використання земельних ділянок та об’єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності з переліком видів переважних та супутніх видів дозволеного використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, при умові забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості.

13.2. Класифікація територіальних зон с. Семеренки.

Межі зон на схемі зонування с. Семеренки були встановлені відповідно до основного креслення генерального плану даного населеного пункту з урахуванням меж кварталів, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури, охоронних та санітарно-захисних зон.

Виходячі з аналізу існуючої забудови с. Семеренки та перспективного розвитку передбаченого генеральним планом врахувавши існуючі та проектні планувальні обмеження,  природні рубежі, планувальні елементи на території с. Семеренки було встановлено основні типи зон:

- невиробничі - Г (громадські);

- житлові – Ж;

- ландшафтно-рекреаційні – Р;

- зони транспортної інфраструктури – ТР;

- комунально-складські – КС;

- виробничі – В;

- сільськогосподарські – СВ.

Містобудівним регламентом встановлено для кожної територіальної зони :

- переважні види використання;

- супутні види дозволеного використання;

- допустимі види використання;

- умови та обмеження забудови земельних ділянок.

Переважний вид використання території – це вид використання який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження.

Супутній вид використання території - це вид використання який є дозволеним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки.

Допустимий вид використання території – це вид використання який не відповідає переліку переважних та супутніх видів використання даної територіальної зони, але може бути дозволений за умовами спеціального погодження.

Допустимі види використання можуть бути дозволені за умови виконання визначених вимог і отримання спеціальних погоджень із відповідними підрозділами органів виконавчої влади, спеціально уповноваженими органами містобудівання та архітектури .

13.3. Перелік  основних типів зон с. Семеренки.

| Невиробничі громадські Г: |
| --- |
| Г-2 | Ділова зона . Призначається для розміщення адміністративних будівель органів управління, ділових, громадських та кредитно-фінансов установ, установ культури і мистецтва, підприємств зв’язку. |
| Г-5 | Лікувальна зона. Призначається для розміщення амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, фельдшерських пунктів, аптек та аптечних пунктів. |
| Г-6 | Тогровельна. Призначається для розміщення магазинів, установ громадського харчування, підприємств побутового обслуговування та ринків. |
| Житлова Ж: |
| Ж-1 | Садибна забудова. Призначається для розміщення одноквартирних житлових будинків (1-3 поверхи) включно із земельними ділянками, зблокованих одноквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках. |
| Ландшафтно-рекреаційна Р: |
| Р-1 | Зона природно заповідного фонду. Призначається для розміщення лісових масивів, лісопарків, лугопарків, обладнанних місць відпочинку, ландшафтів що охороняються, водних поверхонь. |
| Р-3 | Рекреаційна зона озеленених територій загального користування. Призначається для розміщення зелених насаджень загального користування – міських парків ( спортивних, дитячих, меморіальних парків); лісопарків, скверів, бульварів, водних поверхонь, доріжок та майданчиків для відпочинку. |
| Р-3.1 | Зелені насадження спеціального призначення (підзона). Призначаються для розміщення захисних зелених насаджень, квітників, газонів, пішохідних доріжок, водних поверхонь. |
| Р-3.2 | Землі водного фонду (підзона). Призначаються для розміщення річок, озер, водосховищ, інших водних об'єктів, боліт, островів, прибережно-захисних смуг вздовж річок та навколо водойм, гідротехнічних та інших водогосподарських споруд та каналів, а також земель виділених під смуги відведення для них, берегові смуги водних шляхів. |
| Зона транспортної інфраструктури ТР: |
| ТР-2 | Зона транспортної інфраструктури. Призначається для розміщення проїзних частин, пішохідних тротуарів вулиць; наземних пішохідних переходів, пунктів зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання, споруд лінійного та енергетичного господарства, інженерних комунікацій, огорож вулиць, турнікетів та відбійників; дорожньої інформації (знаки та ін.). |
| Комунально-складські зони КС : |
| КС-4 | Зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної класифікації. Призначається для розміщення комунально-складських об’єктів з санітарно-захисною зоною 100м. |
| КС-5 | Зона розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації. Призначається для розміщення складів та баз 5-го санітарного класу, підприємств по обслуговуванню автомобілів, автозаправочних станцій, пожежних частин, підприємств комунального господарства, боксових гаражів. |
| Виробничі зони В: |
| В-5 | Зони підприємств 5-го класу санітарної класифікації. Призначається для розміщення підприємств 5-го санітарно класу, підприємств комунального господарства, складів, баз 5-го санітарного класу. |
| Зона земель сільськогосподарського призначення СВ: |
| СВ-1 | Зона земель сільськогосподарського призначення. Призначається для розміщення багаторічних насаджень, садівництва, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, городів, ведення особистого селянського господарства. |
| СВ-1.1 | Підзона земель сільськогосподарського призначення з обмеженими умовами використання. Призначається для розміщення ріллі, городів, ведення особистого селянського господарства без права висаджування багаторічних насаджень. |
| СВ-2 | Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій. Призначається для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного-сільськогосподарського виробництва. |
| СВ-2.2 | Підзона земель сільськогосподарських підприємств та організацій з обмеженими умовами використання. Призначається для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного-сільськогоспдарського виробництва без права висаджування багаторічних насаджень, зведення огорож, розбиття польових станів і таборів для худоби, розміщення пересувних та стаціонарних пасік, переорювання під’їзних шляхів та відомчих технологічних доріг до магістральних газопроводів. |

13.4. Перелік дозволених та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в межах територіальних зон. Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок в теріторіальних зонах.

Невиробничі зони  Г (громадські):

Ділова зона Г-2

Переважні види використання:

- адміністративні будівлі органів управління;

- ділові установи;

- громадські установи;

- установи культури і мистецтва

- підприємства зв’язку

- кредитно-фінансові установи.

Супутні види переважного використання:

- автостоянки для тимчасового зберігання автотранспортних засобів;

- громадські туалети;

- сквери, озеленені території.

Допустимі види використання:

- малі архітектурні форми;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури необхідні для  обслуговування даної зони;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Містобудівні умови та обмеження по зоні ділової активності Г-2.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» табл. 6.1. та профільним нормативним вимогам за типом об’єкту. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», «Державні санітарні норми і правила забезпечення інсоляції будівель і території житлової забудови». |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди» та |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.2, табл.3.1. |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п. 3.14 та перед проектних розробок. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173). |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.13. додаток 3.1., «Державні санітарні норми і правила забезпечення інсоляції будівель і території житлової забудови», протипожежних вимог ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-** розділ 8, додаток 8.1, 8.2 , профільної нормативної документації та перед проектних розробок |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень п.3.22, п. 7.36, табл. 7.3, Закону України про благоустрій населених пунктів, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій» |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та ін. спеціалізованих норм |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67, ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» |

Лікувальна зона Г-5.

Переважні види використання:

- амбулаторії;

- фельдшерсько-акушерській пункт;

- фельдшерський пункт;

- аптеки та аптечні пункти.

Супутні види переважного використання:

- автостоянки для тимчасового зберігання автотранспортних засобів;

-      громадські туалети.

Допустимі види використання:

- малі архітектурні форми;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури необхідні для       обслуговування даної зони;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Містобудівні умови та обмеження по зонам закладів

охорони здоров'я  Г-5.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» табл. 6.1., ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», СанПіН 5179-90. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення», СанПіН 5179-90, ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека». |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я», ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення», СанПіН 5179-90. |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоровя», ДБН В.2.2-18:2006 «Заклади соціального захисту населення», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173). |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173). |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.13. додаток 3.1., «Державні санітарні норми і правила забезпечення інсоляції будівель і території житлової забудови», ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд .Пожежна безпека». |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-** розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень п.3.22, п. 7.36, табл. 7.3, Закону України про благоустрій населених пунктів, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67, ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Тогровельна Г-6.

Переважні види використання:

- магазині;

- установи громадського харчування

- підприємства побутового обслуговування

- ринки.

Супутні види переважного використання:

- автостоянки для тимчасового зберігання автотранспортних засобів;

- громадські туалети.

Допустимі види використання:

- малі архітектурні форми;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури необхідні для       обслуговування даної зони;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Містобудівні умови та обмеження по торговельній зоні  Г-6.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» табл.6.1., ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та профільним нормативним вимогам за типом об’єкту. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд .Пожежна безпека» та профільним нормативним вимогам за типом об’єкту. |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та профільним нормативним вимогам за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», п.3.7, п.3.8 (для підприємств обслуговування табл.6.1.) |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.32 відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6м, житлових – 3м. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173). |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.13. додаток 3.1., «Державних санітарних норм і правила забезпечення інсоляції будівель і території житлової забудови», ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд .Пожежна безпека». |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-** розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень п.3.22, п. 7.36, табл. 7.3, Закону України про благоустрій населених пунктів, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67, ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Житлова зона  Ж :

Садибна забудова Ж-1.

Переважні види використання

-       одноквартирні житлові будинки  (1-3 поверхи) включно із земельними ділянками;

- зблоковані одноквартирні житлові будинку на сусідніх земельних ділянках.

Супутні види переважного використання:

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані гаражі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізації.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури,

- необхідної для обслуговування даної зони;

-        присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та

індивідуальних(особистих селянських) господарств(примітка

до пункту 2.17 ДБН 360-92** Планування і забудова міських і

сільських поселень).

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, скота індивідуальна трудова діяльність.

Допустимі види використання:

- дитячі дошкільні заклади з житлом для персоналу з присадибною;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані магазини, перукарні,  аптеки  об’єкти побутового обслуговування;

- культові споруди;

- місця відпочинку, спортивні майданчики;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або села в цілому;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини.

Містобудівні умови та обмеження по зонам садибної

житлової забудови Ж-1.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, Земельного кодексу України становить 1500-2500 кв.м. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» не вище 3-поверхів. |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» виходячи з містобудівної ситуації та виду забудови. |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.32 (для підприємств обслуговування таб. 6.1.). |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.32, відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6м, житлових – 3м. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 10. «Охорона навколишнього середовища», п. 3.25*, «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173). |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» дод. 3.1 та «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я Україна від 19 червня 1996 року №173),«Державні санітарні норми і правила забезпечення інсоляції будівель і території житлової забудови», та протипожежних вимог. |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-** розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.3.22, п. 7.36, табл. 7.3 |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67, ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Ландшафтно-рекреаційна  зона Р :

Зона природно-заповідного фонду Р-1.

Зона створюється з метою збереження природних ландшафтів з особливими умовами використання. Планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним впливом на елементи природного середовища. До зони входять  лісопарки, території лісових господарств.

Переважні види використання:

- лісові масиви;

- лісопарки, лугопарки;

- обладнанні місця відпочинку;

- ландшафти що охороняються;

- водні поверхні.

Супутні види використання:

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення;

- скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва.

Допустимі види користання:

- інженерні та комунальні споруди місцевого значення.

Благоустрій та будівництво у зоні мають здійснюватися відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів зокрема п.п.5.1-5.13 ДБН 360-91**.

Містобудівні умови та обмеження по зоні

природно-заповідного фонду Р-1.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.п.5.1-5.13 табл.5.1. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у перед проектних розробках |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 5.2, відповідно до передпроектних розробок та згідно профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та перед проектних розробок. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 10. «Охорона навколишнього середовища», п. 3.25; «Державні санітарні норми і правила забезпечення інсоляції будівель і території житлової забудови», СНІП И-4-79 (Природне та штучне освітлення. |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» дод. 3.1 та «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджених від 19 червня 1996 року №173) |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 8, додаток 8.1, 8.2 та профільної нормативної документації і перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації, Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67. |

Рекреаційні зони озеленених територій загального

користування Р-3.

Зона призначенна для організації повсякденного відпочинку населення. До зони входять парки сквери бульвари та інші озеленені території, що активно використовуються населенням для відпочинку.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування – міські парки     ( спортивні, дитячі, меморіальні парки);

- лісопарки;

- сквери, бульвари;

- водні поверхні;

- доріжки майданчики для відпочинку.

Супутні види використання:

- ігрові та спортивні майданчики;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони або загальноміської території;

- малі архітектурні форми

- скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва;

- місця паркування легкових автомобілів.

Допустимі види використання:

- громадські туалети;

- заклади громадського харчування (не капітальні).

Використання території зони, розміщення об’єктів має здійснюватися у відповідності до вимог діючих нормативно правових актів зокрема ДБН 360-92** та  Водного кодексу.

Містобудівні умови та обмеження по зонам зелених насаджень загального користування Р-3.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» п.п.5.1-5.13 табл.5.1., для обєктів громадської забудови згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди». |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | Визначається у передпроектних розробках |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 5.2, відповідно до передпроектних розробок та згідно профільним ДБН за типом обєкту |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» . |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 3.1 з урахуванням санітарно-захисних норм. |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації, Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67. |

Зелені насадження спеціального призначення Р-3.1 (підзона).

Дана підзона використовується для захисту сельбищної зони  від шкідливого впливу виробничих підприємств, підприємств та об’єктів комунально-складських зон. Зона формується в межах територій на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарної зони.

Переважні види використання:

- захисні зелені насадження;

- квітникі, газони;

- пішохідні доріжки;

- водні поверхні.

Супутні види використання:

- транспортні комунікації;

- споруди інженерної інфраструктури;

- малі архітектурні форми.

Допустимі види використання, які потребують погоджень:

- стоянки автотранспортних засобів;

- лазні;

- підприємства громадського харчування;

- пожежні частини.

Використання території зони має відповідати вимогам ДБН 360-92** та ДСП 173-96 .

Містобудівні умови та обмеження по зоні зелених насаджень спеціального призначення  Р-3.1 (підзона).

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | ДБН В.1-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», згідно профільним ДБН за типом об’єкту та передпроектним пропозиціям. |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації, ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» . |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Відповідно до перед проектних розробок |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та з урахуванням спеціалізованих норм |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації, Закону України про благоустрій населених пунктів ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67, ДБН В.2.4-165-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Землі водного фонду (підзона) Р-3.2.

Зону земель водного фонду складають:

- річки, озера, водосховища, інші водні об'єкти, болота, острови;

- прибережні захисні смуги вздовж річок та навколо водойм;

- гідротехнічні, інші водогосподарські споруди та канали, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

- берегові смуги водних шляхів.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів);

- улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Переважні види використання ділянок:

- розміщення зелених насаджень загального користування;

- гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди;

- спортивні майданчики;

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- причали;

- малі архітектурні форми.

Види використання, що супутні переважним видам:

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування цієї зони або загальноміської території.

Допустимі види використання, які потребують погоджень:

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- пристані.

Порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування встановлюється земельним законодавством.

Містобудівні умови та обмеження в зоні земель водного фонду

Р-3.2 (підзона).

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Встановлюється згідно вимог Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , Водного кодексу України, Земельного кодексу України ті інших вимог визначених у нормативно-правових документах та паспортах водних об’єктів (при наявності). |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд висота яких визначається спеціалізованими нормативно-правовими актами. |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Не визначається |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | - |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | - |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | - |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | - |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Закону України про благоустрій населених пунктів Ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67, ДБН В.2.4-165-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Зона транспортної інфраструктури  ТР :

Зона транспортної інфраструктури ТР-2.

Переважні види використання земельних ділянок:

- проїзні частини, пішохідні тротуари  вулиць;

- наземні пішохідні переходи;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць, турнікети та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Супутні види використання:

- елементи зовнішньої реклами;

- малі архітектурні форми декоративно-технологічного призначення  ;

- пам'ятники, меморіальні знаки;

- зелені насадження спеціального призначення;

- велосипедні доріжки.

Допустимі види використання:

- відкриті автомобільні стоянки для тимчасового та постійного зберігання автотранспортних засобів;

- стаціонарні малі архітектурні форми та елементи благоустрою.

Містобудівні умови та обмеження по зоні транспортної

інфраструктури ТР-2.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Гранично допустима висота будівель | Згідно з передпроектними розрахунками |
| 2. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з передпроектними розрахунками |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з передпроектними розрахунками |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» та передпроектних розробок. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» дод. 3.1 з урахуванням санітарних норм. |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 36092**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67, ДБН В.2.4-165-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Комунально-складські зони КС :

Зона розміщення об’єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4 .

Зона призначення для розташування об’єктів з санітарно захисною зоною 100м.

Переважні види використання:

- закрите кладовище.

Супутні види переважного використання:

- громадські туалети;

- свердловини, колодязі технічної води для поливу зелених насаджень;

- автостоянки.

Містобудівні умови та обмеження в зоні розміщення об’єктів 4-го класу

санітарної класифікації  КС-4.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», СниП 2.11.01-85* «Складськие здания» та згідно профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | СниП 2.11.01-85* «Складськие здания», ДБН В.1-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» та згідно профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно СНиП 2.11.01-85*«Складськие здания» , відповідно до перед проектних розробок та згідно профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , відповідно до перердпролектних розробок, та спеціалізованих норм. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПІН 173-96 та протипожежних вимог. |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 36092**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації та перед проектних розробок. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно СанПІН 173-96, Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67, ДБН В.2.4-165-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Зона розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5.

Зона призначена для розташування складських підприємств, підприємств з обслуговування автомобілів, пожежного депо, установ комунального господарства. Режим зони потребує встановлення санітарно-захисної зони 50м. Підбір підприємств, що можуть розміщуватися в даній зоні необхідно проводити з урахуванням функціонального спрямування санітарної класифікації визначеної у відповідності до вимог державних санітарних норм.

Переважні види використання:

- склади та бази 5-го санітарного класу;

- підприємства по обслуговуванню автомобілів;

- автозаправочні станції;

- пожежні частини;

- підприємства комунального господарства;

- боксові гаражі.

Супутні види переважного використання:

- об’єкти що технологічно пов’язані з експлуатацією будівель і споруд вище зазначених установ, зокрема об’єкти інженерного призначення;

- адміністративні будівлі, що пов’язані з функціонуванням об’єктів даної зони;

- автомобільні стоянки, гаражі

- транспортні комунікації що необхідні для функціонування даної зони

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання:

- споруди інженерної інфраструктури

- об’єкти благоустрою

- об’єкти торгівлі та громадського харчування для обслуговування робітників даної зони.

Містобудівні умови та обмеження в зоні розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , СниП 2.11.01-85* «Складськие здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення » та згідно профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | СниП 2.11.01-85* «Складськие здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення », ДБН В.1-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», згідно профільним ДБН за типом об’єкту та передпроектним пропозиціям. |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | СниП 2.11.01-85* «Складськие здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення », відповідно до передпроектних розробок та профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , відповідно до перед проектних розробок з урахуванням вимог профільних норм за типом об’єкту. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації. |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», СанПІН 173-96 та протипожежних вимог. |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-** розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації . |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно СанПІН 173-96, Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій». |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67, ДБН В.2.4-165-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Виробничі зони  В:

Зона підприємств 5-го класу санітарної класифікації.

До зони мають входити території підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища  потребують встановлення санітарно-захисної зони 50м. Зона має формуватися підприємствами 5-го санітарного класу згідно державним санітарним нормам.

Переважні види використання:

- підприємства 5-го санітарно класу ;

- підприємства комунального господарства, склади , бази 5-го санітарного класу.

Супутні види переважного використання:

- об’єкти, що технологічно пов’язані з експлуатацією будівель і споруд вище зазначених установ, зокрема об’єкти інженерного призначення;

- підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

- автозаправні станції;

- адміністративні будівлі підприємств даної зони;

- транспортні комунікації, що необхідні для функціонування даної зони;

- зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання:

- споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

- споруди інженерної інфраструктури.

Розміщення  виробничих підприємств виконувати у відповідності до діючих нормативних вимог зокрема ДБН 360-92**»Планування і забудова міських і сільських поселень, ДБН В.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень. Розміщення будівель і споруд в межах зони у відповідності до СніП ІІ-89-80* «Генеральні плани промислових підприємств», ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» та ін.

Містобудівні умови та обмеження в зоні підприємств 5-го класу санітарної класифікації  В-5.

| № п.п |
| --- |
| Вид об’єкта містобудування. | Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимиї видів використання. |  |
| 1. | Площа земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания». Визначається в залежності від галузевої спрямованості та технологічним процесам згідно профільним ДБН за типом об’єкту. |
| 2. | Гранично допустима висота будівель | Згідно СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.1-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», згідно профільним ДБН за типом об’єкту та передпроектним пропозиціям. |
| 3. | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», профільним ДБН за типом об’єкту та передпроектних розробок. |
| 4. | Максимально допустима щільність населення | Не визначається |
| 5. | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , відповідно до перед проектних розробок з урахуванням вимог профільних норм за типом об’єкту. |
| 6. | Планувальні обмеження (прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173). |
| 7. | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , СанПІН 173-96 та протипожежних вимог. |
| 8. | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 36092**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 8, додаток 8.1, 8.2 профільної нормативної документації. |
| 9. | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» , ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». |
| 10. | Вимоги щодо благоустрою | Згідно СанПІН 173-96, Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів Ст. 22,24, ДБН 2.2-5:2011 «Благоустрій територій», СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», згідно профільним ДБН за типом об’єкту та передпроектним пропозиціям. |
| 11. | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів, та ін. спеціалізованих норм. |
| 12. | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67, ДБН В.2.4-165-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». |

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ:

Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1.

Переважні ,супутні та допустімі види використання:

- для багаторічних насаджень, садівництво, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів та прогонів, городи, ведення особистого селянського та фермерського господарства .

Підзона земель сільськогосподарського призначення з обмеженими умовами використання СВ-1.1.

Переважні ,супутні та допустімі види використання:

- рілля, городи, ведення особистого селянського та фермерського господарства без права висаджування багаторічних насаджень.

Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій СВ-2.

Переважні ,супутні та допустімі види використання:

- для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного-сільськогосподарського виробництва.

Підзона земель сільськогосподарських підприємств та організацій СВ-2.2 з обмеженими умовами використання.

Переважні, супутні та допустімі види використання:

- для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного-сільськогоспдарського виробництва без права висаджування багаторічних насаджень, зведення огорож, розбиття польових станів і таборів для худоби, розміщення пересувних та стаціонарних пасік, переорювання під’їзних шляхів та відомчих технологічних доріг до магістральних газопроводів.

Підзона СВ-1.1. та СВ-2.1 визначенні в межах земель сільськогосподарського призначення, що розташовані в охоронній зоні газопроводу. Враховуючі вимоги  п. 4  закону України «Про правовий режим земель охоронних зон магістральних трубопроводів», щодо обмеження господарської та іншої діяльності в охоронних зонах об’єктів магістральних трубопроводів  встановлюється заборона на висаджування багаторічних насаджень, зберігання сіна та соломи, розміщення пересувних та стаціонарних пасік, розбиття польових станів і таборів для худоби, влаштування автомобільних доріг що проходять паралельно до магістрального газопроводу, переорювання під’їзних шляхів та відомчі технологічні доріг до магістральних газопроводів, розводити вогонь та розміщувати відкриті та закриті джерела вогню, зведення огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових ділянок тощо.

13.5. Вимоги до ділянок, що знаходяться в зонах впливу інженерно-транспортних комунікацій та санітарно-захисних зонах.

Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з урахуванням планувальних обмежень, які діють у межах зон кварталів та поширюються на всі будинки, споруди, земельні ділянки та інші об’єкти нерухомої власності. Виключенням є вулиці, використання яких визначається їх цільовим призначенням. Межі дії планувальних обмежень нанесенні на Генеральному плані (основне креслення), що суміщений з планом проектних планувальних обмежень. Території зон, що підпадають під дію планувальних обмежень виділені як підзони, що відображені на кресленні зонінгу ГП-8. Підзона є частиною зони і відрізняється лише за окремими показниками, що пов’язані з планувальними обмеженнями. Обмеження що діють в підзонах прописані в даному розділі.

Вимоги до ділянок які розташовуються в зоні впливу інженерно-транспортних комунікацій та санітарно-захисних зон.

Планувальні обмеження

| Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження. |  |
| --- | --- |
| Екологічні та санітарні норми |
| Санітарно-захисна зона від виробничих та комунально-складських підприємств 5-го санітарного класу ( 50м ) | - заборона на розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, спортивних споруд, скверів, парків; - заборона розглядати зону як резервну територію для розширення підприємств, розвитку сельбищної території. |
| Санітарно-захисна зона кладовища (100м) | заборона на розміщення: житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ спортивних споруд, скверів, парків; джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд; заборона на розгляд зони як резервної для розвитку сельбищ них територій. |
| Зони поширення інженерно геологічних умов, що є несприятливими для будівництва |
| Прибережно-захисні смуги | заборона на будівництво будь-яких споруд крім гідротехнічних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів; заборона на окремі види діяльності: розорювання земель, садівництво, городництво; зберігання та застосування пестицидів та добрив; миття та обслуговування транспортних засобів та техніки. |
| Зона підтоплення | проведення комплексу заходів з метою пониження рівня ґрунтових вод та відведення зливових вод; заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям). |
| Заболочені території | необхідність застосування складних штучних основ та фундаментів; заборона на влаштування сміттєзвалищ; заборона на розміщення споруд що можуть призвести до потрапляння шкідливих речовин; заборона на розташування трансформаторних підстанцій Проведення робіт щодо: захисту території від паводків; обвалування водних об’єктів; штучно підвищення поверхні території шляхом підсипання або намивання ґрунту; влаштування русло регулюючих споруд; розчищення спрямлення русел; дренадні системи; інші споруди інженерного захисту. |
| Коридори проходження магістральних мереж |
| Охоронна зона ЛЕП високої напруги | заборона на будівництво житлових, громадських та дачних будинків; заборона на влаштування звалищ, складів добрив, торфу, мастильних та паливних матеріалів, насаджень дерев та багаторічних насаджень; розпалювання вогнищ; заборона на влаштування спортивних майданчиків, зупинок громадського транспорту; заборона на будівництво, реконструкцію капітальний ремонт будівель та споруд без письмового дозволу підприємства яке відає цими мережамита присутності працівника цих підприємств під час проведення робіт. |
| Охоронна зона магістрального газопроводу від УППГ «Олефірівка» до свердловини №11 Семеренківського ГРК | - будувати житловi будинки, виробничi чи iншi будiвлi та споруди, громадськi будiвлi; - розмiщувати автозаправнi та автогазозаправнi станцiї i склади пально-мастильних матерiалiв; - будувати гаражi та автостоянки, дачнi i садовi будинки та господарськi споруди; - будувати автомобiльнi дороги та залiзничнi колiї, що проходять паралельно до магiстрального газопроводу, крiм випадкiв спорудження вiдомчих технологiчних дорiг пiдприємств магiстральних газопроводiв; - влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугiв, а також iнших речовин, що спричиняють корозiю; - розмiщувати спортивнi майданчики, стадiони, ринки, зупинки громадського транспорту, органiзовувати заходи, пов’язанi з масовим скупченням людей; - будувати огорожi для вiдокремлення земельних дiлянок приватної власностi, лiсових дiлянок, садiв, виноградникiв тощо; - зберiгати сiно та солому, розбивати польовi стани i табори для худоби, розмiщувати пересувнi та стацiонарнi пасiки; - висаджувати багаторiчнi насадження; - облаштовувати цвинтарi, скотомогильники; - переорювати (руйнувати) пiд’їзнi шляхи та вiдомчi технологiчнi дороги до магiстральних газопроводiв; - розводити вогонь i розмiщувати вiдкритi або закритi джерела вогню. |

ХІV. Основні техніко-економічні показники

№ п/п

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Населення | чол | 108 | 188 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 82,1 | 94,8160 |
|  | Житлової забудови, всього , га |  | 25,23 | 31,25 |
|  | садибної , у тому числі: | га |  | 31,25 |
|  | індивідуальна садибна забудова | га | 25,23 |  |
|  | блокована садибна забудова |  | - | - |
|  | багатоквартирної |  | - | - |
|  | Громадської забудови, всього | га | 0,33 | 0,57 |
|  | Виробничі, всього | га | - | 2,06 |
|  | Комунальні, всього | га | 1,1 | 2,26 |
|  | Складські, всього | га | - | - |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | га |  | 2.65 |
|  | у т.ч. вулично-дорожньої мережі |  |  | 2.65 |
|  | зовнішнього транспорту |  | - | - |
|  | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені, всього | га | 3.24 | 8.50 |
|  | у т.ч. загального користування |  | 2.57 | 2.57 |
|  | Зелені насадження спеціального призначення |  | 0.67 | 5.93 |
|  | Рекреаційних територій |  | - | - |
|  | Природно-заповідного фонду, всього |  | - | - |
|  | Водних поверхонь |  | 0,04 | 0,93 |
|  | Сільськогосподарські угіддя |  |  |  |
|  | інші території |  | - | - |
| 3. | Житловий фонд, всього: | тис.м2 | 860 | 1210 |
|  |  | Кількість квартир | 86 | 121 |
|  | непридатний житловий фонд |  | - | - |
|  | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |  |
|  | садибна |  | 86 | 121 |
|  | багатоквартирна | - | - | - |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. |  |  |
|  | Вибуття житлового фонду, всього: | тис.м2 | - | - |
|  | непридатного |  | - | - |
|  | придатного у зв'язку з реконструкцією |  | - | - |
| 4. | Нове житлове будівництво, всього: | тис.м2 |  |  |
|  |  | Кількість квартир |  | 35 |
|  | одноквартирне |  |  | 35 |
|  | багатоквартирне |  |  | - |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | - | - |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | - | - |
|  | лікарні, всього | ліжок | - | - |
|  | поліклініки, всього | відвідувань за зміну | - | - |
|  | амбулаторії, всього |  | - | - |
|  | фельдшерсько-акушерські пункти, всього |  | 1 | 1 |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт / пожежних автомобілів | - | 1 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та сільський пасажирський транспорт |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 5,7 | 6,7 |
|  | у т. ч. магістральних вулиць |  | 1,2 | 1,2 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 |  | 2,7 |
|  | у т. ч. магістральних вулиць |  |  | 1,2 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній міського пасажирського транспорту, всього | км | - | - |
|  | у т. ч. автобуса |  | - | - |
|  | тролейбуса |  | - | - |
|  | трамвая |  | - | - |
|  | швидкісного трамвая |  | - | - |
|  | метрополітену |  | - | - |
|  | міської залізниці |  | - | - |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | - | - |
|  | у т. ч. легкових автомобілів |  | - | - |
|  | Кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів | машино - місць | - | - |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | м3/добу | 30080 |  |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -/- |  |  |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | -/- | - | - |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -/- | - | - |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | Млн.кВт х год. / рік |  |  |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт |  |  |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | - | - |
|  | Подача тепла, всього | -/- | - | - |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | м3/рік | 31020 |  |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км | - | - |
|  | Намив, підсипка території | га | - | - |
|  | Берегоукріплення | км | - | - |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га | - | - |
|  | Регулювання русел рік / водойм | км/га | - | - |
|  | Протиерозійні, протизсувні, проти карстові заходи, | га | - | - |
|  | Освоєння заторфованих і заболочених територій | -/- | - | - |
|  | Освоєння територій із іншими складними умовами: протипросідні заходи; сейсмічністю 7 балів і більше | -/- -/- | - | - |
|  | Дощова каналізація | км | 6,7 | - |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць | - | - |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: | кг /рік/чол. | 52640 |  |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Потужність загальна | тис.т/рік | - | - |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | - | - |
|  | Площа | га | - | - |