МИРГОРОДСЬКИЙ  РАЙОН

П О Л Т А В С Ь К О Ї   О Б Л А С Т І

СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Київ – 2012 р.

Робота «Схема планування території Миргородського району Полтавської області», виконана ДП Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя на замовлення Миргородської районної державної адміністрації та відповідно до завдання на розроблення проекту.

«Схема планування території Миргородського району Полтавської області» розроблена відповідно до ДБН «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях» (ДБН Б.1.1-13:2012).

Проектні рішення СПТ району виконані на розрахунковий період  25 років. В даному проекті для розрахунків прийнято 2036 рік.

Роботу виконано за участю: фахівців Відділу економіки праці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України (Київ). Розділ «Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення Миргородського району Полтавської області до 2036 року»; фахівців Міжрегіональної академії управління персоналом при президенті України (Київ) Розділ: «Схема планування території Миргородського району: Сільське господарство».

СКЛАД РОБОТИ:

Текстова частина

- Пояснювальна записка. Том І. Схема планування території Миргородського району;

- Пояснювальна записка. Том ІІ. Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) до схеми планування території Миргородського району на особливий період;

3. Пояснювальна записка. Том ІІІ. Додатки.

1. Розділ: Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення Миргородського району Полтавської області до 2036 р.;

2. Розділ: Схема планування території Миргородського району: Сільське господарство.

3. Документи та вихідні данні, на основі яких приймалися основні проектні рішення.

4. Пояснювальна записка. Том IV. Основні положення.

Графічна частина

1. Місце району в планувальні структурі області.

2. Опорний план.

3. Схема планувальних обмежень. Природно-ресурсний потенціал. Сучасні геодинамічні процеси.

4. Схема планувальних обмежень. Стан навколишнього природнього середовища. Екологічна безпека.

5. Проектний план.

6. Схема інженерних магістральних мереж і споруд.

7. Схема інженерної підготовки та захисту території.

8. Схема розміщення об'єктів культурної спадщини, туризму та рекреації.

9. Схема транспорту.

10.Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період.

11. Схема функціонального зонування території.

Графічна частина проекту розроблена із використанням геоінформаційних систем і технологій компанії ESRI (ArcView 3.2/8.2 та ArcINFO 8.2), а також електронної цифрової карти Миргородського району.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ

## Географічне положення

Миргородський район, один із 25 адміністративно-територіальних районів Полтавської області, знаходиться в північній частині області.

Протяжність району з пiвночi на пiвдень - 52 км., із заходу на схiд - 53 км. Загальна площа району – 1,5 тис. км2. (15,39 тис. га), що становить 5,34 % від території області.

В межах району розташовані:

- 2 селищні ради – Комишнянська та Ромоданівська;

- 23 сільські ради – Біликівська, Великобайрацька, Великообухівська, Великосорочинська, Вовнянська, Гаркушинська, Дібрівська, Зубівська, Зуєвецька, Кибинцівська, Клюшниківська, Остапівська, Петрівцівська, Полив’янська, Попівська, Савинцівська, Слобідська, Солонцівська, Хомутецька, Черевківська, Черкащанська, Шахворостівська, Ярмаківська, які об’єднують 97 сільських населених пунктів.

Районий центр – місто обласного підпорядкування Миргород, знаходиться на відстані 105 км від обласного центру м. Полтава.

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, Миргородський район, як і вся Полтавська область, входить до складу Харківської міжобласної системи розселення.

## Населення, демографічна ситуація та житловий фонд

Населення району - 34,0 тис. осіб, в тому числі: міські поселення 5,3 тис. осіб (15,5 %), сільська місцевість – 28,7 тис. осіб (84,5 %).

Житловий фонд Миргородського району - 970,7 тис. м2, в тому числі: житловий фонд міських поселень - 131,5 тис. м2 міський житловий фонд (смт Комишня та Ромодан) та сільський житловий фонд 432,9 тис.м2.

## Промисловість

Промисловість Миргородського району представлена підприємствами добувної промисловості (виробництво та розвідка вуглеводнів), будівельної промисловості (виробництво цегли) та харчової промисловості.

## Сільське господарство

Миргородський район має високий ступінь сільськогосподарського освоєння – 82,6% території району, з них майже 80% - рілля.

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва району – рослинництво та тваринництво.

Кількість зайнятих у сільському господарстві становить близько 3,5 тис. осіб.

## Санаторно-курортний комплекс району

На території Савинцівської сільської ради знаходиться дитячий оздоровчий центр санаторного типу “Миргородський” на 200 місць. Орієнтовна чисельність зайнятих у санаторно-курортному комплексі - 40 осіб.

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

## Демографічний прогноз чисельності населення

За основу розрахунків було прийнято оптимістичний варіант, відповідно до якого чисельність населення Миргородського району на розрахунковий період 2036 рік становитиме 28,0 тис. осіб.

## Господарський комплекс

Становлення перспективної моделі господарства Миргородського району спрямоване на:

1. Ефективне використання існуючого природно-ресурсного потенціалу території району шляхом:

2. Покращення екологічної ситуації у районі, зокрема шляхом будівництва станцій та заводів з переробки твердих побутових відходів у найбільших господарських центрах Миргородського району, впровадження на виробництві екофільних технологій, тощо.

3. Максимальне використання сприятливого транспортно-географічного положення Миргородського району та високої транзитивності її території.

4. Зменшення територіальних диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку населених пунктів району.

На розрахунковий період, відповідно до намічених напрямків перспективної моделі розвитку господарства району, буде збільшуватись і перспективна чисельність зайнятих в усіх сферах економічної діяльності.

На нових підприємства планується створити додатково близько 350 нових робочих місць.

На території Зубівської, Великобайрацької, Великосорочинської та Савинцівської сільських рад передбачено розвиток нових родовищ нафти та газу, що дозволить створити 150 нових робочих місць.

Передбачено відновлення одного (Гаркушинська с/р) та реконструкцію двох працюючих (Шахворостівська с/р, Клюшниківська с/р) цегельних заводів. На цих підприємствах планується створити 210 нових робочих місць.

На території Клюшниківської сільської ради, на базі ставка пропонується створити рибне господарство, де планується відкрити 90 нових робочих місць.

У селі Попівка планується будівництво нового консервного заводу, який буде спеціалізуватися на виробництві консервованих овочів та фруктів із подальшим постачанням готової продукції до м. Миргорода та інших міст області.

В селі Зубівка пропонується створення підприємства із виробництва деревних пелетів.

Географічне розташування території району в межах області, розвиненість транспортної мережі та перспективи її розвитку сприяють створенню нових  логістичних та транспортно-обслуговуючих комплексів. Схемою планування передбачено розміщення  таких комплексів на зручних під’їздах до м. Миргорода, залізничного вузла станції Ромодан та села Великі Сорочинці. Розміщення вказаних комплексів передбачається на території загальною площею майже 50 га  в межах  6-ти сільських рад.

Схемою планування передбачено значний розвиток туристичної галузі району, використовуючи його існуючі природні ресурси. Для розміщення нових закладів відпочинку та туризму визначені відповідні ділянки в Біликівській, Великосорочинській, Дібрівській, Петрівцівській, Попівській, Солонцівській, Шахворостівській сільських радах.

Схемою планування території району для задоволення потреб населення передбачено створення мережі рекреаційно-туристичних закладів загальною площею 22 га, загальною ємністю на 1640 місць із залучення нового обслуговуючого персоналу, що працюватиме посезонно, в кількості близько 400 чол.

Пропозиції щодо оптимальної організації сільського господарства

На перспективу, для розміщення нових сільськогосподарських підприємств району планується залучити частину ділянок інвестиційно-привабливих територій. Зокрема планується розмістити підприємства трьох видів:

- агропромислові комплекси;

- тепличні господарства;

- підприємств по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції.

На території району планується розмістити 5 агропромислових комплексів. Це сільськогосподарські підприємства, які можуть бути спеціалізовані на виробництві та вирощуванні, як традиційних видів рослин (зернові, технічні культури), так і не традиційних – вирощування лікарських рослин, тощо. Загалом для розміщення такого виду підприємств необхідна території близько 16 га. На розрахунковий період на них планується залучити 480 працюючих.

Проектом передбачено створення на території району мережі тепличних господарств, які будуть розміщуватись на інвестиційно-привабливих територіях населених пунктів. Загалом планується створення трьох тепличних господарств, загальною площею 9 га та орієнтовною кількістю працюючих – 280 чол.

Для зберігання та первинної переробки сільськогосподарської продукції, вирощеної підприємствами району, планується будівництво 6 підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, із залученням на них 540 робітників. На цих підприємствах передбачено будівництво зерноочисних та сушильних комплексів, зерносховищ, критих майданчиків для зберігання зерна, тощо. Для розміщення підприємств цієї галузі необхідна територія загальною площею близько 23 га.

Загалом на нових сільськогосподарських підприємствах планується залучити близько 1,5 тис. працюючих.

Планувальна організація території Миргородського району

## Планувальна структура території району

Основу планувального каркасу складають транспортно-комунікаційні коридори, які виконують роль осей різного рівня і з’єднують між собою центри відповідного рівня (населені пункти). Навколо планувальних осей концентруються головні елементи антропогенної діяльності.

До осей першого рангу на території Миргородського району, які мають важливе значення як для розвитку району, Полтавської області, так і для України в цілому, можна віднести залізничну лінію Дарниця-Полтава-Київська-Харків, що є частиною міжнародного транспортного коридору Європа-Азія, яка проходить в південній частині району.

Миргородський район знаходиться в зоні впливу міжнародної автомобільної магістралі Київ-Харків-Довжанський, з якою район сполучають одна регіональна дорога та дві територіальні дороги державного значення – це планувальні осі другого рангу.

## Функціональне зонування території

З точки зору функціонального зонування (по переважному напрямку основних функцій), на території району можна виділити такі основні зони:

І. Зона переважно містобудівного освоєння території;

ІІ. Зона переважно сільськогосподарського використання;

ІІІ. Зона переважно рекреаційного використання;

ІV. Зона територій, що охороняються (екологічний каркас, об’єкти культурної спадщини);

V. Зона спільних інтересів суміжних територіальних громад

VI. Курортна зона.

## Розвиток системи розселення

Відповідно до Схеми планування території Полтавської області, Миргородський район входить до Миргородської міжрайонної системи розселення, до якої входить місто Миргород та райони: Великобагачанський, Гадяцький, Лохвицький, Миргородський, Шишацький.

З урахуванням існуючих адміністративно-територіальних одиниць в районі склалися наступні системи розселення:

- районна – з  центром в м. Миргороді;

- міжгосподарська – смт. Комишня, смт. Ромодан та с. Великі Сорочинці;

- первинні  сільські – центри сільських рад.

На розрахунковий період передбачається що кількість населених пунктів не зміниться, в межах району залишаться 97 населених пунктів. Кількість малих сіл становитиме 66, середніх – 20, великий – 13, крупних – залишиться 1.

## Перспективне житлове будівництво

У Миргородському районі, на розрахунковий період проектом передбачається додаткове будівництво 29,3 тис.м2 загальної площі житлового фонду (території Біликівської, Петрівцівської, Шахворостівської сільських рад). На розрахунковий період, відповідно до розрахунків, передбачається збільшити забезпеченість населення житлом по Миргородському району в середньому на одну особу з 29 м2 до 35 м2.

## Сучасний стан та перспективи розвитку сільських та

## селищних рад району

| Назва сільської (селищної) ради | Площа с/р, тис. га. | К-сть насел. пунктівшт. | Населення, тис. чол. | Основні галузі господарства | Проектні рішення (планове розміщення нових об’єктів та виробництв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 рік | 2036 рік (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  |  | Сучасний стан | Розрахунковий період |  |
| Селищні ради |
| Комишнянська | 9,8 | 5 | 2,6 | 1,5 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Сільське господарство, видобуток нафти та газу, логістична та транспортно-обслуговуюча діяльність | Транспортно-обслуговуюче підприємство |
| Ромоданівська | 5,4 | 4 | 3,4 | 2,5 | Транспорт, сільське господарство | Сільське господарство, логістична та транспортно-обслуговуюча діяльність | Логістичний центр, транспортно-обслуговуючі підприємства |
| Сільські ради |
| Біликівська | 4,9 | 4 | 1,0 | 1,1 | Сільське господарство, харчова промисловість | Сільське господарство, харчова промисловість, логістична та транспортно-обслуговуюча діяльність, рекреація і туризм | Логістичний центр, транспортно-обслуговуючі підприємства, база відпочинку |
| Велико-байрацька | 4,1 | 4 | 0,9 | 0,9 | Сільське господарство | Сільське господарство |  |
| Велико-обухівська | 4,6 | 3 | 0,6 | 0,3 | Сільське господарство | Сільське господарство, видобуток нафти та газу, рекреація і туризм |  |
| Велико-сорочинська | 10,5 | 1 | 4,0 | 3,9 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу, рекреація і туризм | Сільське господарство, видобуток нафти та газу, логістична та транспортно-обслуговуюча діяльність, рекреація і туризм | Логістичний комплекс, транспортно-логістичний комплекс, дитячий оздоровчий табір, туристичний готель |
| Вовнянська | 4,0 | 1 | 0,4 | 0,3 | Сільське господарство | Сільське господарство |  |
| Гаркушинська | 3,8 | 2 | 1,5 | 1,6 | Сільське господарство, виробництво будівельних матеріалів | Сільське господарство, виробництво будівельних матеріалів, логістична та транспортно-обслуговуюча діяльність, рекреація і туризм | Логістичні центри, транспортно-обслуговуючі підприємства, цегельний завод |
| Дібрівська | 7,5 | 8 | 1,4 | 1,3 | Сільське господарство | Сільське господарство, рекреація і туризм | Турготель |
| Зубівська | 5,0 | 2 | 1,0 | 0,9 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Сільське господарство, видобуток нафти та газу |  |
| Зуєвецька | 7,1 | 1 | 1,1 | 1,0 | Сільське господарство | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Агропромисловий комплекс, тепличне господарство |
| Кибинська | 4,6 | 2 | 1,1 | 1,0 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Сільське господарство, видобуток нафти та газу |  |
| Клюшниківка | 7,5 | 10 | 1,0 | 0,4 | Сільське господарство | Сільське господарство, рибне (ставкове) господарство, виробництво будівельних матеріалів | Агропромисловий комплекс (елеватор), тепличне господарство, цегельний завод, рибне господарство |
| Остапівська | 6,5 | 5 | 0,8 | 0,4 | Сільське господарство | Сільське господарство, рекреація і туризм | Підприємство по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції |
| Петрівцівська | 4,8 | 2 | 1,4 | 1,6 | Сільське господарство | Сільське господарство, рекреація і туризм | Підприємство по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції, тепличне господарство, база відпочинку |
| Полив'янська | 2,6 | 4 | 0,6 | 0,4 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Підприємство по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції, агропромисловий комплекс |
| Попівська | 9,4 | 3 | 1,9 | 1,0 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Сільське господарство, консервна промисловість, видобуток нафти та газу, рекреація та туризм | Консервний завод, дитячий оздоровний табір |
| Савинцівська | 10,0 | 4 | 1,4 | 1,1 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу, рекреація та туризм | Сільське господарство, видобуток нафти та газу, рекреація та туризм |  |
| Слобідська | 4,2 | 4 | 0,7 | 0,5 | Сільське господарство | Сільське господарство, рекреація і туризм |  |
| Солонцівська | 4,3 | 4 | 0,6 | 0,3 | Сільське господарство | Сільське господарство, рекреація і туризм | Дитячий оздоровчий заклад |
| Хомутецька | 9,1 | 3 | 2,8 | 2,6 | Сільське господарство, видобуток нафти та газу | Сільське господарство, видобуток нафти та газу, рекреація та туризм |  |
| Черевківська | 5,4 | 7 | 0,9 | 0,7 | Сільське господарство | Сільське господарство |  |
| Черкащанська | 6,4 | 7 | 0,8 | 0,5 | Сільське господарство | Сільське господарство | Підприємство по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції |
| Шахворості-вська | 7,6 | 5 | 2,6 | 2,0 | Сільське господарство | Сільське господарство, виробництво будівельних матеріалів, логістична та транспортно-обслуговуюча діяльність, рекреація та туризм | Логістичний комплекс, цегельний завод, агропромисловий комплекс, дитячий оздоровчий заклад |
| Ярмаківська | 4,8 | 3 | 0,7 | 0,5 | Сільське господарство | Сільське господарство |  |
| Всього (округлено) | 153,9 | 98,0 | 34,0 | 28,0 |  |  |  |

## Розвиток інженерно-транспортної інфраструктури району

## Транспорт

На перспективу передбачені заходи щодо удосконалення і розвитку транспортної системи району. Реалізація цих заходів сприятиме освоєнню перспективних внутрішньо районних транспортних і пасажирських потоків та з урахуванням, у подальшому, можливого прибуття іноземних відпочиваючих до рекреаційно-оздоровчих центрів, а також забезпечення пропуску через територію Миргородського району транзитних потоків з інших районів Полтавської та сусідніх областей України.

## Водопостачання

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення, розвитку виробництв, рекреаційного будівництва та інженерного обладнання житлового фонду потреба у воді на розрахунковий строк складе:  13017,83 м3/добу, у т.ч. на госппитні потреби 6183,46 м3/добу, на виробничі потреби 2171,41 м3/добу, на полив 1185,28 м3/добу, на потреби тваринництва 2949,38 м3/добу, на потреби рекреаційних закладів 528,30 м3/добу.

## Водовідведення

Відповідно до розрахункового водоспоживання об’єм промпобутових стічних вод на розрахунковий строк складе 10743,20 м3/добу, у т.ч. від населення 6183,46 м3/добу, від виробництва 1737,13 м3/добу, від тваринництва 2359,90 м3/добу, від рекреаційних закладів 463,10 м3/добу.

Каналізування існуючого і нового будівництва на території району буде здійснюватися за рахунок реконструкції існуючих систем каналізації з урахуванням їх модернізації та будівництва нових систем каналізації: самопливних та напірних мереж, каналізаційних насосних станції, очисних споруд.

## Електропостачання

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови Миргородського району Схема зовнішнього електропостачання району залишається без змін. Сумарне споживання електроенергії на розрахунковий період становитиме 284,3 млн. кВтгодин/рік. Крім того, в проекті приведено всі необхідні розрахунки по окремим споживачам та представлено низку заходів, які необхідно провести для надійного електропостачання.

## Теплопостачання

Проектом намічається зміна динаміка по всіх напрямках соціально-економічного розвитку міських, селищних і сільських населених пунктів Миргородського району. В перспективі розвитку сельбищної території, теплопостачання існуючого та нового житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування населених пунктів вирішується від індивідуальних джерел теплопостачання.

## Газопостачання

Перспектива розвитку системи газопостачання Миргородського району вирішується з урахуванням динаміки розвитку селищних і сільських поселень, включаючи питання їх соціально-економічного розвитку по всіх напрямках. На базі природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:- житлові будинки;- джерела теплопостачання;- промислові та інші підприємства по наданих галузях.

## Інженерна підготовка та захист території. Гідротехнічні заходи

В межах району основними проблемами гідротехнічного профілю є: деградація земель, ерозія, просідання на підроблених територіях та підтоплення земель.

Основними гідротехнічними заходами з інженерної підготовки та захисту території в межах Миргородського району є:

- берегоукріплення (капремонт/будівництво) - 0,7/1,0 км;

- захист від підтоплення населених пунктів – 21 н. п. ;

- регулювання русел і стоку рік та струмків – 19,0 км;

- влаштування та благоустрій пляжів – 5,1 га;

- розчистка та благоустрій ставків – 34,0 га;

- ліквідація заболоченостей - 49 га;

- протиерозійні заходи – 80 га;

- рекультивація порушених територій (кар’єри піску, глини) – 13,0 га;

- зрошення земель (реконструкція, капремонт) – 2,913 тис. га;

- осушення земель (реконструкція, капремонт) – 2,114 тис. га.

Більша частина гідротехнічних заходів віднесена на розрахунковий період.

Існуючий стан водних об’єктів задовольняє не повною мірою їх використання для відпочинку населення району та ведення рибальства та рибництва і потребує комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для природного відновлення водних об’єктів та відтворення рибних ресурсів.

## Заходи щодо оздоровлення навколишнього природного середовища

З метою покращення екологічної ситуації, підвищення ефективності використання природних ресурсів у Миргородському районі (як складової частини території області) були виконані і реалізуються ряд природоохоронних програм, основні положення яких враховані в проекті.

Відсутність в повному об’ємі фінансування природоохоронних заходів, передбачених ними, погіршує ситуацію і призводить до все більшого зростання техногенного навантаження на довкілля.

Даним проектом на основі аналізу використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням природних та економічних особливостей регіону, існуючої в районі екологічної ситуації та перспектив розвитку господарського комплексу запропоновані еколого-містобудівні заходи (у відповідності з вимогами сучасного містобудівного та природоохоронного законодавства) подальшого розвитку території,  її раціонального використання та охорони і забезпечення комфортних умов проживання (з урахуванням екологоорієнтованих  пропозицій  управлінських служб самоврядування).

У проекті представлено пропозиції по оздоровленню повітряного та водного  басейнів, транспорту, геологічного середовища, земельних, лісових та мінерально-сировинних ресурсів, природоохоронних територій. Заходи щодо енергозбереження, об’єктів інженерної інфраструктури, походження з відходами і т ін.

## ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| № з/п | Показники | Одиниця вимірювання | Вихідний рік | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площа території району, всього у тому числі: | тис. га | 153,95 | 153,95 |
| 1.1 | Сільськогосподарського призначення, з них: | тис. га/% | 127,13/82,6 | 127,13/82,6 |
|  | - рілля | «-» | 100,62/65,4 | 100,62/65,4 |
| 1.2 | Ліси та інші лісо вкриті площі, всього, в тому числі: | «-» | 15,11/9,81 | 15,11/9,81 |
| 1.2.1 | Лісові насадження І групи | тис. га | 14,26/9,29 | 14,26/9,29 |
| 1.3 | Забудовані землі, з них: | тис. га/% | 4,86/3,16 | 5,23/3,39 |
|  | - під житловою забудовою | тис. га/% | 0,77/0,5 | 0,78/0,51 |
|  | - землі промисловості, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами | «-» | 0,29/0,19 | 0,36/0,23 |
|  | - землі, які використовуються для транспорту і зв’язку | «-» | 1,9/0,12 | 2,13/0,14 |
|  | - землі громадського призначення, комерційного та змішаного використання та інші забудовані землі | «-» | 0,31/0,20 | 0,37/0,24 |
| 1.4 | Землі водного фонду | тис. га/% | 2,09/1,36 | 2,09/1,36 |
| 1.5 | Заболочені землі | тис. га/% | 4,47/0,29 | 4,47/0,29 |
| 1.6 | Інші відкриті землі | тис. га/% | 0,29/0,19 | 0,29/0,19 |
| 1.7 | З усіх земель: |  |  |  |
| 1.7.1 | Рекреаційного призначення | тис. га/% | 0,27/0,18 | 0,29/0,18 |
| 1.7.2 | Історико-культурного призначення | «-» | 0,01/0,06 | 0,01/0,06 |
| 1.7.3 | Природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення | «-» | 1,29/0,84 | 1,29/0,84 |
| 2. | Кількість населених пунктів, в тому числі: | одиниць | 98 | 98 |
|  | смт | одиниць | 2 | 2 |
|  | сіл | одиниць | 96 | 96 |
| 3. | Населення району, у тому числі: | тис. осіб | 34,00 | 28,00 |
| 3.1 | смт | тис. осіб | 5,24 | 3,79 |
| 3.2 | сільрад | тис. осіб | 28,76 | 24,21 |
| 4. | Житловий фонд | тис. м2 загальної площі | 970,70 | 1000,00 |
| 5. | Заклади обслуговування |  |  |  |
|  | - шкільні навчальні заклади | місць | 5192 | 5192 |
|  | - лікарні | ліжок | 395 | 480 |
|  | - поліклініки, амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти | відв./зміну | 1841 | 1841 |
|  | - пожежні депо | машин | 11 | 19 |
|  | - клуби, центри дозвілля | місць | 10 790 | 12 000 |
| 6. | Щільність населення | осіб/га | 0,22 | 0,18 |
| 7. | Загальний обсяг водоспоживання | тис.м3/добу | 2,21 | 13,01 |
| 8. | Загальний обсяг водовідведення | тис.м3/добу | 1,50 | 10,74 |
| 9. | Споживання природного газу | млн.м3/рік | н.д. | 83,68 |
| 10. | Споживання тепла | МВт | н.д. | 54,94 |
| 11. | Споживання електроенергії | млн.кВт год/рік | ( 150,0 | 284,3 |
| 12. | Загальна довжина залізничної мережі | км | 60,0 | 68,0 |
| 13. | Довжина автомобільних доріг, у тому числі: | км | 454,6 | 510,0 |
|  | - з твердим покриттям (усього), з них: | км | 454,6 | 510,0 |
|  | Державного значення: | км | 164,4 | 185,0 |
|  | - міжнародні (М) | км | - | - |
|  | - національні (Н) | км | - | - |
|  | - регіональні (Р) | км | 52,1 | 58,0 |
|  | - територіальні (Т) | км | 112,3 | 127,0 |
|  | Місцевого значення | км | 290,3 | 325,0 |
|  | - обласні | км | 139,0 | 134,0 |
|  | - районні | км | 151,3 | 191,0 |
| 14. | Щільність транспортної мережі: |  |  |  |
| 14.1 | - залізничної | км/тис.км2 | 39 | 44 |
| 14.2 | - автомобільної | км/тис.км2 | 295 | 331 |